# 建设项目环境影响报告表

# 项  目  名  称:      苏南自用直供天然气接转门站项目

# 建设单位(盖章):          江阴市能化商贸有限公司

# 编制日期:2019年2月1日

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏南自用直供天然气接转门站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市能化商贸有限公司 |
| 法人代表 | 吴** | 联系人 | 沈** |
| 通讯地址 | 江苏省江阴市虹桥南路168号1501 |
| 联系电话 | 1392126**** | 传 真 | / | 邮政编码 | 214400 |
| 建设地点 | 江阴临港经济开发区仁和村滨江路以北、河豚路以西 |
| 立项审批部门 | 江阴市发展和改革委员会 | 批准文号 | 澄发改投发〔2017〕172号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | D4511天然气生产和 供应业 |
| 占地面积 （平方米） | 8663.58 | 绿化面积 （平方米） | 1300 |
| 总投资 （万元） | 6600 | 其中：环保 投资（万元） | 77.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.17% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2018年底 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) / |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1606 | 燃油（吨/年） | 0#柴油：3.6 |
| 电（千瓦时/年） | 10万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生；生活污水产生量总计为120t/a，拟通过河豚路北延段拟建污水管网接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，尾水达标后排入新沟河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1.项目概况 城市燃气供应系统是城市重要基础设施，是现代化的重要标志之一，发展城市燃气可以提高人民生活质量，减少环境污染，节约能源，具有良好的综合效益。根据江阴市委市政府大气污染防治行动计划提出的目标任务，顺应国家发改委、能源局支持企业天然气直供、降低用气企业成本的要求，江阴市能化商贸有限公司积极与上游对接取得气源，利用中国石油西气东输分输站，在江阴临港经济开发区仁和村滨江路以北、河豚路以西新征土地10亩，建设江阴苏南企业自用直供天然气接转门站，为江苏西城三联控股集团有限公司及江苏双良控股科技有限公司等企业提供天然气。 2018年4月，江阴市能化商贸有限公司“苏南自用直供天然气接转门站项目”通过江阴市环境保护局审批，同意其建设天然气转接门站（不含供气管道）。目前项目正在建设中，但是实际建设过程门站内部布局、规模等发生变化，经研究决定，拟对原审批项目重新报批，并将拟建供气管道项目一起报批。 本项目占地8663.58平方米，建设阀组区、调压区、计量区、过滤区等设施，并建设业务用房500平方米，建设供气管道15公里，年接转天然气15亿立方米。 2.工程内容及规模 建设项目工程内容包括土地征用，天然气接转门站、供气管道的建设，相关设备、管道的购买、安装与调试等。本项目主要建设内容见表1-1，技术经济指标汇总见表1-2。 表1-1 本项目主要建设内容 类别 工程名称 工程内容及规模 主体工程 场站 占地10亩，布置调压撬等工艺设施，站内主要设置阀组区、调压区、计量区、过滤区 管道敷设 建设供气管道15公里，设计压力为1.6-4.0Mpa，管线铺设采用沟埋式为主，经过特殊地区（河流等）时采用定向穿越方式 辅助工程 辅助用房 设置办公用房等，建筑面积约500平方米 公用工程 积水系统 用水来自于市政给水管网 排水系统 站内雨污水经相应收集后排入周边拟建道路配套雨水、污水收集管网 供电系统 项目供电由周边供电网接入，项目自建箱变及发电机棚 供热系统 天然气调压过程所需热源使用电加热 环保工程 废气治理 设置放散管及点火装置，放空管释放的天然气经点火后排放 噪声防治 选用低噪声设备，隔声、减振等降噪措施 绿化工程 厂区周围合理设置绿化带，绿化率15% 表1-2 技术经济指标汇总 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 年供气规模 亿标准立方米 15 利用接收中国石油西气东输气源 2 日均 万标准立方米 500 ―― 3.投资估算和建设进度 项目总投资估算费用为6600万元，所需资金由企业自筹解决。本项目建设期为3个月，拟于2019年1月开工建设，2019年4月完工。接转门站预计2019年6月投入使用。 4.场站平面布置、周围300米土地利用现状、工作制度与劳动定员 接转门站一般采用调压撬装形式，四周以围墙和外界分开，站内调压撬距围墙13m以上，保证撬与一般建筑物之间的安全间距。站内北侧设置办公用房1座，西北角设置箱变及发电机房，南侧设置工艺设备区（包括调压区、过滤区、计量区、阀组区等）。 本项目四周均为空地，较为空旷，最近敏感目标为南侧170米处的2户居民住宅（目前已闲置）。 工作制度：场站实行三班24小时工作制度，年有效工作日为365天。 劳动定员：场站劳动定员5人； 5、管道路由、施工条件、施工人员及工作时间 ※管道路由 管道自江阴门站东侧围墙外向北敷设至规划路南侧，转向东穿越规划河豚路后转向南沿规划河豚路东侧向南敷设至滨江西路北侧，在此位置设置三通，线路一分为二，其中一路转向东输往西城三联工业厂区，另一路转向西输往双良工业厂区。 管网沿线主要为农田及绿化带，不涉及居民拆迁问题；沿线各地电力供应充足，电路考虑就近接入，工程用电不难解决。 施工人员：项目施工期拟配备施工人员20名。 施工时间：拟于2019年3月开工建设，2019年4月完工，整个工程历时1个月；本项目施工只选择在白天（7:00～18:00）进行，夜间不进行施工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 场站建设地原为农田，不存在环境问题；管道沿线主要为农田及绿化带，不涉及居民拆迁问题。据实际调查，项目建设地供水、供电等公辅设施均可利用区内现有；建设地污水管网目前已接通，生活污水可通过拟建污水管网纳入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三·角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有新沟河、芦埠港河。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 芦埠港河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和西横河入常州武进界，江阴境内长10公里。河道底宽8米，底高0.5米，边坡1:1.5。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会经济结构 1、概况 临港街道利港位于江阴市西部，东接申港，南临常州市武进区，西邻璜土镇，北枕长江，是以机械装备制造为特色的港口工业重镇。利港区域面积59.42平方公里，下辖6个行政村和11个社区居委会，有户籍人口59092人，少数民族14个168人，外来暂住人口22905人。 2、经济建设 临港街道利港全年完成工商业开票销售收入450.95亿元，全社会固定资产投资60.17亿元，实现全口径财政收入12.76亿元，完成公共财政收入5.67亿元，完成农业投入1.12亿元。芙蓉大道两侧现代农业示范园区初具规模，正汉花卉交易市场开业，紫薇生态园基本建成，振江生态园铁皮石斛栽培成功，并开始大面积大棚种植。完成规模以上工业产值247.18亿元，工业开票销售收入303.38亿元，工业投入42.94亿元，江苏双良集团有限公司分别入围中国民营企业500强和中国民营企业制造业500强。完成服务业增加值37.54亿元,商业开票销售收入147.57亿元，服务业投入16.1亿元。外贸稳步回升，完成企业进出口总额14亿美元。 3、交通 临港新城利港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括滨江路（S338）、镇澄路（S340）、芙蓉大道、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。滨江路、镇澄路、龙港路、西利路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。 （2）港口码头 临港新城利港拥有沿江岸线约4.6公里，现有利港电厂煤码头、利港汽渡码头及部分石化专业码头。利港汽渡位于利港地区北侧、利港河口西侧，南端与西利路对接，向北过江后与靖江的川心港汽渡对接。 （3）航运 临港新城利港航运主要为利港河，现为八级航道功能。 4、土地利用现状及规划 临港街道利港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 利港核心区域外围主要布局居住用地及其配套设施用地，以大寨河为界分为两部分，北侧为老镇生活片区，南侧为新镇生活片区。生活区外围布局工业用地和物流仓储用地，采用组团式布局；北侧布局临港重工产业组团，南侧布局机械装备产业组团，西侧布局机械装备产业组团，东侧布局低碳装备产业组团。在港城大道南侧，规划布局部分生产研发用地，减少对生活社区的干扰。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港街道利港工业集中区由临港工业区和机械工业区组成，规划总面积1297.4hm2。 临港工业区：具体规划范围是北至长江，南到大寨河-利南街，东到利港界-芦埠港河，西至利港河-利中路，规划工业用地348.6hm2，仓储物流用地301。3hm2。滨江路以北以石化、仓储、新材料等高新技术产业为主，形成高新技术密集和产业链；滨江路以南以机电一体化、环保产业及传统产业技术改造升级项目为主。 机械工业区：总工业用地647.5hm2，分为南北两个区，北区位于利港西侧，具体为东道纵二路，南至红旗北路，西至规划窑港北路，北至滨江路，工业用地252.923hm2；南区东至西利路-纵三路，南至镇澄路、西至利港界、北至规划红旗南路-创新河，工业用地394.58hm2。该区以机械制造加工为主。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 本项目接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理。 ①江阴市申港工业园区污水处理有限公司 江阴市申港工业园区污水处理有限公司位于申港东刘村，设计处理能力为1.5万吨/天，主要处理申港区域内工业废水和生活污水，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1城镇污水处理厂Ⅱ标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，待提标改造完成并通过验收后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，于2021年起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水排入新沟河。 ②污水管网建设情况 临港街道利港“十三五”期间铺设污水管网25公里，改造老旧污水管网2.5公里，控源截污管网75公里。 （2）区域集中供热情况 利港有2家热电厂，分别为江苏利港电力有限公司和江苏双良科技有限公司热电分公司。 目前江苏利港电力有限公司供热能力约65t/h，江苏双良科技有限公司热电分公司供热能力约240t/h，主要为利港的用热单位集中供汽。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，对江苏利港电力有限公司现有4台350MW机组进行供热改造，改造后供汽能力达855 t/h，满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间铺设蒸汽管网约38公里，除向利港的用热单位供热外，向璜土镇进行集中供热。 （3）危险固废处置配套情况 江阴苏利化学有限公司位于江阴市临港街道利港润华路7号，该公司危险废物经营许可为处置含铁废盐酸（HW34），年处置许可量为50000吨/年。 二、教育、文化 利港现有中小学校4所，中小学校在校生5427人；投资2.5亿元建筑面积近8万平方米，集聚利港幼儿园、小学和中学的利港教育中心全面落成投运，成功举办利港中学60周年校庆。利港全年举办元宵灯谜会、国乐社茶话会、老年协会书画联展和乒乓、篮球、游泳比赛等形式多样、喜闻乐见的群众文体活动30多次，组织送戏送评弹进村、送电影下乡和各类文艺演出活动共250场次，成功举办“加华”亲水湖元宵灯会表演和利港第三届龙狮文化节。 三、文物保护 利港有梁敬帝墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴临港经济开发区仁和村滨江路以北、河豚路以西，根据澄规〔2017〕72号，项目建设地属于供应设施用地，故符合临港开发区用地规划要求。 （2）环境保护规划相符性 本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合临港开发区环保规划。 综上所述，本项目建设符合临港开发区土地利用规划、环境保护规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气 根据2017年申港空气自动站监测资料，监测结果显示该点位SO2年平均浓度20µg/Nm3、NO2年平均浓度44µg/Nm3，均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，PM10年平均浓度92µg/Nm3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，临港开发区已针对超标现象出具大气整治方案。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为新沟河，根据2017年新沟河新沟闸断面监测资料，高锰酸盐指数监测结果为3.4～4.9mg/L，氨氮监测结果为0.369～2.59mg/L，总磷监测结果为0.187～0.247mg/L，其中高猛酸盐指数达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水功能区要求，氨氮和总磷超标。超标的主要原因为底泥淤积，自净能力差及农业面源污染，造成水质出现不同程度的超标现象，临港开发区已针对超标现象出具河道整治方案。 3、环境噪声 本项目位于江阴临港经济开发区仁和村滨江路以北、河豚路以西，项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。 根据监测报告（2018）JYQHT-BG-06（环评）字第（0569）号， 厂界检测点噪声监测结果为昼间54.0dB（A）、夜间47.7 dB（A），昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。昼夜噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。

主要环境保护目标： 本项目主要环境敏感目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距离厂界（m） 规模 环境功能 大气环境 仁和村 居民住宅 南 170 2户 GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准 沿线两侧 居民点 / / / 声环境 仁和村 居民住宅 南 170 2户 GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类标准 沿线两侧 居民点 / 两侧200米 范围内 / 水环境 长江 北 880 大型 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类功能 生态 农作物、树木等植被及土壤 / 沿线500米 范围内 / 防止水土流失，破坏植被和农作物 注：本项目建设地南侧有2户仁和村居民住宅，目前闲置。

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求。 天然气主要成分为甲烷，甲烷根据《大气环境标准工作手册》（总局科技标准司编，1996年第一版）推荐公式计算环境标准得出： lnCm=0.470lnC生-3.695（有机化合物） 其中：Cm—环境质量标准（二级）一次值，mg/m3； C生—生产车间容许浓度限值，mg/m3。甲烷执行前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度 300mg/m3。 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体新沟河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目放空过程释放的天然气经点燃后高空排放，其余环节泄漏的天然气呈无组织排放；天然气主要成分为甲烷，根据《大气环境标准工作手册》（国家环保总局科技标准司1996），确定甲烷无组织排放标准限值为空气质量标准一次值的5倍，即场界甲烷无组织排放浓度为1.8mg/m3。 天然气点火后与备用柴油发电机产生的污染物均为烟尘、二氧化硫及氮氧化物。根据原国家环保总局（环函[2005]350 号）的规定，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，排放烟气林格曼黑度＜1级，当排气筒高度为15米时，烟尘、二氧化硫及氮氧化物排放浓度分别为120mg/m3、550mg/m3、240mg/m3，排放速率分别为3.5kg/h、2.6kg/h、0.77kg/h。 2、废水排放标准 本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1城镇污水处理厂Ⅱ标准、DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1城镇污水处理厂Ⅱ标准，待提标改造完成并通过验收后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，于2021年起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水排入新沟河。 3、噪声排放标准 施工期边界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》中相应标准；天然气接转门站边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号文件）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水污染总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS。 建设项目污染物排放总量指标见表4-1。 表4-1 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议 申请量 废水 废水量 146 146 0 146 146 COD 0.0584 0.0584 0.0569 0.0073 0.0073 SS 0.0438 0.0438 0.0431 0.0015 0.0015 氨氮 0.0044 0.0044 0.0043 0.0007 0.0007 TP 0.0006 0.0006 0.0004 0.0001 0.0001 总氮 0.0102 0.0102 0.0029 0.0022 0.0022 固体废物 0 - 0 0 0 由上表可见，本项目生活污水接管量为146t/a，水污染物排放总量为COD 0.0073t/a、SS 0.0015t/a、氨氮0.0007t/a、TP0.0001t/a、TN0.0022t/a。生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，排放总量在临港开发区控源截污内平衡，特征因子SS作为环保部门考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、天然气管道敷设 ①管线路由 线路路由起自门站东侧围墙外，线路终点分别为目标用户西城三联工业厂区和双良工业厂区。线路通过地区绝大部分为工业厂区和城市近郊区，为便于地方规划建设并结合规划部门的意见，管道与规划道路及城市道路并行敷设。 管道自江阴门站东侧围墙外向北敷设至规划路南侧，转向东穿越规划河豚路后转向南沿规划河豚路东侧向南敷设至滨江西路北侧。本段线路长约0.91km，设计管径为D219.1mm，压力为4MPa。在此位置，设置三通，线路一分为二，其中一路转向东输往西城三联工业厂区（以下简称“西城三联支线段”），另一路转向西输往双良工业厂区（以下简称“双良支线段”）。 ②基础设计系数 管道外径：D168.3mm，D219.1mm，D273.1mm； 设计压力：新建门站至两用户调压箱为4MPa，调压箱至下游用户为1.6MPa。 ③管道敷设 A．一般地段管道敷设 a.敷设方式 一般线路段采用管沟直埋方式敷设。 b.管道埋深 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006规定地下燃气管道埋设的最小覆土厚度： （1）埋设在机动车道下时，不得小于0.9m； （2）埋设在非机动车道（含人行道）下时，不得小于0.6m； （3）埋设在机动车不可能到达的地方时，不得小于0.3m； （4）埋设在水田下时，不得小于0.8m。 输送湿燃气的燃气管道，应埋设在土壤冰冻线以下。 考虑管线所处地形、地貌，地面活荷载等对管道影响，本工程管顶覆土厚度不小于1.0m。 c.施工作业带 管道在农田、绿化带中敷设，在满足施工的条件下，为保证施工安全，同时减少土地占用，本工程一般线路段施工作业带宽度按12m考虑。 d.管道转向 本工程管道转向采用弹性敷设和热煨弯管2种方式，以适应管道在平面和纵断面上变化的安装要求。为方便弯管采购，需采取弯管的地方均采用热煨弯管。同时在条件允许的情况下，尽量采用弹性敷设，以减少线路弯管数量。一般段弹性敷设管道的曲率半径应满足钢管强度的要求，且不宜小于1000倍的钢管外直径。 B．穿越工程 a.水域穿越 本工程线路穿越定向钻穿越河流2次，顶管穿越河流1次，大开挖穿越水塘2次。本工程线路需多次穿越河渠，对于不同类型河渠选取合适的穿越方式，为确保管道施工安全，对于大型通航河道采用非开挖的穿越方式，对于场区内小型水渠采用大开挖的穿越方式。 根据相关规范，采用定向钻方式穿越河流、沟渠时，管道与桥梁墩台冲刷坑外缘的水平净距不宜小于10m，并且不能影响桥梁墩台的安全。 根据相关规范，采用大开挖方式穿越河流、沟渠时，管道与桥梁基础水平净距不应小于30m。管道大开挖穿越河流前，应采取围堰、抽水、清淤等措施。围堰上口宽1m，高度为淤泥层底部至水面以上约1m，按照1:1放坡，管道两侧的围堰内侧坡脚间距根据淤泥深度与放坡比例及施工作业带宽度确定。两围堰之间的明水抽干进行河底清淤，清淤深度以测量图为准。 为防止后期回填时造成管道沉降，应设置稳管设施，管沟底应超挖1m，并铺设1m厚细土垫层。垫层回填土方应分层夯实，分层厚度不应大于0.3m，夯实系数不应小于0.9。管沟回填完毕后，应对两侧河岸进行水工保护并设置警示标志。 顶管及定向钻施工前，应先明确穿越地区地质情况，合理选取施工场地，确定穿越地层。顶管穿越施工过程中，应注意基坑的排水及支护，确保顶管施工操作顺利进行。 非开挖作业前穿越方式及安全距离应征得相关部门的同意。 b.地下管线穿越 本工程穿越地下管线，为保证地下管线的安全，穿越段全部采用人工开挖，并满足各管道管理部门以及相关规范及法规的要求。 在管道穿越地下电（光）缆和其它已建管道时，施工前应取得相关主管部门的同意并在施工过程中进行有效保护，按照相关规定进行操作，避免对其造成损伤。 城镇燃气管道与相邻管道及电光缆的水平或垂直间距按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006中表6.3.3-1执行。并应在交叉处管道两侧各10m以上的管段和电缆采用相应的最高绝缘等级防腐层。为确保地下电（光）缆、管道的安全，应根据复核后所确定的准确穿越位置，先用手工工具将其挖掘出来后，为保证安全，管道两侧管沟用人工开挖。电（光）缆、管道两侧各3m均采用人工回填夯实，回填土内不得含有石头或其他有可能损伤电（光）缆、管道的物体。 c.公路穿越 本工程线路从输气门站至三通主线路段穿越规划河豚路1次，等外乡村路4次。 本工程双良支线（三通至双良工业厂区）穿越规划河豚路1次，市区公路7次，等外公路8次。 本工程西城三联支线（三通至西城三联工业厂区）穿越省级公路6次，市区公路7次，等外公路20次。 本段路由管道大部分沿已建城市道路绿化带敷设，为减少对道路交通的影响，穿越各级公路优先考虑顶管穿越方式，部分路段采用大开挖加混凝土套管的穿越方式。 采用顶管穿越时，保护套管顶距路面的间距不小于1.2m，距公路路边沟底面不小于1.0m。套管端部伸出路基坡脚外不小于2m；当路有边沟时，套管端部伸出边沟外侧不小于2m。施工前需与相关部门单位沟通协调，为了保证施工安全，需探明地下管线和障碍物情况后方可进行施工。采用大开挖的方式穿越道路，为保证大开挖施工过程中道路通行，需修建施工便道，保证车辆通行。管沟回填后应按相应公路施工规范要求迅速恢复路面，施工时根据现场情况采取相应措施进行保护，同时施工过程中在穿越位置应设立临时交通警示标志，新的路面与原路面应有良好搭接。 管道穿越道路套管长度≥30m时，套管与管道空隙采用经筛选的细土泥浆灌注填充，建议采用机械搅拌器搅拌+注浆泵泵送方式，混凝土套管一侧与注浆泵连接，另一侧与鹤管连接，待准备工作完毕，灌注泥浆，以末端鹤管溢出浆体视为空隙内泥浆已充实，套管两端做严密封堵。管道穿越道路套管长度<30m时，套管与管道之间充填细土，套管两端可不做封堵，不设置排气管保护措施。 d.地上架空电力及通信线路穿越 本工程穿越路旁架空电力线路，埋地管道与交流接地极的净距不应小于表1.5-5的规定，施工时，应防止施工机械对电力线路的挂碰。根据电力线的电压等级，以及电力线杆接地体的位置，对管道采取适当的杂散电流及交流干扰防护措施。 ④防腐及阴极保护 a.线路直管段外防腐层 本工程管道直管段采用常温型三层PE加强级防腐。 三层PE防腐层的环氧底层厚度≥120μm，胶粘剂层≥170μm，三层PE加强级总厚度≥2.9mm。管道两端预留100～110mm不涂覆聚乙烯层，聚乙烯层端部外宜保留不超过20mm的环氧粉末涂层。 b.热煨弯管外防腐层 热煨弯管外防腐采用双层熔结环氧粉末（双层FBE）外涂层，弯管防腐在工厂预制，双层熔结环氧粉末外防腐层厚度：内层厚度≥300μm，外层厚度≥500μm，总厚度≥800μm。钢管两端预留段长度宜为100~120mm。 c.管道阴极保护 本工程线路管道采用强制电流的阴极保护方式，施工完成后应对全线的阴极保护有效性进行评价。 ⑤管道下沟及回填 a.管道下沟 当管道采用沟上组装焊接完毕时，应及时下沟。管道下沟应在确认下列工作完成后方可实施。 a)管道焊接、无损检测已完成，并检查合格； b)防腐补口、补伤已完成，经检查合格； c)管沟深度、宽度已复测，符合设计要求； d)管沟内塌方、积水已清除干净。严禁管沟内有积水时，管道下沟。 e)沟上组焊的管道下沟前，应使用电火花检漏仪按设计要求的检漏电压全面检查防腐层。 b.管沟回填 管沟回填时，该段可直接回填原状土，在回填原状土时应注意将熟土与生土分层回填，先填生土再回填熟土，确保耕种土层应均匀的铺在地表，保证农业耕作持续进行。在下沟管道的端部应预留出不小于30m的管段，暂不回填，待连头后回填。回填直至管顶以上500mm敷设警示带，最后进行管沟大回填。敷设警示带时应保证其敷设在管道正上方，敷设警示带要平直，管道大回填时，要注意回填土的颗粒不宜过大，否则会损坏警示带，地貌恢复过程中注意大型机具规范施工，减少对警示带的破坏。管沟回填后应恢复原地貌。 管道下沟后除预留段外应及时进行管沟回填。雨季施工、易冲刷、高水位及交通、生产等需要及时平整区段均应立即回填。 回填前，如管沟内有积水，排除积水，严禁管沟内有积水回填。地下水位较高时，如沟内积水无法完全排除，应制定保证管道埋深的稳管措施。 管沟回填土应高出地面300mm以上，用来弥补土层沉降的需要。沿线施工时破坏的挡水墙、田埂、排水沟、便道等地面设施回填后应按原貌恢复。 ⑥清管、试压 a.清管 公称直径＞=100mm的钢制管道，宜采用清管球进行清扫。以开口端不再排除杂物为合格。 施工技术要求按《城镇燃气输配工程及验收规范》CJJ33-2005相关规定执行。 b.试压 输气管道必须进行强度试验和严密性试验，本工程采用水作为试验介质。 根据《城镇燃气输配工程及验收规范》CJJ33-2005的相关要求：设计压力为4.0MPa的燃气管道试压为设计压力的1.5倍。试验管段最大长度为1000m。进行强度试验时，压力应逐步缓升，首先升至试验压力的50%，应进行初检，如无泄漏、异常，继续升压至试验压力，然后宜稳压lh后，观察压力计不应少于30min，无压力降为合格。 水压试验合格后，应及时将管道中的水放净，并按《城镇燃气输配工程及验收规范》CJJ33-2005第12.2节的要求进行吹扫。经分段试压合格的管段相互连接的焊缝，经射线照相检验合格后，可不再进行强度试验。 施工过程中按《城镇燃气输配工程及验收规范》CJJ33-2005相关规定执行。 ⑦其他 a.管道标志桩、警示牌及警示带 管线沿线设置标志桩、加密桩和警示牌标定管道位置以利于管道维护管理，标志桩推荐采用树脂和玻璃纤维复合材料制作。另外，管道直埋敷设段，距管顶500mm处设置警示带，具体按照《油气管道地面标识设置规范》Q/SY 1357-2010执行。 b.水工保护 本工程线路所属地段为水网平原，管道在穿越河流、水渠时，需修建一定数量的浆砌石护坡及护岸，以保证土壤的稳定性。 天然气管道敷设可能产生的主要环境问题见表5-1。 表5-1 项目组成及主要环境问题 类型 建设内容及规模 可能产生的主要环境问题 施工期 营运期 天然气管道敷设 定向钻穿河流、交通干道等 土壤及植被破坏、水土流失、扬尘、噪声、固废、废水 - 农田、绿化带沟埋式敷设 噪声、扬尘、废水、固废、土壤及植被破坏，生态环境改变 - 二、站场 ①施工期工艺流程 施工工程主要为站场施工，整个施工由具有一定施工机械设备的专业化队伍完成。其过程概述如下： 建设接转站时，首先要清理场地，然后安装工艺装置，并建设相应的辅助设施，站场建设完成后，对管道进行试压，然后覆土回填，清理作业现场，恢复地表植被，对站场进行绿化。施工期有施工扬尘、施工噪声、施工废水及施工垃圾产生。 ②营运期工艺流程 本项目拟建1座天然气转接站，利用中国石油西气东输分输站，为江苏西城三联控股集团有限公司及江苏双良控股科技有限公司等企业提供天然气。 接转站具体工艺流程如下： 图5-1 天然气接转站工艺流程图 工艺流程简介 （1）过滤器：为保护流量计和调压器正常工作，防止各种管件的堵塞，滤除天然气中的杂质，需设置过滤器，本项目选用承压高、过滤精度高的筒型过滤器，设备自带差压显示，进口设计压力为4.0MPa。该工序过滤器内有微量粉尘和管道内锈尘产生。 （2）调压：将天然气压力调至相应压力，符合接入其它压力管道压力要求，调压装置调压器选用自力式间接作用调压器，内置调压器后超压自动切断装置，并具有将切断

信号远传至控制中心计算机显示的功能。调压过程有噪声及微量天然气产生。 （3）计量：在调压后输送至客户前设流量计进行计量。流量计的选型将与上游供气方的选型保持一致，本项目拟采用涡轮流量计。

主要污染工序： 本项目为天然气转接门站及配套管网建设工程，主要污染为施工期污染，营运期污染相对较小，以下对施工期、营运期污染源分开叙述，具体如下： 一、施工期 （1）噪声源 施工期噪声源主要是：运输弃土、建材的载重车辆；各种管道铺设施工机械如压路机、起重机、自卸卡车、铲土机等。 由于本项目为天然气管网敷设工程，管道沿在疏港高速敷设，沿线主要为空地，临近若干村庄（最近约10m），施工带宽度约5～10m，因此，在施工各阶段场界噪声均可能出现超标，并影响到管道附近的村民住宅，另外，施工运输车不仅对工程沿线（施工场地）有影响，对其经过的道路两侧将会有所影响。下表是本项目主要施工机械设备的噪声值。 表5-2 本项目主要施工设备噪声源强 施工设备名称 1米处平均A声级dB（A） 施工设备名称 1米处平均A声级dB（A） 压路机 85 起重机 85 自卸卡车 90 铲土机 90 施工期为避免噪声扰民，同时又不至于影响交通，要合理安排施工时间，合理布局施工现场，减少施工噪声对附近居民的影响。施工期声环境影响减缓措施如下： （1）根据建设单位提供相关设计资料，施工过程只选择在白天（7：00～18：00）进行，夜间不进行施工，可有效的避免噪声扰民。 （2）管网施工场地在环境敏感点附近时，应选择在白天工作日进行，并且避开午休时间，有必要时应建立临时隔声屏。 （3）施工阶段执行GB12523-2011的各项要求，施工噪声尽可能保持在最低水平。固定地点施工机械操作场地，应采取临时降噪措施，如安置临时声屏障，控制施工期噪声污染。 （4）对进出施工场地的载重运输车规定其行驶路线，尽量避开民舍集中区域。在现有道路上运输建筑材料的车辆，要做好车辆的维修保养工作，从源头控制车辆的噪声。 1.2大气污染源 ①施工扬尘 本管网施工期的空气污染主要为开挖、运输和土石方堆放、回填产生的扬尘污染。施工期使用较多的机械设备是运输车辆，在施工过程中汽车运输产生二次扬尘会对运输道路沿线的环境空气质量造成影响；开挖、土石方堆放和回填过程中产生的扬尘，对施工现场可能造成扬尘污染，使得大气中的TSP浓度增高。当风速≥3.5m/s时，施工扬尘影响强度和范围见下表5-3。 表5-3 施工扬尘影响强度的范围 距离现场（m） 5 20 30 50 100～150 扬尘浓度（mg/m3） 10.14 2.89 1.15 0.86 0.61 ②柴油废气 施工过程中，载重卡车及一些燃油施工机械在营运时会产生少量燃柴油废气，主要污染物指标为CO、NOx、HC。 ③焊接废气 施工过程中，管道支架安装、管道焊接时会产生少量焊烟，仅管道接口及支架安装需要少量焊条焊接，焊条用量很小，故焊烟产生量很少，可忽略。 拟采取的大气污染物防治措施： （1）施工现场采用彩钢板进行半封闭围护。 （2）加强土方堆场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、弃渣等应及时运走，不宜长期堆积。 （3）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装置，装载不宜过满，保证运输过程中不洒落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。 （4）运输车辆加蓬盖，装卸场地在装卸前先清理干净，减少车轮、底盘等携带泥土洒落地面。 （5）对运输过程中洒落在地面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 （6）施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 （7）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 （8）加强施工现场管理，强化文明施工与作业。在选择施工单位时，将施工期的环境减缓措施写入合同文本中，并加强督促与检查，确保施工期的环境减缓措施落到实处。 1.3水环境污染 施工期水环境污染主要来源于以下几个方面： ①施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染。 ②施工期间施工人员生活污水进入地表水体，造成地表水污染。 ③管道过河道施工时，施工垃圾等进入河流会污染水体。 这些污染的产生主要是施工管理不严、设施不配套等引起的。 施工期水环境影响减缓措施如下： （1）施工期施工人员应尽量利用临近单位的卫生间；施工人员集中居住点的生活污水，应设有临时集水池，污水经收集后排入区内污水管网，严禁将生活污水直接排入地表水体；建材堆放时加以覆盖，防止雨水冲刷。 （2）各类建筑材料应有防雨遮雨设施，不得随意倾倒于地上，工程废料要及时运走。 （3）严格管理施工机械和运输车辆，严禁油料泄漏和随意倾倒废油料。施工机械、运输车辆的清洗水和施工机械的机修油污集中处理，达标后排放。 通过加强管理和监督可大大控制水污染物产生量，施工期污染将随施工结束而消除。 1.4固体废物 施工期固废主要为弃土及施工人员生活垃圾，均可采取措施妥善处置。 1.5生态环境 （1）生态影响污染源分析 A、压占土地、破坏植被 本工程临时占地主要是管道敷设施工临时用地。 管线全部敷设于地下，管顶埋深均在1.8m以上。在施工期间，要进行开挖管沟并填埋、机械及车辆作业等活动，因此管线施工作业带内的植被将不可避免地被清除或破坏。在管道敷设完工后，这些植被将因不同的情况而得到恢复和补偿。生长在荒地的自然草丛等浅根植物，由于不会对埋地的输气管道产生不良影响，施工完成后，就可自然恢复草丛，而且本项目管道开挖及敷设时间较短。因此，管道施工不会造成自然草丛的物种消亡，仅仅是个体数量的暂时减少。 B、对土壤的影响 ① 破坏土壤结构、扰乱土壤耕作层 敷设地埋管道的开挖施工会扰乱和破坏土壤的耕作层；开挖土方的临时堆放也会破坏堆放区土壤的耕作层；管沟的开挖和填埋过程造成了土层的混合和扰动，将导致土壤耕作层原来的性质发生改变。由于土壤结构的形成历时较长，破坏后的恢复时间也较长，因此，管道敷设施工对土壤耕作层的影响最为严重。 ② 混合土壤层次、改变土壤质地 成土母质经长期发育而形成的层次分明的土壤，表层为腐殖质层或耕作层，中层为淋溶淀积层，底层为母质层。管道敷设施工过程中的开挖和填埋，使原来的土壤层次被扰乱并混合在一起，土壤质地发生了变化，因此影响土壤的发育，并影响植被的生长，特别是对农作物生长的影响较大。 ③ 影响土壤紧实度 施工机械、车辆碾压、施工人员的践踏、管道入沟后的回填，使施工区域的土壤紧实度发生改变。土层过松，容易引起水土流失、雨后地表下陷；土层过紧，会影响农作物等植物的正常生长。 ④ 土壤养分流失 土壤养分主要集中于表土层，管道敷设施工使土壤结构被破坏、土壤层次被混合、土壤紧实度发生变化，回填区土壤表层的养分将减少，并影响复耕后农作物等植物的生长。因此，开挖土方应分层堆放、分层回填，尽量减轻管道施工对土壤养分的影响。 ⑤ 施工废弃物残留的影响 管道敷设施工还包括焊接防腐和清洗等工序，有可能将废渣、废水等废弃物排放到土壤中。这些废弃物在土壤中的长时间停留，会影响土壤的理化性质，从而影响土壤耕作和农作物等植物的生长。 本项目管沟开挖和回填施工拟采用分层开挖、分层堆放、分层覆土的施工方式，并采用污染物收集措施消除施工废渣、废水排放对土壤的影响，因此管道施工对施工区土壤的影响可以降到较低的程度。由于管道施工限制在狭小的范围内进行，持续时间短，不涉及周边区域，因此对区域土壤生态环境的影响较小。 C、对河流生态环境的影响 本项目管道穿越华塘河等水域，且穿越工程完全在河流、水域两岸的陆地和河床底下施工，不截流，也不扰动河床，因此对河流及水塘的生态环境基本无影响。 D、对基本农田和农业生产的影响 项目施工时间较短，临时占地在施工结束后可以迅速得到复耕，部分的农田将在年内恢复原有的面积和生产水平。 E、对水土流失的影响分析 由于工程所在区域为平原地区，管道沿线大部分为耕地，主要种植小麦、水稻等农作物，每年耕作土壤有两次以上的深翻。管道施工时只要对开挖土及时回填，对可能产生的少量弃方，及时填凹或分摊在周围农田内，不会产生水土流失。 管线施工穿越河流时，在穿越点对原来的植被造成破坏，若不及时恢复，遇降水可能在穿越点附近产生小量的水土流失。应及时恢复植被，不会产生水土流失。 F、对城乡景观及社会生活影响分析 建设项目一般为露天施工，特别是管网建设大多是沿路敷设，加之施工地段多、施工弃土就近堆放。会对施工场地附近交通、景观受到一定影响，给当地的人群生活带来诸多不便，包括交通不便、卫生状况恶化等等。因此，应合理安排施工计划，严格施工环保措施、缩短施工周期、减少环境污染。 （2）生态环境保护与修复措施 A、生态影响预防措施 （1）合理规划，做好土石方的纵向调运，尽可能减少临时占地。合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。 （2）采取分段施工的方式，即分段开挖土石方、敷设管道后，立即回填恢复原貌。 （3）施工作业时，尽可能缩小作业宽度，减少临时占地面积。挖沟采用机械挖沟和人工挖沟相结合的方式，机械挖沟采用在管线走向正面倒退取土的作业方法，减小碾压面积。 （4）挖掘管沟时分层开挖，单侧堆放，并保持原来土层顺序。回填时按原有层次逐层回填，并尽量保持原有紧实度，恢复原来地表平整度。 （5）施工场地经常洒水，减少起尘。 （6）合理选线布线，管线走向尽量按地形走向弹性敷设，减少填挖工作量，使沿线尽量保持原状，有效防止冲刷。 （7）对需穿越的河流岸坡，必要时酌情采取适当的砌石护坡、护底等水土保护措施。 B、生态资源保护 （1）切实做好所占耕地的补偿工作。 （2）加强对施工人员环保意识教育，保护自然资源，取土、弃土（渣）应按设计要求进行，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 （3）严格按照设计进行取弃土，并及时进行取弃土场的环境保护及恢复工作。如果工程需要，在挖掘时，应将表层土皮（30cm）保留，施工完毕后，再回填，以使对农业的影响降低。 （4）合理安排施工进度，尽量减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间，施工完毕立即恢复植被或复垦。 （5）施工车辆在临时车道上行驶，以免损坏农田。 （6）所有临时占用的土地，所有可恢复的土地，事后都应恢复生态或恢复耕作。 （7）工程弃土应及时清运，避免雨季造成水土流失。 （8）管线沿线铺设，尽量避免穿越路边绿地和树木，如要穿越，施工结束后应、采取补偿措施。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。 C、生态恢复措施 根据市政总体规划在道路及配套工程实施中合理使用临时占地，缩短占用时间，工程竣工后及时覆土恢复地表植被。 工程施工对原生植被造成了破坏，其生态恢复过程分为自然和人工两种。 （1）对于穿越耕地、菜地地段，由于其地表覆盖植被为人工植被，且多属于季节性，施工完成后，将土壤回填，根据季节重新种植农作物。穿越路旁的防护林，主要破坏林内表层植被，施工完成及时回填，撒草仔或重新人工铺设草皮。 （2）对于穿越荒地地段，采用自然恢复方式。 由于管道施工作业宽度小，因施工造成的植被破坏呈狭长的带状，而非大面积破坏，有利于自然恢复，随着时间的推移，植被会逐渐恢复。由于水分条件、阳光等自然条件好，且土壤恢复原状，故被破坏的植被将很快恢复。预计植被的自然恢复（达到原有的盖度和种类）需3～4年的时间。 二、营运期 天然气管道营运期基本无污染产生，本项目营运期污染主要为转接门站运行过程产生的污染，具体如下。 1.废气 本项目废气主要为过滤器更换滤芯排放的天然气、清管产生的天然气、系统超压排放的天然气和阀门泄漏的天然气、备用柴油发电机燃油废气。 （1）调压站过滤器更换滤芯排放的天然气 根据相关资料，在正常运行情况下，调压站排放的废气来源为调压站过滤器更换滤芯，更换滤芯天然气排放总量为0.016t/a，排放方式为通过站内放散管（排空管）火炬点火后排放。天然气产生量较小，点燃后产生的污染物可忽略不计。 （2）系统超压排放的天然气 清管作业每年进行1～2次，作业时先把管道内的天然气导入其它管道内，只有极少一部分排放，一般清管作业排放天然气几立方米至十几立方米，主要污染物是天然气（甲烷），天然气（甲烷）为80.2kg/a，排放量较小，可忽略不计。 （3）系统超压排放的天然气 当站内管道发生非正常超压时，设置于相应工艺管道上和罐顶的安全保护装置（安全放散阀）会动作，排出天然气。由于本工程的输配系统压力为高中压（0.4MPa或1.6MPa或2.5MPa），各工序设置有较完善的自动化控制系统，一般在管道放散阀发生超压排放的频率较低、排放量也较小，天然气点燃后产生的污染物可忽略不计。 （4）阀门泄漏的天然气 天然气属危险性高的物质，接转站的设备选型、安装、日常维护和运行管理均要求较高，在本工程设计中均按相关规范进行，因此，阀门泄漏量极少，可忽略不计。 （5）备用柴油发电机燃油废气 本项目拟装1台柴油发电机作应急备用电源，采用0＃柴油，耗油量为300kg/h。江阴市临港开发区的供电比较正常，且本项目采用双路供电，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于1小时。现按每月发电一次，每次运行约1h计，年总耗油量为3.6t。柴油燃烧产生烟尘、二氧化硫及氮氧化物，经配套15米高的排气筒排放；由于柴油用量较小，燃烧后产生的污染物可忽略不计，本报告不作定量分析。据类比调查，本项目燃油废气可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 2.废水 本项目无工艺废水产生，废水主要为生活污水，产生量为146t/a，本项目产生污水拟通过拟建河豚路北延段道路配套污水管网接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准、DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1城镇污水处理厂Ⅱ标准，待提标改造完成并通过验收后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入新沟河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0073t/a、0.0015t/a、0.0007t/a、0.0001t/a、0.0022t/a。 3.固体废物 本项目营运期固体废物分析结果详见表5-4。 表5-4 固废产生及综合利用、处理处置情况 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量（t/a） 1 滤网 一般工 业固废 过滤 固 / — — 99 — 0.05 2 微量粉尘、锈尘 固 / — — 99 — 0.02 3 生活垃圾 生活 活动 — — — — 99 — 0.75 4.噪声 本项目噪声源主要为调压撬、放空管等，噪声源强≤85dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：采取选用低噪设备，噪声源经区内合理布局。在正常生产情况下，站内建隔离围墙及绿化等防噪措施；在事故紧急放空时，产生高压气流噪声，对声环境产生暂时的影响，采取在放空管上安装消声器或吸声材料等消声措施。经采取以上措施后，边界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织排放 | / | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活污水 | COD | 146 | 300～500 | 0.0584 | 50 | 0.0073 | 新沟河 |
|  |  | SS |  | 200～400 | 0.0438 | 10 | 0.0015 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30～40 | 0.0044 | 5 | 0.0007 |  |
|  |  | TP |  | 3～5 | 0.0006 | 0.5 | 0.0001 |  |
|  |  | TN |  | 60～80 | 0.0102 | 15 | 0.0022 |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量 t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 废过滤网 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 综合利用 |
|  | 粉尘、锈尘 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 环卫部门 统一处置 |
|  | 生活垃圾 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级〔dB(A)〕 | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m | 备注 dB(A) |
|  | 调压撬 | 65-70 | 站场内 | 15 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 放空管 | 75-80 |  | 20 |  |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

七、环境影响分析

本项目为天然气转接门站及配套天然气管网工程，主要污染为施工期污染，营运期污染相对较小，以下对施工期、营运期污染源分开叙述，具体如下： 1、施工期环境影响分析 （1）噪声 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会相互叠加，根据类比调查，叠加后的噪声值增量约为3～5dB(A)。 据调查，机械噪声在空旷地带的传播距离较远，本项目管网距离居民住宅较近，施工作业时，对附近居民住宅造成一定影响；因此，必须合理安排各类施工机械的工作时间，减少施工噪声对附近居住区等敏感保护目标的影响。 为减轻施工期噪声影响，需采取进一步的防治措施如下： a.加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响应及时采取有效的噪声防治措施； b.与附近村民做好沟通工作。 （2）扬尘和废气 A.扬尘影响 在整个施工期，产生扬尘的作业有开挖、运输和土石方堆放、回填过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶的速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 如果在施工期间对施工区域采用围护或对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%～80%左右，施工扬尘洒水的试验结果如下： 表7-1 施工扬尘洒水试验结果 距离（m） 5 20 30 50 100～150 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 0.61 洒水 2.01 1.40 0.67 0.27 0.21 表7-1试验结果表明：实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效的控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 施工扬尘的另一种情况是土方的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响。 B.柴油废气影响 载重卡车及一些燃油施工机械在施工期也会产生一定的废气污染。 为减轻施工期大气影响，建议采取进一步的防治措施如下： (1)施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； (2)当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施； (3)对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 （3）废水 施工期水污染的产生主要是施工管理不严、设施不配套等引起的，通过加强管理和监督可大大控制水污染物产生量，施工期污染将随施工结束而消除。 施工期废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。 （4）固体废物 施工期固废主要为金属废屑及施工人员生活垃圾，对此，建设单位将与当地环卫部门联系，及时处置施工现场生活垃圾；同时要求承包商对施工人员加强教育，养成不乱扔废弃物的良好习惯，以创造卫生整洁的工作和生活环境；金属废屑外售综合利用，固废经综合利用或妥善处置后，对周围环境无影响。 5、施工期生态影响 施工期管道埋设开挖破坏原地表植被，临时堆土占压土地，在短期内会使水土流失加剧，对生态环境产生一定的负面影响。本工程临时占用土地很少，临时占用土地通过复垦等措施即可恢复其生产，项目建设带来的生态环境影响是较弱的，通过采取相应有效的、切实可行的防治措施，可以将项目建设带来的生态环境影响降至最低。2、2、2、营运期环境影响分析 （1）环境空气 本项目属于天然气接转门站，只进行管道天然气的调压工作，进站天然气不需要进行脱硫、脱水处理，整个站内的调压系统工艺流程均在密闭状态下进行，在正常调压过程中均不会产生天然气外泄。 只是在管线设备检修以及各管线设备的安全阀在超压时等情况下会产生天然气超压排放，其排放无规律、不定期、短时间，项目设置天然气放散管用于超压和检修天然气的排放，但所排放的废气量极少，且天然气的密度远比空气轻，放散出来的少量废气会迅速在大气中扩散稀释。 由于本项目采用目前国内先进的生产设备，同时加强对厂区设备的检修等，保证处于正常的工作状态，在站区设置天然气泄漏自动报警设备，减少站区天然气泄漏量，有效减少了无组织排放量。综合采取上述措施后，本项目每天无组织排放的甲烷较小，且项目所在地属于开阔地带，根据类比调查，厂界处的天然气（执行甲烷无组织排放标准）浓度小于1.8mg/m3。故在正常状态下，在采取有效治理措施后，不会对周围大气环境质量造成明显不利影响。 此外，本项目柴油发电机使用过程产生的燃油废气忽略不计，且能达标排放，对周围环境影响较小。 （2）地表水 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为146t/a，接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准、DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1城镇污水处理厂Ⅱ标准，待提标改造完成并通过验收后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入新沟河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、总氮排放量分别为0.0073t/a、0.0015t/a、0.0007t/a、0.0001t/a、0.0022t/a。由于排放量较小，故对受纳水体新沟河影响不大，不会改变现有水质类别。 （3）固体废物 本项目固体废物利用处置方式见表7-2。 表7-2 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 滤网 过滤 一般工业固废 99 0.05 外售 回收站 2 微量粉尘、锈尘 99 0.02 统一处置 环卫部门 3 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 4.5 本项目固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，各类固废均经采取了合理的综合利用和处置措施，做到不外排，因此对周围环境基本无影响。 （4）噪声 本项目噪声源主要为调压撬、放空管等，噪声源强≤85dB(A)。本项目噪声源经采取相应的防治措施后，边界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中3类标准；本项目建设地周边较为空旷，且距离周边敏感目标较远，噪声源经距离衰减后，周围敏感点能维持现有声功能区类别，故对周围环境影响不大。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 安全放散 | 天然气 | 缩短检修时间；通过放空管释放的天然气经火炬点燃后排放 | 减小散排量 |
|  | 发电机 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 | 通过排气筒排放 | 达GB16297-1996表2中相应排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 | DB32/1072-2007表1城镇污水处理厂Ⅱ标准、 GB18918-2002表1一级B标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 过滤网更换 | 废过滤网 | 外售 | 零排放 |
|  | 过滤器清理工序 | 微量粉尘、管道内锈尘 | 环卫部门统一处置 |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为调压撬、放空管等，噪声源强≤85dB(A) | 选用低噪音设备，合理布局，调压撬设置于室内，放空管安装消声器，建筑物隔声等 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 建设项目采用土壤回填、覆盖植被、自然恢复方式和加强绿化后，对周围生态环境基本影响较小。 |

九、结论与建议

结论 1.项目概况 江阴市能化商贸有限公司拟在江阴临港经济开发区仁和村滨江路以北、河豚路以西新征土地10亩，建设江阴苏南企业自用直供天然气接转门站，为江苏西城三联控股集团有限公司及江苏双良控股科技有限公司等企业提供天然气。本项目占地8663.58平方米，建设阀组区、调压区、计量区、过滤区等设施，并建设业务用房500平方米，建设供气管道15公里，年接转天然气15亿立方米。 2.产业政策 本项目已经江阴市发展和改革委员会出具备案通知书，符合国家和地方相关产业政策。 3.规划相容性 本项目建设地位于江阴临港经济开发区仁和村滨江路以北、河豚路以西，根据澄规〔2017〕72号，项目建设地属于供应设施用地，故符合临港开发区用地规划要求；生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合临港开发区环保规划。 4.环境质量现状 根据现状监测报告，项目建设地周围声环境质量均能满足相应功能区类别；高猛酸盐指数浓度值均达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准中的相关限值，氨氮和总磷超标；PM10年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。临港开发区已针对超标现象出具大气和河流整治方案。 5.达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：本项目调压站过滤器更换滤芯排放的天然气、清管产生的天然气、系统超压排放的天然气和阀门泄漏的天然气，其中调压站过滤及系统超压排放的天然气经排空管火炬点燃后高空排放，其余呈无组织怕覅。由于各类污染物排放量较小，且排放无规律、不定期、短时间，本报告忽略不计。据类比调查，厂界甲烷无组织排放浓度小于根据《大气环境标准工作手册》计算出的甲烷无组织排放标准。 本项目备用柴油发电机采用0#柴油为燃料，由于柴油用量较小，燃油废气产生量忽略不计，经一根15米高排气筒排放，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 （2）废水：本项目无生产废水产生，生活污水产生量为146t/a，经拟建河豚路北延段道路配套污水管网接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标，尾水最终排入新沟河。 （3）固废：本项目固废产生量共计0.82t/a，其中微量粉尘、管道内锈尘和生活垃圾均由当地环卫部门统一处置，更换的废过滤网外售废品回收站综合利用。固体废物经综合利用或妥善处置后，固废可实现零排放。 （4）噪声：本项目噪声源主要为调压撬、放空管等，噪声源强≤85dB(A)。正常情况下，采取选用低噪设备，合理布局，建隔离围墙及绿化等防噪措施；在事故紧急放空时，产生高压气流噪声，对声环境产生暂时的影响，采取在放空管上安装消声器或吸声材料等消声措施。经采取以上措施后，边界噪声可达GBl2348-2008《工业企业厂界噪声标准》中3类标准。 6.本项目建成后对环境的影响 （1）大气环境：本项目大气污染物排放量较小，可忽略不计，且周边较为空旷，距离周围敏感保护目标较远，故对周围大气环境影响不大。 （2）地表水：本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0073t/a、0.0015t/a、0.0007t/a、0.0001t/a、0.0022t/a。根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 （3）固废：本项目固体废物均综合利用或妥善处置，不排放，因此对周围环境无影响。 （4）噪声：本项目边界噪声能够做到达标排放，且噪声源距离周围居民住宅较远，噪声源经采取相应的防治措施后，周围敏感点能维持现有声功能类别，故对周围环境影响不大。 7.清洁生产 本项目天然气作为清洁能源，为国家和地方重点鼓励产业，促进地方能源结构的调整，符合经济和城市发展的需要；采用先进、可靠的集输工艺，设备选型及材质满足生产需要，防腐措施得当，自动化控制较好，生产安全可靠，能有效地减少或杜绝污染事故的发生；废过滤网外售综合利用，符合清洁生产要求。 8.风险评价 本项目涉及的天然气具有易燃、易爆等特性，经分析，项目属于非重大危险源，事故风险类型主要为火灾，经采取得当的风险防范措施（包括工艺设备选择、布局、各类安全措施、消防措施、防雷防静电措施、防腐绝热措施及执行严格的安全管理制度等）后，项目风险是可接受。 9.总量控制 本项目全厂生活污水接管量为146t/a，水污染物排放总量为COD 0.0073t/a、SS 0.0015t/a、氨氮0.0007t/a、TP0.0001t/a、TN0.0022t/a。生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，排放总量在临港开发区控源截污内平衡，特征因子SS作为环保部门考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，本项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策，符合江阴市总体规划和能源结构的调整规划，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，对周围环境的影响较小，水污染物排放总量可在临港开发区内平衡解决，因此本报告认为，从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。 建议： 企业尽快编制《突发性环境事件应急预案》及《环境风险评估报告》送江阴市环境应急与事故调查中心备案。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 厂界周围300米土地利用现状 附图4 项目建设地卫星图片 附图5 土地利用规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

粉尘、锈尘

噪声

天然气

输至各相关用气企业

计  量

调  压

过  滤

中国石油西气东输分输站来气