# 建设项目环境影响报告表

# 项  目  名  称:

# 建设单位(盖章):          江阴市梁炜机械制造有限公司

# 编制日期:2019年4月30日

江苏兴盛环境科学研究院有限公司编制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500吨钻杆钻具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市梁炜机械制造有限公司 |
| 法定代表人 | 杨金栋 | 联系人 | 杨金栋 |
| 通讯地址 | 江阴市临港街道华兴路7号 |
| 联系电话 | 18360817716 | 传 真 | / | 邮政编码 | 214444 |
| 建设地点 | 江阴市临港街道华兴路7号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区 管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备[2018]367号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 机械零部件加工 C3484 |
| 占地面积 （平方米） | 3000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 810 | 其中：环保 投资（万元） | 16 | 环保投资占总投资比例 | 2.0% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2010年4月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 / |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1200 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 20万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为960t/a，经厂区污水管网接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达标后排入芦埠港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江阴市梁炜机械制造有限公司公司成立于2015年1月4日，该公司在江阴市临港经济开发区利港华兴路7号（利港村工业集中区内），租用江阴市世隆船舶装备有限公司厂房1344平方米，购置车床、焊机、液压机、调质炉等设备13台（套），设计生产能力为钻杆钻具500吨/年。 无锡丹阳风能设备有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、主体工程及产品方案 本项目租用厂房进行建设，主体工程基本完成；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程及产品方案见表1-3，项目公用及辅助工程见表1-4。 表1-4 建设项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计生产能力 年运行时数 生产车间 钻杆钻具 - 500吨/年 2400小时 表1-5 建设项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料成品仓库 300m2 位于室内，利用租用厂房新建 公用工程 给水 10t/h 当地水网，现有 冷却塔 5t/h 新建 排水 雨水、清下水 40t/h 厂区雨水管网，现有 废（污）水 20t/h 通过租赁厂家的接管口接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 供电 315KVA 利用公共有变压器 环保工程 废气 焊烟除尘装置 3000m3/h 颗粒物去除率可达90% 噪声 噪声治理 （隔声量） ≥25dB(A) 厂界达标排放 固废 一般固废堆场 30m2 分类收集固废，新建 危险固废 10m2 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市临港街道华兴路7号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用江阴市世隆船舶装备有限公司生产车间进行建设，车间内主要设置原料区、成品区及生产加工区，建设项目具体厂区平面布置见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：租赁厂家西侧华兴路河为龙和机械科技有限公司，北侧为华悦机械制造有限公司，东侧为空地，南侧为兴飞机械。项目建设地周围环境概况见附图3。 4、工作制度与劳动定员 工作制度：本项目实行昼间“一班”8小时工作制度，工作时间为7:30～16:30，全年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员20人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设地位于江阴市临港经济开发区利港华兴路7号，江阴市世隆船舶装备有限公司车间不存在环境问题。据实际调查，项目建设地供水、供电等公辅设施均利用区内现有；建设地污水管网已接通，生活污水可通过租赁方已有的接管口进入污水管网纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有新沟河、芦埠港河。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 芦埠港河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和西横河入常州武进界，江阴境内长10公里。河道底宽8米，底高0.5米，边坡1:1.5。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会经济结构 1、概况 临港街道利港位于江阴市西部，东接申港，南临常州市武进区，西邻璜土镇，北枕长江，是以机械装备制造为特色的港口工业重镇。利港区域面积59.42平方公里，下辖6个行政村和11个社区居委会，有户籍人口59092人，少数民族14个168人，外来暂住人口22905人。 2、经济建设 临港街道利港全年完成工商业开票销售收入450.95亿元，全社会固定资产投资60.17亿元，实现全口径财政收入12.76亿元，完成公共财政收入5.67亿元，完成农业投入1.12亿元。芙蓉大道两侧现代农业示范园区初具规模，正汉花卉交易市场开业，紫薇生态园基本建成，振江生态园铁皮石斛栽培成功，并开始大面积大棚种植。完成规模以上工业产值247.18亿元，工业开票销售收入303.38亿元，工业投入42.94亿元，江苏双良集团有限公司分别入围中国民营企业500强和中国民营企业制造业500强。完成服务业增加值37.54亿元,商业开票销售收入147.57亿元，服务业投入16.1亿元。外贸稳步回升，完成企业进出口总额14亿美元。 3、交通 临港新城利港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括滨江路（S338）、镇澄路（S340）、芙蓉大道、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。滨江路、镇澄路、龙港路、西利路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。 （2）港口码头 临港新城利港拥有沿江岸线约4.6公里，现有利港电厂煤码头、利港汽渡码头及部分石化专业码头。利港汽渡位于利港地区北侧、利港河口西侧，南端与西利路对接，向北过江后与靖江的川心港汽渡对接。 （3）航运 临港新城利港航运主要为利港河，现为八级航道功能。 4、土地利用现状及规划 临港街道利港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 利港核心区域外围主要布局居住用地及其配套设施用地，以大寨河为界分为两部分，北侧为老镇生活片区，南侧为新镇生活片区。生活区外围布局工业用地和物流仓储用地，采用组团式布局；北侧布局临港重工产业组团，南侧布局机械装备产业组团，西侧布局机械装备产业组团，东侧布局低碳装备产业组团。在港城大道南侧，规划布局部分生产研发用地，减少对生活社区的干扰。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港街道利港工业集中区由临港工业区和机械工业区组成，规划总面积1297.4hm2。 临港工业区：具体规划范围是北至长江，南到大寨河-利南街，东到利港界-芦埠港河，西至利港河-利中路，规划工业用地348.6hm2，仓储物流用地301。3hm2。滨江路以北以石化、仓储、新材料等高新技术产业为主，形成高新技术密集和产业链；滨江路以南以机电一体化、环保产业及传统产业技术改造升级项目为主。 机械工业区：总工业用地647.5hm2，分为南北两个区，北区位于利港西侧，具体为东道纵二路，南至红旗北路，西至规划窑港北路，北至滨江路，工业用地252.923hm2；南区东至西利路-纵三路，南至镇澄路、西至利港界、北至规划红旗南路-创新河，工业用地394.58hm2。该区以机械制造加工为主。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 临港街道利港现有2个污水处理厂，分别为江阴市利港污水处理有限公司和光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂。本项目污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂。 ※污水管网建设情况 临港街道利港铺设污水管网25公里，改造老旧污水管网2.5公里，控源截污管网75公里。 （2）区域集中供热情况 利港有2家热电厂，分别为江苏利港电力有限公司和江苏双良科技有限公司热电分公司。 目前江苏利港电力有限公司供热能力约65t/h，江苏双良科技有限公司热电分公司供热能力约240t/h，主要为利港的用热单位集中供汽。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，对江苏利港电力有限公司现有4台350MW机组进行供热改造，改造后供汽能力达855 t/h，满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间铺设蒸汽管网约38公里，除向利港的用热单位供热外，向璜土镇进行集中供热。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市临港经济开发区目前共有6家持有《危险废物经营许可证》的固废处置单位。具体情况见表2-1。 表2-1 临港经济开发区持有危险废物经营许可证的固废处置单位情况 序号 企业名称 地址 许可经营危险废物类别 经营规模（吨/年） 经营方式 1 江阴市大洋固废处置利用有限公司 江阴市临港新城开发区石庄化工集中区 废乙醇、废丁酮等废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06不含残渣、污泥、过滤吸附介质等固体废物）、废矿物油（HW08）、染料、涂料废物（HW12）、废乙酸（HW34）、废碱液（HW35）、废焦化苯（HW39）、PTA氧化残渣（HW34），废氢溴酸（HW34），废电路板（HW49） 19300 处置、利用（R2/R4/R6/R9） 2 江阴市凯达化工有限公司 江阴市夏港镇工业集中区 苯酐顺酸水(HW34) 25000 处置、利用（R6） 3 江阴苏利化学股份有限公司 江阴市利港镇润华路7号 含铁废硫酸（HW34，314-001-34、900-300-34、900-304-34、900-307-34） 100000 处置、利用（R4） 4 无锡利信能源科技有限公司 江苏省江阴市临港街道西利路235号 废烟气脱硝催化剂（钒钛系）(HW50，772-007-50） 2500 再生 5 江阴市马盛金属再生资源有限公司 江阴市镇澄路1065号 含铜污泥（HW17，346-058-17、346-062-17）、含铜污泥（HW22，231-006-22、314-001-22、406-004-22） 60000 处置、利用（D9） 6 江阴市金牛玻璃钢材料有限公司石庄分公司 江阴市石庄滨江西路1240号 清洗盛装“废有机溶剂与含有机溶剂的废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油、水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）”的废包装桶（HW49，900-041-49） 123.5万只 清洗处置（C3） 二、教育、文化 利港现有中小学校4所，中小学校在校生5427人；投资2.5亿元建筑面积近8万平方米，集聚利港幼儿园、小学和中学的利港教育中心全面落成投运，成功举办利港中学60周年校庆。利港全年举办元宵灯谜会、国乐社茶话会、老年协会书画联展和乒乓、篮球、游泳比赛等形式多样、喜闻乐见的群众文体活动30多次，组织送戏送评弹进村、送电影下乡和各类文艺演出活动共250场次，成功举办“加华”亲水湖元宵灯会表演和利港第三届龙狮文化节。 三、文物保护 利港有梁敬帝墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市临港经济开发区利港华兴路7号，根据临港街道控制性详细规划，项目建设地属于工业用地，故符合当地用地规划要求。 （2）环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合临港街道环保规划。 综上所述，本项目建设符合临港街道土地利用规划、环境保护规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气 根据2017年度江阴市环境状况公报显示，六个乡镇子站中，月城子站SO2年均浓度相对较高；周庄子站PM10年均浓度相对较高，申港子站PM2.5、CO、O3年均浓度相对较高。详见附件2017年度江阴市环境状况公报。目前临港开发区已针对超标现象出具大气整治方案。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为芦埠港河，该地区地表水现状监测数据引用江阴市环境监测站2017年芦埠港河芦埠港桥断面监测资料，具体见表3-1。 表3-1 地表水现状监数据 监测点位 监测时间月份 监测结果（mg/L） 高锰酸盐 氨氮 总磷 芦埠港河芦埠港桥断面 2017-9-4 5.8 0.579 0.250 2017-11-1 12.4 0.277 0.204 标准值（mg/L） ≤10 ≤1.5 ≤0.3 由上表可知，芦埠港桥断面氨氮、总磷达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水功能区要求，高猛酸盐指数超标。超标的主要原因为底泥淤积，自净能力差及农业面源污染，造成水质出现不同程度的超标现象，临港管委会已针对超标现象出具河道整治方案。 3、环境噪声 根据现状监测报告，项目建设地噪声满足了《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准要求。

主要环境敏感目标： 本项目主要环境敏感目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离厂界 规模 环境功能 大气环境 兴港新村 东南 225 500户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 声环境 / / / / / 水环境 芦埠港河 西 210m / GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准 生态环境 / / / / /

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求。 表4-1 环境空气质量标准限值表 区域名 执行标准 污染物指标 | 最高容许浓度μg /m3 小时平均 日均 年均 项目所在区域 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体芦埠港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值表 水域名 执行标准 类别 污染物指标 单位 标准限值 芦埠港河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） IV类 pH / 6~9 COD mg/L 30 高锰酸钾指数 10 氨氮 1.5 TP 0.3 TN 1.5 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名 执行标准 类别 单位 标准限值 昼（6:00-22:00） 夜（22:00-6:00） 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 dB(A) 65 55 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目生产过程产生的颗粒物废气无组织排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准限值表 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水排放标准： 本项目生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，污水出水执行DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1城镇污水处理厂Ⅱ标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B及表3标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入芦埠港河。 表4-5 废污水排放标准限值表 排放口名 执行标准 取值表号 及级别 污染物指标 单位 标准限值 厂内 接管口 污水厂要求 - pH - 6.5～9.5 COD mg/L 500 SS 400 《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准 氨氮 45 TP 8 污水厂 排口 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1一级A标准和 表3标准 COD mg/L 50 氨氮 5 TP 0.5 SS 10 苯胺类 0.5 类大肠菌群落 个 103 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018） 表2标准 表2标准 COD mg/L 50 氨氮 4（6）* TP 0.5 TN 12（15）* 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表4-6 噪声排放标准限值 标准 昼间（6:00~22:00） 夜间（22:00~6:00） 厂界噪声排放标准3类dB(A) 65 55 |
| 总 量 控 制 因 子 和 排 放 指 标 | 按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS(特征因子)； 废气：颗粒物； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议申请量 废水 废水量 480 480 0 480 480 COD 0.1920 0.1920 0.1680 0.0240 0.0240 SS 0.1440 0.1440 0.1392 0.0048 0.0048 氨氮 0.0144 0.0144 0.0120 0.0024 0.0024 TP 0.0019 0.0019 0.0017 0.0002 0.0002 TN 0.0224 0.0224 0.0152 0.0072 0.0072 废气 颗粒物 0 0 0 0 0 固废 — — — — — 由上表可见，本项目无生产废水产生，水污染物接管量分别为COD0.1920t/a、SS0.1440t/a、氨氮0.0144t/a、TP0.0019t/a和TN0.0224t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，水污染物COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.0240t/a、0.0024t/a、0.0002t/a、0.0072 t/a，根据总量控制原则，排放总量指标在临港街道控源截污内平衡，特征因子SS（0.0048t/a）作为环保部门考核指标。 本项目大气污染物颗粒物排放总量为0.006t/a，在临港街道内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

五、建设项目工程分析

（一）工艺流程简述： 本项目主要从事钻杆钻具的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图5-1～图5-2（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 1、生产工艺 图5-1 生产工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为焊接过程中产生的焊烟。 根据工艺分析，本项目产生废气为焊接产生的焊烟，焊条年用量为0.5t，厂方配置移动式除尘设备（捕集率80%，除尘效率80%），经处理后焊烟在车间呈无组织排放，全厂焊条年用量为0.5t，故焊烟不作定量分析，根据类比调查，厂界颗粒物浓度可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中排放标准，即＜1.0mg/m3。 2、废水 本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，产生量为480t/a，项目建设地污水管网已完善，本项目产生污水全部接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准和表3标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标，尾水排入芦埠港河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0240t/a、0.0048t/a、0.0024t/a、0.0002t/a和0.0072 t/a。 3、固废 3.1固体废物产生量核算 本项目生产过程固体废物主要为废边料10t/a、废液压油0. 2t/a、废机油0. 1t/a、废乳化液0. 2t/a、废金属边角料及滤尘5t/a、生活垃圾3.0t/a。 3.2建设项目固体废物产生情况分析 固体废物“三本账”见表5-3。 表5-3 本项目污染物三本账 单位：t/a 污染物名称 产生量 削减量 排放量 固废 一般固废 15 15 0 危险固废 0.5 0.5 0 生活垃圾 3.0 3.0 0 根据固废产生特点，该公司拟采取的措施为： ①各类固体废物分类收集、贮存，一般固体废物、危险废物和生活垃圾不混放。 ②危险废物采用专业车辆运输，运输过程盛放危险废物的包装桶密闭操作，避免危险废物散落、泄露。 ③该公司设置30平方米的一般固废堆场和10平方米的危险固废堆场，固体废物堆放和贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定要求设置；在所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 ④固废及时清运，危险固废有资质单位处置，保持车间整洁，提高固体废物综合利用率。 经采取防治措施后，本项目一般工业固废均外售综合利用，危险固废送有资质单位集中处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。 4、噪声 本项目噪声源主要为数控车床、摩擦焊机、液压机、摇臂钻机及辅助设备空压机等，噪声源强≤95dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表5-5。 表5-5 噪声产生源强及治理措施 序号 设备名称 等效声级〔dB(A)〕 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 治理措施降噪效果〔dB(A)〕 1 数控车床 80-85 — 10 选用低噪音设备、合理布局、置于室内，合理安排发工作时间，风机、空压机单独设置隔声房 ≥25 2 普通车床 80-85 — 10 ≥25 3 摩擦焊机 80-85 — 10 ≥25 4 液压机 80-85 — 10 ≥25 5 调质炉 80-85 10 ≥25 6 摇臂钻机 80-85 — 20 ≥25 7 空压机 90-95 — 20 ≥30 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙体为实砌墙体；③空压机、风机单独设置隔声房；④合理安排工作时间，仅昼间生产；⑤对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织排放 | / | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活污水 | COD | 480 | 500 | 0.48 | 480 | 50 | 0.0240 | 芦埠港河 |
|  |  | SS |  | 400 | 0.36 |  | 10 | 0.0048 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.036 |  | 5 | 0.0024 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.0048 |  | 0.5 | 0.0002 |  |
|  |  | TN |  | 70 | 0.084 |  | 15 | 0.0072 |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量 t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 15 | 0 | 15 | 0 | 综合利用 |
|  | 危险固废 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 集中处置 |
|  | 生活垃圾 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级〔dB(A)〕 | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m | 备注〔dB(A)〕 |
|  | 数控车床 | 80-85 | — | 10 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 普通车床 | 80-85 | — | 10 |  |
|  | 摩擦焊机 | 80-85 | — | 10 |  |
|  | 液压机 | 80-85 | — | 10 |  |
|  | 调质炉 | 80-85 |  | 10 |  |
|  | 摇臂钻机 | 80-85 | — | 20 |  |
|  | 空压机 | 90-95 | — | 20 |  |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用厂房，且项目已建成，故本报告对项目施工期环境影响不作分析。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 本项目焊烟产生量极少，忽略不计，对周围大气环境无影响。 2、地表水 本项目生活污水产生量为480t/a，污水通过管网接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准和表3标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标，尾水排入芦埠港河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、总氮排放量分别为0.0240t/a、0.0048t/a、0.0024t/a、0.0002t/a和0.0072 t/a。 根据该污水处理厂水环境影响预测结果，该污水处理公司处理尾水在正常达标排放的前提下，对受纳水体芦埠港河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 3、固体废物 3.1固体废物环境影响预测及评价 对照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，建设过程中产生的边角料、废金属碎屑及滤尘属一般工业固废，废皂化液、废机油属于危险废物。 建设项目固体废弃物产生总量约18.5t/a，固体废物的处理处置遵循分类收集和外售综合利用的原则，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 3.2固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 3.2.1包装及贮存场所防治措施 本项目边角料每天收集一次，滤尘每三个月收集一次，废皂化液、废机油每半年收集一次，生活垃圾每一天收集一次。 本项目设置30平方米的一般固废堆放处及10平方米的危险固废堆放处，所有固废在贮存期间无贮存问题，能够满足贮存需求。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，一般固废直接堆放或经收集桶/袋收集后直接堆放于固废贮存场所；危险固废收集后置于有盖的包装桶内；生活垃圾收集后贮存于生活垃圾塑料桶。各包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。因此，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 3.2.2固体废物自行利用、处置分析 （1）一般工业固废 本项目一般固废经收集后均外售综合利用。 （2）危险固废 本项目危险固废均送有资质单位集中处置 （3）生活垃圾 本项目生活垃圾委托当地环卫部门清运，送至光大环保能源（江阴）有限公司进行焚烧处理。光大环保能源（江阴）有限公司垃圾焚烧发电总规模为1200t/d，本项目生活垃圾产生量较小，该公司有能力进行处置。 3.3环境风险评价 经查阅《剧毒化学品名录》（2012版）、《危险化学品名录》（2012年）、《易制爆危险化学品名录》（2011年版）、《易制毒化学品的分类和品种名录》等，本项目危险固废不在各类名录内，同时不属于易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1～表2中辨识重大危险源的依据和方法，无最大临界量，均不构成重大危险源。 （1）风险防范 根据本项目实际情况，提出如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式，并及时送有资质单位处置，减少临时贮存时间及贮存量，降低风险； ②危险废物贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单设计，基础防渗，防风、防雨、防晒。 （2）突发环境事件应急预案 制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，制定该项目的环境风险事故初步应急预案，供厂方参考。环境风险事故应急预案的内容主要有以下几点： A、设立应急组织机构、人员 与当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 地区的应急救援组织在接到厂的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应急救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 B、配备应急救援保障 I、内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 ①消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水消防系统。 ②应急通讯：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、巡更系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用电话报警系统为主。 ③道路交通：厂区道路交通方便，与厂前大道接口共有1个。在发生重大事故时，各班组人员按“紧急疏散路线”进行撤离。 ④应急电源、照明。配备应急照明和照明电筒。 ⑤厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物资等。 ⑥保障制度：整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。 II、外部救援 ①单位互助，平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 ②请求政府协调应急救援力量。 C、应急环境监测、抢险、救援及控制措施 ③抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以防止事故扩大。 ④医疗救护队到达现场后，与消防对配合，应立即救护伤员，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。 ⑤治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，组织纠察在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 ⑥消防队接报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩带好防护器具，进入禁区，协助发生事故部门迅速切断事故源和切除现场的可燃物品。 ⑦现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。 通过采取以上抢险救援措施，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 D、制定和实施应急培训计划 安全环保品质管理室应半年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施，并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防队员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 E、定期进行公众教育和信息发布。 3.4固体废物环境管理与监测 （1）环境监测计划分析 本项目危险废物委托有资质单位进行处置，故无需制定环境监测计划。 （2）环境管理分析 ①待项目建成后，江阴安诺电极有限公司应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②江阴安诺电极有限公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 3.5结论与建议 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 声环境 本项目噪声主要为数控车床、摩擦焊机、液压机、摇臂钻机及辅助设备空压机等，噪声源强≤95dB(A)，经采取隔声及防噪措施后，厂界噪声可达标。据实际勘探，项目建设地300米范围内无敏感目标，故对周围环境影响不大。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 颗粒物 | 经一套“焊烟除尘”装置净化后排放 | 达GB16297-1996表2标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | DB32/1072-2007表1城镇污水处理厂Ⅱ标准、 GB18918-2002表1一级A标准和表3标准， |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 落料、车加工 | 废边料 | 外售综合利用 | 零排放 |
|  | 成型 | 焊渣 |  |  |
|  | 车加工 | 废皂化液、废机油 | 有资质单位处置 |  |
|  | 敦粗 | 废液压油 |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |
|  | 职工生活 活动 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 数控车床、摩擦焊机、液压机、摇臂钻机及辅助设备空压机等，噪声源强≤95dB(A) | 噪声源设置在建筑物内，合理布局，合理安排工作时间，建筑物隔声 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |
| 建设项目“三同时”验收和排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别 环保设 施名称 设计 规模 数量 环保投资 (万元) 效果 废气 除尘装置 3000m3/h 1个 5 颗粒物去除率95% 固废 一般固废堆场 30m2 1个 0.5 不排放 危废堆场 10m2 1个 0.5 噪声 隔声措施 隔声量≥25dB(A) — 10 厂界噪声达标 排污口设置 雨水排放口 40t/h 1个 — 规范化设置，利用租赁厂家现有 废水接管口 20t/h 1个 — 排水管网 雨污分流管网 — — — 利用租赁厂家现有 合计 — — — 16 - 2、排污口规范化设置 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 厂区排水体制按 “清污分流”制排水体系实施，雨水及清下水由租用厂区雨水管网排入雨水管网，利用租用厂区一个雨水及清下水排放口及废水接管口，并在接管口设置明显环保图形标志牌，且具备监测采样条件，不设置废水排放口。 固体废物：设置专用堆放场，防止雨淋和地渗，并在醒目处设置标志牌。 噪声：对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 |

九、结论与建议

结论 一、项目概况 江阴市梁炜机械制造有限公司公司成立于2015年1月4日，位于江阴市临港经济开发区利港华兴路7号（利港村工业集中区内），现租用租用江阴市世隆船舶装备有限公司厂房，购置相应设备，从事钻杆钻具的生产，设计生产能力为风能零部件500吨/年。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、选址合理性和规划相符性 本项目建设地位于江阴市临港经济开发区利港华兴路7号，根据临港街道控制性详细规划，项目建设地属于工业用地，生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理达标后排放，不新增排污口，故该项目的建设符合临港街道土地利用规划、环境保护规划。 四、环境质量现状 根据监测数据显示，项目建设地周围声环境质量均能满足相应功能区类别；氨氮和总磷浓度值均达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准中的相关限值，高猛酸盐指数超标；SO2浓度达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，NO2和PM10超标。临港街道已针对超标现象出具大气和河流整治方案。 五、达标排放 （1）废气：本项目废气产生量极小，可忽略不计。据类比调查，厂界外颗粒物可达达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 （2）废水：本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，全厂生活污水产生量为480t/a。生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准和表3标准，待提标改造完成并通过验收后执行一级A标，尾水排入芦埠港河。 （3）固废：本项目各类工业固废产生量共18.5t/a，一般固废产生量为15t/a，经收集后全部综合利用或；危险固废产生量为0. 5t/a，委托有资质单位合理处置；生活垃圾产生量为3.0t/a，由当地环卫所统一处置。各类固废经综合利用或合理处置后实现零排放。 （4）噪声：本项目噪声源主要为数控车床、摩擦焊机、液压机、摇臂钻机及辅助设备空压机等，噪声源强≤95dB(A)，经采取选合理布局、置于室内，风机、空压机单独设置隔声房，合理安排工作时间，车间、厂房隔声等措施后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 六、环境影响分析 （1）环境空气：本项目废气产生量可忽略不计，故对周围大气环境无影响。 （2）地表水：本项目无生产废水，主要为生活废水480t/a，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达标后排入芦埠港河，主要污染物因子COD、SS、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.0120t/a、0.0024t/a、0.0012t/a、0.0001t/a、0.0036t/a。由于废水量较少，故处理出水对受纳水体芦埠港河的影响较小。 （3）固废：本项目固废均妥善处置或综合利用，无固废排放，因此对周围环境影响很小。 （4）噪声：本项目噪声源经采取隔声及防噪措施后，厂界噪声可达标。据实际勘探，最近敏感目标距离本项目厂界约213米，距离较远，故本项目噪声对周围环境影响较小。 七、清洁生产 本项目生产过程中污染物产生及排放较少，故对周围环境影响较小，生产过程中产生的金属边角料、金属碎屑及焊渣收集后外售综合利用，不排放，实现固体废物资源化，符合清洁生产原则。 八、总量控制 本项目无生产废水产生，生活污水接管量为480t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.192t/a、0.144t/a、0.0144t/a、0.0019t/a和0.0224 t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，水污染物排放总量为最终水污染物排放总量分别为COD0.0240t/a、氨氮0.0024t/a、TP0.0002t/a和TN0.0072t/a，，根据总量控制原则，排放总量指标在临港街道控源截污内平衡，特征因子SS（0.0048t/a）作为环保部门考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理后达标排放，通过临港街道控源截污平衡；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 建设项目厂区平面布置图 附图3 建设项目周围环境概况图 附图4 污水收集管网图 附图5 项目建设地（百度地图）卫星图片 附图6 临港街道控制性详规图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

年产500吨钻杆钻具项目

钢板、钢管

落料

敦粗

调质

车加工

成型

成品

S2废铁屑

S1边角料

N2噪声

N1噪声

S3金属边角料

N3噪声

电

S4焊渣

焊丝

G2颗粒物

电

加热

100m

50

0

比例

附图 5       项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片

项目建设地

# N