# 建设项目环境影响报告表

# 项  目  名  称:

# 建设单位(盖章):          江阴兴澄特种钢铁有限公司

# 编制日期:2019年7月

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 高炉富余煤气综合利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
| 法定代表人 | 俞** | 联系人 | 林* |
| 通讯地址 | 江阴市滨江东路297号 |
| 联系电话 | 150******** | 传 真 | / | 邮政编码 | 214429 |
| 建设地点 | 江阴市滨江东路297号 |
| 立项审批部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 批准文号 | 澄高行审投备[2019]17号 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | 热力生产和供应（D4430） |
| 占地面积 （平方米） | 本项目350 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料 主要设施 名称 用量 设施名称 数量（台/套） 高炉煤气（厂内） 118800万Nm3/a 煤气锅炉 1 天然气 4500Nm3/a 设备清单详见表4。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1346400 | 燃油（吨/年） | / 3油 |
| 电（千瓦时/年） | 100万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水，不新增职工生活污水。全厂各类废水经相应预处理系统处理后通过污水接管口接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水达标后排入白屈港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江阴兴澄特种钢铁有限公司成立于1994年11月，位于江苏省江阴高新区滨江东路297号。该公司目前有4个厂区，包括滨江厂区、花山厂区、深加工厂区和安全村厂区，其中滨江厂区主要从事钢坯、钢材、氧化球团、轴承钢、齿轮钢、油井管坯钢、铁水、烧结矿和活性石灰的生产和冶金设备维修等。 江阴兴澄特种钢铁有限公司1座1500m3高炉建成投产后，在高炉生产过程中伴生大量高炉煤气，扣除钢厂自用后，目前仍有大量富余。为尽可能利用富余的高炉煤气，提高能源利用效率，同时增加企业效益，公司拟利用现有厂区预留土地，新建建（构）筑物面积350平方米，新增燃气锅炉、引风机、仪表测量装置等国产设备30台（套）。项目建成后，可消化富余高炉煤气，形成蒸汽生产能力170吨/时，用于高炉汽动鼓风。 2、工程内容及规模 本项目主体工程内容主要包括建（构）筑物的建设，新增设备的购买、安装、调试等；公用及辅助工程包括贮运工程、环保工程和其他配套工程的完善建设。建设项目主体工程及产品方案见表1，项目公用及辅助工程见表2。 表1 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计能力（t/a） 年运行时数（hr） 1 锅炉 蒸汽 1346400（170t/h） 7920 注：本报告仅统计本项目的主体工程及产品方案。 表2 建设项目公用和辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 公用工程 给水系统 50t/h 由自来水管网提供，现有 排水系统 雨水 50t/h 直接排入厂区雨水管网，现有 废水 40t/h 厂区污水管网，现有 供电 630 kVA×2 新增变压器 天然气 200m3/h 江阴市天力燃气有限公司供应 环保工程 废水 冷却池 - 锅炉排水回用，现有 噪声 隔声量 ≥25dB(A) 厂界达标，新增 注：本报告仅统计与本项目有关的公用和辅助工程。 3、本工程主要建（构）筑物一览表见表 本工程主要建（构）筑物一览表见表3。 表3 本工程主要建（构）筑物一览表 编号 建（构）物名称 尺 寸 1 高低压配电室 跨度：8m，长16.5m 4、主要生产设备 本项目主要生产设备具体见下表4。 表4 本项目主要生产设备 序号 名称 规格型号 数量（台/套） 备注 1 煤气锅炉 170t/h 1 新增，国产 2 鼓风机 / 2 新增，国产 3 引风机 / 2 新增，国产 4 火检冷却风机 / 2 新增，国产 5 汽水取样冷却器 / 5 新增，国产 6 压缩空气储罐 / 1 新增，国产 7 定排扩容器 / 1 新增，国产 8 连排扩容器 / 1 新增，国产 9 加药装置 / 1 新增，国产 10 电动葫芦 / 4 新增，国产 11 变压器 / 2 新增，国产 12 高压配电装置 / 1 新增，国产 13 直流屏 / 1 新增，国产 14 低压配电装置 / 1 新增，国产 15 DCS控制系统 / 1 新增，国产 16 热力燃气烟囱管道 / 1 新增，国产 17 仪表测量装置 / 1 新增，国产 18 阀门及执行机构 / 1 新增，国产 19 电缆 / 1 新增，国产 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴市滨江东路297号，具体地理位置见附图1。 6、工作制度与劳动定员 工作制度：本项目实行 “四班两运转”24小时工作制，年有效工作日为330天，年运行7920小时。 劳动定员：本项目不新增职工，所需人员在厂区内部调整，故技改前后全厂劳动定员保持不变。 7、产业政策相符性分析 本项目符合国家和地方产业政策。 8、生态红线规划相符性 项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态红线区域保护规划（苏政发[2013]113号）》中的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴兴澄特种钢铁有限公司成立于1994年11月，位于江苏省江阴高新区滨江东路297号。该公司目前有4个厂区，包括滨江厂区、花山厂区、深加工厂区和安全村厂区，其中滨江厂区主要从事钢坯、钢材、氧化球团、轴承钢、齿轮钢、油井管坯钢、铁水、烧结矿和活性石灰的生产和冶金设备维修等。 该公司现有项目建设、审批及验收情况见表6。 表6 现有项目建设、审批及验收情况 序号 环评批复时间 审批项目 环评审批部门 验收情况 备注 1 1995.7 《江阴兴澄特种钢铁有限公司50万吨炼钢连铸及50万吨轧钢工程》环境影响报告书 江苏省环境保护厅 1999.8通过环保设施“三同时”验收 / 2 2002.10 《江阴兴澄特种钢铁有限公司年产40万吨热装铁水工程项目》环境影响报告书 江苏省环境保护厅 2004.9通过环保设施“三同时”验收 / 3 2003.7 《江阴兴澄特种钢铁有限公司“替代进口”特钢生产线移地改造项目》环境影响报告书 中华人民共和国环境保护部 / 已纳入“三个一批”管理 4 2005.3 《江阴兴澄特种钢铁有限公司“替代进口”特殊钢精品轧制生产线移地改造项目》环境影响报告表 江苏省环境保护厅 2010.1通过环保设施“三同时”验收 / 5 2005.6 《江阴兴澄特种钢铁有限公司年产120万吨氧化球团》环境影响报告书 江阴市环境保护局 2009.10通过环保设施“三同时”验收 该2个项目现已停产 6 2009.10 《江阴兴澄特种钢铁有限公司球团脱硫技改项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 7 2007.9 《江阴兴澄特种钢铁有限公司连铸式电渣重熔炉技改项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2010.11通过环保设施“三同时”验收 / 8 2007.12 《江阴兴澄特种钢铁有限公司调整产品结构生产特种板材移地技改项目》环境影响报告书 江苏省环境保护厅 / 已纳入“三个一批”管理 9 2007.12 《江阴兴澄特种钢铁有限公司淘汰落后冶炼设备炼钢生产线移地技改项目》环境影响报告书 江苏省环境保护厅 / 已纳入“三个一批”管理 10 2007.12 《江阴兴澄特种钢铁有限公司淘汰落后小烧结生产线节能技改项目》环境影响报告书 江阴市环境保护局 / 已纳入“三个一批”管理 续上表： 序号 环评批复时间 审批项目 环评审批部门 验收情况 备注 11 2008.1 《江阴兴澄特种钢铁有限公司淘汰落后炼铁小高炉节能技改改造项目》环境影响报告书 江阴市环境保护局 / 已纳入“三个一批”管理 12 2008.3 《江阴形成特种钢铁有限公司年产30万吨活性石灰生产线移地改建项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2010.6通过环保设施“三同时”验收 / 13 2008.10 《江阴兴澄特钢220KV二总降变电站工程》环境影响报告表 江苏省环境保护厅 2011.8通过环保设施“三同时”验收 / 14 | 2009.5 《江阴兴澄特钢220KV二总降进线工程》环境影响报告表 江苏省环境保护厅 2014.8通过环保设施“三同时”验收 / 15 2010.1 《江阴兴澄特种钢铁有限公司日处理污水36000吨中水回用项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2011.6通过环保设施“三同时”验收 / 16 2012.1 《江阴兴澄特种钢铁有限公司年产20万吨单晶硅切割丝、高级帘线、悬挂簧等新型合金材料项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 / 已纳入“三个一批”管理 17 2011.5 《江阴兴澄特种钢铁有限公司冶金备件机修厂建设项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 / 均未建，根据《中华人民共和国环境影响评价》第二十四条规定，建设项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报原审批部门重新审核 18 2012.12 《江阴兴澄特种钢铁有限公司年产12万吨高性能钢板深加工项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 / 19 2013.5 《江阴兴澄特种钢铁有限公司高标准轴承钢材料制造技改升级项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 / 20 2013.10 《江阴兴澄特种钢铁有限公司高品质特殊钢关键产品升级项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 / 21 2014.3 《江阴兴澄特种钢铁有限公司钢结构件加工、制造》环境影响报告表 江阴市环境保护局 / 22 2015.11 《江阴兴澄特种钢铁有限公司特种钢材深加工项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 / 23 2016.8 《江阴兴澄特种钢铁有限公司高品质特殊钢品种升级及延伸加工项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 / 续上表： 序号 环评批复时间 审批项目 环评审批部门 验收情况 备注 24 2015.4 《江阴兴澄特种钢铁有限公司高性能交通装备用特殊钢技术提升改造项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2019.1通过环保设施“三同时”验收 / 25 2016.3 《江阴兴澄特种钢铁有限公司能源用抗湿H2S高品质特殊钢关键核心技术研发及应用项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2019.1通过环保设施“三同时”验收 / 26 2016.7 《江阴兴澄特种钢铁有限公司特殊钢线材深加工项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2019.1通过环保设施“三同时”验收 / 27 2016.2 《江阴兴澄特种钢铁有限公司兴澄特钢科研大楼项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2019.1通过环保设施“三同时”验收 / 28 2016.9 《江阴兴澄特种钢铁有限公司综合废水深度处理及循环回用项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2019.1通过环保设施“三同时”验收 / 29 2017.1 《江阴兴澄特种钢铁有限公司钢渣综合利用项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 / 未建 30 2017.1 《江阴兴澄特种钢铁有限公司高铁用齿轮钢18CrNiMo7-6关键核心技术研发及应用项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2019.1通过环保设施“三同时”验收 / 31 2017.11 《江阴兴澄特种钢铁有限公司转炉除尘灰综合利用项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2019.1通过环保设施“三同时”验收 / 32 2017.11 《江阴兴澄特种钢铁有限公司炉渣综合利用项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2019.1通过环保设施“三同时”验收 / 33 2018.2 《江阴兴澄特种钢铁有限公司特种钢板深加工项目》环境影响报告书 江阴市环境保护局 2019.1通过环保设施“三同时”验收 / 34 2018.8 《江阴兴澄特种钢铁有限公司重大装备用轴承钢关键技术研发及应用项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 / 在建 35 2018.9 《江阴兴澄特种钢铁有限公司高炉灰、炼钢车间除尘灰综合利用项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2019.1通过环保设施“三同时”验收 / 36 2018.11 《江阴兴澄特种钢铁有限公司滚动体轴承用钢技术改造项目》环境影响报告表 江阴市环境保护局 2019.1通过环保设施“三同时”验收 / 续上表： 序号 环评批复时间 审批项目 环评审批部门 验收情况 备注 37 2018.11 《江阴兴澄特种钢铁有限公司小烧结系统升级改造项目》环境影响报告书 江阴市环境保护局 / 在建 38 2018.12 《江阴兴澄特种钢铁有限公司高炉系统升级改造项目》环境影响报告书 江苏省生态环境厅 / 在建 39 2005.5 《江阴兴澄特种钢铁有限公司放射性同位素137Cs液位仪项目》环境影响报告表 江苏省环境保护厅 2013.12通过环保设施“三同时”验收 / 40 2007.6 《江阴兴澄特种钢铁有限公司新增两台放射性同位素137Cs液位仪项目》环境影响登记表 江阴市环境保护局 / 41 2008.9 | 《江阴兴澄特种钢铁有限公司新增238Pu-Be中子源水分仪》环境影响报告表 无锡市环境保护局 / 42 2008.12 《江阴形成特种钢铁有限公司新增1台137Cs测厚仪和1台X射线测厚仪》环境影响报告表 江苏省环境保护厅 / 43 2010.4 《江阴兴澄特种钢铁有限公司新增10枚铯137放射源项目》环境影响登记表 江苏省环境保护厅 / 44 2019.6.6 《江阴兴澄特种钢铁有限公司钢渣综合利用项目》环境影响报告表 江阴高新技术产业开发区管理委员会 / 在建 二、主要环境问题 无。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形地貌、地质 江阴高新技术产业开发区属长江三角洲冲积平原，区内大部分土地平坦，平均海拔3-5米。 境内山丘孤立与平原之间，有萧山、蟠龙山、凤凰山、长山、香山、定山、敔山、稷山等。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3．水文 该地区北面为长江，西面有锡澄运河向南连接无锡市，有四条东西走向的小河（由北向南依次为东横河、应天河和青祝河）东连张家港河。中部有一条南北走向的白屈港河（靠长江边另修一条白屈港引水河），北接长江、南通无锡，是无锡市的主要排洪、引水（引长江水）通道。 4．植被、生物多样性 该地区内自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 江阴高新技术产业开发区是中国著名作家、出版家、教育家胡山源的故乡，位于江阴市主城区东部，东临张家港市，东南毗邻周庄镇、云亭街道，西连澄江街道，北枕长江。区域总面积53平方公里，下辖22个行政村、4个居委、8个社区居民委员会，有户籍人口73060人，少数民族16个201人，外来暂住人口89827人。 2、经济建设 江阴高新技术产业开发区完成地区生产总值345亿元，获批“国家火炬计划”物联网特色产业基地、江苏省创新型开发区和江苏省知识产权示范园区；百桥生物园建成全省生物医药类首个国家级科技企业孵化器。 江阴高新技术产业开发区功能定位为以办公及生产研发功能为主导，兼具商业、居住及工业生产功能的城市综合发展地区。 3、交通 高新区境内有便利的交通运输条件，横向对外交通主要由滨江路、澄张路和芙蓉大道承担，纵向对外交通主要由东外环路和长山大道承担，无高速公路道口和铁路站点，具体交通现状及规划如下： （1）公路 高新区主干路包括横向的澄江路、长江路-龙泉路、澄张路、延陵路；纵向的东外环路和创新大道。次干路主要包括定山路、萧山路、要塞路、文化东路、芙蓉路、金山路、蟠龙山路、东盛路、东定路等。 （2）铁路 沪常宁城际铁路（H3 线）：从江阴站引出后向北约 6.3 公里进入规划范围，沿芙蓉大道北侧、由西至东从定山北侧穿越，向东约 6.0 公里进入华西站。 泰锡宜城际轨道交通（Z3线）：从江阴站引出后顺行约6.5公里进入规划范围，与新长铁路新线共用廊道与过江通道至靖江。 （3）航运 途径高新区的航道主要有白屈港、东横河。 白屈港现七级航道，拟提升为六级航道；东横河东段（白屈港以东）保留六级航道等级不变，东横河西段（白屈港以西）取消货运功能，航道等级降为等外航道，并取消相关要素控制要求。规划在白屈港东岸建设高新区作业区，结合物流仓储地块布设内河港口，位于新华路与蟠龙山路交叉口西南侧。 4、土地利用现状及规划 江阴高新技术产业开发区行政区域范围内规划建设用地面积为3874.94公顷。建设用地主要包括：居住用地1092.44公顷、公共管理与公共服务用地100.32公顷、商业服务业设施用地173.45公顷、工业用地1054.50公顷、物流仓储用地236.87公顷、公用设施用地87.35公顷、绿地523.02公顷、道路与交通设施用地606.99公顷。 根据《江阴市城市总体规划（2011-2030）》和《江阴高新技术产业开发区控制性详细规划（2011-2030）》，高新区规划结构与功能分区按“一心、一园、二轴、二区、三组团”控制，具体如下： “一园”——蟠龙山生态公园。利用蟠龙山现状优美的自然环境，规划沿山体设置一些高低起伏的景观性道路，在道路与山体之间设置公共绿地，形成优美的山体公园，给市民提供连续、开放的活动空间； “一心”——位于龙泉路与科技大道交汇处的，以公共服务、商业设施为主的片区中心。规划在总规基础上强化其中心职能，增加公共管理类用地，增加生活设施的配套； “二轴”——沿龙泉路及创新大道规划的两条公共服务轴； “二区”——位于规划区北侧的滨江仓储物流区，东北侧的高新产业区； “三组团”——根据规划范围内不同区位情况和建设条件，形成的长山、山观、香山三大居住组团。 5、工业区规划及区域功能定位 江阴高新技术产业开发区规划用地总面积为39.394km2：西起香山路，东至张家港，南到澄山路，北抵长江岸线。主要是原江阴市区东北面的要塞和农场、长山、山观等，江阴高新技术产业开发区总体规划为4个片区： 西北片区，即为原江阴经济开发区（原批准面积部分）：西起香山路、东至长山路、南至澄张专用公路、北抵长江，规划用地面积为11.108km2； 西南片区，为原江阴经济开发区的南区（原二期开发区域）：西起白屈港、东至长山路、北至澄张专用公路、南至澄山路，规划用地面积为6.133km2； 东北片区，为原江阴经济开发区蟠龙山工业区，包括原长山镇片区：西起长山路、东与张家港市接壤、南至东横河、北至长江，规划用地面积为19.00km2； 东南片区，为原山观镇工业园区：西起长山路、东与张家港市接壤、北起东横河、南至澄山路，规划用地面积为3.153km2。 江阴高新技术产业开发区产业定位：重点引进鼓励发展电子信息、新材料、光机电一体化、精密机械及仪器、汽车零部件、精细化工、生化研究和生物制药、新材料等低能耗、低污染的高新技术产业。 产业发展规划： 1、西北片区和西南片区属于规划的城东北工业区的西区，以一、二类工业为主，严格控制三类企业，重点引进高、精、尖类企业； 2、东南片区（原山观部分）和东北片区（原长山部分）以居住区和一、二类工业为主； 3、城东北工业区的东区（东北片区的一部分），以一、二类工业为主，严格控制三类企业，重点引进高、精、尖类企业； 4、在长山路两侧以长电科技为核心，主要引进电子信息产业；澄张公路以南、心经路以东，规划建设一、二类低污染、低能耗的高新技术产业。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 江阴高新技术产业开发区有2个污水处理厂，分别为光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂和江阴市清泉水处理有限公司。本项目在光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂接管范围内。 ①光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂是1座日处理工业、生活污水能力为10万吨的集中式污水处理厂，已投入运行，处理尾水达到DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准（从2021年1月1日起，氨氮执行4mg/L的排放标准限值）及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入白屈港。 ②污水管网建设情况 江阴高新技术产业开发区建设污水管网50公里。 （2）区域集中供热情况 江阴高新技术产业开发区有3家热电厂，分别为江阴滨江热电有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂和江阴福汇纺织有限公司热电厂。 目前江阴滨江热电有限公司供热能力约220t/h，供热范围为城区东片；江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂供热能力约260t/h，供热范围为自用及城区东片；江阴福汇纺织有限公司热电厂供热能力约100t/h，企业自用。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市金童石油化工有限公司位于江阴市澄江街道山观金童村，主要从事废矿物油的处置和利用，该公司危险废物经营许可为处置、利用废矿物油（HW08），年处置许可量为7000吨/年。 7、城区工业企业退城搬迁规划 根据江阴市城市总体规划，按照市委、市政府的决策部署，以打造现代化滨江花园城市为目标，制定了城区工业企业退城搬迁规划。 （1）规划控制区域 区域范围：新锡澄运河、滨江路、衡山路、长江沿岸、白屈港、东定路、芙蓉大道、周山路、澄杨路、长山大道、江阴大道、徐霞客大道、南云路、老锡澄运河、跃进河围合的142平方公里区域（详见附图）。 管控措施：该区域内不再新增工业用地，工业用地不准分割转让，不准改扩建厂房，区域内工业企业逐步退出。 （2）近期退城实施区域 区域范围：西外环路、滨江路、衡山路、长江沿岸、黄山港、滨江路、香山路、澄江路、砂山路、澄张路、人民东路、东外环路、澄杨路、敔山路、白屈港、澄杨路、长山大道、南云路、徐霞客大道、紫金路、工农河、兴澄河、老锡澄运河、芙蓉大道围合的66平方公里区域（详见附图）。 管控措施：该区域内不再新增工业用地，不再新注册成立工业企业，工业用地不准分割转让，不准改扩建厂房，不准进行项目技改，停止已批未建项目。取消相关优惠政策。 实施计划：用3年左右时间完成该区域内芙蓉大道以北40平方公里范围内的工业企业搬迁，用5年左右时间完成该区域内芙蓉大道以南26平方公里范围内工业企业搬迁。 二、教育、文化 高新区全年教育基础设施投入1.5亿元，完成长山中学二期教学楼改造工程，双牌幼儿园建成投用；农村基础设施建设投入2470万元，完成 4500平方米安息堂建设。 三、文物保护 江阴高新技术产业开发区内无文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用相符性 项目建设地位于江阴市滨江东路297号，在江阴高新技术产业开发区内，用地性质属于工业用地，符合江阴高新技术产业开发区控制性详细规划。 （2）环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，本项目污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，不新增排污口，故本项目的建设符合高新区环保规划。 综上所述，本项目建设符合江阴高新技术产业开发区控制性详细规划、环境保护规划等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、环境空气 本项目引用《2018年度江阴市环境状况公报》对项目所在区域环境空气质量进行达标判定。2018年，我市利用城区3个大气自动监测子站、城南1个大气自动监测子站、乡镇6个大气自动监测子站全年连续自动监测，对城区、乡镇环境空气质量进行监控。2018年城区空气质量优良天数260天，空气优良率为71.2%，首要污染物为PM2.5。 根据第二实验小学空气自动子站2018年监测数据，项目所在乡镇空气SO2年平均浓度达标，NO2、PM10浓度均超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中的二级标准。 2、地表水 项目所在地纳污河流为白屈港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，白屈港河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据江阴市环境监测站监测报告中地表水环境质量现状监测结果可知，白屈港金潼桥监测断面氨氮、总磷浓度不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、环境噪声 本项目建设地位于江阴市滨江东路297号，项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类声环境功能区标准。 根据检测报告，项目建设地可达《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表1中3类声环境功能区标准。

主要环境敏感目标： 建设项目主要环境保护目标见表7。 表7 建设项目主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离厂界（m） 距离本项目（m） 规模 环境功能 大气环境 渡江二村 住宅小区 南 240 1400 600户/2100人 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准 声环境 渡江二村 住宅小区 南 240 1400 600户/2100人 GB3096-2008《声环境质量标准》表1中声环境功能区2类标准 水环境 白屈港河 西 10 400 / GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准 长泾 北 15 700 / GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类标准 生态 长江肖山饮用水水源保护区 西北 1000 1300 4.01平方公里 《江苏省国家级生态保护红线规划》 长江肖山饮用水水源保护区 西北 二级管控区1000 1300 3.27平方公里 《江苏省生态红线区域保护规划》

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体见表8。 表8 环境空气质量执行标准 污染物项目 二级浓度限值 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 二氧化硫SO2 60 150 500 μg/m3 二氧化氮NO2 40 80 200 μg/m3 总悬浮颗粒物TSP 200 300 - μg/m3 颗粒物PM10 70 150 - μg/m3 颗粒物PM2.5 35 75 - μg/m3 CO - 4 10 mg/m3 O3 - 160（8小时平均） 200 μg/m3 2、地表水 地表水白屈港河环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体数据见表9。 表9 地表水环境质量标准 单位：mg/l（pH为无量纲） 标准类别 pH 溶解氧 COD 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 总磷 Ⅲ 6-9 ≥5 ≤20 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 3、区域环境噪声 本项目所在区域北侧为长江，白屈港河穿过兴澄特钢厂区，南侧滨江东路为主干路。长江、白屈港河及滨江东路两侧20±5米区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表1中声环境功能区4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表1中声环境功能区3类标准。周围敏感目标执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表1中声环境功能区2类标准。详见表10。 表10 环境噪声标准限值表 功能区类别 环境噪声标准值〔dB(A)〕 昼间（6:00~22:00） 夜间（22:00~6:00） 2类 60 50 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。 表11 大气污染物排放浓度限值 污染物名称 最高允许排放浓度 （mg/m3） 标准 颗粒物 20 参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） SO2 50 NOX 150 2、废水 生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准（从2021年1月1日起，氨氮执行4mg/L的排放标准限值）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。详见表12。 表12 污水接管标准及排放标准 污染物 接管标准（mg/L） 尾水排放标准（mg/L） 2021年1月1日前 2021年1月1日后 pH 6-9 6-9 6-9 COD 500 50 50 SS 400 10 10 氨氮 45 5（8） 4（6） TP 8 0.5 0.5 标准 污水处理厂接管标准 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 3、厂界环境噪声 本项目厂界靠长江、白屈港河及滨江东路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，即昼间（6:00-22:00）≤70dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)；其他厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声环境功能区3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：颗粒物、SO2、NOX。 建设项目污染物排放总量指标见表13。 表13 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 改建前 本项目排放量 改建后全厂 改建前后增减量 实际排 放量 核定排放总量 接管量 以新带老削减量 预测排放 总量 建议申请量 废水 废水量 4132880 7880800 0 0 0 4132880 7880800 0 COD 206.64 394.04 0 0 0 206.64 394.04 0 氨氮 20.662 34.2541 0 0 0 20.662 34.2541 0 TP 2.0662 3.70808 0 0 0 2.0662 3.70808 0 废气 颗粒物 1642.714 3057.026 11.881 - 0 1654.595 3057.026 0 SO2 2400.63 4000.16 85.542 - 0 2486.172 4000.16 0 NOx 3686.72 8024.28 1021.688 - 0 4708.408 8024.28 0 固体废物 0 0 0 - 0 0 0 0 本项目不新增废水排放量，无需平衡。 本项目大气污染物颗粒物、SO2、NOx新增排放量分别为11.881t/a、85.542t/a、1021.688t/a。改建后全厂大气污染物排放总量未突破该公司原核定总量，故本项目新增的颗粒物、SO2、NOx排放总量可在该公司原核定总量内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述 本项目新建1×170t/h高温高压煤气锅炉，消化富余高炉煤气，形成蒸汽生产能力170吨/时，用于高炉汽动鼓风。 本项目的生产工艺流程主要包括部分：煤气输送、燃烧系统、热力系统。 图1 煤气锅炉工艺流程图 二、燃料来源、品质及用量 江阴兴澄特种钢铁有限公司1座1500m3高炉建成投产后，工艺生产中伴生大量的高炉煤气除自用一部分外，剩余高炉煤气可加热生产蒸汽，用于高炉汽动鼓风，提高能源利用效率。根据煤气的产生利用情况，尚富余15万Nm3/h的高炉煤气供应本项目使用。 根据江阴兴澄特种钢铁有限公司提供的资料，本工程锅炉点火采用天然气；燃烧用气采用高炉煤气。在标准运行状况下，本工程每年运行消耗高炉煤气见表14。 表14 本工程高炉煤气消耗量 序号 锅炉 小时耗气量104Nm3/h 日耗气量（104Nm3/d） 年耗气量 （104Nm3/a） 1 1×170t/h锅炉 15 360 118800 注：日运行小时按24 h计，机组年运行时间按7920 h计。 三、水（汽）量平衡 本项目水（汽）量平衡见图2。 图2 本项目水量平衡图 单位：t/d

主要污染工序： 1、废气 本工程采用净化后的高炉煤气作为燃料，点火采用天然气，故本项目废气主要为高炉煤气、天然气的燃烧废气。 本项目高炉煤气、天然气的使用量为118800万Nm3/a、4500Nm3/a，燃烧废气经加压后进入烟道，通过现有1座150米高的烟囱排放。 高炉煤气主要组分为CO、CO2、H2等，极易燃烧，杂质含量少。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，SO20.02Skg/万m3、NOX8.6kg/万m3，煤气含尘量10mg/Nm3。本项目主要污染因子烟尘、SO2和NOX的排放量分别为11.88t/a、85.54t/a和1021.68t/a。废气每万立方米煤气废气产生量按58943.09 m3计，则煤气燃烧废气为700243.91万m3/a。 天然气主要组分为甲烷、一氧化碳、氢、烷烃等，极易燃烧，杂质含量少。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，天然气燃烧产生烟尘268.2kg/100万m3、SO240kg/10万m3、NOX18.71kg/万m3，则本项目主要污染因子烟尘、SO2和NOX的排放量分别为0.001t/a、0.002t/a和0.008t/a，废气每立方米天然气废气产生量按13.6m3计，则天然气燃烧废气为6.12万m3/a。 2、废水 本项目无生产废水产生，不新增职工，不新增生活污水。 3、固体废物 本项目为利用富余高炉煤气生产蒸汽，在生产过程中无固废产生。 4、噪声 本项目主要噪声源为燃气锅炉及配套设备，噪声源强≤90dB(A)。本项目设备噪声情况见表15。 表15 本项目主要设备噪声一览表 序号 设备名称 数量 (台/套) 单台设备噪声dB(A) 等效声级dB(A) 位置 距厂界最近位置(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 燃气锅炉及配套设备 1 90 90 厂区西北侧 1400 750 200 400

主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工艺废气 | 烟尘 | 1.7 | 11.881 | 1.5 | 1.7 | 11.881 | 150m高的烟囱 |
|  |  | SO2 | 12.2 | 85.542 | 10.8 | 12.2 | 85.542 |  |
|  |  | NOX | 145.9 | 1021.688 | 129 | 145.9 | 1021.688 |  |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / | / |
| 水 污染物 | 类别 | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / |  | / | / | / | / |  |
|  |  | / |  | / | / | / | / |  |
|  |  | / |  | / | / | / | / |  |
| 固体 废物 | 类别 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般固废 | / | / | / | / | / |
|  | 危险固废 | / | / | / | / | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | / | / |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级dB(A) | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 锅炉 | 90 | 厂区西北侧 | 东厂界，200 | 南侧、西侧北侧厂界昼间≤70，夜间≤55 ，其余厂界昼间≤65，夜间≤55 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期工程内容包括锅炉系统的安装等，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期环境影响较小，本报告中不作详细评述。

营运期环境影响分析： 1、大气环境 （1）废气达标排放情况 本项目废气主要为高炉煤气、天然气的燃烧废气。燃烧废气经加压后进入烟道，通过现有1座150米高的烟囱排放。本项目废气达标排放情况见下表。 表16 本项目大气污染物产生及排放情况 排放源 名称 废气量 万m3/a 污染物 名称 产生状况 排放状况 排放标准 达标情况 速率kg/h 浓度 mg/m3 产生量 t/a 速率kg/h 浓度 mg/m3 排放量 t/a 浓度 mg/m3 速率kg/h 150米高的烟囱 700250.03 烟尘 1.5 1.7 11.881 1.5 1.7 11.881 20 / 达标 SO2 10.8 12.2 85.542 10.8 12.2 85.542 50 / NOx 129 145.9 1021.688 129 145.9 1021.688 150 / （2）大气污染物影响预测 大气污染源预测结果可知，正常工况下，排放的大气污染物最大落地浓度以及占标率均较小，大气污染物贡献值较小。因此，本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小。 （3）污染物排放量核算 表17 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 烟尘 11.881 2 SO2 85.542 3 NOx 1021.688 2、地表水 本项目不新增人员，不新增生活污水，且无生产废水产生，不增加对外环境的影响。 3、固体废物 本项目无固废产生，故对周围环境无影响。 4、噪声 本项目主要噪声源为燃气锅炉及配套设备，噪声源强≤90dB(A)。 噪声源经建筑物隔声和距离衰减后，厂界靠长江、白屈港河及滨江东路一侧可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。据实际勘察，本项目距离该公司厂界最近敏感目标为南侧240米处渡江二村住宅小区，距离本项目建设地约1400米，距离较远，噪声源经建筑物隔声和距离衰减后敏感点能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类区标准，故本项目噪声对周围环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃气锅炉 | 烟尘 | 通过现有1座150米高烟囱排放 | 达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪 声 | 燃气锅炉及配套设备，噪声源强≤90dB(A) | 建筑物隔声及距离衰减 | 厂界靠长江、白屈港河及滨江东路一侧噪声可达GB12348-2008表1中4类标准，其他厂界噪声可达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |

结论与建议

结论 一、项目概况 江阴兴澄特种钢铁有限公司成立于1994年11月，位于江苏省江阴高新区滨江东路297号。该公司目前有4个厂区，包括滨江厂区、花山厂区、深加工厂区和安全村厂区，其中滨江厂区主要从事钢坯、钢材、氧化球团、轴承钢、齿轮钢、油井管坯钢、铁水、烧结矿和活性石灰的生产和冶金设备维修等。 江阴兴澄特种钢铁有限公司1座1500m3高炉建成投产后，在高炉生产过程中伴生大量高炉煤气，扣除钢厂自用后，目前仍有大量富余。为尽可能利用富余的高炉煤气，提高能源利用效率，同时增加企业效益，公司拟利用现有厂区预留土地，新建建（构）筑物面积350平方米，新增燃气锅炉、引风机、仪表测量装置等国产设备30台（套）。项目建成后，可消化富余高炉煤气，形成蒸汽生产能力170吨/时，用于高炉汽动鼓风。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经江阴高新技术产业开发区管理委员会出具项目备案通知书，故本项目的建设符合国家及地方产业政策，因此符合国家产业政策。 三、选址合理性和规划相符性 本项目位于江阴市滨江东路297号，在江阴高新技术产业开发区内，用地性质属于工业用地，符合江阴高新区工业用地规划；本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理达标后排放，不新增排污口，因此符合当地环保规划。 四、环境质量现状 根据江阴市环境监测站监测报告、江阴市秋毫检测有限公司检测报告，项目建设所在地区域环境噪声能满足相应功能区要求，地表水、环境空气质量不能满足功能区要求，江阴高新技术产业开发区针对环境质量现状问题制定了相应整治方案。 五、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：本项目高炉煤气、天然气的燃烧废气经加压后进入烟道，通过现有1座150米高的烟囱排放。燃烧废气烟尘、SO2、NOx可达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3标准。 （2）废水：本项目无生产废水产生，不新增人员，不新增生活污水。 （3）固废：本项目无固废产生。 （4）噪声：本项目主要噪声源为燃气锅炉及配套设备，噪声源强≤90dB(A)。噪声源经建筑物隔声和距离衰减后，厂界靠长江、白屈港河及滨江东路一侧可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 六、本项目建成后对环境的影响 （1）环境空气：本项目燃烧废气烟尘、SO2、NOX排放量分别为11.881t/a、85.542t/a、1021.688t/a，经预测，烟尘、SO2和NOx最大地面浓度较小，占标率较低，因此对周围大气环境的影响较小。 （2）地表水：本项目不新增人员，不新增生活污水，且无生产废水产生，不增加对外环境的影响。 （3）固废：本项目无固废产生，故对周围环境无影响。 （4）噪声：本项目通过建筑物隔声和距离衰减后，厂界环境噪声达标排放。据实际勘察，本项目距离该公司厂界最近敏感目标为南侧240米处渡江二村住宅小区，距离本项目建设地约1400米，距离较远，噪声源经建筑物隔声和距离衰减后敏感点能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类区标准，故本项目噪声对周围环境影响较小。 七、总量控制 本项目不新增废水排放量，无需平衡。 本项目大气污染物颗粒物、SO2、NOx新增排放量分别为11.881t/a、85.542t/a、1021.688t/a。改建后全厂大气污染物排放总量未突破该公司原核定总量，故本项目新增的颗粒物、SO2、NOx排放总量可在该公司原核定总量内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；选址合理，符合规划；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；不新增废水、废气污染物总量；符合清洁生产要求；对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。 建议 1．本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识。 2．进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。

# Text boxes

自来水

G1燃烧废气

富余高炉煤气

W1锅炉排水

燃气锅炉

4080

损耗：4080

新鲜水

蒸汽用水

兴 澄 特 钢

N

高炉富余煤气综合利用项目

注：       本项目建设地。

供  汽

附图1  项目建设地Google earth(谷歌地球)卫星图