# 建设项目环境影响报告表

# 项  目  名  称:

# 建设单位(盖章):        江阴市和乾机械设备有限公司

# 编制日期: 2019年8月

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100吨化工专用设备及50吨机械零部件新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市和乾机械设备有限公司 |
| 法定代表人 | 徐*华 | 联系人 | 孙*波 |
| 通讯地址 | 江苏省江阴市璜土工业园和信路6号 |
| 联系电话 | 13815****17 | 传 真 | - | 邮政编码 | 214445 |
| 建设地点 | 江阴市璜土工业园和信路6号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备[2019]188号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 炼油、化工生产专用设备制造C3521 |
| 占地面积 （平方米） | 1000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 2.5 | 环保投资占总投资比例 | 0.5％ |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表1及表2。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 300.51 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 10万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目生活污水产生量为240t/a，经化粪池预处理后接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，尾水达标后最终排入西横河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 原辅材料 本项目主要原辅材料使用情况见表1。 表1 新建项目主要原辅料材料一览表 序号 名称 重要组分、规格、指标 年耗量 来源及运输 1 钢材 - 175吨 国内、汽车运入 2 焊丝 - 1.2吨 国内、汽车运入 3 机油 25kg/桶 0.1吨 国内、汽车运入 4 乳化液 25kg/桶 0.05吨 国内、汽车运入 主要生产设备 本项目主要设备清单具体见下表2。 表2 建设项目主要设备清单 类别 名称 型号 数量（台） 备注 生产设备 等离子切割机 4000S 1 国产 卷板机 W11-16×2000 2 国产 弯圆机 GY-50 1 国产 埋弧焊机 LH3030 1 国产 电焊机 - 5 国产 钻床 - 1 国产 车床 6250 10 国产 6163 1 国产 摇臂钻床 3050 | 1 国产 台钻 - 1 国产 铣床 RATEE-4 1 国产 工程内容及规模： 1、项目概况 江阴市和乾机械设备有限公司成立于2017年3月，位于江阴市璜土工业园和信路6号，该公司成立至今仅从事销售，未从事任何生产性活动。现该公司拟租用江阴市北美门窗有限公司闲置厂房1000平方米，购置等离子切割机、卷板机、钻床等设备25台套，拟从事化工专用设备及机械零部件的生产，化工专用设备主要为各类化工储罐。项目投产后，年产化工专用设备100吨及机械零部件50吨。 2、工程内容 本项目利用闲置厂房进行建设，因此工程内容主要包括新设备的购买、安装与调试等，公用工程和环保工程等建设。建设项目主体工程及产品方案见表3、公用和辅助工程情况见表4。 表3 建设项目主体工程和产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 1 生产车间 化工专用设备 100吨/年 2400小时 2 机械零部件 50吨/年 2400小时 表4 建设项目公用和辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料及成品堆放区 100m2 室内，原料及成品储存 公用工程 给水系统 10t/h 由区内自来水管网提供 排水 系统 雨水 20t/h 直接排入区内雨水管网，现有 废水 15t/h 厂区污水管网，现有 供电 400KVA 利用公变 环保工程 废气 移动式焊烟净化器 1套 达标排放，新建 废水 化粪池 10m3 简单生化处理，现有 固废 一般固废堆场 10m2 综合利用或处置，不排放，新建 危废堆场 5m2 规范化收集，新建 噪声 隔声量 ≥25dB(A) 厂界达标 3、项目地理位置、车间平面布置和厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市璜土工业园和信路6号，建设项目地理位置具体见附图1。 车间平面布置：本项目车间东部设置为原料、成品堆放区，南部设置为生产区，车间平面布置具体见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本项目位于江阴市北美门窗有限公司厂区内，该厂区厂界东侧隔和信路为江阴市华冠电子有限公司，南侧为江阴市康泰润滑油添加剂有限公司，西侧为江阴市朗昱机械设备有限公司，北侧隔环川路为江阴市立马机械制造有限公司，建设项目周围300米土地利用现状见附图3。 4、工作制度和劳动定员 工作制度：建设项目实行昼间一班8小时工作制度，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员共计10人。 5、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案号：江阴临港备【2017】9号），故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 项目地处太湖流域三级保护区，《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年版）规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、扩建、新建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。本项目无氮磷废水产生，因此不违背《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定。 因此，项目符合国家和地方产业政策。 6、生态红线规划相符性 2013年8月30日，江苏省人民政府发布《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发【2013】113号）。 《江苏省生态红线区域保护规划》按照“保护优先、合理布局、控管结合、分级保护、相对稳定”的原则，在全省共划定15类（自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区）生态红线区域，总面积24103.49km2。其中，陆域生态红线区域总面积22839.58km2，占全省国土面积的22.23%；海域生态红线区域面积1263.91km2。 生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本工程距离最近的长江（江阴市）重要湿地（二级管控区）8.5公里，故不涉及一级管控区和二级管控区。因此，本项目用地符合《江苏省生态红线区域保护规划》。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用江阴市北美门窗有限公司闲置厂房进行建设，江阴市北美门窗有限公司主要从事金属门窗的生产，不属于重污染性企业，不会造成场地污染等环保问题，故该厂房无遗留环保问题。目前该地已有完善的供水、供电等公辅设备，该地污水管网已接通，生活污水可接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理。 故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市璜土镇地处长江三角洲太湖平原，西横河以北属长江老三角洲冲积平原，西横河以南及河北沿岸一带属太湖圩区平原。该地区平均海拔在3—5米之间，南低北高，倾斜平缓，坡度在3%以下。 境内山丘孤立于平原之间，互不相连。现境内有碗墩山，高海拔15米；姬墩山，高海拔18米；前栗山，高海拔25米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3、水文 该地区主要河流有长江、新桃花港、西横河，其中西横河为扩建项目纳污河流。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 新桃花港南北走向，北与长江相通，南与西横河交汇，长约13.2km，河底高程1m，河道宽度8～10m，河岸坡比1：2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流量0.58m3/s。 西横河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，长26km。璜土段河宽15米，河底宽9米，平均水深4米，流速0.5m/s，水流方向多为由东向西。 4、植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 璜土镇是江阴市的黄金西大门，北枕长江，西、南与常州市无缝相融。历史悠久，是5000多年前良渚文化发祥地之一。生态环境优美，是中国优质葡萄生产基地，具有江苏葡萄第一镇的美誉。该镇区域面积64.49平方千米，耕地面积1492公顷，下辖12个行政村和1个社区居委会，有户籍人口56802人，少数民族16个145人，外来暂住人口46068人。 2、经济建设 璜土镇完成地区生产总值83.11亿元；全口径财政收入12.09亿元；全社会固定资产投资74.41亿元；全年实现工商业开票销售收入696.9亿元，到位注册外资7846万美元。全年引入产业项目21项，总投资超245亿元。全年投入3000万元，翻建电灌站30座，铺设地下渠道25千米、预制板沟10千米；引导农民新建钢架大棚53.33公顷，复垦土地21.67公顷。全力培育现代服务业，江阴五洲国际广场是全市乡镇中单体投资最大的城市综合体项目，被列入无锡市重点重大项目，建成后将成为对接常州的标志性商业中心。 3、交通 璜土位于长江之畔、高铁之门，交通现状及规划如下： （1）公路 璜土镇镇澄公路直接沟通江阴市区和常州市区，距常州市中心10分钟、江阴市中心20分钟。沪宁高速穿境而过，具有高速贯通之便，距沪宁高速入口1公里，距京沪高铁车站仅5分钟车程。距京沪铁路客运、货运站—常州站15分钟。省道扬子江大道从西侧穿过，主干道主要为常澄路、小湖路、姬山路等。扬子江路直接沟通江阴港石化码头、集装箱码头。芙蓉大道西延段，连通常州。 港口码头 石庄区规划对石庄北部沿江地区实施围堰工程，形成沿江岸线约3.5公里，主要建设液体化工类专业码头，腹地以发展临港型石化产业和化工仓储物流业为主。 4、土地利用现状及规划 石庄区现状开发面积7.694平方公里，开发强度约56.0%，其中，工业用地3.812平方公里，占规划面积的51.8%；居住用地1平方公里，占规划面积的78.7%；港口码头及仓储用地为0.952平方公里，占规划面积的73.3%；绿地为0.51平方公里，占规划面积的60%；其余为商贸行政用地、市政设施用地、道路、广场用地、水域。 5、工业集中区规划及区域功能定位 璜土镇目前有1个工业集中区，为临港新城石庄区，规划如下： 江阴临港新城石庄区东起新桃花港河，西至常州界，南起澄西路，北至长江岸线，规划总面积13.746km2，不包括1.084km2的长江滩地。 规划形成“南宿北工”格局，产业组团包括石化产业及其物流产业园、石化新材料园、装备及新材料产业园、机械装备产业园。 石庄区功能定位主要为化工及化工仓储运输业、机械电子、纺织（不含印染）、建筑新材料，禁止引进排放恶臭和“三致”物质、排放重金属量大的项目，化工片区不得新引进精细化工项目，不得新建化工码头；化工片区不再扩大，保留各入区企业现有生产规模及用地规模；如需新引进化工项目及以有企业的技改、扩能项目必须实现各类污染物（包括特征因子）的总量平衡，不得突破化工片区现有企业污染物排放总量。石庄区西边界与常州市界之间的空间防护距离不小于100米。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 璜土镇现有2个污水处理厂，分别为江阴澄常污水处理有限公司和光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂。本项目生活污水在光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂接管范围内。 光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂位于璜土镇石庄区，主要接纳和处理璜土镇石庄区内的生活污水和工业废水，目前已建成1万t/d的污水处理能力，处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准，尾水排入老桃花港。 （2）区域集中供热情况 璜土镇现有江阴澄星石庄热电有限公司1家热电厂，该热电厂供热能力约390t/h，主要为璜土镇石庄园区内的用热单位集中供汽。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，规划拟对江苏利港电力有限公司现有4台350MW机组进行供热改造，改造后供汽能力达855 t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间内拟铺设蒸汽管网约38公里，除向利港的用热单位供热外，将向璜土镇进行集中供热；而江阴澄星石庄热电有限公司将维持现状，不扩大供热范围。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市大洋固废处置利用有限公司位于江阴市临港新城开发区石庄化工集中区(长盛路南侧)，该公司一直致力于化工危化废弃物的回收、处置、利用事业，危险废物经营许可为处理、处置、利用、清洗各类危险固废，经营品种及设计能力分别为废乙醇（HW06）250吨/年、废矿物油（HW08）600吨/年、废丁酮（HW11）2500吨/年、染料涂料废物（HW12）150吨/年、废乙酸（HW34）500吨/年、废碱液（HW35）100吨/年、废焦化苯（HW39）100吨/年、废有机溶剂（HW42）1400吨/年；PTA氧化残渣（HW34）2500吨/年、废氢溴酸（HW34）400吨/年；废线路板及覆铜板边角料（HW49）1750吨/年；含废溶剂、废矿物油的废包装桶（HW49）5000只/年。 江阴市金牛玻璃钢材料有限公司石庄分公司位于江阴市滨江路1240号，主要从事包装桶的清洗，危险废物经营许可为收集，储存，处置各类危险固废，经营品种及设计能力为盛装“废有机溶剂与含有机溶剂的废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油、水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）”的废包装桶（HW49，900-041-49）123.5万只/年（其中200L金属桶30.5万只，200L塑料桶8万只，0.1-160L金属桶35万只，0.1-160L塑料桶37万只，0.1-160L玻璃瓶1万只，IBC吨桶12万只）。 二、教育、文化 璜土镇现有中小学校7所，中小学校在校生6230人；该镇总投入745万元的璜土实验小学校安工程、成教中心装修工程和璜土中学操场改建工程完工；投入1000万元的璜土敬老院工程，土建部分完成。璜土镇成功举办2012第五届中国·江阴璜土葡萄节；南京农业大学璜土果树专家工作站成立，江阴故乡情农业发展公司被江苏省推荐为国家级星火计划项目。 三、文物保护 璜土镇有高城墩遗址、姬光太子墓、新桥、金武祥故居、陈毅同志演讲处等5处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市璜土工业园和信路6号，不在工业集中区，拟租用江阴市璜土工业园和信路6号闲置厂房进行建设，根据江阴市人民政府文件《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》（澄政发〔2017〕13号），允许中小微工业企业（含新注册企业）租赁工业集中区外厂房（含标准厂房）实施建设项目。因此，本项目符合《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》的相关要求。 （2）环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故本项目的建设符合江阴临港经济开发区环保规划。 综上所述，本项目建设符合江阴临港经济开发区土地利用规划、环境保护规划等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。 本项目引用《2018年度江阴市环境状况公报》对项目所在区域环境空气质量进行达标判定。2018年，我市利用城区3个大气自动监测子站、城南1个大气自动监测子站、乡镇6个大气自动监测子站全年连续自动监测，对城区、乡镇环境空气质量进行监控。 2、地表水 项目所在地纳污河流为西横河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，西横河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据西横河南郭庄桥断面监测结果显示该监测断面氨氮、总磷不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 3、环境噪声 本项目位于江阴市璜土工业园和信路6号，不在工业集中区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表1中声环境功能区2类标准。 根据江阴秋毫检测有限公司对项目建设地声环境质量现状进行了监测。根据报告（2019）JYQHT-BG-06（声）字第（3588）号，项目建设地噪声监测结果，N1昼间噪声监测结果为57.3dB（A），夜间噪声监测结果为47.6dB（A），项目建设地区域噪声达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中声环境功能区2类标准。 4、主要环境问题：建设地空气环境质量有超标，NO2、PM10年平均值均不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；西横河水环境质量超标，未达到水域功能目标类别。江阴市临港经济开发区针对环境质量现状问题制定了相应整治方案，具体见附件。

主要环境敏感目标： 本项目主要环境敏感目标见表5。 表5 主要环境敏感目标 环境 要素 环境保护对象 位置 坐标 距离本项目 （m） 规模 环境功能 大气 环境 / / / / / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 声环境 / / / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区 水环境 西横河 南 - 2400 / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准 省级生态红线区域 长江（江阴市）重要湿地 北 - 8500 / 《江苏省生态红线区域保护规划》

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体见表6。 表6 环境空气质量执行标准 污染物项目 二级浓度限值 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 二氧化硫SO2 60 150 500 μg/m3 二氧化氮NO2 40 80 200 μg/m3 总悬浮颗粒物TSP 200 300 - μg/m3 颗粒物PM10 70 150 - μg/m3 颗粒物PM2.5 35 75 - μg/m3 CO - | 4 10 mg/m3 O3 - 日最大8小时平均160 200 μg/m3 2、地表水：西横河水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准，具体数据见表7。 表7 地表水环境质量标准单位：mg/L（pH为无量纲） 标准类别 pH 溶解氧 COD 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 总磷 Ⅳ 6-9 ≥3 ≤30 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 3、区域环境噪声：项目建设地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类区标准，具体见表8。 表8 声环境质量标准限值 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼 夜 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 dB(A) 60 50 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：焊接颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，具体见表9。 表9 建设项目大气污染物排放浓度限值 污染物名称 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒（m） 二级 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 2、废水：生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，处理尾水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，详见表10。 表10 江阴澄常污水处理有限公司污水接管标准及排放标准 污染物 接管标准（mg/L） 尾水排放标准（mg/L） pH 6-9 6-9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6）* TP 8 0.5 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界环境噪声：本项目厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声环境功能区2类标准，见表11。 表11 厂界环境噪声排放标准 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 大气污染物总量控制因子：颗粒物。 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TP。 污染物排放总量控制指标详见表12。 表12 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议申请量 废水 废水量 240 240 0 240 240 COD 0.12 0.12 0.108 0.012 0.012 SS 0.096 0.096 0.0936 0.0024 0.0024 氨氮 0.011 0.011 0.01 0.001 0.001 TP 0.0019 0.0019 0.0018 0.0001 0.0001 废气 颗粒物 0.012 - 0.0094 0.0026 0.0026 固体废物 26.9 - 26.9 0 0 由上表可见，本项目废水接管量为240t/a，COD、SS、氨氮、总磷接管量分别为0.12t/a、0.096t/a、0.011t/a、0.0019t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物排放总量为COD0.012t/a、NH3-N0.001t/a、TP0.0001t/a，由于本项目生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，所接纳的生活污水在该污水处理厂核定生活污水接纳范围内，因此根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量指标在江阴临港经济开发区内控源截污平衡；特征因子SS排放总量为0.0024t/a，作为企业日常考核指标。 大气污染物总量控制因子为颗粒物，排放总量为0.0026t/a，新增废气污染物排放总量在江阴临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、工艺流程 本项目主要从事化工专用设备及机械零部件的生产，化工专用设备主要为各类储罐，具体生产工艺及产污环节见图1及图2（其中S—固废、N—噪声、G—废气）： 1、化工专用设备生产工艺 图1 化工专用设备生产工艺流程及产污环节图 2、机械零部件生产工艺 图2 机械零部件生产工艺流程及产污环节图 （1）下料、金加工：上述工艺与化工专用设备生产工艺相同，不作重复叙述。 二、其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、金加工设备维修过程产生的废机油（S3）、厂区生活垃圾（S4）。 三、水量平衡 本项目水量平衡见图3（按300天计）。 图3 本项目水量平衡图 单位 t/d 四、清洁生产措施分析 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： （1）原辅料和产品 本项目原料为钢材，生产过程中无酸洗、除锈和油漆等工序，故无酸洗废气、油漆有机废气等有毒有害气体产生。 （2）固废处置 本项目切割、金加工环节产生的金属废料及焊接环节产生的焊渣经收集后外售综合利用，固废合理利用或处置，体现资源化、无害化原则。 综上所述，本项目基本符合清洁生产和循环经济的要求。

主要污染工序： 废气 根据生产工艺分析，本项目废气主要为焊接工序产生的焊烟（以颗粒物计），本项目焊材年耗量为1.2吨，则颗粒物产生量为0.012t/a。 2、废水 本项目产生的废水为生活污水，产生量为240t/a。生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP，接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理。本项目废水产生水质情况见表13。 表13 本项目废水产生水质情况 来源 废水量 (t/a) 污染物名称 污染物接管量 排放方式 和去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 生活 污水 240 COD 500 0.12 西横河 SS 400 0.096 氨氮 45 0.011 TP 8 0.0019 3、固废 本项目固废主要为切割、金加工工序产生的金属废料及废乳化液、焊接工序产生的焊渣，设备维修过程产生的废机油，职工生活活动产生的生活垃圾。 3.1建设项目固体废物产生情况分析 本项目固废副产物产生情况见表14。 表14 建设项目副产物产生情况汇总表 序 号 副产物 名称 产生 工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判断依据 1 金属废料 切割、金加工 固 金属 25 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 焊渣 焊接 固 金属 0.2 √ / 3 废乳化液 切割、金加工 液 - 0.1 √ / 4 废机油 设备维修 液 - 0.1 √ / 3.2固体废物产生情况汇总 本项目营运期固体废物分析结果详见下表15。 表15 固废产生及综合利用、处理处置情况 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性 鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物 代码 估算产生 量(t/a) 1 金属废料 一般工 业固体 废物 切割、金加工 固 金属 / / 85 / 25 2 焊渣 焊接 固 - / / 86 / 0.2 3 废乳化液 危险 固废 切割、金加工 液 - 《国家危险废物名录》 T HW09 900-006-09 0.1 4 废机油 金加工 液 - T HW08 900-214-08 0.1 5 生活垃圾 - 职工生 活活动 固 - / / 99 / 1.5 固体废弃物三本账见表16。 表16 建设项目污染物三本账 单位：t/a 污染物名称 产生量 （吨/年） 削减量 （吨/年） 排放量 （吨/年） 固废 一般工业固体废物 25.2 25.2 0 危险废物 0.2 0.2 0 生活垃圾 1.5 1.5 0 4、噪声 本项目噪声源主要为等离子切割机、卷板机、弯圆机、钻床、车床、铣床等生产及风机等辅助设施，噪声源强≤90dB(A)，噪声产生情况见表17。 表17 噪声产生源强 序号 设备名称 等效声级dB(A) 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 1 等离子切割机 85 下料工序 8 2 卷板机 82 卷板工序 8 3 弯圆机 82 弯圆工序 8 4 钻床 85 金加工工序 8 5 车床 85 8 6 铣床 85 8 7 风机 90 引风过程 10

主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺 废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织 排放 | 污染物名称 | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.012 | 0.0026 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  |  | COD | 240 | 500 | 0.12 | 50 | 0.012 | 西横河 |
|  |  | SS |  | 400 | 0.096 | 10 | 0.0024 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.011 | 4 | 0.001 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.0019 | 0.5 | 0.0001 |  |
| 固 体 废 物 | / | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般工业 固废 | 25.2 | 0 | 25.2 | 0 | 综合利用 |
|  | 危险废物 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级〔dB(A)〕 | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m | 备注 dB（A） |
|  | 等离子切割机 | 85 | 下料工序 | 8 | 昼间≤60， 夜间不生产 |
|  | 卷板机 | 82 | 卷板工序 | 8 |  |
|  | 弯圆机 | 82 | 弯圆工序 | 8 |  |
|  | 钻床 | 85 | 金加工工序 | 8 |  |
|  | 车床 | 85 |  | 8 |  |
|  | 铣床 | 85 |  | 8 |  |
|  | 风机 | 90 | 引风过程 | 10 |  |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用闲置厂房进行建设，无需新建厂房，施工期工程内容主要包括设备购买、安装、调试等环节，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 环境空气 本项目废气主要为焊接工序产生的焊烟。根据焊接颗粒物产生特点，拟采取措施为设置单独焊接区，不在其他区域随意焊接。焊接作业时，移动式焊烟净化器对焊接颗粒物的捕集率可达80%，去除效率可达98%，故本项目焊接颗粒物经净化处理后，排放量约为0.0026t/a，在车间内呈无组织排放。 经计算，本项目生产车间需设置50米卫生防护距离，根据现场勘察，本项目300米范围内无敏感目标，故本项目无组织排放废气对周围环境影响在可控制范围内。 2、地表水 本项目生活污水产生量为240t/a，经化粪池预处理后接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理后达标排放，达到DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准，其中主要污染物COD、SS、氨氮、TP的排放量分别为0.012t/a、0.0024t/a、0.001t/a、0.0001t/a。根据该污水处理厂环评报告水环境影响预测结果，污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体西横河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 3、固体废弃物 3.1固废环境影响分析 本项目固废主要为金属废料、焊渣、废乳化液、废机油和生活垃圾。 本项目固体废物利用处置方式见表18。 表18 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（吨/年） 利用处置方式 利用处置单位 1 金属废料 下料、金加工 一般工业固废 / 25 外售利用 - 2 焊渣 焊接 / 0.2 3 废乳化液 下料、金加工 危险 废物 900-006-09 0.1 有资质单位处置 有资质单位 4 废机油 金加工 900-214-08 0.1 5 生活垃圾 职工生活 活动 生活 垃圾 99 1.5 统一处置 环卫部门 建设项目根据固废产生特点，拟采取的措施为： ①各类固体废物分类收集、贮存，一般工业固废、危险废物和生活垃圾不混放； ②固废及时清运，保持车间整洁，提高固体废物综合利用率。 3.2固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 3.2.1包装及贮存场所防治措施 本项目营运期金属废料及焊渣每个月收集一次，废乳化液、废机油每3个月收集一次，生活垃圾每天收集一次。所有固废在贮存期间无贮存期间问题，本项目一般固体废物贮存场所面积10平方米，危险废物贮存场所面积5平方米，能够满足贮存需求。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，生活垃圾收集后贮存于生活垃圾塑料桶，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目固废场所采取防火、防扬散、防流失措施。因此，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 3.2.2建设项目固体废物委托利用、处置分析 本项目产生的金属废料、焊渣经收集后外售利用；废机油、废乳化液经收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。 3.3环境风险评价 本项目危废主要为废机油、废乳化液。经查阅《剧毒化学品名录》（2012版）、《危险化学品名录》（2012年）、《易制爆危险化学品名录》（2011年版）、《易制毒化学品的分类和品种名录》等，各原辅料不在各类名录内，同时不属于易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1～表2中辨识重大危险源的依据和方法，无最大临界量，均不构成重大危险源。 3.3.1 风险防范 根据项目实际情况，提出如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式，并及时送有资质单位处置，减少临时贮存时间及贮存量，降低风险； ②危险废物贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单设计，基础防渗，防风、防雨、防晒。 3.3.2 突发环境事件应急预案 制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，制定该项目的环境风险事故初步应急预案，供厂方参考。环境风险事故应急预案的内容主要有以下几点： A、设立应急组织机构、人员 与当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 地区的应急救援组织在接到厂的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应急救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 B、配备应急救援保障 I、内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 ①消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水消防系统。 ②应急通讯：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、巡更系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用电话报警系统为主。 ③道路交通：厂区道路交通方便，与厂前大道接口共有1个。在发生重大事故时，各班组人员按“紧急疏散路线”进行撤离。 ④厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物资等。 ⑤保障制度：整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。 II、外部救援 ①单位互助，平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 ②请求政府协调应急救援力量。 C、应急环境监测、抢险、救援及控制措施 ①抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以防止事故扩大。 ②医疗救护队到达现场后，与消防对配合，应立即救护伤员，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。 ③治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，组织纠察在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 ④ 消防队接报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩带好防护器具，进入禁区，协助发生事故部门迅速切断事故源和切除现场的可燃物品。 ⑤现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。 通过采取以上抢险救援措施，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 D、制定和实施应急培训计划 安全环保品质管理室应半年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施，并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防队员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 E、定期进行公众教育和信息发布。 3.4固体废物环境管理与监测 3.4.1 环境监测计划分析 本项目危险废物委托有资质单位进行处置，故无需制定环境监测计划。 3.4.2 环境管理分析 ①待项目建成后，该公司应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②该公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 3.5结论与建议 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 4、噪声 本项目噪声源主要为等离子切割机、卷板机、弯圆机、钻床、车床、铣床等生产及风机等辅助设施，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局，高噪音设备布置在车间中间位置；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 考虑厂房隔声、距离衰减后，厂界环境噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区2类标准，即昼间（6：00-22：00）≤60dB(A)，夜间不生产。根据实际调查，本项目厂界300米范围内无敏感目标，故本项目噪声对周围环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器处理后尾气在车间无组织排放 | 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相应标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 切割、金加工 | 金属废料 | 外售综合利用 | 零排放 |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 切割、金加工 | 废乳化液 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 金加工 | 废机油 |  |  |
|  | 职工生活活动 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 等离子切割机、卷板机、弯圆机、钻床、车床、铣床等生产及风机等辅助设施，噪声源强≤90dB(A) | 合理布局，生产设备均设置在建筑物内，车间厂房隔声 | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区2类标准 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |

结论与建议

结论 一、项目概况 江阴市和乾机械设备有限公司成立于2017年3月，位于江阴市璜土工业园和信路6号，该公司成立至今仅从事销售，未从事任何生产性活动。现该公司拟租用江阴市北美门窗有限公司闲置厂房1000平方米，购置等离子切割机、卷板机、钻床等设备25台套，拟从事化工专用设备及机械零部件的生产，化工专用设备主要为各类化工储罐。项目投产后，年产化工专用设备100吨及机械零部件50吨。 二、产业政策 经查阅国家及地方相关产业政策，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（具体见附件），因此该项目符合国家及地方有关产业政策。 三、规划相容性及选址合理性 本项目建设地位于江阴市璜土工业园和信路6号，租用闲置厂房进行建设，符合《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》的相关要求；本项目生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故符合当地环保规划要求。 四、环境质量现状 根据江阴市环境监测站监测报告和江阴秋毫检测有限公司 （2019）JYQHT-BG-06（声）字第（3588）号报告，项目建设所在地区域环境噪声能满足相应功能区要求，地表水和环境空气质量不能满足功能区要求。江阴市临港经济开发区委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。 五、达标排放 （1）废气：本项目焊接颗粒物经配套移动式焊烟收集装置净化处理后无组织排放。厂界颗粒物无组织排放监控浓度达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，即无组织排放颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/Nm3。 （2）废水：本项目生活污水产生量为240t/a，经化粪池处理后接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，尾水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入西横河。 （3）固废：本项目各类固废产生量共计为26.9t/a，金属废料、焊渣收集后外售综合利用；废机油、废乳化液收集后委托有资质单位集中处置；职工生活活动生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。经采取合理措施综合利用和妥善处置以后，能够做到无固废外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为等离子切割机、卷板机、弯圆机、钻床、车床、铣床等生产及风机等辅助设施，噪声源强≤90dB(A)。经采取相应降噪措施后，厂界环境噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 六、项目建设对周围环境影响分析 （1）环境空气 本项目焊接颗粒物无组织排放量为0.0026t/a，根据预测分析，本项目生产车间需设置50米卫生防护距离。根据实际调查，卫生距离范围内无敏感点，故对周围大气环境影响较小。 （2）地表水 本项目生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理后达标排放，其主要污染物COD、SS、氨氮和TP排放量分别为0.012t/a、0.0024t/a、0.001t/a、0.0001t/a。根据该污水处理厂环评报告水环境影响预测结果，污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体西横河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 （3）固体废物 本项目固废均妥善处置和综合利用，无固废排放，因此对周围环境无影响。 （4）噪声 本项目噪声源经厂区内合理布局，将生产设备均设置在生产车间内，加强管理，车间厂房及隔声房隔声后，厂界环境噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。根据现场勘查，本项目建设地300米范围内无敏感目标，故本项目噪声对周围环境影响较小。 七、清洁生产 本项目不涉及表面处理，减少了表面处理废气、废水的产生；生产过程中产生的金属废料及焊渣均外售综合利用，固废合理利用或处置，体现资源化、无害化原则。 八、总量控制 本项目废水接管量为240t/a，水污染物排放总量为COD0.012t/a、NH3-N0.001t/a、TP0.0001t/a，由于本项目生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理，所接纳的生活污水在该污水处理厂核定生活污水接纳范围内，因此根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量指标在江阴临港经济开发区内控源截污平衡；特征因子SS排放总量为0.0024t/a，作为企业日常考核指标；大气污染物总量控制因子为颗粒物，排放总量为0.0026t/a，新增废气污染物排放总量在江阴临港经济开发区内平衡；固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，本项目符合江阴临港经济开发区用地规划和环境保护规划，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放。噪声采取了相应的防治措施，厂界环境噪声达标排放；生活污水接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理后达标排放，排放总量在临港经济开发区控源截污内平衡；废气卫生防护距离范围内无敏感保护目标，排放总量可在临港经济开发区内平衡；固废均综合利用或妥善处置，符合清洁生产的相关要求。因此本报告认为，从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。 建议： 1．建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2．进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。 3、加强对固废特别是危险废物的收集与处置。

# Text boxes

年产100吨化工专用设备

及50吨机械零部件新建项目

钢材

金属废料S1-1、废乳化液S1-2

下  料

乳化液

噪声N1-1

噪声N1-2

噪声N1-3

弯  圆

卷  板

罐体

上下底盖

金加工

金属废料S1-3、废乳化液S1-4

乳化液

有机废气G1-1

噪声N1-4

焊渣S1-5

焊丝

焊  接

成品：化工专用设备

金属废料S2-1、废乳化液S2-2

噪声N2-1

下  料

钢材

乳化液

噪声N2-2

乳化液

金加工

金属废料S2-3、废乳化液S2-4

成品：机械零部件

0.00017

进入废乳化液

损耗：0.00153

乳化液配制用水

化粪池

生活用水

新鲜水

0.8

0.8

损耗：0.2

0.0017

1

1.0017

接入江阴澄常污水处理有限公司集中处理

# N

注：       项目建设地

附图   项目建设地Google earth(谷歌地球)卫星图片