建设项目环境影响报告表

# 项  目  名  称:

# 建设单位（盖章）:     江阴富烨机械有限公司

编制日期: 2019年8月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产150套智能化整体橱柜项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴富烨机械有限公司 |
| 法定代表人 | 王* | 联系人 | 何** |
| 通讯地址 | 江阴市临港街道申南村前河村168号 |
| 联系电话 | 139***07 | 传 真 | / | 邮政编码 | 214443 |
| 建设地点 | 江阴市临港街道申南村前河村168号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备 [2019]204号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 木质家具制造C2110 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保 投资（万元） | 6 | 环保投资占总投资比例 | 6% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表3、表4。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 192 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 50万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，生活污水排放量为192t/a，近期接入污水提升泵站，经提升接入中河村污水系统，远期接入集中式污水处理厂。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江阴富烨机械有限公司成立于2016年8月，位于江阴市临港街道申南村前河村168号，利用现有厂房面积2000平方米，购置截断锯、全自动液压式冷压机、多排钻等40台（套），拟从事橱柜的生产。项目建成后，形成年产150套智能化整体橱柜的生产能力。 2、工程内容 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局的调整、生产设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程及产品方案见表1，项目公用及辅助工程见表2。 表1 建设项目主体工程和产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 1 生产车间 整体橱柜 150套/年 2400小时 表2 公司公用和辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 仓库 100m2 位于室内，用于原料、成品贮存，新建 公用 工程 给水系统 自来水 10t/h 当地自来水网，本项目用水量较小，能够满足本项目的需求 排水系统 雨水管网 30t/h 利用厂区内现有雨水管网 污水管网 20t/h 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 供电 315KVA 利用公变，能够满足本项目的需求 环保 工程 废气 移动式布袋除尘器、多桶布袋吸尘器 6000m3/h 捕集率90%，处理效率95%，新增 噪声 噪声治理工程 降噪量≥20dB(A) 厂界达标 废水 化粪池 10m3 简单生化处理，现有 固废 一般固废堆场 10m2 固废分类暂存，新建 危险固废堆场 5m2 3、原辅材料 本项目主要原辅材料使用情况见表3。 表3 本项目主要原辅材料一览表 序号 名称 重要组分、规格、指标 年耗量 来源及运输 1 热熔胶 25kg/袋 0.3吨 国内、汽车运入 2 免漆板 2.44*1.22米 1200张 国内、汽车运入 3 封边条 200米/卷 200卷 国内、汽车运入 4 金属装饰条 3米/根 150根 国内、汽车运入 5 PVC膜 1.22米*80米 50卷 国内、汽车运入 6 水性真空吸塑胶水(白乳胶） / 0.1吨 国内、汽车运入 4、主要生产设备 主要生产设备清单具体见下表4。 表4 本项目主要生产设备 类别 名称 规模型号 数量（台） 备注 生产 设备 雕刻机 CNC Ronter 2 - 异型封边机 MFC-350 1 - 多排钻 H23031.1 1 - 侧孔机 1224 1 - 台式钻床 Z516 1 - 木工镂铣机 MX5057 1 - 行车 10T 2 - 多功能木工铣床 66132 2 - 数控双面螺旋压刨 螺旋压刨 1 - 全自动异型抛光机 MC-1000 1 - 多功能木工平刨 qk -1 2 - 定制木工全自动真空正负吸塑机 / 1 - 全自动液压式冷压机 MJ-50 2 - 组框机 MH2324 1 - 拼板机 MY2500-20 1 - 截断锯 MJ274 2 - 带锯 SK-4232 1 - 开榫机 MX400 1 - 自动贴标开料中心 1325 1 - 多桶布袋吸尘器 MF9022 1 - 移动式布袋除尘器 MX9022 6 - 空压机 WE1110A-3 2 - 封边机 HD611 2 - 真空泵 2X-4 2 - 精密推台锯 MJ320M 2 - 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 建设项目地理位置：建设地位于江阴市临港街道申南村前河村168号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目共设2个生产车间，车间内设置生产区、办公区等区域。北侧为生产区，南侧为办公区。具体厂区平面布置图见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本项目厂界东侧为江阴市浩博电气有限公司，南侧为江阴市申宏电气有限公司，西侧为海港大道，北侧为空地。建设项目周围300米土地利用现状图见附图3。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行昼间“一班”8小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员为8人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴富烨机械有限公司成立于2016年8月，位于江阴市临港街道申南村前河村168号，拟租用申南村村委厂房进行建设。该厂房原为闲置厂房，未有生产活动。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求。故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 地形、地貌、地质 临港经济开发区地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河。 申港河北起长江，越西横河，蜿蜒流入武进北塘河，全长13km，河道底宽10m，底高0.5米，边坡1:2。最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 临港经济开发区申港是晚清一代宗师、中国图书馆之父缪荃孙的故里，地处江阴市西郊，东与夏港毗连，南与南闸街道和武进区郑陆镇接壤，西与利港为邻，北枕长江。申港区域面积39平方公里，下辖10个行政村，有户籍人口46240人，少数民族16个189人，外来暂住人口25460人。 2、经济建设 临港经济开发区申港全年完成工商业开票销售收入564.91亿元，完成全社会固定资产投资71.39亿元，实现公共财政预算收入6.2亿元，完成农业投资8000万元，新增设施农业面积44.33公顷，创建农业专业合作社3个，完成省级渔业园区规划。全年实现工业产品销售收入249.7亿元，工业投入42.51亿元，认定上市后备企业4个，新增上市企业1个。 3、交通 临港经济开发区申港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）、芙蓉大道、亚包大道--朝阳路（无锡西环路）、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，港城大道、镇澄路、亚包大道、申港路、河豚路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。福星路、学府路、湖滨路、申浦路、兴港路等次干路主要承担地区内生活性主干道功能。 交通规划：该区域拟规划利用预留的过江通道建设泰常高速公路，从申港地区与利港地区之间纵向贯穿，向北过长江后接沪陕高速公路，向南分别与沪蓉高速公路和常合高速公路对接。 （2）港口码头 临港经济开发区申港沿江拥有岸线约4.4公里，主要建设有5号码头、6号码头，以及申港汽渡码头。其中，5 号码头以发展集装箱业务为主、6 号码头以发展通用散杂货和件杂货运输为主。 在建的申港汽渡，位于申港地区北侧、申港河口西侧，紧邻6号码头，南端与海渡路对接，向北过江后与靖江的上五圩汽渡对接。 （3）航运 临港经济开发区申港航运主要为西横河，横穿夏港地区中部与申港地区南部，现为七级航道，规划全线提升为六级航道。 4、土地利用现状及规划 临港经济开发区申港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。申港规划北部以港口带动，依托公共码头和物流设施建设，打造临港经济开发区物流中心；南部整合现状工业用地和物流仓储用地，形成工业物流板块；保留滨江路以南、亚包大道以东、福星路以北的配套居住用地。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港经济开发区申港区域内工业用地划分为：申港镇工业园、滨江片区（滨江工业集中区申港集中区）和申达科技工业园三个片区，合称为申港工业集中区。产业定位：以轻工为主，兼顾纺织服装、机械加工和港口物流产业。其中轻工以新材料制造（突出包装材料）、新能源等行业为发展重点。规划可使用土地面积7.148平方公里。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 ①光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂位于江阴市老夏港河以东、澄西船厂以南、衡山路以西、滨江公路北侧，设计污水处理能力为8万t/d。该污水厂服务范围为城西和城南收集片区。该污水厂处理出水达到DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准排入老夏港河。 ②江阴市申港工业园区污水处理有限公司 （2）区域集中供热情况 二、教育、文化 临港经济开发区申港现有中小学校2所，中小学校在校生4225人。申港区域内江阴高级中学体育场、游泳馆等二期项目基本建成；临港新城实验学校撤并何巷里办学点，新建校车接送候车亭55座；江阴市南华中等专业学校创建江苏省、无锡市重点专业精品课程2项；临港新城实验幼儿园顺利通过江苏省优质幼儿园评估验收。申港举办《延陵季子》动漫首映式；开展“争创全国文明城市，建设澄西卫星城，志愿服务你我同行”十大志愿服务活动，成立“爱在申港”志愿者服务站。 三、文物保护 临港经济开发区申港有吴季子墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市临港街道申南村前河村168号，根据《江阴市临港街道控制性详细规划》，本项目用地性质属于工业用地，符合工业用地规划。 （2）环境保护规划相符性 本项目生活污水近期接入中河村污水系统，不外排，远期接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不新增排污口，故本项目符合临港经济开发区环保规划。 综上所述，本项目建设符合临港经济开发区土地利用规划、环境保护规划等。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，VOCs参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1 中相应标准，具体见表5。 表5 环境空气质量执行标准 污染物项目 二级浓度限值 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 二氧化硫SO2 60 150 500 μg/m3 二氧化氮NO2 40 80 200 μg/m3 总悬浮颗粒物TSP 200 300 - μg/m3 颗粒物PM10 70 150 - μg/m3 颗粒物PM2.5 35 75 - μg/m3 CO - 4 10 mg/m3 O3 - 日最大8小时平均160 200 μg/m3 VOCs 600（8小时均值） 1200 μg/m3 2、地表水：老夏港河环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准，具体数据见表6。 表6 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 标准类别 pH 溶解氧 COD 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 总磷 Ⅳ 6-9 ≥3 ≤30 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 3、声环境：靠近海港大道的西侧（距离在20±5m范围）执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准；其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，详见表7。 表7 环境噪声标准限值表 功能区类别 环境噪声标准值〔dB(A)〕 昼间（6:00~22:00） 夜间（22:00~6:00） 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：本项目颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，VOCs参照执行DB32/3152-2016江苏省地方标准《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》表1、表2标准。具体见表8。车间内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)中表A.1中特别排放限值，详见表9。 表8 建设项目大气污染物排放浓度限值 污染物名称 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒（m） 二级 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 VOCs 40 — 2.9 周界外浓度最高点 | 2.0 DB32/3152-2016《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》 表9 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物 特别排放限值(mg/m3) 限值含义 无组织排放监控位置 标准来源 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)中表A.1中特别排放限值 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水：本项目生活污水近期接入污水提升泵站，经提升接入中河村污水系统，远期接入集中式污水处理厂。污水出水均执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准，详见表10。 表10 废水污染物排放标准 项目 接管标准（mg/L） 污水处理厂尾水排放标准（mg/L） 2021年1月1日前 2021年1月1日后 COD 500 50 50 SS 400 10 10 氨氮 45 5（8） 4（6） TP 8 0.5 0.5 3、厂界环境噪声：营运期西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他厂界环境噪声限值执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声环境功能区3类标准。具体见表11。 表11 厂界环境噪声排放标准 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准 3类 65 55 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（江苏省环境保护厅文件苏环办【2011】71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 水：COD、氨氮、TP，特征因子SS； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表12。 表12 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 总量控制因子或特征因子名称 产生量 （t/a） 接管量 （t/a） 削减量 （t/a） 排放总量 （t/a） 建议申请量 （t/a） 废水 水量 192 192 0 192 192 COD 0.096 0.096 0.0864 0.0096 0.0096 SS 0.0768 0.0768 0.0749 0.0019 0.0019 氨氮 0.0086 0.0086 0.0078 0.0008 0.0008 TP 0.0015 0.0015 0.0014 0.0001 0.0001 固废 1.785 - 1.785 0 0 由上表可知，本项目生活污水接管量为192t/a，COD、SS、氨氮、总磷接管量分别为0.096t/a、0.0768t/a、0.0086t/a、0.0015t/a作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物COD、氨氮、TP排放总量分别为0.0096t/a、0.0008t/a、0.0001t/a，特征因子SS排放总量为0.0019t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在临港经济开发区控源截污指标内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目主要从事PVC高档橱柜模压门板和智能化整体橱柜的生产，具体生产工艺见图1、2（其中S—固废、N—噪声、G—废气）。 1、模压门生产工艺 主要工艺说明： 2、整体橱柜生产工艺 二、其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机运行产生的噪声（N11）、布袋吸尘器产生的滤尘（S7）、热熔胶包装袋（S8）、废胶桶（S9）、厂区职工生活污水（W1）、厂区生活垃圾（S10）。 三、主要原辅料、产品及中间产品理化性质、毒性毒理 本项目主要原辅材料理化性质及毒理毒性见表13。 表13 主要原辅料理化性质、毒性毒理 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 热熔胶 100%的固体可熔性聚合物，米色颗粒，由乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成，粘度2500～6500cps，不可燃。 / / 水性真空吸塑胶水（白乳胶） 白乳胶是用途最广、用量最大、历史最悠久的水溶性胶粘剂之一，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。白乳胶是醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。主要成分为固含量（醋酸乙烯酯36％，聚乙烯醇4％），溶剂（水60%），挥发性有机物含量≤100g/L / / 四、水量平衡 1、水量平衡依据 本项目用水环节主要为职工生活用水，采用自来水。 2、水量平衡图 建设项目水量平衡见图3。

主要污染工序： 1、废气 根据生产工艺分析，本项目产生的废气主要为冷压、封边、吸膜环节产生的有机废气；开料、定型、精磨、打孔环节产生的颗粒物。 （1）冷压、封边以及吸膜工序产生的有机废气（以VOCs计） 本项目冷压、封边以及吸膜工序过程中使用白乳胶和热熔胶，该过程中会挥发产生少量有机废气，以VOCs计。 本项目白乳胶用量0.1t/a，热熔胶用量为0.3t/a。其产生的有机废气极少，故本报告不做定量分析，通过车间通风排放，厂界VOCs无组织排放监控浓度可达江苏省地方标准《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中表2标准。 （2）颗粒物废气 ①开料颗粒物 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中2011锯材加工业产排污系数表，粉尘产污系数按每立方米原料产生0.321kg计，项目原料按64.3m3/a计，则开料过程中颗粒物产生量为0.0206t/a。 ②定型、精磨、打孔颗粒物 本项目木材原料年用量为64.3m3/a（密度按0.68t/m3计），根据类比调查，同类型项目定型、精磨、打孔过程中颗粒物的产生量按原材料用量的0.1%计，则颗粒物产生量为0.0437t/a。 综上，全厂颗粒物产生总量为0.0643t/a，20%颗粒物通过移动式布袋除尘器处理，80%颗粒物通过多桶布袋除尘装置净化处理后通过一根15米高排气筒（FQ-1）排放，捕集效率均为90%，除尘效率均按98%计。风机风量设置为6000m3/h，运行时间按每天4小时计，经计算，颗粒物有组织排放量为0.001t/a，排放浓度为0.139mg/m3，无组织排放量为0.0066t/a。 2、废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为192t/a，生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP，近期接入污水提升泵站，经提升接入中河村污水系统，远期接入集中式污水处理厂。本项目废水产生水质情况见表14。 表14 本项目废水产生水质情况 来源 废水量 (t/a) 污染物名称 污染物产生量 排放方式和去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 生活 污水 192 COD 500 0.096 老夏港河 SS 400 0.0768 氨氮 45 0.0086 TP 8 0.0015 3、固废 根据《固体份废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物。建设项目副产物产生情况汇总表见表15。 表15 本项目副产物产生情况及属性判断结果一览表 序 号 产生工序 副产物名称 形态 主要成分 预测产生量(t/a) 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 开料、打孔等 木质废料 固 木质废料 0.5 √ ― 固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017） 2 废气处理 滤尘 固 木质颗粒物 0.06 √ ― 3 封边 废封边条、热熔胶包装袋 固 PVC/ABS 0.02 √ ― 4 冷压、吸膜 废胶桶 固 - 0.005 √ ― 5 职工生活活动 生活垃圾 固 - 1.2 √ ― 本项目固体废物产生情况见表16。 表16 本项目固体废物产生源强 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险 特性 废物 类别 废物 代码 产生量 （t/a） 拟采取的处理处置方式 1 木质废料 一般 固废 开料、打孔等 固态 木质废料 - 80 - 0.5 外售综合利用 2 滤尘 废气处理 固态 木质颗粒物 - 84 - 0.06 外售综合利用 3 废封边条、热熔胶包装袋 封边 固态 - - 61 - 0.02 外售综合利用 4 废胶桶 危险 固废 冷压、吸膜 固态 - T/In HW49 900-041-49 0.005 委托有资质单位处置 5 生活垃圾 一般 固废 员工生活活动 固态 - - 99 - 1.2 环卫部门清运处置 4、噪声 本项目噪声源主要为雕刻机、侧孔机、台式钻床等生产辅助设备，噪声源强≤90dB（A）。本项目设备噪声源强见下表17。 表17 主要噪声设备噪声源强 序号 设备名称 数量 单台声级值dB（A） 位置 距厂界最近距离（m） 1 雕刻机 2 85 生产车间 10 2 封边机 3 80 10 3 多排钻 1 85 10 4 侧孔机 1 85 12 5 台式钻床 1 85 15 6 木工镂铣机 1 85 8 7 行车 2 80 10 8 多功能木工铣床 2 85 10 9 数控双面螺旋压刨 1 82 10 10 全自动异型抛光机 1 85 10 11 多功能木工平刨 2 82 15 12 全自动真空正负吸塑机 1 80 15 13 全自动液压式冷压机 2 80 15 14 组框机 1 80 12 15 拼板 1 80 10 16 截断锯 2 85 10 17 带锯 1 85 10 18 开榫机 1 85 12 19 自动贴标开料中心 1 82 10 20 空压机 2 90 8 21 真空泵 2 90 5 22 精密推台锯 2 85 10

主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺废气 | 颗粒物 | 6.43 | 0.0463 | 0.139 | 0.0008 | 0.001 | FQ-1 |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.0066 | 0.0066 |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 192 | 500 | 0.096 | 50 | 0.0096 | 老夏港河 |
|  |  | SS |  | 400 | 0.0768 | 10 | 0.0019 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.0086 | 4 | 0.0008 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.0015 | 0.5 | 0.0001 |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量 t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般工 业固废 | 0.58 | 0 | 11.5 | 0 | 综合利用 |
|  | 危险废物 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活活动 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级〔dB（A）〕 | 所在车间 （工段）名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB（A） |
|  | 雕刻机 | 88 | 生产车间 | 10 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 封边机 | 85 |  | 10 |  |
|  | 多排钻 | 85 |  | 10 |  |
|  | 侧孔机 | 85 |  | 12 |  |
|  | 台式钻床 | 85 |  | 15 |  |
|  | 木工镂铣机 | 85 |  | 8 |  |
|  | 行车 | 83 |  | 10 |  |
|  | 多功能木工铣床 | 88 |  | 10 |  |
|  | 数控双面螺旋压刨 | 82 |  | 10 |  |
|  | 全自动异型抛光机 | 85 |  | 10 |  |
|  | 多功能木工平刨 | 85 |  | 15 |  |
|  | 全自动真空正负吸塑机 | 80 |  | 15 |  |
|  | 全自动液压式冷压机 | 83 |  | 15 |  |
|  | 组框机 | 80 |  | 12 |  |
|  | 拼板 | 80 |  | 10 |  |
|  | 截断锯 | 88 |  | 10 |  |
|  | 带锯 | 85 |  | 10 |  |
|  | 开榫机 | 85 |  | 12 |  |
|  | 自动贴标开料中心 | 82 |  | 10 |  |
|  | 空压机 | 93 |  | 8 |  |
|  | 真空泵 | 93 |  | 5 |  |
|  | 精密推台锯 | 88 |  | 10 |  |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，只进行室内装修，设备安装等，故对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、大气环境 （1）废气产生及排放情况 本项目产生的废气主要为开料、定型、精磨等工序产生的颗粒物，可分为有组织排放和无组织排放。 有组织排放废气 本项目产生的颗粒物20%通过移动式布袋除尘器处理后无组织排放；80%通过多桶布袋除尘装置处理后通过一根15米高排气筒（FQ-1）排放，捕集效率均为90%，除尘效率均按98%计。风机风量设置为6000m3/h，年工作时间按1200小时计，经计算，颗粒物有组织排放量为0.001t/a，排放浓度为0.139mg/m3。有组织排放大气污染物产生及排放情况见表18。 表18 有组织排放大气污染物产生及排放情况 污染源名称 排气量(万m3/a) 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率(%) 排放状况 排放标准 排放高度（m） 排放方式 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量(t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量(t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) FQ-1 720 颗粒物 6.43 0.039 0.0463 布袋除尘装置 98 0.139 0.0008 0.001 120 3.5 15 FQ-1 由表23知，本项目颗粒物有组织排放达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，即颗粒物最高允许排放浓度限值120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h。 无组织排放废气 本项目开料、打孔等工序产生的颗粒物无组织排放量为0.0066t/a，在生产车间内无组织排放。无组织排放大气污染物产生及排放情况见表19。 表19 无组织排放大气污染物产生源强 污染源位置 污染物名称 污染物产生量（t/a） 污染物排放量（t/a） 面源面积（m2） 面源高度（m） 车间 颗粒物 0.0066 0.0060 2000 10 （2）大气污染物影响预测 2、地表水 境根据《环影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定见表20。 表20 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 本项目仅有员工生活污水排放，年排放量192吨，因此，确定评价等级为三级B。 本项目废水主要为生活污水，近期接入中河村污水系统，不外排，远期接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准，排入老夏港河。主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.0096t/a、0.0019t/a 、0.0008t/a、0.0001t/a。根据光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂环评报告水环境影响预测结果，该污水处理公司处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响不大。 3、固废 3.1固废环境影响分析 本项目固废主要为开料、打孔工序产生的木质废料、封边工序产生的废封边条、热熔胶包装袋以及职工生活活动产生的生活垃圾。拟采取合理与有效的治理措施，固废具体处置情况见表21。 表21 固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物类别 及代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处 置单位 1 木质废料 开料、打孔等 一般固废 80 0.5 外售综合利用 - 2 滤尘 废气处理 84 0.06 3 废封边条、热熔胶包装袋 封边 61 0.02 4 废胶桶 冷压、吸膜 危险固废 HW49-900-041-49 0.005 委托有资质单位处置 有资质单位 5 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 1.2 统一处置 环卫部门 建设项目根据固废产生特点，拟采取的措施为： ①各类固体废物分类收集、贮存，一般工业固废、危险废物和生活垃圾不混放； ②固废及时清运，保持车间整洁，提高固体废物综合利用率。 4、噪声 本项目噪声源主要为雕刻机、侧孔机、台式钻床等生产辅助设备，噪声源强≤90dB（A）。建设单位针对噪声产生特点，拟采取措施为： ①优先选用低噪音设备，设备均设置在车间内，合理布局，作业时车间关闭门窗； ②车间墙壁为实砌墙，可有效隔声，车间墙体为实砌墙体，厂房内采用吸声、隔声、消声等方法； ③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 经厂房围墙隔声和距离衰减后，对厂界环境噪声影响值进行预测。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ①声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A—倍频带衰减，dB（A）； ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； ④在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 由预测结果知，主要噪声设备经车间隔声和距离衰减后，厂界环境噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不进行生产。据实际调查，项目建设地距离最近敏感点140m，距离较远，对周围环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 开料、打孔等工序 | 颗粒物 （有组织） | 多桶布袋除尘器 | 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 近期接入污水提升泵站，经提升接入中河村污水系统，远期接入集中式污水处理厂集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电离 辐射 和电 磁辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 木质废料、废封边条、热熔胶包装袋 | 外售综合利用 | 不排放 |
|  | 危险固废 | 废胶桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集后统一处置 |  |
| 噪 声 | 噪声源主要为雕刻机、侧孔机、台式钻床等生产设备，噪声源强≤90dB(A) | 合理布局，设备均设置在建筑物内，车间厂房隔声 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |

结论与建议

结论： 1、项目概况 江阴富烨机械有限公司成立于2016年8月，位于江阴市临港街道申南村前河村168号，利用现有厂房面积2000平方米，购置截断锯、全自动液压式冷压机、多排钻等40台（套），拟从事橱柜的生产。项目建成后，形成年产150套智能化整体橱柜的生产能力。 2、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 3、规划相容性 本项目位于江阴市临港街道申南村前河村168号，用地性质属于工业用地，符合江阴市临港经济开发区工业用地规划；生活污水近期接入污水提升泵站，经提升接入中河村污水系统，远期接入集中式污水处理厂，不新增排污口，因此符合当地用地规划和环保规划。 4、环境质量现状 根据江阴市环境监测站监测报告和第三方检测报告，项目建设所在地区域环境噪声能满足相应功能区要求，地表水和环境空气质量不能满足功能区要求。 江阴市临港经济开发区委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。 5、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：本项目开料、打孔等工序产生的颗粒物20%通过移动式布袋除尘器处理，80%通过多桶布袋除尘装置净化处理后通过一根15米高排气筒（FQ-1）排放，未被捕集的颗粒物经加强车间通风后在车间内无组织排放。颗粒物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。 （2）废水：本项目无生产废水产生，生活污水产生量为192t/a，近期接入污水提升泵站，经提升接入中河村污水系统，远期接入集中式污水处理厂。尾水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准后排入老夏港河。 （3）固废：本项目各类固废产生量共计为1.785t/a，其中木质废料、滤尘、废封边条、热熔胶包装袋收集后外售综合利用；废胶桶委托有资质单位处置；职工生活活动生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。经采取合理措施综合利用和妥善处置以后，能够做到无固废外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为雕刻机、侧孔机、台式钻床等生产辅助设备，噪声源强≤90dB（A）。经采取相应降噪措施后，厂界环境噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 6、环境影响分析 （1）大气环境：本项目颗粒物有组织排放量为0.001t/a。经过预测可知，有组织排放大气污染物最大落地浓度和占标率均较小，对周围环境影响较小。 颗粒物无组织排放量分别为0.0066t/a，经预测，生产车间需设置50米卫生防护距离。根据现场调查，本项目厂界距离最近敏感保护目标中河村村民住宅140米，卫生防护距离之内无感敏保护目标，故对周围影响较小。 （2）地表水：本项目生活污水产生量为192t/a，近期接入污水提升泵站，经提升接入中河村污水系统，远期接入集中式污水处理厂，其中主要污染因子COD、SS、氨氮和TP排放量分别为0.0096t/a、0.0019t/a 、0.0008t/a、0.0001t/a。根据污水处理厂水环境影响预测结果，该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，不会改变该河现有水体功能类别。 （3）固废：本项目固废均妥善处置和综合利用，无固废排放，因此对周围环境无影响。 （4）环境噪声：本项目噪声源经采取相应的防噪措施后，厂界环境噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准。据实际调查，项目建设地距离最近敏感点140m，经厂房隔声和距离衰减后，敏感点能维持GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类标准，故对周围环境影响较小。 7、总量控制 本项目生活污水接管量为192t/a，COD、SS、氨氮、总磷接管量分别为0.096t/a、0.0768t/a、0.0086t/a、0.0015t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物COD、氨氮、TP排放总量分别为0.0096t/a、0.0008t/a、0.0001t/a，特征因子SS排放总量为0.0019t/a。全厂生活污水近期接入污水提升泵站，经提升接入中河村污水系统，远期接入集中式污水处理厂。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在临港经济开发区控源截污指标内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。 废气污染物颗粒物排放总量为0.0076t/a，污染物排放总量在临港经济开发区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放。噪声采取了相应的防治措施，厂界环境噪声达标排放；生活污水近期接入污水提升泵站，经提升接入中河村污水系统，远期接入集中式污水处理厂处理后达标排放，通过临港经济开发区控源截污平衡；废气总量指标可在临港经济开发区内平衡，卫生防护距离内无敏感目标。采取的各项措施，符合清洁生产；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 建议 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、加强生产管理，使用先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。

# Text boxes

年产150套智能化整体橱柜项目

# N

注：     项目建设地

附图5    项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片