建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：

建设单位(盖章):          江阴海川工程材料有限公司

编制日期: 2019年11月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000万孔锚具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴海川工程材料有限公司 |
| 法定代表人 | 尹** | 联系人 | 尹** |
| 通讯地址 | 江阴市临港街道景贤路811号 |
| 联系电话 | 13***16***9 | 传 真 | / | 邮政编码 | 214442 |
| 建设地点 | 江阴市临港街道景贤路811号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 金属结构制造C3311 |
| 占地面积 （平方米） | 1600 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保 投资（万元） | 4 | 环保投资占总投资比例 | 0.4% |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表3及表4。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 460 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 150万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目生活污水排放量360t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水处理达标后排入老夏港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江阴海川工程材料有限公司成立于2019年9月，位于江阴市临港街道景贤路811号，租用江阴市华东钢绳有限公司闲置厂房1600平方米进行生产，购置普通车床、液压半自动车床、高频热处理炉、空压机等设备88台（套）。项目建成后形成年产1000万孔锚具的生产能力。 2、工程内容 本项目租用闲置厂房进行建设，主体工程主要包括厂房内部布局调整、生产设备的安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表1，公用和辅助工程见表2。 表1 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 1 生产车间 锚具 1000万孔 2400 表2 建设项目公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料成品仓库 100m2 位于室内，用于原料、成品存放，新建 公用工程 给水系统 10t/h 当地自来水管网，利用现有 排水系统 雨水管网 30t/h 排入当地雨水管网，利用现有 污水管网 20t/h 接入光大水务（江阴）澄西污水处理厂，利用现有 供电 400KVA 公用变压器，利用现有 环保工程 废水 化粪池 10m3 简单生化处理，利用现有 固废 一般固废 20m2 固废暂存，分类收集固废 危险固废 5m2 噪声防治工程 降噪量≥25dB（A） 厂界达标 3、原辅材料 建设项目主要原辅材料使用情况见表3。 表3 建设项目主要原辅材料一览表 序号 名称 重要组分、规格、指标 年耗量（吨）） 来源及运输 1 圆钢 钢 4000 国内、汽车运入 2 方钢 钢 1000 国内、汽车运入 3 皂化液 - 0.36 国内、汽车运入 4 机油 - 0.3 国内、汽车运入 4、主要生产设备 主要生产设备清单具体见下表4。 表4 主要生产设备 类别 名称 规模型号 数量（台套） 备注 生产设备 卧式带锯床 GZ4232 20 新建，国产 普通车床 - 5 新建，国产 液压半自动车床 UC1040 10 新建，国产 万能外圆磨 - 2 新建，国产 万能工具磨 - 2 新建，国产 高频热处理炉 - 1 新建，国产 全自动数控液压钢筋调直切断机 GT6-14 4 新建，国产 数控螺旋筋机 SWY-20 4 新建，国产 数控加工中心 ZH7640 15 新建，国产 空压机 - 1 新建，国产 静载试验系统 - 3 新建，国产 洛氏强度计 - 5 新建，国产 磁粉探伤仪 - 5 新建，国产 超声波探伤仪 - 5 新建，国产 夹片强度检测系统 - 3 新建，国产 锚环强度检测系统 - 3 新建，国产 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市临港街道景贤路811号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目厂区内设有生产区和仓库具体厂区平面布置图见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本项目建设地厂界东侧为江阴市华发环保设备有限公司，南侧为空地，西侧为中通管业，北侧隔景贤路自西向东为江阴市天和气体有限公司和江阴市昊强玻璃科技有限公司。厂界周围300米范围内最近敏感保护目标为厂界南侧80米的修家村村民住宅。建设项目厂界周围300米土地利用现状见附图3。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行昼间“一班”8小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司现有职工15人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴海川工程材料有限公司位于江阴市临港街道景贤路811号，租用江阴市华东钢绳有限公司闲置厂房进行建设，该厂房原为塑料管仓库，未进行生产，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，因此无场地污染等环境问题。目前该建设地已有完善的供水、供电等公辅设备。建设地污水管网已接通，生活污水经相应处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水处理达标后排入老夏港河。 故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况：（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3、水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、新沟河河、利港河。 4、植被、生物多样性 该区域境内的自然陆生生态已被人工农业生态所取代，土地利用率较高，自然植被基本消失。农业作物主要为小麦、水稻、油菜等。该区域境内的自然陆生生态已被人工农业生态所取代，土地利用率较高，自然植被基本消失。镇域内主要以农作物等人工植被为主，其主要经济功能为粮食、蔬菜生产基地。镇域生态系统以农田生态系统为主。 该地区水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会经济结构 1、概况 临港街道夏港是中国著名社会学家、民族学家吴文藻的故乡，位于江阴市区西，东邻澄江街道，南接南闸街道，西连申港，北靠长江。 2、经济建设 临港街道夏港全年完成工商业开票销售收入1308亿元，公共预算收入11.13亿元。 3、交通 临港新城夏港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主。 4、土地利用现状及规划 临港街道夏港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。夏港规划保留并完善夏港公共服务中心，北部发展港口及物流功能，南部发展工业及物流功能。 5、工业集中区规划及区域功能定位、 临港街道夏港工业集中区由港口物流区、夏港工业区和江阴市城市西组团的临港工业区组成，规划总面积14.2平方公里。 1）港口物流区：该区域北滨长江，东以新夏港河、长达路为界，南以滨江路、镇澄路为界，西为夏港申港界，面积约5km2。 港口物流区产业功能定位：发展CBD（即中心商务区）和现代物流业，其中（1）CBD：为滨江路、新港大道、长达路和镇澄路所围地块，面积约1km2，依托港口和沿江经济的发展，为港口经济服务，引进招商分为三部分：①商务中心。引进投资商务楼、会展中心等高档商务设施。②外贸功能配套设施。大力引进进出口代理公司、金融保险服务、船代、货代等中介机构。③大力引进房地产商。特别是上海、香港等地知名房地产商。（2）现代物流业：大力引进经验丰富的国内外一流的港口管理公司，发展保税物流和非保税物流，重点发展仓储业。其中滨江路以南、新港大道以西的地块规划建保税物流中心。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂设计污水处理能力为11万t/d，现有处理能力为8万t/d，另3万t/d污水处理工程正在调试中。 （2）区域集中供热情况 该区域内现有江阴苏龙热电有限公司1家热电厂，作为区域热源点为该区域内的用热单位集中供热。 二、教育、文化 夏港现有中小学校3所，中小学校在校生4231人。夏港优化整合教育资源，完成校舍加固工程，形成中学德育、小学锡剧、英桥双语的教学特色；组织了“电影下乡、文艺演出进村、健康教育入户”等活动，形成以冰心业余文化艺术团、“金色年华”戏曲俱乐部、“小繁星”锡剧班等立足夏港、辐射周边的文化团队。 三、文物保护 夏港有夏港万安桥、渡江战役烈士墓、朱杏南故居、吴文藻冰心故居、吴孝子牌坊等5处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体见表6。 表6 环境空气质量执行标准 污染物项目 二级浓度限值 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 二氧化硫SO2 60 150 500 μg/m3 二氧化氮NO2 40 80 200 μg/m3 总悬浮颗粒物TSP 200 300 - μg/m3 颗粒物PM10 70 150 - μg/m3 颗粒物PM2.5 35 75 - μg/m3 CO - 4 10 mg/m3 O3 - 日最大8小时 平均160 200 μg/m3 2、地表水环境：老夏港河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中IV类标准，见表11。 表11 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 标准类别 pH 溶解氧 COD 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 总磷 IV 6-9 ≥3 ≤30 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 3、区域环境噪声：区域环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类区标准，附近敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。详见表8。 表8 环境噪声标准限值表 功能区类别 环境噪声标准值〔dB(A)〕 昼间（6:00~22:00） 夜间（22:00~6:00） 2类 60 50 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水：生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管污水处理厂COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮和总磷执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准；污水处理厂出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2 标准（从2021年1月1日起，氨氮执行4mg/L的排放标准限值）及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准，详见表13。 表13 废水处理标准 项目 接管标准（mg/L） 污水处理厂尾水排放标准（mg/L） 2021年1月1日前 2021年1月1日后 COD 500 50 50 SS 400 10 10 氨氮 45 5（8） 4（6） 总磷 8 0.5 0.5 标准来源 污水处理厂接管标准 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 2、厂界环境噪声：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准，详见表14。 表14 噪声排放标准 类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 标准来源 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水：COD、氨氮、TP，特征因子为SS； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表15。 表15 项目污染物排放总量指标 单位：t/a 总量控制因子 和特征因子 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议申请量 废水 水量 360 360 0 360 360 COD 0.18 0.18 0.162 0.018 0.018 SS 0.144 0.144 0.1404 0.0036 0.0036 氨氮 0.0162 0.0162 0.0144 0.0018 0.0018 TP 0.0029 0.0029 0.0027 0.0002 0.0002 固废 0 / 0 0 0 由上表可知，本项目生活污水接管量为360t/a，COD、SS、氨氮、TP接管量分别为0.18t/a、0.144t/a、0.0162t/a、0.0029t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物COD、氨氮、TP排放总量分别为0.018t/a、0.0018t/a、0.0002t/a，特征因子SS排放总量为0.0036t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在临港经济开发区控源截污指标内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目主要从事锚具生产。 二、其它产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、厂区生活垃圾（S9）。 四、水量平衡

主要污染工序： 1、废气 本项目无废气产生。 2、废水 本项目废水主要为生活污水，产生量为360t/a。生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP，生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理后达标后排入老夏港河。 3、固废 本项目固废主要为下料工序产生的金属废料，车加工、金加工环节产生的金属废屑，下料、车加工、金加工环节产生的废皂化液、车加工和金加工环节设备维护产生的废机油，以及职工生活活动产生的生活垃圾。 4、噪声 本项目噪声源主要为带锯床、车床，噪声源强≤88dB(A)。

主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工艺废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织排放 | / | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 类别 | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | COD | 360 | 500 | 0.18 | 50 | 0.018 | 老夏港河 |
|  |  | SS |  | 400 | 0.144 | 10 | 0.0036 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.0162 | 5 | 0.0018 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.0029 | 0.5 | 0.0002 |  |
| 固 体 废 物 | 类别 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般固废 | 1500 | / | 1500 | / | / |
|  | 危险固废 | 0.6 | 0.6 | / | / | / |
|  | 生活活动 | 2.25 | 2.25 | / | / | / |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级dB(A) | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 带锯床 | 88 | 生产车间 | 东，30 | 昼间≤65， 夜间不生产 |
|  | 车床 | 85 |  | 东，30 |  |
|  | 万能工具磨 | 80 |  | 东，35 |  |
|  | 高频热处理炉 | 80 |  | 东，20 |  |
|  | 空压机 | 75 |  | 东，20 |  |
|  | 切断机 | 85 |  | 东，35 |  |
|  | 数控螺旋筋机 | 80 |  | 东，20 |  |
|  | 数控加工中心 | 80 |  | 东，20 |  |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页） / |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用闲置厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，不需涉及大量土建工程，故对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 本项目无废气产生，对周围环境无影响。 2、地表水 本项目无生产废水排放，生活污水产生量为360t/a，生活污水经化粪池预处理后，COD、SS达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，废水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准后排入老夏港河。 3、固废 本项目营运期固废主要为下料工序产生的金属废料，车加工、金加工环节产生的金属废屑，下料、车加工、金加工环节产生的废皂化液、车加工和金加工环节设备维护产生的废机油，以及职工生活活动产生的生活垃圾。建设项目根据固废产生特点，拟采取的措施为： ①各类固体废物分类收集、贮存，一般工业固废、危险固废和生活垃圾不混放； ②固废及时清运，保持车间整洁，提高固体废物综合利用率。 厂内金属废料，金属废屑为一般固废，收集后外售综合利用；废皂化液、废机油委托有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 4、噪声 本项目噪声源主要为带锯床、车床及各类车床等生产及辅助设备，噪声源强≤88dB(A)。 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： ①优先选用低噪声设备； ②设备均设置在车间内，合理布局，车间设置为实体墙结构，可有效隔声25dB(A)左右； ③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 经厂房围墙隔声和距离衰减后，经预测，厂界环境噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP | 经化粪池预处理后纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 金属废料 金属废屑 | 外售综合利用 | 零排放 |
|  | 危险固废 | 废皂化液 废机油 | 送有资质单位处置 |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫所统一处置 |  |
| 噪 声 | 噪声源主要为带锯床、车床各类生产及辅助设备，噪声源强≤88dB(A) | 选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |
| 主要生态防治措施 / |

结论与建议

结论 一、项目概况 江阴海川工程材料有限公司成立于2019年9月，位于江阴市临港街道景贤路811号，拟租用江阴市华东钢绳有限公司闲置厂房1600平方米进行生产，购置普通车床、液压半自动车床、高频热处理炉、空压机等设备88台（套）。项目建成后形成年产1000万孔锚具的生产能力。 二、产业政策 经查阅国家及地方相关产业政策，本项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、规划相容性及选址合理性 本项目位于江阴市临港街道景贤路811号，用地性质属于工业用地，符合江阴临港经济开发区用地规划；本项目生活污水经预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不新增排污口，因此本项目的建设符合当地用地规划和环保规划。 四、环境质量现状 江阴市环境监测站对项目建设地环境空气质量现状、地表水质量现状进行了监测。根据《2018年度江阴市环境状况公报》及江阴市环境监测站出具的监测数据，建设地NO2和PM10年平均值不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，项目所在地属于不达标区。根据《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标；老夏港河老夏港桥断面氨氮浓度超标，未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，经《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》采取整治措施后，可确保水环境得到持续改善。项目建设地声环境质量现状能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类声环境功能区类别要求，附近居民点声环境质量现状能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区类别要求。 五、污染物达标排放分析 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：本项目无废气产生。 （2）废水：本项目无生产废水排放，生活污水产生量为360t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018) 表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准，尾水排入老夏港河。 （3）固废：本项目固废产生量1500.6t/a，其中金属废料、金属废屑收集后外售处理，废皂化液、废机油经收集后委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。 （4）噪声：本项目噪声源主要为锯床、车床等设备，噪声源强≤88dB（A）。经采取相应降噪措施后，厂界环境噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 六、项目建设对周围环境影响分析 （1）环境空气 本项目无废气产生，对周围大气环境基本无影响。 （2）地表水 本项目生活污水排放量为360t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理， 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，尾水最终排入老夏港河， 其主要水污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.018t/a、0.0036t/a、0.0018t/a、0.0002t/a。废水接管量较少，对污水处理厂负荷冲击较小，不会影响污水处理厂的正常运行，在达标排放的情况下，对受纳水体老夏港河的影响较小。 （3）固体废物 本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，故对周围环境影响较小。 （4）噪声 本项目噪声源经采取相应防噪、降噪措施后，厂界环境噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，附近居民点经距离衰减和建筑物隔声后，能达声环境质量标准，本项目噪声对周围环境影响较小。 七、总量控制 本项目生活污水接管量为360t/a，COD、SS、氨氮、TP接管量分别为0.18t/a、0.144t/a、0.0162t/a、0.0029t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.018t/a、0.0036t/a、0.0018t/a、0.0002t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在临港经济开发区控源截污指标内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。本项目大气污染物颗粒物排放总量为0.0036t/a，在临港经济开发区控源截污内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，噪声采取了相应的防治措施，厂界环境噪声达标排放；废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理后达标排放，废水总量在临港经济开发区控源截污指标内平衡；对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。 建议： 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。

# Text boxes

年产1000万孔锚具项目

S6金属废料、S7废皂化液、S8废机油

N3噪声

皂化液

机油

机油

皂化液

S3金属废料、S4废皂化液、S5废机油

成  品

皂化液

探  伤

金加工

N2噪声

回  火

车加工

S1金属废料、S2废皂化液

N1噪声

下  料

图  锚具生产工艺流程及产污环节图

注：       本项目建设地

附图5    项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片

图  本项目水量平衡图（单位：t/d）

接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理

进入皂乳化液

0.002

损耗：0.022

耗1.2

1.524

新鲜水

0.024

皂化液配置用水

1.5

1.2

1.2

化粪池

损耗：0.3

耗1.2

生活用水

N

80m

145m

修家村

新徐村

方钢/圆钢