建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：     年产8000套精密模具

建设单位（盖章）：  江阴嘉美针织制衣有限公司

编制日期：2019年12月

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8000套精密模具 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴嘉美针织制衣有限公司 |
| 法人代表 | 吴** | 联系人 | 夏** |
| 通讯地址 | 江阴市临港街道镇澄路725号 |
| 联系电话 | 1595013**** | 传真 | -- | 邮政编码 | 214442 |
| 建设地点 | 江阴市夏港街道嘉美针织制衣公司南、平安路北、江阴市毛麻纺织机械配件厂西 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备 [2019]295号 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别 及代码 | （C3525）模具制造 |
| 占地面积 | 14849m2 | 绿化面积 | -- |
| 总投资 （万元） | 15000 | 其中：环保 投资（万元） | 59 | 环保投资占总投资比例 | 0.4% |
| 评价经费（万元） | -- | 预期投产日期 | 2021年4月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备详见表1-2、表1-3。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 6015 | 燃油（吨/年） | -- |
| 电（万度/年） | 300 | 燃气（标立方米/年） | -- |
| 燃煤（吨/年） | -- | 其它 | -- |
| 废水排放去向 本项目无生产废水产生，生活污水排放量为4800t/a，扩建后全厂生活污水排放量为12000t/a，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理达标后最终排入老夏港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用 无 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1任务由来 江阴嘉美针织制衣有限公司成立于2001年2月，原名为江阴新嘉美服饰有限公司，位于江阴市临港街道镇澄路725号，主要从事服装、纺织面料、服饰、服装辅料、鞋帽的生产，目前该公司主要产品及其设计生产能力为服装500万件/年、纺织面料1500吨/年、服饰30万件/年、服装辅料200万只/年及鞋帽20万套/年。 由于企业发展需求，该公司于江阴市夏港街道嘉美针织制衣公司南、平安路北、江阴市毛麻纺织机械配件厂西新征土地14849平方米，新增建筑面积10500平方米，新增液压闸式剪板机、液压板料折弯机、倒角机、CNC加工中心、精密冲压机、铣床等设备共250台套，项目建成后，年产8000套精密模具。扩建后全厂主要产品及其设计生产能力分别为服装500万件/年、纺织面料1500吨/年、服饰30万件/年、服装辅料200万只/年、鞋帽20万套/年及精密模具8000套/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行），本项目属于“二十二、金属制品业67金属制品加工制造”中“其他（仅切割组装除外）”应该编制环境影响报告表。 1.1.2产业政策分析 本项目主要从事精密模具的生产，对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（修正）（苏经信产业[2013]183 号）、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，不属于其中的限制类、淘汰类，符合国家和地方产业政策。 |
| 2019年11月12日，江苏江阴临港经济开发区管理委员会以“江阴临港备[2019]295号”文对本项目准予备案。 1.1.3项目概况 （1）建设内容及产品方案 本项目产品方案见表1-1。 表1-1 项目产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数（hr） 扩建前 扩建后 增减量 1 生产车间 服装 500万件/年 500万件/年 0 2400 2 生产车间 纺织面料 1500吨/年 1500吨/年 0 2400 3 生产车间 服饰 30万件/年 30万件/年 0 2400 4 生产车间 服装辅料 200万只/年 200万只/年 0 2400 5 生产车间 鞋帽 20万套/年 20万套/年 0 2400 6 生产车间 精密模具 0 8000套/年 8000套/年 2400 （2）项目地理位置 本项目建设地位于江阴市夏港街道嘉美针织制衣公司南、平安路北、江阴市毛麻纺织机械配件厂西，该地块属工业用地，地理位置具体见附图1。 （3）平面布置情况 该公司厂区内主要设置办公楼、生产车间、仓库、宿舍等，具体厂区平面布置图见附图2。 （4）周边环境概况 该公司厂界东侧为江阴市科励塑料制品有限公司、江阴市星亚食品机械有限公司、江阴市方圆节流装置有限公司、江阴市金确分离技术有限公司、江阴市毛麻纺织机械厂等工业企业，南侧隔平安路为江阴市西城钢铁有限公司，西侧为空地及徐家埭村民住宅，北侧为镇澄路。该公司厂界周围300米土地利用现状见附图3。 （5）主要原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-2。 表1-2 主要原辅材料消耗情况 序号 名称 主要成分及含量 数量/单位 储存方式 1 钢板 钢 532.63吨/年 库存 2 焊条 碳钢 3吨/年 库存 3 乳化液 - 1吨/年 库存 4 液压油 - 1吨/年 库存 5 机油 - 1.2吨/年 库存 （6）主要生产设备 本项目主要生产及辅助设备见表1-3。 表1-3 主要设备一览表 类型 设备名称 规格 数量（台/套） 备注 扩建前 扩建后 增减量 生产及辅助设备 缝纫机 - 250 250 0 原有 大圆机 - 28 28 0 原有 裁床 格柏XLC7000 1 1 0 原有 吊挂系统 EA5R-S200D-320-225/SCS/HID 4 4 0 原有 CS4-S168-300-225/SCS/HID 21 21 0 原有 液压闸式剪板机 - 0 8 8 新增 倒角机 - 0 20 20 新增 激光切割机 - 0 4 4 新增 液压板料折弯机 - 0 6 6 新增 锯床 - 0 6 6 新增 油压机 - 0 25 25 新增 台式攻丝机 - 0 10 10 新增 精密平面磨床 - 0 5 5 新增 旋臂钻床 - 0 11 11 新增 CNC加工中心 - 0 64 64 新增 精密冲压机 - | 0 30 30 新增 车床 - 0 15 15 新增 铣床 - 0 25 25 新增 电火花线切割机 - 0 5 5 新增 放电机 - 0 6 6 新增 砂轮机 - 0 5 5 新增 气保焊机 - 0 5 5 新增 （7）工作制度与劳动定员 工作制度：扩建前后均实行昼间“一班”8小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司原有劳动定员300人，本次扩建项目新增200人，故扩建后全厂共500人。 （8）公用及辅助工程 本项目公用及辅助工程见表1-4。 表1-4 建设项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 总设计能力 备注 扩建前 扩建后 增减量 贮运工程 原料及成品仓库 1500m2 3500m2 2000m2 位于室内 公用工程 给水系统 20t/h 20t/h 0 由区内自来水管网提供 排水系统 雨水管网 40t/h 40t/h 0 厂区内雨水管网， 利用现有 废水管网 20t/h 20t/h 0 厂区内污水管网， 利用现有 供电 800KVA×1 800KVA×2 800KVA 新增变压器 环保工程 废气 移动式焊烟净化器 0 500m3/h×5 500m3/h×5 净化效率95%，新增 固废 一般固废堆场 20m2 50m2 30m2 综合利用或处置，不排放，新增 危险废物暂存区 0 10m2 10m2 规范化收集，不排放，新增 噪声 隔声量 ≥25dB(A) ≥25dB(A) - 厂界达标 振动 减振垫和隔 振沟 - 若干 若干 区域振动达标，新增 （9）项目建设规模 本项目总投资15000万元，其中环保投资为59万元，占总投资0.4%。项目建成后可形成达到年新增精密模具8000套的生产规模。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 江阴嘉美针织制衣有限公司成立于2001年2月，原名为江阴新嘉美服饰有限公司，位于江阴市临港街道镇澄路725号，主要从事服装、纺织面料、服饰、服装辅料、鞋帽的生产，该公司主要产品及其设计生产能力为服装500万件/年、纺织面料1500吨/年、服饰30万件/年、服装辅料200万只/年及鞋帽20万套/年。 一、与本项目有关的原有污染情况 本报告根据原审批验收情况来统计该公司原有项目污染物产生及排放情况。 （1）废气 原有项目产生的废气主要为织造环节产生的废花，产生量很小，大部分废花沉积在车间地面，基本无废花排出车间外，可忽略不计。根据同类企业类比调查，厂界颗粒物无组织排放监控浓度能达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相应标准。 （2）废水 原有项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为7200t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入老夏港河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.36t/a、0.072t/a、0.036t/a、0.0036t/a。 （3）固体废物 原有项目各类固废产生量为430t/a，其中废纱（130t/a）、废布边角料（250t/a）、废线（3t/a）、废花（2t/a）经收集后均外售综合利用，生活垃圾（45t/a）由环卫部门收集后统一处置。固废均综合利用或有效处置，不外排。 （4）噪声 原有项目噪声源主要为大圆机、裁床、缝纫机、吊挂系统、空压机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。通过选用低噪声设备，设备在车间内合理布局，合理安排工作时间，对高噪声设施采取合理有效隔声措施，同时合理作业，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》表1中3类标准。 二、主要环境问题 江阴嘉美针织制衣有限公司拟于夏港街道嘉美针织制衣公司南、平安路北、江阴市毛麻纺织机械配件厂西新征土地14849平方米，该地块现状为空地，无场地污染等环境问题。 项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水可通过污水管网接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地形地貌 江阴市临港经济开发区地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 2.1.2气候气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 2.1.3水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、老夏港河、老夏港河、芦埠港河、利港河，其中老夏港河为本项目纳污河流。 2.1.4植被与生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 2.2社会环境简况 2.2.1社会经济结构 临港经济开发区夏港全年完成工商业开票销售收入1308亿元，公共预算收入11.13亿元。产业结构有效提升，商业开票销售收入占比上升至55%，服务业投入占比为62%，“三二一”产业结构得到巩固提升。港口物流、现代商贸加快发展，现代物流产业园新增物流商贸企业超400个。长江港口物流园区交易中心被评为全国金属材料十大市场.“长江之星”湿地生态园得到巩固提升。长江村举行建企40周年庆祝大会，通过多年艰苦创业长江村在中国经济十强村中排名第3位。江苏新长江实业集团有限公司、江苏中金再生资源有限公司、江苏西城三联控股集团有限公司等百亿元企业分列中国企业500强第202位、第221位、第233位。各企业加快科技创新、技术革新、产业更新，呈现出较好发展势头。 2.2.2交通 临港街道夏港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）-毗陵路、芙蓉大道、海港大道。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。港城大道与镇澄路-毗陵路、镇澄路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。海港大道工程南接惠澄大道，与惠山区沟通。 交通规划：该区域拟规划建设疏港铁路，由新长铁路月城货运站引出，穿越秦望山、观山后沿海港大道西侧进入夏港地区。 （2）港口码头 临港经济开发区夏港沿江地区拥有沿江岸线约3.2公里，目前建设有1~4号码头，兼顾发展集装箱业务和通用散杂货、件杂货业务。 码头规划：拟建设内河码头2处，一处位于新锡澄运河（芙蓉大道南侧、新锡澄运河西岸），另一处位于老夏港河（老夏港河南岸、新沟河东岸），内河码头作业区作为内河与长江的转换节点，主要发展件杂货、散货、建材等中转运输，为沿江港区与临港制造业服务。 （3）航运 临港经济开发区夏港航运主要为新沟河，现为七级航道，规划提升为五级航道，并作为无锡太湖清水通道;新夏港河位于夏港地区东侧，规划全线改造建设，作为新锡澄运河北段，达到三级航道通航标准。 2.2.3土地利用现状及规划 临港经济开发区夏港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。夏港规划保留并完善夏港公共服务中心，北部发展港口及物流功能，南部发展工业及物流功能。 2.2.4环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 临港经济开发区夏港现有光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂1个污水处理厂，该污水厂位于江阴市滨江西路288号，目前处理能力为8万m3/d，三期工程（3万m3/d）在建设中，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入老夏港河。 （2）区域集中供热情况 该区域内现有江阴苏龙热电有限公司1家热电厂，作为区域热源点为该区域内的用热单位集中供热。 2.2.5教育、文化、文物保护 夏港现有中小学校3所，中小学校在校生4231人。夏港优化整合教育资源，完成校舍加固工程，形成中学德育、小学锡剧、英桥双语的教学特色；组织了“电影下乡、文艺演出进村、健康教育入户”等活动，形成以冰心业余文化艺术团、“金色年华”戏曲俱乐部、“小繁星”锡剧班等立足夏港、辐射周边的文化团队。 2.2.6规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市夏港街道嘉美针织制衣公司南、平安路北、江阴市毛麻纺织机械配件厂西，该地块属工业用地，符合当地用地规划要求。 （2）环境保护规划相符性 项目建设地污水管网已接通，本项目生活污水通过污水管网接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不新增排污口，故本项目的建设符合临港经济开发区环保规划。 综上所述，本项目建设符合临港经济开发区土地利用规划、环境保护规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1环境空气质量现状 根据2018年申港空气自动监测站监测数据，项目所在地SO2年平均浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准， NO2、PM10年平均浓度均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。 3.2地表水环境质量现状 本项目纳污河流为老夏港河，根据2018年老夏港河老夏港桥断面例行监测数据，老夏港河老夏港桥断面高锰酸盐指数、总磷浓度均达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水功能区要求，氨氮浓度超过了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水功能区要求。 3.3环境噪声 本项目建设地环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 根据环境检测报告，Z1测点昼夜间均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，敏感点Z2测点昼夜间均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 3.4主要环境敏感目标 本项目主要环境敏感目标见表3-1。 表3-1 主要环境敏感目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离厂界 距离本项目 规模 环境功能 声环境 徐家埭村民住宅 西北 8米 150米 45户 GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类功能区 地铺里村民住宅 北 70米 260米 100户 大气环境 徐家埭村民住宅 西北 8米 150米 45户 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求 地铺里村民住宅 北 70米 260米 100户

四、评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 执行标准 污染物指标 最高容许浓度μg/m3（标注除外） 最大一次允许浓度μg/m3 小时平均 8小时 平均 24小时平均 年均 GB3095-2012《环境空气质量标准》 SO2 500 / 150 60 / NO2 200 / 80 40 / PM10 / / 150 70 / CO 10mg/m3 / 4mg/m3 / / O3 200 160 / / / PM2.5 / / 75 35 / 4.1.2地表水环境质量标准 本项目纳污水体老夏港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 水域名 执行标准 类别 污染物指标 单位 标准限值 老夏港河 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 Ⅳ类 pH / 6~9 COD mg/L 30 高锰酸盐指数 10 NH3-N 1.5 TP 0.3 4.1.3声环境质量标准 本项目建设地在工业用地内，项目建设地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类区标准，周围敏感目标执行2类区标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼 夜 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 dB(A) 65 55 敏感目标 2类 dB(A) 60 50 4.2污染物排放标准 4.2.1大气污染物排放标准 颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2相应标准，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 4.2.2水污染物排放标准 生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。详见表4-5。 表4-5 污水排放标准限值 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 排放标准（mg/L） pH 6～9 6～9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 5（8） TP 8 0.5 备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.3噪声排放标准 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准见表4-6。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准 厂界名 执行标准 类别 单位 标准限值dB（A) 昼 夜 施工期 场界 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） - dB(A) 70 55 营运期 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 dB(A) 65 55 4.2.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

4.3总量控制指标 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP 废气：颗粒物 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 污染物名称 扩建前 扩建项目排放量 扩建后全厂 扩建前后增减量 接管量 以新带老削减量 预测排放总量 建议申请量 实际排放量 核定排放量 废水 废水量 7200 7200 4800 12000 0 12000 12000 4800 COD 0.36 0.36 0.24 4.8 0 0.6 0.6 0.24 SS 0.072 0.072 0.048 3.6 0 0.12 0.12 0.048 氨氮 0.036 0.036 0.024 0.36 0 0.06 0.06 0.024 TP 0.0036 0.0036 0.0024 0.048 0 0.006 0.006 0.0024 废气 颗粒物 0 0 0.007 - 0 0.007 0.007 0.007 固体废物 0 - 0 - 0 0 0 0 本项目新增生活污水排放量为4800t/a，水污染物排放总量分别为COD0.24t/a、氨氮0.024t/a、TP0.0024t/a；扩建后全厂生活污水排放量为12000t/a，水污染物排放总量分别为COD0.6t/a、氨氮0.06t/a、TP0.006t/a，新增水污染物排放总量可在临港经济开发区内平衡。 本项目大气污染物颗粒物排放总量为0.007t/a，可在临港经济开发区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。

五、建设项目工程分析

5.1工艺流程 本项目主要从事精密模具的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 精密模具生产工艺流程及产污环节图

5.4主要污染工序 5.4.1大气污染物 根据生产工艺分析，本项目产生的废气主要为组装环节产生的焊烟。根据建设单位提供资料，本项目焊条年用量约3t/a，则焊烟颗粒物产生量为0.03t/a。建设单位根据废气产生特点，拟新增5台移动式焊烟净化器，烟尘的捕集率约80%，烟尘净化率可达95%，经处理后的颗粒物在车间内呈无组织排放，排放量为0.007t/a，可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 5.4.2水污染物 本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，产生量为4800t/a。根据实地勘察，本项目建设地污水管网已建成，生活污水经化粪池预处理后通过污水管网接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入老夏港河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.24t/a、0.048t/a、0.024t/a、0.0024t/a。 5.4.3噪声污染 本项目噪声源主要为液压闸式剪板机、锯床、油压机、精密冲压机、平面磨床、车床、铣床、折弯机、倒角机、钻床、CNC加工中心、激光切割机、线切割机、空压机等生产及辅助设备，噪声源强≤95dB(A)。 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①选用低噪音设备，设备均设置在车间内，合理布局；②空压机单独设置在隔声房内；③墙体实砌，有效隔声；④打孔区设置减振垫及隔振沟；⑤对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；⑥加强内部管理，合理作业，夜间不生产，避免不必要的突发性噪声。 本项目噪声源经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不生产。 5.4.4固体废物 本项目产生的固废主要有生产过程中产生的金属废料、焊渣、不合格品、废乳化液，焊烟处理过程产生的收集滤尘，设备维护产生的废液压油、废机油，职工生活活动产生的生活垃圾。 本项目一般工业固废金属废料、焊渣、不合格品及收集滤尘经收集后均外售综合利用，废乳化液、废液压油及废机油经分类收集后送往有资质单位妥善处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 燃料燃烧 废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工艺废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织 排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.007 | 0.007 |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生产废水 | / | / | / | / | 老夏港河 |
|  | 生活污水 | COD | 4800 | 400 | 1.92 | ≤50 | 0.24 |  |
|  |  | SS |  | 300 | 1.44 | ≤10 | 0.048 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.144 | ≤5 | 0.024 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.0192 | ≤0.5 | 0.0024 |  |
| 固 体 废 物 |  | 污染 物名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 工业生产 | 一般工业固废 | 35.623 | 0 | 35.623 | 0 | 外售综合利用 |
|  |  | 危险废物 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 有资质单位妥善处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 30 | 30 | 0 | 0 | 环卫部门统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级dB(A) | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 液压闸式剪板机 | 85 | 下料工序 | 15 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 锯床 | 85 | 下料工序 | 15 |  |
|  | 油压机 | 85-90 | 打孔工序 | 15 |  |
|  | 精密冲压机 | 85-95 | 打孔工序 | 15 |  |
|  | 平面磨床 | 80 | 金加工工序 | 10 |  |
|  | 车床 | 80 | 金加工工序 | 0 |  |
|  | 铣床 | 80 | 金加工工序 | 10 |  |
|  | 折弯机 | 85 | 金加工工序 | 10 |  |
|  | 倒角机 | 80 | 金加工工序 | 10 |  |
|  | 钻床 | 80 | 金加工工序 | 10 |  |
|  | CNC加工中心 | 85 | CNC加工工序 | 10 |  |
|  | 激光切割机 | 80 | 金加工工序 | 10 |  |
|  | 线切割机 | 80 | 金加工工序 | 10 |  |
|  | 空压机 | 90 | 空气压缩过程 | 20 |  |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目建设地目前为空地，施工期主要包括厂房及辅助设施的建设、设备安装等。施工机械主要有：打桩机、推土机、挖掘机和运输车辆等。施工活动将会产生废气、废水、噪声、固体废物等，施工期影响分析如下： 1、大气环境影响分析 施工期产生的废气主要包括土方工程开挖和回填、车辆行驶造成的现场道路扬尘施工扬尘，各类施工机械（如汽车、推土机等）排放尾气等，具体影响分析如下： （1）施工扬尘影响 施工期在土地平整、路基敷设，建材装卸与运输，材料堆放等作业环节会产生施工扬尘。根据相关文献，施工现场在无围挡情况下，扬尘污染范围在工地下风向250m内，采取围挡措施后，扬尘污染范围在工地下风向150m之内；开挖作业在实施洒水等抑尘措施后，扬尘污染范围不大于50m。 因此，为减轻施工期扬尘对周围环境空气的影响，本项目主要采取以下防治措施： ①土方开挖作业实施洒水抑尘，对施工作业范围内易引起扬尘的运输道路在晴天干燥天气情况下定时洒水。 ②工地、物料堆放场所出口硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。 ③房屋建设过程中设置防风抑尘网等措施，施工场地周围设置硬质密闭围挡，减少大风造成的施工扬尘。对易产生扬尘的建筑材料，如水泥等材料装卸运输过程中，采用储罐密闭运输方式，保持良好的密闭状态；汽车运输沙土等建筑时加盖运输，防止撒落扬尘；卸料时减小落差，减少扬尘。 经采取以上述防治措施后，本项目施工扬尘对周围环境影响较小。 （2）施工机械尾气影响 施工期运输车辆及一些燃油施工机械在施工期会产生燃油尾气，尾气污染物主要有SO2、NOx、CO和烃类等。为减轻燃油尾气对周围环境空气的影响，本项目主要采取以下防治措施： 各种施工燃油机械和运输车辆在进场施工前按有关规定配置尾气净化装置，并使用高标号的无铅燃油，确保其尾气排放达到相应的排放标准。选用合格的、较新的机械施工，禁止使用破旧的、损坏的、不合格的施工机械；在施工场内，停留等候的车辆机械尽量关闭，作业需要时才开启。 由于项目所在地地势平坦，区域开阔，工程施工机械排放尾气能够及时扩散，因此，尾气污染物对大气环境影响很小。 2、水环境影响分析 施工期产生的废水主要包括施工过程中的基坑废水、施工机械冲洗产生的废水，以及施工人员生活污水。 本项目根据废水产生特点，拟采取以下防治措施： ①基坑废水主要来自土石方开挖，基坑废水中污染物主要为SS，经静置沉淀处理后回收利用、用于洒水降尘。 ②在施工场地进行搅拌作业的，在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池；施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和沉淀池，以上废水经沉淀处理后回收利用、用于洒水降尘。 ③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ④施人员排放的生活污水，经施工场地内临时化粪池收集后，接入市政污水管网进入污水理厂集中处理。 经过采取上述防治措施后，本项目施工期废水对地表水的影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于开挖、钻孔、混凝土浇筑等施工过程中的施工机械运行和车辆运输，主要噪声机械如打桩机、推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，噪声源约85-105dB（A）。施工噪声主要影响附近居民及临时生活区施工人员，因此，为了减轻施工噪声影响，拟采取以下防治措施： （1）选用低噪声的生产机械和设备，加强设备维护，对振动较大的设备可使用减震机座，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 （2）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。 （3）通过合理的施工平面布置，尽可能将高噪设备及施工活动安排在远离敏感目标的区域，尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的强噪声设备，造成局部声级过高。 （4）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。模板支架、拆卸过程中，遵守作业规定减少碰撞噪音。 （5）加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；运输车辆的进出口以及主要运输路线应尽可能远离周围人群聚集区。 经采取上述措施后，可减小施工噪声影响，且施工完成后噪声影响将消除。 4、固体废物影响分析 施工期的固体废物主要是土石方、建筑垃圾和生活垃圾。其中工程施工过程中开挖的土石方尽量用于回填，对无法回填剩余的弃渣，委托运输单位外运综合利用。建筑垃圾分类收集，及时进行清运、填埋或回收利用。生活垃圾须及时联系环卫部门清运处理，做到日产日清，防止腐烂变质、滋生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病，避免对周围环境和人员健康带来不利影响。 经采取上述措施后，施工期产生的固体废物对周围环境基本无影响。 综上所述，施工期影响为短期影响，工程施工结束影响也随之结束，在采取有效措施的情况下，施工期产生的废气、废水、噪声和固体废物对周围环境影响较小。

7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 （1）无组织排放废气 本项目组装环节产生的颗粒物经移动式焊烟净化器净化处理后在车间内呈无组织排放，排放量为0.007t/a。颗粒物经加强车间通风，合理作业后可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 （2）影响预测分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。本项目Pmax最大值出现为生产车间排放的颗粒物，Pmax值为0.233%，Cmax为2.098μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （3）大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定大气环境防护距离，以AERSCREEN估算模式计算结果可知，本项目无组织废气在厂界浓度达标，且最大落地浓度无超标点，可直接引用估算模型预测结果进行评价，无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中公式计算，经测算，本项目以生产车间为界需设置50米卫生防护距离，根据附图3可知，卫生防护距离范围内无敏感目标，故无组织排放的废气对周围环境影响较小。

7.2.2水环境影响分析 本项目无生产废水排放，生活污水排放量为4800t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水处理达标后排入老夏港河，水污染物COD、SS、氨氮和TP排放量分别为0.24t/a、0.048t/a、0.024t/a、0.0024t/a。建设项目废水水质水量均在污水处理厂可接纳范围内，故对该污水处理厂不会形成冲击，根据该污水处理厂环评结论，在该污水厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响较小，不会改变该河现有水体功能类别。 7.2.3噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为液压闸式剪板机、锯床、油压机、精密冲压机、平面磨床、车床、铣床、折弯机、倒角机、钻床、CNC加工中心、激光切割机、线切割机、空压机等生产及辅助设备，噪声源强≤95dB(A)。建设单位采取的措施为设备均设置于车间内，合理布局，车间墙体为实体墙结构，空压机单独设置在隔声房内，对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强管理，合理作业，夜间不生产，避免不必要的突发性噪声。本项目噪声源经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类标准。 根据现场勘察，距离本项目厂界最近敏感点为西北侧150米徐家埭村民住宅，距离较远，噪声源经采取相应的隔声、降噪等防治措施，并经车间墙体隔声和距离衰减后，敏感点能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类区标准。 7.2.4固体废物环境影响分析 本项目固体废物利用处置方式见表7-1。 表7-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生环节 属性 废物类别 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置 单位 1 金属废料 下料、打孔、机械加工、CNC加工 一般工 业固废 85 30 综合利用 废品回收站 2 焊渣 组装 一般工 业固废 85 0.6 综合利用 废品回收站 3 不合格品 检验 一般工 业固废 85 5 综合利用 废品回收站 4 收集滤尘 焊烟处理过程 一般工 业固废 84 0.023 综合利用 废品回收站 5 废乳化液 下料、机械加工、CNC加工 危险废物 HW09 2.5 妥善处置 有资质单位 6 废液压油 液压设备维护 危险废物 HW08 1 妥善处置 有资质单位 7 废机油 设备维护 危险废物 HW08 1 妥善处置 有资质单位 8 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 30 统一处置 环卫部门 从本项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，将不会对周围环境产生影响，亦不会造成二次污染。在生产过程中要注意对这些固废的收集、堆放和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 组装 | 颗粒物 | 通过移动式焊烟净化器净化处理后无组织排放 | 达GB16297-1996表2标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP | 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准、 GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 下料、打孔、机械加工、CNC加工 | 金属废料 | 外售综合利用 | 不排放 |
|  | 组装 | 焊渣 | 外售综合利用 |  |
|  | 检验 | 不合格品 | 外售综合利用 |  |
|  | 焊烟处理过程 | 收集滤尘 | 外售综合利用 |  |
|  | 下料、机械加工、CNC加工 | 废乳化液 | 有资质单位处置 |  |
|  | 液压设备维护 | 废液压油 | 有资质单位处置 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 有资质单位处置 |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 液压闸式剪板机、锯床、油压机、精密冲压机、平面磨床、车床、铣床、折弯机、倒角机、钻床、CNC加工中心、激光切割机、线切割机、空压机等生产及辅助设备，噪声源强≤95dB(A) | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，合理作业，空压机单独设置在隔声房内 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | 振动：采用减振垫（橡胶板或软木）和隔振沟两种减振、隔振措施进行振动治理，区域振动达GB10070-88《城市区域环境振动标准》中工业集中区标准 |
| 生态保护措施及预期效果 / |
| 8.1建设项目“三同时”验收和排污口规范化设置 8.1.1建设项目“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别 环保设施名称 设计规模 数量 环保投资 (万元) 效果 废气 移动式焊烟净化器 500m3/h 5套 5 净化效率达95% 固废 一般固废堆场 30m2 1个 2 分类收集，不排放 危险废物暂存区 10m2 1个 2 规范化收集，不排放 噪声 隔声降噪措施 隔声量≥25dB(A) 若干 10 厂界噪声达标 振动 减振垫和隔振沟 - 若干 15 区域振动达标 排污口 设置 雨水排放口 40t/h 1个 0 厂区现有 废水接管口 20t/h 1个 0 排水管网 污水管道 雨水管道 — 各1套 25 雨污分流 合计 — — — 59 — 8.1.2排污口规范化设置 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：厂区排水体制按“雨污分流”制排水体系实施，生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，利用厂区现有一个雨水排放口和一个废水接管口，不新增排污口。 固废：各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，一般固体废物、危险废物和生活垃圾不混放。本项目一般固废堆放场所采取防火、防雨、防扬散等措施，危险废物堆放场所采取防渗、防火、防雨、防流失或者其他防止污染环境的措施，并在醒目处设置警示标志。本项目固体废物贮存场所均设置于室内，能够达到国家相关标准规定要求。 |

九、结论与建议

9.1结论 （1）项目概况 江阴嘉美针织制衣有限公司于江阴市夏港街道嘉美针织制衣公司南、平安路北、江阴市毛麻纺织机械配件厂西新征土地14849平方米，新增建筑面积10500平方米，新增液压闸式剪板机、液压板料折弯机、倒角机、CNC加工中心、精密冲压机、铣床等设备共250台套。项目建成后，年产8000套精密模具。 （2）产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具项目备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 （3）选址合理性和规划相符性 本项目新征土地进行建设，该地块属工业用地，符合当地用地规划。本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不新增排污口，故本项目的建设符合临港经济开发区环保规划。 （4）环境质量状况 根据监测报告，项目建设地声环境质量能满足相应功能区类别，老夏港河老夏港桥断面氨氮浓度超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，环境空气超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。 （5）达标排放 ①废气：组装环节产生的颗粒物经移动式焊烟净化器净化处理后在车间内呈无组织排放，颗粒物达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 ②废水：生活污水经化粪池预处理后接入江光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入老夏港河。 ③固废：一般工业固废金属废料、焊渣、不合格品及收集滤尘经收集后均外售综合利用，危险废物废乳化液、废液压油及废机油经收集后送往有资质单位

妥善处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。固废均不外排。 ④噪声：噪声源主要为液压闸式剪板机、锯床、油压机、精密冲压机、平面磨床、车床、铣床、折弯机、倒角机、钻床、CNC加工中心、激光切割机、线切割机、空压机等生产及辅助设备，噪声源强≤95dB(A)。经采取相应隔声降噪措施进行治理后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 （6）环境影响分析 ①环境空气：颗粒物能达标排放且排放量较小，经测算，生产车间卫生防护距离为50米，卫生防护距离范围内无敏感目标，故无组织排放的废气对周围环境影响较小。 ②地表水：生活污水纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。根据污水处理厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响较小，不会改变该河现有水体功能类别。 ③固废：固废均妥善处置或综合利用，无固废排放，对周围环境无影响。 ④噪声：噪声源经采取相应防噪、降噪措施后，厂界噪声可达标排放。噪声源距离最近敏感点较远，噪声源经车间墙体隔声及距离衰减后，敏感点环境噪声能维持GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，打孔区需设置100米噪声卫生防护距离，防护距离之内无敏感点，故对周围声环境影响较小。 （7）清洁生产 本项目生产过程中产生的金属废料、焊渣、不合格品及收集滤尘经收集后均外售综合利用，体现固废资源化原则，符合清洁生产要求。 （8）总量控制 本项目新增生活污水排放量为4800t/a，水污染物排放总量分别为COD0.24t/a、氨氮0.024t/a、TP0.0024t/a；扩建后全厂生活污水排放量为12000t/a，水污染物排放总量分别为COD0.6t/a、氨氮0.06t/a、TP0.006t/a，新增水污染物排放总量可在临港经济开发区内平衡。 本项目大气污染物颗粒物排放总量为0.007t/a，可在临港经济开发区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；生活污水纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理后达标排放；大气污染物排放总量可在临港经济开发区内平衡；项目符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

噪声

CNC加工

打  孔

乳化液

机械加工

金属废料、废乳化液

下  料

钢  板

噪声

金属废料、废乳化液

乳化液

噪声

乳化液

检  验

组  装

焊烟

焊条

金属废料

噪声

金属废料

焊渣

不合格品

成  品

N

地铺里

260m

徐家埭

150m

本项目建设地

附图4      项目建设地卫星图片