# 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:

# 建设单位(盖章):      江阴贝卡尔特合金材料有限公司

# 编制日期: 2019年11月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新型高温合金材料生产提升改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴贝卡尔特合金材料有限公司 |
| 法定代表人 | J** LI** | 联系人 | 刘** |
| 通讯地址 | 江苏省江阴市宏通路98号 |
| 联系电话 | 13***6***20 | 传 真 | / | 邮政编码 | 214434 |
| 建设地点 | 江阴市滨江东路358号/宏通路88号 |
| 立项审批部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 批准文号 | 澄高行审投备[2019]5号 |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别 及代码 | 金属丝绳及其制品制造（C3340） |
| 占地面积 （平方米） | 255576（宏通路厂区） 211493（滨江路厂区） | 绿化面积 （平方米） | 13000（宏通路厂区） 15600（滨江路厂区） |
| 总投资 （万美元） | 622 | 环保投资 （万美元） | / | 环保投资占总投资比例 | / |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表3及表4。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | / | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 36.8万 | 天然气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生活污水及生产废水排放。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 江阴贝卡尔特合金材料有限公司成立于2004年5月，是由比利时贝卡尔特公司与江阴泓晟有限公司共同合资组建而成，目前共有两个厂区（以下简称“宏通路厂区”和“滨江路厂区”），宏通路厂区位于江阴高新区宏通路88号厂区，占地面积255576m2，主要生产超硬复合耐磨切割丝、钢帘线半成品和胎圈丝，设计生产能力为超硬复合耐磨切割丝2万吨/年、钢帘线半成品4万吨/年、胎圈丝6万吨/年、金刚线500吨/年和硅切片1100万片/年；滨江路厂区位于滨江东路358号，占地面积211493m2，主要生产切割钢丝、钢帘线、胶管丝，设计生产能力为切割钢丝0.5万吨/年、钢帘线7.6万吨/年、胶管丝0.4万吨/年。 为适应市场需求，公司拟利用现有厂房，进行中拉、湿拉设备改造，对热处理/表面处理生产线进行适应性提升改造。购置高温钴复合设备、收线自动化设备等国产设备216台（套），并对设备水处理系统进行升级，实现清洁水再循环利用。项目改造后原有合金钢丝产品升级为新型高温合金钢丝，原有产能不变。 2、工程内容及规模 本项目利用厂区现有厂房进行建设，因此主体工程主要为生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表1；公用和辅助工程见表2。 表1 项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 及规格 设计能力 年运行时数（小时） 改建前 改建后 增减量 1 宏通路厂区 超硬复合耐磨切割丝 2万吨/年 2万吨/年 0 8400 2 钢帘线半成品 4万吨/年 4万吨/年 0 3 胎圈丝 6万吨/年 6万吨/年 0 4 金刚线 500吨/年 500吨/年 0 5 硅切片 1100万片/年 1100万片/年 0 6 滨江路厂区 切割钢丝 0.5万吨/年 0.5万吨/年 0 7 钢帘线 7.6万吨/年 7.6万吨/年 0 8 胶管丝 0.4万吨/年 0.4万吨/年 0 |
| 表2 项目公用及辅助工程 工程名称 建设内容 设计规模 备注 技改前 技改后 增减量 滨江路厂区 储运 工程 原料、成品仓库 22502m2 22502m2 0 室内，依托现有仓库，不变 化学品仓库 1800m2 1800m2 0 室内，依托现有仓库，不变 公用及辅助工程 给水 30t/h 30t/h 0 市政自来水管网 排水 20t/h 20t/h 0 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 供电 27970万度/年 27993.6万度/年 +23.6万度/年 来自当地电网 蒸汽 47800t/a 47800t/a 0 江阴滨江热电有限公司 天然气 883万m3/a 883万m3/a 0 江阴天力燃气有限公司 环保 工程 废水 污水处理站 10m3/h 10m3/h 0 中和沉淀处理，现有 高效浓缩装置 15m3/d 15m3/d 0 重金属零排放，现有 化粪池 15m3/d 15m3/d 0 现有 隔油池 10m3 10m3 0 现有 废气 洗酸塔 26套 26套 0 处理氯化氢废气 固废 一般固废 100m2 100m2 0 收集一般固废 危废堆场 500m2 500m2 0 危废暂存 宏通路厂 区 储运 工程 原料、成品仓库 25200m2 25200m2 0 室内，依托现有仓库，不变 化学品仓库 200m2 200m2 0 室内，依托现有仓库，不变 公用及辅助工程 给水 30t/h 30t/h 0 市政自来水管网 排水 25t/h 25t/h 0 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 供电 21850.9万度/年 21864.1万度/年 +13.2万度/年 来自当地电网 蒸汽 48450t/a 48450t/a 0 江阴滨江热电有限公司 天然气 / / 0 江阴天力燃气有限公司 宏通路厂 区 环保工程 废水 厂区污水处理站 15m3/h 15m3/h 0 中和沉淀工艺，现有 重金属废水处理设施 4m3/h×2 4m3/h×2 0 离心喷雾干燥处理重金属设施，现有 蒸发结晶器 10t/d 10t/d 0 浓缩液结晶，现有 化粪池 20m3 20m3 0 现有 隔油池 10m3 10m3 0 现有 ZLD系统 80t/d 80t/d 0 现有 废气 洗酸塔 14台 14台 0 处理氯化氢废气 水膜除尘器 2套 2套 0 现有 油烟净化器 1套 1套 0 现有 固废 一般固废 120m2 120m2 0 收集一般固废 危废堆场 500m2 500m2 0 危废暂存 3、主要原辅材料 改建项目主要原辅材料使用情况见表3。 表3 改建项目主要原辅材料一览表 序号 名称 重要组分、规格、指标 年耗量 来源及运输 1 氨基磺酸盐 Co(SO3NH2)2·4H2O 7吨 国内，汽运 2 金属钴 Co 56吨 国内，汽运 3 硫酸（5%） 10L/箱 6吨 国内，汽运 4、主要生产设备 主要生产设备清单见表4。 表4 改建前后主要设备清单 厂区 名称 规格或型号 数量（台/套） 备注 改建前 改建后 增减量 滨江路 厂区 大拉机组 JUP-B/HUX-B 13 13 0 原有 中拉车台 MUX-C/HUX-C 72 72 0 原有 热处理 IPH 2 2 0 原有 热处理/表面处理机组 ISC(Jumbo/Dumbo) 9 9 0 原有 钴复合设备 / 0 9 9 新增 湿拉车台 NDE 342 342 0 原有 捻股车台 BUL/KT/BF 547 547 0 原有 重绕设备 DOH-2MOT 2 2 0 原有 帘线设备 BFM 336 336 0 原有 打尖机 / 34 34 0 原有 润滑系统 / 4 4 0 原有 冷却塔 LHJ 3-15-220 6 6 0 原有 空压机 GA55AP-7.5 5 5 0 原有 污水处理站 / 3 3 0 原有 宏通路厂区 大拉设备 HUX-B 21 14 0 原有 中拉设备 HUX-C/MUX 83 65 0 原有 热处理生产线 IPH 1 1 0 原有 胎圈丝生产线 IBW 1 1 0 原有 热处理/有色合金复合生产线 ISC 6 6 0 原有 钴复合设备 / 0 5 5 新增 中拉重绕 REW 2 2 0 原有 湿拉设备 NDE 768 768 0 原有 成品重绕 DOH-2MOT 55 55 0 原有 宏通路厂区 冷却塔 NGW-L-F31 14 14 0 原有 空压机 GA75VSDAP-13 6 6 0 原有 污水处理站 / 3 3 0 原有 离心喷雾干燥系统 / 1 1 0 原有 纯水&软水系统 CHI 1 1 0 原有 中央空调 CVHG565 3 3 0 原有 金刚线生产线 DW 260 260 0 原有 重绕机 REW 50 50 0 原有 变压器 SCB13-2500/10NX1 2 2 0 原有 空压机 GA75VSDAP-13 1 1 0 原有 通风系统 / 1 1 0 原有 纯水系统 / 1 1 0 原有 消防系统 / 1 1 0 原有 废水处理系统（ZLD） / 1 1 0 原有 硅片切割机 / 2 2 0 原有 5、地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市滨江东路358号/宏通路88号（江阴贝卡尔特合金材料有限公司现有厂区内）。具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：宏通路厂区设置生产车间、检验车间、大拉车间、办公楼等，滨江路厂区设置办公楼、大拉车间、帘线车间、湿拉车间等。具体厂区平面布置见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：滨江路厂区厂界外东侧为石牌社区；西侧为滨江东路，隔路为江阴天江药业有限公司；南侧为澄张路，隔路为江苏德和生物科技有限公司；北侧为滨江东路，隔路为江阴市宏泰纺织有限公司。宏通路厂区厂界外东侧为江苏德和生物科技有限公司；南侧为宏通路，隔路为空地；西侧为通博路，隔路为空地；北侧为江苏德和生物科技有限公司、复赞科技有限公司，隔澄张公路为滨江东路厂区。厂界周围300米土地利用现状见附图3。 6、工作制度和劳动定员 工作制度：该公司改建前后均采用三班二倒制，每班8小时，年运行350天，年工作时间8400小时。 劳动定员：宏通路厂区现有项目定员470人，滨江路厂区现有项目定员990人，本项目不增加职工及管理人员。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴贝卡尔特合金材料有限公司成立于2004年5月，是由比利时贝卡尔特公司与江阴泓晟有限公司共同合资组建而成，目前共有两个厂区（宏通路厂区和滨江路厂区），宏通路厂区位于江阴高新区宏通路88号厂区，占地面积255576m2，主要生产超硬复合耐磨切割丝、钢帘线半成品和胎圈丝，设计生产能力为超硬复合耐磨切割丝2万吨/年、钢帘线半成品4万吨/年、胎圈丝6万吨/年、金刚线500吨/年和硅切片1100万片/年；滨江路厂区位于滨江东路358号，占地面积211493m2，主要生产切割钢丝、钢帘线、胶管丝，设计生产能力为切割钢丝0.5万吨/年、钢帘线7.6万吨/年、胶管丝0.4万吨/年。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴高新技术产业开发区属长江三角洲冲积平原，区内大部分土地平坦，平均海拔3-5米。该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3．水文 该地区北面为长江，西面有锡澄运河向南连接无锡市，有四条东西走向的小河东连张家港河。中部有一条南北走向的白屈港河，北接长江、南通无锡，是无锡市的主要排洪、引水（引长江水）通道。本项目纳污河流为白屈港河。白屈港河北起长江，向南流经长山、山观、云亭等，穿越东横河和澄杨公路入应天河，长9.8公里。河道标准港口至应天河段底宽25米，底高0.5米，边坡1:2。 4．植被、生物多样性 该地区内自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会经济结构 1、概况 江阴高新技术产业开发区是中国著名作家、出版家、教育家胡山源的故乡，位于江阴市主城区东部，东临张家港市，东南毗邻周庄镇、云亭街道，西连澄江街道，北枕长江。 2、经济建设 江阴高新技术产业开发区完成地区生产总值345亿元，获批“国家火炬计划”物联网特色产业基地、江苏省创新型开发区和江苏省知识产权示范园区；百桥生物园建成全省生物医药类首个国家级科技企业孵化器。江阴高新技术产业开发区功能定位为以办公及生产研发功能为主导，兼具商业、居住及工业生产功能的城市综合发展地区。 3、交通 高新区境内有便利的交通运输条件，横向对外交通主要由滨江路、澄张路和芙蓉大道承担，纵向对外交通主要由东外环路和长山大道承担，无高速公路道口和铁路站点。 4、土地利用现状及规划 江阴高新技术产业开发区行政区域范围内规划建设用地面积为3874.94公顷。建设用地主要包括：居住用地1092.44公顷、公共管理与公共服务用地100.32公顷、商业服务业设施用地173.45公顷、工业用地1054.50公顷、物流仓储用地236.87公顷、公用设施用地87.35公顷、绿地523.02公顷、道路与交通设施用地606.99公顷。 5、工业集中区规划及区域功能定位 江阴高新技术产业开发区规划用地总面积为39.394km2：西起香山路，东至张家港，南到澄山路，北抵长江岸线。主要是原江阴市区东北面的要塞和农场、长山、山观等，江阴高新技术产业开发区总体规划为4个片区。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况

江阴高新技术产业开发区有2个污水处理厂，分别为光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂和江阴市清泉水处理有限公司。本项目接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂。 ①光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂是1座日处理工业、生活污水能力为10万吨的集中式污水处理厂，已投入运行。 ②污水管网建设情况 江阴高新技术产业开发区污水管网已建设。 （2）区域集中供热情况 江阴高新技术产业开发区有3家热电厂，分别为江阴滨江热电有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂和江阴福汇纺织有限公司热电厂。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市金童石油化工有限公司位于江阴市澄江街道山观金童村，主要从事废矿物油的处置和利用，该公司危险废物经营许可为处置、利用废矿物油（HW08），年处置许可量为7000吨/年。 城区工业企业退城搬迁规划 根据江阴市城市总体规划，按照市委、市政府的决策部署，以打造现代化滨江花园城市为目标，制定了城区工业企业退城搬迁规划。 二、教育、文化 高新区全年教育基础设施投入1.5亿元，完成长山中学二期教学楼改造工程，双牌幼儿园建成投用；农村基础设施建设投入2470万元，完成 4500平方米安息堂建设。 三、文物保护 江阴高新技术产业开发区内无文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气 本项目引用《2018年度江阴市环境状况公报》对项目所在区域环境空气质量进行达标判定。2018年，我市利用城区3个大气自动监测子站、城南1个大气自动监测子站、乡镇6个大气自动监测子站全年连续自动监测，对城区、乡镇环境空气质量进行监控。按照《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012），日评价以SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO五项指标的日均浓度及O3日最大8小时平均浓度计算AQI指数。年评价统计SO2、NO2、PM10、PM2.5四项指标的年均浓度，CO日均浓度范围及达标率，O3日最大8小时平均浓度范围及达标率。2018年城区空气质量优良天数260天，空气优良率为71.2%，首要污染物为PM2.5。 同时，根据第二实验小学空气自动子站2018年监测数据，项目所在乡镇空气SO2年平均浓度达标，NO2、PM10浓度均超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中的二级标准。 根据2018年江阴市环境公报及自动监测站2018年监测数据可知，项目所在区域属于空气质量不达标区域，根据《江阴高新区“310”综合整治行动方案（2018-2020）》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 2、地表水 项目所在地纳污河流为白屈港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，白屈港河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。监测结果显示白屈港金潼桥监测断面总磷浓度不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。经《江阴高新区“310”综合整治行动方案（2018-2020）》后，可确保水环境质量得到持续改善。 3、环境噪声 根据检测报告可知，本项目各测点的昼间、夜间声环境质量均能满足GB3096-2008中的3类声环境质量标准要求，可见项目所在地声环境质量较好

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体见表5。 表5 环境空气质量执行标准 污染物项目 二级浓度限值 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 二氧化硫SO2 60 150 500 μg/m3 二氧化氮NO2 40 80 200 μg/m3 总悬浮颗粒物TSP 200 300 - μg/m3 颗粒物PM10 70 150 - μg/m3 颗粒物PM2.5 35 75 - μg/m3 CO - 4 10 mg/m3 O3 - 160（8小时平均） 200 μg/m3 注：*对仅有8h平均质量浓度限值的，可按2倍折算为1h平均质量浓度限值。 2、地表水环境 白屈港河地表水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体数据见表6。 表6 地表水环境质量标准 单位：mg/l（pH为无量纲） 标准类别 pH 溶解氧 COD 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 TP Ⅲ 6-9 ≥5 ≤20 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 3、区域环境噪声 项目所在地位于江阴市滨江东路358号/宏通路88号，宏通路两侧20±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，项目建设地所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，周围敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表7。 表7 声环境质量评价标准 类别 昼间 夜间 标准来源 2类 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：硫酸洗产生的硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准 表8 大气污染物排放浓度限值 污染物 名称 有组织排放 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒 （m） 最高允许排放 速率(kg/h) 硫酸雾 45 15 1.5 1.2 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 2、废水：生产废水经废水预处理系统处理后回用于生产，不外排，回用水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺与产品用水的相关要求；本项目劳动人员从厂内调配，不新增生活污水。 表9 回用水水质标准（单位：mg/L） 项目名称 COD SS NH3-N 石油类 TP pH（无量纲） 标准值 ≤60 ≤30 ≤10 ≤1 ≤1 6.5~8.5 3、厂界环境噪声：本项目建设地用地性质为工业用地，宏通路厂区南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见表10。 表10 噪声排放标准 类别 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 标准来源 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4类 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子。 建设项目污染物排放总量指标见表11。 表11 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 厂区 污染物名称 改建前 改建项目排放量 改建后全厂 改建前后增减量 实际排放量 核定排放总量 接管量 以新带老削减量 预测排放总量 建议申请量 宏通路厂区 废水 废水量 104410.72 104410.72 0 104410.72 0 104410.72 104410.72 0 COD 5.2206 5.2206 0 29.6123 0 5.2206 5.2206 0 SS 1.0437 1.0437 0 17.5044 0 1.0437 1.0437 0 NH3-N 0.486 0.486 0 0.719 0 0.486 0.486 0 TP 0.049 0.049 0 0.2003 0 0.049 0.049 0 动植物油 0.014 0.014 0 0.016 0 0.014 0.014 0 LAS 0.0505 0.0505 0 1.4222 0 0.0505 0.0505 0 石油类 0.0944 0.0944 0 0.712 0 0.0944 0.0944 0 Zn2+ 0.001 0.001 0 0.002 0 0.001 0.001 0 Al3+ 0.001 0.001 0 0.002 0 0.001 0.001 0 废气 氯化氢 2.0267 2.0267 0 / 0 2.0267 2.0267 0 硫酸雾 0.05 0.05 0 / 0 0.05 0.05 0 非甲烷总烃 0.0222 0.0222 0 / 0 0.0222 0.0222 0 丙酮 0.2157 0.2157 0 / 0 0.2157 0.2157 0 SO2 0.2221 0.2221 0 / 0 0.2221 0.2221 0 NOX 3.7224 3.7224 0 / 0 3.7224 3.7224 0 烟尘 1.5572 1.5572 0 / 0 1.5572 1.5572 0 油烟 0.038 0.038 0 / 0 0.038 0.038 0 固体废物 0 0 0 / 0 0 0 0 滨江路厂区 废水 废水量 235715 235715 0 235715 0 235715 235715 0 COD 14.143 14.143 0 75.427 0 14.143 14.143 0 SS 4.715 4.715 0 42.327 0 4.715 4.715 0 TP 0.118 0.118 0 0.659 0 0.118 0.118 0 NH3-N 1.096 1.096 0 4.883 0 1.096 1.096 0 总铜 0.0014 0.0014 0 0.0014 0 0.0014 0.0014 0 总锌 0.041 0.041 0 0.041 0 0.041 0.041 0 LAS 0.211 0.211 0 3.107 0 0.211 0.211 0 动植物油 0.633 0.633 0 2.174 0 0.633 0.633 0 滨江路厂区 废气 SO2 1.73 1.73 0 / 0 1.73 1.73 0 NOX 6.64 6.64 0 / 0 6.64 6.64 0 烟尘 2.57 2.57 0 / 0 2.57 2.57 0 氯化氢 2.439 2.439 0 / 0 2.439 2.439 0 油烟 0.049 0.049 0 / 0 0.049 0.049 0 硫酸雾 0 0 0 / 0 0 0 0 固体废物 0 0 0 / 0 0 0 0 全厂 废水 废水量 340125.72 340125.72 0 340125.72 0 340125.72 340125.72 0 COD 19.3636 19.3636 0 105.0393 0 19.3636 19.3636 0 SS 5.7587 5.7587 0 59.8314 0 5.7587 5.7587 0 NH3-N 1.586 1.586 0 5.602 0 1.586 1.586 0 TP 0.167 0.167 0 0.8593 0 0.167 0.167 0 动植物油 0.647 0.647 0 2.19 0 0.647 0.647 0 LAS 0.2615 0.2615 0 4.5292 0 0.2615 0.2615 0 石油类 0.0944 0.0944 0 0.712 0 0.0944 0.0944 0 Zn2+ 0.042 0.042 0 0.043 0 0.042 0.042 0 总铜 0.0014 0.0014 0 0.0014 0 0.0014 0.0014 0 Al3+ 0.001 0.001 0 0.002 0 0.001 0.001 0 废气 氯化氢 4.4657 4.4657 0 / 0 4.4657 4.4657 0 硫酸雾 0.05 0.05 0 / 0 0.05 0.05 0 非甲烷总烃 0.0222 0.0222 0 / 0 0.0222 0.0222 0 丙酮 0.2157 0.2157 0 / 0 0.2157 0.2157 0 SO2 1.9521 1.9521 0 / 0 1.9521 1.9521 0 NOX 10.3364 10.3364 0 / 0 10.3364 10.3364 0 烟尘 4.1272 4.1272 0 / 0 4.1272 4.1272 0 油烟 0.087 0.087 0 / 0 0.087 0.087 0 固体废物 0 0 0 / 0 0 0 0 由上表可知，改建后全厂废水接管量为340125.72t/a，COD、SS、氨氮、TP、动植物油、LAS、石油类、Zn2+、总铜、Al3+排放总量分别为19.3636t/a、5.7587t/a、1.586t/a、0.167t/a、0.647t/a、0.2615t/a、0.0944t/a、0.042t/a、0.0014t/a、0.001t/a，较改建前未发生变化。 改建后全厂大气污染物总量控制因子非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘排放量分别为0.0222t/a、1.9521t/a、10.3364t/a、4.1272t/a，较改建前未发生变化；全厂氯化氢、硫酸雾、丙酮、油烟排放量分别为4.4657t/a、0.07t/a、0.2157t/a、0.087t/a，较改建前未发生变化，作为企业考核量。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 |  |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、生产工艺 本次技改项目主要对现有中拉、湿拉设备进行自动化改造，并对热处理/表面处理生产线进行适应性提升改造。 二、其它产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物。 三、主要原辅料、产品及中间产品理化性质、毒性毒理 四、水量平衡 类比原项目复合及逆流漂洗用水情况，本项目钴复合漂洗用水3252t/a（其中宏通路厂区1394t/a，滨江路厂区1858t/a），复合漂洗废水约2601.6t/a（其中宏通路厂区1115.2t/a，滨江路厂区1486.4t/a），在线回用，不外排。 复合槽冲洗用水约为每条线36L/h，类比原项目复合及逆流漂洗用水情况，本项目冲洗水用量约为2066.4t/a（其中宏通路厂区738t/a，滨江路厂区1328.4t/a），冲洗废水经过滤芯过滤器进行过滤处理，滤出液在满足工艺条件的情况回用于镀槽调配镀液，无镀槽冲洗废水排放。

主要污染工序： 废气 本项目无生产废气产生。 2、废水 本项目无生产废水及生活废水排放。 3、固废 本项目固废主要为钴复合工序产生的废滤芯、高效浓缩废液、含金属粉末，硫酸洗工序产的硫酸洗废液。 4、噪声 本项目噪声源主要为钴复合设备等生产及辅助设施，其噪声源强约75～85dB（A）。

主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 类别 | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | / | / | / | / | / | / |
|  |  | SS |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / |  |
|  |  | 总磷 |  | / | / | / | / |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 危险废物 | 111.4 | 111.4 | 0 | 0 | 资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级〔dB(A)〕 | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m | 备注 |
|  | 钴复合设备 | 75 | 实验室 | 30 | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
|  | 中拉道次设备 | 85 |  | 15 |  |
|  | 湿拉收线设备 | 85 |  | 15 |  |
|  | 中拉设备自动化改造设备 | 75 |  | 15 |  |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 该公司利用厂区现有厂房内进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 本项目无废气产生，因此对周围环境较小。 2、地表水 本项目无生产、生活废水产生。 3、固体废物 本项目固废主要为硫酸废液、废滤芯、高效浓缩废液、含金属粉末。 建设项目根据固废产生特点，拟采取的措施为：固废及时清运，保持车间整洁，提高固体废物综合利用率。 4、声环境 本项目噪声源主要为钴复合设备等生产及辅助设施，其噪声源强约75～85dB（A）。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： ①优先选用低噪声设备； ②设备均设置在房屋内，合理布局，房屋为实体墙结构，风机设置隔声罩，可有效隔声20dB(A)左右； ③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | / | / | 零排放 |
|  | 危险固废 | 硫酸废液、废滤芯、高效浓缩废液、含金属粉末 | 有资质单位合理处置 |  |
|  | 生活垃圾 | / | / |  |
| 噪 声 | 钴复合设备等生产及辅助设施，其噪声源强约75～85dB（A） | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局房屋隔声及距离衰减等 | 达GB12348-2008表1中厂界外声功能区3类标准 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |

结论与建议

结论 1、项目概况 江阴贝卡尔特合金材料有限公司成立于2004年5月，是由比利时贝卡尔特公司与江阴泓晟有限公司共同合资组建而成，目前共有两个厂区（以下简称“宏通路厂区”和“滨江路厂区”），宏通路厂区位于江阴高新区宏通路88号厂区，占地面积255576m2，主要生产超硬复合耐磨切割丝、钢帘线半成品和胎圈丝；滨江路厂区位于滨江东路358号，占地面积211493m2，主要生产切割钢丝、钢帘线、胶管丝。 为适应市场需求，公司拟利用现有厂房，进行中拉、湿拉设备改造，对热处理/表面处理生产线进行适应性提升改造。购置高温钴复合设备、收线自动化设备等国产设备216台（套），并对设备水处理系统进行升级，实现清洁水再循环利用。项目改造后原有合金钢丝产品升级为新型高温合金钢丝，原有产能不变。 2、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经江阴高新技术产业开发区管理委员会出具项目备案通知书，故本项目的建设符合国家及地方产业政策，因此符合国家产业政策。 3、选址合理性和规划相符性 项目建设地位于江阴高新区宏通路88号和江阴高新区滨江东路358号，根据《江阴高新技术产业开发区GX-CD-B单元控制性详细规划》，本地块用地性质为工业用地，符合用地规划要求。建设地污水管网已接通，本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，不新增排污口，符合当地环保规划。 4、环境质量现状 根据江阴市环境监测站监测报告和江阴秋毫检测有限公司检测报告，项目建设所在地区域环境噪声能满足相应功能区要求，项目地环境空气、地表水不能满足功能区要求。 5、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：本项目无生产废气产生。 （2）废水：本项目无生产、生活废水排放。 （3）固废：本项目各类固废产生量共为111.4t/a，均送有资质单位合理处置，不外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为钴复合设备等生产及辅助设施，其噪声源强约75～85dB（A），经采取相应降噪措施后，厂界环境噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类、4类标准。 6、环境影响分析 （1）废气：无生产废气产生，因此对周围影响较小。 （2）废水：本项目生产、生活污水排放。 （3）固废：本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，故对周围环境影响较小。 （4）噪声：本项目各噪声源采取相应的防治措施，并通过车间墙体隔声和距离衰减等措施后，厂界环境噪声达标排放。同时，本项目建设地距离本项目建设地最近敏感点为滨江路厂区西侧40米处石牌社区，本项目噪声经厂房隔声及距离衰减后，故对周围敏感点影响较小。 7、总量控制 改建后全厂废水接管量为340125.72t/a，COD、SS、氨氮、TP、动植物油、LAS、石油类、Zn2+、总铜、Al3+排放总量分别为19.3636t/a、5.7587t/a、1.586t/a、0.167t/a、0.647t/a、0.2615t/a、0.0944t/a、0.042t/a、0.0014t/a、0.001t/a，较改建前未发生变化。 改建后全厂大气污染物总量控制因子非甲烷总烃、SO2、NOX、烟尘排放量分别为0.0222t/a、1.9521t/a、10.3364t/a、4.1272t/a，较改建前未发生变化；全厂氯化氢、硫酸雾、丙酮、油烟排放量分别为4.4657t/a、0.07t/a、0.2157t/a、0.087t/a，较改建前未发生变化，作为企业考核量。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，本项目已经江阴高新技术产业开发区管理委员会备案，符合国家产业政策，用地性质为工业用地，符合用地规划，并针对污染物特点采取了有效的防治措施。项目建成后，对周围环境影响较小，不会改变环境功能区类别，固废均综合利用或妥善处置。因此本报告认为，从环保角度看，本项目是可行的。

# Text boxes

新型高温合金材料生产提升改造项目

注：        本项目建设地

附图   项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片

石牌小区

180m

40m

N