# 建设项目环境影响报告表

# 项  目  名  称:

# 建设单位(盖章):           无锡索贝克精密机械有限公司

# 编制日期:2019年11月29日

江苏兴盛环境科学研究院有限公司编制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000套螺杆空压机项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 无锡索贝克精密机械有限公司 |
| 法定代表人 | 刘秀明 | 联系人 | 徐* |
| 通讯地址 | 江阴市申港街道于门村孟家店128号 |
| 联系电话 | 187****7688 | 传真 | / | 邮政编码 | 214443 |
| 建设地址 | 江阴市申港街道于门村孟家店128号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备【2018】441号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 气体压缩机械制造C3442 |
| 占地面积 （平方米） | 6000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1300 | 其中：环保投资（万元） | 8 | 环保投资占总投资比例 | 0.62% |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 751.5 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 50万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目无废水产生，生活污水排放量为600t/a，经预处理后经接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，处理达标后最终排入老夏港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1.项目概况 无锡索贝克精密机械有限公司成立于2017年12月4日，位于江阴市申港街道于门村孟家店128号。现公司租用江阴江信电机材料有限公司厂房6000平方米，购置卧式镗床、数控车床、螺杆钻子铣床等设备38台（套），建成达产后年可生产螺杆空压机1000套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响分类管理名录》等法律、法规规定，建设单位无锡索贝克精密机械有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司开展该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在实地踏勘、资料收集和工程分析的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 2.工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装与调试等，公用工程和环保工程等的完善。建设项目主体工程及产品方案见表1-1，项目公用及辅助工程见表1-2。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计生产能力 年运行时数 生产车间 螺杆空压机 1000套/年 2400小时 表1-2 建设项目公用和辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料成品仓库 1000m2 位于室内 公用工程 给水 10t/h 当地水网 排水 雨水、清下水 40t/h 厂区雨水管网 废（污）水 20t/h 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 供电 400KVA 利用现有变压器 环保工程 废水 化粪池 20m3 简单生化处理 噪声 噪声治理（隔声量） ≥25dB(A) 厂界达标排放 固废 一般固废堆场 100m2 分类收集固废 危险固废仓库 10m2 3.建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 建设项目地理位置：本项目位于江阴市申港街道于门村孟家店128号，地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用江阴江信电机材料有限公司厂房进行建设，租赁办公楼北侧标准厂房，厂房由南至北分别设置仓库、生产区和预留车间。 厂界周围300米土地利用现状：本项目生产车间位于租用厂家厂区的东北侧。租用厂家东侧为前兴路，南侧为江阴景和钢铁贸易有限公司，西侧为新沟河，北侧为空地。 4.工作制度与劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员25人。 工作制度：本项目实行昼间一班8小时工作制度，全年有效工作日为300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设地位于江阴市申港街道于门村孟家店128号，租用江阴江信电机材料有限公司厂房进行建设，该厂房为江阴江信电机材料有限公司标准厂房，未有生产项目进驻，无环境遗留问题。据实际调查，项目建设地供水、供电等公辅设施均利用区内现有；建设地污水管网已接通，生活污水规划接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区， 年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河。 申港河北起长江，越西横河，蜿蜒流入武进北塘河，全长13km。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km。 西横河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，全长24公里。 老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里。 芦埠港河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和西横河入常州武进界，江阴境内长10公里。 利港河北滨长江，南通常州武进北塘河，全长16.3公里。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会经济结构 1、概况 临港街道申港是晚清一代宗师、中国图书馆之父缪荃孙的故里，地处江阴市西郊，东与夏港毗连，南与南闸街道和武进区郑陆镇接壤，西与利港为邻，北枕长江。 2、经济建设 临港街道申港全年完成工商业开票销售收入564.91亿元，完成全社会固定资产投资71.39亿元。 3、交通 临港街道申港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）、芙蓉大道、亚包大道--朝阳路（无锡西环路）、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，港城大道、镇澄路、亚包大道、申港路、河豚路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。福星路、学府路、湖滨路、申浦路、兴港路等次干路主要承担地区内生活性主干道功能。 交通规划：该区域拟规划利用预留的过江通道建设泰常高速公路，从申港地区与利港地区之间纵向贯穿，向北过长江后接沪陕高速公路，向南分别与沪蓉高速公路和常合高速公路对接。 （2）港口码头 临港街道申港沿江拥有岸线约4.4公里，主要建设有5号码头、6号码头，以及申港汽渡码头。其中，5 号码头以发展集装箱业务为主、6 号码头以发展通用散杂货和件杂货运输为主。在建的申港汽渡，位于申港地区北侧、申港河口西侧，紧邻6号码头，南端与海渡路对接，向北过江后与靖江的上五圩汽渡对接。 （3）航运 临港街道申港航运主要为西横河，横穿夏港地区中部与申港地区南部，现为七级航道，规划全线提升为六级航道。 4、土地利用现状及规划 临港街道申港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。申港规划北部以港口带动，依托公共码头和物流设施建设，打造临港街道物流中心；南部整合现状工业用地和物流仓储用地，形成工业物流板块；保留滨江路以南、亚包大道以东、福星路以北的配套居住用地。 5、环保基础设施规划及现状 本项目废水按规划接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂设计污水处理能力为20万t/d，现有处理能力为8万t/d。该污水厂处理出水达到DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准和表2、表3标准排入老夏港河。 二、教育、文化 申港现有中小学校2所，中小学校在校生4225人。申港区域内江阴高级中学体育场、游泳馆等二期项目基本建成；临港街道实验学校撤并何巷里办学点，新建校车接送候车亭55座；江阴市南华中等专业学校创建江苏省、无锡市重点专业精品课程2项；临港街道实验幼儿园顺利通过江苏省优质幼儿园评估验收。申港举办《延陵季子》动漫首映式；开展“争创全国文明城市，建设澄西卫星城，志愿服务你我同行”十大志愿服务活动，成立“爱在申港”志愿者服务站。 三、文物保护 临港街道申港有吴季子墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 该项目的建设符合临港街道环保规划。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气 根据2018年度江阴市环境状况公报显示，六个乡镇子站中，月城子站SO2年均浓度达标；申港、周庄、月城、石庄4个站点NO2超标、申港、青阳、周庄、月城、石庄5个站点PM10超标、六个乡镇子站PM2.5均超标。详见附件2018年度江阴市环境状况公报。根据2018年申港空气自动站监测资料，监测结果显示该点位SO2年平均浓度为13µg/Nm3、NO2年平均浓度为47µg/Nm3、PM10年平均浓度为86µg/Nm3，其中SO2浓度达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准、NO2和PM10超标。该地区环境空气质量监测数据统计见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据 监测点位 监测时间月份 平均浓度（µg/Nm3） SO2 NO2 PM10 申港空气 自动站 2018年1月 22 42 128 2018年2月 18 30 108 2018年3月 18 52 105 2018年4月 21 62 123 2018年5月 12 55 91 2018年6月 10 43 71 2018年7月 9 40 46 2018年8月 8 26 38 2018年9月 9 46 56 2018年10月 11 49 79 2018年11月 11 60 94 2018年12月 10 54 90 均值 13 47 86 标准值（µg/Nm3） 60 40 70 最大超标倍数 0.367 1.55 1.829 超标率% 0 0.833 0.833 达标情况 达标 超标 超标 针对该地区环境空气质量现状，临港街道已针对超标现象出具大气整治方案。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为老夏港河，根据2018年老夏港河老夏港桥断面监测资料，其中高猛酸盐指数、氨氮、总磷的浓度分别为2.4～7.6mg/L、0.066～1.1mg/L、0.094～0.134mg/L，均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水功能区要求。该地区地表水现状监测数据统计见表3-2。 表3-2 地表水现状监数据 监测点位 监测时间月份 监测结果（mg/L） 高锰酸盐 氨氮 总磷 老夏港河老夏港桥断面 2018-1-2 3 1.26 0.182 2018-3-1 4.2 2.93 0.189 2018-5-2 3.9 2.46 0.234 2018-7-2 2.7 0.168 0.079 2018-9-3 3.6 0.31 0.186 2018-11-1 3.5 0.609 0.117 标准值（mg/L） ≤10 ≤1.5 ≤0.3 监测值 3.483 1.29 0.164 Pi 0.348 0.86 0.548 临港街道已针对超标现象出具整治方案。 3、环境噪声 根据监测报告（2019）JYQHT-BG-06（环评）字第（4130）号，建设地噪声监测结果见下表3-3。 表3-3 环境噪声质量现状监测结果 测点编号 监 测 结 果 dB（A） 标准限值dB（A） 2019-6-17 昼间 夜间 Z1 54.6 47.3 昼间≤65，夜间≤55 由上表数据可知，Z1点的噪声满足相应功能类别要求。

主要环境敏感目标： 建设项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 建设项目主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距离厂界 环境功能 大气环境 南理工江阴校区 西 475m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 声环境 / / / / 水环境 新沟河 西 325m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 老夏港河 东 3200m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 生态 / / / /

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体老夏港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名 执行标准 类别 污染物指标 单位 标准限值 老夏港河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类 pH / 6~9 COD mg/L 30 高锰酸钾指数 10 氨氮 1.5 TP 0.3 TN 1.5 2、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区要求。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名 执行标准 污染物指标 最高容许浓度μg /m3 小时平均 日均 年均 项目所在区域 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 CO 10 4 / O3 200 160（日最大8小时平均） / TSP / 300 200 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类区标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名 执行标准 类别 单位 标准限值 昼（6:00-22:00） 夜（22:00-6:00） 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 dB(A) 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准： 污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB18918-2015）表1中B等级接管标准，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准， 2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入老夏港河。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名 执行标准 取值表号 及级别 污染物指标 单位 标准限值 厂内 接管口 污水厂要求 - pH - 6～9 COD mg/L 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准 氨氮 45 | TP 8 TN 70 污水厂 排口 2021年1月1日前执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1一级A标准 COD mg/L 50 氨氮 5（8）* TP 0.5 TN 15 SS 10 2021年1月1日起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018） 表2标准 COD mg/L 50 氨氮 4（6）* TP 0.5 TN 15 SS 10 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、噪声排放标准： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表4-5 噪声排放标准限值 标准 昼间（6:00~22:00） 夜间（22:00~6:00） 厂界噪声排放标准3类dB(A) 65 55 3、固废： 本项目固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）2013 修订和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定；危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定。 |
| 总 量 控 制 因 子 和 排 放 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 建设项目污染物排放总量指标见表4-6。 表4-6 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议申请量 废水 废水量 600 600 0 600 600 COD 0.24 0.24 0.21 0.03 0.03 SS 0.18 0.18 0.174 0.006 0.006 氨氮 0.018 0.018 0.015 0.003 0.003 TP 0.0024 0.0024 0.0021 0.0003 0.0003 TN 0.042 0.042 0.033 0.009 0.009 固体废物 0 - 0 0 0 根据项目污染物排放特征，本项目生活污水接管量为600t/a，水污染物接管量分别为COD0.24t/a、SS0.18t/a、氨氮0.018t/a、TP0.0024t/a和TN0.042t/a，作为该企业考核量，本项目废水在光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接纳范围内，最终水污染物排放总量分别为COD0.03t/a、氨氮0.003t/a、TP0.0003t/a和TN0.009t/a，排放总量指标可在临港街道控源截污内平衡；特征因子SS排放总量为0.006t/a，作为环保部门考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

五、建设项目工程分析

一、生产工艺流程 本项目从事螺杆空压机的生产。具体生产工艺流程及产污环节如下。（其中G—废气、S—固废、N—噪声）。 图5-1 螺杆空压机生产工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 1、废气 本项目生产过程无废气产生。 2、废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为600t/a。建设地污水管网已建成，生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入老夏港河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.03t/a、0.006t/a、0.003t/a、0.0003t/a、0.009t/a。 3、固废 3.1固体废物产生量核算 本项目生产过程固体废物主要为金属边角料8t/a、金属废屑2t/a、废乳化液0.6t/a、废机油1t/a和生活垃圾3.75t/a。 3.2工程分析内容 本项目一般固废产生情况见表5-1，危险废物产生情况见表5-2。 表5-1 一般固废产生情况 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（t/a） 1 金属边角料 一般 工业固废 下料 固 铁 — — 85 — 8 2 金属屑 精加工、攻钻加工 固 铁 — — 85 — 2 表5-2 危险废物产生情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废乳化液 HW09 900-006-09 0.6 精加工 液 乳化液 乳化液 30天/次 T 贮存在危险废物仓库，委托有资质单位处置 2 废机油 HW08 900-218-08 1 维修 液 机油 机油 1年/次 T，I 4、噪声 本项目噪声源主要为生产设备卧式镗床、各类磨床、各类攻钻设备、各类切割设备、各类车床、各类铣床、液压弯管机和辅助设施空压机等，噪声源强≤95dB(A)。建设项目噪声源强及采取的治理措施见表5-3。 表5-3 噪声产生源强情况表 序号 设备名称 声级值dB(A) 所在车间（工段）名称 距厂界最近距离（m） 治理措施 治理降噪效果 1 卧式镗床 85-88 生产车间 5 选用低噪音设备、合理布局、置于室内，车间、厂房隔声；空压机单独设置隔声房 ≥25dB(A) 2 各类磨床 85-88 5 ≥25dB(A) 3 各类攻钻设备 85-88 5 ≥25dB(A) 4 各类切割设备 85-88 5 ≥25dB(A) 5 各类车床 85-88 5 ≥25dB(A) 6 各类铣床 85-88 5 ≥25dB(A) 7 液压弯管机 80-85 5 ≥25dB(A) 8 空压机 90-95 5 ≥30dB(A) 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①优先选用低噪声设备；②置于各生产车间内，合理布局；③空压机单独设置隔声房；④对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。

- 主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产工艺废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 染料燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  | 生产废水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活污水 | COD | 600 | 400 | 0.24 | ≤50 | 0.03 | 老夏港河 |
|  |  | SS |  | 300 | 0.18 | ≤10 | 0.006 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.018 | ≤5 | 0.003 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.0024 | ≤0.5 | 0.0003 |  |
|  |  | TN |  | 70 | 0.042 | ≤15 | 0.009 |  |
| 固 体废 物 |  | 产生量 t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量 t/a | 外排放量 t/a | 备注 |
|  | 一般固废 | 10 | 0 | 10 | 0 | 回用于生产 |
|  | 危险固废 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 委托处置 |
|  | 生活垃圾 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级 dB(A) | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置(m) | 备注dB(A) |
|  | 卧式镗床 | 85-88 | 生产车间 | 5 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 各类磨床 | 85-88 |  | 5 |  |
|  | 各类攻钻设备 | 85-88 |  | 5 |  |
|  | 各类切割设备 | 85-88 |  | 5 |  |
|  | 各类车床 | 85-88 |  | 5 |  |
|  | 各类铣床 | 85-88 |  | 5 |  |
|  | 液压弯管机 | 80-85 | 生产车间 | 5 |  |
|  | 空压机 | 90-95 |  | 5 |  |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 / |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用厂房进行建设，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 本项目生产过程无废气产生。 2、地表水 本项目废水主要为生活污水，产生量为600t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水排入老夏港河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.03t/a、0.006t/a、0.003t/a、0.0003t/a、0.009t/a。根据该污水处理厂水环境影响预测结果，该污水处理公司处理尾水在正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 3、固体废物 3.1固体废物工程分析 本项目固体废物主要为金属边角料、金属废屑、废乳化液、废机油及员工生活垃圾。 其中金属边角料、金属废屑收集后外售综合利用；废乳化液、废机油委托有资质机构进行处置；生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。固体废物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则。本项目固体废物利用处置方式见表7-1。 表7-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置 方式 利用处置 单位 1 金属边角料 下料 一般工业固废 85 10 外售综合 利用 — 2 金属废屑 精加工、攻钻加工 85 3 废乳化液 精加工 危险固废 HW09（900-006-09） 0.6 有资质单位合理处置 — 4 废机油 维修 HW08（900-218-08） 1 — 5 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 3.75 统一处置 环卫部门 3.2固体废物环境影响分析 固体废弃物产生总量约为15.35t/a，其中危险固体废物产生量为1.6t/a，具体环境影响分析见下： 3.2.1危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单等规定要求设置；在所采取防风、防雨、防晒、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 （2）本项目危险废物主要为废乳化液和废机油，待投产后危险废物经收集后平时放置在危险固废暂存场所暂存，危险废物贮存场所设置10m2，每年清理一次（年产生危险废物约1.6t，即为年暂存量，故设置10m2危险废物暂存场所能满足贮存要求）。 （3）本项目危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不利影响。 3.2.2运输过程的环境影响分析 危险废物采用专业车辆运输，运输过程盛放危险废物的包装桶密闭操作，避免危险废物散落、泄露。 3.2.3利用或者处置的环境影响分析 不需要开展利用或者处置危险废物的建设项目环境影响分析。 3.2.4委托利用或者处置的环境影响分析 本项目废乳化液危险废物编号为HW09（900-006-09）、废机油危险废物编号为HW08（900-218-08），暂未委托利用或者处置单位。 目前江阴市范围内江阴市金童石油化工有限公司具有HW08危险废物经营许可证。江阴市金童石油化工有限公司许可证编号：JS0281OOD155-7，年核准量为7000吨，处置方式为R9 废油再提炼或其他废油的再利用，处理类别中包含HW08（900-249-08）。 江阴绿水机械有限公司具有HW09危险废物经营许可证。江阴绿水机械有限公司许可证编号：JS0281OOD485-2，年核准量为21000吨，处置方式为D9物理化学处理，处理类别中包含HW08（900-249-08）。 根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别，建议本项目产生的废乳化液委托江阴绿水机械有限公司进行处置，废机油委托江阴市金童石油化工有限公司进行处置。 3.3固体废物污染防治措施技术经济论证 3.3.1贮存场所（设施）污染防治措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危险废物贮存场所采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志。建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-2。 表7-2 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废 仓库 废乳化液 HW09 900-006-09 危废仓库 10m2 暂存 10吨 1年 2 废机油 HW08 900-218-08 3.3.2运输过程的污染防治措施 对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。 3.3.3利用或者处置方式的污染防治措施 不涉及利用或者处置危险固废，不需进行利用或者处置方式的污染防治措施论证。3.3.4其他要求 积极推行危险废物的无害化、减量化、资源化，提出合理、可行的措施，避免产生二次污染。 3.4固体废物环境风险评价 经查阅《剧毒化学品名录》（2012版）、《危险化学品名录》（2012年）、《易制爆危险化学品名录》（2011年版）、《易制毒化学品的分类和品种名录》等，建设项目各类危险固废均不在各类名录内，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目不涉及相关风险物质，环境风险潜势为Ⅰ。 （1）风险防范措施 针对危废特征，拟采取如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式，减少厂内临时贮存时间及贮存量。 ②定期检验存放危险废物容器的密封性能及强度，及时淘汰出现安全隐患、超期服务的容器，及时清运，减少物品的存储时间和存储量。 ③危险废物贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告设计，基础防渗，防风、防雨、防晒。 ④对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。 （2）突发环境事件应急预案 制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 3.4固体废物环境管理要求 （1）待项目实施后，应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 （2）企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 （3）规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 3.5危险废物环境影响评价结论与建议 本项目产生的危险废物主要为废乳化液和废机油，收集后送有资质单位处置，不排放。本项目产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4、噪声 本项目噪声源主要为生产设备卧式镗床、各类磨床、各类攻钻设备、各类切割设备、各类车床、各类铣床、液压弯管机和辅助设施空压机等，噪声源强≤95dB(A)。经采取相应的减噪、降噪措施后，厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。项目建设地200米范围内无敏感目标，故建设项目噪声对周围环境影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 达GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 金属边角料 | 下料 | 外售综合利用 | 妥善处置或 综合利用 |
|  | 金属废屑 | 精加工、攻钻加工 |  |  |
|  | 废乳化液 | 精加工 | 有资质单位处置 |  |
|  | 废机油 | 维修 |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备卧式镗床、各类磨床、各类攻钻设备、各类切割设备、各类车床、各类铣床、液压弯管机和辅助设施空压机等，噪声源强≤95dB(A) | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内，车间、厂房隔声；空压机单独设置隔声房 | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |

九、结论与建议

结论 一、项目概况 无锡索贝克精密机械有限公司拟租用江阴江信电机材料有限公司厂房6000平方米，购置卧式镗床、数控车床、螺杆钻子铣床等设备，建成达产后年可生产螺杆空压机1000套。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，该项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、选址合理性和规划相符性 建设地污水管网已接通，本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，不新增排污口，故该项目的建设符合临港街道环保规划。 四、环境质量现状 根据2018年度江阴市环境状况公报显示，六个乡镇子站中，青阳子站SO2年均浓度达标，NO2、PM10均超标；老夏港河皋岸桥断面氨氮和总磷浓度值均超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准中的相关限值，临港街道已针对超标现象出具整治方案；项目建设地区域环境噪声达到了《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准要求。 五、达标排放 （1）废气：本项目生产过程无废气产生。 （2）废水：本项目废水主要为生活污水，产生量600t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入老夏港河。 （3）固废：本项目固废产生量15.35t/a，其中金属边角料、金属废屑收集后外售综合利用；废乳化液、废机油收集后送有资质单位处置，各类固体废物全部妥善处置，不排放。 （4）噪声：本项目噪声源主要为生产设备卧式镗床、各类磨床、各类攻钻设备、各类切割设备、各类车床、各类铣床、液压弯管机和辅助设施空压机等，噪声源强≤95dB(A)。经选用低噪声设施，在厂区内合理布置，设置于建筑物内，再通过厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 六、环境影响分析 （1）环境空气：本项目生产过程无废气产生。 （2）地表水：本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.03t/a、0.006t/a、0.003t/a、0.0003t/a、0.009t/a。根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体老夏港河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 （3）固废：本项目固废均妥善处置或综合利用，不外排，对周围环境无影响。 （4）噪声：本项目噪声源经采取相应的防噪措施后，厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。项目建设地200米范围内无敏感保护目标，故噪声对周围环境影响不大。 七、清洁生产 本项目产生的金属边角料、金属废屑收集后外售综合利用，实现了废物的减量化、资源化和无害化。 八、总量控制 本项目生活污水接管量为600t/a，水污染物接管量分别为COD0.24t/a、SS0.18t/a、氨氮0.018t/a、TP0.0024t/a和TN0.042t/a，作为该企业考核量，本项目废水在光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接纳范围内，最终水污染物排放总量分别为COD0.03t/a、氨氮0.003t/a、TP0.0003t/a和TN0.009t/a，排放总量指标可在临港街道控源截污内平衡；特征因子SS排放总量为0.006t/a，作为环保部门考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。

综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；生活污水纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理后达标排放，在临港街道控源截污内平衡；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 建议 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识。 2、进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。 3、加强对固废特别是危险废物的收集与处置。

# Text boxes

年产1000套螺杆空压机项目

标准件

N3噪声

S4金属废屑

螺杆空压机

机箱、零部件、标准件

组  装

攻钻加工

精加工

附图     项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片

N

压缩机头

项目建设地

预留车间

不锈钢圆钢、圆棒

弯管组装

N2噪声

S3金属废屑

N4噪声

N1噪声

S1金属边角料、S2废乳化液

下  料

检  测

乳化液、水

一般固废堆场

出入口

办公室

生产区

仓  库

N

100m

50m

0

比例