建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：

建设单位（盖章）：   江阴市宏稠纺织有限公司

编制日期： 2020年1月

南通国信环境科技有限公司编制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500吨纱线新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市宏稠纺织有限公司 |
| 法人代表 | 夏** | 联系人 | 夏** |
| 通讯地址 | 江阴市长泾镇长东路5号 |
| 联系电话 | 1391520**** | 传真 | -- | 邮政编码 | 214411 |
| 建设地点 | 江阴市长泾镇长东路5号 |
| 立项审批部门 | 江阴市长泾镇人民政府 | 批准文号 | 江阴长泾备[2020]7号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 毛条和毛纱线加工 （C1721） |
| 占地面积 | 1200m2 | 绿化面积 | -- |
| 总投资 （万元） | 350 | 其中：环保 投资（万元） | 15 | 环保投资占总投资比例 | 4.3% |
| 评价经费（万元） | -- | 预期投产日期 | 2020年5月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备详见表1-3、表1-4。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1005 | 燃油（吨/年） | -- |
| 电（万度/年） | 15 | 燃气（标立方米/年） | -- |
| 燃煤（吨/年） | -- | 其他 | -- |
| 废水排放去向 本项目实施雨污分流，雨水、清下水经雨水管道收集后就近排入附近水体。本项目无生产废水排放，生活污水排放量为360t/a，接入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理，处理达标后最终排入张家港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用 无 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1任务由来 江阴市宏稠纺织有限公司成立于2017年12月，位于江阴市长泾镇长东路5号，目前无任何生产性活动。 由于企业发展需求，该公司拟租用江阴市长泾镇长东村村民委员会厂房1200平方米，购置纺纱机、梳毛机、花式纱线机等设备12台套，项目建成后，可年产纱线500吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行），本项目属于“六、纺织业20纺织品制造”中“其他（编织物及其制品制造除外）”应该编制环境影响报告表。江阴市宏稠纺织有限公司委托南通国信环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 1.1.2产业政策分析 本项目主要从事纱线的生产。对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）（2013修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（修正）（苏经信产业[2013]183 号）、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，不属于其中的限制类、淘汰类，符合国家和地方产业政策。 2020年1月9日，江阴市长泾镇人民政府以“江阴长泾备[2020]7号” 文对本项目准予备案。 1.1.3项目概况 （1）建设内容及产品方案 本项目产品方案见表1-1。 |
| 表1-1 项目产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数（hr） 1 生产车间 纱线 500吨/年 7200 （2）项目地理位置 本项目建设地位于江阴市长泾镇长东路5号，地理位置具体见附图1。 （3）平面布置情况 本项目厂区内主要设置仓库区及生产区，具体厂区平面布置图见附图2。 （4）周边环境概况 本项目厂界东侧为江阴市邦誉机械制造有限公司；南侧为江阴市长超纺织有限公司；西侧为江阴市长泾汇丰涂料厂；北侧为江阴市银振纺织品有限公司，68米处为顾家巷路里村民住宅。本项目厂界周围300米土地利用现状见附图3。 （5）主要原辅材料消耗情况： 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 主要原辅材料消耗情况 序号 名称 主要成分及含量 数量/单位 储存方式 1 羊毛 羊毛纤维 510t/a 库存 （6）主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要生产设备一览表 类型 设备名称 规格及型号 数量（台/套） 产地 主要 设备 梳毛机 - 2 国产 纺纱机 - 1 国产 花式纱线机 - 3 国产 倒筒车 - 5 国产 250KVA变压器 S11 1 国产 （7）工作制度与劳动定员 工作制度：本项目实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员15人。 （8）公用及辅助工程 ①供水 本项目员工15人，用水量100L/人.天，年工作300天，则用水量为450t/a；空调系统用水年运行天数以100天计，用水量为480t/a；保湿用水年运行按150天计，用水量为75t/a。故本项目总用水量为1005t/a，由市政给水管网统一供水。 ②排水 本项目无生产废水产生；生活用水450t/a，产污系数以0.8计，则生活污水产生量为360t/a，经市政污水系统接入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理。 ③供电 本项目年用电量约15万kW·h，由市政电网提供。 ④贮运 本项目原料及成品存放于仓库。 本项目原料及成品均采用汽车运输。 本项目公用及辅助工程见表1-5 表1-5 建设项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料及成品仓库 200m2 位于室内 公用工程 给水系统 20t/h 由区内自来水管网提供 排水系统 雨水 40t/h 厂区内雨水管网，利用现有 废水 20t/h 厂区污水管网，利用现有 供电 250KVA 利用现有变压器 环保工程 废气 纺纱行业专业旋风除尘机组 2000m3/h 除尘效率达99% 废水 化粪池 10m3 利用现有，简单生化处理 固废 一般固废 堆场 10m2 综合利用或处置，不排放，本次新增 噪声 隔声量 ≥25dB(A) 厂界达标 （9）项目建设规模 本项目总投资350万元，其中环保投资为15万元，占总投资4.3%。项目建成后形成达到年产500吨纱线的生产规模。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用江阴市长泾镇长东村村民委员会厂房进行建设，该厂房原为开毛厂，目前已闲置，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求。故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。 目前该地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水可通过污水接管口进入污水主管网后接入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地形地貌 江阴市长泾镇行政区域地处苏南太湖平原北侧，地形平坦宽广，平均海拔在3～5米之间，坡度在3％以下。地貌属于长江三角洲平原的陆屿部分，有断续起伏的低丘陵围绕。土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有机质含量达2-4%，含氮0.15-0.20%，供肥和保肥性好，酸碱度为中性，地耐力为8-10t/m2。 该区域地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。该区域地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2.1.2气候气象 该区域属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 根据多年资料，该区域主导风向为ENE，年平均风速2.7m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 2.1.3水文 该区域河流密布，水域总面积为4995.98亩，其中较大的河流有境北的张家港，境东的东清河，由纵贯中部的长泾河与汤村港相连接。 张家港河：为江阴东部水系的干河，长约19km，北起长江，经张家港市、江阴市入常熟市，衔接福山塘，是江阴东部主要通江引排河道，其主要功能为工业和农业用水，通航等级为五级。 长泾河：为长泾镇的主要河流，呈西北――西南方向贯穿镇域，北接张家港，南连东清河，年平均水位2.7～3.3米，最低水位2.4米，常年主导流向为东，属六级航道。 东清河：东清河位于顾山、长泾两镇境内，与张家港河相连，并与太湖水系相通，全长约10公里，为省级河道。 2.1.4植被与生物多样性 该区域自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高。人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。 该区域水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。 2.2社会环境简况 2.2.1社会经济结构 长泾镇北依长江，南临太湖，古名“东舜城”，是吴文化的发祥地之一，也是中国著名电影表演艺术家上官云珠和著名化学家、催化学科奠基人之一张大煜的故乡；该镇地处江阴市东南，东与顾山镇毗邻，南与无锡市锡山区接壤，西与祝塘镇交界，北连华士、新桥两镇，区域面积54平方公里，下辖12个行政村，有户籍人口55859人，少数民族14个102人，外来暂住人口42321人。 长泾镇全年完成地区生产总值50.4亿元，工商业开票销售收入131.5亿元，全口径财政收入4.56亿元，一般预算收入2.09亿元。农业基础不断巩固，发展生态高效农业，积极推广农林科技，加强水利农机建设，扩大农村合作组织，提高农业生产效益，完成农业总产值2.92亿元，主要农产品产量完成良好，创建无锡市农业机械化镇通过考核验收。工业经济平稳运行，全镇完成工业开票销售收入89.29亿元，工业总产值107.92亿元，项目投入质态提升，工业重点投资项目20项，总投资12亿元。该镇创建无锡市农业机械化镇通过考核验收，工业经济平稳运行。 2.2.2交通 长泾镇区离华西高速公路道口仅8分钟，至江阴港口只需30分钟，至无锡硕放机场只需25分钟，至上海浦东国际机场约2小时。公路主要为暨南大道、云顾路，东西向与周边城市连接，向东可以到达张家港，交通便捷。 2.2.3土地利用现状及规划 长泾镇规划建设用地主要包含居住、工业、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 江阴市长泾镇工业集中区总体规划面积12.98平方公里，由北区、西区、南区三大区域连接而成。产业定位主要为纺织、服装、机械制造（不含电镀、表面处理）、镀铝管件管材、电子（不含电镀、表面处理）、建材等轻工行业。 北区：规划面积4.89平方公里，东起南国路，西至长泾河，南起云顾公路，北至吕家浜、花园西路、后巷浜一线，以纺织、服装为主，兼以发展机械制造行业。规划兴源路以北、吕家浜以南、花园路以东、南国路以西，为棉毛纺织区；规划云顾路以东、兴源路以南、花园路以东、南国路以西，保留现状印染企业，发展服装纺织、机械制造等轻工行业。 西区：规划面积3.07平方公里，东起长泾河，西至华士界，南起长坟河，北至吕家浜，主要发展高新技术如电子行业，兼以发展纺织、服装行业。规划吕家浜以南、华士界以东、长泾河以西、云顾公路以北，主要发展高新技术如电子行业；长坟河以北、云顾公路以南发展纺织、服装行业。 南区：规划面积5.02平方公里，东起范庄路，西至长河路以西150米，南起范钱路以南300米，北至长坟河。规划保留范钱路南北现状进驻企业的基础上主要发展继续、塑料管件管材、建材等无污染的轻工行业。 2.2.4环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 长泾镇现有3个污水处理厂，分别为江阴市长泾综合污水处理有限公司、江阴市花园污水处理有限公司和江阴市澄东综合污水处理有限公司。本项目生活污水接入江阴市花园污水处理有限公司集中处理。 江阴市澄东综合污水处理有限公司位于江阴市长泾镇建工路，设计处理能力1.6万t/d，目前已全部建成并投入运行，主要服务范围是康源公司旗下各子公司及周边印染厂。该污水厂处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准（2021年1月1日起执行）和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准（待提标改造后执行一级A标准），尾水排入张家港河。 长泾镇拟新铺设污水主管网30公里，控源截污管网38公里。 （2）区域集中供热情况 长泾镇目前有2家热电厂，分别为江阴市升辉热能有限公司和江阴市康顺热电有限公司。 目前江阴市升辉热能有限公司供热能力约150t/h，江阴市康顺热电有限公司供热能力约118t/h，供热范围为长泾镇区域。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，规划将在澄东南片区新建一座燃气热电厂，直接替代凯诺科技股份有限公司、江阴市升辉热能有限公司、江阴市康顺热电有限公司、江阴民达热电有限公司、江阴华美热电有限公司和江苏阳光璜塘热电有限公司6家燃煤热电厂，间接整合替代泰富兴澄特殊钢有限公司热电厂、澄星实业集团有限公司热电厂、江阴滨江热电有限公司、江苏阳光云亭热电有限公司、江苏华西村股份有限公司热电厂、江阴华强特钢铸锻热电有限公司和江阴市三房巷热电厂7家燃煤热电厂。该燃气热电厂预计铺设蒸汽管网约45公里，主要供热范围为澄东南片区及澄南片区，建成后预计供热能力将达到700t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求。 2.2.5教育、文化、文物保护 长泾镇现有中小学校5所，中小学校在校生7335人。长泾镇为了做强教育事业，同时在高考、中考取得好成绩，完善了长泾二中东校门、钟楼等设施环境，在第28个教师节表彰了“十佳尊师重教先进企业”“十佳名教师”“十佳优秀班主任”“十佳教学新秀”“十佳优秀教育团队”。 长泾镇有江阴蚕种场1处江苏省级文物保护单位及夏氏贞节牌坊、廉珉轩、张大烈故居、上官云珠故居、梁武堰、董庄桥等6处江阴市级文物保护单位，无国家级文物保护单位。 2.2.6规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市长泾镇长东路5号，用地性质为非工业用地，不新建厂房，不新增排污口，项目符合现行的产业政策和产业指导目录，故符合江阴市《市工业集中区以外利用闲置厂房等建设工业类项目的暂行办法》中相关条件。本项目所在区域道路、水、电等基础配套设施比较完善；本项目从事纱线的生产，符合我市产业发展导向和国家《产业结构调整指导目录》允许类；本项目有少量“三废”产生但经处理后均能达标排放，项目与最近居民点的环境防护间距能满足国家法律法规的要求，故本项目符合澄政发【2017】13号《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》中相关要求。综上所述，本项目的建设符合长泾镇用地规划。 （2）环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，本项目生活污水接入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故本项目的建设符合长泾镇环保规划。 综上所述，本项目建设符合长泾镇土地利用规划、环境保护规划。 2.2.7生态红线相符性说明 根据苏政发【2013】113号《江苏省生态红线区域保护规划》,按照“保护优先、合理布局、控管结合、分级保护、相对稳定”的原则，在全省共划定15类（自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区）生态红线区域，总面积24103.49km2。其中，陆域生态红线区域总面积22839.58km2，海域生态红线区域面积1263.91km2。生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 根据苏政发【2013】113号《江苏省生态红线区域保护规划》中江阴市生态红线区域名录，本项目建设地距离最近生态红线区马镇河流重要湿地约2.1公里，距离较远，不在生态红线范围内，具体位置见附图7，故本项目的建设符合生态红线要求。 2.2.8本项目与当地环保政策相符性分析 本项目与《江阴市“两减六治三提升”专项行动实施方案》中相关规定对照分析情况见表2-1。 表2-1 与《江阴市“两减六治三提升”专项行动实施方案》对照分析情况 江阴市“两减六治三提升”专项行动实施方案 部分内容 本项目建设情况 相符性 分类整治燃煤锅炉，禁止新建燃煤供热锅炉，2019年底前，35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实现超低排放，其他燃煤锅炉全部达到燃气排放标准要求 本项目无锅炉 相符 建立严于全省的氮磷控制制度，大幅削减全市氮磷排放总量，增加区域水环境补偿断面，将总氮指标纳入补偿因子，全面提高补偿标准，其中总磷指标的补偿标准提高至其他地区的2倍以上。贯彻实施《江苏省太湖流域“十三五”总氮总磷总量控制方案》，完成太湖流域江阴各控制单元“十三五”总氮、总磷减排目标 本项目无生产废水产生，仅有生活污水产生，无需进行氮磷总量平衡 相符 提升“组保洁、村收集、镇转运、市处理”的全市生活垃圾收运保洁网，基本实现生活垃圾全量焚烧 本项目生活垃圾由环卫部门运送至光大环保能源（江阴）有限公司焚烧处置 相符 推行工业园区（集中区）企业废水、水污染物排放总量双控制度，2018年前实现“两个全覆盖”，即规划工业园区（集中区）污水管网全覆盖、工业园区（集中区）所有企业生产废水和生活污水全部接管全覆盖 本项目建设地 已接管 相符 由上表可知，本项目的建设符合江阴市“两减六治三提升”专项行动环保政策。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1环境空气质量现状 根据2018年度江阴市环境状况公报，我市利用城区3个大气自动监测子站、城南1个大气自动监测子站、乡镇6个大气自动监测子站全年连续自动监测，对城区、乡镇环境空气质量进行监控。城区、城南SO2、CO浓度达标，NO2、PM10、PM2.5、O3均有不同程度的超标。六个乡镇（街道）站点环境空气中SO2年均浓度均达标；长泾、青阳2个站点NO2达标，申港、周庄、月城、石庄4个站点NO2超标；长泾、申港、青阳、周庄、月城、石庄六个站点PM10、PM2.5均超标，CO日均浓度均达标，O3日最大 8小时平均浓度均超标。 本项目位于长泾镇，根据2018年大气自动监测站长泾子站监测数据，项目所在地SO2、NO2年平均浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，PM10年平均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，具体见表3-1。长泾镇人民政府已针对超标现象出具大气整治方案，具体见附件。 3.2地表水环境质量现状 根据2018年度江阴市环境状况公报，2018年江阴市地表水水质总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷。35个重点监测断面中Ⅱ类水质断面3个，占8.6%；Ⅲ类水质断面15个，占42.9%；Ⅳ类水质断面8个，占22.9%；Ⅴ类水质断面3个，占8.6%，劣Ⅴ类水质断面6个，占17.1%。 本项目纳污河流为张家港河，根据2018年张家港河夏甸桥断面例行监测数据，张家港河夏甸桥断面氨氮浓度超过了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水功能区要求，具体见表3-2。长泾镇人民政府已针对超标现象出具地表水整治方案，具体见附件。 3.3环境噪声 建设单位委托监测公司对项目建设地声环境质量现状进行了监测。根据监测报告，拟建地环境噪声达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准，周围敏感点噪声昼夜间均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 3.4主要环境敏感目标 本项目主要环境敏感目标见表3-1。 表3-1 主要环境敏感目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离 厂界 规模 环境功能 声环境 顾家巷路里村民住宅 北 68 800人 GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类功能区 寿山坟村民住宅 东南 210 300人 黎明花园居民住宅 西 172 900人 大气环境 顾家巷路里村民住宅 北 65 800人 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求 寿山坟村民住宅 东南 160 300人 黎明花园居民住宅 西 195 900人 水环境 / / / / / 生态环境 / / / / /

四、评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 执行标准 污染物指标 最高容许浓度μg/m3 最大一次允许浓度μg/m3 小时平均 8小时平均 24小时平均 年均 GB3095-2012《环境空气质量标准》 SO2 500 / 150 60 / NO2 200 / 80 40 / PM10 / / 150 70 / CO 10mg/m3 / 4mg/m3 / / O3 200 160 / / / PM2.5 / / 75 35 / 4.1.2地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体张家港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 张家港河 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 Ⅳ类 pH / 6~9 COD mg/L 30 高锰酸盐指数 10 NH3-N 1.5 TP 0.3 4.1.3声环境质量标准 本项目不在工业用地内，项目建设地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类区标准，周围敏感目标执行2类区标准。 具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼 夜 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 dB(A) 60 50 敏感目标 2类 60 50 4.2污染物排放标准 4.2.1大气污染物排放标准 颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2相应标准，具体见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 4.2.2废水污染物排放标准 生活污水接江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理，处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准（2021年1月1日起执行）和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准（待提标改造后执行一级A标准）。详见表4-5。 4-5 污水排放标准限值 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 排放标准（mg/L） 近期—2020年12月31日 2021年1月1日起 pH 6～9 6～9 6～9 COD 500 50 50 SS 400 10 10 氨氮 45 5（8） 4（6） TP 8 0.5 0.5 备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.3噪声排放标准 根据本项目所在地声环境功能区划，本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界名 执行标准 类别 单位 标准限值dB（A) 昼 夜 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 dB(A) 60 50 4.2.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

4.3总量控制指标 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水：COD、氨氮、TP 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 污染物名称 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议申请量 废水 废水量 360 360 0 360 360 COD 0.144 0.144 0.126 0.018 0.018 SS 0.108 0.108 0.1044 0.0036 0.0036 氨氮 0.0108 0.0108 0.009 0.0018 0.0018 TP 0.0014 0.0014 0.0012 0.0002 0.0002 固体废物 0 - 0 0 0 本项目生活污水接管量为360t/a，水污染物排放总量分别为COD0.018t/a、氨氮0.0018t/a、TP0.0002t/a，可在长泾镇内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。

五、建设项目工程分析

5.1工艺流程 本项目主要从事纱线的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 纱线生产工艺流程及产污环节图 5.2水量平衡 本项目用水环节主要为职工生活用水、保温空调系统用水、车间保湿用水，均采用自来水。 （1）水量平衡依据 生活用水：生活用水量按0.1t/（人·天），本项目劳动定员共15人，年有效工作日300天计，则用水量为1.5t/d（450t/a），损耗以20％计，则生活污水排放量为1.2t/d（360t/a）。 保温空调系统用水：本项目车间内设置1套水空调系统，空调系统循环水量共6t/h，每天16小时运行，全年运行天数以100天计，补充水量按循环水量的5%计，损耗以80%计。 保湿用水：生产车间设置有加湿器，共1台，每台加湿器用水量按0.5t/d，加湿器以全年运行150天计。 （2）水量平衡图 建设项目水量平衡见图5-2。 由上图可知，本项目总用水量为35.35t/d（10605t/a），其中新鲜水用量共计3.35t/d（1005t/a），重复用水量为32t/d（9600t/a），水资源重复利用率为90.5%。 5.3清洁生产 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： ①生产过程中产生的废花（尘）、废纱经收集后均外售综合利用，体现固废资源化原则。 ②本项目水重复利用率为90.5%，减少了厂内新鲜水的消耗量，提高了水资源利用率。 综上所述，本项目采取的多项措施符合清洁生产要求。

5.4主要污染工序 5.4.1大气污染物 根据生产工艺分析，本项目产生的废气主要为梳毛、纺纱环节产生的废花（尘）。 建设单位根据废花（尘）产生特点，在生产车间设置一套纺纱行业专用旋风除尘机组，除尘效率达99%以上。废花（尘）经收集除尘处理后，在车间内呈无组织排放，由于废花（尘）颗粒较大，未经处理的可直接沉积在车间地面，易收集，无组织排放颗粒物很小，且生产时车间门窗关闭，基本无废花（尘）排出车间外，故本报告不作定量分析。根据类比“江阴雄盛纺织有限公司”调查，废花（尘）无组织排放能达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相应标准，即无组织排放颗粒物厂界外浓度最高点≤1.0mg/Nm3。 5.4.2水污染物 本项目无生产废水产生，废水为职工生活污水，产生量为360t/a。本项目建设地污水主管网已建成，生活污水接入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准（2021年1月1日起执行）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准（待提标改造后执行一级A标准）后排入张家港河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.018t/a、0.0036t/a、0.0018t/a、0.0002t/a。 建设项目水污染排放情况见表5-1。 表5-1 建设项目水污染物排放状况 来源 废水量 (t/a) 污染物名称 污染物产生量 治理措施 排放量 (t/a) 污染物排放量 标准浓度限值(mg/L) 排放方式和去向 浓度 (mg/L) 量 (t/a) 浓度(mg/L) 量(t/a) 生活污水 360 COD 400 0.144 接入管网集中处理 360 50 0.018 ≤50 江阴市澄东综合污水处理有限公司 SS 300 0.108 10 0.0036 ≤10 氨氮 30 0.0108 5 0.0018 ≤5 TP 4 0.0014 0.5 0.0002 ≤0.5 5.4.3噪声污染 本项目噪声源主要为梳毛机、纺纱机、花式纱线机、倒筒机、风机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见表5-2。 表5-2 噪声产生源强及治理措施 序号 设备名称 等效声级〔dB(A)〕 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 治理措施降噪效果〔dB(A)〕 1 梳毛机 75~82 生产车间 5 选用低噪音设备、置于室内，合理布局，合理作业，风机单独设置在隔声房内 ≥25 2 纺纱机 78~85 生产车间 5 ≥25 3 花式纱线机 78~85 生产车间 4 ≥25 4 倒筒机 76~80 生产车间 6 ≥25 5 风机 85~90 生产车间 5 ≥30 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局，②风机及空压机单独设置隔声房内；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间间≤50dB(A)。 5.4.4固体废物 本项目产生的固废主要为生产过程中产生的废花（尘）及废纱、职工生活活动产生的生活垃圾。 本项目固体废物产生情况分析见表5-3。 表5-3 固废产生情况分析 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（t/a） 1 废花（尘） 一般工业固废 梳毛、纺纱、除尘机组 固 羊毛 — — 99 — 2 2 废纱 纺纱 固 羊毛 — — 99 — 8 3 生活垃圾 生活 活动 — — — — 99 — 2.25 本项目一般工业固废废花（尘）及废纱经收集后均外售综合利用，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。固废产生及防治措施具体见附件固废专项评价。

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 燃料燃烧 废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺 废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织 排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生产废水 | / | / | / | / | 张家港河 |
|  | 生活污水 | COD | 360 | 400 | 0.144 | ≤50 | 0.018 |  |
|  |  | SS |  | 300 | 0.108 | ≤10 | 0.0036 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.0108 | ≤5 | 0.0018 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.0014 | ≤0.5 | 0.0002 |  |
| 固 体 废 物 |  | 污染 物名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 工业生产 | 一般工业固废 | 10 | 0 | 10 | 0 | 综合利用 |
|  |  | 危险固废 | / | / | / | / | / |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级dB(A) | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 梳毛机 | 75~82 | 生产车间 | 5 | 昼间≤60 夜间≤50 |
|  | 纺纱机 | 78~85 | 生产车间 | 5 |  |
|  | 花式纱线机 | 78~85 | 生产车间 | 4 |  |
|  | 倒筒机 | 76~80 | 生产车间 | 6 |  |
|  | 风机 | 85~90 | 生产车间 | 5 |  |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目租用闲置厂房进行建设，施工期无需对厂房进行内部装修，只需进行新增设备的安装和调试等，经采取合理作业及相应防范措施后，施工期对周围环境影响较小，故本报告不作详细评述。

7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为梳毛、纺纱环节产生的废花（尘），经纺纱行业专用旋风除尘机组除尘处理后在车间内无组织排放，排放量很小，厂界颗粒物能达标排放，故对周围大气环境影响较小。 7.2.2水环境影响分析 本项目无生产废水排放，生活污水排放量为360t/a，经化粪池预处理后接入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理，尾水处理达标后排入张家港河，水污染物COD、SS、氨氮和TP排放量分别为0.018t/a、0.0036t/a、0.0018t/a、0.0002t/a。建设项目废水水质水量均在污水厂可接纳范围内，故对该污水处理厂不会形成冲击，根据该污水厂环评结论，在该污水厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体张家港河的水质影响较小，不会改变该河现有水体功能类别。 7.2.3噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为梳毛机、纺纱机、花式纱线机、倒筒机、风机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。经采取相应隔声降噪措施进行治理后，厂界噪声可达标。根据现场勘察，距离厂界最近敏感目标为北侧68米处顾家巷路里村民住宅，距离较远，噪声源经车间墙体隔声和距离衰减后敏感点能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类区标准。 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB18083-2000）》，产生噪声污染的部门（车间或工段）的边界外应划定卫生防护距离，即该卫生防护距离之内不应有居民区和居住区规划，卫生防护距离按项目类型和规模设定，设定标准见表7-2。

表7-2 噪声污染项目卫生防护距离设定标准 类别 规模 噪声源强〔dB(A)〕 卫生防护距离〔m〕 备注 纺织 棉纺织厂 － 90～95 50 含5万锭以下的中、小型工厂，以及车间、空调机房的外墙与外门、窗具有20db（A）以上隔声量的大、中型棉纺厂；不设织布车间的棉纺厂 根据上表可知，本项目生产车间设定噪声卫生防护距离为50米。根据实地调查，卫生防护距离之内无敏感目标，故本项目噪声对周围环境影响较小。 7.2.4固体废物环境影响分析 本项目固体废物利用处置方式见表7-3。 表7-3 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生环节 属性 废物类别 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废花（尘） 梳毛、纺纱、除尘机组 一般工业固废 99 2 外售综合利用 废品回收站 2 废纱 纺纱 99 8 3 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 2.25 统一处置 环卫部门 从本项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，将不会对周围环境产生影响，亦不会造成二次污染。在生产过程中要注意对这些固废的收集、堆放和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 7.2.5环境风险分析 本项目生产过程中会产生少量废花（尘），产生的废花（尘）可能会引发火灾爆炸。本项目废花（尘）产生量不大，但是在日常的生产、运输、储存过程中应注意防火，谨防火灾的发生。 针对废花（尘）特征，本项目拟采取如下风险防范措施： ①防止废花（尘）沉积和及时清理废花（尘） 车间内要防止废花（尘）外扬，此外，要及时清理沉积于车间内各角落、设备、电缆和管道上的废花（尘）。清理应该用机械除尘法，例如用抽气法定期清除废花（尘），保持操作环境的清洁，消除和减少废花（尘）向厂房内扩散是最根本的措施。 ②加强管理，消除粉尘爆炸的点火源 废花（尘）爆炸的点火源有多种，必须根据操作环境可能出现的点火源种类进行针对性预防。要注意设备中混入金属或砂石碎块，就会打出火花而造成废花（尘）爆炸，为此，在生产前就应加强操作管理。 综上所述，本项目废花（尘）浓度较低，量也较小，不构成重大危险源，且车间面积较大且分散，因此本报告认为废花（尘）环境风险较小，在可控范围之内。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 梳毛、纺纱 | 废花（尘） | 经纺纱行业专用旋风除尘机组处理后排放 | 达GB16297-1996表2标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP | 接入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准、 GB18918-2002表1一级B标准（待提标改造后执行一级A标准） |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 梳毛、纺纱 | 废花（尘） | 外售综合利用 | 不排放 |
|  | 纺纱 | 废纱 |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 梳毛机、纺纱机、花式纱线机、倒筒机、风机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A) | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，合理作业，风机设置在隔声房内 | 达GB12348-2008表1中2类标准 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |
| 8.1建设项目“三同时”验收和排污口规范化设置 8.1.1建设项目“三同时”验收一览表 本项目 “三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别 环保设施名称 设计规模 数量 环保投资 (万元) 效果 废气 纺纱行业专用除尘机组 2000m3/h 1套 10 除尘效率达99% 废水 化粪池 10m3 1个 0 简单生化处理 固废 一般固废堆场 10m2 1个 2 分类收集，不排放 噪声 隔声降噪措施 隔声量≥25dB(A) 若干 3 厂界噪声达标 排污口设置 雨水排放口 40t/h 1个 0 规范化设置，利用出租方现有 废水接管口 20t/h 1个 0 排水管网 污水管道 雨水管道 — 各1套 0 雨污分流，利用出租方现有 合计 — — — 15 — 8.1.2排污口规范化设置 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：厂区排水体制按 “雨污分流”制排水体系实施，生活污水接入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理，利用现有一个雨水排放口和一个废水接管口，不新增排污口。 固废：根据规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，一般固体废物和生活垃圾不混放。本项目一般固废堆放场所采取防渗、防雨、防扬散等措施，并在醒目处设置警示标志。本项目固体废物贮存场所均设置于室内，能够达到国家相关标准规定要求。 |

九、结论与建议

9.1结论 （1）项目概况 江阴市宏稠纺织有限公司成立于2017年12月，位于江阴市长泾镇长东路5号，该公司拟租用江阴市长泾镇长东村村民委员会厂房1200平方米，购置纺纱机、梳毛机、花式纱线机等设备12台套，项目建成后，可年产纱线500吨。 （2）产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属允许类项目，且已经江阴市长泾镇人民政府出具项目备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 （3）选址合理性和规划相符性 本项目建设地性质为非工业用地，符合江阴市《市工业集中区以外利用闲置厂房等建设工业类项目的暂行办法》及澄政发【2017】13号《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》中相应要求，故符合当地用地规划要求，生活污水接入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合长泾镇环保规划。 （4）环境质量状况 根据监测报告，项目建设地声环境质量能满足相应功能区类别，张家港河夏甸桥断面氨氮浓度超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，环境空气中PM10年平均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。 （5）达标排放 ①废气：本项目产生的废花（尘）经纺纱行业专用旋风除尘机组处理后无组织排放，排放量很少，据类比调查，厂界颗粒物无组织排放监控浓度可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 ②废水：生活污水产生量为360t/a，接入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准（待提标改造后执行一级A标准）后排入张家港河。 ③固废：一般固废废花（尘）及废纱经收集后均外售综合利用，生活垃圾由当地环卫部门收集后统一处置。固废均不外排。 ④噪声：噪声源主要为梳毛机、纺纱机、花式纱线机、倒筒机、风机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。经采取相应隔声降噪措施进行治理后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 （6）环境影响分 ①环境空气：本项目废花（尘）无组织排放量很小，且能达标排放，故对周围大气环境影响较小。 ②地表水：生活污水纳入江阴市花澄东综合园污水处理有限公司集中处理。根据污水处理厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体张家港河的水质影响较小，不会改变该河现有水体功能类别。 ③固废：固废均妥善处置或综合利用，无固废排放，对周围环境无影响。 ④噪声：噪声源经采取相应防噪、降噪措施后，厂界噪声达标排放。经预测，最近敏感目标能维持现有《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类区标准。根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》，确定生产车间卫生防护距离为50米，卫生防护距离之内无敏感目标，故本项目噪声对周围环境影响较小。 （7）清洁生产 本项目水重复利用率为90.5%，减少了厂内新鲜水的消耗量，提高了水资源利用率。本项目生产过程中产生的废花（尘）及废纱经收集后均外售综合利用，体现固废资源化原则。综上所述，本项目基本符合清洁生产和循环经济的要求。 （8）总量控制 本项目生活污水接管量为360t/a，水污染物排放总量分别为COD0.018t/a、氨氮0.00148t/a、TP0.0002t/a，可在长泾镇内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。

综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；生活污水纳入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理后达标排放；符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 9.2建议 （1）建设单位在项目实施过程中，建设项目的污染防治措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各污染物达标排放，污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）建议公司加强各种环保处理设施的维修、保养及管理，确保环保设施的正常运转。 （4）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。

# Text boxes

年产500吨纱线新建项目

羊绒

纺纱

G1废花（尘）

N1噪声

梳毛

S1废纱

G2废花（尘）

N2噪声

倒筒

N3噪声

纱线

1.2

1.2

化粪池

1.5

生活用水

接入江阴市澄东综合污水处理有限公司集中处理

损耗0.3

损耗：1.28

0.32

新鲜水

3.35

1.6

清下水

空调系统用水水

损耗：0.25

32

保湿用水

0.25

图5-2     建设项目水量平衡图   t/d

N

寿山坟

顾家巷路里

68m

172m

210m

附图4      项目建设地卫星图片