# 建设项目环境影响报告表

# 项 目 名 称：

# 建设单位(盖章):

# 编制日期: 2020年2月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100套模具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市懿天模业有限公司 |
| 法定代表人 | 薛** | 联系人 | 薛** |
| 通讯地址 | 江阴市璜土高栗村横沟底80号 |
| 联系电话 | 13***6**0** | 传 真 | / | 邮政编码 | 214445 |
| 建设地点 | 江阴市璜土高栗村横沟底80号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备[2019]414号 |
| 建设性质 | 新建（补办） | 行业类别 及代码 | 模具制造C3525 |
| 占地面积 （平方米） | 1383 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 2 | 环保投资占总投资比例 | 0.4% |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表3、表4。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 601 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 12000 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，排放量为480t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理，达标后尾水最终排入老桃花港。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江阴市懿天模业有限公司成立于2013年10月，位于江阴市璜土高栗村横沟底80号。该公司于2013年10月未经环保审批、未通过环保“三同时”验收即投入生产至今，于2019年11月26日由无锡市江阴生态环境局临港开发区分局在环保监察时发现，出具了环境监察意见书。公司根据环保局要求，停止生产并向相关部门申报该项目手续。项目投资500万元，租用江阴市璜土镇高栗村村民委员会闲置厂房1260平方米和仓库123平方米，购置数控加工中心、数控线切割、数控火花机等设备27台套，从事模具的生产、加工，可形成年产100套模具的生产能力。 2、工程内容 本项目租用闲置厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局的调整、生产设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程及产品方案见表1，项目公用及辅助工程见表2。 表1 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 1 生产车间 模具 100套/年 3600小时 表2 建设项目公用和辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料仓库 123m2 位于室内，用于原料贮存，新建 成品仓库 400m2 位于室内，用于成品贮存，新建 公用工程 给水系统 给水能力：10t/h 当地自来水网，本项目用水量较小，能够满足本项目的需求，利用现有 排水系统 废水：20t/h 接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理，利用现有 雨水：30t/h 利用厂区内雨水管网，利用现有 供电系统 250KVA×1 公用变压器，利用现有 环保工程 噪声 噪声防治工程 隔声量≥25dB（A） 厂界达标，新建 废水 化粪池 20m3 简单生化处理，利用现有 固废堆场 一般固废堆场：20m2 固废分类暂存，新建 危险固废堆场：5m2 3、原辅材料 本项目主要原辅材料使用情况见表3。 表3 建设项目主要原辅材料一览表 序号 名称 规格 年耗量 来源及运输 1 钢材 - 400吨 国内、汽车运入 2 火花油 200公斤/桶 1吨 国内、汽车运入 3 机油 200公斤/桶 0.4吨 国内、汽车运入 4 皂化液 25公斤/桶 0.2吨 国内、汽车运入 4、主要生产设备 主要生产设备清单具体见下表4。 表4 本项目主要生产设备 设备类型 设备名称 型号或规格 数量（台） 产地 生产 设备 数控加工中心 - 8 新建，国产 数控线切割 DK型 8 新建，国产 穿孔机 DD703 1 新建，国产 数控火花机 LX型 4 新建，国产 摇臂钻 Z3050 4 新建，国产 万能工具铣 - 1 新建，国产 万能工具磨 - 1 新建，国产 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 建设项目地理位置：建设地位于江阴市璜土高栗村横沟底80号。 厂区平面布置：本项目租用江阴市璜土镇高栗村村民委员会闲置厂房进行建设，东侧为生产车间和成品仓库，西侧为原料仓库。 建设项目厂界周围300米土地利用现状：本项目厂界东侧为江苏越澄净化空调设备有限公司，南侧为高栗村村民委员会外租车间，西侧为农田，北侧为江阴市全鑫模具有限公司。厂界300米范围内最近敏感目标为厂界南侧45米处的横沟底村村民住宅（距离生产车间55米）。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行两班12小时工作制度，年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司职工人数20人。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市璜土镇地处长江三角洲太湖平原，西横河以北属长江老三角洲冲积平原，西横河以南及河北沿岸一带属太湖圩区平原。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3、水文 该地区主要河流有长江、新桃花港、西横河，其中老桃花港为本项目纳污河流。 4、植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会经济结构 1、概况 璜土镇是高城墩良渚文化遗址所在地和中国良渚文化发祥地之一，西与常州高新区接壤，是江阴市的西大门。 2、经济建设 璜土镇完成全口径财政收入12.16亿元，完成一般预算收入5.97亿元。 3、交通 璜土位于长江之畔、高铁之门，交通现状及规划如下： （1）公路 璜土镇镇澄公路直接沟通江阴市区和常州市区，距常州市中心10分钟、江阴市中心20分钟。沪宁高速穿境而过，具有高速贯通之便，距沪宁高速入口1公里，距京沪高铁车站仅5分钟车程。距京沪铁路客运、货运站—常州站15分钟。省道扬子江大道从西侧穿过，主干道主要为常澄路、小湖路、姬山路等。扬子江路直接沟通江阴港石化码头、集装箱码头。芙蓉大道西延段，连通常州。 港口码头 石庄区规划对石庄北部沿江地区实施围堰工程，形成沿江岸线约3.5公里，主要建设液体化工类专业码头，腹地以发展临港型石化产业和化工仓储物流业为主。 4、土地利用现状及规划 璜土镇规划城市建设用地主要包含居住、工业、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 5、工业集中区规划及区域功能定位 璜土镇设有2个工业集中区，分别为璜土镇工业集中区和临港新城石庄区。 ①璜土镇工业集中区规划 璜土镇工业集中区范围为东至扬子江大道，西至永利路西，北至贯庄河，南至璜南路，用地746.0ha（含仓储物流用地）。 ②临港新城石庄区规划 江阴临港新城石庄区东起新桃花港河，西至常州界，南起澄西路，北至长江岸线，规划总面积13.746km2，不包括1.084km2的长江滩地。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 璜土镇现有2个污水处理厂，分别为江阴澄常污水处理有限公司和光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂。本项目污水在光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂接管范围内。 （2）区域集中供热情况 璜土镇现有江阴澄星石庄热电有限公司1家热电厂，该热电厂供热能力约390t/h，主要为璜土镇石庄园区内的用热单位集中供汽。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市大洋固废处置利用有限公司位于江阴市临港新城开发区石庄化工集中区(长盛路南侧)，该公司一直致力于化工危化废弃物的回收、处置、利用事业，危险废物经营许可为处理、处置、利用、清洗各类危险固废。 江阴市金牛玻璃钢材料有限公司石庄分公司位于江阴市滨江路1240号，主要从事包装桶的清洗，危险废物经营许可为收集，储存，处置各类危险固废。 二、教育、文化 璜土镇现有中小学校7所，中小学校在校生6230人；该镇总投入745万元的璜土实验小学校安工程、成教中心装修工程和璜土中学操场改建工程完工；投入1000万元的璜土敬老院工程，土建部分完成。 三、文物保护 璜土镇有高城墩遗址、姬光太子墓、新桥、金武祥故居、陈毅同志演讲处等5处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体见表5。 表5 环境空气质量执行标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 2、地表水：老桃花港地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体数据见表6。 表6 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 标准类别 pH 溶解氧 COD 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 总磷 石油类 Ⅳ 6-9 ≥3 ≤30 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 3、区域环境噪声：项目所在地及附近敏感目标区域均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。详见表7。 表7 环境噪声标准限值表 功能区类别 环境噪声标准值〔dB(A)〕 昼间（6:00~22:00） 夜间（22:00~6:00） 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水：本项目生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理，接管污水厂COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准，详见表8。 表8 废水处理标准 项目 接管标准（mg/L） 污水处理厂尾水排放标准（mg/L） COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6） 总磷 8 0.5 标准来源 污水处理厂接管标准 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 厂界环境噪声：项目厂界环境噪声排放限值执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，具体见表9。 表9 厂界噪声排放标准 类别 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 标准来源 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3、固废：一般固废的贮存处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单，危险固废的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP，特征因子SS； 固废：各种固体废物。 污染物排放总量控制指标详见表10。 表10 建设项目主要污染物排放量 （单位：t/a） 总量控制因子 和特征因子 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议申请量 废水 水量 480 480 0 480 480 COD 0.24 0.24 0.216 0.024 0.024 SS 0.192 0.192 0.1872 0.0048 0.0048 氨氮 0.0216 0.0216 0.0197 0.0019 0.0019 TP 0.0038 0.0038 0.0036 0.0002 0.0002 固废 0 - 0 0 0 由上表可知，本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，接管量为480t/a，COD、SS、氨氮、总磷接管量分别为0.24t/a、0.192t/a、0.0216t/a、0.0038t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物COD、氨氮、TP排放总量分别为0.024t/a、0.0019t/a、0.0002t/a，特征因子SS排放总量为0.0048t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在江阴临港经济开发区控源截污内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、生产工艺 本项目主要从事模具的生产、加工。 二、水量平衡

主要污染工序： 1、废气 根据工程分析，本项目无废气产生。 2、废水 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为480t/a，生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP，接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理。 3、固废 本项目固废主要为下料、金加工工序产生的金属废料和废皂化液，金加工工序产生的废火花油，设备维修保养过程产生的废机油，检验工序产生的不合格品以及职工生活活动产生的生活垃圾。 4、噪声 本项目噪声源主要为数控加工中心、数控线切割、穿孔机等生产设备，噪声源强≤88dB(A)。

主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 |  | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/l | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/l | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 480 | 500 | 0.24 | 50 | 0.024 | 老桃花港 |
|  |  | SS |  | 400 | 0.192 | 10 | 0.0048 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.0216 | 4 | 0.0019 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.0038 | 0.5 | 0.0002 |  |
| 固 体 废 物 |  | 污染物 名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般工业固体废物 | 206 | 0 | 206 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 危险固废 | 0.68 | 0.68 | / | / | 委托有资质单位处置 |
|  | 生活活动 | 3 | 3 | 0 | 0 | 环卫部门统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级 | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 数控加工中心 | 93 | 生产车间 | 南，12 | 昼间≤60 夜间不生产 |
|  | 数控线切割 | 97 |  | 北，13 |  |
|  | 穿孔机 | 87 |  | 北，8 |  |
|  | 数控火花机 | 92 |  | 北，10 |  |
|  | 摇臂钻 | 93 |  | 北，12 |  |
|  | 万能工具铣 | 84 |  | 北，10 |  |
|  | 万能工具磨 | 85 |  | 北，8 |  |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，不需涉及大量土建工程，故对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 大气环境 本项目无废气产生，对周围大气环境无影响。 2、地表水 （1）建设项目废水排放情况 本项目无生产废水排放，生活污水产生量为480t/a，经化粪池预处理后COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，尾水最终排入老桃花港。 3、固废 本项目固废主要为下料、金加工工序产生的金属废料和废皂化液，金加工工序产生的废火花油，设备维修保养过程产生的废机油，检验工序产生的不合格品以及职工生活活动产生的生活垃圾。 本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 4、声环境 本项目噪声源主要为数控加工中心、数控线切割、穿孔机等生产设备，噪声源强≤88dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： ①优先选用低噪声设备； ②设备均设置在房屋内，合理布局，房屋为实体墙结构，可有效隔声25dB(A)左右； ③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 仅考虑距离衰减时，各声源对各厂界噪声的贡献值均超过了GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界外声环境功能区类别2类，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间不生产，因此需采取措施进行噪声治理。 主要噪声设备经车间隔声、距离衰减后，各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间不生产。 本项目厂界距最近村民点45米，村民点能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类区声功能类别，故本项目噪声对周围声环境影响较小。 5、环境风险评级与风险防范措施 根据分析，危险物质储存量较小，未构成重大危险源，项目最大可信事故为火花油泄漏遇明火发生火灾、爆炸事故。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP | 经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 金属废料、不合格品 | 外售综合利用 | 零排放 |
|  | 危险固废 | 废皂化液 | 委托江阴绿水机械有限公司处置 |  |
|  |  | 废火花油 | 委托江阴市金童石油化工有限公司处置 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫所统一处置 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为数控加工中心、数控线切割、穿孔机等生产设备，噪声源强≤88dB(A) | 合理布局，置于室内，经厂房隔声和距离衰减 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类标准 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |

结论与建议

结论： 1、项目概况 江阴市懿天模业有限公司成立于2013年10月，位于江阴市璜土高栗村横沟底80号。该公司于2013年10月未经环保审批、未通过环保“三同时”验收即投入生产至今，于2019年11月26日由无锡市江阴生态环境局临港开发区分局在环保监察时发现，出具了环境监察意见书。 公司根据环保局要求，停止生产并向相关部门申报该项目手续。项目投资500万元，租用江阴市璜土镇高栗村村民委员会闲置厂房1260平方米和仓库123平方米，购置数控加工中心、数控线切割、数控火花机等设备27台套，从事模具的生产、加工，可形成年产100套模具的生产能力。 2、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属允许类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证，故本项目的建设符合国家和地方相关产业政策。 3、规划相容性 本项目建设地位于江阴市璜土高栗村横沟底80号，租用现有闲置厂房进行建设，根据《江阴临港经济开发区控制性详细规划》，本项目建设地不在规划的工业用地范围内，根据江阴市人民政府文件《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》（澄政发〔2017〕13号），允许中小微工业企业（含新注册企业）租赁工业集中区外厂房（含标准厂房）实施建设项目。因此，本项目符合《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》的相关要求。 建设地污水管网已接通，建设地污水管网已接通，生活污水接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理达标后排放，故本项目符合江阴临港经济开发区环保规划。 4、环境质量现状 根据2018年江阴市环境公报及石庄空气自动监测站监测数据可知，建设地所在区域月城站点SO2年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；NO2年均浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》可知，无锡市环境空气质量2025 年可实现全面达标。建设项目最终纳污河流为老桃花港，监测结果表明，老桃花港西帝桥断面总磷浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，高锰酸钾指数和氨氮不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》中整治措施治理后，可确保水环境质量得到持续改善。根据噪声监测报告，项目所在地及附近敏感点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声要求。 5、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：本项目无废气产生。 （2）废水：本项目无生产废水产生，生活污水产生量为480t/a，经化粪池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准后排入老桃花港。 （3）固废：本项目各类固废产生量共计为209.68t/a，金属废料、不合格品经收集后外售利用；废皂化液委托江阴绿水机械有限公司处置、废火花油和废机油委托江阴市金童石油化工有限公司处置；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。经采取合理措施综合利用和妥善处置以后，能够做到无固废外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为数控加工中心、数控线切割、穿孔机等生产设备，噪声源强≤88dB(A)。经采取相应降噪措施后，厂界环境噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区2类标准。 6、环境影响分析 （1）大气环境：本项目无废气产生，对周围大气环境无影响。 （2）地表水：本项目废水主要为生活污水，产生量为480t/a，接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理，达标后最终排入老桃花港，其中COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为0.024t/a、0.0048t/a、0.0019t/a、0.0002t/a。废水接管量较少，对污水处理厂负荷冲击较小，不会影响污水处理厂的正常运行，在达标排放的情况下，对受纳水体老桃花港的影响较小。 （3）固废：本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，故对周围环境影响较小。 （4）噪声：本项目噪声源经厂区内合理布局，将生产设备均设置在生产车间内，加强管理，车间厂房及隔声房隔声后，厂界环境噪声可达标排放。根据现场勘查，本项目厂界距离最近敏感目标45米，经距离衰减后，村民点能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类区声功能类别，故本项目噪声对周围声环境影响较小。 7、总量控制 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，接管量为480t/a，COD、SS、氨氮、总磷接管量分别为0.24t/a、0.192t/a、0.0216t/a、0.0038t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物COD、氨氮、TP排放总量分别为0.024t/a、0.0019t/a、0.0002t/a，特征因子SS排放总量为0.0048t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在江阴临港经济开发区控源截污内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，本项目符合相关产业政策，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放。噪声采取了相应的防治措施，厂界环境噪声达标排放；生活污水接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理后达标排放，生活污水总量在江阴临港经济开发区控源截污内平衡；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小。因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 建议： 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、加强生产管理，使用先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。

# Text boxes

年产100套模具项目

江阴市懿天模业有限公司

钢 材

皂化液

S1金属废料、S2废皂化液

N1噪声

下料

S3金属废料、S4废火花油、S5废皂化液

皂化液或火花油

N2噪声

金加工

组  装

S6不合格品

检  验

成 品

图   模具生产工艺流程及产污环节图

2

1.6

接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理

1.6

生活用水

损耗：0.4

耗1.2

2.003

2

化粪池

0.0003

耗1.2

新鲜水

损耗：0.0027

耗1.2

皂化液配制用水

进入废皂化液

0.003

图    本项目水量平衡图（单位：t/d）

# N

# N

45m

横沟底村

55m

注：        本项目建设地；      生产车间

附图   项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片