江阴市江扬标准紧固件制造有限公司

年产2万吨新型航空基础零部件项目环境影响报告书

（公示稿）

江阴市江扬标准紧固件制造有限公司

2020年3月

目  录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点	2

1.3 环境影响评价的工作过程	2

1.4 分析判定相关情况	3

1.4.1产业政策相符性	3

1.4.2选址规划相符性	4

1.4.3三线一单相符性	4

1.4.4与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析	7

1.4.5与《太湖流域管理条例》相符性分析	7

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	9

1.6 环境影响报告主要结论	9

2 总则	10

2.1 编制依据	10

2.1.1 国家有关法律法规及部门规章	10

2.1.2 地方有关法律法规	11

2.1.3 评价技术依据	14

2.1.4与建设项目有关的文件资料	14

2.2 评价因子与评价标准	14

2.2.1环境影响识别和评价因子	14

2.2.2 环境功能区划及评价标准	16

2.3评价工作等级和评价重点	21

2.3.1评价工作等级	21

2.3.2评价工作重点	25

2.4 评价范围及环境敏感区	26

2.4.1 评价范围	26

2.4.2 环境敏感区	26

2.5江阴临港经济开发区总体规划	28

2.5.1江阴临港经济开发区概况	28

2.5.2土地利用规划规划年限及用地规模	28

2.5.3产业定位	29

2.5.4夏港街道规划结构和布局	29

2.6江阴市生态红线区域保护规划	30

5 环境现状调查与评价	31

5.1自然环境现状调查	31

5.1.1地理位置	31

5.1.2地形、地貌、地质	31

5.1.3气候、气象	31

5.1.4水文、水系	32

5.1.5地下水水文地质状况	33

5.2环境质量现状调查	34

5.2.1 环境空气质量现状监测与评价	34

5.2.2 地表水环境质量现状监测与评价	37

5.2.3 声环境质量现状监测与评价	39

5.2.4 地下水环境现状监测与评价	40

5.2.5 土壤环境现状监测与评价	43

6 环境影响预测与评价	45

6.1大气环境影响预测评价	45

6.2地表水环境影响预测分析	46

6.3声环境影响预测分析	47

6.4 地下水环境影响预测分析	47

6.5 固废环境影响分析	48

6.6 环境风险分析	49

6.7 土壤环境影响评价	50

8 环境影响经济损益分析	52

8.1经济效益分析	52

8.2环境效益分析	52

8.3社会效益分析	52

8.4分析结论	53

9 环境管理与环境监测	54

9.1环境管理	54

9.1.1环境管理机构设置	54

9.1.2排污口规划化整治	55

9.1.3 环保制度	56

9.1.4 施工期环境管理	57

9.2污染物排放清单	57

9.3环境监测计划	58

9.3.1施工期环境监测计划	58

9.3.2营运期环境监测计划	58

9.3.3环境应急监测	59

9.4污染物总量指标	60

9.4.1总量控制因子	60

9.4.2总量控制指标	60

9.5环保设施竣工验收	61

9.6信息公开	61

10 结论	62

10.1项目概况	62

10.2环境质量现状	62

10.3污染物排放情况	62

10.4主要环境影响	63

10.5公众意见采纳情况	64

10.6环境保护措施	64

10.7环境影响经济损益分析	65

10.8环境管理与监测计划	65

10.9项目建设的环境可行性	65

# 1 概述

## 项目由来

江阴市江扬标准紧固件制造有限公司原名江阴市标准件二厂，成立于1972年1月1日，位于江阴市滨江西路318号，营业执照经营范围包括：标准紧固件、包装制品、其他金属制品的制造、加工；建材、金属材料、橡胶制品、五金产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。

该公司由于始建时间较早，故无始建时的相关环评资料和项目环保审批资料。但该公司“新增二台加热炉项目”于2003年12月5日经江阴市环境保护局审批同意建设，2004年9月2日通过江阴市环境保护局组织的建设项目环保设施“三同时”竣工验收；该公司“年新增3000万只标准紧固件技术改造项目”于2018年12月7日通过江阴市环境保护局审批，该项目固废污染物防治措施于2020年3月由江阴市环境保护局审批通过了竣工环保验收，同月水、大气、噪声污染防治设施已由该公司自主验收。

该公司由于市场需求和企业自身经营、生产需要，自2006年6月至今经过多次技改扩能，淘汰原有部分陈旧、落后、老化的设备，更新为环保型冷镦机、车床、搓丝机等各类生产设备，目前标准紧固件设计产能为60000吨/年（150000万只/年）。

为适应市场需求，该公司拟在江阴市临港经济开发区滨江西路318号，租赁江阴市夏港街道长江村村民委员会厂房10000平方米，购置镀锌生产线3条，以及配套的辅助生产设备共计26台套，项目建成后年生产新型航空基础零部件2万吨。项目于2019年11月16日取得江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具的备案证，备案证号：江阴临港备【2019】314号。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等法律法规的有关规定，应对该工程项目进行环境影响评价。同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行，2018年4月28日修正），本项目属于“二十二、金属制品业”中 “金属制品表面处理及热处理加工”中“有电镀工艺的，使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”，本项目涉及电镀工艺、有钝化工艺的热镀锌，应该编制环境影响报告书。为此，江江阴市江扬标准紧固件制造有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司（证书编号：国环评证乙字第1940号）进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织有关专业人员赴现场进行踏勘、收集资料，听取了建设方对项目工程内容的介绍，踏勘了项目及周围现场，收集了项目所在地区的基础资料。在调研与资料整理过程中，我单位及时向环保行政主管部门征询意见，与相关单位积极沟通，在此基础上，结合环境质量现状监测成果，经过综合论证和分析，编制完成了本环境影响报告书。

## 项目特点

该公司拟在江阴市临港经济开发区滨江西路318号，租赁江阴市夏港街道长江村村民委员会厂房10000平方米，购置镀锌生产线3条，以及配套的辅助生产设备共计26台套，项目建成后年生产新型航空基础零部件2万吨。

本项目生产过程中镀锌线产生的铬酸雾、氯化氢、氮氧化物经水二级碱液喷淋塔处理，确保达标排放，避免了对区域大气环境质量产生明显影响，从而减小对周围人群健康的影响；项目产生的各类废水分类收集后经厂区废水处理站处理达标后排入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，尾水排入老夏港河，不会对区域水体环境造成影响；噪声污染防治措施可为企业职工创造一个良好舒适的工作环境，对企业的安全生产、提高劳动生产率能起到较大作用；生产过程中产生的固体废物经分类收集后，均得到了有效处理和处置，实现了零排放，减轻了建设项目对环境的影响。

## 环境影响评价的工作过程

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。具体工作过程见图1.3-1。

·

图1.3-1   建设项目环境影响评价工作程序图

## 分析判定相关情况

### 1.4.1产业政策相符性

本项目主要生产标椎紧固件，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令第29号，2020年1月1日起实施）限制类和淘汰类；

项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》和关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额（2015年版）》中限制和淘汰类项目。

项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》中淘汰类、禁止类项目，属于允许类项目；项目不属于《无锡市制造业转型发展指导目录(2012年)》限制、禁止类，属于允许类；项目不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年版）》禁止投资项目；项目不属于《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》限制、淘汰类，属于允许类。

同时，项目于2019年11月16日取得江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具的备案证，备案证号：江阴临港备【2019】314号。因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。

### 1.4.2选址规划相符性

根据江阴市自然资源和规划局出具的关于江阴市滨江西路318号规划情况复函。根据《江阴市城市总体规划（2011-2030）》（苏政复[2012]9号）。江阴市滨江西路318号所属区域（新夏港河以东、老夏港河以西、滨江西路以北）规划为工业用地（详见附图）。故本项目符合临港街道工业集中区的产业定位。区域实现污水集中处理、集中供电、供水，可见本项目选址条件良好。

本项目生产过程中产生的废气经处理后达标排放；生产废水及生活污水经相应处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理；产生的固体废弃物均得到妥善处置，实现零排放；经隔声、减振等措施后厂界噪声可实现达标排放。可见，本项目符合徐霞客镇工业集中区的土地利用规划。

本项目选址位于太湖流域三级保护区，生产废水及生活污水接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，选址符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相关管理要求。

综上，本项目的选址符合相关规划要求。

### 1.4.3三线一单相符性

#### 1.4.3.1生态保护红线相符性

根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》(苏政发[2013]113号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。

本项目距离最近的生态红线管控区为“长江(江阴市)重要湿地”，项目距离生态红线二级管控区约1.045km，本项目建设不涉及生态破坏问题，符合《江苏省生态红线区域保护规划》。

#### 1.4.3.2环境质量底线相符性

（1）大气环境：根据江阴市2018年环境质量公报，江阴市主要大气污染物中NO2、PM10、PM2.5、O3均不能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，属于不达标区，《无锡市大气环境质量限期达标规划》已于2019年1月29日通过审批，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。

补充设置2个环境空气监测点，监测结果表明：评价区内，氮氧化物未达到环境空气质量二级标准要求。项目所在区域空气质量判定为非达标区。对此，江阴市临港经济开发区委员会制定了《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，具体见附件。

（2）地表水环境：2018年，江阴市18条主要河流共设置地表水重点监测断面35个，其中包括国控及入江支流断面6个，省控断面15个，无锡市控断面35个。其中，长江监测断面执行Ⅱ类标准，利港河、白屈港、新沟河等河流监测断面执行Ⅲ类标准，锡澄运河、张家港河、长寿河、东横河、黄昌河、申港河、桃花港、新沙河等河流断面执行Ⅳ类标准，东清河、西横河、新夏港河、应天河、青祝运河等河流断面执行标准由Ⅴ类调整为Ⅳ类，其中老夏港河执行Ⅳ类标准。

补充设置2个地表水断面监测点，纳污河流老夏港河pH值、COD、TP、石油类、六价铬、总铬、总锌均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求； NH3-N、TN、出现超标现象。，SS达到水利部《地表水资源质量标准》(SL63-94)中四级标准要求。

（3）声环境：项目地昼、夜间声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区噪声要求。

（4）地下水环境：项目所在地地下水未划分功能区划，地下水水质指标均可达到GB/T14848-93中V类水质标准。

（5）土壤环境：项目所在地土壤环境各项指标均可达到《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。

本项目建成后废水接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理后排入老夏港河，厂界噪声达标排放，废气经处理后达标排放，固废排放量为零，对周围的环境影响在允许的范围之内，厂址区域环境质量可达功能区要求。因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。

#### 1.4.3.3资源利用上线相符性

本项目为金属制品表面处理及热处理加工项目，不属于“两高一资”型企业，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。

#### 1.4.3.4负面清单相符性

对照《临港经济开发区准入负面清单》，本项目不属于其中的禁止类、限制类，属于优先引入类。详见下表。

表1.4-1  本项目与《临港经济开发区准入负面清单》相符性分析

| 序号 | 具体要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等规定的禁止、淘汰、不满足能耗要求的项目。 | 本项目不在上述目录规定的禁止、淘汰、不满足能耗要求的项目中 |
| 2 | 印刷电路板、电镀生产项目。 | 本项目不属于印刷电路板、电镀生产项目 |
| 3 | 新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目。 | 本项目不产生汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物 |
| 4 | 机械电子产业：新（扩）建投资5000万元以下含酸处理工艺的电子电器、机械加工项目，新（扩）建投资2000万元以下表面酸洗、涂装项目。 | 本项目不涉及酸处理，且投资额为9000万元 |
| 5 | 新材料：含化工合成工序的项目（化工片区除外）。 | 本项目不涉及化工合成工序 |
| 6 | 按规划布局发展，不占用生态红线保护区。 | 本项目不在生态红线保护区 |
| 7 | 不得新建危化品码头。 | 本项目不新建危化品码头 |
| 8 | 利康东路以南、陈墅路以北、龙港路以东、芦埠港河以西区域距离居住区较近，以海伦石化宿舍区、陈墅村往北设置宽20米以上、高5~10米绿化防护带。 | 本项目不在上述区域内 |
| 9 | 居住区周边100米范围内不得设置产生恶臭的装置。 | 本项目无产生恶臭装置 |
| 10 | 化工片区边界外设置不少于500米宽的隔离带，并合理设置绿化带。 | 本项目不涉及化工 |
| 11 | 严禁在长江岸线1公里范围内新建化工企业。 | 本项目不在长江岸线1公里范围内，且不涉及化工 |

本项目的建设基本符合国家和地方的产业政策。

对照《夏港街园产业准入负面清单》，本项目虽涉及酸洗、电镀工艺，但不属于金属制品业中单独新建酸性、碱洗、电镀氧化等金属表面处理和产生爆炸性金属粉尘等项目。

园区有集中供热设施，污水可接管，供水、供电设施完备，集中区基础设施和环保设施可满足本项目的建设；本项目用地性质为工业用地，故符合规划用地要求。

综上，本项目的建设满足临港街道工业集中区定位要求。

### 1.4.4与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析

本项目位于太湖流域三级保护区，对照《江苏省太湖水污染防治条例》：

第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：

(一)新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；

(二)销售、使用含磷洗涤用品；

(三)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；

(四)在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；

(五)使用农药等有毒物毒杀水生生物；

(六)向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；

(七)围湖造地；

(八)违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；

(九)法律、法规禁止的其他行为。

本项目主要生产铝合金型材，生产过程中含镍废水、酸铝废水经厂区污水处理站处理后接管江阴碧悦污水处理有限公司集中处理；含磷废水经厂区污水处理站预处理，经蒸发冷凝装置蒸发冷凝后回用于生产，故无磷外排；生活污水经厂区化粪池预处理后接管江阴碧悦污水处理有限公司集中处理。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。

### 1.4.5与《太湖流域管理条例》相符性分析

根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011本），第二十八条：排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。

在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。

第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

（一）新建、扩建化工、医药生产项目；

（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；

（三）扩大水产养殖规模。

第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；

（二）设置水上餐饮经营设施；

（三）新建、扩建高尔夫球场;

（四）新建、扩建畜禽养殖场；

（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

（六）本条例第二十九条规定的行为。

已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。

本项目严格按照相关管理要求实行污染物排放总量控制制度，不超过核定的排放总量，企业在建设过程中设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；本项目废水经预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水排入老夏港河，不私设排污口；本项目不属于“造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等”太湖流域内禁止的项目类型；本项目所在地不属于太湖饮用水水源保护区，不会对饮用水水源地造成影响，本项目废水排入污水处理厂集中处理，不直接排入附近水体，满足清洁生产要求，因此，本项目符合《太湖流域管理条例》第二十八条要求；本项目建设地点不属于主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，满足《太湖流域管理条例》第二十九条和第三十条要求。

综合上述，本项目建设符合《太湖流域管理条例》相关要求。

## 关注的主要环境问题及环境影响

本次评价主要关注的环境问题是建设项目投入营运后主要污染物的产生、控制和环境风险。本项目主要关注的环境问题是：

（1）拟建项目包含表面处理工序，产生含有氮氧化物、盐酸雾的废气，同时产生含有锌、铬等重金属的废水，需重点关注针对上述废气、废水的污染防治措施，及其对周边环境的影响。

（2）拟建项目表面处理工序的废气产生环节较多，需重点关注废气收集系统设计参数的合理性。

（3）需重点关注拟建项目建成后的各项环境管理措施，包括：企业监测能力、监测计划落实情况；企业涉及有毒有害物质的管理情况等。

（4）拟建项目生产过程中产生固体废物的种类、数量，固体废物的处置方式，处置方式的可行性分析。

（5）拟建项目生产过程中造成环境风险的原因及其预防处置措施，运行过程中产生的环境风险对环境的影响。

## 环境影响报告主要结论

本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；经环境影响预测，本项目建成后不会降低当地的环境功能要求；污染物排放总量在区域内平衡；项目建设得到所在地公众的理解和支持，在加强监控、建立风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险可控。综上所述，在落实本报告书提出的各项环保措施和要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 国家有关法律法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日颁布）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日颁布）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008年8月29日颁布）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017年第682号）；

（10）《市场准入负面清单》（2018年版）；

（11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（15）《关于发布<危险废物污染防治技术政策>》（国环发[2001]199号）；

（16）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日国务院发布）；

（17）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（18）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行）；

（19）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令2017年第44号）；

（20）《生态环境部关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>（环保部令2017年第44号）有关条款的决定》（生态环境部令第1号）；

（21）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（22）《国家危险废物名录》（环保部令2016年第39号）；

（23）《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）；

（24）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（25）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（26）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

（27）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）；

（28）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（29）《关于启用<建设项目环评审批基础信息表>的通知》（环办环评函[2017]905号）；

（30）《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178号）；

（31）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（32）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017 年第43号）；

（33）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年7月3日国务院发布）。

### 2.1.2 地方有关法律法规

- 《江苏省大气污染防治条例》，2018.3.28通过（江苏省人大常委会公告 第2号），2018.5.1施行；

- 《江苏省太湖水污染防治条例》，2018.1.24（江苏省第十二届人民代表大会常务委员会公告 第71号），2018.5.1施行；

- 《江苏省环境噪声污染防治条例》，2006.3.1施行，2018.3.28第二次修正（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议）；

- 《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2010.1.1施行，2018.3.28第三次修正（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议）；

- 《江苏省危险废物管理暂行办法》，江苏省人民政府令第68号，2011.1.7修正，2011.1.7施行；

- 《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》苏环办（2016）185号；

- 《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环保厅，2003年3月；

- 《江苏省环境空气质量功能区划分》，江苏省环境保护厅，1998.6；

- 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》， 2018.1.15通过（省人民政府第121次常务会议），2018.5.1施行（江苏省人民政府令第119号）；

- 《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》，苏环办[2018]18号，江苏省环保厅，2018.1.15；

- 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》，苏环办〔2018〕34号，江苏省环保厅，2018.1.26；

- 《市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划规定的通知》，锡政办发〔2011〕300号，2011.11.5；

- 《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》，锡政办发[2018]157号，2018.12.29；

- 《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），江苏省人民政府，2013年8月；

- 《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）；

- 《关于印发落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》(苏环办[2014]104号)，江苏省环境保护厅，2014年1月9日；

- 《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》(苏环办[2014]148号)，江苏省环境保护厅，2014年6月9日；

- 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》(苏环办[2011]71号)；

- 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》（苏政办发[2013]9号，2013年1月29日）；

- 《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）〉部分条目的通知》，江苏省经济和信息化委员会、江苏省环境保护厅（苏经信产业[2013]183号），2013.3.15；

- 江苏省环保厅实施《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》工作规程，苏环办[2013]365号，江苏省环境保护厅，2013年12月27日；

- 《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），2012.12.28；

- 《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》苏政办发〔2017〕30号，江苏省人民政府办公厅，2017年2月20日；

- 《关于印发江苏省太湖流域建设项目重点水污染物排放总量指标减量替代管理暂行办法的通知》（苏政办发[2018]44号）；

- 《省政府关于印发江苏省国家级生态红线保护规划的通知》（苏政发[2018]74号）；

- 《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》，锡政办发〔2008〕6号；

- 《无锡市制造业转型发展指导目录》，锡政办发[2013]54号；

- 《无锡市内资禁止投资项目目录》，2015年本；

- 《无锡市环境噪声防治管理办法》，2007年1月1日；

- 《无锡市水环境保护条例（2008年修订）》，2008年8月29日无锡市第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议修订2008年9月28日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第五次会议批准，自2008年12月1日起施行；

- 《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办[2018]8号）；

- 《市政府办公室关于转发市发改委无锡市禁止内资投资项目目录（2015年本）的通知》（锡政办发[2015]182号）；

- 《市政府办公室关于转发市发改委无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）的通知》（锡政办法（2015）182号）；

- 《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》。

### 2.1.3 评价技术依据

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016；

- 《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2018；

- 《环境影响评价技术导则地表水环境》，HJ/T2.3-2018；

- 《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009；

- 《环境影响评价技术导则生态影响》，HJ19-2011；

- 《环境影响评价技术导则地下水环境》，HJ610-2016；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ 964-2018；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ169-2018；

- 《危险废物贮存污染控制标准》，GB19597-2001；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》，GB18599-2001；《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环保部公告2013年第36号)；

- 《危险化学品重大危险源辨识》，GB18218-2018；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》HJ 884-2018；

### 2.1.4与建设项目有关的文件资料

（1）委托书及技术咨询合同书；

（2）《企业投资项目备案通知书》，备案证号：江阴临港备[2019]314号；

（3）房屋租赁合同；

（4）房屋产权证书；

（5）现状监测报告；

（6）建设单位提供的其它资料。

## 2.2 评价因子与评价标准

### 2.2.1环境影响识别和评价因子

#### 2.2.1.1 环境影响识别

本项目属于技改项目，拟在江阴市临港经济开发区滨江西路318号，租赁江阴市夏港街道长江村村民委员会厂房进行生产。本项目对周边环境产生的影响主要在营运期。

根据工程污染初步分析，结合项目区域的自然和社会环境特征，对相关区域环境产生的影响进行识别和分析，列出工程行为与环境要素矩阵表，进行序列分类和分析，已确定环境影响因子和评价因子，具体见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响矩阵分析表

| 影响因素 影响受体 | 自然环境 |
| --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 |
| 施工期 | 施工废(污)水 | 0 | -1SD | -1SI | -1SD | 0 |
|  | 施工扬尘 | -1SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1SD |
|  | 渣土垃圾 | 0 | 0 | -1SI | -1SD | 0 |
|  | 基坑开挖 | 0 | 0 | -1SI | -1SD | 0 |
| 运营期 | 废水排放 | 0 | 0 | -1SI | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | -2LD | 0 | 0 | -1SD | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1LD |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | -1LD | 0 |
|  | 事故风险 | -2SD | -2SD | -1SI | -1SD | 0 |

备注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“D”、“I”分别表示直接、间接影响。

#### 2.2.1.2 评价因子

根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准。确定本工程的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子，详见表2.2-2。

表2.2-2   项目评价因子一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、HCl | 氮氧化物、盐酸雾、铬酸雾 | 控制因子：氮氧化物、盐酸雾、铬酸雾 |
| 地表水 | pH、COD、SS、NH3-N、总磷、总氮 | COD 、SS、NH3-N、TN、TP、 | 控制因子：COD、NH3-N、TN、TP，考核因子：SS |
| 地下水 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、汞、砷、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、高锰酸盐指数、氨氮、氰化物、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数、镍、铜、水位 | — | — |
| 噪声 | 等效声级Leq(A) | 等效声级Leq(A) | — |
| 固废 | — | — | 固体废物排放量 |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | — | — |

### 2.2.2 环境功能区划及评价标准

#### 2.2.2.1 环境功能区划

（1）环境空气：根据《市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划规定的通知》（锡政办发[2011]300号），本地区环境空气质量功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区。

（2）地表水：按照《江苏省地表水（环境）功能区划》（省水利厅、环保厅，2003年3月），纳污河流老夏港河功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水体。

（3）声环境：根据《市政府办公室关于转发市环保局无锡市声环境功能区建设与管理实施方案的通知》（锡政办发[2011]307号），项目所在区域位于江阴市徐霞客镇工业集中区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区。

#### 2.2.2.2 环境质量标准

1、环境空气

项目所在区域SO2、NO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；HCl参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值，六价铬参照《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中的限值执行。。具体值见表2.2-3。

表2.2-3  大气环境质量标准（单位：μg/m3）

| 项目 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| NOX | 250 | 100 | 50 |  |
| TSP | / | 300 | 200 |  |
| PM10 | / | 150 | 70 |  |
| CO | 10000 | 4000 | / |  |
| O3 | 200 | / | / |  |
| HCl | 50 | / | 15 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 六价铬 | 一次值1.5 | 《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71） |

2、地表水

根据《江苏省地表水环境功能区划》（2003年9月），老夏港河执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。具体标准值如表2.2-4。

表2.2-4  地表水环境质量标准限值（单位：mg/l；pH无量纲）

| 项目 | pH | COD | 高锰酸盐指数 | NH3-N | TP | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类 | 6～9 | ≤30 | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤30 | ≤0.5 |

注：SS参照地表水资源质量标准(SL63-94)。

3、声环境

根据项目所在工业用地的功能区划，区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体标准值见表2.2-5。

表2.2-5  声环境质量标准    (单位：LAeq：dB)

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 | 65dB(A) | 55dB(A) |

4、地下水

项目地所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）进行评价，具体见表2.2-6。

表2.2-6地下水环境质量标准单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 类别 |
| --- | --- |
|  | I类 | II类 | III类 | IV类 | V类 |
| pH（无量纲） | 6.8-8.5 | 5.5-6.5，8.5-9 | ＜5.5，＞9 |
| 总硬度（mg/L） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | ＞550 |
| 溶解性总固（mg/L） | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 硫酸盐（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 氯化物（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 铁（mg/L） | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 锰（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | ＞1.0 |
| 挥发性酚类（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 高锰酸盐指（mg/L） | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤10 | ＞10 |
| 硝酸盐（mg/L） | ≤2 | ≤5 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 氨氮（mg/L） | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 氟化物（mg/L） | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ＞2 |
| 氰化物（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 铅（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 镉（mg/L） | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 砷（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 汞（mg/L） | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ＞0.001 |
| 铬（六价）mg/L | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 总大肠菌群（个/L） | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤100 | ＞100 |
| 细菌总数（个/ml） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | ＞1000 |

5、土壤环境

项目所在区域土壤环境按《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）进行评价，具体标准值见表2.2-7。

表2.2-7  土壤环境质量标准单位：mg/kg，pH无量纲

| 级别 项目 | 第二类用地 | 第二类用地 |
| --- | --- | --- |
|  | 筛选值 | 管制值 |
| 砷 | 60 | 140 |
| 镉 | 65 | 172 |
| 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 铜 | 18000 | 36000 |
| 铅 | 800 | 2500 |
| 汞 | 38 | 82 |
| 镍 | 900 | 2000 |
| 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 苯 | 4 | 40 |
| 氯苯 | 270 | 1000 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 乙苯 | 28 | 280 |
| 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 硝基苯 | 76 | 760 |
| 苯胺 | 260 | 663 |
| 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 䓛 | 1293 | 12900 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 萘 | 70 | 700 |

#### 2.2.2.3 污染物排放标准

1、废气

本项目生产过程中铬酸雾、氯化氢、氮氧化物废气排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准；厂界无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，具体标准限值见表2.2-8。

表2.2-8  本项目大气污染物排放标准

| 染物名称 | 排气筒高度（m） | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值（mg/Nm3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铬酸雾 | 15 | 0.05 | 0.008 | 0.006 | 最高允许排放浓度执行GB21900-2008表5标准，其余执行GB16297-1996表2标准 |
| 氯化氢 | 15 | 30 | 0.26 | 0.2 |  |
| 氮氧化物 | 15 | 200 | 0.77 | 0.12 |  |

本项目单位产品基准排气量执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表6标准。具体标准值见表2.2-9。

表2.2-9 单位产品基准排气量

| 序号 | 工艺种类 | 基准排气量，m3/m2(镀件镀层) | 排气量计量位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌 | 18.6 | 车间或生产设施排气筒 |

2、废水

本项目废水主要为碱性废水（6000t/a）、酸性废水（9408t/a）、含锌废水（4800t/a）、含铬废水（4608t/a）。碱性废水、酸性废水、含锌废水经厂内废水处理设施中和、沉淀处理后约65%（13135.2t/a）回用于生产，35%（7072.8t/a）接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。含铬废水（4608t/a）经含铬废水处理设施处理后由蒸发装置蒸发冷凝后回用于生产，不外排。

生产废水处理达标后通过市政污水管网排入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，污水处理站废水排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）、光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管标准要求，光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂的排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，其中氨氮、TN、TP当前执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1城镇污水处理厂Ⅱ标准，于2021年起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准，尾水排入老夏港河。具体标准详见表2.2-10。

表2.2-10 废水排放标准（单位：mg/L，pH除外）

| 物名称 | 排放极值 | 污染物排放监控位置 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总锌 | 1.0 | 企业废水总排放口 | 行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 |
| 单位产品基准排水量L/m2（镀件镀层） | 单层镀 | 200 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |  |
| pH | 6.5~9.5 | 企业废水总排放口 | 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管标准 |
| COD | 500 |  |  |
| SS | 400 |  |  |
| 氨氮 | 45 |  |  |
| TN | 70 |  |  |
| TP | 8 |  |  |
| pH | 6~9 | 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 |
| COD | 50 |  |  |
| SS | 10 |  |  |
| 氨氮 | 5（8）* |  | 2021年之前执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1 |
| TN | 15 |  |  |
| TP | 0.5 |  |  |
| 氨氮 | 4（6）* |  | 2021年之后执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2 |
| TN | 12（15）* |  |  |
| TP | 0.5 |  |  |

3、噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，厂界噪声最高限值见表2.2-11。

表2.2-11   噪声评价标准

| 评价范围 | 等效声级Leq dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 四周厂界 | 65 | 55 | （GB12348-2008）3类 |

#### 2.2.2.4 固废相关标准

一般固废和危险固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），以及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告，2013年第36号）。

## 2.3评价工作等级和评价重点

### 2.3.1评价工作等级

根据本项目污染物排放特征、项目所在地地形特点和环境区划功能，按《环境影响评价技术导则》所规定的方法，确定本次环境评价的工作等级。

1、大气环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气环境影响评价等级根据主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i 个污染物），及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%确定。其中Pi 定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大落地浓度，mg/m3；

Coi—第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3，一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。

编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数。

评价等级按表2.3-1 的分级判据进行划分，最大地面空气质量浓度占标率Pi 按上述公式计算，如污染物数i 大于1，取P 值中最大者Pmax。

表2.3-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目估算模型参数见表2.3-2。

表2.3-2   估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数 | 10万 |
| 最高环境温度/℃ | 38.9 |
| 最低环境温度/℃ | -11.4 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率 | / |
| 是否考虑烟熏 | 考虑岸线熏眼 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

经过计算得出本项目大气排放的污染物中，最大占标率Pmax为车间无组织排放的氯化氢，占标率未超过10%。根据评价工作等级判据，本项目大气环境评价等级为二级，评价范围以项目为中心，边长为5km的矩形。

2、地表水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目废水经厂内预处理后接入区域污水管网，送光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，且无清下水直排，评价等级为三级B。因此本次地表水环境影响评价只对水体环境水质现状作简要分析，主要评价内容包括：本项目水污染物防治措施可行性以及废水接管可行性。

3、声环境评价工作等级

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区的划分要求，本项目所在地为工业区，执行3类声环境功能区要求，对照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ 2.4-2009）中要求的声环境评价工作等级划分方法，噪声源种类单一；项目建设前后噪声级增加很小（<3dB(A)）；且受影响的人口变化不大，确定本项目声环境评价等级为三级。

4、地下水环境评价工作等级

（1）建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价类别判定情况见表2.3-4。

表2.3-4 地下水评价类别判定表

| 行业类别 环评类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水评价类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 51、表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌 | / | Ⅱ类 | / |

（2）地下水评价工作等级划分

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.3-5。

表2.3-5 地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：1、“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。2、如建设项目场地的含水层（含水系统）处于补给区与径流区或径流区与排泄去的边界时，则敏感程度等级上调一级。 |

资料显示，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，因此拟建项目地下水环境敏感程度为不敏感。

综上所述，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价等级判定原则，本项目地下水影响评价等级为三级。

表2.3-6 评价工作等级分级表

| 环境 敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 土壤环境评价工作等级

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型。根据污染影响型敏感程度分级表，本项目周边无土壤环境敏感目标，故本项目敏感程度属于不敏感。按照建设项目占地规模，本项目占地面积≤5hm2，属于小型。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅰ类项目；对照表2.3-7，本项目土壤评价等级为一级。

表2.3-7 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.3-8  污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”标识可不开展土壤环境影响评价工作。 |

6、环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，对环境风险评价工作等级进行判定。

1、危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中，q1，q2…，qn--每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

对未列入导则表B.1，但根据风险调查需要分析计算的危险物质，其临界量可按照导则表B.2中推荐值选取。 经识别，本项目Q值为5.6654，在1≤Q＜10范围内。

（2）行业及生产工艺识别（M）

本项目所属行业及生产工艺识别见表2.3-8。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.1所示，本项目属于其他行业类别，涉及危险物质使用、贮存，共计分值为5分，属于M4类。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

经对比，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

表2.3-9  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。由表可知，本项目环境风险评价等级为二级。

### 2.3.2评价工作重点

根据本项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本次评价内容及重点如下：

（1）工程分析

突出工程分析，理清生产过程中各污染物的排放点、排放规律及排放量，为影响评价打好基础，为污染防治提供依据。

（2）污染防治措施论证

从经济、技术可行性等方面，对项目的污染防治措施进行论证。

（3）环境影响评价

在工程分析的基础上，重点预测评价该工程对环境的影响，保证预测结果的可靠性。

## 2.4 评价范围及环境敏感区

### 2.4.1 评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见表2.4-1。

表2.4-1  评价范围表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以建设项目所在地为中心，边长5km的矩形 |
| 地表水 | 论述水污染物防治措施可行性以及废水接管可行性 |
| 噪声 | 项目边界向外200米 |
| 地下水 | 以项目为中心周边6km2范围内 |
| 土壤 | 项目所在地占地范围内及占地范围外0.2km范围内 |
| 风险 | 以建设项目所在地为中心，项目所在地周围5km范围 |

### 2.4.2 环境敏感区

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，本次环境风险评价范围为项目周围5km范围以内的区域。

本项目评价区域内主要环境保护目标见表2.4-2，环境风险评价范围环境保护目标图见图2.4-1。

表2.4-2  本项目周围主要敏感目标

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 环境功能区 | 相对项目方位 | 人口数 | 相对项目距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 澄西新村小区 | 583 | 521 | 居住区 | 二类区 | 东北 | 186 | 782 |
|  | 锦江花园 | 1202 | 234 | 居住区 | 二类区 | 东北 | 1204 | 1225 |
|  | 望江花园怡江城 | 1764 | 592 | 居住区 | 二类区 | 东北 | 1974 | 1861 |
|  | 望江花园春江华庭 | 1794 | 255 | 居住区 | 二类区 | 东北 | 1859 | 1812 |
|  | 望江花园圣廷苑 | 2176 | 340 | 居住区 | 二类区 | 东北 | 1915 | 2202 |
|  | 尚城国际二期 | 1965 | 146 | 居住区 | 二类区 | 东北 | 1225 | 1970 |
|  | 长江国际 | 2200 | 146 | 居住区 | 二类区 | 东北 | 2800 | 2205 |
|  | 尚城国际 | 1993 | -116 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 1243 | 1996 |
|  | 羌家埭村民住宅 | 1551 | -184 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 536 | 1562 |
|  | 弘建国际 | 1178 | -67 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 1805 | 1180 |
|  | 海口花苑 | 34 | -119 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 582 | 124 |
|  | 普惠苑 | 795 | -132 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 823 | 806 |
|  | 文富花苑 | 2281 | -328 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 1540 | 2304 |
|  | 蓝天豪庭 | 2038 | -377 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 1544 | 2073 |
|  | 江阴市夏港普惠小学 | 1888 | -718 | 学校 | 二类区 | 东南 | 3000 | 2020 |
|  | 普惠苑一区 | 1162 | -571 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 1239 | 1295 |
|  | 普惠苑二区 | 792 | -620 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 1981 | 1006 |
|  | 夏东苑 | 285 | -529 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 1225 | 601 |
|  | 姚家宕村民住宅 | 1592 | -1038 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 1281 | 1901 |
|  | 泓家汇幼儿园 | 1417 | -969 | 学校 | 二类区 | 东南 | 200 | 1717 |
|  | 和院峰景 | 1198 | -1148 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 812 | 1659 |
|  | 刘毕埭村民住宅 | 1288 | -1326 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 543 | 1849 |
|  | 江苏省江阴中等专业学校 | 1612 | -1180 | 学校 | 二类区 | 东南 | 3000 | 1998 |
|  | 长江村别墅一区 | 25 | -395 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 532 | 396 |
|  | 长江壹号 | -1 | -403 | 居住区 | 二类区 | 西南 | 525 | 403 |
|  | 江阴市夏港实验幼儿园 | -3 | -1071 | 学校 | 二类区 | 西南 | 200 | 1071 |
|  | 江阴市夏港实验小学 | -10 | -1340 | 学校 | 二类区 | 西南 | 2000 | 1340 |
|  | 江阴市夏港中学 | -107 | -1117 | 学校 | 二类区 | 西南 | 3000 | 1122 |
|  | 徐家庄村民住宅 | 101 | -1148 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 2177 | 1152 |
|  | 新港花苑 | -99 | -1714 | 居住区 | 二类区 | 西南 | 805 | 1717 |
|  | 时代名邸 | -93 | -2174 | 居住区 | 二类区 | 西南 | 753 | 2176 |
|  | 港隆苑 | 150 | -2178 | 居住区 | 二类区 | 东南 | 546 | 2183 |
|  | 刘康里村民住宅 | -573 | -1227 | 居住区 | 二类区 | 西南 | 2310 | 1354 |
|  | 三元公寓 | -507 | -1663 | 居住区 | 二类区 | 西南 | 1194 | 1739 |
|  | 新港公寓小区 | -314 | -1799 | 居住区 | 二类区 | 西南 | 791 | 1826 |
|  | 新港花苑二期 | -310 | -1983 | 居住区 | 二类区 | 西南 | 889 | 2007 |
|  | 三元村村民住宅 | -1058 | -1363 | 居住区 | 二类区 | 西南 | 1582 | 1725 |
|  | 福星园 | -1898 | -1480 | 居住区 | 二类区 | 西南 | 1176 | 2407 |
|  | 泓怡新居 | -1938 | -1351 | 居住区 | 二类区 | 西南 | 431 | 2362 |
|  | 长江村别墅 | -158 | -60 | 居住区 | 二类区 | 西南 | 385 | 169 |
| 地表水环境 | 老夏港河 | / | / | 工业和农业用水 | Ⅳ类 | 西北 | / | 142 |
| 声环境 | 海口花苑 | 34 | -119 | 居住区 | 2类 | 东南 | 582 | 124 |
|  | 长江村别墅 | -158 | -60 | 居住区 | 2类 | 西南 | 385 | 169 |
|  | 厂界外1m | / | / | / | 3类 | / | / | 200 |
| 地下水环境 | 潜水含水层 | / | / | / | / | / | / | / |
| 生态环境 | 长江（江阴市）重要湿地 | / | / | 湿地生态系统保护 | 一级管控区 | 东北 | / | 1300 |
| 土壤 | 土壤评价范围内的土壤敏感保护目标 |

## 2.5江阴临港经济开发区总体规划

### 2.5.1江阴临港经济开发区概况

江苏江阴临港经济开发区（以下简称“临港经济开发区”）原名“无锡市江阴利港重点开放开发区”，成立于2002年，2006年8月经江苏省人民政府批准为省级开发区（苏政复[2006]66号），并正式更名为“江苏江阴临港经济开发区”。2008年临港经济开发区完成了《江苏江阴临港经济开发区环境影响报告书》（以下简称“原环评”），并于2008年9月取得了江苏省环保厅批复（苏环管[2008]230号）。

为切实落实环保优先方针，进一步了解临港经济开发区规划与环评批复要求的执行情况，掌握开发区建设以来的环境质量及变化趋势，查找并有效解决开发区环境管理中存在的环境问题，加强对江苏江阴临港经济开发区的环境管理，实现开发区的可持续发展，江阴临港经济开发区机械装备产业园管委会委托环境保护部南京环境科学研究所对江苏江阴临港经济开发区开展环境影响跟踪评价工作，并于2019年1月31日取得了审核意见（苏环审[2019]13号）。

### 2.5.2土地利用规划规划年限及用地规模

规划年限：近期2006-2010年，远期2010-2020年。

用地规模：规划总用地范围为北滨长江，南起镇澄路，东侧由北向南分别以镇界、芦埠港河、大寨河和利港河为界，西侧由北向南分别以利港河、滨江路、窑港北路、镇界为界，总用地25.4km2。

### 2.5.3产业定位

滨江路以北利用得天独厚的港口优势以石化、仓储、新材料等高新技术产业为主，形成高新技术密集区和产业链；滨江路以南以机械制造加工和电子工业为主，应用先进的设计与制造、机电一体化、信息技术，加快机械设备产业结构调整和技术升级，重点发展技术含量高、成套性强、关联度大的环保空调、节能锅炉、精密机械、工程机械、大型重工关键零部件制造等机械装备制造产业。

### 2.5.4夏港街道规划结构和布局

临港街道夏港工业集中区由港口物流区、夏港工业区和江阴市城市西组团的临港工业区组成，规划总面积14.2平方公里。

①港口物流区

港口物流区：该区域北滨长江，东以新夏港河、长达路为界，南以滨江路、镇澄路为界，西为夏港申港界，面积约5km2。

港口物流区产业功能定位：发展CBD（即中心商务区）和现代物流业，其中（1）CBD：为滨江路、新港大道、长达路和镇澄路所围地块，面积约1km2，依托港口和沿江经济的发展，为港口经济服务，引进招商分为三部分：①商务中心。引进投资商务楼、会展中心等高档商务设施。②外贸功能配套设施。大力引进进出口代理公司、金融保险服务、船代、货代等中介机构。③大力引进房地产商。特别是上海、香港等地知名房地产商。（2）现代物流业：大力引进经验丰富的国内外一流的港口管理公司，发展保税物流和非保税物流，重点发展仓储业。其中滨江路以南、新港大道以西的地块规划建保税物流中心。

②夏港工业区

夏港工业区：该区域北以滨江路、镇澄路为界，西以长达路、夏港与申港界为界，东以新夏港河为界，北以夏南路为界，面积约6.1km2。该区域包括原夏港工业园区，面积为4.62km2。

夏港工业区产业功能定位：以金属制品业为主，发展金属新材料、精密机械、汽车零部件等低能耗、低污染的产业。

③临港工业区

临港工业区：该区域主要为江阴市城市西组团保留的江阴苏龙发电有限公司和中船澄西船舶修造有限公司的工业用地，面积约1.5km2。

临港工业区产业功能定位：主要为现代物流业、金属制品业和CBD。西城路、长达路以东、镇澄路以南、新夏港河以西、景贤路以北的东区，重点发展冶金企业，重点发展高、精、尖项目；西城路以西、西横河以北、镇澄路以南至申港交界处为纺织服装、轻工产品发展区；西城路以西、西横河以南、景贤路以北至申港交界重点发展精密机械、电子信息、汽车零部件产业。工业集中区内产业结构主要分为6块，即保留的江阴苏龙发电有限公司和中船澄西船舶修造有限公司、现代物流业、CBD、金属制品业，轻纺业、机电业。

## 2.6江阴市生态红线区域保护规划

江阴市生态红线区域包括两部分：省级生态红线区域和市级生态红线区域。其中省级生态红线区域保护严格按照《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号）有关要求执行；市级生态红线区域保护参照省级生态红线区域保护有关要求和市级规划执行。

根据《江阴市生态红线区域保护规划》（征求意见稿）划定结果，江阴市共有12个生态红线区域，总面积203.36平方公里，占全市国土面积的20.59%，其中，一级管控区面积40.04平方公里，占全市国土面积的4.06%；二级管控区面积163.32平方公里，占全市国土面积的16.53%。

其中江阴市生态红线区域名录见表2.6-1，根据表2.6-1可知，距离本项目最近的生态红线区域是长江(江阴市)重要湿地，最近距离为1.3km，不在该规划划定的一级管控区和二级管控区范围内。江阴市生态红线区域保护规划图参照苏政发〔2013〕113号有关图件，具体见图2.6-1

# 3现有项目分析

## 3.1项目概况

江阴市江扬标准紧固件制造有限公司成立于1972年1月，位于江阴市滨江西路318号。

江阴市江扬标准紧固件制造有限公司现有项目主要为已建的“新增二台加热炉项目”和“2016-628711年新增3000万只标准紧固件技术改造项目”。现年产标准紧固件150000万只。

江阴市江扬标准紧固件制造有限公司现有项目建设情况见表3.1-1。

表3.1-1  现有项目建设情况

| 项目名称 | 环评编制情况 | 批复时间 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增二台加热炉项目 | 建设项目环境影响报告表 | 江阴市环保局 2003年12月 | 已验收 2004年9月 |
| 2016-628711年新增3000万只标准紧固件技术改造项目 | 建设项目环境影响报告表 | 江阴市环保局 2018年12月 | 已验收 2020年3月 |

综上，本次环评报告中现有项目情况参照《江阴市江扬标准紧固件制造有限公司2016-628711年新增3000万只标准紧固件技术改造项目环境影响报告表》、环评批复及三同时验收报告。

### 3.1.1现有项目主体工程及产品方案

目前江阴市江扬标准紧固件制造有限公司现有项目主要为已建的“新增二台加热炉项目”和“2016-628711年新增3000万只标准紧固件技术改造项目”。

现有在建项目主体工程及产品方案见表3.1-2。

表3.1-2  现有项目主体工程及产品名称

| 工程名称 | 产品名称 | 规格 | 实际产量 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 标准紧固件 | / | 150000万只/年 | 2640h |

### 3.1.2现有项目公用工程

现有项目公用及辅助工程见表3.1-3。

表3.1-3 公用及辅助工程

| 类别 | 建设名称 | 实际能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 甲醇库 | 720m2 | 室内，位于车间内 |
|  | 成品库 | 5000m2 | 室内，位于车间内 |
|  | 钢材堆场 | 2800m2 | 室内，位于车间内 |
|  | 综合库 | 500m2 | 室内，位于车间内 |
|  | 模具库 | 700m2 | 室内，位于车间内 |
| 公用工程 | 给水 | 5t/h | 由当地自来水管网提供 |
|  | 排水 | 雨水 | 10t/h | 直接排入雨水管网 |
|  |  | 生活污水 | 15t/h | 纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 |
|  | 供电 | 变压器 | 315KVA | 公共变压器 |
|  | 蒸汽 | 25t/a | 由江阴苏龙热电有限公司提供 |
| 环保工程 | 废水 | 化粪池 | 30m3 | 简单生化处理 |
|  |  | 污水处理设施 | 120t/d | 中和沉淀 |
|  | 废气 | 碱液喷淋吸收装置 | 65040m3/h | 盐酸雾处理效率90% |
|  |  |  | 31800m3/h | 盐酸雾处理效率90% |
|  |  | 油烟处理净化装置 | 1000m3/h×7 | 油雾处理效率90% |
|  | 噪声 | 隔声防治措施 | 隔声量 ≥25dB(A) | 厂界达标 |
|  | 固废 | 一般固废 | 300m2 | 固废暂存，不排放 |
|  |  | 危险固废 | 180m2 |  |

## 3.2生产工艺流程

现有项目生产的产品为标准紧固件，见图3.2-1。

图3.2-1  标准紧固件生产工艺

## 3.3主要原辅材料、生产设备

1、原辅材料及能源消耗

现有项目原辅材料及能源消耗见表3.3-1。

表3.3-1  现有项目主要原辅料及能源消耗一览表

| 类别 | 名称 | 重要组分、规格、指标 | 年耗量 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 盘圆或直圆 | / | 60000t/a | 外购、汽运 |
| 辅料 | 盐酸 | 32% | 1207.5t/a |  |
|  | 机械油 | / | 84t/a |  |
|  | 甲醇 | / | 230 |  |
|  | 淬火油 | / | 25 |  |
|  | 磷化液 | 磷酸二氢锌、磷酸锌 | 25 |  |
| 能源 | 电 |  | 100万度/年 | 当地电网 |
|  | 水 |  | 400t/a | 自来水 |
|  | 蒸汽 | / | 7500t/a | 热力公司 |

2、原辅材料理化性质

现有项目所需的原辅材料理化性质见表3.3-2。

表3.3-2  项目原辅材料理化特性

| 序号 | 名称、分子式 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 化学式CH3OH，分子量为32.04，沸点为64.7℃，溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。成品通常由一氧化碳与氢气反应制得。 | 可燃 | 人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。 |
| 2 | 磷酸二氢锌 | 化学式 Zn（H2PO4）2·2H2O，分子量295.39，密度3.99g/mL，白色三斜晶体或白色凝固状物，液体磷酸二氢锌为无色黏稠状液体，熔点低，在100℃时开始分解,有腐蚀性、潮解性。常温下在空气中稳定。 | 可燃 | / |
| 3 | 磷酸锌 | 化学式Zn3(PO4)2，分子量386.11，密度：3.99g/ml，熔点：900℃。磷酸锌溶于无机酸、氨水、铵盐溶液；不溶于乙醇；水中几乎不溶，其在水中溶解度随温度上升而减小。加热到100℃时失去2个结晶水而成无水物。 | 可燃 | / |

3、现有项目设备情况

现有项目的设备情况见表3.3-3。

表3.3-3 现有项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 实际数量(台套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多工位螺栓冷镦机 | / | 53 |
| 2 | 多工位冷镦机 | SJBF-103S | 1 |
| 3 | 多工位冷镦机 | SJBF-104S | 1 |
| 4 | 多工位冷镦机 | SJBF-83S | 1 |
| 5 | 双击自动冷镦机 | / | 4 |
| 6 | 螺栓切边机 | / | 4 |
| 7 | 搓丝机 | / | 17 |
| 8 | 振动盘搓丝机 | / | 3 |
| 9 | 层斗型搓丝机 | / | 2 |
| 10 | 多工位螺母高速冷镦机 | / | 12 |
| 11 | 多工位螺母冷镦机 | / | 5 |
| 12 | 气压式攻丝机 | / | 38 |
| 13 | 开式固定台式压力机 | / | 10 |
| 14 | 气动专用车床 | / | 14 |
| 15 | 后送料导板式车床 | / | 2 |
| 16 | 液压倒角机 | / | 3 |
| 17 | 滚丝机 | / | 6 |
| 18 | 高频感应加热炉 | / | 4 |
| 19 | 钢筋切断机 | / | 2 |
| 20 | 倒立式拉丝机 | / | 18 |
| 21 | 链式直条拉丝机 | / | 2 |
| 22 | 天然气移动罩式退火炉 | 9.8米×2.8米 | 1 |
| 23 | 井式退火炉 | RJT8-Φ1500×2000 | 2 |
| 24 | 强对流球化退火炉 | HS-385/240 | 1 |
| 25 | 网带式托辊淬火炉 | GST-1080 | 4 |
| 26 | 网带式托辊淬火炉生产线 | / | 1 |
| 27 | 车床 | / | 8 |
| 28 | 普通车床 | / | 1 |
| 29 | 数控车床 | / | 1 |
| 30 | 刨床 | / | 8 |
| 31 | 万能铣床 | / | 2 |
| 32 | 万能内外圆磨床 | MY1432 | 1 |
| 33 | 平面磨床 | M7130 | 2 |
| 34 | 内圆磨床 | M2110A | 3 |
| 35 | 无心磨床 | M1040 | 2 |
| 36 | 万能工具磨床 | / | 2 |
| 37 | 摇臂钻床 | / | 3 |
| 38 | 锯床 | G4028 | 2 |
| 39 | 液压机 | / | 2 |
| 40 | 电火花切割机 | DK7725e | 1 |
| 41 | 中走丝切割机床 | HA400 | 1 |
| 42 | 永磁变频螺杆机 | / | 1 |
| 43 | 烘干机 | / | 2 |
| 44 | 网带式上油机 | / | 2 |
| 45 | 自动螺栓锻打设备 | / | 1 |
| 46 | 酸洗线 | 包括清洗池、磷化池、皂化池等成套设备 | 1 |
| 47 | 洛式硬度计 | HR-150A | 4 |
| 48 | 600KN液压式万能试验机 | EW-600 | 3 |
| 49 | 电液伺服试验机 | WAW-1000C | 1 |
| 50 | 带图像分析自动转塔显微硬度计 | HXD-100TNC | 1 |
| 51 | 光电直读光谱仪 | HGP-7500 | 1 |
| 52 | 盐雾腐蚀试验箱 | YW/Q-150 | 1 |
| 53 | 磁粉探伤仪 | LDW-1000A | 1 |
| 54 | 超声波探伤仪 | 3600 | 1 |
| 55 | 金相显微镜 | IE-200M | 1 |
| 56 | 冲击试验机 | JB-300B | 1 |
| 57 | 冲击试验液压拉床 | L71-UV | 1 |
| 58 | 夏比投影仪 | CST-50 | 1 |
| 59 | 冲击试样低温槽 | DWC-80 | 1 |
| 60 | 视频测量仪 | JVB250 | 1 |
| 61 | 油烟处理净化装置 | / | 7 |
| 62 | 螺杆式空气压缩机 | / | 6 |
| 63 | 功率控制器 | / | 1 |

## 3.4水量平衡

现有项目用水主要为热处理冷却用水、盐酸稀释用水、清洗用水和、碱喷淋用水、职工生活用水。

1、热处理冷却用水：热处理冷却用水循环使用，循环水量约330000t/a，损耗以2%计，则需定期补充冷却用水约16500t/a。

2、盐酸稀释用水：酸洗工序28%盐酸用量约1380t/a，原料32%盐酸用量1207.5t/a，原料盐酸使用前需用水稀释，稀释用水量约172.5t/a，其中30%蒸发损耗，70%进入废酸。

3、碱喷淋用水：采用碱喷淋处理酸洗工序产生的盐酸雾，根据建设单位工程经验，碱喷淋用水量约231.5t/a，损耗以5%计，则碱喷淋废水产生量约220t/a。

4、清洗用水：浸泡、冲洗工序需用水量约26400t/a，损耗以20%计，则清洗废水产生量约21120t/a，与碱喷淋废水一起经厂内废水处理设施中和、沉淀处理后回用于浸泡、冲洗工序，回用水量约13871t/a，则浸泡、冲洗工序需用新鲜水12529t/a。

5、生活污水：现有项目职工人数为280人，用水量为8799t/a；排水量按用水量的80%计，排放量为7039.2t/a。

项目水平衡图见图3.4-1。

图3.4-1  现有项目水平衡图（t/a）

## 3.5现有项目污染物的产生及处理措施

### 3.5.1废气

现有项目酸洗工序盐酸雾和冷镦工序、淬火工序油雾。

盐酸雾经2套碱液喷淋吸收装置处理，尾气通过两根15米高排气筒（FQ-1、FQ-2）排放，有组织排放量分别为0.096t/a、0.047t/a，无组织排放量约0.13t/a。

油雾通过集气罩收集后经7套油烟处理净化装置静电除油后，尾气通过7根15米高排气筒（FQ-3~FQ-9）排放，FQ-3~FQ-7排气筒油雾排放量为0.074 t/a，FQ-8~FQ-9排气筒油雾排放量为0.002 t/a；一车间（东）、一车间（西）、二车间（南）、二车间（北）油雾无组织排放量分别为0.252 t/a、0.247 t/a、0.082 t/a、0.082 t/a。

现有项目有组织、无组织废气排放情况见表3.5-1、3.5-2。

表3.5-1  现有项目有组织废气排放情况

| 污染源名称 | 气量 m3/h | 污染物 名称 | 产生状况 | 治理 措施 | 去除率 % | 排放状况 | 执行标准 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |
| 酸洗 | 65040 | 盐酸雾 | 8.92 | 0.58 | 0.96 | 碱喷淋 | 90 | 0.89 | 0.058 | 0.096 | 100 | 0.26 | FQ-1 15m |
|  | 31800 | 盐酸雾 | 8.92 | 0.28 | 0.46 |  | 90 | 0.89 | 0.028 | 0.046 | 100 | 0.26 | FQ-2 15m |
| 冷镦 | 1000 | 油雾 | 280.64 | 0.281 | 0.741 | 静电除油 | 90 | 28.06 | 0.028 | 0.074 | / | / | FQ-3 15m |
|  | 1000 | 油雾 | 280.64 | 0.281 | 0.741 |  | 90 | 28.06 | 0.028 | 0.074 | / | / | FQ-4 15m |
|  | 1000 | 油雾 | 280.64 | 0.281 | 0.741 |  | 90 | 28.06 | 0.028 | 0.074 | / | / | FQ-5 15m |
|  | 1000 | 油雾 | 280.64 | 0.281 | 0.741 |  | 90 | 28.06 | 0.028 | 0.074 | / | / | FQ-6 15m |
|  | 1000 | 油雾 | 280.64 | 0.281 | 0.741 |  | 90 | 28.06 | 0.028 | 0.074 | / | / | FQ-7 15m |
|  | 1000 | 油雾 | 8.18 | 0.008 | 0.022 |  | 90 | 0.82 | 0.001 | 0.002 | / | / | FQ-8 15m |
|  | 1000 | 油雾 | 8.18 | 0.008 | 0.022 |  | 90 | 0.82 | 0.001 | 0.002 | / | / | FQ-9 15m |

表3.5-2  现有项目无组织废气排放情况

| 序号 | 污染源位置 | 污染物种类 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 面源面积 （m2） | 排放高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗车间 | 盐酸雾 | 0.075 | 0.045 | 1100 | 6 |
| 2 | 一车间（东） | 油雾 | 0.252 | 0.095 | 4800 | 6 |
| 3 | 一车间（西） | 油雾 | 0.247 | 0.094 | 4800 | 6 |
| 4 | 二车间（南） | 油雾 | 0.082 | 0.031 | 4500 | 6 |
| 5 | 二车间（北） | 油雾 | 0.082 | 0.031 | 2300 | 6 |

### 3.5.2废水

该公司现有项目废水主要为清洗废水、碱喷淋废水和生活污水，清洗废水和碱喷淋废水经厂内污水处理设施中和、沉淀处理后回用于浸泡、冲洗工序，废水处理工艺流程见图3.5-1。

图3.5-1废水处理工艺流程图

项目废水产生及接管情况见表3.5-3。

表3.5-3  项目废水产生及接管情况

| 废水 来源 | 废水量 (t /a) | 污染物产生情况 | 治理 方式 | 污染物接管情况 | 接管标准 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 名称 | 浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) |  | 污染物 名称 | 浓度(mg/L) | 接管量(t/a) |  |  |
| 清洗废水、碱喷淋废水 | 21340 | COD | 200 | 4.268 | 废水处理设施处理后65%回用，35%接管 | COD | 72 | 0.538 | 500 | 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂 |
|  |  | SS | 300 | 6.402 |  | SS | 24 | 0.179 | 400 |  |
| 生活 污水 | 7039.2 | COD | 500 | 3.52 | 经化粪池收集处理 | COD | 500 | 3.52 | 500 |  |
|  |  | SS | 400 | 2.82 |  | SS | 400 | 2.82 | 400 |  |
|  |  | NH3-N | 45 | 0.32 |  | NH3-N | 45 | 0.32 | 45 |  |
|  |  | TP | 8 | 0.056 |  | TP | 8 | 0.056 | 8 |  |
|  |  | TN | 70 | 0.49 |  | TN | 70 | 0.49 | 70 |  |

废水经污水处理厂处理达到排放标准后排入老夏港河，废水最终排放情况见表3.5-4。

表3.5-4  项目废水排放情况

| 污染物名称 | 污染物接管量 | 污染物最终排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/l) | 接管量(t/a) | 浓度(mg/l) | 排放量(t/a) |  |
| 废水量 | / | 14508.2 | / | 14508.2 | 老夏港河 |
| COD | 279.7 | 4.058 | 50 | 0.7254 |  |
| SS | 206.4 | 2.999 | 10 | 0.1451 |  |
| NH3-N | 21.8 | 0.32 | 5 | 0.0352 |  |
| TP | 3.9 | 0.056 | 0.5 | 0.0035 |  |
| TN | 34 | 0.49 | 15 | 0.1056 |  |

### 3.5.3噪声

各生产区的主要噪声源均置于室内，对各类噪声源采取隔声、消声措施，厂界噪声可达标排放。

### 3.5.4固体废物

现有项目固体废物主要为废酸液、废丝、废品、废水处理污泥、废机油、废油和生活垃圾。项目主要固体废物产生情况与处置见表3.5-5。

表3.5-5 项目固体废物产生与处置情况

| 类别 | 名称 | 产生量 （t/a） | 编号 | 采取的处 理处置方式 | 综合 利用 | 处置量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般 固废 | 废丝、废品 | 300 | / | 外售综合利用 | 300 | / | 0 |
| 危险固废 | 废酸液 | 930 | HW17 | 江阴苏利化学股份有限公司处置 | / | 930 | 0 |
|  | 废水处理污泥 | 6 | HW17 |  | / | 6 | 0 |
|  | 废机油 | 0.159 | HW08 |  | / | 0.159 | 0 |
|  | 废油 | 4.09 | HW08 |  | / | 4.09 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 46.2 | / | 环卫部门处置 | / | 46.2 | 0 |

### 3.5.5污染防治措施分析

现有项目主要污染物产排情况及污染防治措施见表3.5-6：

表3.5-6  现有项目主要污染物控制措施

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施及要求 | 治理措施落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸洗 | 盐酸雾 | 碱液喷淋吸收装置+15m排气筒 | 已落实 |
|  | 淬火 | 油雾 | 烟处理净化装置+15m排气筒 | 已落实 |
| 废水 | 清洗废水、碱喷淋废水 | COD、SS | 经废水处理系统处理后65%回用，35%接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂 | 已落实 |
|  | 职工生活 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 经化粪池处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理 | 已落实 |
| 噪声 | 设备运行 | / | 基础减震、厂房隔声等 | 已落实 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运 | 已落实 |
|  | 生产工序 | 废丝、废品 | 外售综合利用 | 已落实 |
|  |  | 废酸液、废水处理污泥、废机油、废油 | 收集后委托有资质单位处理 | 已落实 |

### 3.5.6污染物排放量汇总

现有项目污染物排放情况见表3.5-7。

表3.5-7 现有项目全厂“三本帐”（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 14508.2 | 0 | 14508.2 | 14508.2 |
|  | COD | 4.058 | 3.3326 | 0.7254 | 0.7254 |
|  | SS | 2.999 | 2.8539 | 0.1451 | 0.1451 |
|  | NH3-N | 0.32 | 0.2848 | 0.0352 | 0.0352 |
|  | TP | 0.056 | 0.0525 | 0.0035 | 0.0035 |
|  | TN | 0.49 | 0.3844 | 0.1056 | 0.1056 |
| 废气 | VOCs（油雾） | 4.164 | 4.0925 | 0.0715 | 0.0715 |
|  | HCl | 1.5 | 0.709 | 0.791 | 0.791 |
| 固废 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3.6现有存在的主要环境问题

目前江阴市江扬标准紧固件制造有限公司均按照相关法律法规进行建设与管理。现有项目目前未存在环境问题。

# 4建设项目概况与工程分析

## 4.1项目概况

### 4.1.1项目名称、建设性质、占地面积、投资总额及环保投资

项目名称：年产2万吨新型航空基础零部件项目

建设单位：江阴市江扬标准紧固件制造有限公司

建设性质：扩建

行业类别：金属表面处理及热处理加工（C3360）

建设地点：江阴市滨江西路318号

项目投资：2000万元人民币，其中环保投资360万元，占总投资的18%

总租赁面积：10000m2

产品规模：年产2万吨新型航空基础零部件

### 4.1.2项目建设内容

本项目租赁江阴市夏港街道长江村村民委员会已建厂房进行建设，位于江阴市滨江西路318号，厂房面积10000平方米，该厂房原为江阴市江扬标准紧固件制造有限公司成品仓库。现购置镀锌生产线3条，以及配套辅助生产设备共计26台（套），从事新型航空基础零部件的生产，项目建成后，可实现年产新型航空基础零部件2万吨的生产能力。

项目产品方案表见表4.1-1。

表4.1-1     建设项目产品方案表

| 序号 | 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称及规格 | 设计生产能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 增减量 |  |
| 1 | 紧固件生产线 | 标准紧固件 | 150000万只/年 | 150000万只/年 | 0 | 4800小时 |
| 2 | 电镀生产线 | 新型航空基础零部件 | 2万吨/年 | 2万吨/年 | 2万吨/年 |  |

项目主体工程、公用及辅助工程见表4.1-2。

表4.1-2     主体工程、公用及辅助工程

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1500m2 | 租赁10000m2的车间作为生产车间 |
|  | 办公区域 | 1000m2 | 利用厂区原有办公区域 |
| 贮运工程 | 原料仓库 | 350m2 | 位于生产车间西侧 |
|  | 成品仓库 | 350m2 |  |
| 公用辅助工程 | 给水 | 20t/h | 市政供水管网；利用现有 |
|  | 排水 | 25t/h | 清污分流、雨污分流；利用现有 |
|  | 供电 | 315KVA | 公共变压器；利用现有 |
| 环保工程 | 废水处理 | 化粪池 | 30m3 | 1个，预处理生活污水；利用现有 |
|  |  | 污水处理设施 | 120t/d | 酸碱中和沉淀；利用现有 |
|  |  | 含铬废水处理设施 | 1t/h | 含铬废水零排放，新增 |
|  | 废气处理 | 碱液喷淋吸收装置 | 65040m3/h | 现有项目盐酸雾处理率90% |
|  |  |  | 31800m3/h |  |
|  |  |  | 40000m3/h×3 | 盐酸雾处理率90%；本项目新增 |
|  |  | 油烟处理净化装置 | 1000m3/h×7 | 现有项目油雾处理效率90% |
|  | 固废处置 | 固废堆场 | 300m2 | 固废分类暂存，分类收集；利用现有 |
|  |  | 危废堆场 | 180m2 |  |
|  | 事故池 | 100m3 | 应急水池（100m3）；利用现有 |

### 4.1.3劳动定员和工作制度

本项目不新增劳动人员，人员在厂内调配，实行两班制，每班工作8小时，年工作4800小时。

### 4.1.4 主要设备

1、本项目主要设备见表4.1-3。

表4.1-3  主要设备一览表

| 类别 | 名称 | 型号 | 数量（台套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 增减量 |  |
| 生产设备 | 制扁机 | HX2000 | 2 | 2 | 0 | 原有 |
|  | 长电炉 | ZX3-120-9 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  |  | ZX3-45-9 | 2 | 2 | 0 | 原有 |
|  | 工业加热电炉 | ZX3-35-9 | 2 | 2 | 0 | 原有 |
|  |  | ZX3-60-9 | 2 | 2 | 0 | 原有 |
|  | 回火炉 | ZS2-75-6 | 4 | 4 | 0 | 原有 |
|  | 数控卷簧机 | SHJ400 | 4 | 4 | 0 | 原有 |
|  | 锯床 | GA4035 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  |  | GA4250 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  | 中频加热炉 | 25-40mm | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  |  | 25-56mm | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  |  | 40-75mm | 3 | 3 | 0 | 原有 |
| 生产设备 | 喷丸机 | - | 2 | 2 | 0 | 原有 |
|  | 干式喷砂机 | P-1000 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  | 自制磨簧机 | - | 3 | 3 | 0 | 原有 |
|  | 端面磨床 | WHG900 | 2 | 2 | 0 | 原有 |
|  | 磨床 | M400 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  |  | WHG900 | 6 | 6 | 0 | 原有 |
|  | 浸漆线 | - | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  | 碾尖机 | - | 2 | 2 | 0 | 原有 |
|  | 压机 | Y81-1000 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  |  | Y81-500 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  | 抛丸机 | - | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  | 涂装线 | - | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  | 电镀线 | - | 0 | 2 | 2 | 新增2条 |
|  | 热镀线 | - | 0 | 1 | 1 | 新增1台 |
|  | 空压机 |  | 0 | 1 | 1 | 新增1台 |
|  | 除氢烘箱 | WTQX-60-3 | 0 | 1 | 1 | 新增1台 |
|  |  | HTQX-40-3 | 0 | 1 | 1 | 新增1台 |
|  | 滚丝机 | ZB28-20A | 0 | 2 | 2 | 新增1台 |
|  | 冷却塔 | - | 0 | 2 | 2 | 新增2台 |
|  | 烘干机 | - | 0 | 3 | 3 | 新增3台 |
|  | 强对流球化退火炉 | HS-385/240 | 0 | 2 | 2 | 新增2台 |
|  | 钢筋切断机 | GQ60A | 0 | 2 | 2 | 新增2台 |
|  | 倒立式拉丝机 | DL-1200 | 0 | 2 | 2 | 新增2台 |
|  | 多工位螺栓冷镦机 | HXB204L | 0 | 3 | 3 | 新增3台 |
|  |  | Z47-20/3 | 0 | 2 | 2 | 新增2台 |
|  |  | Z47-24/4 | 0 | 2 | 2 | 新增2台 |
| 辅助设备 | 淬火槽 | - | 3 | 3 | 0 | 原有 |
|  | 压力测试机 | ZS2-75-6 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  |  | ZS2-85-6 | 3 | 3 | 0 | 原有 |
|  | 探伤仪 | CDG-2000 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  |  | CJW6000-2 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  |  | DCT-6000 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  | 空气压缩机 | WXY-2 | 2 | 2 | 0 | 原有 |
|  | 变压器 | 2000KVA | 2 | 2 | 0 | 原有 |
|  | 空压机 | 18m³ | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  | 试验机 | Y81-1000 | 1 | 1 | 0 | 原有 |
|  |  | TCD-C-1000KN | 1 | 1 | 0 | 原有 |

2、设备产能分析

### 4.1.5 原辅材料及能源消耗量

1、项目原辅材料用量

项目所需的原辅材料及能源总消耗情况见表4.1-4

表4.1-4  项目主要原辅材料消耗

| 序号 | 名称 | 单耗量 kg/t-产品 | 消耗量 t/a | 性状 | 规格/型号 | 最大储存量、储存位置及包装方式 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 紧固件坯料 | 1000 | 20000 | 块状 | / | 100t，原料仓库，散装 | 自产，汽车 |
|  | 片碱 | 1.65 | 33 | 粉状 | / | 20t，原料仓库，散装 | 外购，汽车 |
|  | 除油粉 | 1.25 | 25 | 粉状 | / | 1t，原料仓库，散装 | 外购，汽车 |
|  | 盐酸 | 15 | 300 | 液体 | 32% | 2t，原料仓库，桶装 | 外购，汽车 |
|  | 硼酸 | 1 | 20 | 液体 | / | 2t，原料仓库，桶装 | 外购，汽车 |
|  | 氯化钾 | 4.6 | 92 | 粉体 | / | 1t，原料仓库，散装 | 外购，汽车 |
|  | 锌块 | 5 | 100 | 粉状 | / | 1t，原料仓库，散装 | 外购，汽车 |
|  | 锌粉 | 0.05 | 1 | 粉状 | / | 1t，原料仓库，散装 | 外购，汽车 |
|  | 氯化锌 | 0.14 | 2.8 | 块状 | / | 1t，原料仓库，散装 | 外购，汽车 |
|  | 双氧水 | 0.12 | 2.4 | 液体 | / | 1t，原料仓库，桶装 | 外购，汽车 |
|  | 光亮剂 | 0.85 | 17 | 液体 | / | 1t，原料仓库，桶装 | 外购，汽车 |
|  | 柔软剂 | 0.85 | 17 | 液体 | / | 1t，原料仓库，桶装 | 外购，汽车 |
|  | 钝化液 | 0.5 | 10 | 液体 | / | 1t，原料仓库，桶装 | 外购，汽车 |
|  | 硝酸 | 0.19 | 3.8 | 液体 | 68% | 1t，原料仓库，桶装 | 外购，汽车 |
|  | 铬酸 | 1.5 | 30 | 液体 | / | 0.2t，原料仓库，桶装 | 外购，汽车 |
| 能源 | 水 | / | / | / | / | / | 市政供水管网 |
|  | 电 | / | 200万KW·h | / | / | / | 市政供电管网 |
|  | 蒸汽 | / | / | / | / | / | 热力单位 |

2、原辅材料理化性质

项目所需的原辅材料理化性质见表4.1-5。

表4.1-5  项目原辅材料理化特性

| 序号 | 名称、分子式 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片碱（NaOH） | 熔点318.4℃；沸点1390℃（无水）；相对密度2.12 g/cm3；易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 | 不燃，与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃、易爆的氢气。具有强腐蚀性。 | － |
| 2 | 盐酸（HCl） | 熔点-27.32℃；沸点110℃（20.2%溶液）。48℃（38%溶液）；相对密度1.18g/cm3；无色至淡黄色清澈液体 | 不燃，与强氧化剂反应，放出氯气。具有腐蚀性。 | － |
| 3 | 氯化钾（KCl） | 熔点770℃；沸点1420℃；相对密度1.98 g/cm3；白色晶体，味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块；在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。 | 不燃，与强氧化剂不相容。 | 口服过量氯化钾有毒；半数致死量约为2500 mg/kg（与普通盐毒性近似）。静脉注射的半数致死量约为100 mg/kg |
| 4 | 硝酸（HNO3） | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味；熔点-42℃（无水）；沸点86℃（无水）；相对密度(水=1)1.50(无水)；相对蒸气密度(空气=1)2.17；饱和蒸气压4.4kPa(20℃) | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性 | LD50无资料；LC50无资料 |
| 5 | 重铬酸钾（K2Cr2O7） | 熔点398℃；沸点500℃；相对密度2.676 g/cm3；稍溶于冷水，水溶液呈酸性，易溶于热水，不溶于乙醇 | － | 急性毒性：LD50190mg/kg（小鼠经口）。对皮肤有强烈刺激性 |

### 4.1.6 厂区总平面布置

本项目厂区入口位于厂区南侧，入口西侧由南向北依次设置办公大楼、金工车间、成品库、外贸包装车间、综合库、一车间（西）、钢材堆场退火车间、酸洗车间、拉丝车间、二车间，入口东侧由南向北依次设置办公大楼、成品库、模具库、一车间（东）、钢材堆场、自动包装车间、成品库、甲醇库、热处理车间。厂区平面布置见图4.1-1。

### 4.1.7 周围概况

本项目建设地厂界东侧、北侧均为江阴市长江化工有限公司，厂界南侧隔滨江西路为长江村别墅二区，厂界西侧为江苏新长江实业集团有限公司、江阴市江扬金属制品有限公司和长江村别墅四区；厂界四周最近敏感目标为位于厂界西侧5米处的长江村别墅四区。厂界周围500米土地利用现状见图4.1-2。

## 4.2 工程分析

### 4.2.1 生产工艺流程

本项目具体生产工艺如下（G-废气、W-废水、L-废液、S-固废、N-噪声）：

#### 4.2.1.1电镀锌生产工艺

·

#### 4.2.1.2热镀锌生产工艺

### 4.2.2 产污环节

生产工艺污染物产生情况及拟采取措施汇总见表4.2-1。

表4.2-1  工序产污环节及主要污染物

| 污染源 | 产污工序 | 主要污染物 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1 | 酸洗 | HCl | 二级碱喷淋吸附 |
|  | G1-2 | 出光 | 氮氧化物 | 二级碱喷淋吸附 |
|  | G1-3 | 钝化/彩钝 | 铬酸雾 | 二级碱喷淋吸附 |
|  | G2-1 | 酸洗 | HCl | 二级碱喷淋吸附 |
| 废水 | W1-1、W2-1 | 碱性废水 | pH、COD、SS | 酸碱中和沉淀 |
|  | W1-2、W1-3、W2-2、W2-3、W2-4 | 酸性废水 | pH、COS、SS |  |
|  | W1-4、W1-5、W1-6、W2-5、W2-6、W2-7 | 含锌废水 | pH、COD、SS、总锌 |  |
|  | W1-7 | 含铬废水 | pH、COD、SS、总铬 | 含铬废水处理装置 |
| 噪声 | N1 | 整条生产线、空压机、风机、水泵 | 噪声 | 选用低噪声设备，安装减振基座，车间墙壁和门窗隔声；空压机、风机使用消声器，加隔声罩 |
| 固废 | S1-1、S1-2、S2-1 | 碱洗、电解碱洗 | 槽脚 | 外售综合利用 |
|  | S1-3、S2-2 | 酸洗 | 废酸液 | 委托有资质单位处置 |
|  | S1-4 | 钝化 | 废钝化液 |  |
|  | S3 | 废水处理 | 污泥 |  |

### 4.2.2 物料平衡及水平衡

#### 4.2.2.1 物料平衡

本项目物料平衡图见图4.2-3、物料平衡表见表4.2-2。

（1）热镀锌

（2）电镀锌

表4.2-2   建设项目物料投入、产出分析表

| 序号 | 入方（t/a） | 产品 | 出方（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 |  | 废气 | 废水 | 固废（液） |
| 1 | 紧固件坯料 | 20000 | 20000 | HCl：7.27 | 碱性废水：6000 | 槽脚：10 |
| 2 | 片碱 | 33 |  |  |  |  |
| 3 | 除油粉 | 25 |  |  |  |  |
| 4 | 盐酸 | 300 |  |  | 酸性废水：9408 | 废酸液：16 |
| 5 | 硼酸 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 氯化钾 | 92 |  |  |  |  |
| 7 | 锌块 | 100 |  | 氮氧化物：8.64 | 含锌废水：4800 | 废钝化液：4 |
| 8 | 锌粉 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 氯化锌 | 2.8 |  |  |  |  |
| 10 | 双氧水 | 2.4 |  |  |  |  |
| 11 | 光亮剂 | 17 |  |  |  |  |
| 12 | 柔软剂 | 17 |  | 铬酸雾：2.48×10-4 | 含铬废水：4608 | 污泥：300 |
| 13 | 钝化液 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 硝酸 | 3.8 |  |  |  |  |
| 15 | 铬酸 | 30 |  |  |  |  |
| 16 | 水 | 24507.91 |  |  |  |  |
| 合计 | 25161.91 | 新型航空基础零部件：20000 | 15.91 | 24816 | 330 |

#### 4.2.2.3 水平衡

本项目用排水情况见表4.2-3，本项目平衡图见图4.2-3。

表4.3-2  扩建后全厂用排水情况

| 序号 | 生产环节 | 用水量t/d | 损耗率% | 排水量t/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱洗、电解碱洗用水 | 碱洗、电解碱洗槽用水 | 1.4 | 100 | 0 | - |
|  |  | 碱洗、电解碱洗后清洗用水 | 20 | 20 | 16 | 进入废水废水预处理系统 |
| 2 | 酸洗 用水 | 酸洗槽用水 | 3.6 | 100 | 0 | - |
|  |  | 酸洗后清洗用水 | 20 | 20 | 16 | 进入废水废水预处理系统 |
| 3 | 电镀 用水 | 电镀槽用水 | 8 | 100 | 0 | - |
|  |  | 电镀后清洗用水 | 19.2 | 20 | 15.36 | 进入废水废水预处理系统 |
| 4 | 出光 用水 | 出光槽用水 | 0.8 | 100 | 0 | - |
|  |  | 出光后清洗用水 | 19.2 | 20 | 15.36 | 进入废水废水预处理系统 |
| 5 | 钝化 用水 | 钝化槽用水 | 3.2 | 100 | 0 | - |
|  |  | 钝化后清洗用水 | 19.2 | 20 | 15.36 | 进入废水废水预处理系统 |
| 6 | 热镀后清洗用水 | 0.8 | 20 | 0.64 | 进入废水废水预处理系统 |
| 7 | 二级碱喷淋装置用水 | 20 | 80 | 4 | 进入废水废水预处理系统 |
| 8 | 蒸汽 | 30 | - | 30 | 接入雨水管网 |

### 4.2.3 污染源强分析

#### 4.2.3.1 废气

本项目主要废气为酸洗产生的盐酸雾（G1-1、G2-1）、出光产生的氮氧化物（G1-2）、钝化/彩钝产生的铬酸雾（G1-3）。

1、酸洗产生的盐酸雾（G1-1、G2-1）

本项目每条电镀锌生产线配备3个酸洗槽，规格为1.5m×0.75m×0.9m，热镀锌生产线配备2个酸洗槽，规格为1.5m×0.8m×0.8m。酸洗环节采用正品盐酸（浓度约28%），在30℃下进行酸洗，氯化氢产生量按643.6g/（m2·h）计。电镀锌生产时间为4800小时/年，热镀锌生产时间400小时/年，则本项目酸洗工序氯化氢挥发量分别为3.48t/a、3.48t/a、0.31t/a。

本项目3条生产线盐酸雾经3套二级碱液喷淋吸收装置处理，尾气通过3根15米高排气筒（FQ-10~FQ-12）排放。3套二级碱液喷淋吸收装置风量为40000m3/h，收集效率以85%计，净化效率以90%计。

盐酸雾有组织排放量分别为0.296t/a、0.296t/a、0.026t/a，两排气筒排放速率分别为0.062kg/h、0.062kg/h 、0.065kg/h，排放浓度分别为1.54mg/m3、1.54mg/m3、1.63mg/m3，可达GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表5标准；电镀车间和热镀车间盐酸雾无组织排放量分别为1.044t/a、0.047t/a。

2、出光产生的氮氧化物（G1-2）

本项目每条电镀锌生产线配备1个出光槽，规格为1.5m×0.75m×0.9m，出光环节采用68%的硝酸，硝酸质量百分浓度142g/L，氮氧化物产生量按800 g/（m2·h）计。电镀锌生产时间为4800小时/年，则本项目出光工序氮氧化物挥发量分别为4.32t/a、4.32t/a。

本项目2条生产线氮氧化物经2套二级碱液喷淋吸收装置处理，尾气通过2根15米高排气筒（FQ-10~FQ-11）排放。

氮氧化物有组织排放量分别为0.367t/a、0.367t/a，两排气筒排放速率分别为0.076kg/h、0.076kg/h，排放浓度分别为1.91mg/m3、1.91mg/m3，可达GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表5标准；电镀车间氮氧化物无组织排放量约1.296t/a。

3、钝化/彩钝产生的铬酸雾（G1-3）

本项目每条电镀锌生产线配备1个钝化槽和1个彩钝槽，规格为1.5m×0.75m×0.9m，铬酸雾产生量按0.023g/（m2·h）计。电镀锌生产时间为4800小时/年，则本项目钝化/彩钝工序铬酸雾挥发量分别为1.24×10-4t/a、1.24×10-4t/a。

本项目2条生产线铬酸雾经2套二级碱液喷淋吸收装置处理，尾气通过2根15米高排气筒（FQ-10~FQ-11）排放。

铬酸雾有组织排放量分别为1.05×10-5t/a、1.05×10-5t/a，两排气筒排放速率分别为2.3×10-6kg/h、2.3×10-6kg/h，排放浓度分别为5.5×10-5mg/m3、5.5×10-5mg/m3，可达GB21900-2008《电镀污染物排放标准》表5标准；电镀车间铬酸雾无组织排放量约3.72×10-5t/a。

本项目排放总源强见表4.2-5，废气污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-6，大气污染物核算见表4.2-7～4.2-8

表4.2-5     废气排放源强一览

| 污染源及位置 | 污染物 | 废气产生量（t/a） | 治理措施 | 进入集气罩/集气管量（t/a） | 无组织排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#电镀 生产线 | HCl（G1-1） | 3.48 | 二级碱喷淋吸附 | 2.958 | 0.522 |
|  | 氮氧化物（G1-2） | 4.32 |  | 3.672 | 0.648 |
|  | 铬酸雾（G1-3） | 1.24×10-4 |  | 1.054×10-4 | 1.86×10-5 |
| 2#电镀 生产线 | HCl（G1-1） | 3.48 | 二级碱喷淋吸附 | 2.958 | 0.522 |
|  | 氮氧化物（G1-2） | 4.32 |  | 3.672 | 0.648 |
|  | 铬酸雾（G1-3） | 1.24×10-4 |  | 1.054×10-4 | 1.86×10-5 |
| 热镀 生产线 | HCl（G2-1） | 0.31 | 二级碱喷淋吸附 | 0.263 | 0.047 |

表4.2-6      废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 产生状况 | 治理措施 | 排放状况 | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生量kg/h | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废气排放量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h |  |
| 酸洗 | 酸洗槽 | FQ-10 | HCl | 物料衡算 | 40000 | 15.4 | 0.616 | 二级碱喷淋 | 90 | 物料衡算 | 40000 | 1.54 | 0.0616 | 4800 |
| 出光 | 出光槽 | FQ-10 | 氮氧 化物 | 物料衡算 |  | 19.1 | 0.765 |  | 90 | 物料衡算 |  | 1.91 | 0.0765 | 4800 |
| 钝化/彩钝 | 钝化槽/彩钝槽 | FQ-10 | 铬酸雾 | 物料衡算 |  | 5.5×10-4 | 2.19×10-4 |  | 90 | 物料衡算 |  | 5.5×10-5 | 2.19×10-5 | 4800 |
| 酸洗 | 酸洗槽 | FQ-11 | HCl | 物料衡算 | 40000 | 15.4 | 0.616 | 二级碱喷淋 | 90 | 物料衡算 | 40000 | 1.54 | 0.0616 | 4800 |
| 出光 | 出光槽 | FQ-11 | 氮氧 化物 | 物料衡算 |  | 19.1 | 3.672 |  | 90 | 物料衡算 |  | 1.91 | 0.0765 | 4800 |
| 钝化/彩钝 | 钝化槽/彩钝槽 | FQ-11 | 铬酸雾 | 物料衡算 |  | 5.5×10-4 | 1.054×10-4 |  | 90 | 物料衡算 |  | 5.5×10-5 | 2.19×10-5 | 4800 |
| 酸洗 | 酸洗槽 | FQ-12 | HCl | 物料衡算 | 40000 | 16.425 | 0.657 | 二级碱喷淋 | 90 | 物料衡算 | 40000 | 1.63 | 0.065 | 400 |

表4.2-7      大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 产气量m3/h | 核算排放浓度/(ug/m3) | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口 |
| 1 | FQ-10 | HCl | 40000 | 二级二级碱喷淋（90%） | 0.0616 | 0.296 |
| 2 |  | 氮氧化物 |  |  | 0.0765 | 0.367 |
| 3 |  | 铬酸雾 |  |  | 2.19×10-5 | 1.05×10-5 |
| 4 | FQ-11 | HCl | 40000 | 二级二级碱喷淋（90%） | 0.0616 | 0.296 |
| 5 |  | 氮氧化物 |  |  | 0.0765 | 0.367 |
| 6 |  | 铬酸雾 |  |  | 2.19×10-5 | 1.05×10-5 |
| 7 | FQ-12 | HCl | 40000 | 二级二级碱喷淋（90%） | 0.065 | 0.026 |
| 一般排放口合计 | HCl | 0.618 |
|  | 氮氧化物 | 0.734 |
|  | 铬酸雾 | 2.1×10-5 |
| 有组织排放总计 | HCl | 0.618 |
|  | 氮氧化物 | 0.734 |
|  | 铬酸雾 | 2.1×10-5 |

表4.2-8       大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 执行标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |
| 1 | 电镀车间 | 酸洗 | HCl | 加强车间通风 | GB21900-2008 | 0.2 | 1.044 |
| 3 |  | 出光 | 氮氧化物 | 加强车间通风 | GB21900-2008 | 0.12 | 1.296 |
| 4 |  | 钝化/彩钝 | 铬酸雾 | 加强车间通风 | GB21900-2008 | 0.006 | 3.72×10-5 |
| 5 | 热镀车间 | 酸洗 | HCl | 加强车间通风 | GB21900-2008 | 0.2 | 0.047 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | HCl | 1.091 |
|  | 氮氧化物 | 1.296 |
|  | 铬酸雾 | 3.72×10-5 |

表4.2-9       大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 1.709 |
| 2 | 氮氧化物 | 2.03 |
| 3 | 铬酸雾 | 5.82×10-5 |

#### 4.2.3.2 废水

本项目废水主要为碱性废水（6000t/a）、酸性废水（9408t/a）、含锌废水（4800t/a）、含铬废水（4608t/a）。

碱性废水、酸性废水、含锌废水经厂内废水处理设施中和、沉淀处理后约65%（13135.2t/a）回用于生产，35%（7072.8t/a）接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。

含铬废水（4608t/a）经含铬废水处理设施处理后由蒸发装置蒸发冷凝后回用于生产，不外排。

项目产生废水污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-10，废水产生及排放情况见表4.2-11。

表4.2-10  项目产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 废水 来源 | 废水 种类 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生废水量（t/a） | 浓度 (mg/L) | 产生量 (kg/h) | 工艺 | 效率 | 废水排放量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(kg/h) |  |
| 废水处理装置 | 碱性废水、酸性废水、含锌废水 | pH | 20208 | 2-4 | - | 中和沉淀+回用65%+接管处理 | - | 7072.8 | 6-9 | - | 4800 |
|  |  | COD |  | 500 | 10.104 |  |  |  | 50 | 0.354 |  |
|  |  | SS |  | 200 | 4.042 |  |  |  | 10 | 0.071 |  |
|  |  | 总锌 |  | 15 | 0.303 |  |  |  | 1 | 0.007 |  |
| 含铬废水处理设施 | 含铬 废水 | pH | 4608 | 3-5 | - | 处理后由蒸发装置蒸发冷凝后回用于生产 | - | - | - | - | - |
|  |  | COD |  | 500 | 2.304 |  |  |  | - | - |  |
|  |  | SS |  | 200 | 0.922 |  |  |  | - | - |  |
|  |  | 总铬 |  | 40 | 0.184 |  |  |  | - | - |  |

表4.2-11  项目废水污染物产生及排放情况

| 废水 来源 | 废水产生量 (t/a) | 污染物产生情况 | 治理 方式 | 废水排放量 (t/a) | 污染物排放情况 | 接管标准 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 名称 | 浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) |  |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |  |
| 碱性废水、酸性废水、含锌废水 | 20208 | COD | 500 | 10.104 | 中和沉淀+回用65%+接管处理 | 7072.8 | 50 | 0.354 | 50 | 老夏港河 |
|  |  | SS | 200 | 4.042 |  |  | 10 | 0.071 | 10 |  |
|  |  | 总锌 | 15 | 0.303 |  |  | 1 | 0.007 | 1 |  |

#### 4.2.3.3 噪声

本项目噪声源主要为生产线以及辅助设备空压机、各类风机、水泵等，噪声源强为70-90dB（A）。本项目噪声源强及采取的治理见表4.2-12、噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-13。

表4.2-12  噪声污染物排放状况表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 声压级dB(A) | 所在车间（工段）名称 | 距离最近厂界距离m | 治理措施 | 降噪效果（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产线 | 3 | 80-85 | 整个生产过程 | E，5 | 选用低噪声设备，安装减振基座，车间墙壁和门窗隔声；空压机、风机使用消声器，加隔声罩 | ≥25 |
| 2 | 空压机 | 3 | 90 | — | E，5 |  | ≥30 |
| 3 | 风机 | 3 | 90 | — | E，5 |  | ≥30 |
| 4 | 水泵 | 3 | 80 | — | E，5 |  | ≥30 |

表4.2-13  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 数量（台/套） | 声源类型 | 噪声源强 | 降噪措施 | 噪声排放值 | 持续时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB(A) | 工艺 | 降噪效果dB（A） | 核算方法 | 噪声值dB(A) |  |
| 整个生产过程 | 生产线 | 生产线 | 3 | 频发 | 类比法 | 80-85 | 选用低噪声设备，安装减振基座，车间墙壁和门窗隔声；空压机、风机使用消声器，加隔声罩 | ≥25 | 类比法 | 60 | 4800 |
| - | 空压机 | 空压机 | 3 | 频发 | 类比法 | 90 |  | ≥30 | 类比法 | 60 | 4800 |
| - | 风机 | 风机 | 3 | 频发 | 类比法 | 90 |  | ≥30 | 类比法 | 60 | 4800 |
| - | 水泵 | 水泵 | 3 | 频发 | 类比法 | 80 |  | ≥30 | 类比法 | 60 | 4800 |

#### 4.2.3.4 固废

项目固废主要是槽脚（S1-1、S1-2、S2-1）、废酸液（S1-3、S2-2）、废钝化液（S1-4）和污泥（S3）。

1、槽脚（S1-1、S1-2、S2-1）

本项目碱洗和电解碱洗过程中产生一定槽脚，总计产生量分别为10t/a，经收集后送有资质单位处置。

2、废酸液（S1-3、S2-2）

本项目酸洗槽中酸液定期更换，30天更换一次，更换量约16t/a，主要成分为废盐酸，收集后送有资质单位处置。

3、废钝化液（S1-4）

本项目钝化槽和彩钝槽中钝化液定期更换，30天更换一次，更换量约4t/a，收集后送有资质单位处置。

4、污泥（S3）

本项目废水处理装置产生的污泥约为300t/a，收集后送有资质单位处置。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》文件要求，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。

本项目固体废物产生情况见表4.2-14。

表4.2-14  本项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预计产生量t/a | 种类判断* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 槽脚 | 碱洗、电解碱洗 | 固态 | - | 10 | √ | / | 《固体废物鉴别通则》 |
| 2 | 废酸液 | 酸洗 | 液体 | - | 16 | √ | / |  |
| 3 | 废钝化液 | 钝化/彩钝 | 液态 | - | 4 | √ | / |  |

表4.2-15  本项目固体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物 代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽脚 | 危险固废 | 碱洗、电解碱洗 | 固态 | - | 《国家危险废物名录》 | T/C | HW17 | 336-064-17 | 10 |
| 2 | 废酸液 |  | 酸洗 | 液体 | - |  | T/C | HW17 | 336-064-17 | 16 |
| 3 | 废钝化液 |  | 钝化/彩钝 | 液态 | - |  | T | HW17 | 336-069-17 | 4 |

表4.2-16     危险废物产生情况

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽脚 | HW17 | 336-064-17 | 10 | 碱洗、电解碱洗 | 固 | / | / | 30天/次 | T/C | 贮存在危险废物仓库，委托有资质单位处置 |
| 2 | 废酸液 | HW17 | 336-064-17 | 16 | 酸洗 | 液 | / | / | 30天/次 | T/C |  |
| 3 | 废钝化液 | HW17 | 336-069-17 | 4 | 钝化/彩钝 | 液 | / | / | 30天/次 | T |  |

### 4.2.4 非正常工况

非正常排放指非正常工况下的污染物排放。如点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。

（1）废水

本项目碱性废水、酸性废水、含锌废水经厂内废水处理设施中和、沉淀处理后约65%回用于生产，35%接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。当厂内预处理设施达不到预期处理效果视为非正常排放。本项目废水接管集中处理，非正常排放时水质也能达污水处理厂接管标准，不会影响污水厂设施运行，故非正常排放情况下不会对周围地表水水体产生影响。

（2）废气

由于本项目废气处理设施无备用设备，因此本项目非正常排放主要考虑废气处理装置发生故障后，废气处理效率降低导致的非正常排放。

生产过程中非正常工况污染主要为关、停设备以及设备检修时产生的污染，一般每1~2个月需对设备进行维护保养，主要检查传动设备等关键部位，对设备进行效验，大修计划每年一次，需停产3~5天，对生产线、废气处理装置等设备进行全面检修，更换易损零部件。因此，结合工程分析，本次评价主要考虑各废气处理设施出现故障且没有及时更换的情况下，废气处理效率为0，排放的废气对环境可能造成影响。一般情况下，建设单位可在0.5h内发现状况并进行停产检修，非正常排放源强以0.5h计，年排放时间6h。

综上，本项目大气非正常排放源强详见表4.2-17。

表4.2-17  本项目非正常工况污染物排放

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 排放浓度/（mg/m3） | 排放速率/（kg/h） | 单词持续时间/h | 年发生频次/年 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQ-10 | 停车检修 | HCl | 15.4 | 0.616 | 0.5 | 12 | 加快检修 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 19.1 | 0.765 |  |  |  |
|  |  |  | 铬酸雾 | 5.5×10-4 | 2.19×10-4 |  |  |  |
| 2 | FQ-11 | 停车检修 | HCl | 15.4 | 0.616 | 0.5 | 12 | 加快检修 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 19.1 | 3.672 |  |  |  |
|  |  |  | 铬酸雾 | 5.5×10-4 | 1.054×10-4 |  |  |  |
| 3 | FQ-12 | 停车检修 | HCl | 16.425 | 0.657 | 0.5 | 12 | 加快检修 |

本项目废气非正常排放时排放浓度和排放速率也能达相应标准，故非正常排放情况下不会对周围环境空气产生影响。

### 4.2.5 主要污染物排放情况汇总

本项目污染物排放情况见表4.2-18。

表4.2-18   本项目污染物排放情况汇总表

| 类型 | 污染物名称 | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a | 最终排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | HCl | 5.916 | 5.298 | 0.618 | 0.618 |
|  |  | 氮氧化物 | 7.3444 | 6.6104 | 0.734 | 0.734 |
|  |  | 铬酸雾 | 2.108×10-4 | 1.898×10-4 | 2.1×10-5 | 2.1×10-5 |
|  | 无组织 | HCl | 1.091 | 0 | 1.091 | 1.091 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.296 | 0 | 1.296 | 1.296 |
|  |  | 铬酸雾 | 3.72×10-5 | 0 | 3.72×10-5 | 3.72×10-5 |
| 废水 | 废水量 | 24816 | 17743.2 | 7072.8 | 7072.8 |
|  | COD | 12.408 | 12.054 | 0.354 | 0.354 |
|  | SS | 4.964 | 4.893 | 0.071 | 0.071 |
|  | 总锌 | 0.303 | 0.296 | 0.007 | 0.007 |
|  | 总铬 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险固废 | 330 | 330 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.3 环境风险识别

### 4.3.1环境风险评价概述

#### 4.3.1.1目的和重点

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目所用原辅材料部分为具有一定毒性或可燃性的物料，具有一定的潜在危害性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将对环境造成不利影响。为全面落实《关于加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析企业主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

#### 4.3.1.2环境风险

环境风险评价采用的技术路线见图。

图4.3-1  环境风险评价工作程序图

### 4.3.2环境敏感目标

### 4.3.3物质危险性识别

#### 4.3.3.1风险识别的内容

（1）风险识别范围

识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

①物质风险识别范围：包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等等。

②生产设施风险识别范围：包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（2）风险类型

通常风险事故根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。本项目存在发生重大事故的物质主要为盐酸、硝酸等原辅材料，如生产操作不当及管理不善，易导致泄漏事故。因此本项目风险类型主要是化学原料的泄漏事故，并考虑由此造成的环境污染事故，不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。

#### 4.3.3.2物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中给出的《物质危险性标准》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）和《危险化学品名录（2015版）》对项目运营过程中涉及的物质进行风险识别，本项目涉及的环境风险物质为盐酸、硝酸、氯化钾、重铬酸钾。

项目各风险物品的化学、物理及毒理性能见下表。

表4.3-1  主要化学品性质及毒理特性表

| 生产单元 | 物质 | 毒理毒性 | 健康危险急性毒性物质 | 燃烧性 | 爆炸性 | 挥发性 | 是否为危险化学品 | 是否为环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 片碱 | / | / | 不燃 | / | / | 是 | 否 |
|  | 盐酸 | / | / | 不燃 | / | / | 是 | 涉气、涉水风险物质 |
|  | 氯化钾 | 半数致死量约为2500 mg/kg | / | 不燃 | / | / | 是 | 涉水风险物质 |
|  | 硝酸 | / | / | / | / | / | 是 | 涉气、涉水风险物质 |
|  | 铬酸 | LD50190mg/kg(大鼠经口) | / | / | / | / | 是 | 涉水风险物质 |

根据上表信息并结合前文物质危险性判定结果可见：

①项目使用的原料及产品毒性较小，均属于不然燃物质。

②对项目所涉及的化学原料及产品的挥发性、有毒有害、易燃易爆性、以及存储方式和存储量进行危险性识别和综合评价后，筛选本项目环境风险评价因子为硝酸、氯化钾、铬酸。

根据2.3.1节可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.94＜1，综合环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级均为简单分析。

# 5 环境现状调查与评价

## 5.1自然环境现状调查

### 5.1.1地理位置

江阴市地处长江中下游，地域范围在北纬31o40'34"至31o 57'36"，东经119o59'至120o34'30"之间。北枕长江，与靖江市隔江相望；南近沪宁线；东接常熟、张家港；西连常州、武进，地处苏锡常“金三角”的几何中心。江阴交通十分便捷，历来是大江南北的重要交通枢纽，江海联运、江河换装的天然良港。本项目位于江阴市临港经济开发区夏港街道，夏港位于江阴市区西，东邻澄江街道，南接南闸街道，西连申港，北靠长江。

本项目地块座落于江阴市滨江西路318号，该地块交通便利，位置优越。地理位置详见图5.1-1。

### 5.1.2地形、地貌、地质

该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。

该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。

### 5.1.3气候、气象

该区域属亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。

近五年来，主导风向为ENE，年平均风速3m/s。年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5KPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。

各气象要素见表5.1-1，风向玫瑰图见下图5.1-2。

表 5.1-1        主要气象气候特征

| 编号 | 项目 | 数值及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | 15.3ºC |
|  |  | 极端最高温度 | 38ºC |
|  |  | 极端最低温度 | -14.2ºC |
|  |  | 最热月平均气温 | 27.8ºC |
|  |  | 最冷月平均气温 | 2.3ºC |
| 2 | 风速 | 年平均风速 | 2.7m/s |
|  |  | 最大风速 | 20m/s |
| 3 | 气压 | 年平均大气压 | 1016hPa |
| 4 | 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 80% |
|  |  | 最热平均相对湿度 | 85% |
|  |  | 最低平均相对湿度 | 76% |
| 5 | 降雨量 | 年平均降水量 | 1025.6mm |
|  |  | 年最大降水量 | 1342.5mm |
|  |  | 日最大降水量 | 219.6mm |
|  |  | 小时最大降水量 | 93.2mm |
| 6 | 积雪、冻土深度 | 最大积雪深度 | 120mm |
|  |  | 最大冻土深度 | 60mm |
| 7 | 风向和频率 | 年主导风向和频率 | ENE14.77% |
|  |  | 冬季主导风向和频率 | NNE12.0% |
|  |  | 夏季主导风向和频率 | SSE16.0% |

图5.1-2    江阴市全年风玫瑰图

### 5.1.4水文、水系

本地属苏南水网地区，地势坦荡，河网密布，纵横交汇，形成一大水乡特色。该地区河道纵横，主要河道冯泾河纵贯南北境，青祝运河东西贯通，河道纵横互通，形成水网，其中老夏港河为本项目纳污河流。项目所在区域水系分布情况见图5.1-3。

入江河流主要以从长江引水为主，仅在汛期（5月份以后）由内河向长江排水，一般持续时间在30~40天。长江水位上涨20~25cm时，即开闸引水。入江河流主要功能为灌溉、泄洪和排污。

老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里，运河口设闸，旧名蔡泾闸。河道底宽7米，底高0.5米，边坡1:1.75～1:2。

### 5.1.5地下水水文地质状况

区内地势平坦开阔，第四纪松散层广泛分布发育，沉积厚度140-240m，自南向北渐厚，其间发育有孔隙潜水、第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压四个含水层组，含水层具有分布稳定，水量丰富等特点。

1、潜水含水层组

近地表分布发育，一般埋于10m以浅，岩性主要为第四系全新统和上更新统冲积相、滨海相的灰、灰黄色粉质粘土、粉土或粉砂夹粉土薄层，透水性相对较差，单井涌水量一般在5-20m3/d。潜水位埋深受大气降水和地表水影响，一般随季节变化于1-3m。

2、第Ⅰ承压含水层组

第Ⅰ承压含水层(组)由上更新统冲积相沉积物组成。含水层一般由上下两段组成：

上段含水层顶板埋深一般6-10m，主要由晚更新世晚期沉积的灰黄、黄褐色粉砂、细砂组成，沿江一带砂层厚度多在15-20m，单井涌水量大于500m3/d。其他地带砂层厚度多在10-15m之间，单井涌水量一般在300-500m3/d之间。该段含水层与潜水间水力联系密切，又称其为微承压水。目前沿江带该层水水位埋深多在2-3m。

下段含水砂层由晚更新世早期沉积而成，顶板埋深一般在40m左右，沿江一带含水层岩性主要为灰、灰黄色粉砂、细砂，厚度多在15-20m，其它地段该含水层岩性以粉土、粉质粘土夹粉砂为主，厚2-10m。该含水层与下部第Ⅱ承压含水层之间缺乏稳定的隔水层。

3、第Ⅱ承压含水层组

由中更新世时期长江古河道流经区内堆积形成。含水层顶板埋深在45-60m，厚度自南向北渐增，北部沿江带砂层厚达45-60m，且与第Ⅰ承压含水层相连，南部璜土、西石桥等地砂层一般厚40-45m，和上覆含水层之间渐为粉土、粉质粘土相隔。

该含水层组岩性颗粒粗，分选性好，以细砂、中细砂、含砾中粗砂为主，具有多次沉积旋回韵律，为典型的河床相沉积物，透水性和富水性好，单井涌水量多大于3000m3/d，北部沿江带达5000m3/d。

目前北部沿江带水位埋深多在7-9m，往南渐深，可达20m。

4、第Ⅲ承压含水层组

由一套下更新统冲积、冲湖积相灰黄、黄褐色粉砂、中细砂、含砾中粗砂组成，沉积物颗粒呈上细下粗的韵律变化。顶板埋深115-145m，受长江古河道分布和基底地形影响，砂层厚度变化于14-100m不等，其中南部因基底起伏，厚度不足20m，北部沿江带厚达70-100m（由东往西渐厚），其它地区多在40-70m。单井涌水量一般在1000-3000m3/d之间，沿江带大于3000m3/d，南部小于1000m3/d。目前沿江带水位埋深多在6-8m。

## 5.2环境质量现状调查

本次环评环境质量现状监测数据来源于苏州汉宣检测科技有限公司、谱尼测试集团江苏有限公司的实测数据。环境空气监测时间为2020年1月11日至17日，地表水监测时间为2020年1月15日至17日，地下水监测时间为2020年1月17日，土壤监测时间为2020年1月2日，噪声监测时间为2020年1月13日、14日。

### 5.2.1 环境空气质量现状监测与评价

#### 5.2.1.1空气质量达标区判定

（1）达标区判定

根据《2018年度江阴市环境状况公报》，江阴市2018年城区空气质量状况见下表：

表5.2-1 区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度μg/m3 | 标准值μg/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | 25 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 43 | 40 | 107.5 | 超标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 81 | 70 | 115.7 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 51.8 | 35 | 148 | 超标 |
| CO | 日平均质量浓度 | 0.405~2.260 | 400 | <100 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 5~342 | 160 | / | 超标 |

由上表可知，江阴市城区内NO2、PM10、PM2.5、O3指标超标，该区域为不达标区，临港街道已出具大气环境整治方案。

#### 5.2.1.2现状监测

（1）监测布点

按环境功能区为主兼顾均布性，监测点根据监测期间的主导风向确定，结合评价区特点及大气环境保护敏感目标，在评价区及周围区域共布设2个大气采样监测点。大气监测点位见表5.2-1。

表5.2-1  大气监测点位

| 序号 | 监测点位 | 方位 | 与厂界最近距离（m） | 功能 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目建设地 | / | / | / | 氮氧化物 |
| G2 | 长江壹号 | SW | 720 | 居住区 |  |

（2）监测项目

本次现状监测的监测因子为氮氧化物及监测期间的气象要素。

（3）监测时间及频次

连续监测七天，各监测项目均连续监测7 天，氮氧化物监测02、08、14、20 时4 个小时浓度值；监测同时记录气象资料，包括气温、气压、距地10米高的风向和风速、云量、云状等。

监测时间为2020年1月11日至17日。

（4）监测及分析方法

按照国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》以及《空气环境质量标准》的有关规定和要求进行。

表5.2-2  大气环境监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及标准号 |
| --- | --- |
| 氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 |

（5）监测结果

监测结果统计见表5.2-3，监测期间气象参数见表5.2-4。

表5.2-3  监测点监测结果  单位：mg/m3

| 测点 | 项目 | 浓度范围 | 评价标准 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1（项目建设地） | 氮氧化物（小时浓度） | 42~53 | 250 | 0 | 0 | 47.3 |
| G2（长江壹号） | 氮氧化物（小时浓度） | 41~54 | 250 | 0 | 0 | 48.5 |

表5.2-4  环境空气质量现状监测期间气象资料

| 气象参数 |
| --- |
| 监测日期 | 监测时段 | 大气压(kPa) | 温度(℃) | 风向 | 风速(m/s) | 总云 | 低云 |
| 2020-1-11 | 02:00-03:00 | 102.3 | 4.5 | 东北 | 2.3 | 7 | 3 |
|  | 08:00-09:00 | 102.5 | 7.8 | 东北 | 2.1 | 8 | 4 |
|  | 14:00-15:00 | 102.1 | 8.9 | 东北 | 2.5 | 7 | 4 |
|  | 20:00-21:00 | 102.4 | 6.3 | 东北 | 2.2 | 8 | 5 |
| 2020-1-12 | 02:00-03:00 | 102.5 | 5.3 | 西北 | 3.3 | 9 | 5 |
|  | 08:00-09:00 | 102.4 | 8.2 | 西北 | 3 | 8 | 4 |
|  | 14:00-15:00 | 102.5 | 8.5 | 西北 | 3.4 | 7 | 3 |
|  | 20:00-21:00 | 102.3 | 6.1 | 西北 | 3.5 | 8 | 5 |
| 2020-1-13 | 02:00-03:00 | 101.9 | 4.3 | 东北 | 2.5 | 7 | 3 |
|  | 08:00-09:00 | 102.1 | 7.9 | 东北 | 2.2 | 8 | 5 |
|  | 14:00-15:00 | 102.3 | 8.3 | 东北 | 2.4 | 7 | 4 |
|  | 20:00-21:00 | 102.3 | 5.2 | 东北 | 2.3 | 8 | 3 |
| 2020-1-14 | 02:00-03:00 | 102.7 | 6.5 | 西北 | 2 | 6 | 3 |
|  | 08:00-09:00 | 102.5 | 7.8 | 西北 | 1.9 | 7 | 5 |
|  | 14:00-15:00 | 102.9 | 9.3 | 西北 | 2.1 | 7 | 5 |
|  | 20:00-21:00 | 102.7 | 7.2 | 西北 | 2.3 | 6 | 3 |
| 2020-1-15 | 02:00-03:00 | 102.3 | 7.3 | 北 | 2.3 | 6 | 3 |
|  | 08:00-09:00 | 102.5 | 8.7 | 北 | 2.5 | 8 | 5 |
|  | 14:00-15:00 | 102.1 | 10.1 | 北 | 2.1 | 8 | 4 |
|  | 20:00-21:00 | 102.4 | 6.5 | 北 | 2.3 | 7 | 3 |
| 2020-1-16 | 02:00-03:00 | 102.4 | 4.5 | 东北 | 2 | 9 | 5 |
|  | 08:00-09:00 | 102.5 | 6.7 | 东北 | 2.1 | 8 | 4 |
|  | 14:00-15:00 | 102.3 | 7.5 | 东北 | 1.9 | 8 | 5 |
|  | 20:00-21:00 | 102.5 | 6.2 | 东北 | 2.3 | 7 | 3 |
| 2020-1-17 | 02:00-03:00 | 102.4 | 6.8 | 西北 | 2.5 | 9 | 3 |
|  | 08:00-09:00 | 102.5 | 7.1 | 西北 | 2.4 | 8 | 5 |
|  | 14:00-15:00 | 102.4 | 8.5 | 西北 | 2.5 | 8 | 4 |
|  | 20:00-21:00 | 102.5 | 6.9 | 西北 | 2.7 | 7 | 5 |

#### 5.2.1.3 大气环境质量现状评价

（1）评价标准

氮氧化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）评价方法

环境空气质量现状评价采用最大浓度占标率和超标率为评价方法，最大浓度占标率计算公式为：

式中：Pi——i污染物最大浓度占标率；

Ci——i污染物实测浓度，mg/m3；

Csi——i污染物评价标准，mg/m3。

（3）评价结果

大气环境质量现状评价结果见表5.2-5、5.2-6。

表5.2-5 基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准μg/m3 | 现状浓度μg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标频率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区3个大气自动监测子站 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 17 | 352.94 | 无 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 47 | 85.1 | 17.50% | 超标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 87 | 80.46 | 24.30% | 超标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 57 | 61.40 | 62.90% | 超标 |
|  | CO | 日平均质量浓度 | 4000 | 377~2277 | 56.93 | 无 | 达标 |
|  | O3 | 8h平均质量浓度 | 160 | 10~262 | 163.75 | 85.80% | 超标 |

表5.2-6　其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点名称 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准mg/m3 | 监测浓度范围mg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 氮氧化物 | 一次 | 250 | 42~53 | 21.2 | 无 | 达标 |
| G2 | 氮氧化物 | 一次 | 250 | 41~54 | 21.6 | 无 | 达标 |

由上表可知，监测点位G1、G2处的氮氧化物氮氧化物可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此，虽然江阴城区为不达标区，但项目所在地小于区域空气环境质量状况较良好。

### 5.2.2 地表水环境质量现状监测与评价

#### 5.2.2.1 地表水环境质量现状监测

本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理集中处理，最终排入老夏港河。

- 监测断面：监测断面见表5.2-7。

表5.2-7  地表水监测断面布设情况

| 测点编号 | 河流名称 | 位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 老夏港河 | 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排放口上游500m | pH值、COD、NH3-N、SS、总磷、TN、石油类、六价铬、总铬、总锌及水文参数 |
| W2 |  | 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂下游1500m |  |

（2）监测项目：pH值、COD、NH3-N、SS、TP、TN、石油类、六价铬、总铬、总锌等十个项目，同步监测老夏港河河宽、河深、流速、流量、流向等水文资料。

（3）监测频次：连续检测3天，每天1 次。

（4）监测及分析方法：采样和分析方法按国家环保局发布的《环境监测技术规范》（地表水环境部分）、《水和废水监测分析方法》（第四版）及《环境监测分析方法》执行。

（5）监测结果：地表水环境质量现状监测结果见表5.2-8。

表5.2-8  监测统计结果(单位：mg/L,pH除外)

| 采样地点 | 采样日期 | pH值 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | 六价铬 | 总铬 | 总锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 2020.01.15 | 7.9 | 16 | 13 | 1.44 | 0.05 | 3.15 | <0.01 | <0.004 | <0.03 | 0.013 |
|  | 2020.01.16 | 6.97 | 17 | 14 | 3.36 | 0.18 | 5.43 | <0.01 | <0.004 | <0.03 | 0.007 |
|  | 2020.01.17 | 7.39 | 18 | 14 | 3.39 | 0.16 | 5.85 | <0.01 | <0.004 | <0.03 | 0.014 |
| W2 | 2020.01.15 | 6.15 | 18 | 15 | 1.38 | 0.06 | 3.63 | <0.01 | <0.004 | <0.03 | 0.237 |
|  | 2020.01.16 | 7.1 | 15 | 10 | 1.72 | 0.15 | 3.42 | <0.01 | <0.004 | <0.03 | 0.019 |
|  | 2020.01.17 | 7.76 | 15 | 12 | 1.75 | 0.09 | 3.52 | <0.01 | <0.004 | <0.03 | 0.027 |

注：“＜”表示未检出，选用方法六价铬的检出限为0.004mg/L，总铬的检出限为0.03mg/L，石油类的检出限为0.01mg/L。

#### 5.2.2.2 地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

采用标准指数法进行分析评价。计算公式如下：

a 一般水质因子

Pi=Ci/C0

式中：Pi—单项水质因子的标准指数；

Ci—单项水质因子的实测浓度值，mg/l；

C0—单项水质因子的评价标准，mg/l。

b 特殊水质因子

pH的标准指数

Pi=（7.0-pHi）/（7.0-PHx）     pHi≤7.0

Pi=（pHi-7.0）/（PHs-7.0）     pHi＞7.0

式中：Pi—pH的标准指数；

pHi—pH的实测浓度值；

pHx—pH评价标准的下限；

pHs—pH评价标准的上限。

（2）评价结果

地表水环境质量评价结果见表5.2-9。

表5.2-9 老夏港河各污染因子的最大评价指数

| 断面 | 类别 | pH值 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | 六价铬 | 总铬 | 总锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 监测值 | 7.42 | 17 | 13.667 | 2.73 | 0.13 | 4.81 | - | - | - | 0.011 |
|  | Pi | 0.467 | 0.567 | - | 1.82 | 0.433 | 3.207 | - | - | - | 0.006 |
| W2 | 监测值 | 7.003 | 16 | 12.333 | 1.617 | 0.1 | 3.523 | - | - | - | 0.094 |
|  | Pi | 0.004 | 0.533 | - | 1.078 | 0.333 | 2.349 | - | - | - | 0.047 |
| 标准值（Ⅳ类） | 6~9 | 30 | - | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.05 | - | 2 |

从评价结果可知，W1、W2监测断面pH值、COD、TP、石油类、六价铬、总铬、总锌均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求； NH3-N、TN、出现超标现象。

老夏港河水质超标原因分析：底泥淤积，自净能力差以及农业面源污染，造成水质中污染因子出现不同程度的超标现象。对此，江阴市临港经济开发区制定了相应的整治方案，具体见附件。

### 5.2.3 声环境质量现状监测与评价

#### 5.2.3.1 声环境环境质量现状监测

（1）测点位置：在项目建设地场界四周布设4个噪声测点（Z1北侧厂界、Z2东侧厂界、Z3南侧厂界、Z4西侧厂界），进行本底值测定。测点位置见监测报告及下表。

表5.2-10  噪声监测点位布设  单位dB(A)

| 点位编号 | 位置 | 方位 | 与厂界距离 | 功能区划 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 北厂界 | / | 1m | 3类 | 连续等效A声级 |
| Z2 | 东厂界 | / | 1m |  |  |
| Z3 | 南厂界 | / | 1m |  |  |
| Z4 | 西厂界 | / | 1m |  |  |

（2）监测方法与监测频次

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行监测。

监测时间及频次：对各测点进行昼夜测定，昼间为06:00~22:00，夜间为22:00~06:00，连续监测2天。

（2）监测时间：2020年1月13日至1月14日对4个测点进行现场监测，监测两天，昼夜各一次。

（3）监测项目：等效连续A声级

#### 5.2.3.2 声环境质量现状评价

监测结果见表5.2-10。

表5.2-10   厂界噪声现状监测结果单位：dB(A)

| 测点编号 | 1月13日 | 签约14日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| Z1 | 58 | 49 | 58 | 49 | 达到3类标准 |
| Z2 | 59 | 47 | 60 | 47 |  |
| Z3 | 58 | 48 | 57 | 50 |  |
| Z4 | 57 | 42 | 58 | 48 |  |

声环境监测结果表明，各测点昼间噪声值在57~60dB(A)之间，夜间噪声值42~50dB(A)之间，Z1、Z2、Z3、Z4达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，监测结果表明项目周边的声环境质量良好。

### 5.2.4 地下水环境现状监测与评价

#### 5.2.4.1水文地质概况

（1）地质概况

项目场地属松散岩类孔隙含水岩组，分布于河谷阶地，场区在勘察钻探揭露深度（最大揭露深度为16.8m）内均未见地下水，则场区潜水含水层埋深较深。地下水化学类型为重碳酸钙型水，矿化度＜0.5g/L，主要接受大气降水补给，动态变化呈季节性。地下水流向为由北向南。

（2）含水组水文地质特征

项目场地地下水为第四系孔隙潜水，浅水层上部为粘土，下部以砂砾石为主，卵砾石其次。此类型地下水主要受降水和蒸发的控制影响，则比较容易受到污染。一般旱季水位下降，雨季地下水位回升，自年初至五、六月份，由于降水量少，蒸发旺盛，地下水呈连续下降状态。七月份后，随雨季的到来，地下水得到大气降水的补给，水位迅速回升，九月份以后转入降落期延伸到年底。

（3）包气带及深层地下水上覆地层防污性能

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。根据钻探、原位测试及土工试验结果，在勘察深度范围内，项目场区地层自上而下划分为一个工程地质层——粉质粘土层，粉质粘土渗透系数为0.05m/d，分布连续、稳定。项目场地包气带防污性能为中级。项目建设地主要河流及湖泊水系分布现状见图5.2-1。

#### 5.2.4.2现状监测

（1）监测布点

根据项目所在区域的地下水水系特征，本次监测布设地下水水质监测点6个，分别位于项目所在地、江扬金属制品、长江化工和港堤路之间、江阴市建华起重机械有限公司东侧、第三人民医院、永安公园、夏港水上派出所南侧。测点位置详见见表5.2-11。

表5.2-11  地下水监测布置

| 监测断面编号 | 监测点位置 | 与本项目相对位置、距离 | 监测因子 | 取样要求、监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目地 | - | 地下水水位；Zn2+、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、氟化物、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等水质因子 | 井水位以下1m以内取一个水样，监测1天，监测一次 |
| D2 | 江扬金属制品、长江化工和港堤路之间 | N |  |  |
| D3 | 江阴市建华起重机械有限公司东侧 | SE |  |  |
| D4 | 第三人民医院 | S | 水位 |  |
| D5 | 永安公园 | SW |  |  |
| D6 | 夏港水上派出所南侧 | NW |  |  |

（2）监测项目

监测项目：地下水水位；Zn2+、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、氟化物、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等水质因子

（3）监测频次

监测一次。

（4）监测分析方法

地下水环境质量现状监测按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。

（5）监测结果

地下水环境现状监测结果详见表5.2-12。

表5.2-12 监测统计结果(单位：mg/L,pH除外)

| 检测日期 | 检测项目 | 检测结果（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
| 2020.1.17 | 水位（m） | 4.42 | 4.64 | 3.80 | 3.90 | 4.39 | 4.70 |
|  | pH(无量纲) | 7.53 | 7.58 | 7.54 | / | / | / |
|  | 总硬度(以CaCO3计) | 352 | 335 | 357 | / | / | / |
|  | 溶解性总固体 | 575 | 574 | 582 | / | / | / |
|  | 氯化物 | 52.1 | 47.9 | 49.1 | / | / | / |
|  | 铁 | 0.0078 | 0.0052 | 0.0080 | / | / | / |
|  | 锰 | 0.0194 | 0.0104 | 0.0092 | / | / | / |
|  | 锌 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | / | / | / |
|  | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | / | / | / |
|  | 耗氧量(CODMn法，以O2计) | 1.29 | 1.36 | 1.33 | / | / | / |
|  | 氨氮(以N计) | 0.10 | 0.09 | 0.10 | / | / | / |
|  | 硫酸盐 | 79.7 | 73.8 | 75.9 | / | / | / |
|  | 总大肠菌群，MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / |
|  | 菌落总数，CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / |
|  | 亚硝酸盐(以N计) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / | / | / |
|  | 硝酸盐(以N计) | 19.6 | 19.4 | 19.9 | / | / | / |
|  | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | / |
|  | 氟化物 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | / | / | / |
|  | 汞 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | / | / | / |
|  | 砷 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | / | / | / |
|  | 镉 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | / | / | / |
|  | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | / | / | / |
|  | 铅 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / | / | / |
|  | 钾 | 78.3 | 80.2 | 74.8 | / | / | / |
|  | 钠 | 46.4 | 46.0 | 45.8 | / | / | / |
|  | 钙 | 91.8 | 104 | 97.0 | / | / | / |
|  | 镁 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | / | / | / |
|  | 碳酸盐 | <5 | <5 | <5 | / | / | / |
|  | 重碳酸盐 | 425 | 421 | 427 | / | / | / |
|  | 氯离子 | 52.1 | 47.9 | 49.1 | / | / | / |
|  | 硫酸根离子 | 79.7 | 73.8 | 75.9 | / | / | / |

#### 5.2.4.3地下水环境质量现状评价

地表水环境质量评价结果见表5.2-13。

表 5.2-13  地下水各因子水质指标指数值

| 序号 | 监测项目 | D1 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | I | I | I |
| 2 | 总硬度(以CaCO3计) | III | III | III |
| 3 | 溶解性总固体 | III | III | III |
| 4 | 氯化物 | II | I | I |
| 5 | 铁 | I | I | I |
| 6 | 锰 | I | I | I |
| 7 | 锌 | I | I | I |
| 8 | 挥发酚类(以苯酚计) | I | I | I |
| 9 | 耗氧量(CODMn法，以O2计) | II | II | II |
| 10 | 氨氮(以N计) | II | II | II |
| 11 | 硫酸盐 | II | II | II |
| 12 | 总大肠菌群，MPN/100mL | I | I | I |
| 13 | 菌落总数，CFU/mL | I | I | I |
| 14 | 亚硝酸盐(以N计) | I | I | I |
| 15 | 硝酸盐(以N计) | III | III | III |
| 16 | 氰化物 | II | II | II |
| 17 | 氟化物 | III | III | III |
| 18 | 汞 | I | I | I |
| 19 | 砷 | I | I | I |
| 20 | 镉 | I | I | I |
| 21 | 铬(六价) | I | I | I |
| 22 | 铅 | III | III | III |
| 23 | 钾 | / | / | / |
| 24 | 钠 | I | I | I |
| 25 | 钙 | / | / | / |
| 26 | 镁 | / | / | / |
| 27 | 碳酸盐 | / | / | / |
| 28 | 重碳酸盐 | / | / | / |
| 29 | 氯离子 | / | / | / |
| 30 | 硫酸根离子 | / | / | / |

### 5.2.5 土壤环境现状监测与评价

#### 5.2.5.1 现状监测

（1）监测因子：pH；重金属和无机物（镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍）；挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）；半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）。

（2）监测点布设：具体监测点位详见表5.2-14。

表5.2-14  地下水监测布置

| 编号 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测时段和频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1（表层） | 项目地块内 | pH；重金属和无机物（镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍）；挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）；半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘） | 监测一次 | 表层样在0~0.2m取样 |
| T2（表层） | 项目地块内 |  |  |  |
| T3（表层） | 长江村别墅-五区 |  |  |  |
| T4（表层） | 长江壹号 |  |  |  |
| T5（表层） | 夏东苑 |  |  |  |
| T6（表层） | 澄西新村小区 |  |  |  |
| T7（柱状） | 项目地块内 |  | 监测一次 | 柱状样：在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，1个柱状点采3个样 |
| T8（柱状） | 项目地块内 |  |  |  |
| T9（柱状） | 项目地块内 |  |  |  |
| T10（柱状） | 项目地块内 |  |  |  |
| T11（柱状） | 项目地块内 |  |  |  |

（3）监测时间及频次

土壤监测点 T1-T11 于 2020年1月2日采样一次，。

（3）监测方法

采样及分析方法按照《环境监测技术规范》等有关要求执行。符合环境监测技术规范中规定的要求。

（4）评价标准

T1-T11土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。

#### 5.2.5.2 监测结果

土壤环境质量现状监测结果详见附件。

#### 5.2.5.3 现状评价

项目所在地土壤未划分功能区划，根据项目所在地土壤监测数据，土壤环境中各监测因子均可达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，项目建设地表层土壤质量良好。

# 6 环境影响预测与评价

本项目依托利用现有厂房进行建设，不新增建筑面积，无土建工程，施工期仅为简单的设备安装。由于设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。施工期噪声对周围环境影响很小，本次评价仅分析营运期环境影响，不再对施工期环境影响进行具体分析。

## 6.1大气环境影响预测评价

根据评价等级计算，本次大气评价等级为二级。因此，不需采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。

拟建项目污染源排放的污染物估算结果表见表6.2.1-3。由表6.2.1-3可知，本项目污染物正常排放情况下，各污染物对下风向不同距离出的贡献值均满足相应环境空气质量标准，对周边环境影响较小。

本次非正常工况考虑废气治理设施效率降低及车间负压系统故障，污染物排入大气中对环境的影响。根据估算结果，非正常工况下下风向各距离排气筒氮氧化物、氯化氢、生产车间氮氧化物、氯化氢的最大浓度超过环境质量标准，各污染物的最大落地浓度对外环境影响程度比正常工况显著增加。因此，应对环保设施加强管理和维护，避免非正常排放的发生。

从表中可以得出，正常工况下，根据卫生防护距离提级要求，本项目需以拟建项目所在的电镀车间、热镀车间为边界设置100m的卫生防护距离。

目前，该公司以全厂防护距离内无现状居民区、学校、医院等保护目标。同时，要求全厂防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。

表4.2-7      大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 产气量m3/h | 核算排放浓度/(ug/m3) | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口 |
| 1 | FQ-9 | HCl | 40000 | 二级二级碱喷淋（90%） | 0.0616 | 0.296 |
| 2 | FQ-9 | 氮氧化物 |  |  | 0.0765 | 0.367 |
| 3 | FQ-9 | 铬酸雾 |  |  | 2.19×10-5 | 1.05×10-5 |
| 4 | FQ-10 | HCl | 40000 | 二级二级碱喷淋（90%） | 0.0616 | 0.296 |
| 5 | FQ-10 | 氮氧化物 |  |  | 0.0765 | 0.367 |
| 6 | FQ-10 | 铬酸雾 |  |  | 2.19×10-5 | 1.05×10-5 |
| 7 | FQ-11 | HCl | 40000 | 二级二级碱喷淋（90%） | 0.065 | 0.026 |
| 一般排放口合计 | HCl | 0.618 |
|  | 氮氧化物 | 0.734 |
|  | 铬酸雾 | 2.1×10-5 |
| 有组织排放总计 | HCl | 0.618 |
|  | 氮氧化物 | 0.734 |
|  | 铬酸雾 | 2.1×10-5 |

表4.2-8       大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 执行标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |
| 1 | 电镀车间 | 酸洗 | HCl | 加强车间通风 | GB21900-2008 | 0.2 | 1.044 |
| 3 |  | 出光 | 氮氧化物 | 加强车间通风 | GB21900-2008 | 0.12 | 1.296 |
| 4 |  | 钝化/彩钝 | 铬酸雾 | 加强车间通风 | GB21900-2008 | 0.006 | 3.72×10-5 |
| 5 | 热镀车间 | 酸洗 | HCl | 加强车间通风 | GB21900-2008 | 0.2 | 0.047 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | HCl | 1.091 |
|  | 氮氧化物 | 1.296 |
|  | 铬酸雾 | 3.72×10-5 |

表4.2-9       大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 1.709 |
| 2 | 氮氧化物 | 2.03 |
| 3 | 铬酸雾 | 5.82×10-5 |

## 6.2地表水环境影响预测分析

本项目废水主要为碱性废水（6000t/a）、酸性废水（9408t/a）、含锌废水（4800t/a）、含铬废水（4608t/a）。碱性废水、酸性废水、含锌废水经厂内废水处理设施中和、沉淀处理后约65%（13135.2t/a）回用于生产，35%（7072.8t/a）接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。含铬废水（4608t/a）经含铬废水处理设施处理后由蒸发装置蒸发冷凝后回用于生产，不外排。

生产废水处理达标后通过市政污水管网排入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，污水处理站废水排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）、光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管标准要求，光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂的排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，其中氨氮、TN、TP当前执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1城镇污水处理厂Ⅱ标准，于2021年起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准，尾水排入老夏港河。废水可达污水处理厂接管要求，且接管量较少，对其负荷冲击较小，不会影响污水处理厂的正常运行，根据污水处理厂环境影响评价预测结果，废水达标排放对受纳水体冯泾河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。因此，本项目对周边地表水影响较小。

## 6.3声环境影响预测分析

据工程分析专章的内容可知，项目营运期间的噪声主要来源于生产设备分切机、挤出机、硫化机、压机以及辅助设备空压机、各类风机、循环水泵等，项目主要噪声产生情况见表4.2-10。

本项目最近的环境敏感目标是海口花苑，距离为124m，经各类降噪措施后，环境敏感目标昼夜间噪声能维持现有《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，不会改变环境敏感目标声功能区划要求。

## 6.4 地下水环境影响预测分析

对照《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项不属于导则中的敏感及较敏感地区，地下水环境敏感程度为不敏感，对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目的地下水评价等级为三级。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。

（2）影响分析

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉质粘土层，其渗透系数为0.05m/d，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

本项目少量生活污水均经预处理后接管集中处理，根据类比调查，不会对地下水产生影响。

## 6.5 固废环境影响分析

本项目固体废物产生情况见表4.2-14。

表6.5.1 本项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预计产生量t/a | 种类判断* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 槽脚 | 碱洗、电解碱洗 | 固态 | - | 10 | √ | / | 《固体废物鉴别通则》 |
| 2 | 废酸液 | 酸洗 | 液体 | - | 16 | √ | / |  |
| 3 | 废钝化液 | 钝化/彩钝 | 液态 | - | 4 | √ | / |  |

表6.5.2  本项目固体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物 代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽脚 | 危险固废 | 碱洗、电解碱洗 | 固态 | - | 《国家危险废物名录》 | T/C | HW17 | 336-064-17 | 10 |
| 2 | 废酸液 |  | 酸洗 | 液体 | - |  | T/C | HW17 | 336-064-17 | 16 |
| 3 | 废钝化液 |  | 钝化/彩钝 | 液态 | - |  | T | HW17 | 336-069-17 | 4 |

表6.5.3     危险废物产生情况

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽脚 | HW17 | 336-064-17 | 10 | 碱洗、电解碱洗 | 固 | / | / | 30天/次 | T/C | 贮存在危险废物仓库，委托有资质单位处置 |
| 2 | 废酸液 | HW17 | 336-064-17 | 16 | 酸洗 | 液 | / | / | 30天/次 | T/C |  |
| 3 | 废钝化液 | HW17 | 336-069-17 | 4 | 钝化/彩钝 | 液 | / | / | 30天/次 | T |  |

各类固废要分类收集、贮存及处置，禁止混合收集、贮存、运输、处置。堆放场所须按防雨淋、防渗漏等要求设置。本项目酸性废液、碱性废液、镀锌废液、钝化废液、镀铬废液、浓缩液收集后暂存在仓库内，不得露天放置，储存场所做好地面的硬化防腐，同时厂内做好各类固废产生量、处置方法等的台账记录。

综上所述，本项目运营过程中对产生的各类固废通过一系列行之有效的防治措施，在落实相应措施后，该项目运营期产生的各类固体废物可以得到妥善的处理处置，不会对周边环境产生较大影响。

## 6.6 环境风险分析

本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量恶化的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境的目的。

环境风险因素识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别。物质风险因素识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等；生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等；危险物质向环境转移的途径识别包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

根据本项目生产特点，确定风险识别范围如下：

物质风险识别范围：主要有硫酸、盐酸等原辅材料。

生产设施风险识别范围：主要有电镀生产线和废气处理装置等。

危险物质向环境转移的途径识别：盐酸桶装、硫酸瓶装发生泄漏时对环境的影响；废气处理装置故障，造成废气直接排放对周边环境造成危害。

根据上述预测结果可知，事故情况下，本项目盐酸发生泄漏，对周边大气环境的影响主要集中在厂区内部，对周边敏感目标影响较小，且企业已优化布局，按需调整了危险物质的存储量，尽可能降低风险事故对外环境的影响。

因此，本项目环境风险可控，对周边环境影响较小。

## 6.7 土壤环境影响评价

土壤污染与大气、水体污染有所不同，它是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶、草食动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康，虽一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。

（1）项目营运期各工段产生的废气，其中含有的微量重金属、酸类物质等，可能沉降至项目周边土壤地面。重金属会在土壤中积累，导致土壤理化性质改变，肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。酸性气体进入土壤中可能会引起土壤酸化。

（2）拟建项目废水中含有含铬废液，废物中的有害组分经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，会产生少量重金属的液体渗入土壤，对土壤中微生物的生命活动产生影响，进而破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致土壤生态系统受损，影响植被的生长和农作物的减产。同时污染物经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。

本项目污水管线采用抗渗混凝土（抗渗混凝土抗渗等级为P8）建设混凝土结构地下管道，能够确保无渗漏。对管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。污水处理厂的基础底层拟采用防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚的高密度聚乙烯，或至少采用渗透系数≤10-10厘米/秒的2毫米厚的其它人工材料，确保土壤环境质量不会出现恶化。故本项目污泥仓贮存所采取的防范或治理措施是可行的，正常运营工况下，对土壤环境不会造成影响。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）8.7.1节要求，评价等级为一级、二级的项目，预测方法参见附录E、附录F或进行类比分析。本项目土壤主要为污染影响型，重金属预测参照附录E进行。

根据大气预测影响预测结果，考虑最不利情况土壤中重金属的最大年输入量。由预测结果可知，预测到50年评价范围内土壤环境质量未超过环境质量现状。

污染物建成后的50年内，各重金属、挥发性有机物污染物在土壤中的累积远小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值标准。而实际生产中，某预测点污染物的沉降量不可能20年不发生任何冲刷、转移、减少。因此实际累积后果比预测值轻许多。尽管如此，项目建设方仍应充分重视重金属物质对环境的影响。

根据现状评价可知项目区域土壤环境较好，均能满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1风险筛选值第二类用地标准。

本项目排放的废气污染物铬进入土壤后50年内均可满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。废水中铬垂直入渗到土壤中，土壤中Cr浓度也未超过土壤环境质量标准，但随着年份的增加，土壤中重金属对土壤环境质量有一定的影响。通过种植重金属超富集植物，同时做好跟踪预测，可以使土壤质量维持在较好的水平。

综上所述，本建设项目对土壤环境的影响可以接受。

# 8 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。

## 8.1经济效益分析

本项目在环保方面的投入约360万元人民币，环保设施基本能满足有关污染治理方面的需要，投资合理，环保措施可以达到达标排放的要求。

项目建成后“三废”治理运行费用主要为废气、废水处理设施运行费和固废处置废用，不会对项目运营造成经济负担。

综上所述，本项目在污染治理和控制方面有较大的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物的达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，本项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响比较小。

## 8.2环境效益分析

本项目的建设不仅企业能获得较好的经济效益，而且具有一定的间接社会效益。首先，该项目的建设施工期间，会提供一些零散、暂时的就业机会；其次，项目投产后将为当地提供约15人的就业机会，帮助当地农民增加收入，可以产生良好的社会效益。

## 8.3社会效益分析

本项目采用的废气、废水、噪声等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）项目生产过程中镀锌线产生的铬酸雾、氯化氢、氮氧化物经水二级碱液喷淋塔处理，确保达标排放，避免了对区域大气环境质量产生明显影响，从而减小对周围人群健康的影响；

（2）项目产生的各类废水分类收集后经厂区废水处理站处理达标后排入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，尾水排入老夏港河，不会对区域水体环境造成影响；

（3）噪声污染防治措施可为企业职工创造一个良好舒适的工作环境，对企业的安全生产、提高劳动生产率能起到较大作用；

（4）生产过程中产生的固体废物经分类收集后，均得到了有效处理和处置，实现了零排放，减轻了建设项目对环境的影响。

由此可见，本项目采用相应环境保护措施后环境效益较显著。

## 8.4分析结论

本项目的建设从经济效益和社会效益较好，但对环境影响损害是存在的，应当引起建设单位的重视。只要加强污染防治的投资与环境管理，把污染控制在最低限度，可以保证收到良好环境效益的。只要加强环保措施与环境管理，本项目可以达到经济效益、社会效益、环境效益同步发展的。

# 9 环境管理与环境监测

环境管理和监测计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境敏感目标的实现。

## 9.1环境管理

项目建成后，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全的环保监督和管理制度。

### 9.1.1环境管理机构设置

建设单位应配备专职环保人员负责厂区的环境保护监督管理工作，配备环保专业管理人员和监测化验人员1-2名，确保环保设施的正常运转，具体的职责有：

1、依据环境保护、安全生产等方面的法律、法规、标准以及其他要求，制定企业环境管理、安全生产的规章制度，如污染源核实、环境监测、排污口整治、污染治理设施使用维护等有关管理制度和规定。

2、开展日常环境监测工作，负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方环保部门。

3、落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监督检查。

4、检查监督环保设备、污染治理装置、安全消防措施的运行管理情况，负责处理各类污染事故以及相应的应急方案。

5、负责企业环保安全管理教育和培训。

企业为污染防治的责任主体，因此环境管理计划要从项目建设全过程进行，从设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。项目环境管理工作计划见表9.1-1。在表9.1-1所列环境管理方案下，项目环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对环境影响等方面进行分项控制。

表9.1-1  环境管理工作计划表

| 情况 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 企业环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 （1）开工前，委托评价单位进行环境影响评价工作。 （2）开工前，履行“三同时”手续。 （3）项目投产运行后，企业自行按照相关要求进行环保设施竣工验收。 （4）运行过程中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （5）配合环境监测站搞好监测工作。 （6）组织开展全厂的清洁生产审计工作。 |
| 设计阶段 | 略。 |
| 施工阶段 | （1）工程合同中明确要求及时清理施工垃圾、废水。 （2）保证施工期噪声不扰民。 （3）施工期运输车辆需加盖蓬布。 |
| 生产运营阶段 | 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施 （1）总经理全面负责环保工作。 （2）公司环保管理部门负责厂内环保设施的管理和维护。 （3）对废水的治理及减振降噪设施，建立环保设施档案。 （4）定期组织污染源和厂区环境监测。 （5）应急预案合理，应急设备设施齐备、完好。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 （2）归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进。 （3）聘请附近住户为监督员，收集附近住户意见。 （4）配合环保部门的检查验收。 |

### 9.1.2排污口规划化整治

按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。

（1）废气排放口

新建废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求。

（2）废水排放口

废水排放口按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）设置了标识牌，在污水排口安装了废水流量计、COD等在线监测设备，并与环保部门联网。

（3）固定噪声排放源

按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固废贮存场所

各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。

（5）设置标志牌要求

环境保护图形标志统一定点制作。排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

### 9.1.3 环保制度

（1）报告制度

定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，建立环保档案，便于政府环保部门和企业管理人员及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变必须向当地环保部门申报，并请有审批权限的环保部门审批。

（2）污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保新增污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废水处理和废气处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

（3）环保奖惩制度

对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料浪费者一律予以重罚。

（4）信息公开制度

建设单位应按照《环境影响评价公众参与办法》（部令2018年第4号）、《环境信息公开办法（试行）》（国家环保总局令第35号）及《江苏省环境保护公众参与办法（试行）》（苏环规[2016]1号）等要求开展公众参与及项目建设前期、运行期的信息公开。

（5）排污许可制

按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评[2016]95号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2017）》有关要求，建设单位应在规定的时限内按时申领国家排污许可证，做到持证排污，不得无证排污或不按证排污。

### 9.1.4 施工期环境管理

施工期间，本项目的环境管理工作拟由建设单位和施工单位共同承担。

1、建设单位环境管理职责

施工期间，建设单位应设专职环境管理人员，负责工程施工期（从工程施工开始至工程竣工验收期间）的环境保护工作。具体职责包括：统筹管理施工期间的环境保护工作；制定施工期环境管理方案与计划；协调施工单位依照承包合同条款、环境影响报告书及其批复意见的内容开展和落实工作；处理施工期内环境污染事故和纠纷，并及时向上级部门汇报等。

2、施工单位环境管理职责

施工单位是承包合同中各项环境保护措施的执行者，并要接受建设单位及有关环保管理部门的监督和管理。施工单位应设立环境保护管理机构，工程竣工并验收合格后撤消。其主要职责包括：

（1）在施工前，应按照建设单位制定的环境管理方案，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报建设单位和环境管理部门，批准后方可以开工。

（2）施工期间的各项活动需依据承包合同条款、环境影响报告书及其批复意见的内容严格执行，尽量减轻施工期对环境的污染；

（3）定期向建设单位汇报承包合同中各项环保条款的执行情况，并负责环保措施的建设进度、建设质量、运行和检测情况。

## 9.2污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9.2-1

表9.2-1 污染物排放清单

| 类型 | 污染物名称 | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a | 最终排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | HCl | 5.916 | 5.298 | 0.618 | 0.618 |
|  |  | 氮氧化物 | 7.3444 | 6.6104 | 0.734 | 0.734 |
|  |  | 铬酸雾 | 2.108×10-4 | 1.898×10-4 | 2.1×10-5 | 2.1×10-5 |
|  | 无组织 | HCl | 1.091 | 0 | 1.091 | 1.091 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.296 | 0 | 1.296 | 1.296 |
|  |  | 铬酸雾 | 3.72×10-5 | 0 | 3.72×10-5 | 3.72×10-5 |
| 废水 | 废水量 | 24816 | 17743.2 | 7072.8 | 7072.8 |
|  | COD | 12.408 | 12.054 | 0.354 | 0.354 |
|  | SS | 9.926 | 9.855 | 0.071 | 0.071 |
|  | 总锌 | 0.303 | 0.296 | 0.007 | 0.007 |
|  | 总铬 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险固废 | 30 | 30 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 9.3环境监测计划

### 9.3.1施工期环境监测计划

对施工期的环境进行监测，便于了解工程在施工过程中对环境造成的影响程度，并采取相应措施使影响减至最小。

1、大气监测

在施工现场布置2～3个大气监测点，每季监测1次，连续监测2天。监测因子：TSP。

2、水质监测

施工期对污水排放口水质进行监测，每季监测1次，连续监测2天。监测因子：COD、SS、氨氮、总磷、石油类。

3、噪声监测

在施工场地四周和施工车辆经过的道口共设置5～6个噪声监测点，每月监测1天，昼、夜间各监测1次，监测因子为等效A声级dB(A)。

### 9.3.2营运期环境监测计划

1、污染源监测计划

（1）废气

项目建成运行后，废气污染源监测计划汇总见表9.3-1。

表9.3-1 废气污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 最低监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 氯化氢 | 烟气参数 | FQ-10排气筒进、出口 | 半年 |
|  | 氮氧化物 |  | FQ-11排气筒进、出口 |  |
|  | 铬酸雾 |  | FQ-12排气筒进、出口 |  |
| 无组织 | 氯化氢、氮氧化物、铬酸雾 | 厂界 | 年 |

（2）噪声

厂界噪声每季度开展一次昼夜监测，监测指标为等效A声级，执行标准按《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类声环境功能区排放限值标准。

（3）废水

本项目建成运行后，废水污染源监测计划汇总见表9.3-2。

表9.3-2  建设项目污染源监测计划表计划表

| 分类 | 监测位置 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 镀铬设施排放口 | 1个 | 流量、总铬、六价铬 | 自动监测 |
|  | 废水总排放口 | 1个 | 流量 | 自动监测 |
|  |  |  | pH值、化学需氧量、总锌、总磷、总氮 | 日 |
|  |  |  | 氨氮、悬浮物 | 月 |
| 雨水 | 雨水排放口 | 1个 | pH、悬浮物 | 日* |

*雨水排放口有流动水排放时按日监测，若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

2、环境质量监测

本项目常规环境监测内容包括大气、地表水及沉积物、地下水、土壤等，生产运行期环境质量监测计划见表9.3-3。

若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

表9.3-3 建设项目环境监测计划表

| 类别 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 六价铬、氯化氢 | 年 |
| 地表水 | pH值、总铬、六价铬、总锌等 | 季度 |
| 地表水体沉积物 | pH值、总铬、总锌等 | 年 |
| 地下水 | 水位、pH值、高锰酸盐指数、总铬、六价铬、总锌等 | 年 |
| 土壤 | pH值、总铬、总锌等 | 年 |
| 注：监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。 |

### 9.3.3环境应急监测

（1）监测项目

环境空气：根据事故类型和排放物质确定。本项目的大气事故因子主要为：铬酸雾、碱雾、氯化氢等。

地表水：根据事故类型和排物质确定。本项目的地表水事故因子主要为：pH、COD、氨氮、总磷、总氮、SS、总铬、总锌等。

事故现场监测因子应根据现场事故类型和排放物质确定。

（2）监测区域

大气环境：拟建项目周边区域内的敏感点；

水环境：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：应急事故池进出口、周边河流等。

（3）监测频率

环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样

地表水：采样1次/30min。

（4）监测报告

事故现场的应急监测机构负责每小时向当地环保局等提供分析报告，由当地环境监测站负责完成总报告和动态报告编制、发送。值得注意的是，事故后期应对受污染的土壤进行环境影响评估。

## 9.4污染物总量指标

### 9.4.1总量控制因子

根据《江苏省排放水污染物总量控制技术指南》及《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，结合该工程项目排污特征，确定该项目总量控制因子为：

水污染物总量控制因子：COD、氨氮、总磷、总氮；

水污染物总量考核因子：废水量、SS；

大气污染物总量控制因子：氮氧化物；

大气污染物总量考核因子：铬酸雾、氯化氢；

固废总量控制因子：工业固体废物排放量。

### 9.4.2总量控制指标

本项目的污染物排放总量见下表9.4-1。

表9.4-1 本项目污染物排放量汇总（单位：t/a）

| 类型 | 污染物名称 | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a | 最终排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | HCl | 5.916 | 5.298 | 0.618 | 0.618 |
|  |  | 氮氧化物 | 7.3444 | 6.6104 | 0.734 | 0.734 |
|  |  | 铬酸雾 | 2.108×10-4 | 1.898×10-4 | 2.1×10-5 | 2.1×10-5 |
|  | 无组织 | HCl | 1.091 | 0 | 1.091 | 1.091 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.296 | 0 | 1.296 | 1.296 |
|  |  | 铬酸雾 | 3.72×10-5 | 0 | 3.72×10-5 | 3.72×10-5 |
| 废水 | 废水量 | 24816 | 17743.2 | 7072.8 | 7072.8 |
|  | COD | 12.408 | 12.054 | 0.354 | 0.354 |
|  | SS | 9.926 | 9.855 | 0.071 | 0.071 |
|  | 总锌 | 0.303 | 0.296 | 0.007 | 0.007 |
|  | 总铬 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险固废 | 30 | 30 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 9.5环保设施竣工验收

根据《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》的规定，本项目需在工程竣工验收后进行竣工环境保护验收，包括自主验收（废气、废水、噪声）和当地环保局组织验收（固废）。

验收范围主要包括：（1）建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段；（2）环境影响报告书规定应采取的其他各项环境保护措施。

## 9.6信息公开

根据《环境信息公开办法（试行）》要求向社会公开相关企业信息，依法向社会公开：

①企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

②企业年度资源消耗量；

③企业环保投资和环境技术开发情况；

④企业排放污染物种类、数量、浓度和去向；

⑤企业环保设施的建设和运行情况；

⑥企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况；

⑦与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

⑧企业履行社会责任的情况；

⑨企业自愿公开的其他环境信息。

# 10 结论

10.1项目概况

为适应市场需求，江阴市江扬标准紧固件制造有限公司拟在江阴市临港经济开发区滨江西路318号，租赁江阴市夏港街道长江村村民委员会厂房10000平方米，购置镀锌生产线3条，以及配套的辅助生产设备共计26台套，项目建成后年生产新型航空基础零部件2万吨。本项目预计2020年6月开工建设，2020年12月竣工投产。

10.2环境质量现状

根据“2018年度江阴市环境状况公报”及现状监测结果，虽然江阴城区为不达标区，但现状监测的氮氧化物可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域空气环境质量状况较良好；老夏港河监测断面pH值、COD、TP、石油类、六价铬、总铬、总锌均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求； NH3-N、TN、出现超标现象，超标原因主要为底泥淤积，自净能力差以及农业面源污染，造成水质中污染因子出现不同程度的超标现象，江阴市临港经济开发区制定了相应的整治方案。项目地昼间、夜间声环境质量均能满足GB3096-2008中的3类声环境质量标准要求；项目所在地地下水未划分功能区划，地下水水质指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中V类水质标准；项目所在土壤环境各项指标均可达到《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。

综上，项目地环境质量现状较好，符合环境质量底线的要求。

10.3污染物排放情况

（1）项目生产过程中镀锌线产生的铬酸雾、氯化氢、氮氧化物经水二级碱液喷淋塔处理后分别通过15m高排气筒（FQ-1）达标排放。铬酸雾、氯化氢、氮氧化物废气排放可达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准；厂界无组织排放监控浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

（2）建设项目完成后，厂区排水体制实行“雨污分流”，雨水经收集排入区域雨水管网。产生的各类废水分类收集后经厂区废水处理站处理达标后排入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，尾水排入老夏港河。

（3）建设项目高噪声设备经降噪和距离衰减后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（4）建设项目所产生的固体废物均得到有效处置，不会产生二次污染。建设项目采取的污染防治措施合理可靠。

10.4主要环境影响

（1）废气

根据评价等级计算，本次大气评价等级为二级。因此，不需采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 根据预测结果，本项目污染物正常排放情况下，各污染物对下风向不同距离出的贡献值均满足相应环境空气质量标准，对周边环境影响较小。正常工况下，根据卫生防护距离提级要求，本项目需以拟建项目所在的电镀车间、热镀车间为边界设置100m的卫生防护距离。 目前，该公司以全厂防护距离内无现状居民区、学校、医院等保护目标，故对周围环境影响较小。

（2）废水

本项目废水量24816t/a，接管量较小，废水可达污水处理厂接管要求，且接管量较少，对其负荷冲击较小，不会影响污水处理厂的正常运行，根据污水处理厂环境影响评价预测结果，废水达标排放对受纳水体老夏港河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。

（3）噪声

建设项目高噪声设备通过减振、隔声等措施及距离衰减后，厂界噪声影响值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对外界环境造成污染影响。

（4）固废

本项目危险废物委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门清运，不会产生二次污染的问题；本项目固废不会对环境造成污染和产生不良影响。

（5）地下水

本项目污水收集管道、生产车间均采取了防渗措施，正常生产情况下污水不会发生泄漏，因此本项目建成后对地下水影响较小。

（6）土壤

本项目危险废物均暂存于厂区内的危废暂存间，委托有相应处理资质的单位外运处置。厂内固废暂存场将严格按照环保要求建设，不会对周围土壤环境造成明显的不利影响。

（7）风险可接受水平

全厂未构成重大危险源，风险在可接受范围内，企业在认真落实各项风险防范措施，完善现有的生产设施以及生产管理制度，储运、生产过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行环境风险应急预案，可将风险控制在可接受水平。

10.5公众意见采纳情况

建设单位在本次环境影响评价进行的过程中按《环境影响评价公众参与暂行办法》进行了两次网络公示和现场公示，并在公示后以发放工作参与调查表的形式开展了公众参与工作。

根据调查结果，大多数公众认为，该项目的建设将有利于当地经济的发展，对项目建设表示支持。并要求环保管理部门严格按环保法和有关环境保护的法规、标准审批该项目；建议企业加强对建设项目生产运行时期的环境管理、环境监测和监督，防止超标排放、偷排、漏排现象的出现。

根据公众的反馈意见，建设单位在项目设计过程中充分考虑了公众提出的建议，采纳内容如下：

（1）认真落实各项污染防治措施，减少项目对周围环境的影响；

（2）妥善处理项目接收及产生的危险废物，防止风险事故的发生；

（3）认真落实各项环保手续，不违法生产；

（4）一旦发生违法扰民现象，立即无条件停止生产。

10.6环境保护措施

本项目生产过程中镀锌线产生的铬酸雾、氯化氢、氮氧化物经水二级碱液喷淋塔处理后分别通过15m高排气筒（FQ-1）达标排放。

各类废水经处理后排入污水管网接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理。

建设项目产生的一般固废均收集后外售利用；危险固废均委托有资质的单位妥善处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

建设项目高噪声设备经厂房隔声、设备减振及距离衰减后，能够做到厂界噪声达标。

10.7环境影响经济损益分析

本项目建成投产后将取得明显的经济效益和社会效益，且本项目在建设过程中坚持环保理念，重视污染防治，可以做到污染物达标排放，达到了保护环境的目的。本项目的建设对环境影响较小，不会降低当地环境质量。本项目具有良好的环境经济效益。

10.8环境管理与监测计划

企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

10.9项目建设的环境可行性

综上所述，本项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对评价区域环境影响较小，公众调查无人反对本项目的建设。本报告书认为，在本项目投产后全面落实本报告所述各项污染防治措施，卫生防护距离范围内无民居点等敏感点，从环保角度讲，该项目的建设是可行的。

# Text boxes

磷  化

盘圆或直圆

磷化液

成品

退  火

酸  洗

皂  化

皂化液

浸  泡

水

S1废盐酸

32%盐酸、水

W1清洗废水

冲  洗

水

电加热

550℃

G1盐酸雾

W2清洗废水

蒸汽

加热

蒸汽

加热

冷  镦

淬  火

拉  丝

上  油

包  装

回  火

S2废丝

N1噪声

N2噪声

G2油雾

S3废品

G3油雾

机械油

淬火油

电加热

830℃

水

电加热

400℃

机械油

铬酸雾G1-3、

含铬废水W1-7

废钝化液S1-4

铬酸

酸性废水W1-6

水

清  洗

蒸汽

70℃

蒸汽

70℃

成品

二道清洗

热水清洗

热水清洗

二道清洗

彩  钝

钝  化

水

硼酸、氯化钾、锌块、双氧水、

水

28%盐酸

氮氧化物G1-2

出  光

含锌废水W1-5

含锌废水W1-4

酸性废水W1-3

二道清洗

电镀锌

二道清洗

氢氧化钠溶液

通电

图4.2-1  电镀锌生产工艺流程及产污节点图

盐酸雾G1-1、酸性废水W1-2、废酸液S1-3、

碱性废水W1-1

槽脚S1-2

槽脚S1-1

68%硝酸

酸  洗

二道清洗

水

氢氧化钠溶液

碱  洗

紧固件坯料

电解碱洗

清  洗

紧固件坯料

电解碱洗

水、32%盐酸

酸  洗

二道清洗

槽脚S2-1

碱性废水W2-1

盐酸雾G2-1、酸性废水W2-2、废酸液S2-2

酸性废水W2-3

图4.2-2  热镀锌生产工艺流程及产污节点图

水

热水清洗

烘  干

热镀锌

酸性废水W2-4

脱  水

含锌废水W2-5

水

水

热水清洗

成品

蒸汽

70℃

含锌废水W2-7

清  洗

水

含锌废水W2-6

蒸汽

70℃

蒸汽

500℃

锌液

氢氧化钠溶液

通电

紧固件坯料

蒸汽

70℃

槽脚

氢氧化钠溶液

碱  洗

蒸汽

70℃

氢氧化钠溶液

通电

槽脚

电解碱洗

碱性废水

二道清洗

水

28%盐酸

盐酸雾、酸性废水、

废酸液

酸  洗

水

酸性废水

二道清洗

硼酸、氯化钾、锌块、双氧水、

电镀锌

含锌废水

水

含锌废水

二道清洗

氮氧化物

出  光

68%硝酸

清  洗

酸性废水

水

铬酸

彩  钝

钝  化

含铬废水

废钝化液

二道清洗

二道清洗

热水清洗

热水清洗

成品

图4.2-1  电镀锌物料平衡图(单位t/a)

清  洗

紧固件坯料

电解碱洗

水、32%盐酸

酸  洗

二道清洗

槽脚

碱性废水

盐酸雾、酸性废水、

废酸液

酸性废水

图4.2-2  热镀锌物料平衡图(单位t/a)

水

热水清洗

烘  干

热镀锌

酸性废水

脱  水

含锌废水

水

水

热水清洗

成品

蒸汽

70℃

含锌废水

清  洗

水

含锌废水

蒸汽

70℃

蒸汽

500℃

锌液

氢氧化钠溶液

通电