7

# 建设项目环境影响报告表

# 项  目  名  称:

# 建设单位(盖章):         无锡西尔德医疗器械有限公司

# 编制日期:2020年3月

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产50万只冷敷袋新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 无锡西尔德医疗器械有限公司 |
| 法定代表人 | 张*红 | 联系人 | 张*红 |
| 通讯地址 | 江阴市临港经济开发区亚包大道129号 |
| 联系电话 | 155****5009 | 传 真 | / | 邮政编码 | 214443 |
| 建设地点 | 江阴市临港经济开发区亚包大道129号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备[2020]2号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 卫生材料及医药用品制造（C2770） |
| 占地面积 （平方米） | 1357.8 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保 投资（万元） | 3 | 环保投资占总投资比例 | 3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 | 2020年7月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 表1-1 原辅材料消耗表 类别 名称 组分/规格 年耗量 包装存储方式 最大存储量 来源及运输 原料 甘油 甘油 100t/a 桶装 15t 国内、汽运 复合尼龙布 / 3.5t/a 散装 1t 国内、汽运 辅料 CMC / 14t/a 袋装 1t 国内、汽运 |
| 表1-3 建设项目主要设备清单 类别 名称 规格及型号 数量（台） 备注 生产设备 搅拌机 / 1 国产 分切机 / 1 国产 全自动切断机 / 1 国产 制袋高频机 / 1 国产 脚踩高频机 / 2 国产 水净化装置 / 1 国产 裁床 / 1 国产 灌装机 / 1 国产 连续封口机 / 1 国产 真空包装机 / 1 国产 辅助设备 空压机 / 1 国产 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 561 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 20万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目生产废水排放量为32t/a，生活污水排放量为240t/a，接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，尾水达标后排入新沟河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 项目概况 无锡西尔德医疗器械有限公司成立于2019年11月25日，主要从事医疗用品的生产加工。企业拟租用江阴市安利维纺织新材料有限公司位于江阴市临港经济开发区亚包大道129号的厂房1357.8平方米，购置搅拌机、分切机、高频机、水净化装置、裁床、灌装机、封口机、包装机等设备12台（套），项目建成后可形成年产50万只冷敷袋的生产能力。 2、工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，主体工程主要为新增设备的购买安装、相关环保工程完善建设，给水、排水、供电等公用工程已建成。建设项目主体工程和产品方案见表1-4，公用和辅助工程见表1-5。 表1-4 项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计生产能力 年运行时数 1 生产车间 冷敷袋 50万只/年 2400小时 表1-5 项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 总设计能力 备注 贮运工程 原料仓库 100m2 室内，存储原料、成品，现有 成品仓库 公用工程 给水系统 20t/h 当地水网 排水系统 雨水管网 30t/h - 废水管网 20t/h 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 供电 315KVA 租用厂家现有 环保工程 噪声治理 隔声量 ≥25dB(A) 厂界达标排放 固废处理 一般固废堆场 20m2 现有 |
| 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 建设项目地理位置：本项目位于江阴市临港经济开发区亚包大道129号，地理位置见附图1。 厂区平面布置：车间西部为搅拌、调配及原料仓库，中部为灌装、封口区域，东部为成品仓库及办公室。厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本项目位于租用厂家西侧，东侧为同一厂区其他企业，租用厂家南侧为废品回收站，西侧55m为敏感目标锦湖苑居民住宅，北侧为同一厂区其他企业。厂界周围300米土地利用现状图具体见附图3。 4、工作制度及劳动定员 工作制度：该公司实行8小时工作制，年有效工作日300天。 劳动定员：本项目劳动定员10人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用闲置厂房进行建设，原厂房为江阴市安利维纺织新材料有限公司原料存储车间，无环境遗留问题。目前该地供水、供电设施均已完善，污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3、水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河，其中新沟河为本项目纳污河流。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 4、植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 临港街道申港是晚清一代宗师、中国图书馆之父缪荃孙的故里，地处江阴市西郊，东与夏港毗连，南与南闸街道和武进区郑陆镇接壤，西与利港为邻，北枕长江。申港区域面积39平方公里，下辖10个行政村，有户籍人口46240人，少数民族16个189人，外来暂住人口25460人。 2、经济建设 临港街道申港全年完成工商业开票销售收入564.91亿元，完成全社会固定资产投资71.39亿元，实现公共财政预算收入6.2亿元，完成农业投资8000万元，新增设施农业面积44.33公顷，创建农业专业合作社3个，完成省级渔业园区规划。全年实现工业产品销售收入249.7亿元，工业投入42.51亿元，认定上市后备企业4个，新增上市企业1个。 3、交通 临港新城申港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）、芙蓉大道、亚包大道--朝阳路（无锡西环路）、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，港城大道、镇澄路、亚包大道、申港路、河豚路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。福星路、学府路、湖滨路、申浦路、兴港路等次干路主要承担地区内生活性主干道功能。 交通规划：该区域拟规划利用预留的过江通道建设泰常高速公路，从申港地区与利港地区之间纵向贯穿，向北过长江后接沪陕高速公路，向南分别与沪蓉高速公路和常合高速公路对接。 （2）港口码头 临港新城申港沿江拥有岸线约4.4公里，主要建设有5号码头、6号码头，以及申

港汽渡码头。其中，5号码头以发展集装箱业务为主、6 号码头以发展通用散杂货和件杂货运输为主。在建的申港汽渡，位于申港地区北侧、申港河口西侧，紧邻6号码头，南端与海渡路对接，向北过江后与靖江的上五圩汽渡对接。 （3）航运 临港新城申港航运主要为西横河，横穿夏港地区中部与申港地区南部，现为七级航道，规划全线提升为六级航道。 4、土地利用现状及规划 临港街道申港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。申港规划北部以港口带动，依托公共码头和物流设施建设，打造临港经济开发区物流中心；南部整合现状工业用地和物流仓储用地，形成工业物流板块；保留滨江路以南、亚包大道以东、福星路以北的配套居住用地。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港街道申港区域内工业用地划分为：申港镇工业园、滨江片区（滨江工业集中区申港集中区）和申达科技工业园三个片区，合称为申港工业集中区。产业定位：以轻工为主，兼顾纺织服装、机械加工和港口物流产业。其中轻工以新材料制造（突出包装材料）、新能源等行业为发展重点。规划可使用土地面积7.148平方公里。 申港镇工业园：东至夏港镇界，南至芙蓉大道，北至澄西大道，西至亚包大道，规划用地约4平方公里。产业定位：机械制造、纺织服装和新能源、电子配件等轻工行业。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况

临港街道申港现有江阴市申港工业园区污水处理有限公司。本项目接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司。 江阴市申港工业园区污水处理有限公司污水厂位于申港东刘村，设计处理能力为1.5万吨/天，主要处理申港区域内工业废水和生活污水，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入新沟河。污水处理厂于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准。 （2）区域集中供热情况 申港无热电厂，区域内供热采用江阴苏龙热电有限公司为热源。江阴苏龙热电有限公司目前对外供热能力600t/h，已铺设蒸汽管网约65公里，即东线二根主通道，一根Φ530，一根Φ630，可供汽量260t/h；西线三根主通道，一根Φ720/630，二根Φ426，可供汽量340t/h，该热电厂除向主城区供热外，已向城西片区的申港供热。根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，江阴苏龙热电有限公司供热范围规划调整为主城区、夏港、申港、月城镇、城区东片。该热电厂可通过技术优化和运行方式调整使供热能力可达1100t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间拟铺设蒸汽管网约34公里。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市临港经济开发区目前共有6家持有《危险废物经营许可证》的固废处置单位。具体情况见表2-1。 表2-1 临港经济开发区持有危险废物经营许可证的固废处置单位情况 序号 企业名称 地址 许可经营危险废物类别 经营规模（吨/年） 经营方式 1 江阴市大洋固废处置利用有限公司 江阴市临港新城开发区石庄化工集中区 废乙醇、废丁酮等废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06不含残渣、污泥、过滤吸附介质等固体废物）、废矿物油（HW08）、染料、涂料废物（HW12）、废乙酸（HW34）、废碱液（HW35）、废焦化苯（HW39）、PTA氧化残渣（HW34），废氢溴酸（HW34），废电路板（HW49） 19300 处置、利用（R2/R4/R6/R9） 2 江阴市凯达化工有限公司 江阴市夏港镇工业集中区 苯酐顺酸水(HW34) 25000 处置、利用（R6）

续上表： 3 江阴苏利化学股份有限公司 江阴市利港镇润华路7号 含铁废硫酸（HW34，314-001-34、900-300-34、900-304-34、900-307-34） 100000 处置、利用（R4） 4 无锡利信能源科技有限公司 江苏省江阴市临港经济开发区西利路235号 废烟气脱硝催化剂（钒钛系）(HW50，772-007-50） 2500 再生 5 江阴市马盛金属再生资源有限公司 江阴市镇澄路1065号 含铜污泥（HW17，346-058-17、346-062-17）、含铜污泥（HW22，231-006-22、314-001-22、406-004-22） 60000 处置、利用（D9） 6 江阴市金牛玻璃钢材料有限公司石庄分公司 江阴市石庄滨江西路1240号 清洗盛装“废有机溶剂与含有机溶剂的废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油、水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、有机树脂类废物（HW13）、废酸（HW34）、废碱（HW35）”的废包装桶（HW49，900-041-49） 123.5万只 清洗处置（C3） 7 江苏浩瀚容器清洗有限公司 江阴市临港街道龙港路6号 HW49其他废物（废包装桶） 1200000只 清洗处置（C3） HW49其他废物（200L以下金属桶） 9000吨 二、教育、文化 申港现有中小学校2所，中小学校在校生4225人。申港区域内江阴高级中学体育场、游泳馆等二期项目基本建成；临港新城实验学校撤并何巷里办学点，新建校车接送候车亭55座；江阴市南华中等专业学校创建江苏省、无锡市重点专业精品课程2项；临港新城实验幼儿园顺利通过江苏省优质幼儿园评估验收。申港举办《延陵季子》动漫首映式；开展“争创全国文明城市，建设澄西卫星城，志愿服务你我同行”十大志愿服务活动，成立“爱在申港”志愿者服务站。 三、文物保护 临港街道申港有吴季子墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 规划相符性 土地利用规划相符性：本项目建于江阴市临港经济开发区亚包大道129号，

属于工业用地，符合用地规划。 （2）环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公集中处理，不新增排污口，故本项目的建设符合临港经济开发区环保规划。 综上所述，建设项目建设符合临港经济开发区土地利用规划、环境保护规划等。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据2018年度江阴市环境状况公报，我市利用城区3个大气自动监测子站、城南1个大气自动监测子站、乡镇6个大气自动监测子站全年连续自动监测，对城区、乡镇环境空气质量进行监控。城区、城南首要污染物为PM2.5，NO2、PM10、PM2.5、O3均有不同程度的超标。六个乡镇子站中，月城子站SO2年均浓度相对较高；石庄子站NO2年均浓度相对较高；周庄子站PM10年均浓度相对较高；申港子站PM2.5、CO、O3年均浓度相对较高。 根据2018年申港空气自动站监测资料，监测结果显示该点位SO2年平均浓度13µg/Nm3达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，PM10年平均浓度90µg/Nm3、NO2年平均浓度47µg/Nm3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，临港开发区已针对超标现象出具大气整治方案。

地表水环境质量现状 本项目纳污河流为新沟河，根据新沟河新沟闸断面监测结果引用2018年地表水例行监测数据，其中高猛酸盐指数浓度范围2.4～5.3mg/L、氨氮浓度范围0.074～2.43mg/L、总磷浓度范围0.094～0.163mg/L；故新沟河新沟闸断面氨氮以及高锰酸盐指数超标，总磷值达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水功能区要求。临港开发区已针对超标现象出具整治方案。 3、声环境质量现状 本项目位于江阴市临港经济开发区亚包大道129号，所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。 根据现状噪声监测报告，项目建设地噪声监测结果见下表3-3。 表3-3 环境噪声质量现状监测结果 测点编号 监 测 结 果 dB（A） 标准限值dB（A） 昼间 夜间 Z1 55.7 52.3 昼间≤65，夜间≤55 根据表3-3，厂界噪声可达《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。

主要环境敏感目标： 本项目建设地300米范围内环境敏感目标。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 环境保护 对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 大气环境 锦湖苑居民住宅 西 55 / GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准 声环境 锦湖苑居民住宅 西 55 / GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类标准 水环境 新沟河 东 1000 中型 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 生态环境 / / / / /

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 表4-1 环境空气质量执行标准 污染物项目 二级浓度限值 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 二氧化硫SO2 60 150 500 μg/m3 二氧化氮NO2 40 80 200 μg/m3 总悬浮颗粒物TSP 200 300 - μg/m3 颗粒物PM10 70 150 - μg/m3 颗粒物PM2.5 35 75 - μg/m3 CO 10 4 — mg/m3 O3 200 160（8小时平均） μg/m3 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体新沟河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值表 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 新沟河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类 pH / 6~9 COD mg/L 20 高锰酸钾指数 4 氨氮 1.0 TP 0.2 TN 1.0 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，敏感目标所在区域执行环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 表4-3 项目建设地环境噪声标准限值 区域名 执行标准 类别 单位 标准限值 昼（6:00-22:00） 夜（22:00-6:00） 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 dB(A) 65 55 敏感目标所在区 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 dB(A) 60 50 亚包大道 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4a类 dB(A) 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水污染物排放标准 本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，2021年1月1日前执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标，于2021年1月1日起执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入新沟河。 表4-4 废水接管标准和排放标准 排放口名 执行标准 取值表号 及级别 污染物指标 单位 标准限值 厂内 接管口 污水厂要求 - pH - 6.5～9.5 COD mg/L 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 表1中B等级标准 氨氮 45 TP 8 TN 70 污水厂 排口 2021年1月1日前执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 表1一级A标准 COD mg/L 50 氨氮 5 TP 0.5 TN 15 SS 10 苯胺类 0.5 粪大肠菌群落 个 103 2021年1月1日起执行 DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 表2标准 COD mg/L 50 氨氮 4（6）* TP 0.5 TN 12（15） 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、噪声排放标准： 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表4-5 营运期厂界环境噪声排放限值 标准 昼间（6:00~22:00） 夜间（22:00~6:00） 厂界噪声排放标准3类dB(A) 65 55 西侧亚包大道4A类 70 55 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 3、固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP、TN；特征因子：SS； 固废：各种固体废物， 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位t/a 污染物名称 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议申请量 废水 废水量 272 272 0 272 272 COD 0.1084 0.1084 0.0950 0.0134 0.0134 SS 0.0798 0.0798 0.0771 0.0027 0.0027 氨氮 0.0072 0.0072 0.0060 0.0012 0.0012 TP 0.0010 0.0010 0.0009 0.0001 0.0001 TN 0.0168 0.0168 0.0132 0.0036 0.0036 固废 1.6 - 1.6 - - 由上表可见，本项目生产废水产生量为32t/a，生活污水接管量为240t/a，接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.0134t/a、0.0027t/a、0.0012t/a、0.0001t/a、0.0036t/a，排放总量指标可在临港经济开发区控源截污内平衡；特征因子SS作为环保部门考核指标。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目主要冷敷袋的生产。生产工艺流程及产污环节见图5-1。 网袋生产工艺 图5-1 冷敷袋生产工艺流程及产污环节图

二、其它产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要厂区职工生活污水以及厂区生活垃圾。 三、水（汽）量平衡 本项目用水主要为生活用水、洗清洗用水以及调配用水，均采用自来水。 生活污水：本项目劳动定员10人，生活用水量按0.1t/(人·天)，全年按300天计，则生活用水量为1t/d(300t/a)，排水量按用水量的80%计，则排水量为0.8t/d(240t/a)。 清洗用水：本项目搅拌机需定期进行清洗，去除残留的调配物。根据企业提供资料，清洗用水年用量为20t/a。 调配用水：调配用水经水净化器进化后用于原料的调配，调配用水年用量为240t/a ，制水效率为75％，则自来水用量为320t/a，净化后的水会有少部分残留残留量按调配用水量的5％计，则残留水量为12t/a，残留水通过管道与生活污水一同排放。 本项目水量平衡见图5-4。 图5-2 本项目水量平衡图 单位 t/d 四、清洁生产 （1）产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均

不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于非禁止类项目，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具项目备案证，故本项目的建设符合国家产业政策。 （2）清洁生产与循环经济 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： ①生产工艺：本项目生产工艺相对简单，产生污染少。 ②废物处理与综合利用：本项目产生的布边角料外售综合利用，实现了废物的减量化、资源化和无害化。 综上所述，本项目采用的多项措施符合清洁生产要求。

主要污染工序： 废气 本项目搅拌机密封进行搅拌调配，且甘油不易挥发，故本项目无废气产生。 2、废水 本项目厂区实行“清污分流”、“雨污分流”制实施，雨水直接排入雨水管网。废水主要为定期清洗废水、调配残留废水以及职工生活污水，其中清洗废水产生量为20t/a，残留净水为12t/a。生活污水产生量为 240t/a，根据现场调查，本项目建设地污水管网已接通，污水通过污水管纳入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入新沟河。 表5-1 建设项目水污染物产生及排放情况表 来源 编号 废水量 (t/a) 污染物名称 污染物产生量 治理措施 排放量 (t/a) 污染物排放量 标准浓度限值(mg/L) 排放方式和去向 浓度 (mg/L) 量 (t/a) 浓度(mg/L) 量 (t/a) 清洗废水 1 20 COD 400~600 0.0100 / 20 ≤50 0.0010 ≤50 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，最终排入新沟河 SS 200～400 0.0060 ≤10 0.0002 ≤10 残留废水 2 12 COD 100~300 0.0024 12 ≤50 0.0004 ≤50 SS 100~200 0.0018 ≤10 0.0001 ≤10 生活 污水 3 240 COD 300～500 0.0960 / 240 ≤50 0.0120 ≤50 SS 200～400 0.0720 ≤10 0.0024 ≤10 氨氮 20～40 0.0072 ≤5 0.0012 ≤5 TP 3～5 0.0010 ≤0.5 0.0001 ≤0.5 TN 60~80 0.0168 ≤15 0.0036 ≤15 － 合计 272 pH － － / 272 6～9 － 6～9 COD - 0.1084 ≤50 0.0134 ≤50 SS - 0.0798 ≤10 0.0027 ≤10 氨氮 20～40 0.0072 ≤5 0.0012 ≤5 TP 3～5 0.0010 ≤0.5 0.0001 ≤0.5 TN 60~80 0.0168 ≤15 0.0036 ≤15

3、固体废物 3.1固体废物产生量核算 根据工程分析，本项目固废主要为制袋环节产生的废尼龙布以及厂区生活垃圾，无危险废物产生。 本项目营运期一般固体废物分析结果详见表5-2。 表5-2 一般固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物 代码 估算产生量（t/a） 1 废尼龙布 一般固废 制袋 固 布料 - - 99 99 0.1 2 生活垃圾 生活活动 - - - - 99 99 1.5 4、噪声 本项目噪声源主要为搅拌机、分切机、裁床、灌装机、封口机、空压机等生产辅助设备运行时产生噪声，噪声源强≤95dB(A)。本项目噪声源强及采取的治理措施见表5-3。 表5-3 噪声产生源强情况表 序号 设备名称 等效声级〔dB(A)〕 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 治理措施降噪效果〔dB(A)〕 1 搅拌机 80~85 生产车间 2 合理布局，车间厂房隔声，空压机单独隔间设置 ≥25 2 分切机 80~85 2 ≥25 3 裁床 80~85 2 ≥25 4 灌装机 80~85 13 ≥25 5 封口机 85~90 13 ≥25 6 空压机 90~95 13 ≥25 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①设备在生产车间内合理布局，生产车间密闭设计，生产时大门紧闭；②优先选择低噪声设施，各类设施置于建筑物内；③加强设备维护，进一步降低噪声。

表5-6 各噪声源的设计降噪量及降噪措施 噪声源 设计降噪量dB（A） 降噪措施 搅拌机 ≥25 选用低噪声设施，设备合理布局车间采用实砌墙体 分切机 ≥25 裁床 ≥25 灌装机 ≥25 封口机 ≥25 空压机 ≥25 （4）噪声影响预测 ①治理后噪声贡献值预测 各噪声源经治理，噪声影响预测结果见表5-7。 表5-7 降噪后噪声贡献值预测 噪声源 噪声预测点的贡献值dB（A） S1 搅拌机 55.8 分切机 48.0 裁床 46.8 灌装机 49.5 封口机 53.0 空压机 55.4 总贡献值 60.5 由表5-7预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声预测点S1噪声贡献值为60.5dB(A)，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类。

六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料 燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺 废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织 排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 清洗废水 | COD | 20 | 600~800 | 0.0100 | 50 | 0.0010 | 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司排入新沟河 |
|  |  | SS |  | 200～400 | 0.0060 | 10 | 0.0002 |  |
|  | 残留废水 | COD | 12 | 400~600 | 0.0024 | 50 | 0.0004 |  |
|  |  | SS |  | 200～400 | 0.0018 | 10 | 0.0001 |  |
|  | 生活污水 | COD | 240 | 300～500 | 0.0960 | 50 | 0.0120 |  |
|  |  | SS |  | 200～400 | 0.0720 | 10 | 0.0024 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20～40 | 0.0072 | 5 | 0.0012 |  |
|  |  | TP |  | 3～5 | 0.0010 | 0.5 | 0.0001 |  |
|  |  | TN |  | 60~80 | 0.0168 | 15 | 0.0036 |  |
| 固 体 废 物 |  | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量 t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般工业 固废 | 废尼龙布 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级〔dB(A)〕 | 所在车间 (工段)名称 | 距最近车间边界位置m | 备注 〔dB(A)〕 |
|  | 搅拌机 | 80~85 | 生产车间 | 2 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 分切机 | 80~85 |  | 2 |  |
|  | 裁床 | 80~85 |  | 2 |  |
|  | 灌装机 | 80~85 |  | 13 |  |
|  | 封口机 | 85~90 |  | 13 |  |
|  | 空压机 | 90~95 |  | 13 |  |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境无影响。 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用厂房进行建设，故施工期环境影响本报告不作详细评述。

营运期环境影响分析： 废气 本项目无废气产生 2、地表水 本项目废水为主要是调配残留水、清洗废水以及生活污水，产生量分别为12t/a、20t/a以及240t/a，生产废水与生活污水通过污水管纳入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，尾水最终排入华塘河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0134t/a、0.0027/a、0.0012t/a、0.0001t/a、0.0036t/a。建设项目生活污水能达污水处理厂接管标准，对其负荷冲击较小，不会影响污水处理厂的正常运行，根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体新沟河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 3、固体废物 3.1、固体废物环境影响预测与评价 本项目营运期的固体废物主要为废尼龙布以及生活垃圾。固体废物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则。本项目固体废物利用处置方式见表7-1。 表7-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 产生工序 属性 废物 代码 产生量 (t/a) 利用处 置方式 利用处置 单位 1 废尼龙布 制袋工序 一般固 体废物 99 0.1 外售综合处理 废品回收站 2 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 1.5 定期清运 当地环卫部门 本项目无危险废物产生，各类固废均妥善处置，故对周围环境影响较小。 4、噪声 本项目噪声源主要为搅拌机、分切机、裁床、灌装机、封口机、空压机等生产辅助设备运行时产生噪声，噪声源强≤95dB(A)。采取措施为各类设施在车间内合理布局，设置于建筑物内，再考虑到建筑物隔声和距离衰减，并对部分高噪声设施采取相应的隔声措施，厂界噪声可达标排放。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 江阴市申港工业园区污水处理有限公司 | GB18918-2002表1一级A标准，2021年1月1日起执行DB32/1072-2018表2标准 |
|  | 生产废水 | COD SS |  |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 制袋工序 | 废尼龙布 | 收集外售 | 综合利用或 妥善处置，不排放 |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 搅拌机、分切机、裁床、灌装机、封口机、空压机等生产辅助设备运行时产生噪声，噪声源强≤95dB(A) | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |
| 建设项目“三同时”验收和排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资100万元，其中环保投资为3万元，占总投资的3%，具体建设项目“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别 环保设 施名称 设计 规模 数量 环保投资 (万元) 效果 噪声 隔声措施 隔声量≥25dB(A) - 2 厂界噪声达标，新增 固废 一般固废堆场 20m2 - 1 分类收集，不排放 排污口设置 雨水排放口 30t/h - / 利用租用地现有，规范化设置 废水接管口 20t/h - / 排水管网 雨污分流管网 - - / 利用租用地现有 合计 - - - 3 - 2、排污口规范化设置 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：厂内排水实行“雨污分流”、“清污分流”制，雨水和清下水由雨水管网排入所在地雨水管网，利用租用厂房现有一个雨水排放口和一个污水接管口，不设置废水排放口。 固废：固体废物堆放和贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定要求设置。 噪声：对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 |

九、结论与建议

一、项目概况 无锡西尔德医疗器械有限公司成立于2019年11月25日，主要从事医疗用品的生产加工。企业租用江阴市安利维纺织新材料有限公司位于江阴市临港经济开发区亚包大道129号的厂房1357.8平方米，购置相关设备，项目建成后可形成年产50万只冷敷袋的生产能力。 二、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属非禁止类项目，且已经由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具项目备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 三、选址合理性和规划相符性 本项目废水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，因此符合临港经济开发区环保规划。本项目建设地位于江阴市临港经济开发区亚包大道129号，用地性质属于工业用地，符合用地规划。综上所述，本项目建设符合相关规划。 四、环境质量现状 据2018年度江阴市环境状况公报中环境空气质量现状监测结果可知：该地区SO2达到GB3095-2012中二级标准，PM10超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据江阴市环境监测站对新沟河进行现状监测，新沟河新沟闸断面监测结果显示该监测断面氨氮以及高锰酸钾指数不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。临港经济开发区已出具大气及地表水整治方案。项目建设地区域环境噪声达到了《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准要求。 五、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： 废气：本项目无废气产生 废水：本项目生产废水产生量为32t/a，生活废水排放量为240t/a，接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标（GB18918-2002）表1一级A标后，尾水排入新沟河。 （3）固废：本项目固体废物产生量共计1.6t/a。其中废尼龙布收集外售，生活垃圾

由环卫部门统一集中收集后处置，固废经综合利用或处置后均不外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为搅拌机、分切机、裁床、灌装机、封口机、空压机等生产辅助设备运行时产生噪声，噪声源强≤95dB(A)。噪声源经采取车间内合理布局，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 六、环境影响分析 （1）废气：本项目无废气产生 （2）地表水：本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.0134t/a、0.0027t/a、0.0012t/a、0.0001t/a、0.0036t/a。根据该污水处理厂水环境影响预测结果，该污水处理公司处理尾水在正常达标排放的前提下，对受纳水体新沟河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 （3）固废：本项目固废均妥善处置或综合利用，无固废排放，因此对周围环境无影响。 （4）噪声：本项目厂界噪声可达标，距生产车间最近敏感目标为西方55m处的居民住宅，根据噪声预测，敏感目标处噪声可达二级标准。故本项目噪声对周围环境影响较小。 七、清洁生产措施 本项目生产过程中污染物产生及排放较少，故对周围环境影响较小，生产过程中产生的废尼龙布收集后外售综合利用，不排放，实现固体废物资源化，符合清洁生产原则。 八、总量控制 本项目生产废水产生量为32t/a，生活污水接管量为240/a，COD、SS、氨氮、 TP、TN接管量分别为0.1084t/a、0.0798t/a、0.0072t/a、0.0010t/a、0.0168t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0134t/a、0.0027t/a、0.0012t/a、0.0001t/a、0.0036t/a。水污染物总量控制因子排放指标通过临港经济开发区控源截污平衡，特征因子SS作为企业日常考核指标。固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。

综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；噪声采取相应防治措施后可达标排放，对周围环境的影响较小；废水总量指标可在临港经济开发区控源截污内平衡，符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 厂界周围300米土地利用现状 附图4 项目建设地卫星图片 附图5 污水管网图 附图6 临港经济开发区控制性详规图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

# 年产50万只冷敷袋新建项目

水、CMC、甘油

搅拌

灌装

封口

制袋

复合尼龙布

成品

布边角料

噪声

噪声

噪声

噪声

清洗水

电加热

投料

生活用水

损耗：0.2

0.8

接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理

新鲜水

1

清洗用水

0.07

调配用水

用于生产

残留：0.04

0.76

1.0667

0.07

0.91

1.87

净水制备

损耗：0.2667

注：      项目建设地

项目建设地Google earth(谷歌地球)卫星图片