# 建设项目环境影响报告表

项目名称:       年加工2500立方米木龙骨新建项目

建设单位(盖章):    江阴市长泾福顺包装材料有限公司

# 编制日期: 2020年3月

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

# 表1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工2500立方米木龙骨新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市长泾福顺包装材料有限公司 |
| 法定代表人 | 应** | 联系人 | 应** |
| 通讯地址 | 江阴市长泾镇南国村赵家宕12号 |
| 联系电话 | 1338228**** | 传 真 | / | 邮政编码 | 214400 |
| 建设地点 | 江阴市长泾镇南国村赵家宕12号 |
| 立项审批部门 | 江阴市长泾镇人民政府 | 批准文号 | 江阴长泾备[2019]123号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 木制制品制造 （C203） |
| 占地面积 （平方米） | 1300 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资（万元） | 20 | 其中：环保 投资(万元) | 5 | 环保投资占总投资比例 | 25% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2020年7月 |
| 原辅材料主要设施规格、数量： 主要设施规格及数量情况详见“工程内容及规模” |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 300 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 14.4万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为240t/a，经化粪池预处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，达标后最终排入张家港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况: 无 |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江阴市长泾福顺包装材料有限公司成立于2019年11月，由于公司发展，现拟租用周建洪闲置厂房1300平方米，购置梳齿榫开榫机、砂光机、多比锯等设备共10台套，从事木龙骨的生产。项目建成后，年产木龙骨2500立方米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行），本项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业24锯材、木片加工、木制品制造”中“其他”，应该编制环境影响报告表。 江阴市长泾福顺包装材料有限公司委托环评对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目实施和管理提供参考依据。 2、工程内容及规模 本项目利用闲置标准厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表1-1，公用和辅助工程见表1-2。 表1-1 项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计生产能力 年运行时数 1 生产车间 木龙骨 2500m3/年 2400小时 表1-2 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 生产车间 建筑面积800m2 / 辅助工程 办公区 建筑面积50m2 / 贮运工程 原料仓库 250 m2 室内，位于租赁厂房内 成品仓库 200 m2 室内，位于租赁厂房内 公用工程 给水 DN100 由租赁方自来水管网提供 排水 雨水管网 DN200 直接排入雨水管网，利用租赁方现有 污水管网 DN200 经化粪池预处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理。 供电 630 KVA 现有变压器，利用出租方现有 环保工程 废水处理 化粪池 15m3 达标排放，利用出租方现有 废气处理 布袋除尘装置+15米高 排气筒（DA001） 1500m3/h 新增1套，捕集率90%，净化率95% 活性炭吸附装置+15米高 排气筒（DA002） 3000m3/h 新增1套，捕集率90%，净化率90% 噪声治理（隔声量） ≥25dB(A) 厂界达标排放 固废处置 一般固废堆场 20 m2 综合利用或处置，不排放，本次新增 危险固废暂存区 10 m2 规范化收集，不排放，本次新增 3、主要原辅材料及理化性质 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 主要原辅料消耗表 类别 名称 状态 年耗量 规格 来源及运输 原料 木材 固体 2510 m³ /a 库存 国内，汽运 白乳胶 / 0.2t/a 桶装，库存 国内，汽运 活性炭（煤质颗粒状） 固体 0.062t/a 库存 国内，汽运 砂带 固体 0.05t/a 库存 国内，汽运 本项目主要原辅材料理化性质及毒理毒性见表1-4。 表1-4 主要原辅材料理化性质和毒理毒性 名称 分子式 危规号 理化特性 燃烧爆炸性 毒理毒性 白乳胶 - - 聚醋酸乙烯胶粘剂，主要为聚醋酸乙烯酯、水，以及其它多种助剂。常温固化、固化较快、粘接强度高。 不燃 无毒 4、主要生产设备 表1-5 建设项目主要设备清单 类型 名称 规格及型号 数量（台/套） 产地 生 产 设 备 梳齿榫开榫机 / 2 国产 自动接木机 / 2 国产 砂光机 / 1 国产 多片锯 / 1 国产 包装机 / 2 国产 辅助设备 叉车 / 1 国产 空压机 / 1 国产 合计 / / 10 / 4、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目拟建地位于江阴市长泾镇南国村赵家宕12号，建设项目地理位置具体见附图1。 厂区平面布置：整个厂分为南北两个车间，北侧车间为生产车间，南侧车间为原料及成品仓库和办公区，整个厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：本项目位于江阴市长泾镇南国村赵家宕12号，东侧为长庆纺织，南侧、西侧均为企业厂房，北侧为江阴市长泾伟杰倒筒厂。建设项目厂界周围300米土地利用现状见附图3，300米卫星图见附图4。 5、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行昼间“一班”8小时工作制度，工作时间为8:00~17:00，中间休息1小时；年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员10人。 6、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目。且已由江阴市长泾镇人民政府出具备案通知书，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 7、太湖流域管理条例相符性 根据《太湖流域管理条例（2018）》第四十三条规定一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染水体的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造田；（八）违法开山采石或者破坏林木、制备、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 项目地处太湖流域三级保护区，不属于条例中所列新、改、扩项目，且项目无氮磷废水产生，生活污水接管至江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，因此符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定。 8、与环境规划和用地规划相容性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴市长泾镇南国村赵家宕12号，用地性质为非工业用地，租用闲置厂房进行建设，符合江阴市《市工业集中区以外利用闲置厂房等建设工业类项目的暂行办法》中相关条件。 本项目符合澄政发【2017】13号《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》中区外技改投资准入条件（一）准入范围：投资项目所在区域道路、水电气热和污水处理、市政消防水源管网等基础配套设施比较完善；（二）准入对象：涉及新建、改建、扩建厂房和辅助用房的投资项目，企业必须持有产权明晰、无权属纠纷的工业土地使用权证；（三）准入项目：项目符合我市产业发展导向和国家《产业结构调整指导目录》或《外商投资产业指导目录》鼓励类、允许类，项目与最近敏感点的环境防护间距能满足国家法律法规的要求。故本项目建设符合当地规划要求。 （2）环境保护规划相符性 建设地污水管网已接通，本项目生活污水拟接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合长泾镇环保规划。 9、生态保护红线相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》按照“保护优先、合理布局、控管结合、分级保护、相对稳定”的原则，在全省共划定15类（自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区）生态红线区域，总面积24103.49km2。其中，陆域生态红线区域总面积22839.58km2，占全省国土面积的22.23%；海域生态红线区域面积1263.91km2。 生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目未直接涉及一级管控区和二级管控区，同时，本项目主要从事木材加工生产，根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本工程距离最近的马镇河流重要湿地（二级管控区）4.2公里，故不涉及一级管控区和二级管控区。因此，本项目用地符合《江苏省生态红线区域保护规划》。不属于《江苏省生态红线区域保护规划》中禁止和限制行为，因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》。 10、《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 本项目与《江阴市“两减六治三提升”专项行动实施方案》中相关规定对照分析情况见下表。 由上表可知，本项目的建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》要求。 11、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 本项目从事木龙骨的生产，在接木环节会产生挥发性有机物（VOCs），本项目配置一套高效“二级活性炭吸附装置”装置，有机废气收集率达90%，能有效处理接木环节产生的VOCs，使其排放量大大减少。综上所述，本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中相关要求。 12、与苏环办[2014]128号文件“关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知”相符性分析 本项目从事木龙骨的生产，生产过程中有挥发性有机物产生。本项目有机废气产生浓度较低，无回收价值，根据废气产生特点，本项目在自动接木机上方设置吸风罩，废气经风机合并后引入一套“活性炭吸附装置”，废气处理装置处理效率高，有机废气收集率达90%，能有效处理接木环节产生的VOCs。综上所述，本项目的建设符合苏环办[2014]128号文件中相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用周建洪闲置厂房进行建设，该厂房原为仓库，主要用于存放建材，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，该厂房不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 目前项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水可通过污水接管口接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理。 |

# 表2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市长泾镇行政区域地处苏南太湖平原北侧，地形平坦宽广，平均海拔在3～5米之间，坡度在3％以下。地貌属于长江三角洲平原的陆屿部分，有断续起伏的低丘陵围绕。土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有机质含量达2-4%，含氮0.15-0.20%，供肥和保肥性好，酸碱度为中性，地耐力为8-10t/m2。 该区域地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。该区域地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2、气候、气象 该区域属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 根据多年资料，该区域主导风向为EN，年平均风速2.7m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3、水文 该区域河流密布，水域总面积为4995.98亩，其中较大的河流有境北的张家港，境东的东清河，由纵贯中部的长泾河与汤村港相连接。 张家港河：为江阴东部水系的干河，长约19km，北起长江，经张家港市、江阴市入常熟市，衔接福山塘，是江阴东部主要通江引排河道，其主要功能为工业和农业用水，通航等级为五级。 长泾河：为长泾镇的主要河流，呈西北――西南方向贯穿镇域，北接张家港，南连东清河，年平均水位2.7～3.3米，最低水位2.4米，常年主导流向为东，属六级航道。 东清河：东清河位于顾山、长泾两镇境内，与张家港河相连，并与太湖水系相通，全长约10公里，为省级河道。 4、植被、生物多样性 该区域自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高。人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。 该区域水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 长泾镇北依长江，南临太湖，古名“东舜城”，是吴文化的发祥地之一，也是中国著名电影表演艺术家上官云珠和著名化学家、催化学科奠基人之一张大煜的故乡；该镇地处江阴市东南，东与顾山镇毗邻，南与无锡市锡山区接壤，西与祝塘镇交界，北连华士、新桥两镇，区域面积54平方公里，下辖12个行政村，有户籍人口55859人，少数民族14个102人，外来暂住人口42321人。 2、经济建设 长泾镇全年完成地区生产总值50.4亿元，工商业开票销售收入131.5亿元，全口径财政收入4.56亿元，一般预算收入2.09亿元。农业基础不断巩固，发展生态高效农业，积极推广农林科技，加强水利农机建设，扩大农村合作组织，提高农业生产效益，完成农业总产值2.92亿元，主要农产品产量完成良好，创建无锡市农业机械化镇通过考核验收。工业经济平稳运行，全镇完成工业开票销售收入89.29亿元，工业总产值107.92亿元，项目投入质态提升，工业重点投资项目20项，总投资12亿元。该镇创建无锡市农业机械化镇通过考核验收，工业经济平稳运行。 3、交通 长泾镇区离华西高速公路道口仅8分钟，至江阴港口只需30分钟，至无锡硕放机场只需25分钟，至上海浦东国际机场约2小时。公路主要为暨南大道、云顾路，东西向与周边城市连接，向东可以到达张家港，交通便捷。 4、土地利用现状及规划 长泾镇规划建设用地主要包含居住、工业、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 5、工业集中区规划及区域功能定位 江阴市长泾镇工业集中区总体规划面积12.98平方公里，由北区、西区、南区三大区域连接而成。产业定位主要为纺织、服装、机械制造（不含电镀、表面处理）、镀铝管件管材、电子（不含电镀、表面处理）、建材等轻工行业。 北区：规划面积4.89平方公里，东起南国路，西至长泾河，南起云顾公路，北至吕家浜、花园西路、后巷浜一线，以纺织、服装为主，兼以发展机械制造行业。规划兴源路以北、吕家浜以南、花园路以东、南国路以西，为棉毛纺织区；规划云顾路以东、兴源路以南、花园路以东、南国路以西，保留现状印染企业，发展服装纺织、机械制造等轻工行业。 西区：规划面积3.07平方公里，东起长泾河，西至华士界，南起长坟河，北至吕家浜，主要发展高新技术如电子行业，兼以发展纺织、服装行业。规划吕家浜以南、华士界以东、长泾河以西、云顾公路以北，主要发展高新技术如电子行业；长坟河以北、云顾公路以南发展纺织、服装行业。 南区：规划面积5.02平方公里，东起范庄路，西至长河路以西150米，南起范钱路以南300米，北至长坟河。规划保留范钱路南北现状进驻企业的基础上主要发展继续、塑料管件管材、建材等无污染的轻工行业。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 长泾镇现有3个污水处理厂，分别为江阴市长泾综合污水处理有限公司、江阴市花园污水处理有限公司和江阴市澄东综合污水处理有限公司。本项目污水在江阴市长泾综合污水处理有限公司接管范围内。 江阴市长泾综合污水处理有限公司位于江阴市长泾镇工业集中区开元路8号，设计污水处理能力为3.5万t/d，该污水厂处理出水达到DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入张家港河。 （2）区域集中供热情况 长泾镇有2家热电厂，分别为江阴市升辉热能有限公司和江阴市康顺热电有限公司。 目前江阴市升辉热能有限公司供热能力约150t/h，江阴市康顺热电有限公司供热能力约118t/h，供热范围为长泾镇区域。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，规划将在澄东南片区新建一座燃气热电厂，直接替代凯诺科技股份有限公司、江阴市升辉热能有限公司、江阴市康顺热电有限公司、江阴民达热电有限公司、江阴华美热电有限公司和江苏阳光璜塘热电有限公司6家燃煤热电厂，间接整合替代泰富兴澄特殊钢有限公司热电厂、澄星实业集团有限公司热电厂、江阴滨江热电有限公司、江苏阳光云亭热电有限公司、江苏华西村股份有限公司热电厂、江阴华强特钢铸锻热电有限公司和江阴市三房巷热电厂7家燃煤热电厂。该燃气热电厂预计铺设蒸汽管网约45公里，主要供热范围为澄东南片区及澄南片区，建成后预计供热能力将达到700t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求。 二、教育、文化 长泾镇现有中小学校5所，中小学校在校生7335人。长泾镇为了做强教育事业，同时在高考、中考取得好成绩，完善了长泾二中东校门、钟楼等设施环境，在第28个教师节表彰了“十佳尊师重教先进企业”“十佳名教师”“十佳优秀班主任”“十佳教学新秀”“十佳优秀教育团队”。 三、文物保护 长泾镇有江阴蚕种场1处江苏省级文物保护单位及夏氏贞节牌坊、廉珉轩、张大烈故居、上官云珠故居、梁武堰、董庄桥等6处江阴市级文物保护单位，无国家级文物保护单位。

# 表3 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气 根据《2018年度江阴市环境状况公报》，2018年城区空气质量优良天数260天，空气优良率为71.2%，首要污染物为PM2.5。SO2年均浓度为15µg/m3，达到二级标准；NO2年均浓度为43µg/m3，超标7.5%；PM10年均浓度为81µg/m3，超标15.7%；PM2.5年均浓度为51.8µg/m3，超标48.0%；CO日均浓度范围为0.405～2.260mg/m3，达标率100%；O3日最大8小时平均浓度范围为5～342µg/m3，达标率86.8%。同时，根据江阴市环境监测站周庄空气自动站2018年监测数据，该地区空气中SO2年平均浓度达标，NO2和PM10年平均浓度超标。 2018年，六个乡镇（街道）站点环境空气中SO2年均浓度达标，长泾、青阳2个站点NO2达标；申港、周庄、月城、石庄4个站点NO2分别超标16.9%、13.6%、7.1%、17.3%；长泾站点PM10年均浓度达标，申港、青阳、周庄、月城、石庄5个站点分别超标7.0%、4.3%、15.0%、7.25、10.7%；长泾、申港、青阳、周庄、月城、石庄六个站点PM2.5分别超标34.55%、61.3%、35.0%、48.0%、44.5%、54.5%；CO日均浓度均达标；O3日最大8小时平均浓度超标率分别为14.5%、11.0%、8.2%、9.3%、12.7%、11.8%。 根据江阴市监测站提供数据，本项目引用长泾空气自动监测站的环境空气质量现状监测数据，监测结果显示该点位PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。该地区环境空气质量监测数据统计见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据 监测点 年份 月份 平均浓度 SO2 NO2 PM10 长泾空气 自动站 2018年 1月 18 58 118 2月 16 42 99 3月 14 47 83 4月 13 48 105 5月 13 42 79 6月 11 36 58 7月 10 24 44 8月 10 16 37 9月 10 29 58 10月 10 40 81 11月 7 45 94 12月 7 51 88 年平均 12 40 79 GB2095-2012表1中二级标准（年平均） 60 40 70 针对该地区环境空气质量现状，江阴市长泾镇人民政府进行《长泾镇大气污染专项整治方案》，具体见附件。 2、地表水 根据2018年度江阴市环境状况公报显示，2018年江阴市地表水水质总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷。35个重点监测断面中：Ⅱ类水质断面:3个，占8.6%；Ⅲ类水质断面15个，占42.9%；与2017年相比，Ⅱ~Ⅲ类断面比例上升28.7个百分点；Ⅳ类水质断面8个，占22.9%；与2017年相比，Ⅳ类断面比例下降45.7个百分点；Ⅴ类水质断面3个，占8.6%。与2017年Ⅴ类断面比例持平；劣Ⅴ类水质断面6个，占17.1%，与2017年相比，劣Ⅴ类断面比例上升17.1个百分点。 项目所在地纳污河流为张家港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，张家港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。江阴市环境监测站对张家港河进行现状监测，夏甸桥断面监测结果显示该监测断面氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。该地区地表水现状监测数据统计见表3-2。 表3-2 地表水现状监数据 监测点位 监测时间月份 监测结果（mg/L） 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 张家港河夏甸桥断面 2018-01-02 3.2 0.950 0.116 | 2018-03-01 2.9 1.14 0.109 2018-05-02 4.7 0.551 0.103 2018-07-02 2.4 1.66 0.198 2018-09-03 4.7 0.478 0.115 2018-11-01 4.4 0.416 0.068 标准值（mg/L） ≤10 ≤1.5 ≤0.3 由上表可知，张家港河夏甸桥断面氨氮出现超标现象。为进一步提升该地区水环境质量，目前长泾镇已经制定河道整治方案。 3、环境噪声 江阴市长泾福顺包装材料有限公司委托江苏国泰环境监测有限公司对项目所在地拟建厂界进行噪声监测，监测时间2020年3月21日，根据现状厂界监测，项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，根据监测数据，环境噪声监测数据见表3-3。 表3-3 环境噪声质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测区域 功能类别 监测结果 项目 厂界 2类 监测 点位 2019.1.15-16 昼间 夜间 N1 52.3 43.7 N2 54.9 47. N4 53.4 45.5 N3 52.1 | 44.4 标准限值 60 50 由上表数据可知，项目建设地的噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于江阴市长泾镇南国村赵家宕12号，以建设项目厂址为中心（即原点0，0）项目边界邻近周围300m范围内的环境保护目标详见表3-4。 表3-4 环境空气保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对距离/m X Y 1 石家浜 -75 140 居住区 居民，40户 二类区 西北 160 2 范家角 245 0 居住区 居民，50户 二类区 东 245 3 钱家宕 -80 -250 居住区 居民，35户 二类区 东南 280 本项目生活污水最终排放河体为张家港河，为项目水环境保护目标，见表3-5，周边200米范围内的声环境保护目标以及最近的生态环境保护目标见表3-6。 表3-5 水环境保护目标 保护 对象 保护内容 相对厂界m 相对排放口m 与本项目的水利联系 距离 坐标 高差 距离 坐标 X Y X Y 张家 港河 水质 4800 0 4800 0 5000 0 5000 有，纳污 水体 表3-6 本项目周边主要环境保护目标 环境要素 环境保护 目标 距建设项目厂界 环境功能 方位 距离(m) 规模（户/人） 声环境 石家浜 西北 160 40/140 GB3096-2008表1中 2类 生态环境 马镇河流重要湿地 西南 4200 65.2636km2，暨南大道往南至江阴市边界，二级管控区 二级管控区 |
| --- | --- | --- |

# 表4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；VOCS参照执行GB/T18883-2002《室内空气质量标准》表1中规定TVOC标准值，即TVOC8小时均值≤0.60mg/m3。具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 执行标准 污染物指标 最高容许浓度μg/m3（标注除外） 最大一次允许浓度μg/m3 8小时平均 小时平均 8小时平均 24小时平均 小时平均 GB3095-2012《环境空气质量标准》 SO2 500 / 150 60 / NO2 200 / 80 40 / PM10 / / 150 70 / CO 10mg/m3 / 4mg/m3 / / O3 200 160 / / / PM2.5 / / 75 35 / 参照执行GB/T18883-2002《室内空气质量标准》 TVOC / 600 / / / 2、地表水 本项目废水接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，最终纳污水体为张家港河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年9月），张家港河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，标准限值具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 张家港河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类 pH / 6~9 COD mg/L 30 高锰酸盐指数 10 氨氮 1.5 TP 0.3 3、区域环境噪声 根据噪声功能区划，项目建设地所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 项目 昼间（6:00-22:00） 夜间（22:00-6:00） 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应排放标准；VOCs参照执行DB12/524-2014《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2、表5标准。厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1中特别排放限值。具体见表4-4、4-5。 表4-4 建设项目大气污染物排放浓度限值 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控 浓度限值 排气筒（m） 二级 （mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 1.0 VOCs 60 15 1.5 2.0 表4-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均 浓度值 在厂房外设置监控点 20 | 监控点处任意一次 浓度值 2、废水 本项目生活污水接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入张家港河。具体见表4-6。 表4-6 污水接管标准和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲） 序号 项目 废水接管标准 | 污水处理厂尾水排放标准 近期-2020年12月31日 2021年1月1日起 1 pH 6～9 6～9 6～9 2 COD ≤500 ≤50 ≤50 3 SS ≤400 ≤10 ≤10 4 氨氮 ≤45 ≤5（8） ≤4（6） 6 总磷 ≤8 ≤0.5 ≤0.5 3、厂界噪声 厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，即昼间（6：00-22：00）≤60dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤50dB(A)。 4、固废暂存点执行标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：颗粒物、VOCs 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP，特征因子为SS； 固废：总量控制因子为各类固废 建设项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 总量控制因子 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议申请量 废水 水量 240 240 0 240 240 COD 0.096 0.096 0.084 0.012 0.012 SS 0.072 0.072 0.070 0.002 0.002 氨氮 0.007 0.007 0.006 0.001 0.001 TP 0.001 0.001 0.0009 0.0001 0.0001 废气 颗粒物 0.8 - 0.684 0.116 0.116 VOCs 0.019 - 0.0154 0.0036 0.0036 固废 一般固废 5.05 - 5.05 0 0 危险固废 0.082 - 0.082 0 0 生活垃圾 1.5 - 1.5 0 0 本项目废水为生活污水，接管量为240t/a，总量控制因子为COD、氨氮、TP，排放总量分别为0.012t/a、0.001t/a、0.0001t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量通过长泾源截污平衡，特征因子SS排放总量为0.002t/a，作为该企业考核指标。 本项目大气污染物颗粒物及VOCs排放总量分别为0.116t/a、0.0036t/a，可在长泾镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

# 表5 建设项目工程分析

一、施工期： 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要为现有厂房及办公布局调整，生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，对周围环境影响不明显。 二、营运期 1、木龙骨生产工艺流程 本项目主要从事木龙骨的生产。具体生产工艺流程及产污环节如下见图5-1。（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 二、其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1），收集滤尘（S7）、废活性炭（S8）、废胶水桶（S9）及厂区生活垃圾（S10）。 五、清洁生产 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》等，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江阴市长泾镇人民政府出具项目备案通知书，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 本项目清洁生产主要体现在以下几方面： （1）原辅料和产品 本项目的主要原料均为无毒无害物质，满足清洁生产要求。 （2）工艺与设备 本项目生产工艺为成熟工艺，设备先进。 （3）固废处置 本项目一般固废废木材、木屑、废砂带等经收集后均综合利用，体现资源化、无害化原则。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为开榫、锯断、砂光环节产生的粉尘（颗粒物）及接木环节产生的有机废气（以VOCs计）。 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中2011锯材加工业产排污系数表，颗粒物产污系数按每立方米原料产生0.321kg计，项目原料按2500m3/a计，则开榫、锯断、砂光环节颗粒物产生量共计为0.8t/a。建设单位根据废气产生特点，拟在各生产设备上方设置吸风罩，产生的颗粒物经风机引入一套布袋除尘装置处理后合并通过1根15米高的排气筒（DA001）排放，风机风量为1500m3/h，每天运行按8小时计，捕集效率按90%计，除尘效率按95%计，未捕集废气颗粒物在车间内呈无组织排放。经处理后，颗粒物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 建设单位根据废气产生特点，拟在自动接木机上方设置吸风罩，通过风机将废气引入一套“二级活性炭吸附“装置净化处理后通过一根15米高的排气筒（DA002）排放。风机风量设置为3000m3/h，每天运行按8小时计，废气捕集率90%，净化效率达90%以上，未捕集废气VOCs在车间内呈无组织排放。经处理后VOCs可达DB12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2、表5标准。同时加强生产管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度，物料储存于密闭的容器中，在未取用的状态下加盖、封口，保持密闭，盛装物料的容器存放在设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地内，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的无组织排放控制要求，厂区内无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 “活性炭吸附”是处理有机废气、臭气效果极佳的净化方式，使有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固的吸附在活性炭表面或空隙中。本项目活性炭为煤质颗粒状，内部孔隙结构发达，与有机废气接触面积大，吸附性及净化率极佳，净化效率可达90%以上，使废气达标排放。 本项目有组织、无组织排放废气产生及排放情况分别见表5-2、表5-3。 表5-2 有组织排放废气产生及排放情况 污染源名称 排气量 (万m3/a) 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率(%) 排放状况 排放高度（m） 排放 方式 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量(t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量(t/a) 开榫、锯断、砂光 360 颗粒物 200 0.3 0.72 布袋除尘 95 10 0.015 0.036 15 DA001 接木 720 VOCs 2.36 0.007 0.017 活性炭吸附 90 0.236 0.001 0.0017 15 DA002 表5-3 本项目生产车间无组织工艺废气产生和排放情况 污染源位置 污染物名称 排放量 面源面积 面源高度 开榫、锯断、砂光 颗粒物 0.08t/a 800m2 6m 接木 VOCs 0.0019t/a 800m2 2、废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为240t/a。建设单位根据废水水质产生特点及长泾镇环保规划，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入张家港河，其中水污染物COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为0.012t/a、0.002t/a、0.0012t/a、0.0001t/a。 3、固体废物 根据工程分析，本项目营运期固废主要是一般固废废木材、木屑、废砂带、收集滤尘；危险固废废活性炭、废胶水桶及职工生活活动产生的生活垃圾。 建设项目副产物产生情况详见表5-4。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序 号 副产物 名称 产生工序 形态 主要 成分 预测产生 量（t/a） 种类判 固体 废物 副产品 判断 依据 1 废木材 开榫、锯断 固 木材 3 √ / 固体废物鉴别导则 2 木屑 开榫、锯断、砂光 固 木材 1.32 √ / 3 废砂带 砂光 固 / 0.05 √ / 4 收集滤尘 废气处理 固 木材 0.68 √ / 5 废活性炭 废气处理 固 废活性炭 0.077 √ / 6 废胶水桶 接木 固 塑料 0.005 √ / 7 生活垃圾 / 固 / 1.5 √ / 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况详见表5-5。 表5-5 运营期固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物 类别 废物代码 估算产生量（t/a） 1 废木材 一般工业固废 开榫、锯断 固 木材 - - 80 - 3 2 木屑 开榫、锯断、砂光 固 木材 - - 99 - 1.32 3 废砂带 砂光 固 木材 - - 99 - 0.05 4 收集滤尘 废气处理 固 木材 - - 80 - 0.68 5 废活性炭 危险 废物 废气处理 固 含有机废气活性炭 - 《国家危险废物名录》（2016） T HW49 900-041-49 0.077 6 废胶水桶 接木 固 塑料 T HW49 900-041-49 0.005 7 生活垃圾 生产活动 固 生活 垃圾 - - 99 - 1.5 工程分析中危险废物收集、贮存、运输、利用、处置境采取的污染防治措施等相关情况详见表5-6。 表5-6 危险废物汇总表 序号 废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 0.077 废气处理 固 活性炭 有机废气 15天 T 危险废物由专门容器进行分类收集贮存于10m2的危险废物堆场内 2 废胶水桶 HW49 900-041-49 0.005 接木 固 塑料 有机溶剂 3月 T 4、噪声 本项目噪声源主要为梳齿榫开榫机、自动接木机、砂光机、多片锯、包装机等生产设备及风机、空压机等辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。本项目噪声源强及采取的治理措施见表5-7。 表5-7 噪声产生源强 序号 设备名称 数量 单台声压级 dB（A） 离厂界距离（米） 东 南 西 北 1 梳齿榫开榫机 2 82 15 20 35 15 2 自动接木机 2 78 18 17 32 18 3 砂光机 1 80 23 15 27 20 4 多片锯 1 82 20 17 30 18 5 包装机 2 65 15 16 18 15 6 风机 2 85 24 15 26 20 7 空压机 1 85 21 15 29 20

# 表6 主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 开榫、锯断、砂光 | 颗粒物 | 200 | 0.72 | 10 | 0.036 | DA001 |
|  | 接木 | VOCs | 2.36 | 0.017 | 0.236 | 0.002 | DA002 |
|  | 开榫、锯断、砂光 | 颗粒物 | / | 0.08 | / | 0.08 | 无组织排放 |
|  | 接木 | VOCs | / | 0.019 | / | 0.019 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 240 | 400 | 0.096 | 50 | 0.012 | 接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理 |
|  |  | SS |  | 300 | 0.072 | 10 | 0.002 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.007 | 5 | 0.0012 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.001 | 0.5 | 0.0001 |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 （编号） | 污染 物名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 工业生产 | 一般工 业固废 | 5.05 | 0 | 5.05 | 0 | 综合利用 |
|  |  | 危险固废 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 有资质单位妥善处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 环卫部门 定期清运 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级dB(A) | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界（南）位置m | 噪声排放量dB(A) |
|  | 梳齿榫开榫机 | 85 | 生产车间 | 15 | 昼间≤60 夜间≤50 |
|  | 自动接木机 | 83 |  | 17 |  |
|  | 砂光机 | 83 |  | 15 |  |
|  | 多片锯 | 84 |  | 17 |  |
|  | 包装机 | 85 |  | 15 |  |
|  | 风机 | 88 |  | 15 |  |
|  | 空压机 | 83 |  | 15 |  |
| 其他 | / |
| 主要生态影响： |

# 表7 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用周建洪标准厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、废气 本项目开榫、锯断、砂光环节产生的颗粒物经风机引入布袋除尘装置净化处理后通过一根15米高的排气筒（DA001）排放，颗粒物有组织排放量为0.036t/a，无组织排放量为0.08 t/a。颗粒物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 本项目接木环节产生的VOCs经风机引入一套“二级活性炭吸附“装置净化处理后通过一根15米高的排气筒（DA002）排放，VOCs有组织排放量为0.0017t/a，无组织排放量为0.0019 t/a。VOCs可达DB12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2、表5标准。 有组织废气污染物的影响预测如下： （1）评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-1 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 表7-2 有组织与无组织最大落地浓度占标率 类别 污染源 污染物 最大落地浓度（ug/m3） 最大落地浓度占标率Pmax（%） 下风向最大浓度出现距离m 有组织 DA001 颗粒物 2.5032 0.556 14 DA002 VOCs 0.10271 0.017 51 无组织 生产 车间 颗粒物 69.608 0.155 25 VOCs 1.6459 0.274 25 由表7-2可见，项目大气污染物的最大占标率Pmax＜1%，因此对照HJ2.2-2018，本项目的大气评价等级定为三级。 （2）估算模式预测结果 ①预测参数 本项目有组织排放污染源参数见表7-3、7-4，无组织排放污染源参数见表7-5、7-6： 表7-3 有组织污染源参数表（颗粒物） 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气流速 烟气出口温度 年排放小时数 排放 工况 评价因子源强 X Y 颗粒物 单位 / m m m m m m/s ℃ h / Kg/h DA001 排气筒 -14 10 3 15 0.4 3.2 25 2400 正常 0.015 表7-4 有组织污染源参数表（VOCs） 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气流速 烟气出口温度 年排放小时数 排放 工况 评价因子源强 X Y VOCs 单位 / m m m m m m/s ℃ h / Kg/h DA002 排气筒 16 10 3 15 0.4 6.4 25 2400 正常 0.001 表7-5 无组织污染源参数表（颗粒物） 符号 名称 面源起 点坐标 面源 长度 面源 宽度 与正北 夹角 面源有效排放高度 年排放小时数 排放 工况 评价因子源强 颗粒物 单位 / X（m） Y（m） m m 0 m h m kg/h 数据 生产 车间 -14 10 40 20 23 6 2400 正常 0.0333 表7-6 无组织污染源参数表（VOCs） 符号 名称 面源起 点坐标 面源 长度 面源 宽度 与正北 夹角 面源有效排放高度 年排放小时数 排放 工况 评价因子源强 VOCs 单位 / X（m） Y（m） m m 0 m h m kg/h 数据 生产 车间 16 10 40 20 23 6 2400 正常 0.0008 ②预测结果 表7-7 大气污染物排放影响估算结果表（颗粒物） 距源中心下风向距离D（m） 有组织排放 无组织排放 颗粒物 颗粒物 下风向预测浓度C(ug/m3) 浓度占标率P（%） 下风向预测浓度C(ug/m3) 浓度占标率P（%） 50 1.8701 0.416 37.714 8.381 100 1.42 0.316 14.342 3.187 200 1.1377 0.253 5.4602 1.213 300 0.64632 0.144 3.1112 0.691 400 0.52562 0.117 2.0961 0.466 500 0.36963 0.082 1.5416 0.343 1000 0.15332 0.034 0.59557 0.132 1500 0.10341 0.023 0.34173 0.076 2000 0.06009 0.013 0.23052 0.051 2500 0.046613 0.010 0.16988 0.0380. 下风向最大浓度 2.5032 0.556 69.608 0.155 最大落地浓度距离(m) 14 25 表7-8 大气污染物排放影响估算结果表（VOCs） 距源中心下风向距离D（m） 有组织排放 无组织排放 VOCs VOCs 下风向预测浓度C(ug/m3) 浓度占标率P（%） 下风向预测浓度C(ug/m3) 浓度占标率P（%） 50 0.10241 0.017 0.89178 0.149 100 0.077762 0.013 0.33912 0.057 200 0.062301 0.010 0.12911 0.022 300 0.035394 0.0058 0.073566 0.012 400 0.028784 0.0048 0.049565 0.008 500 0.020242 0.0034 0.036452 0.006 1000 0.0083961 0.0014 0.014083 0.002 1500 0.0056632 0.0009 0.0080805 0.001 2000 0.0033461 0.0006 0.0054507 0.0009 2500 0.0025733 0.0004 0.004017 0.0007 下风向最大浓度 0.10271 0.017 1.6459 0.274 最大落地浓度距离(m) 51 25 根据表7-5，正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中DA001排气筒有组织排放的颗粒物最大落地浓度为2.5032ug/m3，最大落地浓度距离为14m；生产车间无组织排放的颗粒物最大落地浓度为69.608ug/m3，最大落地浓度距离为25m；DA002排气筒有组织排放的VOCs最大落地浓度为0.10271ug/m3，最大落地浓度距离为51m；生产车间无组织排放的VOCs最大落地浓度为1.6459ug/m3，最大落地浓度距离为25m。本项目最大占标率为0.556%<1%，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。 （3）无组织排放废气厂界达标分析 根据本次项目的工程特点，评价选取四周边界作为本次评价的预测点，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式进行影响预测， 各预测点浓度值见下表7-9、7-10。 表7-9 厂界浓度预测结果（颗粒物） 单位：mg/m3 污染源距厂界距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 标准值 30 10 10 10 -- 颗粒物 0.0001519 0.000102422 0.000102422 0.000102422 1.0 表7-10 厂界浓度预测结果（VOCs） 单位：mg/m3 污染源距厂界距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 标准值 10 10 30 10 -- VOCs 0.000181633 0.000181633 0.000269383 0.000181633 2.0 由上表可以看出，本项目无组织排放的颗粒物及VOCs对厂界浓度贡献值远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，因此本项目无组织排放的废气对周围大气环境影响较小。 大气环境保护距离计算 本报告采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的“大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.1）”测算。大气环境防护距离见表7-11。 表7-11 大气环境防护距离计算参数及结果 污染源 位置 污染物名称 污染物排放率（kg/h） 面源高度（m） 面源长度（m） 面源宽度（m） 小时评价标准（mg/m3） 计算结果 （m） 生产车间 颗粒物 0.0333 6 40 20 0.45 无超标点 VOCs 0.0008 6 40 20 0.6 无超标点 经预测，生产车间无组织排放颗粒物及VOCs计算结果为无超标点，故均不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm — 标准浓度限值，mg/m3； L — 工业企业所需卫生防护距离，m； γ— 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，γ=(S/π)0.5； A、B、C、D — 卫生防护距离计算系数； Qc — 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 江阴市年平均风速为2.9m/s，A、B、C、D参数的选取见下表。 表7-12 无组织卫生防护距离计算表 产生点 污染物 Qc Cm r A B C D L计 L 生产车间 颗粒物 0.0333 0.45 16 470 0.021 1.85 0.84 5.741 50 生产车间 VOCs 0.0008 0.6 16 470 0.021 1.85 0.84 0.048 50 经预测，本项目以生产车间为界需设置100米卫生防护距离，根据附图3可知，卫生防护距离范围内无敏感目标，故无组织排放的废气对周围环境影响较小。 无组织废气防治措施 本项目无组织排放废气包括集气罩未捕集（10%）工艺废气。未捕集的废气在车间内呈无组织排放。 同时，经过踏勘同行业企业，结合其验收监测数据，本项目所采取的环保处理措施合理可靠，能够达标排放。 为了减少废气无组织排放量的产生，本项目采用以下措施： （1）各生产工序应尽可能减少敞开式操作； （2）加强生产管理和设备维修，及时检修，减少和防止生产过程中的跑冒滴漏和事故性排放； （3）严格控制工艺温度条件，减少废气的产生量； （4）此外还应加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成对环境的污染； （5）在车间四壁安装排风设施，加强车间内通风 项目无组织排放的颗粒物及可以满足标准要求，故经实践证明，采用上述措施后，可有效地减少生产过程中无组织气体的排放，使污染物无组织的排放量降低到最低水平。 （6）建设项目大气环境影响评价自查表 2、地表水 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为240 t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷等，接管江阴市长泾综合污水处理有限公司处理，不直接排放，对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B，根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。 本项目废水污染物排放信息见表7-18。 表7-18 废水污染物排放信息表 序号号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（kg/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 400/50 0.32/0.04 0.096/0.012 SS 300/10 0.24/0.007 0.072/0.002 NH3-N 30/5 0.023/0.003 0.007/0.001 TP 4/0.5 0.003/0.0003 0.001/0.0001 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，接管江阴市长泾综合污水处理有限公司，对该污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合江阴市长泾综合污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。 3、固体废物 固体废物利用处置方式见表7-21。 表7-21 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生环节 属性 废物 代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废木材 开榫、锯断 一般固废 80 3 收集外售 / 2 木屑 开榫、锯断、砂光 99 1.32 / 3 废砂带 砂光 99 0.05 / 4 收集滤尘 废气处理 80 0.68 / 5 废活性炭 废气处理 危险废物 HW49 0.077 妥善处置 有资质单位处置 6 废胶水桶 接木 HW49 0.005 7 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 1.5 统一处置 环卫部门 3.1包装及贮存场所环境影响分析 公司已按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设一般固废堆场（20m2），具体如下： （1）厂区内设置了专门的固废堆放场地； （2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，堆场置于室内； （3）固废堆场地面均已硬化； （4）公司生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 本项目固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，各类固废均经采取了合理的综合利用和处置措施，不会对外环境造成二次污染，因此对周围环境基本无影响。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 4、噪声 本项目噪声源主要为梳齿榫开榫机、自动接木机、砂光机、多片锯、包装机等生产设备及风机、空压机等辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。对生产车间内的设备采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；经上述措施后可降噪25 dB(A)，削减后的噪声源强见表7-24。 表7-24 本项目主要噪声源源强 序号 噪声源 发生地点 源强噪声（dB(A)） 隔声量（dB(A)） 隔声削减后噪声 （dB(A)） 1 梳齿榫开榫机 生产车间 82 25 57 2 自动接木机 78 53 3 砂光机 80 55 4 多片锯 82 57 5 包装机 65 40 6 风机 85 60 7 空压机 85 60 依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009），根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的噪声预测模式： (1)整体声源模式 该预测模式为将室内噪声源等看作是一个声源，求得其声功率级Lw，然后计算声传播过程中各种因素造成的衰减量，再求得预测点P的噪声级Lp。整体声源和受声点的声功率级和受声点的噪声级可分别由如下公式求得： Lp=Lw-∑Ai Lw=Pi+10lg（2Sa+h）+0.5α+10lg 式中：Lw—整体声源的声功率级，dB； ∑Ai—声波传播过程中由于各种因素造成的总衰减量，dB； Pi—整体声源周界的声级评价值，dB； —测点连线总长，m； α—空气吸声系数； h—传声器高度，m； Sa—测量线所围成的面积，m2； Sp—厂房或车间的实际面积，m2； —测量线至厂房界的平均距离，m。 在＜＜条件下，Sa≈Sp≈S，α又很小，上式可简化为： Lw=Pi + 10lg（2S） (2)点声源的几何发散衰减模式 设已知参照点（距离声源r0）的声级为L（r0），则预测点（距离声源r）的声级L（r）用下式计算： 式中：L（r）、L（r0）—r、r0处点声源的声级，dB； r、r0—距点声源的距离，m。 对于声源声功率级LW为已知，并且声源有明显而规则指向的情况也可用下式计算： 式中：完全自由空间Q=1，半自由空间Q=2，1/4自由空间Q=4，1/8自由空间Q=8。 (3)室内声源衰减模式 式中：Loct1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw oct—某个声源的倍频带声功率级，dB； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数； Q—方向因子。 (4)噪声贡献值计算公式 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lai,在T时间内该声源工作时间为Ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： (A.1) 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； Ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等级声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； (5)预测结果 以厂区内各主要噪声设备作为噪声源，以厂界为预测点，预测在采取相应噪声防治措施后主要噪声设备对厂界的噪声影响值。根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中的要求：在进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，本项目工作时间为8小时，预测结果表明，项目设备均设置在车间内，合理布局，经过厂房围墙隔声和距离衰减等措施后，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中2类标准。 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），本项目为小型木器厂，且噪声源强低于90 dB(A)，无需设置噪声卫生防护距离。根据现场勘察，距离本项目厂界最近敏感点为西北方向160米石家浜居民住宅，距离较远，故本项目噪声对周围环境影响较小。

# 表8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 开榫、锯断、砂光 | 颗粒物 | 经布袋除尘装置处理后通过15米高排气筒排放 | 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准 |
|  | 接木 | VOCs | 经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放 | 达DB12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2、表5标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理 | 达GB18918-2002）表1中的一级A标准及DB32/1072-2018表2标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 废气处理 | 废木材 | 综合利用 | 综合利用，不排放 |
|  | 开榫、锯断 | 木屑 |  |  |
|  | 开榫、锯断、砂光 | 废砂带 |  |  |
|  | 砂光 | 收集滤尘 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 有资质单位妥善处置 |  |
|  | 废气处理 | 废胶水桶 |  |  |
|  | 职工生活 活动 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 梳齿榫开榫机、自动接木机、砂光机、多片锯、包装机等设施，噪声源强≤90dB(A) | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内 | 厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中2类标准 |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |
| 建设项目“三同时”验收一览表和排污口规范化设置 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资20万元，其中环保投资为5万元，占总投资额的25％，“三同时”验收一览表见下表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别 环保设施名称 设计规模 数量 环保投资 (万元) 效果 废气 布袋除尘装置 1500m3/h 1套 1 达标排放，新建 活性炭吸附装置 3000m3/h 1套 2 废水 化粪池 10m3 1个 — 简单生化处理，现有 噪声 隔声、消声 防治措施 降噪量 ≥25dB（A） ― 0 达标排放，新建 固废 一般工业固废堆场 20m2 1个 0.6 分类收集，新建 危废堆场 10m2 1个 0.4 分类收集，新建 排污口设置 雨水排口 — 1个 — 规范化设置，现有 废水接管口 — 1个 — 排气口 不低于15米 2个 1 新建 清污分流 管网建设 污水管道 DN200 1套 — 雨污分流，现有 雨水管道 DN200 1套 — 合 计 ― ― ― 5 ― 2、排污口规范化设置 排污口应根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：厂区排水体制按 “清污分流、雨污分流”制排水体系实施，利用厂区现有雨水排放口和废水接管口，不新增排污口，清下水通过雨水排放口排入区内雨水管网；废水接管口要设置明显环保图形标志牌，要具备采样、监测条件。 废气：废气处理设施设置两根高度不低于15米排气筒，并设置用于监测采样用的监测平台和采样孔。 固体废物：各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，一般固体废物、危险废物和生活垃圾不混放。本项目一般固废堆放场所采取防渗、防雨、防扬散等措施，危险废物堆放场所采取防渗、防火、防雨、防流失或者其他防止污染环境的措施，并在醒目处设置警示标志。本项目固体废物贮存场所均设置于室内，能够达到国家相关标准规定要求。 |

# 表9 结论与建议

结论 1、项目概况 江阴市长泾福顺包装材料有限公司成立于2019年11月，由于公司发展，现拟租用周建洪闲置厂房1300平方米，购置梳齿榫开榫机、砂光机、多比锯等设备共10台套，从事木龙骨的生产。项目建成后，年产木龙骨2500立方米。 2、选址合理性和规划相容性 本项目建设地位于江阴市长泾镇南国村赵家宕12号，符合江阴市《市工业集中区以外利用闲置厂房等建设工业类项目的暂行办法》中相关条件及澄政发【2017】13号《关于规范镇街工业集中区外工业企业技术改造投资的意见》中区外技改投资准入条件，因此符合江阴长泾镇总体规划以及用地规划要求。建设地污水管网已接通，本项目生活污水拟接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，故该项目的建设符合长泾镇环保规划。 3、产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属允许类项目，且已经江阴市长泾镇人民政府出具备案通知书（具体见附件），故符合国家和地方相关产业政策。 4、环境质量现状 根据江阴市监测站提供数据，本项目引用长泾空气自动监测站的环境空气质量现状监测数据，监测结果显示该点位PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。目前长泾镇已出具大气环境整治方案。根据江阴市环境监测站对张家港河进行现状监测，夏甸桥断面监测结果显示该监测断面氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。江阴市长泾镇人民政府进行《长泾镇河道环境综合整治实施方案》；根据江苏国泰环境监测有限公司噪声监测报告，拟建地环境噪声达《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准要求。 5、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物基本达标排放： （1）废气：本项目开榫、锯断、砂光环节产生的颗粒物经风机引入布袋除尘装置净化处理后通过一根15米高的排气筒（DA001）排放，颗粒物有组织排放量为0.036t/a，无组织排放量为0.08 t/a。颗粒物可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 本项目接木环节产生的VOCs经风机引入一套“二级活性炭吸附“装置净化处理后通过一根15米高的排气筒（DA002）排放，VOCs有组织排放量为0.0017t/a，无组织排放量为0.0019 t/a。VOCs可达DB12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2、表5标准。同时厂区内无组织排放挥发性有机物达《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值 （2）废水：本项目生活污水排放量为240t/a，经化粪池预处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入张家港河。 （3）固废：本项目固体废物产生量共计6.632t/a，其中废木材、木屑、废砂带、收集滤尘外售综合利用；危险废物废活性炭、废胶水桶委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。 （4）噪声：本项目噪声源主要为梳齿榫开榫机、自动接木机、砂光机、多片锯、包装机等设施，噪声源强≤90dB(A)。噪声源经车间内合理布局，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准。 6、环境影响分析 （1）废气：本项目有组织排放废气能达标排放且排放量较小，故对周围大气环境影响较小；本项目生产车间需设置100米卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民住宅，故无组织排放的废气对周围环境影响较小。 （2）地表水：本项目生活污水经化粪池预处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，达标后最终排入张家港河，其中COD、SS、氨氮、总磷排放量分别为0.012t/a、0.002t/a、0.0012t/a、0.0001t/a。根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体张家港河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 （3）固废：本项目固废经综合利用和合理处置后实现零排放，无固废外排，对周围环境基本无影响。 （4）噪声：本项目噪声源主要为梳齿榫开榫机、自动接木机、砂光机、多片锯、包装机等设施，噪声源强≤90dB(A)。噪声源经车间内合理布局，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准。 7、总量控制 本项目废水为生活污水，接管量为240t/a，总量控制因子为COD、氨氮、TP，排放总量分别为0.012t/a、0.0012t/a、0.0001t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量通过长泾镇控源截污平衡，特征因子SS排放总量为0.002t/a，作为该企业考核指标。 本项目大气污染物颗粒物排放量为0.116t/a，VOCs排放量为0.0036/a，可在长泾镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策，并针对污染物产生特点，采取了有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，大气污染物排放总量可在长泾镇内平衡；噪声经采取相应防治措施后可达标排放，对周围环境的影响较小；固废妥善处理或综合利用，不排放，符合清洁生产相关要求；生活污水总量指标在长泾镇控源截污内平衡。在采取相应环保措施后，本项目在拟建地的建设是可行的。 建议 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、进行清洁生产审核，提高清洁生产水平。

# 表10 审批意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

G1粉尘

N1噪声

接木

锯断

开榫

木  材

S1废木材、S2木屑

白乳胶

G2有机废气

N2噪声

G3粉尘

N3噪声

S3废木材、S4木屑

G4粉尘

N4噪声

砂带

S5木屑、S6废砂带

砂光

N5噪声

包装

成  品