建设项目环境影响报告表

（公示版）

项 目 名 称:  年产300个马赛克模拟屏新建项目

建设单位(盖章):  江阴市宏晨电气设备有限公司

编制日期: 2020年07月

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300个马赛克模拟屏新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市宏晨电气设备有限公司 |
| 法定代表人 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 江阴市镇澄路1055号 |
| 联系电话 | ***** | 传 真 | / | 邮政编码 | 214441 |
| 建设地点 | 江阴市镇澄路1055号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备〔2020〕166号 |
| 建设性质 | (新建□改建□扩建 □技术改造 □其他 | 行业类别 及代码 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 820 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保 投资（万元） | 5 | 环保投资占总投资比例 | 2.5％ |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表1-3及表1-4。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 870 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 11万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，生活污水排放量为120t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达标后最终排入老夏港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1工程概况 江阴市宏晨电气设备有限公司成立于2016年03月，企业原先只进行模拟屏的贸易与销售并未从事生产，现由于市场发展需求，拟从事马赛克模拟屏的生产，并增设相应的生产设备。本项目地址位于江阴市镇澄路1055号，租用无锡富巴斯电子有限公司的闲置厂房820平方米，购置注塑机、雕刻机、粉碎机等设备共计9台/条进行生产，项目建成后，形成年产马赛克模拟屏300个的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2018年4月28日修改），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中“47、塑料制品制造”中“其他”，应编制环境影响报告表。江阴市宏晨电气设备有限公司委托***开展该项目环境影响评价工作。公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 1.1.2工程内容 本项目利用现有厂房进行建设，工程内容主要为生产设备的购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程和产品方案见表1-1，建设项目公用和辅助工程详见表1-2。 表1-1 项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 1 生产车间 马赛克模拟屏 300个 2400小时 表1-2 项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料、成品仓库 250m2 室内，原料、成品储存，新建 公用工程 给水系统 20t/h 由区内自来水管网提供 排水系统 雨水 20t/h 直接排入区内雨水管网，现有 废水 10t/h 厂区污水管网，现有 供电 315KVA 租用厂区内变压器 环保工程 废水 化粪池 10m3 简单生化处理，现有 废气 活性炭吸附装置 5000m3/h×1 达标排放，新建 固废 一般固废堆场 10m2 固废分类暂存，新建 危险废物堆场 5m2 噪声 隔声量 ≥25dB(A) 厂界达标 1.1.3原辅材料 建设项目主要原辅材料使用情况见表1-3。 表1-3 建设项目主要原辅材料一览表 序号 名称 主要规格、成分及含量 年耗量（吨/年） 来源及运输 1 PS粒子 25kg/袋，≥99.5% 25 国内、汽车运入 2 ABS粒子 25kg/袋，≥99.5% 25 国内、汽车运入 3 活性炭 / 0.064 国内、汽车运入 注：原辅材料中不涉及废塑料等。 1.1.4建设项目主要设备 主要设备清单具体见下表1-4。 表1-4 建设项目主要设备清单 类别 名称 型号 数量（台/套） 备注 生产设备 注塑机 65型 6 / 雕刻机 / 1 / 粉碎机 / 2 / 1.1.5建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市镇澄路1055号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：该公司厂区自西向东依次设置为办公区、原料成品仓库、生产车间，建设项目具体厂区平面布置图见附图2。 厂界周围土地利用现状：项目建设地东侧为无锡富巴斯电子有限公司其他厂房和于兴路，南侧为无锡富巴斯电子有限公司其他厂房和江阴市广达电工器材有限公司，西侧为无锡富巴斯电子有限公司其他厂房和海港大道，北侧为兴江苏爱可信电器有限公司，距离项目建设地最近为北侧250米处于门村村民住宅，建设项目周围环境概况见附图3。 1.1.6工作制度及劳动定员： 工作制度：本项目实行昼间“一班”8小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目职工及管理人员共计10人。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用无锡富巴斯电子有限公司位于江阴市镇澄路1055号的闲置厂房进行建设，该厂房原为无锡富巴斯电子有限公司从事机械设备的生产，目前已经闲置，故对现有建设地土壤、地下水无影响，无场地污染问题。项目建设地供水、供电等公辅设施均利用区内现有供水及供电设施，厂区已实施“雨污分流”，污水管网已经接通。生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 江阴市临港经济开发区地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3、水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河，其中老夏港河为本项目纳污河流。 申港河北起长江，越西横河，蜿蜒流入武进北塘河，全长13km，河道底宽10m，底高0.5米，边坡1:2。最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 西横河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，全长24公里，底宽9米，底高0.5米，边坡1:1.5。 老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里，运河口设闸，旧名蔡泾闸。河道底宽7米，底高0.5米，边坡1:1.75～1:2。 芦埠港河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和西横河入常州武进界，江阴境内长10公里。河道底宽8米，底高0.5米，边坡1:1.5。 利港河北滨长江，南通常州武进北塘河，全长16.3公里，河道标准为河底宽15米，底高0.5米，边坡1:2，河口宽43米。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 4、植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 申港街道是晚清一代宗师、中国图书馆之父缪荃孙的故里，地处江阴市西郊，东与夏港毗连，南与南闸街道和武进区郑陆镇接壤，西与利港为邻，北枕长江。申港区域面积39平方公里，下辖10个行政村，有户籍人口46240人，少数民族16个189人，外来暂住人口25460人。 2、经济建设 申港街道全年完成工商业开票销售收入564.91亿元，完成全社会固定资产投资71.39亿元，实现公共财政预算收入6.2亿元，完成农业投资8000万元，新增设施农业面积44.33公顷，创建农业专业合作社3个，完成省级渔业园区规划。全年实现工业产品销售收入249.7亿元，工业投入42.51亿元，认定上市后备企业4个，新增上市企业1个。大力发展港口物流、城市房产和现代商贸业，完成第三产业投资额28.77亿元。实现服务业开票销售收入315.3亿元。启动重点道路“十六路工程”建设。 3、交通 申港街道目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）、芙蓉大道、亚包大道--朝阳路（无锡西环路）、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，港城大道、镇澄路、亚包大道、申港路、河豚路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。福星路、学府路、湖滨路、申浦路、兴港路等次干路主要承担地区内生活性主干道功能。 交通规划：该区域拟规划利用预留的过江通道建设泰常高速公路，从申港地区与利港地区之间纵向贯穿，向北过长江后接沪陕高速公路，向南分别与沪蓉高速公路和常合高速公路对接。 （2）港口码头 申港街道沿江拥有岸线约4.4公里，主要建设有5号码头、6号码头以及申港汽渡码头。其中，5 号码头以发展集装箱业务为主、6 号码头以发展通用散杂货和件杂货运输为主。在建的申港汽渡，位于申港地区北侧、申港河口西侧，紧邻6号码头，南端与海渡路对接，向北过江后与靖江的上五圩汽渡对接。 （3）航运 申港街道航运主要为西横河，横穿夏港地区中部与申港地区南部，现为七级航道，规划全线提升为六级航道。 4、土地利用现状及规划 申港街道规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。申港规划北部以港口带动，依托公共码头和物流设施建设，打造临港经济开发区物流中心；南部整合现状工业用地和物流仓储用地，形成工业物流板块；保留滨江路以南、亚包大道以东、福星路以北的配套居住用地。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港经济开发区申港区域内工业用地划分为：申港镇工业园、滨江片区（滨江工业集中区申港集中区）和申达科技工业园三个片区，合称为申港工业集中区。产业定位：以轻工为主，兼顾纺织服装、机械加工和港口物流产业。其中轻工以新材料制造（突出包装材料）、新能源等行业为发展重点。规划可使用土地面积7.148平方公里。 申港镇工业园：东至夏港镇界，南至芙蓉大道，北至澄西大道，西至亚包大道，规划用地约4平方公里。产业定位：机械制造、纺织服装和新能源、电子配件等轻工行业。 滨江工业集中区申港集中区：东至新沟河，南至澄西大道，西至申港河，北至滨江路，规划用地约2.5平方公里，主要以大中型企业为主的工业集中区。产业定位：以发展港口物流为主，利用滨江工业集中区的交通优势配套发展机械加工、金属加工、包装新材料以及纺织服装等企业。 申达科技工业园东起原申港西街村西新河，西至西石桥镇东支村村东，北起申港创新一号河和女家店，南至宋家圩小周家店、杜家店、狄桥村。规划面积2平方公里，其中可利用面积约1.8平方公里。产业定位：轻工、机械制造等行业。其中轻工以发展包装新材料等技术含量高、轻污染的行业为主，机械制造主要发展家用电器配件行业。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂位于江阴市老夏港河以东、澄西船厂以南、衡山路以西、滨江公路北侧，设计污水处理能力为11万t/d。该污水厂服务范围为城西和城南收集片区。该污水厂处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准（从2021年1月1日起，化学需氧量、氨氮、总氮分别执行50mg/L、4mg/L和12mg/L的排放标准限值）及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准排入老夏港河。 （2）区域集中供热情况 申港街道无热电厂，区域内供热采用江阴苏龙热电有限公司为热源。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市马盛金属再生资源有限公司位于无锡市江阴临港经济开发区于门工业园区镇澄路1065号，是一家专门从事危险废物处置的单位，经营品种及设计能力分别为表面处理废物（含铜污泥，HW17）2万吨/年、含铜废物（含铜污泥，HW22）4万吨/年、表面处理废物（含镍污泥、HW17）3.5万吨、含镍废物（HW46）0.5万吨/年。 二、教育、文化 申港街道现有中小学校2所，中小学校在校生4225人。申港区域内江阴高级中学体育场、游泳馆等二期项目基本建成；临港新城实验学校撤并何巷里办学点，新建校车接送候车亭55座；江阴市南华中等专业学校创建江苏省、无锡市重点专业精品课程2项；临港新城实验幼儿园顺利通过江苏省优质幼儿园评估验收。申港举办《延陵季子》动漫首映式；开展“争创全国文明城市，建设澄西卫星城，志愿服务你我同行”十大志愿服务活动，成立“爱在申港”志愿者服务站。 三、文物保护 申港街道有吴季子墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。

# 三、环境质量状况

本项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 3.1环境空气 3.2地表水 3.3声环境质量现状 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准。根据监测报告（2020）祥祺监测（委）字第（06041）号，厂界检测点噪声监测结果见下表3-3。 表3-3 环境噪声质量现状监测结果 测点编号 监 测 结 果dB（A） 标准限值dB（A） 2020.06.19 昼间 夜间 N1厂界项目地西南外1米 59 54 昼间≤65；夜间≤55 由上表数据可知，项目建设地区域噪声达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中声环境功能区3类标准。 3.4主要环境保护目标： 本项目500米范围内的环境空气保护目标见表3-4。 表3-4 环境空气保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 规模 户数/人数 相对厂址方位 相对距离/m X Y 1 于门村 0 250 居民区 人群 二类区 200户/700人 北 250 本项目生活污水最终排放河体为老夏港河，为项目水环境保护目标，见表3-5。 表3-5 水环境保护目标 保护对象 保护内容 相对厂界m 相对排放口m 与本项目的水利联系 距离 坐标 高差 距离 坐标 X Y X Y 老夏港河 水质 3700 3700 0 0 3700 3700 0 有，纳污水体 声环境保护目标、生态环境保护目标以及地下水保护目标见表3-6。 表3-6 声环境、生态环境环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离厂界（m） 规模 环境功能 声环境 / / / / GB3095-2012中二级标准要求 生态环境 江阴市低山生态公益林（白石山） 东南 3500 / 生态公益林

# 四、评价适用标准

| 4.1环 境 质 量 标 准 | 4.1.1环境空气：环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量执行标准 污染物项目 二级浓度限值 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 二氧化硫SO2 60 150 500 μg/m3 二氧化氮NO2 40 80 200 μg/m3 颗粒物PM10 70 150 - μg/m3 颗粒物PM2.5 35 75 - μg/m3 一氧化碳CO - 4 10 mg/m3 臭氧O3 - 160（8h均值） 200 μg/m3 非甲烷总烃 - - 2.0 mg/m3 4.1.2地表水：根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体老夏港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体数据见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 标准类别 pH 溶解氧 COD 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 总磷 石油类 粪大肠菌群（个/升） Ⅳ 6-9 ≥3 ≤30 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 ≤20000 4.1.3声环境：区域环境的噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类区标准，即昼间噪声≤65dB(A)，夜间噪声≤55dB(A)；周边敏感点的噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区标准，即昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 4.2污 染 物 排 放 标 准 | 4.2.1废气：非甲烷总烃执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5、表9标准。厂区内NMHC无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1中特别排放限值，具体见表4-3、表4-4。 表4-3 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 排气筒高度m 最高允许排放速率 kg/h 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 非甲烷总烃 60 15 - 周界外浓度最高点 1.0 表4-4 厂区内NMHC无组织排放限值 污染物 特别排放限值mg/m3 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 4.2.2废水：本项目生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管污水处理厂COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总磷和总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准；污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准，详见表4-5。 表4-5 污水接管标准及排放标准 污染物 接管标准（mg/L） 尾水排放标准（mg/L） pH 6-9 6-9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6） TP 8 0.5 TN 70 12（15） 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 4.2.3厂界环境噪声：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准；详见表4-6. 表4-6 噪声排放标准 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4.2.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定执行。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 4.3总 量 控 制 指 标 | 按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：非甲烷总烃； 废水：COD、NH3-N、TP。 本项目总量控制因子和特征因子的排放指标及总量调拨方案见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 总量控制因子 和特征因子 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议申请量 废水 水量 120 120 0 120 120 COD 0.06 0.06 0.054 0.006 0.006 SS 0.048 0.048 0.0468 0.0012 0.0012 氨氮 0.0054 0.0054 0.00492 0.0006 0.0006 TP 0.00096 0.00096 0.0009 0.00006 0.00006 TN 0.0084 0.0084 0.00696 0.0018 0.0018 废气 非甲烷总烃 0.0175 - 0.0141 0.0034 0.0034 固废 4.58 - 4.58 0 0 由上表可知，本项目生活污水接管量为120t/a，COD、SS、氨氮和TP接管量分别为0.06t/a、0.048t/a、0.0054t/a、0.00096t/a、0.0084t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物排放总量为COD0.006t/a、氨氮0.0006t/a、TP0.00006t/a、TN0.0018t/a，由于本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过江阴临港经济开发区控源截污平衡，特征因子SS排放量为0.0012t/a，指标作为该企业考核指标。 项目大气污染物非甲烷总烃排放总量为0.0034t/a，在临港经济开发区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1施工期工程分析 本项目施工期主要为新增设备的购置、安装和调试等，不涉及厂房车间等构筑物的建设施工，污染影响较小，不做具体分析。 5.2营运期工艺流程 5.2.1生产工艺流程 1、马赛克模拟屏的生产工艺 本项目主要从事马赛克模拟屏的生产，具体生产工艺见图5-1（其中G-废气、S—固废、N—噪声）。 图5-1 马赛克模拟屏生产工艺流程及产污环节图 5.2.2其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，主要为风机运行噪声N4。 本项目固废副产物产生情况见表5-1。 表5-1 建设项目副产物产生情况汇总表 序 号 产生工序 副产物名称 形态 主要成分 预测产生量(t/a) 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 雕刻工序 边角料 固 塑料 2.5 √ ― 固体废物鉴别标准通则GB34330-2017 2 原料使用 废包装袋 固 塑料 0.5 √ ― 3 废气治理 废活性炭 固 含有机废气的活性炭 0.0768 √ ― 5.3水量平衡 5.3.1水量平衡依据 本项目用水环节主要为职工生活用水、冷却环节隔套冷却用水，均采用自来水。 生活用水：本项目劳动定员为10人，全年工作300天，用水量为0.5t/d（150t/a）；排水量按用水量的80%计，排放量为0.4t/d（120t/a）。 冷却环节隔套冷却用水：本项目注塑工序需通过隔套冷却水冷却马赛克模拟屏，该冷却水经冷却塔冷却后循环使用，仅定期添加，不更换。循环量为1.0t/（台·h），注塑机共6台/套，每天运行时间按照8h计，则隔套冷却水的循环量为48t/d（14400t/a），损耗按照循环量的5%计，则为2.4t/d（720t/a）。 5.3.2水量平衡图 本项目水量平衡见图3。 图5-2 本项目水量平衡图单位t/d 由上图可知，本项目总用水量为2.9t/d(870t/a)，其中新鲜水用量共计0.5t/d （150t/a)，重复用水量为48t/d(14400t/a)，水资源重复利用率为98.97％。 5.4清洁生产分析 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： （1）原辅料和产品 本项目原辅料及产品均无毒、无害。 （2）固废处置 本项目生产过程中产生的边角料和废包装袋经收集后外售后综合利用，固废合理利用或处置，体现资源化、无害化原则。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。

5.5主要污染工序： 5.5.1废气 本项目废气主要为注塑环节PS粒子和ABS粒子受热产生的有机废气（按非甲烷总烃计）。 本项目有组织废气排放情况见表5-3。 表5-3 项目废气排放源强(有组织) 污染源名称 排气量m3/h 污染物 名称 产生状况 治理 措施 去除率% 排放状况 排放高度m 排放 方式 排放去向 浓度mg/m3 速率kg/h 年产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 年排放量t/a 生产车间 5000 非甲烷总烃 1.32 0.007 0.0158 活性炭吸附 90 0.132 0.0007 0.0016 15 连续 FQ-1 本项目无组织废气排放情况见表5-4。 表5-4 项目废气排放源强（无组织） 污染物名称 污染源位置 产生量 (t/a) 排放量 （t/a） 排放速率(kg/h) 面源面积 (m2) 面源高度 (m) 非甲烷总烃 生产车间 0.00175 0.00175 0.0007 820 10 5.5.2废水 本项目生产过程中隔套冷却水循环使用，仅定期添加，不排放。废水主要为生活污水，生活污水产生量为120t/a，生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。本项目废水产生水质情况见表5-5。 表5-5本项目废水产生水质情况 水来源 废水量 (t/a) 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 标准浓度限值(mg/L) 排放方式和去向 浓度(mg/L) 量(t/a) 浓度(mg/L) 量(t/a) 生活 污水 120 COD 500 0.06 纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 50 0.006 ≤50 老夏港河 SS 400 0.048 10 0.0012 ≤10 氨氮 45 0.0054 5 0.0006 ≤5 TP 8 0.00096 0.5 0.00006 ≤0.5 TN 70 0.0084 15 0.0018 ≤15 5.5.3噪声 本项目噪声源主要为注塑机、雕刻机、粉碎机等设备运行噪声，噪声源强≤90dB(A)，建设项目噪声源强及采取防治措施见表5-6。 表5-6 主要噪声设备噪声排放情况 设备名称 等效声级〔dB(A)〕 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 治理措施降噪效果〔dB(A)〕 注塑机 80 生产车间 10 合理布局，设备均设置在建筑物内，车间厂房隔声 ≥25 雕刻机 85 10 ≥25 粉碎机 90 10 ≥25 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙体为实砌墙体；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。经采取以上噪声治理措施后，隔声量约25dB(A)以上，再考虑至距离衰减等综合影响，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 5.5.4固废 本项目营运期固废主要为边角料、废包装袋、废活性炭和生活垃圾。 根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约200~300mg/g，本报告挥发性有机物活性炭饱和吸附量以200mg/g计。本项目挥发性有机物有组织处理量为0.0158t/a，活性炭吸附效率以90%计，则被活性炭吸附的挥发性有机物总量为约0.0128t/a。则需使用活性炭至少为0.064t/a，为保证活性炭的吸附效率，活性炭每半年更换一次，换下来的废活性炭为约38.4kg/次（连同吸附的废气），则全年约产生废活性炭约0.0768吨。 拟采取合理与有效的治理措施，固废具体处置情况见表5-7。 表5-7 固废产生及综合利用、处理处置情况 序号 固废 名称 属性 产生 工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物代码 估算产生量（t/a） 1 边角料 一般工业固废 雕刻工序 固 塑料 - - 61 - 2.5 2 废包装袋 原辅材料使用过程 固 塑料 - - 61 - 0.5 3 废活性炭 危险 废物 活性炭吸附装置 固 含有机物活性炭 《国家危险废物名录》 T HW49 900-041-49 0.768 4 生活垃圾 生活活动 - - - - 99 - 1.5

# 六、主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺废气 | 非甲烷总烃 | 1.32 | 0.0158 | 0.132 | 0.0007 | 0.0016 | FQ-1 |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.00175 | 0.00175 |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 120 | 500 | 0.06 | 50 | 0.006 | 纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达标后进入老夏港河 |
|  |  | SS |  | 400 | 0.048 | 10 | 0.0012 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.0054 | 5 | 0.0006 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.00096 | 0.5 | 0.00006 |  |
|  |  | TN |  | 70 | 0.0084 | 15 | 0.0018 |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量 t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 | 综合利用 |
|  | 危险废物 | 0.768 | 0.768 | 0 | 0 | 委托有资质单位集中处置 |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级〔dB(A)〕 | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 注塑机 | 80 | 生产车间 | 10 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 雕刻机 | 85 |  | 10 |  |
|  | 粉碎机 | 90 |  | 10 |  |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房进行建设，无需新建厂房，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。

7.2营运期环境影响分析： 7.2.1大气环境影响分析 （1）废气 本项目废气主要为注塑环节PS粒子和ABS粒子受热产生的有机废气（按非甲烷总烃计）。 7.2.2地表水环境影响分析 2.1 评价等级 本项目为水污染影响型项目，项目建成后，全厂生活污水水量计120t/a，接管排入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，为间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目为评价等级为三级B。 表7-12 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 7.2.3固体废物环境影响分析 （1）固废产生及处置情况 本项目固体废物利用处置方式见表7-15。 表7-15 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物类别及代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 塑料边角料 定尺切割 工序 一般固废 61 2.5 回用于生产 -- 2 废包装袋 原料使用 61 0.5 外售利用 废品回收公司 3 废活性炭 废气治理 危险废物 HW49 900-041-49 0.0768 -- 有资质单位 4 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 1.5 统一处置 环卫部门 7.2.4、噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为注塑机、雕刻机、粉碎机等生产设备，振动源强≤90dB(A)。 建设单位针对噪声产生特点，拟采取措施为：①优先选用低噪音设备，设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙体为实砌墙体；③对设备进行经常性维护，保证设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。经采取以上措施后，各厂界环境噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 7.3环境监测计划 7.3.1污染源监测计划 ①环境监理管理 根据国家相关环境政策法规要求，公司必须加强日常环境管理，依法接受市（区）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。 根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；项目建成后应在公司设置环保处，公司副总经理负责环保工作，车间设置设1名兼职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集后通过活性炭吸收装置净化，尾气通过15米（FQ-1）排气筒排放 | 达GB31572-2015表5标准 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 雕刻工序 | 塑料边角料 | 回用于生产 | 零排放 |
|  | 原料使用 | 废包装袋 | 收集后外售 综合利用 |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 注塑机、雕刻机、粉碎机等设备，噪声源强≤90dB(A)。 | 合理布局，设备均设置在建筑物内，车间厂房隔声 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |
| 8.1建设项目“三同时”验收一览表和排污口规范化设置 8.1.1建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资200万元，其中环保投资为5万元，占总投资额的2.5％， “三同时”验收一览表见下表。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别 环保设施名称 设计规模 环保投资 (万元) 效果 废气 活性炭吸附装置 5000m³/h 2 吸附效率90%，去除效率90% 固废 固废堆场 一般固废 20m2 0.5 分类收集 危险固废 5m2 1 室内危废暂存 噪声 隔声降噪措施 隔声量≥25dB(A) 1 厂界环境噪声达标 排污口设置 雨水排放口 30t/h 0 规范化设置，雨污分流 废水接管口 20t/h 0 排气筒 1 0.5 排水 管网 污水管道 雨水管道 - 0 合计 - - 5 - 8.1.2排污口规范化设置 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废气：本项目设置1根15米高的排气筒，排气筒设永久性采样孔，安装用于监测采样用的采样平台，在醒目处设置标志牌。 废水：厂区排水体制实施“雨污分流”、“清污分流”，雨水经雨水排放口排入区内雨水管网，利用厂区现有一个雨水、清下水排放口和一个废水接管口，不新增废水排放口。 固废：危险废物储运按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、一般固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单执行。固体废物堆放场所，具备防火、防腐蚀、防流失等防范措施；并设置专用堆放场和收集专用容器，防止雨淋和地渗。 |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况 江阴市宏晨电气设备有限公司成立于2016年03月，企业原先只进行模拟屏的贸易与销售并未从事生产，现由于市场发展需求，拟从事马赛克模拟屏的生产，并增设相应的生产设备。本项目地址位于江阴市镇澄路1055号，租用无锡富巴斯电子有限公司的闲置厂房820平方米，购置注塑机、雕刻机、粉碎机等设备共计9台/条进行生产，项目建成后，形成年产马赛克模拟屏300个的生产能力。 9.1.2产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属允许类项目，且已由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案号：江阴临港备〔2020〕166号，具体见附件），符合国家和地方相关产业政策。 9.1.3规划相容性 本项目建设地位于江阴市镇澄路1055号，位于于门桥工业集中区，用地性质为工业用地，根据《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》，本项目符合江阴临港经济开发区的用地规划；该公司生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理达标后排放，不新增排污口，因此本项目的建设符合当地用地规划和环保规划。 9.1.4环境质量现状 根据2019年江阴市环境公报数据可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，PM2.5年均浓度、O38小时平均浓度均未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》和和《临港经济开发区大气污染综合整治实施方案》可知，临港经济开发区环境空气质量可得到进一步改善。根据江苏智慧生态环境检测有限公司监测报告，报告编号IET-JCBG-050030[2020]中数据，项目受纳水体老夏港河监测断面化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物浓度均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据噪声监测报告，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 9.1.5达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： （1）废气：本项目注塑环节产生的有机废气经活性炭吸附装置净化处理后通过一根15米高的排气筒（FQ-1）高空排放，GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5、表9标准。 （2）废水：本项目生活污水产生量为120t/a，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1城镇污水处理厂Ⅱ标准（2021年1月1日起执行）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入锡澄运河。 （3）固废：本项目各类固废产生量共计为4.58t/a，其中边角料、废包装袋经收集后外售综合利用；废活性炭经收集后委托有资质单位处置。经采取合理措施综合利用和妥善处置以后，能够做到无固废外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为注塑机、雕刻机、粉碎机等设备，噪声源强≤90dB(A)，经采取相应隔声降噪措施进行治理后，厂界环境噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准。 9.1.6环境影响分析 （1）环境空气：本项目生产车间非甲烷总烃有组织排放量为0.0016t/a，排放时大气污染物最大落地浓度和占标率均较小，大气污染物有组织排放时对敏感点贡献值较小，因此本项目有组织排放废气对周围环境影响较小。 生产车间无组织排放量为0.00175t/a，经计算，同时参照GB18072-2000《塑料厂卫生防护距离标准》生产车间无组织排放源需设置100米的卫生防护距离，根据实际调查，本项目卫生防护距离范围内无敏感点，无组织排放废气对周围环境较小，在可控制范围内。 （2）地表水：生活污水纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。根据污水处理厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响较小，不会改变该河现有水体功能类别。 （3）固废：本项目固废均妥善处置和综合利用，无固废排放，因此对周围环境无影响。 （4）环境噪声：本项目噪声源经采取相应的防噪措施后，厂界环境噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准。 9.1.7清洁生产 本项目原辅料及产品均无毒、无害；生产过程中产生的边角料、废包装袋经收集后外售综合利用，固废合理利用或处置，体现资源化、无害化原则；符合清洁生产要求。 9.1.8总量控制 本本项目生活污水接管量为120t/a，COD、SS、氨氮和TP接管量分别为0.06t/a、0.048t/a、0.0054t/a、0.00096t/a、0.0084t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物排放总量为COD0.006t/a、氨氮0.0006t/a、TP0.00006t/a、TN0.0018t/a，由于本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过江阴临港经济开发区控源截污平衡，特征因子SS排放量为0.0012t/a，指标作为该企业考核指标。 项目大气污染物非甲烷总烃排放总量为0.0034t/a，在临港经济开发区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划。针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，项目建成后对环境影响较小，不会改变环境功能区类别。噪声采取了相应的防治措施，厂界环境噪声达标排放。废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理后达标排放，通过江阴临港经济开发区控源截污平衡。固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。符合清洁生产相关要求。因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 9.2建议： 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、加强生产管理，使用先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附图： 附图1 建设项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 建设项目平面布置图 附图3 项目建设地周围300米范围内土地利用现状图 附图4 项目建设地污水管网图 附图5 项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片 附图6 江阴临港经济开发区工业片区控制性详规 附图7 江苏省生态空间保护区域分布图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

PS粒子、ABS粒子

噪声N1

投料

边角料回用

电加热

有机废气G1

180℃

噪声N2

注塑成型

隔套冷却水

冷却

边角料S1

雕刻

噪声N3

组装

成 品

0.5

化粪池

0.4

接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理

损耗：2.4

0.4

隔套冷却用水

48

生活用水

损耗：0.1

2.9

新鲜水

2.4

N

线盘

0

50

100m

附图4  　项目建设地卫星图片　    比例

项目建设地