建设项目环境影响报告表

# 项 目 名 称:

# 建设单位(盖章):        江阴市苏亿纺织有限公司

编制日期: 2020年6月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产150万米棉布项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市苏亿纺织有限公司 |
| 法定代表人 | 胡** | 联系人 | 胡** |
| 通讯地址 | 江阴市利港街道滨江西路1005号 |
| 联系电话 | 138******** | 传 真 | / | 邮政编码 | 214444 |
| 建设地点 | 江阴市利港街道滨江西路1005号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 迁建 | 行业类别 及代码 | 棉织造加工（C1712） |
| 占地面积 （平方米） | 1500 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表3及表4。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 753 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 90万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生，生活污水排放量为600t/a，经化粪池预处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，达标后最终排入芦埠港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 工程概况 江阴市苏亿纺织有限公司成立于2005 年9月，位于江阴市临港街道西安村兴隆圩28号，主要从事棉布的生产。该公司《棉布织造项目环境保护自查评估报告》于2017年11月9日于环保局备案，并同意纳入江阴市环保局日常管理。目前公司主要产品及生产能力为棉布150万米/年。 现企业为长远发展，拟整厂搬迁至江阴市利港街道滨江西路1005号，利用自有厂房1500平方米，搬迁原有36台剑杆织机、1台码布机，项目完成后，年产150万米棉布的生产能力不变。 2、工程内容 本项目利用自有厂房进行建设，主体工程主要包括厂房内部布局调整，设备的安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。本项目主体工程和产品方案见表1，公用和辅助工程见表2。 表1 项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 迁建前 迁建后 增减量 1 生产车间 棉布 150万米/年 150万米/年 0 7200小时 表2 项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 迁建前 迁建后 增减量 贮运工程 仓库 原料、成品仓库 200m2 200m2 0 位于室内，用于原料和成品的贮存，新建 公用工程 给水 系统 自来水 15t/h 15t/h 0 当地水网，利用现有 排水 系统 雨水管网 30t/h 30t/h 0 直接排入雨水管网，利用现有 污水管网 20t/h 20t/h 0 接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，利用现有 供电 150KVA×1 150KVA×1 0 利用公共变压器 环保工程 废水 化粪池 10m3×1 10m3×1 0 简单生化处理，现有 噪声 噪声治理 ≥25dB（A） ≥25dB（A） 0 厂界达标排放 固废 堆场 一般固废堆场 20m2 20m2 0 固废分类暂存，新建 3、原辅材料 建设项目主要原辅材料使用情况见表3。 表3 建设项目主要原辅材料一览表 序号 名称 规格 年用量 来源及运输 1 色纱 / 270吨 国内，汽车运入 2 棉纱 / 180吨 国内，汽车运入 4、主要生产设备 主要生产设备清单具体见下表4。 表4 建设项目主要设备清单 设备类型 设备名称 规格 数量（台） 备注 迁建前 迁建后 增减量 生产设备 剑杆织机 入纬率1200米/分 36 36 0 迁建前数量为原自查评估报告中已备案设备，未经审批，因此，本次备案按迁建后全部设备进行重新申报。 码布机 - 1 1 0 5、建设项目地理位置 地理位置：项目建设地位于江阴市利港街道滨江西路1005号，具体地理位置见附图1。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：该公司迁建前后均实行“三班”24小时工作制度，全年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司迁建前后职工均为25人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴市苏亿纺织有限公司成立于2005 年9月，位于江阴市临港街道西安村兴隆圩28号，主要从事棉布的生产。该公司《棉布织造项目环境保护自查评估报告》于2017年11月9日于环保局备案，并同意纳入江阴市环保局日常管理。目前公司主要产品及生产能力为棉布150万米/年。 二、主要环境问题 无。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况：（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴临港经济开发区地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 2、气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 3、水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河。 4、植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会经济结构 1、概况 临港经济开发区利港位于江阴市西部，东与申港街道、西与璜土镇相接，南临常州市，北靠长江，区域面积59.42平方公里，下辖兴利、西安、兴港、龙港、仁和、后梅、东支、西石桥8个社区居委会，苍山、巨轮、黄丹、西奚墅、维常、北郭庄 6 个村委会，陈墅、利港、江市3个村（居）委会合一。 2、经济建设 高扬“发展为先、产业为基、项目为王”主旋律，大力营造“一切围绕产业转、一切为了项目干” 的浓厚氛围。2018年完成公共财政收入13.01亿元，比2017年增长20.5%。完成规模以上工业产值253.38亿元，比2017年增长 24.6%。外贸进出口总额18.97亿美元，比2017年增长15.8%，其中出口额4.09亿美元，比2017年增长12%。到位注册外资1582万美元。重大项目招引态势更好。 3、政治建设 街道党工委、办事处深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，始终把党的政治建设放在首位，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决贯彻落实中央、省市委和临港开发区党工委、管委会的各项决策部署。 4、社会建设 2018年新增高新技术企业8个，街园高新技术企业累计28个，指导、协助企业办理新改扩建项目120余项。全社会研发投入1.8 亿元，全年完成高新技术产业产值116.5亿元。新增省民营科技企业8个。 5、交通 临港新城利港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括滨江路（S338）、镇澄路（S340）、芙蓉大道、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。滨江路、镇澄路、龙港路、西利路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。 （2）港口码头 临港新城利港拥有沿江岸线约4.6公里，现有利港电厂煤码头、利港汽渡码头及部分石化专业码头。利港汽渡位于利港地区北侧、利港河口西侧，南端与西利路对接，向北过江后与靖江的川心港汽渡对接。 （3）航运 临港新城利航运主要为利港河，现为八级航道功能。 6、土地利用现状及规划 临港经济开发区利港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 利港核心区域外围主要布局居住用地及其配套设施用地，以大寨河为界分为两部分，北侧为老镇生活片区，南侧为新镇生活片区。生活区外围布局工业用地和物流仓储用地，采用组团式布局；北侧布局临港重工产业组团，南侧布局机械装备产业组团，西侧布局机械装备产业组团，东侧布局低碳装备产业组团。在港城大道南侧，规划布局部分生产研发用地，减少对生活社区的干扰。 7、工业集中区规划及区域功能定位 临港经济开发区利港工业集中区由临港工业区和机械工业区组成，规划总面积1297.4hm2。 临港工业区：具体规划范围是北至长江，南到大寨河-利南街，东到利港界- 老夏港河，西至利港河-利中路，规划工业用地348.6hm2，仓储物流用地301.3hm2。滨江路以北以石化、仓储、新材料等高新技术产业为主，形成高新技术密集和产业链；滨江路以南以机电一体化、环保产业及传统产业技术改造升级项目为主。 机械工业区：总工业用地647.5hm2，分为南北两个区，北区位于利港西侧，具体为东道纵二路，南至红旗北路，西至规划窑港北路，北至滨江路，工业用地252.923hm2；南区东至西利路-纵三路，南至镇澄路、西至利港界、北至规划红旗南路-创新河，工业用地394.58hm2。该区以机械制造加工为主。 8、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 根据临港街道规划，该公司废水规划近期接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，远期接入规划的集中污水处理厂。 江阴市利港污水处理有限公司位于利港滨江路北侧、芦埠港西侧，设计处理规模为5000t/d。该污水处理厂已建设完成，接纳的废水以双良工业园的化工废水为主，并接纳部分金属工业废水和镇区生活污水。采用“A/O生化”处理工艺，接管标准为COD 500mg/L、SS 400mg/L、氨氮45mg/L、硝基苯2.0mg/L、苯胺类0.5mg/L，出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准，尾水排入芦埠港河。 （2）区域集中供热情况 利港有2家热电厂，分别为江苏利港电力有限公司和江苏双良科技有限公司热电分公司。目前江苏利港电力有限公司供热能力约65t/h，江苏双良科技有限公司热电分公司供热能力约240t/h，主要为利港的用热单位集中供汽。 （3）危险固废处置配套情况 江阴苏利化学有限公司位于江阴临港经济开发区利港润华路7号，该公司危险废物经营许可为处置含铁废盐酸（HW34，314-001-34、900-300-34、900-304-34、900-307-34），年处置许可量为100000吨/年。 无锡利信能源科技有限公司为江阴利港发电股份有限公司全资子公司，位于江苏省江阴市临港经济开发区西利路 235 号。企业已领取了危险废物经营许可证（编号JSWX028100D001-2），核准经营：再生处置废烟气脱硝催化剂（钒钛系）（HW50，772-007-50）5000立方米/年（2500t/a）。 （4）固废处置情况 江阴利港发电股份有限公司成立于2004年，位于江苏省江阴市临港街道西利路235号，该公司利用燃煤耦合污泥发电技术，污泥年处置许可量为20万吨/年。 二、教育、文化 利港现有中小学校4所，中小学校在校生5427人；投资2.5亿元建筑面积近8万平方米，集聚利港幼儿园、小学和中学的利港教育中心全面落成投运，成功举办利港中学60周年校庆。利港全年举办元宵灯谜会、国乐社茶话会、老年协会书画联展和乒乓、篮球、游泳比赛等形式多样、喜闻乐见的群众文体活动30多次，组织送戏送评弹进村、送电影下乡和各类文艺演出活动共250场次，成功举办“加华”亲水湖元宵灯会表演和利港第三届龙狮文化节。 三、文物保护 利港有梁敬帝墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体见表5。 表5 环境空气质量执行标准 污染物项目 二级浓度限值 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 二氧化硫SO2 60 150 500 μg/m3 二氧化氮NO2 40 80 200 μg/m3 颗粒物PM10 70 150 - μg/m3 颗粒物PM2.5 35 75 - μg/m3 CO - 4 10 mg/m3 O3 - 日最大8小时 平均160 200 μg/m3 2、地表水环境：地表水芦埠港河环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准，具体数据见表6。 表6 地表水环境质量标准 单位：mg/l（pH为无量纲） 标准类别 pH COD 氨氮 总磷 SS Ⅳ 6-9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 ≤60 注：SS参照地表水资源质量标准(SL63-94)。 3、区域环境噪声：项目所在地北侧滨江西路两侧20±5米范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，附近敏感目标区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。详见表7。 表7 环境噪声标准限值表 功能区类别 环境噪声标准值〔dB(A)〕 昼间（6:00~22:00） 夜间（22:00~6:00） 2类 60 50 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水：本项目生活污水经化粪池预处理后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。详见表8。 表8 废水处理标准 项目 接管标准（mg/L） 污水处理厂尾水排放标准（mg/L） COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6） TP 8 0.5 TN 70 12（15） 标准来源 污水处理厂接管标准 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 2、厂界环境噪声：北侧靠滨江西路厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声环境功能区4类标准，其他厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声环境功能区3类标准，详见表9。 表9 厂界环境噪声排放标准 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4类 70 55 3、固废贮存标准：本项目一般固废贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）中相关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP、TN，特征因子SS； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量控制指标详见表10。 表10 项目污染物排放总量指标 单位：t/a 种类 污染物名称 迁建前 本项目排放量 迁建后 迁建前后增减量 实际排放 总量 接管量 以新带老削减量 预测排放总量 建议申请量 废水 废水量 600 600 600 0 600 600 0 COD 0.03 0.03 0.3 0.03 0.03 0.03 0 SS 0.006 0.006 0.24 0.006 0.006 0.006 0 氨氮 0.0024 0.0024 0.027 0.0024 0.0024 0.0024 0 TP 0.0003 0.0003 0.0048 0.0003 0.0003 0.0003 0 TN 0.0072 0.0072 0.042 0.0072 0.0072 0.0072 0 固废 0 0 - 0 0 0 0 由上表可知，本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，接管量为600t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.3t/a、0.24t/a、0.027t/a、0.0048t/a、0.042t/a，作为当地环保部门监督管理的依据。水污染物COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.03t/a、0.0024t/a、0.0003t/a、0.0072t/a，特征因子SS排放量为0.006t/a。由于本项目生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标可在临港经济开发区控源截污内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、生产工艺 本项目从事棉布的生产，具体生产工艺及产污环节如下见图1（其中S-固废、N-噪声、W-废水）。 二、其它产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）和厂区生活垃圾（S2）。 三、水量平衡 图2 本项目水量平衡图（单位：t/d）

主要污染工序： 废气 根据生产工艺分析，本项目无废气产生。 2、废水 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为600t/a，生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理。本项目废水产生水质情况见表11。 表11 本项目废水产生水质情况 来源 废水量(t/a) 污染物名称 污染物产生量 排放方式和去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 生活 污水 600 COD 500 0.3 接入江阴市利港污水处理有限公司处理后排入芦埠港河 SS 400 0.24 氨氮 45 0.027 TP 8 0.0048 TN 70 0.042 3、固废 本项目营运期固体废物分析结果详见下表12。 表12 固废产生及综合利用、处理处置情况 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险 特性 废物 类别 废物代码 产生量 （t/a） 拟采取的处理处置方式 1 废纱 一般固废 织造 固态 纱线 - 99 - 2 外售利用 2 废布 码布 固态 布 - 99 - 3.5 3 生活垃圾 - 生活活动 固态 办公 废物 - 99 - 3.75 环卫部门清运处置 4、噪声 本项目噪声源主要为剑杆织机、码布机，噪声源强≤85dB(A)，本项目噪声源强及防治措施见表13。 表13 噪声产生源强 序号 设备名称 数量 （台） 单台声级〔dB(A)〕 等效声级〔dB(A)〕 所在车间（工段）名称 距最近厂界位置（m） 治理措施 治理措施降噪效果〔dB(A)〕 1 剑杆织机 36 84 100 生产车间 东，11 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 ≥25 2 码布机 1 80 80 南，5 ≥25

主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 |  | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/l | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/l | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 600 | 500 | 0.3 | 50 | 0.03 | 芦埠港河 |
|  |  | SS |  | 400 | 0.24 | 10 | 0.006 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.027 | 4 | 0.0024 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.0048 | 0.5 | 0.0003 |  |
|  |  | TN |  | 70 | 0.042 | 12 | 0.0072 |  |
| 固 体 废 物 |  | 污染物 名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量 t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般固体废物 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 外售利用 |
|  | 危险固废 | / | / | / | / | / |
|  | 生活活动 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级 | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 剑杆织机 | 100 | 生产车间 | 东，11 | 北侧厂界：昼间≤70，夜间≤55；其他厂界：昼间≤65，夜间≤55 |
|  | 码布机 | 80 |  | 南，5 |  |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用自有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，不需涉及大量土建工程，故对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目无废气产生，对周围大气环境无影响。 2、地表水环境影响分析 本项目生活污水排放量为600t/a，经化粪池预处理后接入接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理集中处理，尾水最终排入芦埠港河，主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.03t/a、0.006t/a、0.0024t/a、0.0003t/a、0.0072t/a。本项目污水水质、水量均在污水厂接管范围内，根据污水厂环评结论，在达标排放的前提下，对受纳水体影响较小，故不会改变芦埠港河现有水质类别。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为剑杆织机、码布机，噪声源强≤85dB(A)。经车间隔声、距离衰减后，北侧厂界噪声达到了GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界外声环境功能区类别4类标准，其他厂界噪声达到了GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界外声环境功能区类别3类标准。根据现场勘查，本项目最近敏感保护目标为厂界北侧130m的西安村居民住宅，经厂房隔声、距离衰减后，对敏感点影响较小，能维持现有的声环境功能区2类标准。 同时，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB18083-2000）》，产生噪声污染的部门（车间或工段）的边界外应划定卫生防护距离，即该卫生防护距离之内不应有居民区和居住区规划，卫生防护距离按项目类型和规模设定。本项目织布车间需设置50米卫生防护距离。根据实际勘察，本项目卫生防护距离内无敏感保护目标，故本项目噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为织造工序产生的废纱、码布工序产生的废布以及职工生活垃圾。 表14 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置 方式 利用处置 单位 1 废纱 织造 一般 固废 99 2 外售综合利用 - 2 废布 码布 99 3.5 3 生活垃圾 职工生活 活动 生活 垃圾 99 3.75 统一处置 环卫部门

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
|  | 一般固废 | 废纱、废布 | 外售综合利用 | 零排放 |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫所统一处置 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为剑杆织机、码布机，噪声源强≤85dB(A) | 合理布局，生产设备均设置在建筑物内，车间厂房隔声 | 北侧厂界达GB12348-2008表1中厂界外声功能区4类标准，其他厂界达GB12348-2008表1中厂界外声功能区3类标准 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |

结论与建议

结论 一、项目概况 江阴市苏亿纺织有限公司成立于2005 年9月，位于江阴市临港街道西安村兴隆圩28号，主要从事棉布的生产。该公司《棉布织造项目环境保护自查评估报告》于2017年11月9日于环保局备案，并同意纳入江阴市环保局日常管理。目前公司主要产品及生产能力为棉布150万米/年。 现企业为长远发展，拟整厂搬迁至江阴市利港街道滨江西路1005号，利用自有厂房1500平方米，搬迁原有36台剑杆织机、1台码布机，项目完成后，年产150万米棉布的生产能力不变。 二、产业政策 经查阅国家及地方相关产业政策，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（具体见附件），因此该项目符合国家及地方有关产业政策。 三、规划相容性 本项目建设地位于江阴市利港街道滨江西路1005号，根据《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》中的用地规划图，本项目所在地属于工业用地，符合当地区域发展规划，与土地利用规划相符。 四、环境质量现状 根据《2019年度江阴市环境状况公报》中利港空气自动监测站的数据，建设项目所在区域申港空气自动站中SO2年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，项目所在区域判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 根据监测报告，项目受纳水体芦埠港河W1（江阴市利港污水处理有限公司排放口上游500米）、W2（江阴市利港污水处理有限公司排放口下游1800米处与大寨河交汇口）监测断面pH值、化学需氧量、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，SS满足《地表水资源质量标准》(SL63-94)中的四级标准。 根据噪声监测报告，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求；敏感保护目标满足声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区噪声要求。 根据监测报告，区域内各监测点处，pH值、氯化物、氰化物、汞、铁、锰、氟化物、铅均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-17）Ⅰ类标准要求；钠、硫酸盐、亚硝酸盐、六价铬、镉均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-17）Ⅱ类标准要求；挥发酚、总硬度、溶解性总固体、耗氧量均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-17）Ⅲ类标准要求；氨氮、硝酸盐、砷、总大肠菌群达到《地下水质量标准》（GB/T14848-17）Ⅳ类标准要求，细菌总数达到《地下水质量标准》（GB/T14848-17）Ⅴ类标准要求。 五、污染物达标排放分析 建设项目针对污染物产生特点，采取了相应的污染防治措施，使污染物达标排放。污染物产生、治理及排放情况具体如下： （1）废气：根据生产工艺分析，本项目无废气产生。 （2）废水：本项目生活污水产生量为600t/a，经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水最终排入芦埠港河。 （3）固废：本项目固体废物产生量共计9.25t/a，其中废纱、废布外售综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清运，固废均不外排。 （4）噪声：本项目噪声源主要为剑杆织机、码布机，噪声源强≤85dB(A)。经采取相应降噪措施后，北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区4类标准，其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区3类标准。 六、项目建设对周围环境影响分析 （1）大气环境：本项目本项目无废气产生，对周围大气环境无影响。 （2）地表水环境：本项目生活污水排放量为600t/a，经化粪池预处理后接入接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理集中处理，尾水最终排入芦埠港河，主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.03t/a、0.006t/a、0.0024t/a、0.0003t/a、0.0072t/a。本项目污水水质、水量均在污水厂接管范围内，根据污水厂环评结论，在达标排放的前提下，对受纳水体影响较小，故不会改变芦埠港河现有水质类别。 （3）固体废物：本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，故对周围环境无影响。 （4）声环境：本项目噪声源经厂区内合理布局，将生产设备均设置在生产车间内，加强管理，车间厂房及隔声房隔声后，厂界环境噪声可达标排放。本项目最近敏感保护目标为距离厂界北侧130米的西安村村民住宅，经距离衰减和厂房隔声后，居民点噪声能维持《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中声环境功能区2类标准，对周围环境影响较小。 （5）地下水环境：本项目厂内无生产废水产生，仅有员工生活污水；项目原材料不涉及化学品。全厂地面硬化处理，正常工况下项目不会对区域地下水环境产生影响。为了避免本项目非正常情况下对地下水产生污染，必须加强相应设施的防渗措施，制定合理的地下水监测计划，及时发现异常情况，尽可能减小对区域地下水环境的影响。在采取严格的防控措施和应急措施情况下，本项目对地下水环境基本无影响。 七、总量控制 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，接管量为600t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.3t/a、0.24t/a、0.027t/a、0.0048t/a、0.042t/a，作为当地环保部门监督管理的依据。水污染物COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.03t/a、0.0024t/a、0.0003t/a、0.0072t/a，特征因子SS排放量为0.006t/a。由于本项目生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理，根据总量控制原则，所需总量控制指标可在临港经济开发区控源截污内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 综上所述，建设项目符合国家产业政策，符合规划，并针对污染物产生特点，采取了有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，生活污水接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理后达标排放，废水排放总量指标在临港经济开发区控源截污内平衡；噪声采取了相应的防治措施，厂界环境噪声达标排放；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小。因此本报告认为，从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。 建议： 建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、加强生产管理，使用先进的生产设备，减少污染源的产生量、同时对设备定期检修，以防产生异常噪声对周围环境产生影响。

# Text boxes

年产150万米棉布项目

色纱、棉纱

织  造

S1废纱

N1噪声

码 布

成 品

S2废布

N2噪声

图1   棉布生产工艺流程及产污环节图

2

接入江阴市利港污水处理有限公司集中处理

2

2.5

生活用水

损耗：0.5

耗1.2

化粪池

2.51

2

新鲜水

损耗0.01

0.01

车间保湿用水

# N

210m

130m

西安村

西安村

370m

利港社区

利港社区

注：       项目建设地

附图1    项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片