# 建设项目环境影响报告表

# 项  目  名  称:

# 建设单位(盖章):         江苏中通管业有限公司

# 编制日期:2020年6月

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年新增8000吨PE管材和1400吨PE管件扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏中通管业有限公司 |
| 法定代表人 | 吴** | 联系人 | 吴** |
| 通讯地址 | 江阴市夏港街道景贤路819号 |
| 联系电话 | 138****5888 | 传 真 | / | 邮政编码 | 214442 |
| 建设地点 | 江阴市夏港街道景贤路819号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备[2019]115号 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别 及代码 | 塑料板、管、型材制造C2922 |
| 占地面积 （平方米） | 4500 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保 投资（万元） | 24 | 环保投资占总投资比例 | 2.4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年9月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备具体见本报告表1及表2。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 16104 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 230万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 扩建后全厂生活污水排放量为960t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达标后排入老夏港河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料使用情况见表1。 表1 建设项目主要原辅材料一览表 序号 名称 规格 年耗量 最大储存量 来源及运输 1 PE粒子 袋装 10400吨 10吨 国内、汽车运入 改性PP 袋装 2000吨 5吨 国内、汽车运入 PVC树脂 袋装 2000吨 5吨 国内、汽车运入 2 色母粒（粒状） 袋装 200吨 10吨 国内、汽车运入 3 消泡剂（粒状） / 100吨 0.1吨 国内、汽车运入 4 钢丝 卷装 1200吨 2吨 国内、汽车运入 5 粘接树脂（改性聚乙烯） 25kg/袋 500吨 0.1吨 国内、汽车运入 2、主要生产设备 主要生产设备清单具体见下表2。 表2 主要生产设备 类别 类型 设备名称 规格 数量（台） 备注 扩建前 扩建后 增减量 现有项目 PE管材生产线 JWG-PE110 2 2 0 国产，原有 PE管材生产线 JWG-PE250 2 2 0 国产，原有 PE管材生产线 JWG-PE500 2 2 0 国产，原有 PE管材生产线 JWG-PE800 2 2 0 国产，原有 空压机 / 4 4 0 国产，原有 电子万能试验机 / 1 1 0 国产，原有 扩建项目 PE管材生产线 / 0 6 +6 国产，新增 注塑机 / 0 4 +4 国产，新增 破碎机 / 0 1 +1 国产，新增 造粒机 / 0 2 +2 国产，新增 电子万能试压机 / 0 6 +6 国产，新增 |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江苏中通管业有限公司成立于2012年10月，位于江阴市夏港街道景贤路819号，主要从事MPP电缆保护管、CPVC塑料管、给水用聚乙烯（PE）管材、排水用聚乙烯（PE）管材、钢丝网骨架聚乙烯（PE）管材及其他塑料制品的的生产销售，该公司《新建PE管材生产项目环境影响报告表》于2012年9月21日通过江阴市环境保护局审批，并于2013年3月通过“三同时”竣工环境保护验收，该公司主要产品及生产能力为PE管材5000吨/年，目前该公司已达产。 为进一步发展企业，适应市场需求，在原有项目保持不变的基础上，租用江阴市凯润机械有限公司闲置厂房，新增6条管材生产线、4台注塑机、2台造粒机、1台破碎机、6台电子万能试验机等设备，进行PE管材、MPP管材、CPVC塑料管、钢丝网骨架管材等PE管材（以下总称PE管材）的生产，项目投产后，年新增8000吨PE管材和1400吨PE管件。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中 “47.塑料制品制造”中“其他”，应该编制环境影响报告表。 2、工程内容 本项目利用现有厂房进行建设，工程内容主要为现有厂房内部调整、生产设备的购买、安装和调试等环节；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表3，公用和辅助工程见表4。 表3 项目主体工程及产品方案 序号 工程名称 主要PE管材产品类别及规格 设计能力（年） 年运行 时数 审批量 扩建后 增减量 1 生产车间 PE管材（主要用于给排水系统） 5000吨 7000吨 +2000吨 7200小时 2 生产车间 钢丝网骨架聚乙烯（PE）管材 0 2000吨 +2000吨 3 生产车间 MPP管材（PE管材） 0 2000吨 +2000吨 4 生产车间 CPVC塑料管（PE管材） 0 2000吨 +2000吨 5 注塑件 PE管材配套用管件 0 1400吨 +1400吨 表4 项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 增减量 贮运工程 原料及成品堆放 50 m2 200 m2 150 m2 室内，新增 公用工程 给水 自来水 10t/h 10t/h 0 当地水网，利用原有 排水 雨水管网 40t/h 40t/h 0 厂区雨水管网，利用原有 污水管网 20t/h 20t/h 0 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，利用原有 供电 315 KVA 315 KVA 0 变压器，原有 环保工程 废水 化粪池 50m3 50m3 0 简单生化处理，厂内现有 废气 活性炭吸附装置 0 50000 m3/h×1 50000 m3/h×1 有机废气去除率达90%以上 固废 一般固废堆场 10m2 10m2 0 固废分类暂存，零排放，新增 危险固废堆场 0 5m2 5m2 噪声治理（隔声量） ≥25dB(A) ≥25dB(A) 0 厂界达标排放 3、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 建设项目地理位置：本项目位于江阴市夏港街道景贤路819号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目利用现有车间进行建设。车间内设置管材生产线，造粒区，原料堆放区和成品PE管材堆放区。厂区平面布置具体见附图2 厂界周围500米土地利用现状：该公司厂界东侧为江阴市鹏泰金属实业有限公司，南侧为空地，西侧为空地，北侧隔道路为江阴市昊强玻璃科技有限公司。项目建设地500米范围内土地利用现状见附图3。 4、工作制度和劳动定员 工作制度：建设项目扩建前后均实行24小时“三班”工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：现有项目劳动定员20人，扩建项目新增员工20人，扩建后全厂人员为40人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴中通管业有限公司成立于2012年10月，位于江阴市夏港街道景贤路819号，主要从事给排水系统PE管材的生产，该公司《新建PE管材生产项目环境影响报告表》于2012年9月21日通过江阴市环境保护局审批，该公司主要产品及生产能力为PE管材5000吨/年，目前该公司已达产，并于2013年3月通过“三同时”环境保护竣工验收。该公司《年年新增10000吨PE管材扩建项目》环境影响报告表于2019年10月通过无锡市行政审批局审批，该项目拟淘汰。 该公司历年申报建设并实施的建设项目进程、环保手续及验收情况调查见下表5。 本报告根据原有审批资料和实际调查统计该公司现有项目污染物产生及排放情况。 一、与本项目有关的原有污染情况 1、废气 现有项目挤出环节采用PE粒子为原料（PE粒子及色母粒年耗量为5100吨），原环评中未给出PE粒子加热挤出环节废气量，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无法控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35 kg/t原料，则非甲烷总烃排放量为1.79t/a。 2、废水 现有项目废水主要为厂区职工生活污水，生活污水产生量480t/a，经化粪池处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入老夏港河。其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、总氮的排放量分别为0.029t/a、0.01t/a、0.002t/a、0.0002t/a 、0.00576 t/a。 3、固废 现有项目产生固废主要为原料使用过程中的废包装袋、挤出切割工序产生的塑料废料、检验工序产生的不合格品以及职工生活活动产生的生活垃圾。 4、噪声 现有项目噪声源主要为PE管材生产线、空压机等，噪声源强≤90dB(A)，经采取车间内合理布局，加强管理文明作业，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1 中3 类标准，对周围环境影响较小。 二、主要环境问题 该环境问题，作为本次扩建项目“以新带老”内容进行整改。 三、“以新带老”措施 原有挤出环节的非甲烷中通在车间内呈无组织排放，现在挤出机模头上方设置吸风罩，捕集率按90%计，收集废气经一套活性炭吸附装置进行净化处理后，尾气通过1根15米高的排气筒（FQ-1）排放。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江老三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、新沟河河、利港河。 申港河北起长江，越西横河，蜿蜒流入武进北塘河，全长13km，河道底宽10m，底高0.5米，边坡1:2。最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 西横河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，全长24公里，底宽9米，底高0.5米，边坡1:1.5。 老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里，运河口设闸，旧名蔡泾闸。河道底宽7米，底高0.5米，边坡1:1.75～1:2。 新沟河河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和西横河入常州武进界，江阴境内长10公里。河道底宽8米，底高0.5米，边坡1:1.5。 利港河北滨长江，南通常州武进北塘河，全长16.3公里，河道标准为河底宽15米，底高0.5米，边坡1:2，河口宽43米。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 4．植被及生物多样性 该区域境内的自然陆生生态已被人工农业生态所取代，土地利用率较高，自然植被基本消失。农业作物主要为小麦、水稻、油菜等。该区域境内的自然陆生生态已被人工农业生态所取代，土地利用率较高，自然植被基本消失。镇域内主要以农作物等人工植被为主，其主要经济功能为粮食、蔬菜生产基地。镇域生态系统以农田生态系统为主。 该地区水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 临港街道夏港是中国著名社会学家、民族学家吴文藻的故乡，位于江阴市区西，东邻澄江街道，南接南闸街道，西连申港，北靠长江。临港街道夏港下辖12个行政村、6个社区居委会，区域面积37.67平方公里，有户籍人口43485人，少数民族13个83人，外来暂住人口62984人。 2、经济建设 临港街道夏港全年完成工商业开票销售收入1308亿元，公共预算收入11.13亿元。产业结构有效提升，商业开票销售收入占比上升至55%，服务业投入占比为62%，“三二一”产业结构得到巩固提升。港口物流、现代商贸加快发展，现代物流产业园新增物流商贸企业超400个。长江港口物流园区交易中心被评为全国金属材料十大市场。“长江之星”湿地生态园得到巩固提升。长江村举行建企40周年庆祝大会，通过多年艰苦创业长江村在中国经济十强村中排名第3位。江苏新长江实业集团有限公司、江苏中金再生资源有限公司、江苏西城三联控股集团有限公司等百亿元企业分列中国企业500强第202位、第221位、第233位。各企业加快科技创新、技术革新、产业更新，呈现出较好发展势头。 3、交通 临港新城夏港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）-毗陵路、芙蓉大道、海港大道。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，同时是江阴快速路环线的组成部分。港城大道与镇澄路-毗陵路、镇澄路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。海港大道工程南接惠澄大道，与惠山区沟通。 交通规划：该区域拟规划建设疏港铁路，由新长铁路月城货运站引出，穿越秦望山、观山后沿海港大道西侧进入夏港地区。 （2）港口码头

临港新城夏港沿江地区拥有沿江岸线约3.2公里，目前建设有1~4号码头，兼顾发展集装箱业务和通用散杂货、件杂货业务。 码头规划：拟建设内河码头2处，一处位于新锡澄运河（芙蓉大道南侧、新锡澄运河西岸），另一处位于西横河（西横河南岸、新沟河东岸），内河码头作业区作为内河与长江的转换节点，主要发展件杂货、散货、建材等中转运输，为沿江港区与临港制造业服务。 （3）航运 临港新城夏港航运主要为新沟河，现为七级航道，规划提升为五级航道，并作为无锡太湖清水通道；新夏港河位于夏港地区东侧，规划全线改造建设，作为新锡澄运河北段，达到三级航道通航标准。 4、土地利用现状及规划 临港街道夏港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。夏港规划保留并完善夏港公共服务中心，北部发展港口及物流功能，南部发展工业及物流功能。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港街道夏港工业集中区由港口物流区、夏港工业区和江阴市城市西组团的临港工业区组成，规划总面积14.2平方公里。 1）港口物流区：该区域北滨长江，东以新夏港河、长达路为界，南以滨江路、镇澄路为界，西为夏港申港界，面积约5km2。 港口物流区产业功能定位：发展CBD（即中心商务区）和现代物流业，其中（1）CBD：为滨江路、新港大道、长达路和镇澄路所围地块，面积约1km2，依托港口和沿江经济的发展，为港口经济服务，引进招商分为三部分：①商务中心。引进投资商务楼、会展中心等高档商务设施。②外贸功能配套设施。大力引进进出口代理公司、金融保险服务、船代、货代等中介机构。③大力引进房地产商。特别是上海、香港等地知名房地产商。（2）现代物流业：大力引进经验丰富的国内外一流的港口管理公司，发展保税物流和非保税物流，重点发展仓储业。其中滨江路以南、新港大道以西的地块规划建保税物流中心。 2）夏港工业区：该区域北以滨江路、镇澄路为界，西以长达路、夏港与申港界为界，东以新夏港河为界，北以夏南路为界，面积约6.1km2。该区域包括原夏港工业园区，面积为4.62km2。夏港工业区产业功能定位：以金属制品业为主，发展金属新材料、精密机械、汽车零部件等低能耗、低污染的产业。 3）临港工业区：该区域主要为江阴市城市西组团保留的江阴苏龙发电有限公司和中船澄西船舶修造有限公司的工业用地，面积约1.5km2。 临港工业区产业功能定位：主要为现代物流业、金属制品业和CBD。西城路、长达路以东、镇澄路以南、新夏港河以西、景贤路以北的东区，重点发展冶金企业，重点发展高、精、尖项目；西城路以西、西横河以北、镇澄路以南至申港交界处为纺织服装、轻工产品发展区；西城路以西、西横河以南、景贤路以北至申港交界重点发展精密机械、电子信息、汽车零部件产业。工业集中区内产业结构主要分为6块，即保留的江阴苏龙发电有限公司和中船澄西船舶修造有限公司、现代物流业、CBD、金属制品业，轻纺业、机电业。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂 本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂设计污水处理能力为8万t/d，现有处理能力为5万t/d，另3万t/d污水处理工程正在调试中。该污水厂处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准排入老夏港河。 （2）区域集中供热情况 该区域内现有江阴苏龙热电有限公司1家热电厂，作为区域热源点为该区域内的用热单位集中供热。 江阴苏龙热电有限公司分三期进行建设，目前锅炉总容量3870t/h，对外供热能力600t/h。目前已铺设蒸汽管网约65公里，即东线二根主通道，一根Φ530，一根Φ630，可供汽量260t/h；西线三根主通道，一根Φ720/630，二根Φ426，可供汽量340t/h，该热电厂除向主城区供热外，已向城西片区的申港供热。 江阴苏龙热电有限公司分三期进行建设，目前锅炉总容量3870t/h，对外供热能力600t/h。目前已铺设蒸汽管网约65公里，即东线二根主通道，一根Φ530，一根Φ630，可供汽量260t/h；西线三根主通道，一根Φ720/630，二根Φ426，可供汽量340t/h，该热电厂除向主城区供热外，已向城西片区的申港供热。 据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，规划拟由江阴苏龙热电有限公司整合江苏泰富兴澄特殊钢有限公司热电厂和江阴滨江热电有限公司，江阴苏龙热电有限公司供热范围规划调整为主城区、夏港、申港、月城镇、城区东片。根据环保部、发改委关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求，江阴苏龙热电有限公司已完成“超低排放”改造。依据澄环委〔2016〕9号《关于加强工业废水处理污泥应急环境管理工作的通知》，江阴苏龙热电有限公司承担江阴市目前一般工业固废污泥应急焚烧处置，年处理一般工业固废污泥5万吨。该热电厂可通过技术优化和运行方式调整使供热能力可达1100t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求，并在此期间拟铺设蒸汽管网约34公里。 （3）固废配套处置情况 夏港街道目前已建成2家危废处置单位及1家一般固废处置单位，具体如下： 江阴市凯达化工有限公司位于江阴市夏港镇工业集中区。该公司危险废物经营许可为利用处置苯酐顺酸水(HW34)25000吨/年。 江阴民兴环保科技有限公司位于江阴市夏港街道景贤路768号。该公司危险废物经营许可为收集废矿物油与含矿物油废物(废矿物油（仅限机动车维修活动产生）（HW08）18000吨/年、收集其他废物(废铅酸蓄电池)（HW49）40000吨/年。 江阴苏龙热电有限公司位于江阴市夏港街道苏龙路18号。该公司主要承担江阴市现阶段一般工业固废污泥焚烧处置任务。年处理一般工业固废污泥5万吨。 二、教育、文化 夏港现有中小学校3所，中小学校在校生4231人。夏港优化整合教育资源，完成校舍加固工程，形成中学德育、小学锡剧、英桥双语的教学特色；组织了“电影下乡、文艺演出进村、健康教育入户”等活动，形成以冰心业余文化艺术团、“金色年华”戏曲俱乐部、“小繁星”锡剧班等立足夏港、辐射周边的文化团队。 三、文物保护 夏港有夏港万安桥、渡江战役烈士墓、朱杏南故居、吴文藻冰心故居、吴孝子牌坊等5处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、环境空气 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本报告选取2018年作为评价基准年，根据《2018年度江阴市环境状况公报》。 根据2019年江阴市环境公报可知，建设地所在区域夏港街道SO2年均浓度、CO年24小时平均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，因此，判定为不达标区。对此，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 2、地表水 本项目纳污河流为老夏港河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，老夏港河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准和《地表水资源质量标准》（SL63-94）中Ⅳ类标准。引用监测报告数据。 根据监测数据显示，老夏港河污水处理厂排口上、下游断面pH、COD、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，SS能满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）中Ⅳ类标准要求。 3、环境噪声 本项目位于江阴市夏港街道景贤路819号，在工业集中区内。执行《声环境质量标准》中3类区标准。 项目建设地噪声监测可达《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表1中声环境功能区3类标准。 4、主要环境问题： 项目所在区域NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，项目所在地属于不达标区。根据《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，通过制定大气污染防治整治任务、加大对“三高两低”及企业的关停力度、制定“一厂一策”减排实施方案、推进建筑工地扬尘污染防治等措施，采取标本兼治、防治结合、源头控制、齐抓共管，全力实施大气污染整治，切实改善大气环境质量，促进全街道社会经济的持续发展。同时，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》可知，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。地表水环境pH、COD、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，SS能满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）中Ⅳ类标准要求。根据江苏智慧生态环境检测有限公司检测报告，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气质量常规因子执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准，具体见表10。 表10 环境空气质量执行标准 污染物项目 二级浓度限值 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 二氧化硫SO2 60 150 500 μg/m3 二氧化氮NO2 40 80 200 μg/m3 颗粒物PM10 70 150 - μg/m3 颗粒物PM2.5 35 75 - μg/m3 CO - 4 10 mg/m3 O3 - 160（8小时平均） 200 μg/m3 非甲烷总烃 - - 2.0 mg/m3 2、地表水 地表水老夏港河环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准，具体数据见表11。 表11 地表水环境质量标准 单位：mg/l（pH为无量纲） 标准类别 pH COD 氨氮 总磷 总氮 悬浮物 Ⅳ 6-9 ≤30 ≤1.5 ≤0.3 ≤1.5 ≤60 3、区域环境噪声 项目建设地区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中声环境功能区3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)；居民区执行2类标准，即昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：本项目加热挤出、注塑、造粒环节废气非甲烷总烃执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表5、表9的标准，具体见表12。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)中表A.1中特别排放限值，详见表16。 表12 大气污染物排放浓度限值 污染物名称 最高允许 排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准 排气筒 （m） 二级 监控点 最高允许浓度(mg/m3) 非甲烷总烃 60 15 - 企业边界大气污染物浓度限值 4.0 GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表5、表9标准 表16 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物 特别排放限值(mg/m3) 限值含义 无组织排放监控位置 标准来源 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019) 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水：生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管污水厂COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，具体见表13。 表13 废水处理标准 项目 接管标准（mg/L） 污水处理厂尾水排放标准（mg/L） COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6） 总磷 8 0.5 总氮 70 12（15） 标准来源 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界环境噪声：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准，见表14。 表14 厂界环境噪声排放标准 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固废 一般固废贮存及处置执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告）中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及国家标准第1号修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP、总氮，特征因子SS； 废气：非甲烷总烃； 建设项目污染物排放总量指标见表15。 表15 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 种类 污染物名称 扩建前 本工程排放量 扩建后 扩建前后增减量 实际排放总量 核定排放总量 接管量 以新带老削减量 预测排放总量 建议申请量 废水 废水量 480 480 240 720 480 720 720 +240 COD 0.024 0.024 0.012 0.36 0.024 0.036 0.036 +0.012 SS 0.0048 0.0048 0.0024 0.288 0.0048 0.0072 0.0072 +0. 0024 氨氮 0.0024 0.0024 0.00096 0.0324 0.0024 0.00288 0.00288 +0. 0012 TP 0.0002 0.0002 0.0001 0.0058 0.0002 0.00036 0.00036 +0.0001 总氮 0.0058 0.0058 0.0029 0.0504 0.0058 0.00864 0.00864 +0.0029 废气 非甲烷总烃 1.79 1.79 1.148 - 1.79 1.148 0 -0.642 固废 0 0 0 - 0 0 0 0 本项目新增生活污水240t/a，水污染物排放量分别为COD0.012t/a、SS0.0024t/a、氨氮0.0012t/a、TP0.0001t/a、总氮0.0029t/a。扩建后全厂生活污水接管量为720t/a，COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.36t/a、0.288t/a、0.0324t/a、0.0058t/a、0.0504t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物总量控制因子COD、SS、氨氮、TP、总氮排放总量分别为0.048t/a、0.0096t/a、0.0048t/a、0.0004t/a、0.0086t/a。由于生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，所接纳的生活污水在该污水处理厂核定生活污水接纳范围内，因此根据总量控制原则，排放总量在江阴临港经济开发区内控源截污平衡。特征因子SS作为环保部门考核指标。 本项目扩建后全厂非甲烷总烃排放总量为1.148t/a，排放总量可在企业内部平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 本项目主要从事PE管材的生产加工。具体生产工艺如下图1（其中G—废气、S—固废、N—噪声）。 1、钢丝网骨架复合管生产工艺： 图1 钢丝网骨架复合管生产工艺流程及产污环节图 2、给排水管、MPP管材、CPVC管材生产工艺： 图2 给排水管生产工艺流程及产污环节图 3、PE管件生产工艺： 图3 PE管件生产工艺流程及产污环节图 4、造粒生产工艺： 图4 造粒生产工艺流程及产污环节图 二、其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为原辅料包装袋（S4）、职工生活污水（W1）和厂区生活垃圾（S5）。 四、水量平衡 本项目用水环节主要为职工生活用水和冷却水，均采用自来水。

主要污染工序： 废气 根据生产工艺分析，本项目加热环节均为电加热，无燃烧废气产生，本项目污染废气主要为挤出、注塑环节产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和造粒工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 （1）挤出、注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计） 本项目挤出、注塑工序产生有机废气（以非甲烷总烃计），参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无法控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35 kg/t原料，本项目扩建后全厂PE粒子、粘接树脂、改性PP、PVC树脂及色母粒年耗量为15100吨，则非甲烷总烃产生量为5.285t/a。 （2）造粒工序产生的有机废气 本厂产生的废品塑料全部经造粒机造粒后回用，造粒机上方设置吸风罩，造粒环节加热温度控制为200℃左右。非甲烷总烃的排放系数为0.35 kg/t原料，全厂废塑料产生量约为生产量的百分之十五，根据产品产能，全厂废塑料总量约为2160吨，则非甲烷总烃产生量约为0.756t/a。 2、废水 本扩建项目厂区按“雨污分流”实施，雨水直接排入雨水管网。废水主要为生活污水，产生量为240t/a，生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、总氮，生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 3、固废 扩建项目固废主要为原料使用过程中产生的废包装袋、废气处理装置产生的废活性炭以及职工生活活动产生的生活垃圾。 3.1建设项目固体废物产生情况分析 3.2固体废物产生情况汇总 扩建项目建设期仅为设备安装、调试等环节，无施工期固废产生，本项目营运期固废主要为原料使用过程中产生的废包装袋、废气处理装置产生的废活性炭以及职工生活垃圾。 3.3危险废物产生情况汇总 4、噪声 本项目噪声源主要为PE管材生产线、破碎机、注塑机和造粒机等生产及风机水泵辅助设施，噪声源强≤90dB（A）。

主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺废气 | 非甲烷总烃 | 15.8 | 4.75 | 1.58 | 0.079 | 0.57 | FQ-1 |
|  | 无组织排放 | 污染物名称 | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.633 | 0.633 |
| 水 污 染 物 | 类别 | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 720 | 500 | 0.36 | 50 | 0.036 | 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水排入老夏港河 |
|  |  | SS |  | 400 | 0.288 | 10 | 0.0072 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.0324 | 4 | 0.00288 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.00576 | 0.5 | 0.00036 |  |
|  |  | 总氮 |  | 70 | 0.0504 | 12 | 0.00864 |  |
| 固 体 废 物 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量 t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 1 | 0 | 1 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 危险废物 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 | 委托有资质单位统一处置 |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级〔dB(A)〕 | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置m | 备注〔dB(A)〕 |
|  | PE管材生产线 | 82 | 生产车间 | 东，10 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 破碎机 | 85 |  | 北，10 |  |
|  | 造粒机 | 85 |  | 北，12 |  |
|  | 注塑机 | 82 |  | 北，12 |  |
|  | 水泵 | 90 |  | 北，18 |  |
|  | 风机 | 90 |  | 东，15 |  |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 / |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 扩建项目利用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，只进行室内装修，设备安装等，故对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目扩建后全厂废气主要为挤出、注塑和造粒环节产生的非甲烷总烃。 （1）废气产生及排放情况 A、有组织废气 ①有组织排放废气影响分析 本项目扩建后全厂在挤出模头上方、注塑机上方和造粒机上方均设置吸风罩，废气经各吸风罩收集后由管道进入同一套活性炭吸附装置处理，尾气通过1根15米高排气筒（FQ-1）排放，可达GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准。 ②废气处理设施工作原理及去除效率分析 工作原理：废气经过风机引入活性炭吸附箱，有机废气经活性炭吸附作用而被净化，洁净气体由后置引风机排空。 根据同类企业的类比调查，活性炭对有机废气的吸附效率可达90％以上。 ③达标分析 由上表可知，本项目非甲烷总烃可达GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准。 B、无组织排放 未被吸风罩捕集的有机废气在车间内无组织排放,无组织废气排放情况具体见表25。 根据表预测可知，本项目无组织排放源排放的污染物最大落地浓度低于标准要求的厂界浓度限值。经以上措施后，可确保厂界非甲烷总烃无组织排放浓度达GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9标准。通过采取加强车间管理、规范操作、制定严格的规章制度、加强车间通风等措施，减少挥发性有机物无组织排放，使厂区内挥发性有机物无组织排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中“特别排放限值”要求。 （2）环境影响预测分析 ①大气污染物源强 a、大气源强参数 b、大气预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，估算模型参数表见表30。 估由上表可以看出，正常工况下，排放的大气污染物最大落地浓度以及占标率均较小，大气污染物贡献值较小。因此，本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小。 ②评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表26 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% （3）防护距离 ①大气环境防护距离 根据上述预测结果，项目厂界浓度满足大气污染物非甲烷总烃厂界浓度范围，且厂界外大气污染物非甲烷总烃短期贡献浓度达到环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)规范要求，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，无组织排放生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： —一次标准浓度限值(mg/Nm3)； —工业企业所需卫生防护距离(m)； —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； —卫生防护距离计算系数； —有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。 根据计算结果和级差原则，本项目车间需设置50米卫生防护距离，同时根据GB18072-2000《塑料厂卫生防护距离标准》规定，综合确定本项目生产车间需设置100米卫生防护距离。根据现场勘查，该卫生防护距离范围内无环境敏感目标，能满足卫生防护距离的要求，故本项目无组织排放废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 地表水 （1）评价等级和评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定。 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，达标后排入老夏港河，因此，确定评价等级为三级B。 （2）接管可行性分析 ②接管可行性 本项目无生产废产生，生活污水全厂产生量为240t/a，经化粪池预处理后主要水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN接管浓度分别为500mg/L、400mg/L、45mg/L、8mg/L、70mg/L，COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，可接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，故生活污水经化粪池预处理是可行的。 3、地下水环境影响分析 （1）地下水评价等级及评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）评价工作等级分级表见表50。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N 轻工”中的“116 塑料制品制造”的“其他”，属于“Ⅳ类项目”。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）4.1中“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，故本项目不开展地下水环境影响评价。 4、土壤环境影响分析 （1）土壤评价等级及评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）土壤污染影响型评价工作等级划分见表54。 本项目行业为纺织业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1土壤环境影响评价项目类别，确定本项目土壤评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。本项目生产区地面全部硬化处理，危废堆场采用地面防渗等措施，因此，对土壤环境影响较小。 5、噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为PE管材生产线、注塑机、破碎机、风机等生产辅助设备，噪声源强≤88dB(A)。车间隔声25dB（A）以上，选择生产车间东、南、西、北厂界各噪声预测点作为关心点，进行噪声影响预测。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ①声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A—倍频带衰减，dB（A）； ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； ④在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 由上表可见，仅考虑距离衰减时，东、南、西、北侧厂界噪声的贡献值均超过了GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界外声环境功能区类别2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A)，因此需采取措施进行噪声治理。 由上表可见，本项目主要噪声设备经车间隔声和距离衰减后，东、南、西、北厂界各预测点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22.00-6:00）≤50dB(A)。 因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 本项目厂界距离西侧山泉新村村民住宅为180米，距离较远，经距离衰减和厂房隔声后，居民点噪声能维持《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中声环境功能区2类标准，对周围环境影响较小。 6、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生及处置情况 本项目固废主要为原料使用过程中产生的废包装袋、废气处理装置产生的废活性炭以及职工生活活动产生的生活垃圾。 a.大气环境影响 本项目危废为废活性炭，采用袋装贮存，无大气污染物产生和挥发，对大气环境无影响。 b.地表水环境影响 本项目危废为废活性炭，危废仓库地面采取防渗、防腐等措施，不会对地表水环境产生影响。 c.地下水、土壤环境影响 本项目危废为废活性炭，危废仓库地面采取防渗、防腐等措施，不会对地表水环境产生影响。 8、环境管理与环境监测 （1）环境管理 建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 （2）环境监测计划 本项目申报后，建设单位应依据国家、地方相关环保要求按时申请并获得排污许可证或进行排污登记。根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目属于塑料板、管、型材制造C2922，属于简化管理工序，按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关要求开展例行监测。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出、注塑、造粒工序 | 非甲烷总烃 （有组织） | 经一套活性炭净化装置处理后通过1根15米高排气筒（FQ-1）排放 | 达GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5、表9标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 加强车间通风等措施 | 达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准；且厂区内VOCs无组织排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中“特别排放限值”要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 总氮 | 经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 原料使用工序 | 废包装袋 | 收集后外售综合利用 | 不排放 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 有资质单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集后统一处置 |  |
| 噪 声 | PE管材生产线、注塑机、破碎机、造粒机等生产及风机水泵辅助设施，噪声源强≤90dB（A） | 噪声源均设置在车间内，合理布局，加强管理文明作业，选用低噪声设备。 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |
| 建设项目“三同时”验收和排污口规范化整治 建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资1000万元，其中环保投资为24万元，占总投资额的2.4％，“三同时”验收一览表见下表39。 2．排污口规范化整治 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：厂区排水体制按“雨污分流”制排水体系实施，清下水由厂区雨水管网排入工业区雨水管网，废污水接入光大水务（江阴）澄西污水处理厂集中处理，利用厂区现有的一个雨排放口和一个废水接管口，不新增排污口。 废气：本项目挤出和造粒环节废气经由吸风罩收集后由管道进入同一套活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15米高排气筒（FQ-1），排气筒均设永久性采样孔，安装用于监测采样用的采样平台，在醒目处设置标志牌。 固废：危险废物储运按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、一般固体废物按《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）执行。固废堆放场所，具备防火、防腐蚀、防流失等防范措施；并设置专 用堆放场，防止雨淋和地渗。 |

结论与建议

结论 一、项目概况 江阴中通管业有限公司成立于2012年10月，位于江阴市夏港街道景贤路819号，主要从事给排水系统PE管材的生产，该公司《新建PE管材生产项目环境影响报告表》于2012年9月21日通过江阴市环境保护局审批，该公司主要产品及生产能力为PE管材5000吨/年，目前该公司已达产，并于2013年3月通过“三同时”竣工环境保护验收。 为进一步发展企业，适应市场需求，在原有项目保持不变的基础上，租用江阴市凯润机械有限公司闲置厂房，新增7条PE管材生产线、2台造粒机、1台破碎机等设备，进行PE管材的生产，项目投产后可达年新增10000吨PE管材的生产能力。 二、产业政策 经查阅国家及地方相关产业政策，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已经由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（江阴临港备[2019]115号），因此该项目符合国家及地方有关产业政策。 三、选址合理性和规划相符性 扩建项目建地位于江阴市夏港街道景贤路819号，在工业集中内，租用江阴市凯润机械有限公司闲置厂房进行建设，根据《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》中的用地规划图，本项目用地属于控制性详细规划中的工业用地，该公司生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不新增排污口，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 四、环境质量现状 根据《2019年度江阴市环境状况公报》，未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，项目所在地属于不达标区；根据《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。地表水环境pH、COD、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，SS能满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）中Ⅳ类标准要求。报告，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。项目建设地声环境质量现状能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。最近敏感点噪声监测结果可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类标准。 五、达标排放 （1）废气 本项目针对污染物产生特性，分别采取了相应防治措施，使得各污染物均能做到达标排放。 本项目废气主要为挤出、注塑和造粒工序产生的非甲烷总烃，挤出、注塑和造粒工序产生的非甲烷总烃经各吸风罩引入同一套活性炭吸附装置处理后尾气通过1根15米高排气筒（FQ-1）排放，有组织排放废气可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准；生产车间内未被捕集废气在车间呈无组织排放，厂界非甲烷总烃浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准；通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少非甲烷总烃无组织排放，使厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的标准。 （2）废水 本项目生活污水产生量为720t/a，经化粪池预处理后COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，其中氨氮、总磷和总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准，接入光大水务（江阴）澄西污水处理厂集中处理，尾水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准后排入老夏港河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.036 t/a、0.0072t/a、0.00288t/a、0.00036t/a、0.00864t/a。 （3）固废 本项目各类固废产生量共计为34.42t/a，废包装袋经收集后外售综合利用；废活性炭经收集后委托有资质单位集中处置；职工生活活动生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。经采取合理措施综合利用和妥善处置以后，能够做到无固废外排。 （4）噪声 本项目噪声源主要为PE管材生产线、注塑机、破碎机、造粒机等生产及水泵风机辅助设施，噪声源强≤90dB（A）。经采取相应降噪措施后，厂界环境噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 六、项目建设对周围环境影响分析 （1）环境空气 扩建后全厂非甲烷总烃有组织排放量为0.544t/a，排放时大气污染物最大落地浓度和占标率均较小，大气污染物有组织排放时对敏感点贡献值较小，对周围环境影响较小。扩建后全厂无组织排放量为0.604t/a，由预测结果及《塑料厂卫生防护距离标准》可知，本项目生产区需设置100米卫生防护距离，根据现场勘查，生产车间距离最近敏感目标西南侧新徐村村民住宅112米，故卫生防护距离内无敏感目标，对周围环境影响较小。 （2）地表水 本扩建项目生活污水产生量为240t/a，扩建后全厂生活污水产量为720t/a，接入光大水务（江阴）澄西污水处理厂集中处理，处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准（从2021年1月1日起，氨氮执行4mg/L的排放标准限值）及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准，排入老夏港河，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、总氮排放量分别为COD0.036t/a、SS 0.0072t/a、氨氮0.00288t/a、TP0.00036t/a、总氮0.00864t/a。根据该污水处理厂环评报告水环境影响预测结果，污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 （3）噪声 本项目各类生产设备及辅助设备噪声源经采取相应的防噪措施后，经预测，厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准；本项目厂界设置100米卫生防护距离，厂界距离最近敏感目标西南侧新徐居民点112米，不在卫生防护距离内，最近敏感目标新徐村村民居民点能维持《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中声环境功能区2类标准，故扩建项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目固废均妥善处置和综合利用，无固废排放，因此对周围环境无影响。 七、总量控制 扩建项目新增废水240t/a，水污染物排放量分别为COD0.012t/a、SS0.0024t/a、氨氮0.0096t/a、TP0.00012t/a。扩建后全厂生活污水接管量为720t/a，COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.036t/a、0.00288t/a、0.00036t/a、0.00864t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；水污染物总量控制因子SS排放总量为0.0072t/a。由于生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，所接纳的生活污水在该污水处理厂核定生活污水接纳范围内，因此根据总量控制原则，排放总量在江阴临港经济开发区内平衡。特征因子SS作为环保部门考核指标。 本项目扩建后全厂非甲烷总烃有组织排放量为0.544t/a，无组织排放量为0.604t/a，排放总量可在企业内部平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合规划，并针对污染物特点采取了有效的防治措施，主要污染物均能做到达标排放。项目建成后，对周围环境影响较小，不会改变环境功能区类别，废气总量可在企业内平衡，生活污水接入光大水务（江阴）澄西污水处理厂集中处理后达标排放，固废均综合利用或妥善处置，符合清洁生产的相关要求。因此本报告认为，从环保角度看，本项目是可行的。 建议 1．本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识。 2．进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。

# Text boxes

年新增8000吨PE管材和1400吨PE管件扩建项目

PE粒子、色母粒、消泡剂

投料混合2

N3噪声

电加热

180℃

加  热

N1噪声

芯  管

缠  绕

隔套冷却水

电加热

挤出成型1

投料混合1

180℃

G1有机废气

N2噪声

PE粒子、色母粒、粘接树脂

钢丝

电加热

N3噪声

G2有机废气

挤出成型2

切  割

激光打标

直接冷却水

冷  却

隔套冷却水

钢丝网骨架复合管

S1废塑料

N4噪声

PE粒子（改性PP、PVC树脂）、色母粒、消泡剂

180℃

电加热

直接冷却水

冷  却

挤出成型

电加热

180℃

N5噪声

投料混合

G3有机废气

N6噪声

隔套冷却水

N7噪声

S2噪声

定尺切割

给排水管

PE粒子、色母粒

电加热

N8噪声

投料混合

隔套冷却水

N9噪声

电加热

注塑成型

G4有机废气

S3废塑料

修  边

PE管件

厂内塑料废料

N10噪声

N12噪声

造粒

N11噪声

挤出

G5有机废气

破碎

150℃

电加热

直接冷却水

回用于厂内生产

化粪池

0.8

损耗0.2

生活用水

0.8

隔套冷却用水

损耗2.4

52.68

新鲜水

1.28

造粒冷却水

1

1.152

接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂

50.4

48

损耗0.128

图2   扩建项目水量平衡图    单位：t/d

1.28

1.152

造粒冷却水

51.6

55.88

新鲜水

接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂

2.4

化粪池

2.4

损耗0.6

3

生活用水

损耗3.6

隔套冷却用水

损耗0.128

72

图3   扩建后全厂水量平衡图    单位：t/d

项目建设地

附图4 　     污水管网图

# N

112米

183米

附图  　项目建设地Google earth(谷歌地球)卫星图片

图例:        项目建设地          生产车间