建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：    年产300万公里金刚线母线项目

建设单位（盖章）：江苏迅华新材料科技有限公司

编制日期：2020年5月

南通国信环境科技有限公司编制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300万公里金刚线母线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏迅华新材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 陈** | 联系人 | 陈** |
| 通讯地址 | 江阴高新区长山大道18号启星智能制造产业 园D幢 |
| 联系电话 | 1332791**** | 传真 | -- | 邮政编码 | 214400 |
| 建设地点 | 江阴高新区长山大道18号启星智能制造产业 园D幢 |
| 立项审批部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 批准文号 | 澄高行审备 [2020]24号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 金属丝绳及其制品的制造（C3340） |
| 占地面积 | 1602.1m2 | 绿化面积 | -- |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中：环保 投资（万元） | 8 | 环保投资占总投资比例 | 0.16% |
| 评价经费（万元） | -- | 预期投产日期 | 2020年9月 |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备详见表1-2、表1-3。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 1202 | 燃油（吨/年） | -- |
| 电（万度/年） | 50 | 燃气（标立方米/年） | -- |
| 燃煤（吨/年） | -- | 其他 | -- |
| 废水排放去向 本项目无生产废水产生，生活污水排放量为960t/a，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，处理达标后最终排入白屈港。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用 无 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1任务由来 江苏迅华新材料科技有限公司成立于2019年11月，位于江阴高新区长山大道18号启星智能制造产业园D幢。由于企业发展需求，该公司租用启星智能制造产业园厂房1602.1平方米，新增拉丝机、复绕机、黄丝倒丝机、微丝倒丝机等国产设备共53台（套）。项目完成后，形成年产金刚线母线300万公里的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），本项目属于“三十、金属制品业 33，66结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造 333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造 337；金属制日用品制造 338”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应该编制环境影响报告表。江苏迅华新材料科技有限公司委托南通国信环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 1.1.2产业政策分析 本项目主要从事金刚线母线的生产，对照《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），项目属于金属丝绳及其制品的制造。项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制和淘汰类项目；项目不在《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入和限制准入类中；项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年修订）》、《关于调整<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》、《无锡市制造业转型发展指导目录》（锡政办发[2013]54号）中的限制和淘汰类项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008 年 1 月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008 年本）》中的禁止和淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中禁止投资的内资项目，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 2020年4月26日，江阴高新技术产业开发区管理委员会以“澄高行审备 [2020]24号”文对本项目准予备案。 1.1.3项目概况 （1）建设内容及产品方案 本项目产品方案见表1-1。 表1-1 项目产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数（hr） 1 生产车间 金刚线母线 300万公里/年 2400 （2）项目地理位置 本项目建设地位于江阴高新区长山大道18号启星智能制造产业园D幢，在工业用地范围内，地理位置具体见附图1。 （3）平面布置情况 本项目租用厂房进行建设，主要设置办公区、生产车间、原料成品仓库，具体厂区平面布置图见附图2。 （4）周边环境概况 本项目厂界东侧、南侧、北侧均为江阴市启新纺织有限公司。西侧为江阴市触宇光电有限公司。本项目厂界周围500米土地利用现状见附图3。 （5）主要原辅材料消耗情况、理化性质及危险特性 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-2。 表1-2 主要原辅材料消耗情况 序号 名称 主要成分及含量 数量/单位 储存方式 1 高碳镀铜钢丝 铜、钢 65吨/年 库存 2 皂化液 - 0.1吨/年 库存 3 纯水（外购） - 2吨/年 库存 4 氢氧化钠 - 0.001吨/年 库存 5 乙酸锌 - 0.001吨/年 库存 6 二水 - 0.001吨/年 库存 7 杀菌剂 - 0.001吨/年 库存 |
| 主要原辅料理化性质及其危险特性见表1-3。 表1-3 主要原辅料理化性质及危险特性 （6）主要生产设备 本项目主要生产及辅助设备见表1-3。 表1-3 主要生产及辅助设备一览表 类型 设备名称 规格及型号 数量（台/套） 产地 主要生产 拉丝机 LS30D200 30 国产，新增 复绕机 FR200 3 国产，新增 黄丝倒丝机 DF800 3 国产，新增 微丝倒丝机 DF500 3 国产，新增 电动抽充气包装机 800 | 2 国产，新增 真空吸尘器 - 1 国产，新增 金属线材扭转试验机 - 1 国产，新增 电子万能试验机 - 1 国产，新增 测径仪 - 1 国产，新增 工字轮检测机 - 1 国产，新增 张力仪 - 1 国产，新增 模具清理仪 - 1 国产，新增 干燥箱 - 1 国产，新增 对焊机 - 1 国产，新增 空压机 SB-7A 3 国产，新增 辅助设备 废皂化液回用系统 - 1 国产，新增 （7）工作制度与劳动定员 工作制度：本项目实行昼间“一班”8小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员共40人。 （8）公用及辅助工程 本项目公用及辅助工程见表1-4。 表1-4 建设项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料及成品仓库 200m2 位于室内，现有 公用工程 给水系统 20t/h 由区内自来水管网提供，现有 排水系统 雨水 40t/h 厂区雨水管网，利用租用厂家现有 废水 20t/h 厂区污水管网，利用租用厂家现有 供电 630KVA 利用租用厂家现有 环保工程 固废 一般固废 堆场 30m2 综合利用或处置，不排放，新增 危险废物暂存区 5m2 规范化收集，不排放，新增 噪声 隔声量 ≥25dB(A) 厂界达标，新增 （9）项目建设规模 本项目总投资5000万元，其中环保投资为8万元，占总投资0.16%。项目建成后形成达到年产金刚线母线300万公里的生产规模。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用启星智能制造产业园厂房1602.1平方米进行建设，该厂房原为江阴启新纺织有限公司生产车间。江阴启新纺织有限公司主要从事高档针织面料的纺织。主要设备为大圆机、织布机等，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求。故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。 目前项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水可通过污水接管口接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。无主要环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地形地貌 江阴高新技术产业开发区属长江三角洲冲积平原，区内大部分土地平坦，平均海拔3-5米。 境内山丘孤立与平原之间，有萧山、蟠龙山、凤凰山、长山、香山、定山、敔山、稷山等。萧山位于西北部沿江，高33.6米，应采石行将消失；蟠龙山在萧山东南，境内北部，高52.6米；凤凰山位于高新区和张家港市交界处，高93.5米，与蟠龙山相接；长山位于东北部沿江，东端入张家港市，高90.4米；香山位于山观东部与张家港市交界处，大部分在张家港市，高136.6米；定山位于东部，在山观、云亭和周庄等交界处，高273.8米；敔山位于云亭、山观交界处，为定山西延突起的一个山峰，高167.4米，又称耙齿山；稷山位于周庄和山观交界处，高80米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2.1.2气候气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 2.1.3水文 该地区北面为长江，西面有锡澄运河向南连接无锡市，有四条东西走向的小河（由北向南依次为东横河、应天河和青祝河）东连张家港河。中部有一条南北走向的白屈港河（靠长江边另修一条白屈港引水河），北接长江、南通无锡，是无锡市的主要排洪、引水（引长江水）通道。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 白屈港河北起长江，向南流经长山、山观、云亭等，穿越东横河和澄杨公路入应天河，长9.8公里。河道标准港口至应天河段底宽25米，底高0.5米，边坡1:2。 锡澄运河纵贯南北，沟通长江和太湖，应天河和东横河横贯东西，东与张家港河相连，西与锡澄运河相通，全长37公里，江阴境内24公里。因港闸的调节作用，除在汛期排涝利用退潮开闸向长江排水外，一般情况下由长江引水。河底高程负1米，底宽25米，弯曲半径最小200米，边坡1:2.5。 应天河西起锡澄运河，东至张家港，全长17.73公里。河道按六级航道标准设计：底宽15米，底高零米，边坡1:2，青坎高程5.5～6米，宽5米。 东横河全长27.22公里，江阴境内长15公里。河道底宽15～20米，底高零点，边坡1:1.5。 2.1.4植被与生物多样性 该地区内自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。 2.2社会环境简况 2.2.1社会经济结构 江阴高新技术产业开发区是中国著名作家、出版家、教育家胡山源的故乡，位于江阴市主城区东部，东临张家港市，东南毗邻周庄镇、云亭街道，西连澄江街道，北枕长江。区域总面积53平方公里，下辖15个行政村、8个社区居民委员会，有户籍人口72255人，少数民族18个312人，外来暂住人口92236人。 江阴高新技术产业开发区完成地区生产总值391.26亿元，创建成为国家生态工业示范园区、国家特钢新材料产业集群培育点和国家科技孵化链条建设创新示范园区，并获批成为江苏省首批产学研协同创新基地、省首批科技金融服务中心、省科技金融合作创新示范区、省级出口金属制品质量安全示范区、省金属新材料产业园、省文化科技产业园、省级海智工作基地。 2.2.2交通 高新区境内有便利的交通运输条件，横向对外交通主要由滨江路、澄张路和芙蓉大道承担，纵向对外交通主要由东外环路和长山大道承担，无高速公路道口和铁路站点，具体交通现状及规划如下： （1）公路 高新区主干路包括横向的澄江路、长江路、龙泉路、澄张路、延陵路；纵向的东外环路和创新大道。次干路主要包括定山路、萧山路、要塞路、文化东路、芙蓉路、金山路、蟠龙山路、东盛路、东定路等。 （2）铁路 沪常宁城际铁路（H3 线）：从江阴站引出后向北约 6.3 公里进入规划范围，沿芙蓉大道北侧、由西至东从定山北侧穿越，向东约 6.0 公里进入华西站。 泰锡宜城际轨道交通（Z3线）：从江阴站引出后顺行约6.5公里进入规划范围，与新长铁路新线共用廊道与过江通道至靖江。 （3）航运 途径高新区的航道主要有白屈港、东横河。 白屈港现七级航道，拟提升为六级航道；东横河东段（白屈港以东）保留六级航道等级不变，东横河西段（白屈港以西）取消货运功能，航道等级降为等外航道，并取消相关要素控制要求。规划在白屈港东岸建设高新区作业区，结合物流仓储地块布设内河港口，位于新华路与蟠龙山路交叉口西南侧。 2.2.3土地利用现状及规划 江阴高新技术产业开发区范围内规划建设用地面积为3874.94公顷。建设用地主要包括：居住用地1092.44公顷、公共管理与公共服务用地100.32公顷、商业服务业设施用地173.45公顷、工业用地1054.50公顷、物流仓储用地236.87公顷、公用设施用地87.35公顷、绿地523.02公顷、道路与交通设施用地606.99公顷。 根据《江阴市城市总体规划（2011-2030）》和《江阴高新技术产业开发区控制性详细规划（2011-2030）》，高新区规划结构与功能分区按“一心、一园、二轴、二区、三组团”控制，具体如下： “一园”——蟠龙山生态公园。利用蟠龙山现状优美的自然环境，规划沿山体设置一些高低起伏的景观性道路，在道路与山体之间设置公共绿地，形成优美的山体公园，给市民提供连续、开放的活动空间； “一心”——位于龙泉路与科技大道交汇处的，以公共服务、商业设施为主的片区中心。规划在总规基础上强化其中心职能，增加公共管理类用地，增加生活设施的配套； “二轴”——沿龙泉路及创新大道规划的两条公共服务轴； “二区”——位于规划区北侧的滨江仓储物流区，东北侧的高新产业区； “三组团”——根据规划范围内不同区位情况和建设条件，形成的长山、山观、香山三大居住组团。 江阴高新技术产业开发区规划工业用地1054.5公顷，其中一类工业用地443.2公顷、主要分布在澄张专用公路和科技大道两侧，二类工业用地357.0公顷，生产研发用地254.3公顷，规范范围内形成融合通信装备及材料产业园、沿江新材料产业园、高科技服务业集聚区、生物医药产业园、新材料产业园、高端智能装备产业园等工业板块。 融合通信装备及材料产业园 东至胜达南路、西到科技大道、南抵稷山、北界东横河。用地面积111.8公顷，发展新型光显示、光通讯、智能融合中端、关键元器件及模块、云计算等产业。 沿江新材料产业园 东至大河港、西到秦望山路、泰锡宜城际铁路、白屈港河，南抵澄张路，北界长江。用地面积339.4公顷。以生产及研发装备制造业所需的特种钢材等为主。 高科技服务业集聚区 东至龙定路，西到泰锡宜城际铁路，南抵芙蓉大道，北界金山路与东盛路。用地面积254.3公顷，依托新传感网产业园、生物医药加速器、创智产业园等，发展传感网、医药研发、创意设计及软件研发等战略性新兴产业。 生物医药产业园 滨江路以北为规划的生物医药产业园，为江阴市经济发展“445“计划中的重要一环，园区共规划建设用地约70公顷，主要以一类工业用地为主。 新材料产业园、高端智能装备产业园 科技大道两侧的新材料产业园、高端智能装备产业园是未来高新区高端产业发展的重点区域，规划以低污染的一类工业用地为主。 2.2.4环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 江阴高新技术产业开发区有2个污水处理厂，分别为光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂和江阴市清泉水处理有限公司，本项目建设地在光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂接管范围内。 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂是1座日处理工业、生活污水能力为10万吨的集中式污水处理厂，已投入运行，处理尾水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入白屈港。 江阴高新技术产业开发区拟规划建设污水管网50公里。 （2）区域集中供热情况 江阴高新技术产业开发区有2家热电厂，分别为江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂和江阴福汇纺织有限公司热电厂。 目前江阴兴澄特种钢铁有限公司热电厂供热能力约260t/h，供热范围为自用及城区东片；江阴福汇纺织有限公司热电厂供热能力约100t/h，企业自用。 （3）危险固废处置配套情况 江阴市金童石油化工有限公司位于江阴市澄江街道山观金童村，主要从事废矿物油的处置和利用，该公司危险废物经营许可为处置、利用废矿物油（HW08），年处置许可量为7000吨/年。 2.2.5教育、文化、文物保护 高新区全年教育基础设施投入1.5亿元，完成长山中学二期教学楼改造工程，双牌幼儿园建成投用；农村基础设施建设投入2470万元，完成 4500平方米安息堂建设。 江阴高新技术产业开发区内无文物保护单位。 2.2.6规划相符性 （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于位于江阴高新区长山大道18号启星智能制造产业园D幢，根据高新区控制性详细规划图，该地块是工业用地。符合高新区用地规划。 （2）环境保护规划相符性 项目建设地污水管网已接通，本项目生活污水通过污水管网接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，不新增排污口，故本项目的建设符合高新区环保规划。 综上所述，本项目建设符合高新区土地利用规划、环境保护规划。 2.2.7地方政策相符性分析 表2-1项目与国家及地方政策相符性分析一览表 2.2.8与当地环保政策相符性分析 本项目与《江阴市“两减六治三提升”专项行动实施方案》中相关规定对照分析情况见下表2-2。 表2-2与《江阴市“两减六治三提升”专项行动实施方案》对照分析情况 由上表可知，本项目的建设符合“263”专项行动环保政策。 2.2.9“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 ②与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 ③与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析 表2-3 重要生态功能区一览表 本项目不占用生态红线区域，不在其保护区范围内从事禁止行为，与饮用水源保护、生态公益林管控要求相符。所以本项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》、《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符。 （2）环境质量底线 （3）资源利用上线 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前尚未制定环境准入负面清单，本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表2-4。 表2-4 区域环境准入负面清单 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），依据评价所需环境空气质量现状数据选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本报告选取2019年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2019年度江阴市环境状况公报》进行区域达标性判断。 3.1.2基本污染物环境质量现状 表3-1 空气环境质量现状 名称 监测点坐标 污染物 年评价指标 评价标准μg/m3（标注除外） 现状浓度μg/m3（标注除外） 达标 情况 X（经度） Y（纬度） 高新区空气 自动站监 测 站 120.303558oE 31.919933oN SO2 年均值 60 | 11.4 达标 NO2 年均值 40 40 达标 PM10 年均值 70 71.1 超标 PM2.5 年均值 35 45.7 超标 O3 日最大8小时平均浓度 160 178.7 超标 CO 24小时平均浓度 4 mg/m3 1.378 mg/m3 达标 根据2019年度江阴市环境状况公报及高新区空气自动站数据显示项目所在地SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO日均浓度能达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准；PM10年平均浓度、PM2.5年平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。因此判定为不达标。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》和《高新区大气污染综合整治实施方案》可知，高新区环境空气质量可得到进一步改善。 3.2地表水环境质量现状 根据2019年度江阴市环境状况公报，2019年江阴市地表水水质总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷。35个重点监测断面中：Ⅱ类水质断面4个，占11.4%；Ⅲ类水质断面22个，占62.9%；Ⅳ类水质断面6个，占17.19%；Ⅴ类水质断面3个，占8.6%，无劣Ⅴ类水质断面。与2018 年相比，总体水质持续向好，Ⅱ～Ⅲ类断面比例上升22.8 个百分点，Ⅳ类断面比例下降5.8 个占百分点，Ⅴ类断面比例持平，劣Ⅴ类断面比例下降17.1个百分点。 本项目纳污河流为白屈港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划， 白屈港水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。地表水监测数据引用江阴秋毫检测有限公司（2020）JYQHT-BG-01（水）字第（1590）号，断面数据见表3-2。 表3-2 地表水现状监数据 监测河流 断面位置 监测日期 时间 化学需氧量 悬浮物 氨氮 总磷 总氮 白屈港河 污水厂排放口上游500米 2019-5-26 11:32 20 16 1.02 0.12 7.01 2019-5-27 10:11 16 16 0.452 0.10 6.87 2019-5-28 9:50 16 12 0.762 0.11 6.58 污水厂排放口下游1000米 2019-5-26 11:58 11 23 0.994 0.06 2.76 2019-5-27 10:32 11 23 1.49 0.06 3.22 2019-5-28 10:20 11 29 0.123 0.07 1.72 Ⅲ类水质标准值（mg/L） ≤20 ≤30 ≤1.0 ≤0.2 ≤1.0 根据地表水环境质量现状监测结果可知，白屈港河氨氮、总氮未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，经《高新区水环境综合整治方案》中的整治措施治理后，可确保水环境质量得到改善。 3.3环境噪声 建设单位委托监测公司对项目建设地声环境质量现状进行了监测。根据监测报告，拟建地环境噪声达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准，周边敏感目标达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准。 3.4主要环境问题 2019年项目建设地所在区域PM2.5年均浓度、PM10年均浓度、O3日最大8小时平均浓度未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，项目所在地属于不达标区。根据《高新区大气污染综合整治实施方案》，通过优化调整产业结构、深度治理工业大气污染严格管控各类扬尘、全力削减VOCS，全面治理辖区内的大气污染，加强环境管理，确保污染防治设施正常运行；同时根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》可知，通过采取调整产业结构，推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构、控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实行全面达标。 3.4主要环境敏感目标 本项目建设地位于江阴高新区长山大道18号启星智能制造产业园D幢，以建设项目厂址为中心，即原点（0,0），500米范围内的环境空气保护目标见表3-3。 表3-3 环境空气保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对距离/m X Y 1 上海花园 198 0 居住区 居民200户 二类区 东 198 2 渡江小区 150 280 居住区 居民，50户 二类区 北 320 3 香樟公馆 275 290 居住区 居民，20户 二类区 东南 420 本项目生活污水最终排放河体为白屈港河，为项目水环境保护目标，见表3-4。 表3-4 水环境保护目标 保护 对象 保护内容 相对厂界m 相对排放口m 与本项目的水利联系 距离 坐标 高差 距离 坐标 X Y X Y 白屈港河 水质 1900 0 -1900 0 1900 0 -1900 有，纳污 水体 注：分别以项目厂界和排放口为原点坐标。 周边200米范围内的声环境保护目标以及最近的生态环境、地下水环境及土壤环境保护目标见表3-5。 表3-5 声环境、生态环境以及地下水环境保护目标 环境要素 环境保护目标 距建设项目厂界 环境功能 方位 距离(m) 规模（户/人） 声环境 上海花园 东 198 200/700 GB3096-2008表1中2类 生态环境 绮山应急备用水源地保护区 西南 7500 包含绮山水库以及水库沿岸纵深与水岸边界水平距离50米范围内的陆域 饮用水水源保护区 江阴市低山生态公益林（蟠龙山） 东南 680 江阴境内除划归风景名胜区与森林公园以外的大小山体为生态公益林保护区，主要包括长山、香山、花山、绮山、蟠龙山、砂山、毗山、白石山、秦望山、乌龟山山体等，以及各山体周边生态敏感区 水土保持 地下水 以项目厂址为中心，6km2范围 / / / 《地下水质量标准》（GB3838-2002） 土壤环境 / / / / 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的相应类别 |
| --- | --- |

四、评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 执行标准 污染物指标 最高容许浓度μg/m3（标注除外） 最大一次允许浓度μg/m3 小时平均 8小时 平均 24小时平均 年均 GB3095-2012《环境空气质量标准》 SO2 500 / 150 60 / NO2 200 / 80 40 / PM10 / / 150 70 / CO 10mg/m3 / 4mg/m3 / / O3 200 160 / / / PM2.5 / / 75 35 / 4.1.2地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目纳污水体白屈港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 水域名 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 白屈港 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 Ⅲ类 pH / 6~9 COD mg/L 20 SS 30 NH3-N 1.0 TP 0.2 TN 1.0 4.1.3声环境质量标准 本项目建设地在工业用地内，项目建设地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类区标准，周围敏感目标执行2类区标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼 夜 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 dB(A) 65 55 敏感目标 2类 60 50 4.2污染物排放标准 4.2.1水污染物排放标准 生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。详见表4-4。 表4-4 污水排放标准限值 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 排放标准（mg/L） 近期—2020年12月31日 2021年1月1日起 pH 6～9 6～9 6～9 COD 500 50 50 SS 400 10 10 氨氮 45 5（8） 4（6） TP 8 0.5 0.5 TN 70 15 12（15） 备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.2噪声排放标准 根据本项目所在地声环境功能区划，本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界名 执行标准 类别 单位 标准限值dB（A) 昼 夜 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 dB(A) 65 55 4.2.3固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

4.3总量控制指标 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP、TN 建设项目污染物排放总量指标见表4-6。 表4-6 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 污染物名称 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议申请量 废水 废水量 960 960 0 960 960 COD 0.48 0.48 0.432 0.048 0.048 SS 0.384 0.384 0.374 0.01 0.01 氨氮 0.0432 0.0432 0.0394 0.0038 0.0038 TP 0.0077 0.0077 0.0072 0.0005 0.0005 TN 0.0672 0.0672 0.0557 0.0115 0.0115 固废 0 0 0 0 0 本项目生活污水排放量为960t/a，水污染物排放总量分别为COD0.048t/a、氨氮0.0038t/a、TP0.0005t/a、TN0.0115t/a，可在高新区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。

五、建设项目工程分析

5.1工艺流程 本项目主要从事金刚线母线的生产，生产工艺流程及产污环节见图5-1；纯水制备及皂化液回用工艺流程见5-2。 金刚线母线生产工艺 图5-1 金刚线母线生产工艺流程及产污环节图 皂化液回用工艺 图5-2 皂化液回用工艺流程 5.2其它产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为废皂化液系统产生的废过滤纸；杀菌环节产生的废皂化液。生产过程产生的厂区职工生活污水，厂区生活垃圾。 5.3水量平衡 本项目用水环节主要为职工生活用水和皂化液调配用水。职工生活用水采用自来水；皂化液调配用水，调配水使用纯水，纯水自行购买，预计年消耗量2t。 （1）水量平衡依据 生活用水：生活用水量按0.1t/（人·天），本项目劳动定员共40人，年有效工作日300天计，则用水量为4t/d（1200t/a），损耗以20％计，则生活污水排放量为3.2t/d（960t/a）。 皂化液调配用水：根据皂化液的用量0.1t/a，按配比1:20加水稀释，拉丝过程中循环回用，损耗按90%计。 （2）水量平衡图 建设项目水量平衡见图5-3。 5.3清洁生产 经查阅，目前国内外暂无与本项目相关的行业清洁生产标准，故本报告对该公司清洁生产水平不作定量分析，仅对清洁生产措施进行简要分析，具体如下： 本项目原辅料及产品均无毒、无害，对环境影响较小； 本项目生产过程中产生的金属废料及不合格品经收集后均外售综合利用，体现固废资源化原则，符合清洁生产要求。

5.4主要污染工序 5.4.1大气污染物 本项目无燃烧废气及工艺废气产生。 5.4.2水污染物 本项目无生产废水产生，废水为职工生活污水，产生量为960t/a。根据实地勘察，本项目建设地污水管网已建成，生活污水经化粪池预处理后通过污水管网接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.048t/a、0.01t/a、0.0038t/a、0.0005t/a、0.0115t/a建设项目水污染排放情况见表5-1。 5.4.3噪声污染 本项目噪声源主要为拉丝机、复绕机、黄丝倒丝机、微丝倒丝机、空压机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见表5-2。 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①选用低噪音设备，设备均设置在车间内，合理布局；②空压机单独设置在隔声房内；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④加强内部管理，合理作业，夜间不生产，避免不必要的突发性噪声。 本项目位于工业用地内，噪声源经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不生产。 5.4.4固体废物 根据工程分析，本项目营运期固体废物主要为金属废料、不合格品、废皂化液、废过滤纸以及职工生活垃圾。 本项目拉丝产生的金属废料为5t/a；检验产生的不合格品0.5t/a；拉丝需加入外购的皂化液冷却、润滑，皂化液循环回用，定期更换，废皂化液产生量为0.3t/a；废皂化液系统产生的废过滤纸为0.02t/a。 本项目劳动定员为40人，年生产300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计算，则年生活垃圾产生量为6t/a。建设项目副产物产生情况见表5-3。 表5-3 建设项目固体废物产生情况汇总表 表5-4 运营期固废产生情况分析 工程分析中危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环境采取的污染防治措施等相关情况，见表5-5。 表5-5 危险废物汇总表 固体废物排放总量情况见表5-8。 表5-8 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 产生量 （吨/年） 削减量 （吨/年） 排放量 （吨/年） 营运期 一般工业固体 废物 5.5 5.5 0 危险废物 0.32 0.32 0 生活垃圾 6 6 0

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 燃料燃烧 废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产工艺 废气 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 无组织 排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生产废水 | / | / | / | / | 白屈港 |
|  | 生活污水 | COD | 960 | 500 | 0.48 | ≤50 | 0.048 |  |
|  |  | SS |  | 400 | 0.384 | ≤10 | 0.01 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 | 0.0432 | ≤4 | 0.0038 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.0077 | ≤0.5 | 0.0005 |  |
|  |  | TN |  | 70 | 0.0672 | ≤12 | 0.0115 |  |
| 固 体 废 物 |  | 污染 物名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 工业生产 | 一般工业固废 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 外售综合利用 |
|  |  | 危险废物 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 有资质单位妥善处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6 | 6 | 0 | 0 | 环卫部门统一处置 |
| 噪 声 | 设备名称 | 等效声级dB(A) | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m | 备注dB(A) |
|  | 拉丝机 | 82-85 | 生产车间 | 4 | 昼间≤65 夜间≤55 |
|  | 复绕机 | 80-82 | 生产车间 | 4 |  |
|  | 黄丝倒丝机 | 78-80 | 生产车间 | 5 |  |
|  | 微丝倒丝机 | 78-80 | 生产车间 | 5 |  |
|  | 空压机 | 88-90 | 生产车间 | 6 |  |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目不新建厂房，租用启星智能制造产业园厂房进行建设，施工期无需对厂房进行内部装修，只需进行新增设备的安装和调试等，经采取合理作业及相应防范措施后，施工期对周围环境影响较小，故本报告不作详细评述。

7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目无燃烧废气及工艺废气产生。 7.2.2水环境影响分析 （1）建设项目废水排放情况 本项目无生产废水产生，废水为职工生活污水，产生量为960t/a，生活污水经化粪池预处理后COD、SS达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，污水厂处理废水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准后排入白屈港河。 本项目废水类别、污染物及治理设施信息表见表7-1。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 本项目废水间接排放口基本情况表见表7-2。 表7-2 废水间接排放口基本情况表 本项目废水污染物排放信息表见表7-3。 表7-3 废水污染物排放信息表（新建项目） 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定，见表7-4。 表7-4 水污染影响型建设项目评价等级判定表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，可不进行地表水环境影响预测。 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂已建成运行，并通过了环保验收，本报告不进行地表水环境影响预测评价。项目产生的废水为生活污水，不会对区域污水厂处理系统造成冲击影响。本项目接管废污水量为3.2t/d，仅占光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理能力（规模10万t/d）的0.0032%，不会对光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂产生冲击负荷。 地表水环境影响评价自查表见表7-5。 表7-5 建设项目地表水环境影响评价自查表 7.2.3地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“I金属制品、53、金属制品加工制造”中“其他”，为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。本项目不开采地下水资源，也不利用深井等进行地下水的补给；生活污水全部接入污水处理厂集中处理；固废暂存场所等均做好防渗措施，防止污染物通过渗漏污染地下水，正常运行情况下不会对当地的地下水环境造成影响。 7.2.4土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 中土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“制造业中设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为1602.1m2，占地规模为小型。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-7。 表7-7 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目属污染影响型项目，建设地周边主要为工业企业和空地，敏感程度为不敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-8。 表7-8 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目为Ⅲ类项目，在工业集中区内，且占地规模为小型、土壤环境敏感程度为不敏感，故根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目评价等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。本项目车间地面已硬化处理，厂区内已设置雨污分流系统，正常运行情况下不会对土壤环境造成影响。 7.2.3噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为带拉丝机、复绕机、黄丝倒丝机、微丝倒丝机、空压机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。车间隔声25dB（A）以上，选择东、南、西、北厂界各噪声预测点作为关心点，进行噪声影响预测。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： 各声源与厂界噪声预测点之间的距离见表7-9。 表7-9 各声源与厂界噪声预测点之间的距离 备注：本项目按最不利情况计，单台设备噪声源强取最大值。 项目噪声治理措施及设计降噪量见表7-10 表7-10 噪声治理措施及设计降噪量 采取措施后厂界噪声影响预测结果表7-11。 表7-11 采取措施后厂界噪声影响预测结果 由上表可见，主要噪声设备经车间隔声、距离衰减后，厂界各预测点厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 根据实地勘察，距离厂界最近敏感目标为东侧198米处上海花园住宅楼，距离较远，噪声源经车间墙体隔声和距离衰减后敏感点能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类区标准，故本项目噪声对周围环境影响较小。 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》GB18083-2000，中型钢丝绳厂应设置100米卫生防护距离。根据调查，本项目厂界100米范围内无敏感目标，距离本项目厂界最近敏感目标为东侧198米处上海花园住宅楼，

距离较远，噪声源经车间墙体隔声和距离衰减后敏感点能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类区标准，因此本项目噪声对周围环境影响较小。 7.2.4固体废物环境影响分析 （1）固体废弃物产生、利用及处置基本情况 本项目产生的固废主要为金属废料、废皂化液，不合格品、废过滤纸，职工生活活动产生的生活垃圾。 本项目固体废物利用处置方式见表7-12。 表7-12 建设项目固体废物利用处置方式评价表 （2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （3）运输过程的环境影响分析 （4）运输过程的污染防治措施 （5）委托利用或处置可行性分析 （6）贮存场所（设施）污染防治措施 综上所述，本项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施后，对周围环境基本无影响。 7.2.7环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境的危害程度及可能性，本报告主要根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行环境风险评价。 ①风险识别 ②危险物质数量与临界量比值 表7-16 危险物质数量与临界量比值 备注：参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B危险物质临界量。 ③风险评价等级 由于Q值小于1，故本项目环境风险潜势为I，按照表7-17确定评价工作等级。 表7-17 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据本项目环境风险潜势为I，故评价工作等级为简单分析，具体分析内容见表7-18。 表7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 7.2.8环境管理 （1）管理目的 保证工程各项环保措施的顺利落实，使工程建设对环境的不利影响得以减缓，并保证工程区环保工作的长期顺利进行，以保持工程地区生态环境的良性发展。 （2）环境管理 在合同中明确各环保设施施工单位的环保责任，检查“三同时”的实施情况，保证各项环境保护措施的落实，防止和减轻工程施工对环境造成的污染和破坏，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 （3）环境监测 本项目对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，属于“二十八、金属制品业33 、80结构性金属制品制造331，金属工具制造332，集装箱及金属包装容器制造333，金属丝绳及其制品制造334，建筑、安全用金属制品制造335，搪瓷制品制造337，金属制日用品制造338，铸造及其他金属制品制造339（除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392）” 中的“其他”，属于登记管理，无需制定环境监测计划。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 TP TN | 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 | 达DB32/1072-2018表2标准、 GB18918-2002表1一级A标准 |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 拉丝 | 金属废料 | 外售综合利用 | 不排放 |
|  | 检测 | 不合格品 | 外售综合利用 |  |
|  | 拉丝 | 废皂化液 | 有资质单位处置 |  |
|  | 废皂化液系统 | 废过滤纸 | 有资质单位处置 |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 拉丝机、复绕机、黄丝倒丝机、微丝倒丝机、空压机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A) | 噪声源均设置在车间内，合理布局，合理作业，夜间不生产，空压机设置在隔声房内 | 达GB12348-2008表1中3类标准 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 / |
| 8.1建设项目“三同时”验收和排污口规范化设置 8.1.1建设项目“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 类别 环保设施名称 设计规模 数量 环保投资 (万元) 效果 固废 一般固废堆场 30m2 1个 2 分类收集，不排放 危险废物暂存区 5m2 1个 1 规范化收集，不排放 噪声 隔声降噪措施 隔声量≥25dB(A) 若干 5 厂界噪声达标 排污口 设置 雨水排放口 40t/h 1个 0 规范化设置，利用现有 废水接管口 20t/h 1个 0 排水管网 污水管道 雨水管道 — 各1套 0 雨污分流，利用现有 合计 — — — 8 — 8.1.2排污口规范化设置 排污口根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：厂区排水体制按“雨污分流”制排水体系实施，生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，利用现有一个雨水排放口和一个废水接管口，不新增排污口。 固废：各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，一般固体废物、危险废物和生活垃圾不混放。本项目一般固废堆放场所采取防渗、防雨、防流失等措施，危险废物堆放场所采取防渗、防火、防雨、防流失或者其他防止污染环境的措施，并在醒目处设置警示标志。本项目固体废物贮存场所均设置于室内，能够达到国家相关标准规定要求。 |

九、结论与建议

9.1结论 （1）项目概况 江苏迅华新材料科技有限公司成立于2019年11月，位于江阴高新区长山大道18号启星智能制造产业园D幢。由于企业发展需求，该公司租用启星智能制造产业园厂房1602.1平方米，新增拉丝机、复绕机、黄丝倒丝机、微丝倒丝机等国产设备共53台（套）。项目完成后，形成年产金刚线母线300万公里的生产能力。 （2）产业政策 经查阅国家及地方相应产业政策，本项目属允许类项目，且已经江阴高新技术产业开发区管理委员会出具项目备案证，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 （3）选址合理性和规划相符性 本项目建设地性质为工业用地，符合高新区用地规划。本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，不新增排污口，故本项目的建设符合高新区环保规划。 （4）环境质量状况 根据2019年度江阴市环境状况公报及高新区空气自动站数据显示项目所在地SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO日均浓度能达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准；PM10年平均浓度、PM2.5年平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。根据地表水环境质量现状监测结果可知，氨氮、总氮未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，经《高新区水环境综合整治方案》中的整治措施治理后，可确保水环境质量得到改善。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 （5）达标排放 ①废气：本项目无燃烧废气及工艺废气产生。 ②废水：本项目生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入白屈港。 ③固废：一般工业固废金属废料、不合格品经收集后均外售综合利用，废皂化液、废过滤纸分类收集后均送往有资质单位妥善处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。固废均不外排。 ④噪声：噪声源主要为拉丝机、复绕机、黄丝倒丝机、微丝倒丝机、空压机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。经采取相应隔声降噪措施进行治理后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 （6）环境影响分析 ①环境空气：本项目无燃烧废气及工艺废气产生。 ②地表水：生活污水纳入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。根据污水处理厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体白屈港的水质影响较小，不会改变该河现有水体功能类别。 ③固废：固废均妥善处置或综合利用，无固废排放，对周围环境无影响。 ④噪声：噪声源经采取相应防噪、降噪措施后，厂界噪声达标排放。根据现场勘察，距离本项目厂界最近敏感目标为东侧198米处上海花园住宅楼，距离较远，噪声源经车间墙体隔声和距离衰减后敏感点能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类区标准，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》GB18083-2000，中型钢丝绳厂应设置100米卫生防护距离。根据实地勘察，本项目厂界100米范围内无敏感目标，故对周围环境影响较小。 （7）清洁生产 本项目原辅料及产品均无毒、无害，对环境影响较小； 本项目生产过程中产生的金属废料及不合格品经收集后均外售综合利用，体现固废资源化原则，符合清洁生产要求。 （8）总量控制 本项目生活污水排放量为960t/a，水污染物排放总量分别为COD0.048t/a、氨氮0.0038t/a、TP0.0005t/a、TN0.0115t/a，可在高新区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。

综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；生活污水纳入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理后达标排放；项目符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 9.2建议 （1）建设单位在项目实施过程中，污染防治措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各污染物达标排放，污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）建议公司加强各种环保处理设施的维修、保养及管理，确保环保设施的正常运转。 （4）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。

# Text boxes

高碳镀铜钢丝

复绕

噪声

噪声

拉丝

皂化液、

纯水

金属废料、废皂化液

噪声

倒丝

不合格品

检测

真空包装

成  品

有资质单位处置

0.2

皂化液调配用水

1202

新鲜水

960

化粪池

损耗240

1200

生活用水

接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理

960

图5-3     建设项目水量平衡图   t/a

占地规模模

评价工

作等级

敏感程度

2

损耗1.8

回用

杀菌剂

废皂化液

废过滤纸炭

氢氧化钠、乙酸锌、二水

皂化液炭

杀菌

过滤

配制皂化液

纯水（外购）