# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产4000套大型风电轴承生产线项目

建设单位（盖章）：江阴市恒润传动科技有限公司

编制日期：         2021年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产4000套大型风电轴承生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2102-320259-89-01-679315 |
| 建设单位联系人 | 沈** | 联系方式 | 139****9838 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 申港 乡（街道） 申港路678号（具体地址） |
| 地理坐标 | （ 120 度 7 分 59.220 秒， 31 度 54 分 43.490 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3451滚动轴承制造 | 建设项目 行业类别 | 69锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造346；文化、办公用机械制造347；通用零部件制造348；其他通用设备制造业349 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备[2021]45号 |
| 总投资（万元） | 115800 | 环保投资（万元） | 24 |
| 环保投资占比（%） | 0.02 | 施工工期 | 2年 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 93200 |
| 专项评价设置情况 | 对照专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价，具体对照分析见表1-1。 表1-1专项评价设置原则对照分析 专项评价类别 设置原则 对照分析 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无需设置大气专项评价。 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无工业废水产生，厂区生活污水经预处理后接管污水厂处理，不直接排放，不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目，无需设置地表水专项评价。 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3 的建设项目 本项目不涉及有毒有害危险物质，危险物质存储量未超过临界量，无需设置环境风险专项评价。 生态 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不属于新增河道取水项目，无需设置生态专项评价。 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目属不属于海洋工程建设项目，无需设置海洋专项评价。 |
| 规划情况 | *** |
| 规划环境影响 评价情况 | *** |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于江阴市申港街道申港路678号，根据规划用地红线图及规划条件，项目所在地块用地性质为工业用地；本项目从事大型风电轴承的生产，项目建设地供水、供电管线已完备，污水管网已接通，生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，不新增排污口。因此，本项目符合用地规划、环保规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3451滚动轴承制造。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目。 对照《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不属于禁止准入类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于其中的限制类、淘汰类，属于允许类。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》，本项目不属于其中的限制类、淘汰类，属于允许类。 对照《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发[2013]54号），本项目不属于其中的限制类、淘汰类，属于允许类。 对照《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》，本项目不在禁止投资的项目之内。 本项目已由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案号：江阴临港备〔2021〕45号）。 因此，本项目符合当前国家及地方产业政策的要求。 2、三线一单 （1）生态红线 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近的生态红线区域为本项目西北侧约5.1km处的长江西石桥水源地保护区，不在苏政发〔2018〕74号中规划范围之内。 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），距离本项目最近的生态红线区域为本项目西北侧约5.1km处的长江西石桥水源地保护区，不在苏政发[2020]1号中规划范围之内。 （2）环境质量底线 根据《2019年度江阴市环境状况公报》，2019年申港街道SO2年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，NO2、PM10、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。目前，该地区已经出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 建设项目受纳水体为新沟河，根据引用监测数据，新沟河2个监测断面各水质因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 根据噪声监测结果，项目所在地的环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求，区域声环境质量良好。 （3）资源利用上线 本项目从事大型风电轴承的生产，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水，取水水源为长江。项目用电由市政电网供电。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。厂内使用电等清洁能源。 （4）环境准入负面清单 对照《关于印发<申港街园产业准入负面清单依据>的通知》（申委发[2018]86号），本项目不属于申港街园产业准入负面清单中限制类、禁止类项目，具体分析见表1-2。 表1-2申港街园产业准入负面清单 内容及要求 相符性分析 限制类 对现有的冶金业、纺织印染业、造纸皮革轻工业、化工业、仓储业等企业，不得新建、扩建并不断提档升级改进生产工艺，加装先进的治污设施设备，提高安全环保管理水平。 冶金业：现有钢铁及有色金属的冶炼、压延加工等企业生产工艺安全、环保水平要达标，清洁生产水平要达到国内先进水平等； 纺织印染业：现有印染等生产工艺安全、环保水平要全面达标，清洁生产水平要达到国内先进水平； 轻工业：现有造纸、皮革制造等企业生产工艺安全、环保水平要全面达标，清洁生产水平要达到国内先进水平等； 化工业：现有化工产品制造、加工、仓储等企业，生产工艺安全、环保水平要全面达标，清洁生产水平要达到国内先进水平等；升级改造不到位企业予以关停； 仓储业：铁矿石、煤炭储运中心、煤炭交易市场建设点必须远离水源地500米以上，不能露天经营。 本项目不属于限制类项目。 禁止类 采矿业：禁止新建煤炭、矿石、建筑石块的采选加工等项目； 冶金业：禁止新建钢铁及有色金属的冶炼、压延加工、小铸造锻造等项目； 电力业：禁止新建燃煤锅炉等项目； 纺织业：禁止新建开毛、印染等项目； 轻工业：禁止新建造纸、皮革制造、小家具等项目； 化工业：禁止新建化工产品制造、加工、仓储，以及原料中含危险化学品的制造项目； 建材业：禁止新建砖瓦陶瓷、石膏、水泥、玻璃制造等项目； 金属制品业：禁止新建酸洗、碱洗、电镀氧化等金属表面处理及热处理加工等项目； 其他：禁止新建废塑料加工、塑料造粒、喷涂、小汽修、小食品加工、小印刷、废旧回收拆解等项目。 本项目不属于禁止类项目。 对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目，具体分析见表1-3。 表1-3区域环境准入负面清单 序号 内容 相符性分析 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求 2 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年修订）》、《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号） 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求 3 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求 4 《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月） 不属于禁止类、淘汰类项目，符合要求 5 《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》 不属于禁止类、淘汰类项目，符合要求 6 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》 不属于限制、禁止用地项目，符合要求 7 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 不属于限制、禁止用地项目，符合要求 8 《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行） 本项目不属于禁止类中 9 《市场准入负面清单》（2020年版） 本项目不属于禁止准入类 对照无锡市环境保护委员会办公室关于印发《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（锡环委办〔2020〕40号），项目地不在优先保护单元内，属于重点管控单元中“申港街道工业集中区”，经对照，本项目与锡环委办〔2020〕40号相符，具体分析见表1-4。 表1-4与无锡市“三线一单”生态环境准入清单相符性分析 管控类别 内容 相符性分析 空间布局约束 （1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 本项目符合当地国土空间总体规划、控制性详细规划。项目地与居民区分开，在与居住区之间设置绿化植被等隔离带。 与“空间布局约束”相符。 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 本项目无废气、生产废水产生。与“污染物排放管控”相符。 环境风险防控 （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 项目建成后，企业将建立环境应急体系，并制定日常环境监测与污染源监控计划。与“环境风险防控”相符。 资源开发效率要求 （1）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。 （2）禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备。 （3）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。 本项目不涉及燃料，与“资源开发效率要求”相符。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 3、与《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订本)的相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订本）第四十三条规定一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染水体的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性品；（三）向水体排废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造田；（八）违法开山采石或者破坏林木、制备、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 对照分析结果：对照《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本项目位于太湖流域三级保护区，不属于第四十三条规定中三级保护区禁止行为，与《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订本)相符。 4、与《太湖流域管理条例》相符性分析 根据《太湖流域管理条例》第四章 第二十八条规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭”的相关规定。 对照分析结果：本项目为大型风电轴承生产项目，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，与《太湖流域管理条例》相符。 5、与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 根据《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》：“明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，严格执行江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录，各市根据空气质量改善需求可制定更严格的产业准入门槛。”“严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。” 对照分析结果：本项目为轴承制造项目，不属于禁止类、淘汰类、限制类行业、生产工艺和产业目录；项目施工期采取围挡、堆料覆盖、湿法开挖、路面硬化、清洗出入车辆、渣土车密闭运输等措施，减少施工扬尘，与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市恒润传动科技有限公司成立于2020年12月31日，位于江阴市申港街道申港路678号。根据营业执照，公司经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造；轴承销售；机械设备销售；机械设备研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；锻件及粉末冶金制品销售；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属制品销售；工业设计服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 为满足市场需求，现公司拟在江阴市申港街道申港路678号新建厂房6.3万平方米，新建研发办公楼、综合楼、辅房等生活用房3.2万平方米，引进高速铣齿机、数控立车、三坐标检测仪等进口设备71台套，购置国产数控立车、数控镗铣床等国产设备180台套，同时购置配套用检测设备、辅助设备300台套，达产后实现年产4000套大型风电机组用轴承。 2、工程内容及建设规模 本项目新征土地进行建设，工程内容主要为厂房、办公楼等构筑物的基建、设备设施的购买、安装和调试等环节，公辅工程和环保工程配套设施的建设等。本项目主体工程及产品方案见表2-1。新建构筑物情况一览表见表2-2。 表2-1项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数（hr） 1 生产车间 大型风电轴承 4000套/年 （约60000t/a） 7200 表2-2新建构筑物情况一览表 序号 构筑物名称 功能 层数 占地 面积 （m2） 高度（m） 建筑面积（m2） 耐火等级 备注 1 办公、研发楼 办公、研发 7 2000 26 16000 二级 新建 2 仓库 仓储 7 2000 26 16000 二级 新建 3 生产车间一 生产 1 15300 14 63000 二级 新建 4 生产车间二 生产 1 30600 14 二级 新建 5 辅房 配电间、机修间等 1 17100 5 二级 新建 本项目公用和辅助工程见表2-3。 表2-3本项目公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 仓库 16000m2 室内，新建 公用工程 供水 DN50 由当地自来水厂供水，新建 排水 雨水 DN400 接入市政雨水管网，新建 废水 DN300 接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，新建 供电 10000KVA×3 自备变压器，新建 环保工程 废气 / / / 废水 化粪池 20m3 简单生化处理，新建 噪声 隔声防治措施 隔声量≥25dB(A) 厂界达标排放 固废 一般固废堆场 100m2 固废分类收集，新建 危废堆场 30m2 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-4，原辅材料理化性质见表2-5。 表2-4本项目主要原辅材料表 序号 名称 成分、规格 年用量（t/a） 包装方式 最大储存量（t） 贮存位置 运输方式 1 锻件 - 87430 散装 8000 仓库 汽运 2 机油 基础油、添加剂 5 桶装，100kg/桶 1 仓库 汽运 3 水溶性淬火液 亚硝酸钠、聚烷撑乙二醇类、水 50 桶装，100kg/桶 2 仓库 汽运 4 水性切削液 水、基础油、表面活性剂、防锈添加剂等 10 桶装，100kg/桶 2 仓库 汽运 5 抹布 棉织物 2 散装 0.5 仓库 汽运 表2-5原辅材料理化性质一览表 名称 分子式 危规号 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 水性切削液 - - 黄色液体状，可与水混溶。再加工过程中起到冷却、润滑、防锈等作用，可有效提高金属表面光洁度。 无燃爆危险 - 水溶性淬火液 - - 浅黄色液体，可溶于水。主要成分为：亚硝酸钠、聚烷撑乙二醇类、水。相对密度：1.078g/cm3。 无燃爆危险 LD50：80mg/kg，LC50：5.5mg/L 4、主要设备 本项目主要生产单元为机加工、热处理等，主要工艺为：原料（锻件）-机加工-热处理-机加工-热处理-机加工-装前检测-装配-喷涂（外协）-检验-成品。涉及的主要设备见表2-6。 表2-6主要设备清单 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 备注 1 数控立车 Φ3000-Φ6000 35 新建，国产 2 滚道感应淬火机 Φ3000-Φ6000 9 新建，国产 3 回火炉(低温) - 10 新建，国产 4 环形件荧光磁粉探伤机 - 3 新建，国产 5 高速铣齿机 Φ3000-Φ6000 23 新建，国产 6 插齿机 Φ3000-Φ6000 4 新建，国产 7 齿感应淬火机床 Φ3000-Φ6000 6 新建，国产 8 磁粉探伤机 - 3 新建，国产 9 摇臂钻床 - 5 新建，国产 10 转盘式装配平台 Φ3000-Φ6000 12 新建，国产 11 自动化防锈设备 - 1 新建，国产 12 冷校正机 Φ3000-Φ6000 8 新建，国产 13 充油脂机 - 20 新建，国产 14 轮廓仪 - 2 新建，国产 15 台架试验机 - 1 新建，国产 16 理化检测设备 - 1 新建，国产 17 裂纹检测仪 - 5 新建，国产 18 起重机 - 28 新建，国产 19 空压机 - 4 新建，国产 20 数控卧式镗铣床 Φ110 9 新建，台湾进口 21 滚道感应淬火机 Φ3500-Φ6000 3 新建，意大利进口 22 齿感应淬火机床 Φ3500-Φ6000 2 新建，德国进口 23 高速铣齿机 Φ3500-Φ6000 5 新建，德国进口 24 数控钻床 Φ3500-Φ6000 25 新建，台湾进口 25 数控立车 Φ3500-Φ6000 25 新建，台湾进口 26 三坐标检测仪 Φ6000 1 新建，德国进口 27 裂纹检测仪 Φ3500-Φ6000 1 新建，德国进口 28 测长机 6m行程 1 新建，国产 29 滚道直径量杆 4m 碳纤维 2 新建，国产 30 粗糙度测试仪平台支架 里博LSA50S 1 新建，国产 31 里氏硬度计 配D杆和DL杆 1 新建，国产 32 显微维氏硬度计 HV1 1 新建，国产 33 淬硬层测厚仪 SH67 1 新建，日本进口 34 轮廓仪 CBP3600 1 新建，国产 35 孔分布圆量杆 3m 碳纤维 1 新建，国产 36 指针式百分表 0-30mm 10 新建，国产 37 指针式百分表 0-50mm 10 新建，国产 38 指针式千分表 0-1mm 8 新建，国产 39 杠杆式千分表 0-0.8mm 10 新建，国产 40 千分尺 25-50mm 2 新建，国产 41 千分尺 50-75mm 2 新建，国产 42 塞尺 23件套公制 2 新建，国产 43 内径百分表 18-35mm 2 新建，国产 44 内径百分表 35-50mm 2 新建，国产 45 粗糙度测试仪 三丰 SJ410 1 新建，国产 46 游标卡尺 0-150mm 50 新建，国产 47 游标卡尺 0-300mm 50 新建，国产 48 数显深度尺 0-150mm 50 新建，国产 49 数显深度尺 0-300mm 50 新建，国产 50 滚道样板 - 2 新建，国产 51 热处理工艺参数过程检具 - 20 新建，国产 52 螺纹塞规 - 10 新建，国产 53 光滑塞规 - 10 新建，国产 合计 551 - 5、建设项目厂区平面布置情况 根据生产特点，本项目厂区自南向北、自东向西分别设办公研发楼、仓库、生产车间一、生产车间二、辅房等。建设项目厂区平面布置具体见附图2。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员700人。 工作制度：本项目实行三班制，每班8小时，年工作300天，合计7200小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目主要从事大型风电轴承的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-1（图中G-废气、S-固废、N-噪声）。 图2-1 大型风电轴承生产工艺流程图 ※生产工艺简述： 机加工：利用数控立车和数控卧式镗铣床对外购的滚道锻件进行车削、镗铣加工，车床的作用是利用车刀对旋转的锻件切削以获得需要的外形尺寸，镗铣床的作用是对固定的锻件加工出精确孔。加工时设备添加水性切削液对刀口进行润滑和降温，切削液可循环使用，定期添加，待无法使用时进行更换和清理。因此，该工序主要污染物为噪声（N1）、金属废料（S1）和废切削液（S2）。 热处理：该环节主要利用滚道感应淬火机和回火炉对滚道进行热处理。感应淬火的原理是利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热，本项目加热温度为850~1100℃，加热时间为1~3小时。淬火介质为水溶性淬火液，其主要优点是通过调整水溶液的浓度，可以很大范围内调整其冷却能力，满足不同材料和工件的淬火要求；无毒、无油烟、不燃烧、无火灾危险；淬硬层深，淬火硬度均匀，大大减小淬火变形和开裂的倾向，尤其适用于低、中碳钢感应及大件淬火；带出量少，使用成本低等。由于淬火液主要为聚烷撑乙二醇聚合物、水及其他添加剂，受热后会挥发一定水蒸气和少量油雾（以非甲烷总烃计）。水溶性淬火液可重复使用，定期添加，待无法满足淬火要求时进行更换，淬火液中沉淀的金属废渣定期清理。设备及淬火液均需采用隔套冷却，冷却水温度控制在5~25℃，淬火液温度控制在10~30℃。淬火结束后进行回火处理，将工件电加热至150~210℃，保温1.5~3小时后，自然冷却。热处理结束后，利用磁粉探伤机进行探伤。因此，该工序主要污染物为淬火废气（G1）、噪声（N2）、废淬火液（S3）、淬火废渣（S4）和不合格品（S5）。 机加工：利用高速铣齿机、插齿机对锻件进行齿轮加工。铣齿机是用齿轮铣刀按成型法加工齿轮或齿条的齿面的一种加工方式。插齿机是按展成法加工内、外直齿和斜齿圆柱齿轮的一种加工方法。加工时设备添加水性切削液对刀口进行润滑和降温，切削液可循环使用，定期添加，待无法使用时进行更换和清理。因此，该工序主要污染物为噪声（N3）、金属废料（S6）和废切削液（S7）。 热处理：该环节主要利用齿感应淬火机床和回火炉对齿面进行热处理。与滚道感应淬火处理方式一样，添加水溶性淬火液为介质，淬火液重复使用，定期添加，待无法满足淬火要求时进行更换，淬火液中沉淀的金属废渣定期清理。热处理后利用冷校正机进行校正。热处理结束后，利用磁粉探伤机进行探伤。因此，该工序主要污染物为淬火废气（G2）、噪声（N4）、废淬火液（S8）、淬火废渣（S9）和不合格品（S10）。 机加工：利用数控车床对加工表面可能存在的变形进行车削加工，对热处理加工后的滚道表面进行精加工，利用数控钻床对工件的安装孔进行钻孔加工。加工时设备添加水性切削液对刀口进行润滑和降温，切削液可循环使用，定期添加，待无法使用时进行更换和清理。该工序主要污染物为噪声（N5）、金属废料（S11）和废切削液（S12）。 装前检测：装配前检查工件表面及孔内是否存在杂质、油污，如存在杂质、油污可使用压缩空气或抹布进行清理，并利用自动化防锈设备对工件易生锈处滴加少量机油。因此，该过程产生的主要污染物为噪声（N6）和废抹布（S13）。 装配：在转盘式装配平台上进行产品组装，利用充油脂机进行油脂填充。该过程仅产生设备噪声（N7）。 喷涂（外协）：装配好的风电轴承、风电回转支承委托外单位喷涂加工，因此该工序在厂内不产生污染物。 （9）检验：喷涂完毕后，对产品进行检验、测试，检测设备包括轮廓仪、台架试验机、理化检测设备、裂纹检测仪、三坐标检测仪等。该过程会产生不合格品（S14）。 2、其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、厂区生活垃圾（S15）、废包装桶（S16）、废油桶（S17）、水泵噪声（N8）等。 根据上述分析，本项目在营运期阶段产污环节见表2-7。 表2-7产污环节表 类别 代码 产生点 污染物 去向 废气 G1 热处理 非甲烷总烃 车间无组织排放 G2 热处理 非甲烷总烃 废水 W1 员工生活 COD、SS、NH3-N、TP、TN 经化粪池预处理后接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 噪声 N1~N8 各类生产设备及辅助设备 噪声 合理安排设备整体布局、优先选用低噪声设备、对设备进行经常性维护、厂房隔声 固废 S1 机加工 金属废料 外售综合处理 S2 机加工 废切削液 委托有资质单位处置 S3 热处理 废淬火液 委托有资质单位处置 S4 热处理 淬火废渣 委托有资质单位处置 S5 热处理 不合格品 外售综合处理 S6 机加工 金属废料 外售综合处理 S7 机加工 废切削液 委托有资质单位处置 S8 热处理 废淬火液 委托有资质单位处置 S9 热处理 淬火废渣 委托有资质单位处置 S10 热处理 不合格品 外售综合处理 S11 机加工 金属废料 外售综合处理 S12 机加工 废切削液 委托有资质单位处置 S13 装前检测 废抹布 环卫清运 S14 检验 不合格品 外售综合处理 S15 办公生活 生活垃圾 环卫清运 S16 辅料包装容器 废包装桶 委托有资质单位处置 S17 机油包装容器 废油桶 委托有资质单位处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目拟在江阴市申港街道申港路678号从事大型风电轴承的生产，目前未从事任何生产活动。据调查，该地块未曾开展过工业项目，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环保[2013]246文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《2019年度江阴市环境状况公报》显示，17个乡镇环境空气SO2年均浓度均达标，浓度范围为9.8～17.7µg/m3；13个乡镇NO2年均浓度达标，达标率为76.5%，浓度范围为33.3～55µg/m3，超标的乡镇为夏港街道、申港街道、利港街道；PM10年均浓度除新桥镇达标外，其余乡镇均不同程度超标，浓度范围为69.8～84.3µg/m3；17个乡镇PM2.5年均浓度均不同程度超标，浓度范围为42.4～48.8µg/m3；17个乡镇CO年24小时平均浓度均达标，浓度范围为1.154～1.525mg/m3；17个乡镇O3日最大8小时滑动平均浓度均不同程度超标，浓度范围为163.6～188.9µg/m3。17个乡镇空气优良率范围为66.3%～75.2%,最低的是徐霞客镇，最高的是璜土镇。因此，该区域为不达标区。 根据《2019年度江阴市环境状况公报》，2019年江阴市申港街道空气质量状况见表3-1。 表3-1 申港街道空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 评价标准（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 10.3 60 17.17 达标 NO2 年平均浓度 41.2 40 103 超标 PM10 年平均浓度 80.4 70 114.86 超标 PM2.5 年平均浓度 47.5 35 135.71 超标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度 164.8 160 103 超标 CO 24小时平均第95百分位数浓度 1397 4000 34.93 达标 监测结果显示，2019年申港街道SO2年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，NO2、PM10、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。目前，当地已经出具环境整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 2、地表水 根据《2019年度江阴市环境状况公报》，2019年江阴市地表水水质总体为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷。35个重点监测断面中：Ⅱ类水质断面4个，占11.4%；Ⅲ类水质断面22个，占62.9%；Ⅳ类水质断面6个，占17.1%；Ⅴ类水质断面3个，占8.6%；无劣Ⅴ类水质断面。与2018年相比，总体水质持续向好，Ⅱ～Ⅲ类断面比例上升22.8个百分点，Ⅳ类断面比例下降5.8个百分点，Ⅴ类断面比例持平，劣Ⅴ类断面比例下降17.1个百分点。 项目所在地纳污河流为新沟河。现状监测数据引用《江阴市申港工业集中区规划项目》监测报告（YYJC-BG-2019-01015号报告），监测时间为2018年12月17日-2018年12月19日。监测断面及监测因子详见表3-2，监测结果详见表3-3。 表3-2水环境质量监测断面一览表 水体名称 监测编号 断面位置 监测因子 新沟河 W1 江阴市申港工业园区污水处理有限公司排污口上游500米 pH、化学需氧量、氨氮、总磷 W2 江阴市申港工业园区污水处理有限公司排污口下游1000米 表3-3水质现状统计与评价结果表 单位：mg/L，pH无量纲 监测断面 监测因子 监测值 平均值 最大污 染指数 超标率% 超标 倍数 标准值 W1 pH 7.75-7.8 7.77 0.4 0 0 6~9 化学需氧量 17-18 17.17 0.9 0 0 20 氨氮 0.76-0.775 0.77 0.775 0 0 1.0 总磷 0.15-0.16 0.155 0.8 0 0 0.2 W2 pH 7.75-7.8 7.77 0.4 0 0 6~9 化学需氧量 17-18 17.83 0.9 0 0 20 氨氮 0.78-0.794 0.786 0.794 0 0 1.0 总磷 0.17-0.19 0.18 0.95 0 0 0.2 由上表可见，新沟河2个监测断面各水质因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、环境噪声 厂界50m范围内无声环境保护目标，本报告不进行声质量监测。 生态环境 本项目不涉及生态环境影响，无需进行现状调查。 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响，无需进行现状调查。 地下水、土壤环境 本项目无需进行地下水、土壤环境现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《2019年度江阴市环境状况公报》，2019年申港街道环境空气质量有超标现象，SO2年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，NO2、PM10、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度均超标，因此项目所在地属于不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2020年，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，以柴油货车和汽油小客车为重点加强机动车污染防治，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排能力，全面完成“十三五”二氧化硫、氮氧化物和VOCs的减排任务。加大VOCs和氮氧化物协同减排力度。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-4。 表3-4环境空气保护目标一览表 环境要素 名称 UTM坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功能 相对厂址 方位 相对厂界 距离（m） X Y 环境空气 伍相 228724.06 3534329.71 居民 约79户/277人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中的二类区 E 65 河头 228155.53 3534693.79 居民 约2户/7人 W 100 魏家村 228518.98 3534157.93 居民 约55户/193人 SW 101 （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不涉及生态环境保护目标。 声、地下水、生态环境保护目标见表3-5。 表3-5声、地下水、生态环境保护目标 环境要素 环境保护目标 距建设项目厂界 环境功能 方位 距离(m) 规模 声环境 厂界外1m / / / GB3096-2008中4a类 地下水 / / / / / 生态环境 / / / / / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目厂界废气非甲烷总烃参照上海市地方标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表3标准，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求，具体见表3-6。 表3-6废气排放标准 污染因子 限值（mg/m3） 排放标准 非甲烷总烃 4.0 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3标准 6（监控点处1h平均浓度值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 20（监控点处任意一次浓度值） 2、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理达接管标准后，经市政污水管网接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B级标准，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，尾水排入新沟河，具体见表3-7。 表3-7污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 接管标准 排放标准 pH 6～9 6~9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6）* 总磷 8 0.5 总氮 70 12（15）* 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准，即昼间噪声≤70dB（A），夜间噪声≤55dB（A）。 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于3类声环境功能区，城市主干路（申兴路）、次干路（人民路、申利路）20m范围内、城市快速路（滨江西路）25m范围内执行4a类声环境功能区。本项目距离申兴路15m，人民路11m，申利路18m，滨江西路23m，因此本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，即昼间噪声≤70dB（A），夜间噪声≤55dB（A）。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 废气：/； 固废：各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-8。 表3-8建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 污染物名称 产生量 接管量 削减量 预测排放量 建议申请量 废气 / / / / / / 废水 废水量 8400 8400 0 8400 8400/8400 COD 4.2 3.78 0.42 0.42 3.78/0.42 SS 3.36 2.94 0.42 0.084 2.94/0.084 氨氮 0.378 0.378 0 0.0336 0.378/0.0336 总磷 0.0672 0.0672 0 0.0042 0.0672/0.0042 总氮 0.588 0.588 0 0.1008 0.588/0.1008 固废 一般工业固废 27429 / 27429 0 0 危险固废 61.5 / 61.5 0 0 生活垃圾 142.8 / 142.8 0 0 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 由上表可见，本项目废气无需申请总量。 废水排放总量为8400t/a，COD、氨氮、总磷、总氮排放总量分别为0.42t/a、0.0336t/a、0.0042t/a、0.1008t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量通过江阴临港开发区控源截污平衡，特征因子SS排放总量分别为0.084t/a，作为该企业考核指标。 建设项目固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期厂房的建设，会对周围地表水环境、大气环境及区域环境噪声均会产生一定的影响，具体如下： 1、废气 该项目在建设过程中，大气污染物主要有： （1）废气 施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烃类物，此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。 （2）粉尘和扬尘 本项目在建设过程中，粉尘污染物主要来源于： ①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整过程产生的粉尘； ②管道施工中的土方运输产生的粉尘； ③建筑材料如水泥、白灰、沙子以及土方在其装卸、运输、堆放等过程中，因锋利作用而产生的扬尘污染； ④搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘； ⑤施工垃圾及清运过程中产生养成； 上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气污染，其中又以粉尘的危害较为严重。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大，随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 因本工程施工期较长，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，其主要对策有： ①对施工现场实行合理管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定适度以减少扬尘量，开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长时间堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷： ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施； ⑦对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 2、废水 （1）生产废水 各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂。 （2）生活污水 施工期民工集中，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。 上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量； ②施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置； ③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 3、噪声 噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的生源，由于现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业； ②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法； ③施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点； ④在高噪声设备周围设置遮蔽物； ⑤混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度； 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、固体废物 4.1固体废物环境影响预测与评价 建设项目施工期的固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。固体废物的处理处置遵循分类收集和外售综合利用的原则。各类固体废物的利用处置方案见表4-1。 表4-1 建设项目施工期固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 废物 代码 施工期产生量 利用处置方式 利用处置单位 1 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 / 2t 定期清运 环卫部门 2 建筑垃圾 施工过程 一般工业固体废物 / 15t 综合处置 外售单位 建设项目根据固废产生特点，拟采取的措施为： ①各类固体废物分类收集、贮存，一般固体废物和生活垃圾不混放； ②本项目单独设置20m2临时固废堆放场地，随工程结束而拆除，不会对周围环境产生影响； ③固废及时清运，保持施工人员生活区整洁，提高固体废物综合利用率。 4.2固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 4.2.1包装及贮存场所防治措施 项目施工期固体废物产生情况包括：①一般工业固废：建筑垃圾（15t）；②生活垃圾（2t）。 生活垃圾、建筑垃圾每三天收集一次；本项目固体废物临时贮存场所面积20平方米，能够满足贮存需求。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，建筑垃圾直接堆放于固废贮存场所，生活垃圾收集后贮存于生活垃圾塑料桶。包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。因此，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 4.2.2固体废物自行利用、处置分析 本项目施工期产生建筑垃圾（15t）属于一般工业固废，经厂内收集后，统一清运。生活垃圾（约2t）由当地环卫部门定期清运。 4.3环境风险评价 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目施工期没有危废产生，故本报告不作风险评价。 4.4结论与建议 综上所述，本项目施工期产生固废主要为建筑垃圾和生活垃圾，其中生活垃圾由当地环卫部门集中统一处置、建筑垃圾由建设单位统一收集综合利用。固废均贮存于临时固废堆场，按照所属性质分别收集和贮存，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目废气主要为热处理工段水溶性淬火液受热挥发产生的少量有机废气（以非甲烷总烃计）。由于淬火液中有机成分含量较少，有机废气产生量可忽略不计，在车间内无组织排放，通过加强车间通风等措施，对周围大气环境影响较小。 1.2监测计划 本项目行业类别为C3484机械零部件加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），判断该公司属于“二十九、通用设备制造业34”中“83锅炉及原动设备制造341，金属加工机械制造342，物料搬运设备制造343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造344，轴承、齿轮和传动部件制造345，烘炉、风机、包装等设备制造346，文化、办公用机械制造347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业349”类别，由于项目涉及淬火，属于“涉及通用工序简化管理的”类别，因此本项目属于简化管理。 本项目废气监测计划见表4-2。 表4-2废气监测计划表 要素 监测点位 监测因子 监测频次 废气 厂界 非甲烷总烃 1次/半年 厂房外 非甲烷总烃 1次/季度 2、废水 2.1废水产排情况 本项目废水主要为生活污水，产生量为8400t/a。废水产排情况见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 标准浓度限值(mg/L) 排放时间/h 排放方式和去向 核算方法 产生废水量（m3/a） 产生浓度/（mg/L） 产生量/（t/a） 工艺 效率% 核算方法 排放废水量（m3/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） / 生活污水 COD 产污系数法 8400 500 4.2 化粪池 10 / 8400 450/50 3.78/0.42 500/50 7200 间接排放，接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理后排入新沟河 SS 400 3.36 12.5 350/10 2.94/0.084 400/10 氨氮 45 0.378 / 45/4 0.378/0.0336 45/4 总磷 8 0.0672 / 8/0.5 0.0672/0.0042 8/0.5 总磷 70 0.588 / 70/12 0.588/0.1008 70/12 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目生活污水接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2接管可行性分析 ①江阴市申港工业园区污水处理有限公司概况 江阴市申港工业园区污水处理有限公司位于申港东刘村，设计处理能力为1.5万吨/天，主要处理申港区域内工业废水和生活污水，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入新沟河。污水厂处理工艺如下： 图4-1 污水厂处理工艺流程图 ②污水厂达标排放情况 根据污水厂例行监测数据、江苏省排污单位自行监测信息发布平台在线监测数据和生态环境部门监督性监测数据，江阴市申港工业园区污水处理有限公司出水水质可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 ③接管可行性 接管处理能力分析 江阴市申港工业园区污水处理有限公司设计处理能力为15000t/d，目前实际接管处理量约13002.35t/d，目前还有约1997.65t/d余量，本项目污水产生量为8400t/a（28t/d），约占剩余容量的1.4%。故从处理水量角度考虑，本项目接管进入江阴市申港工业园区污水处理有限公司是可行的。 b、接管水质可行性分析 本项目生活污水排放量为8400t/a，主要污染物为pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮，水质简单，可以满足江阴市申港工业园区污水处理有限公司的接管要求，不会对其形成冲击负荷。 c、污水收集管网 项目所在地位于江阴市申港工业园区污水处理有限公司接管范围内，该地污水管网已建成，因此，本项目生活污水接管排入江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理可行。 综上，本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司处置可行。 2.3雨污排口 污水排放口见表4-4，雨水排放口见表4-5。 表4-4废水排放口信息一览表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 接管标准（mg/L） 排放标准（mg/L） 收纳受体 1 DW001 污水接管口 120.159171° 31.893576° 城镇污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 工作期间 江阴市申港工业园区污水处理有限公司 COD 500 50 新沟河 SS 400 10 氨氮 45 4 总磷 8 0.5 总氮 70 12 表4-5雨水排放信息一览表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳自然水体信息 其他信息 经度 纬度 名称 受纳水体功能目标 1 DW002 雨水排放口 120.13492942° 31.91180750° 进入城市下水道（再入江河、湖、库） 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 有流量期间监测 新沟河 Ⅲ类 / 2.4废水监测计划 本项目废水监测计划见表4-6。 表4-6废水监测计划表 要素 监测点位 监测因子 监测频次 废水 DW001生活污水总排口 流量、pH值、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 1次/季度 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要为数控立车、高速铣齿机、插齿机等生产设备及水泵、空压机等辅助设施，噪声源强≤90dB(A)。本项目噪声源强见表4-7。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-7噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（单位：dB（A）） 工序/生产线 装置 噪声源 产噪类型（频发、偶尔） 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间/h 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值 机加工 数控立车 数控立车 频发 类比法 87 合理布局，优先选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减等措施 ≥25 / 62 7200 热处理 滚道感应淬火机 滚道感应淬火机 频发 类比法 80 ≥25 / 55 热处理 回火炉 回火炉 频发 类比法 80 ≥25 / 55 热处理 磁粉探伤机 磁粉探伤机 频发 类比法 82 ≥25 / 57 机加工 高速铣齿机 高速铣齿机 频发 类比法 90 ≥25 / 65 机加工 插齿机 插齿机 频发 类比法 88 ≥25 / 63 机加工 齿感应淬火机床 齿感应淬火机床 频发 类比法 80 ≥25 / 55 机加工 摇臂钻床 摇臂钻床 频发 类比法 87 ≥25 / 62 热处理 冷校正机 冷校正机 频发 类比法 78 ≥25 / 53 装配 充油脂机 充油脂机 频发 类比法 76 ≥25 / 51 / 起重机 起重机 频发 类比法 82 ≥25 / 57 装配 空压机 空压机 频发 类比法 88 ≥25 / 63 机加工 数控卧式镗铣床 数控卧式镗铣床 频发 类比法 87 ≥25 / 62 机加工 数控钻床 数控钻床 频发 类比法 86 ≥25 / 61 / 冷却塔 水泵 频发 类比法 85 ≥25 / 60 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-8主要噪声源一览表 噪声源 降噪后单台设备源强dB（A） 数量（台/套） 降噪后等效源强 dB（A） 所在车间（工段）名称 噪声源与预测点间的距离(m) 东Z1 南Z2 西Z3 北Z4 数控立车 62 60 79.8 生产车间 59 178 300 155 滚道感应淬火机 55 12 65.8 50 280 316 60 回火炉 55 10 65.0 87 280 281 60 磁粉探伤机 57 6 64.8 312 116 43 232 高速铣齿机 65 28 79.5 122 185 236 159 插齿机 63 4 69.0 279 109 75 246 齿感应淬火机床 55 8 64.0 196 274 167 78 摇臂钻床 62 5 69.0 220 188 140 168 冷校正机 53 8 62.0 224 103 126 246 充油脂机 51 20 64.0 180 99 173 246 起重机 57 28 71.5 177 238 185 113 空压机 63 4 69.0 248 77 102 276 数控卧式镗铣床 62 9 71.5 107 227 257 111 数控钻床 61 25 75.0 281 246 80 112 水泵 60 2 63.0 283 308 87 48 项目噪声治理措施及设计降噪后影响预测结果见表4-9。 表4-9采取措施后厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 设备名称 噪声贡献值 东Z1 南Z2 西Z3 北Z4 数控立车 44.4 34.8 30.2 36.0 滚道感应淬火机 31.8 16.8 15.8 30.2 回火炉 26.2 16.1 16.0 29.4 磁粉探伤机 14.9 23.5 32.1 17.5 高速铣齿机 37.7 34.1 32.0 35.4 插齿机 20.1 28.3 31.5 21.2 齿感应淬火机床 18.2 15.3 19.6 26.2 摇臂钻床 22.1 23.5 26.1 24.5 冷校正机 15.0 21.8 20.0 14.2 充油脂机 18.9 24.1 19.2 16.2 起重机 26.5 23.9 26.1 30.4 空压机 21.1 31.3 28.8 20.2 数控卧式镗铣床 31.0 24.4 23.3 30.6 数控钻床 26.0 27.2 36.9 34.0 水泵 14.0 13.2 24.2 29.4 总贡献值 45.8 39.8 41.1 42.1 表4-10本项目建成后厂界噪声影响值预测 预测点位 东厂界Z1 南厂界Z2 西厂界Z3 北厂界Z4 本项目贡献值dB（A） 45.8 39.8 41.1 42.1 标准dB（A） 昼间：70 夜间：55 昼间：70 夜间：55 昼间：70 夜间：55 昼间：70 夜间：55 本项目建成后，各厂界噪声贡献值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值要求，对厂界噪声影响较小。 3.2噪声监测计划 本项目噪声监测计划见表4-11。 表4-11噪声监测计划表 要素 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度 4、固体废物 根据工程分析，本项目固体废物主要为金属废料、废切削液、废淬火液、淬火废渣、不合格品、生活垃圾、废包装桶、废机油、废油桶、废抹布。 金属废料：机加工环节产生。根据企业提供资料，金属废料产生量约为原料用量的30%，本项目锻件用量为87430t/a，则金属废料产生量为26229t/a； 废切削液：机加工环节产生。本项目水性切削液年用量为10t，水性切削液配制用水为200t/a，切削液在使用过程中的损耗量按95%计，其余进入危废，则废切削液产生量为10.5t/a。 废淬火液：热处理环节产生。本项目淬火液淬火液年用量为50t，水溶性淬火液配制用水为250t/a，淬火液在使用过程中的损耗量按90%计，其余进入危废，则废淬火液产生量为30t/a。 淬火废渣：热处理环节产生。根据企业提供资料，淬火废渣大约每3个月清理一次，每次清理废渣量约250kg，则一年清理的废渣量约为1t/a。 不合格品：装前检测、检验环节产生。根据企业提供资料，不合格品约占产能的2%，本项目产能约为60000t/a，则不合格品产生量约为1200t/a。 生活垃圾：办公生活产生。根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中“第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾”表1相关系数，本项目属于二区一类，生活垃圾产生量为0.68kg/人·天，本项目共有员工700人，年工作300天，则生活垃圾产生量为142.8t/a。 废包装桶：包括切削液和淬火液的包装桶。根据包装规格及物料年用量情况计算，废包装桶产生量约600只，每只包装桶按20kg计，则废原料桶产生量约12t/a。 废机油：设备维护更换下来的废机油。据统计，废机油产生量约为5t/a。 废油桶：主要为机油包装桶。根据包装规格及物料年用量情况计算，机油包装桶产生量约50只，每只包装桶按20kg计，则废原料桶产生量约1t/a。 （10）废抹布：装前检测过程中清理杂质、油污产生。据统计，废抹布产生量约2t/a。 4.1固废产生情况 固体废物污染源源强见表4-12。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量/(t/a) 工艺 处置量/(t/a) 机加工 机加工设备 金属废料 一般工业固体废物 类比法 26229 / 26229 外售 检验 检验设备 不合格品 类比法 1200 / 1200 机加工 机加工设备 废切削液 危险废物 物料衡算法 10.5 / 10.5 有资质单位 热处理 热处理设备 废淬火液 物料衡算法 30 / 30 热处理 热处理设备 淬火废渣 类比法 1 / 1 / / 废包装桶 物料衡算法 12 / 12 检修 各类装置 废机油 类比法 5 / 5 / / 废油桶 物料衡算法 1 / 1 装前检测 / 废抹布 类比法 2 / 2 环卫清运 / / 职工生活垃圾 生活垃圾 产污系数法 142.8 / 142.8 环卫清运 表4-13固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 废物 类别 废物代码 主要成分 有害成分 物理性状 危险特性 产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 1 金属废料 85 / 碳、硅、锰等 / 固态 / 26229 贮存于一般固废堆场，直接堆放 收集后外售综合利用 26229 2 不合格品 85 / 锻件 / 固态 / 1200 贮存于一般固废堆场，直接堆放 收集后外售综合利用 1200 3 废切削液 HW09 900-006-09 水、基础油、表面活性剂、防锈添加剂等 切削液 固态 T 10.5 贮存于危废堆场，100kg包装桶 委托有资质单位处置 10.5 4 废淬火液 HW17 336-064-17 亚硝酸钠、聚烷撑乙二醇类、水 残留的淬火液 固态 T/C 30 贮存于危废堆场，100kg包装桶 委托有资质单位处置 30 5 淬火废渣 HW17 336-064-17 金属氧化物 淬火液 固态 T/C 1 贮存于危废堆场，100kg容器 委托有资质单位处置 1 6 废包装桶 HW49 900-041-49 铁 沾染的有毒有害成分 固态 T/In 12 贮存于危废堆场，加盖后直接堆放 委托有资质单位处置 12 7 废机油 HW08 900-249-08 矿物油 机油 液态 T,I 5 贮存于危废堆场，100kg包装桶 委托有资质单位处置 5 8 废油桶 HW08 900-249-08 铁 沾染的机油 固态 T,I 1 贮存于危废堆场，加盖后直接堆放 委托有资质单位处置 1 9 废抹布 HW49 900-041-49 棉织物、矿物油 沾染的机油、污渍等 固态 T/In 2 混入生活垃圾 环卫清运 2 10 生活垃圾 99 / 废纸等 / 固态 / 142.8 贮存在生活垃圾收集点 环卫清运 142.8 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 4.2 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ③应设计渗滤液集排水设施。 ④为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑤为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 4.3危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①危废贮存设施设置情况 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，本项目拟在厂区西侧建设一座30m2的危废仓库，用于贮存本项目产生的危废。 该危废堆场应当设置专用的贮存设施专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； 对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； 对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； 危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； 固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； 在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 本项目危险废物仓库按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。 本项目将严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。根据危废特性，采取以下污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏等。 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-14。 表4-14固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 提示图形符号 一般固废暂堆场所 提示标志 正方形边框 绿色 白色 厂区门口 危险废物信息公开栏 长方形边框 蓝色 白色 危险废物暂存场所 平面固定式贮存设施警示标志牌 长方形边框 黄色 黑色 立式固定式贮存设施警示标志牌 长方形边框 黄色 黑色 贮存设施内部分区警示标志牌 长方形边框 黄色 黑色 包装识别标签（粘贴式标签） 正方形边框 桔黄色 黑色 ②危废贮存设施选址 本项目危险废物贮存设施的选址与设计：（1）项目所在地地址结构稳定；（2）地震烈度不超过7度的区域内，设施底部高于地下水最高水位；（3）项目所在地不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；（4）不位于居民中心区常年最大风频的上风向；（5）全厂设置专门的危险废物堆场，车间基础层铺设2mm厚，渗透系数不大于10-10cm/s人工防渗材料，地面为混凝土地面，表面用防渗水泥抹平，同时铺设环氧树脂层，避免了腐蚀性物质对地基的侵蚀，车间裙角高度不低于20cm，裙角材料使用耐腐蚀的防渗材料。因此，危险废物贮存场所选址可行。 ③危废贮存设施能力 危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表4-15。 表4-15建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力（吨） 贮存 周期 1 危废 堆场 废切削液 HW09 900-006-09 厂区西侧 30m2 桶装，加盖 0.875 1个月 2 废淬火液 HW17 336-064-17 桶装，加盖 2.5 1个月 3 淬火废渣 HW17 336-064-17 桶装，加盖 0.6 半年 4 废包装桶 HW49 900-041-49 加盖密闭 1 1个月 5 废机油 HW08 900-249-08 桶装，加盖 1.25 3个月 6 废油桶 HW08 900-249-08 加盖密闭 0.25 3个月 本项目贮存的危废主要为废切削液（10.5t/a）、废淬火液（30t/a）、淬火废渣（1.2t/a）、废包装桶（12t/a）、废机油（5t/a）、废油桶（1t/a）。其中，废切削液、废淬火液、废包装桶的贮存周期为1个月，淬火废渣贮存周期为半年，废机油、废油桶贮存周期为3个月。废切削液、废淬火液、淬火废渣、废机油均采用桶装并加盖贮存，每只桶可盛装0.5吨废物，每只容器的占地面积按1m2计，则所需暂存面积为12m2；废包装桶、废油桶则加盖密闭贮存于危废堆场，平均每只桶占地面积按0.5m2计，则废包装桶所需占地面积为13m2。因此，本项目设置30m2的危废堆场可以满足本项目危废贮存的要求。 ④危废贮存设施主要环境影响 企业运营期产生的危险废物主要为废切削液、废淬火液、淬火废渣、废包装桶、废油桶。废切削液、废淬火液、淬火废渣均采用桶装并加盖贮存，废包装桶、废油桶则加盖密闭贮存于危废堆场，定期委托有资质单位处置。暂存区位于室内，应保持干燥、清洁，相对湿度保持在75%以下，应设置满足防渗要求的地面，并设置围堰，由专人管理和维护，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，中间采用防护栅栏隔离。上述危险废物分类收集后贮存于相应的包装桶或其他容器内，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。项目设置满足要求的防渗措施后对区域土壤、地下水影响不大，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。 4.4危险废物运输过程环境影响分析 在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，企业严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程基本不会有泄漏和洒落。 4.5危险废物委托利用、处置环境影响分析 企业产生的废机油（HW08 900-249-08）、废油桶（HW08 900-249-08）拟委托江阴市大洋固废处置利用有限公司处置。江阴市大洋固废处置利用有限公司位于江阴市临港新城开发区石庄化工集中区(长盛路南侧)，主要经营范围为：废乙醇、废丁酮等废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06，900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06，不含残渣、污泥、过滤吸附介质等固体废物）7100吨/年、废矿物油（HW08，251-001-08、900-199-08、900-201-08、900-214-08、900-249-08）1200吨/年、染料、涂料废物（HW12，264-011-12、900-250-12、900-252-12、900-299-12）300吨/年、废乙酸（HW34，900-349-34）1000吨/年、废碱液（HW35，261-059-35、900-352-35、900-399-35）200吨/年、废焦化苯（HW39，261-071-39）200吨/年、PTA氧化残渣（HW34，251-014-34）5000吨/年，废氢溴酸（HW34，261-058-34、314-001-34、900-304-34）800吨/年，废电路板（HW49，900-045-49）3500吨/年。企业废机油（HW08 900-249-08）产生量为5t/a，废油桶（HW08 900-249-08）产生量为0.245t/a，在其处置范围内，故委托江阴市大洋固废处置利用有限公司处置可行。 企业产生的废切削液（HW09 900-006-09）、废包装桶（HW49 900-041-49）拟委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置。江阴市锦绣江南环境发展有限公司位于江阴市月城镇环山路8号，主要经营范围为：焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），有机磷化合物废物（HW37），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-029-41、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-099-49），合计10000吨/年。企业废切削液（HW09 900-006-09）产生量为10.5t/a、废包装桶（HW49 900-041-49）产生量为12t/a，在其处置范围内，故委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司可行。 企业产生的废淬火液（HW17 336-064-17）、淬火废渣（HW17 336-064-17）拟委托江阴龙鼎环保科技有限公司处置。江阴龙鼎环保科技有限公司位于江阴市周庄镇长寿区长寿路277号，主要经营范围为：含铝污泥（HW17，336-064-17）80000吨/年、废盐（硫）酸 （HW34，900-300-34，900-301-34，900-302-34，900-304-34，900-307-34，900-308-34，浓度为15%-20%）70000吨/年，仅限接收铝型材（含铝制品）行业产生的废酸。企业废淬火液（HW17 336-064-17）产生量为30t/a、淬火废渣（HW17 336-064-17）产生量为1.2t/a，在其处置范围内，故委托江阴龙鼎环保科技有限公司可行。 4.6固废环境风险评价 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目危险化学品主要有机油、废机油，但最大储存量均未超过临界量，因此本项目不存在重大危险源。 根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： (1)加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； (2)针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； (3)制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用； (4)结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 4.7与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）相符性分析 对照关于苏环办〔2019〕327号相关要求，本项目分析见表4-16。 表4-16本项目危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号 文件规定要求 拟实施情况 备注 1 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 本项目危废主要为废切削液（10.5t/a）、废淬火液（30t/a）、淬火废渣（1.2t/a）、废包装桶（12t/a）、废机油（5t/a）、废油桶（1t/a）。废切削液、废淬火液、淬火废渣、废机油均采用桶装并加盖贮存，废包装桶、废油桶则加盖密闭贮存于危废堆场，定期委托有资质单位处置。 符合 2 对建设项目危险废物的环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施 危险废物的环境影响、污染防治措施见4.3节，环境风险评价见4.6节 符合 3 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 厂区各类危废分区、分类贮存 符合 4 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 符合 5 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存 废切削液、废淬火液、淬火废渣、废机油均采用桶装并加盖贮存，废包装桶、废油桶则加盖密闭贮存于危废堆场 符合 6 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施 本项目不涉及废弃剧毒化学品 / 7 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定） 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌 符合 8 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施 符合 9 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 危废仓库设置气体导出口及气体净化装置 符合 10 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定） 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网 符合 11 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。 本项目产生的固体废物均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品，详见工程分析章节 / 12 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 本项目危废仓库应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 符合 5、地下水、土壤 5.1地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“6.2 评价工作等级”要求，项目地下水环境影响分析将根据项目的类别、地下水环境敏感程度来划分评价等级。本项目行业类别属于“I金属制品”中“表面处理及热处理加工”类别，由于本项目不涉及电镀工艺、未使用有机涂层、不涉及有钝化工艺的热镀锌，因此本项目属于Ⅳ类项目，因此可不展开地下水环境影响评价，但针对可能对地下水造成影响的各环节，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（修订）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）等标准，将危废暂存间划分为重点防渗区，一般固废堆放区及其他生产区域划分为一般防渗区，采取相应级别的防渗措施。 5.2土壤环境影响 本项目行业类别为C3451滚动轴承制造，主要从事大型风电轴承的生产加工，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”类别，由于本项目不涉及化学处理工艺、不涉及重金属，故项目类别应为“其他”类别，属于土壤环境影响评价项目类别中的Ⅲ类。本项目周边50米范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，因此土壤环境敏感程度为不敏感。本项目占地规模为93200m2，占地规模为中型（5~50hm2）。经对照，本项目评价等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态 本项目不涉及生态环境影响。 7、环境风险 7.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 经筛选分析，本项目风险物质为机油、废机油，根据表4-17，Q值为0.0009，即危险物质量小于临界量。 表4-17建设项目危险化学品临界量 序号 危险物质名称 CAS号 临界量Qn/t 最大存在总量qn/t 该种危险物质Q值 1 机油 / 2500 1 0.0004 2 废机油 / 2500 1.25 0.0005 项目Q值∑ 0.0009 7.2 风险源分布及影响途径 本项目风险情况见表4-18。 表4-18本项目风险情况一览表 危险物质 风险源分布情况 风险事故情形 可能的影响途径 机油 仓库 火灾 大气、地表水 泄漏 土壤、地下水 废机油 危废堆场 火灾 大气、地表水 泄漏 土壤、地下水 环境影响途径及危害后果为： （1）对大气的污染 本项目机油、废机油可能会引发火灾，会产生次生/伴生污染物CO、颗粒物、NOx，导致局部空气恶化，并且可燃物质在燃烧过程中产生的有害气体颗粒物悬浮于空气中，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染。 （2）对水体的污染 燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分级而过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。 （3）对土壤、地下水的污染 本项目机油、废机油泄漏后如因防渗措施不当，会对土壤、地下水产生一定影响。 7.3 风险防范措施 针对上述风险类型，本项目拟采取以下的风险防范措施： （1）原料贮运安全防范措施 ●危险化学品运输 根据近年来的事故风险统计，交通事故引发有毒物质泄漏到环境中的事件呈上升趋势。必须加强运输过程中的风险意识和风险管理，危险化学品运输要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线。 ●化学品储存区 化学品储存区域应拥有良好的储存条件(如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等)，必须在储存场所完善防淋、防渗、防雨等措施。包装桶材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。定期对包装桶外部检查，及时发现破坏和漏处。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 机油等原料运输过程中根据其理化性质的不同进行分类运输，不得与其它易燃物、易爆物拼车运输。 ●加强危险化学品的管理 要求企业加强危险化学品的管理，并制定危险化学品安全操作规程，操作人员严格按照操作规程作业，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。做好化学品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 （2）泄漏事故的防范措施 加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。将泄漏的废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用惰性材料吸附吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置。 （3）安全生产管理系统 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 （4）火灾事故应急处置措施 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。 将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 在灭火过程中建议：A、如有可能，转移未着火的容器。防止包装破损，引起环境污染。B、收容消防废水，防止流入雨水管网进入河流。 危险废物的环境风险防范措施 加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用。危废堆场地面防渗，防止危废渗漏对地下水的影响。建立健全突发环境事件应急体系，制定环境事件风险应急预案。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | DW001排口 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L |
| 声环境 | 数控立车、高速铣齿机、插齿机等生产设备及水泵、空压机等辅助设施 | 噪声 | 选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，即昼间噪声≤70dB（A）、夜间噪声≤55dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废金属废料、不合格品外售综合利用；危险废物废切削液、废淬火液、淬火废渣、废包装桶、废油桶委托有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：危废堆场、仓库、生产车间 一般防渗区：一般固废堆场 简单防渗区：办公区等 |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施、制定应急预案等。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类别。 |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度考虑本项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 8400/8400 | 0 | 8400/8400 | 8400/8400 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 3.78/0.42 | 0 | 3.78/0.42 | 3.78/0.42 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 2.94/0.084 | 0 | 2.94/0.084 | 2.94/0.084 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.378/0.0336 | 0 | 0.378/0.0336 | 0.378/0.0336 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0672/0.0042 | 0 | 0.0672/0.0042 | 0.0672/0.0042 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.588/0.1008 | 0 | 0.588/0.1008 | 0.588/0.1008 |
| 一般工业 固体废物 | 金属废料 | 0 | 0 | 0 | 26229 | 0 | 26229 | 26229 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |
| 危险废物 | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 |
|  | 废淬火液 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
|  | 淬火废渣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①