# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年加工5000吨工程机械配件项目

建设单位（盖章）：江阴市一鸣管业科技有限公司

编制日期：         2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工5000吨工程机械配件项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-320259-35-03-544829 |
| 建设单位 联系人 | 单** | 联系方式 | 134******** |
| 建设地点 | 江苏 省 江阴 市申港街道申南村张家桥工业路298号 |
| 地理坐标 | （ 120度 10分 12.356 秒， 31 度 52 分 39.831 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 建筑工程用机械制造（C3514） 金属表面处理及热处理加工（C3360 ） | 建设项目 行业类别 | “三十二、专用设备制造业35” “三十、金属制品业33” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 江苏江阴临港经济开发区 管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备[2020]202号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 2021年7月~2021年9月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1790 |
| 专项评价设置情况 | 表 1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 企业情况 是否需设专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 不需要 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无工业废水产生，厂区生活污水经预处理后接管污水厂处理，不直接排放，不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目 不需要 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目不涉及有毒有害危险物质，不涉及易燃易爆危险物质 不需要 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不属于河道取水的污染类项目 不需要 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不需要 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 不需要 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 根据《江阴临港开发区工业片区控制性详细规划》（2011-2030），申港地区规划用地约1325.9公顷，其中规划城市建设用地1047.9公顷，主要包括居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。规划北部以港口带动，依托公共码头和物流设施建设，打造临港经济开发区物流中心。南部整合现状工业用地和物流仓储用地，形成工业物流板块。保留滨江路以南、亚包大道以东、福星路以北的配套居住用地。 本项目位于江阴市申港街道申南村张家桥工业路298号，从事工程机械配件的生产，属于工业类项目，符合该地区用地布局；本项目用地性质属于工业用地，符合《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》：为实现《江苏省生态红线区域保护规划》与《江苏省国家级生态保护红线规划》的有效衔接，确保生态空间适应当前经济社会发展规划和生态环境保护实际，在动态优化调整《江苏省生态红线区域保护规划》的基础上，开展生态空间保护区域的划定工作。围绕“功能不降低、面积不减少、性质不改变”的总体目标，最终确定了15大类811块陆域生态空间保护区域，总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中，国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。 本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标、无锡市“三线一单”生态环境分区优先保护单元之间关系见表。 由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控 实施方案》优先保护单元中的相关要求。 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控 实施方案》中相关内容，建设项目位于江阴市申港街道申南村张家桥工业路298号，对照江苏省无锡市环境管控图（见附图7），本项目位于江苏江阴临港经济开发区，为重点管控单元。 （2）与环境质量底线的相符性 根据无锡市江阴生态环境局发布的《2020年度江阴市环境状况公报》可知，申港街道SO2年均浓度、PM10年均浓度、CO24小时平均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；NO2年均浓度、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，由上可知江阴市属于环境空气质量不达标区，但依据限期达标规划，制定有效的大气污染防治措施的情况下，江阴市大气环境质量状况可以得到进一步改善。根据地表水监测可知，老夏港河所有监测因子均能够达到《地表水环境质量标准》(GB3038-2002)III类水质标准。 本项目生活污水经处理后达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，在采取严格的防控措施和应急措施情况下，本项目对土壤、地下水环境基本无影响，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性 本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 申港街道尚未制定环境准入负面清单，故本次环评对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）和《市场准入负面清单》（2020年版）进行说明。 由上表可知，本项目符合国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）和《市场准入负面清单》（2020年版）要求。综上，本项目符合“三线一单”要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 江阴市一鸣管业科技有限公司成立于2013年7月，位于江阴市镇澄路1399号，主要从事工程机械配件的生产。该公司《金属材料热处理建设项目环境保护自查评估报告》于2017年11月29日通过江阴市项目清理领导小组办公室审查，告知函编号为11427，同意纳入环保日常环境管理。 现为进一步发展企业，适应市场需求，该公司拟整厂搬迁至江阴市申港街道申南村张家桥工业路298号，租用江阴新长机械配件有限公司闲置厂房1790平方米，搬迁热处理炉、校直机、回火炉等设备6台进行建设，全厂产品及生产能力为工程机械配件5000吨/年。 1、项目主体工程及产品方案 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 搬迁前 搬迁后 1 生产车间 工程机械配件 5000吨/年 5000吨/年 2400小时 2、项目公用及辅助工程 表2-2 项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 主体 工程 生产车间 工程机械配件5000吨/年 租用江阴新长机械配件有限公司 闲置厂房 贮运 工程 原料及成品堆放区 30m2 室内，原料及成品储存，新建 公用 工程 给水系统 20t/h 由区内自来水管网提供， 利用出租方现有 排水系统 雨水 20t/h 直接排入区内雨水管网， 利用出租方现有 废水 15t/h 厂区污水管网， 利用出租方现有 供电 2500KVA 利用厂区内变压器 循环冷却系统 1台100t/h 冷却水循环回用，新建 环保 工程 废水 化粪池 10m3 简单生化处理，利用出租方现有 固废收集 一般固废堆场 10m2 综合利用或处置，新建 噪声 隔声量 ≥25dB(A) 厂界达标 3、本项目主要原辅材料及燃料清单 本项目生产设施均采用电，不涉及燃料。 表2-3 本项目主要原辅材料及燃料清单 序号 名称 重要组分、规格、指标 年耗量 最大储存量 储存位置 来源及 运输 迁建前 迁建后 1 型材 钢材 5000吨 5000吨 100吨 原料及成品 堆放区 国内、汽车 运入 4、主要工艺、生产设施及参数 表2-4 建设项目主要工艺、生产设施及参数 主要生产单元 名称 主要 工艺 参数 数量（台套） 产地 迁建前 迁建后 冲压 校直机 校直 30Kw 2 2 国产 热处理 热处理炉* 表面热处理 工作温度900℃功率400Kw、300Kw和300Kw 3 3 国产 回火炉 表面热处理 工作温度350℃功率360Kw 1 1 国产 供水系统 循环冷却系统 水循环过程 100t/h 1 1 国产 注：热处理炉为生产线（包括加热区、调质区、回火区）。迁建前设备为原厂设备，此次全部搬迁。循环冷却系统包括调质区冷却水池，冷却塔。冷却水循环方式为调质区冷却水池内的水在水泵作用下送至冷却塔，冷却塔内冷却过的水再回用至调质区冷却水池。 5、水平衡分析 （1）水（汽）量平衡依据 本项目用水环节主要为职工生活用水和直接冷却用水，均采用自来水。 ①生活用水：按照国家《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水定额为每人每班20~60L，本报告采用50L/人·班计，本项目劳动定员共15人，按300天计，则生活用水量为225t/a，排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为180t/a。 ②直接冷却用水：本项目调质处理采用冷却水直接冷却，冷却水循环回用，定期补充损耗，不更换，不外排。本项目设有冷却塔1座，冷却塔设计流量为100t/h，项目实际冷却水流量为设计的75%，即75t/h。本项目工时2400h，则实际总循环量为180000t/a。补充水量以循环水量1%计，则本项目冷却水补充量为1800t/a。 （2）水量平衡图 图2-1 全厂水量平衡图单位 t/a 由上图可知，本项目总用水量为182025t/a，其中新鲜水用量共计2025t/a，重复用水量为180000t/a，水资源重复利用率为98.89％。 6、劳动定员及工作制度 工作制度：本项目实行昼间“一班”8小时工作制，工作时间为8：00～17：00，年有效工作日为300天，中午休息1小时。 劳动定员：本项目职工及管理人员共计15人。 7、建设项目厂区平面布置 本项目租用江阴市申港街道申南村张家桥工业路298号闲置厂房，厂区主要设置加工区、校直区、原料及成品堆放区和办公区，具体厂区平面布置见附图2-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目从事工程机械配件的生产，具体生产工艺如下（其中S—固废、G—废气、N—噪声）。 图2-2 工程机械配件生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： （1）加热：原料（钢材）采购回来后，表面会带有少量的防锈油，企业先用抹布尽量抹去钢材表面油类物质。然后原料以一定的速度通过加热区进行加热处理，采用电加热，加热温度约900℃左右，加热时间为10～20秒。该工序有少量油雾（G1）和含油抹布（S1）产生。 （2）调质：然后在牵引设备的牵引下通过调质区冷却，调质区采用自来水直接喷射型材表面，使钢材得到冷却，该冷却水循环回用，仅定期添加，不外排。该工序有少量水汽（G2）和氧化铁皮（S2）产生。调质区水池定期打捞氧化铁皮。 （3）回火：在牵引设备的牵引下进入回火区回火，加热温度350℃，加热时间为2min左右，保持工件高的硬度和耐磨性，降低残留应力和脆性。然后进入回火炉中加热，采用电加热，加热温度约400℃，保温5~6h。出炉自然冷却。 （4）校直：通过校直机对产品进行校直处理。该工序有噪声（N1）产生。最后成品打包入库。 注：加热区、调质区和回火区均在加热炉生产线上完成。 二、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、厂区生活垃圾（S3）。含油抹布为含有毒性危险废物的吸附介质，属于危险废物，代码900-041-49。根据《危险废物豁免管理清单》，废弃的含油抹布、劳保用品，混入生活垃圾的，可全过程不按危险废物管理。 表2-5 产污环节及主要污染物 类别 代码 产生点 污染物 产生特征 采取的措施及去向 废气 G1 加热 油雾 间歇 在车间内排放 废水 W1 职工生活 生活污水 间歇 接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 噪声 N1 校直 噪声 连续 基础减振、车间隔声 固体废物 S1 加热 含油抹布 间歇 混入生活垃圾，由环卫清运 S2 调质 氧化铁皮 间歇 外售利用 S3 职工生活 生活垃圾 间歇 环卫部门清运处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续情况 江阴市一鸣管业科技有限公司成立于2013年7月，位于江阴市镇澄路1399号，主要从事工程机械配件的生产。该公司《金属材料热处理建设项目环境保护自查评估报告》于2017年11月29日通过江阴市项目清理领导小组办公室审查，告知函编号为11427，同意纳入环保日常环境管理。主要产品及生产能力为工程机械配件5000吨/年，目前已达产。 本报告根据自查报告及实际调查情况，统计该公司现有项目污染物的产生、治理、排放情况。 2、排污许可申领情况 江阴市一鸣管业科技有限公司已申领排污许可证，排污许可证登记编号为：913202810746781809001X，有效期限为2021-05-18至2026-05-17。 3、现有项目工艺流程和产污环节图 图2-3 现有项目生产工艺流程及产污环节图 4、现有项目污染物产生及排放情况 （1）废气 现有项目废气主要为加热工序产生的油雾。油雾主要来源于待处理工件自身携带的表面粘油，该部分油量很小，故不做定量分析。 （2）废水 该公司无工业废水产生，生活污水产生量约180t/a，经化粪池预处理后通过污水管网接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1一级A标准后排入老夏港河，主要污染物COD、SS、NH3-N、TP、TN排放量分别为：0.009t/a、0.0018t/a、0.0007t/a、0.0001t/a、0.0022t/a。 （3）噪声 现有项目噪声源主要为校直机运行噪声，噪声源强≤85dB(A)。通过采取噪声源经车间内合理布局，加强管理文明作业，车间厂房隔声及距离衰减后，对周围环境影响较小。 （4）固体废物 该公司固体废物产生情况及防治措施见表2-6。 表2-6 固体废物产生情况及防治措施 序号 固废名称 产生工序 属性 废物类别及代码 产生量（t/a） 利用处置 方式 利用处置 单位 1 氧化铁皮 调质 一般固废 09 351-004-09 1.2 统一处置 废品回收站 2 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 900-999-99 2.25 统一处置 环卫部门 5、现有项目污染排放“三本账”情况 该公司污染物排放情况汇总见表2-7。 表2-7 污染物排放情况汇总 种类 污染物名称 现有项目 核定排放量t/a 实际排放量t/a 废水 水量 0 180 COD 0 0.009 SS 0 0.0018 NH3-N 0 0.0007 TP 0 0.0001 TN 0 0.0022 固体废弃物 0 0 6、项目场地利用历史情况 项目租用江阴新长机械配件有限公司闲置厂房进行建设。江阴新长机械配件有限公司成立于2006年12月，主要从事通用设备及其配件、砂箱的制造、加工；五金、冷作加工。租用的闲置厂房原为江阴新长机械配件有限公司生产车间，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号文件相关要求。故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。目前该建设地已有完善的供水、供电等公辅设备，建设地污水管网已接通。 二、主要环境问题 综上所述，该公司存在主要环境问题为： 现有项目仅通过江阴市项目清理领导小组办公室审查，未经环评审批。 上述环境问题经本次环评后，在实施过程中得到解决。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）空气环境质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），依据评价所需环境空气质量现状数据选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，数据来源符合要求。 根据江阴市2020年环境状况公报数据，申港街道SO2年均浓度、PM10年均浓度、CO24小时平均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；NO2年均浓度、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，因此，判定为不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 （2）整改方案 本项目大气环境质量超标，无锡市人民政府持续深入开展大气污染治理。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 编制期限：本次规划以2016年为基准年，近期评价到2020年，远期规划到2025年。 近期目标：2020年，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量均比2015年下降25%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降30%以上，力争达到40µg/m3；确保空气质量优良天数比率达到71.1%，力争72%；确保重度以及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。 远期目标：力争到2025年，无锡市PM10浓度达到35µg/m3；O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2020年，深化并推进工业锅炉与炉窑整治工作，坚决完成“散乱污”治理工作，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，钢铁行业完成超低排放改造，以港口码头和堆场为重点加强扬尘污染控制，以油品监管、柴油货车综合整治和新能源汽车推广为重点加强机动车污染防治，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面完成“十三五”二氧化硫、氮氧化物和VOCs的减排任务。加大VOCs和氮氧化物协同减排力度。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 2、水环境质量现状 本项目纳污河流为老夏港河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，老夏港河环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准。本次水质因子pH、COD、NH3-N、TP引用检测报告（2020）国泰监测.江（委）字第（06045-2）中地表水环境质量现状监测数据，监测点位为光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排放口上游500m处断面及排放口下游1000m处断面，监测时间为2020.6.8~2020.6.10。根据地表水监测可知，老夏港河pH、COD、NH3-N、TP水质因子达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。 3、环境噪声 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不设置声环境质量现状监测点。 4、生态环境 本项目租赁江阴市申港街道申南村张家桥工业路298号闲置厂房，不涉及新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
|  | 6、地下水、土壤环境 本项目不涉及土壤、地下水环境污染途径，因此不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 调查本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标，具体见下表。 表3-1 环境空气保护目标一览表 名称 坐标/° 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界 距离/m X Y 张家桥 120.16768 31.8768 居民区 180户/630人 人群 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类区 西 131 夏家垫 120.17123 31.88257 居民区 30户/105人 人群 东北 442 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租赁江阴市申港街道申南村张家桥工业路298号闲置厂房，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管污水处理厂pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，详见表3-2。 表3-2 污水接管标准及排放标准 污染物 接管标准（mg/L） 尾水排放标准（mg/L） pH（无量纲） 6-9 6-9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6） TP 8 0.5 TN 70 12（15） 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 循环冷却水水质标准见下表3-3： 表3-3 循环冷却水水质标准表 项目 单位 允许值 SS mg/L ≤20 pH - 7.0-9.2 石油类 mg/L ＜5（此值不应超过） 标准 - 《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-95） 2、厂界环境噪声 根据《市政府办公室关于印发江阴市声环境功能区划分调整方案的通知》【澄政办发（2020）71号】，本项目所在地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类声环境功能区标准，具体见表3-4。 表34 厂界环境噪声排放标准 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、NH3-N、TP、TN； 固废：各种固体废物。 本项目总量控制因子和特征因子的排放指标及总量调拨方案见表3-5。 表3-5 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 总量控制因子 和特征因子 产生量 削减量 接管量 外排量 建议申请量 废水 水量 180 0 180 180 180/180 COD 0.09 0.009 0.081 0.009 0.081/0.009 SS 0.072 0.009 0.063 0.0018 0.063/0.0018 NH3-N 0.008 0 0.008 0.0007 0.008/0.0007 TP 0.0014 0 0.0014 0.0001 0.0014/0.0001 TN 0.013 0 0.013 0.0022 0.013/0.0022 固废 3.63 3.63 / 0 0 由上表可知，本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，接管量为180t/a，COD、SS、NH3-N、TP和TN接管量分别为0.081t/a、0.063t/a、0.008t/a、0.0014t/a和0.013t/a，作为当地环保部门监督管理的依据；COD、NH3-N、TP和TN排放总量分别为0.009t/a、0.0007t/a、0.0001t/a、0.0022t/a，由于生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，所接纳的生活污水在该污水处理厂核定生活污水接纳范围内，因此根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量指标在申港街道控源截污指标内平衡。SS排放总量为0.0018t/a，作为环保部门考核指标。 生活垃圾由环卫部门统一处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁闲置厂房以及设施进行建设，施工期主要内容为设备安装，不新建建筑，在施工期间对周围环境的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和少量包装垃圾。废气主要来源于运输车辆所排放的废气及少量扬尘，噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废物主要为少量的设备包装箱等。 为减少施工期间对周围环境的影响，项目在设备安装施工期间，拟采用以下防治措施： 1、洒水降尘。 2、垃圾清运到指定的堆放场所。 3、合理安排设施使用，减少噪声设备的使用时间；噪声建简易隔声屏处理。 4、施工人员生活污水利用房东现有污水管网，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 5、施工时间安排在昼间8：00～17：00，对周围企业和居民的影响减至最低限度。 本项目工程量较小，施工期短，施工期产生的废木板、废纸箱等外售综合利用，生活污水利用房东现有污水管网，接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，固废均能合理处置，因此施工期间对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放源强 本项目废气主要为加热工序产生的油雾。 加热工序产生的油雾主要来源于待处理钢材自身携带的表面防锈油，该部分油量很小，而且企业在原料采购回来后，先用抹布尽量抹去钢材表面油类物质，经过这样处理后，钢材在加热时表面携带的防锈油量会更少，加热产生的油雾量极小，可忽略不计。因此本次评价不做定量分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废水 1、废水产排情况及排放口基本情况 表4-1 废水产生情况及接管情况 产排污 环节 废水类别 污染物 种类 污染物产生情况 治理设施 废水 排放量 （m3/a） 污染物接管情况 排放 方式 排放口 排放 去向 排放规律 接管标准限值 （mg/L） 产生 浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 工艺 处理 能力 （t/d） 治理 效率 （%） 是否为 可行技术 接管 浓度 （mg/L） 接管量 （t/a） 职工 生活 生活污水 COD 500 0.09 化 粪 池 0.6 10 是 180 450 0.081 间接 DW001 城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 500 SS 400 0.072 12.5 350 0.063 400 NH3-N 45 0.008 0 45 0.008 45 TP 8 0.0014 0 8 0.0014 8 TN 70 0.013 0 70 0.013 70 表4-2 废水排放口基本情况 排放口编号及名称 类型 坐标 东经（°） 北纬（°） DW001生活污水接管口 一般排放口 120.169658 31.877958 2、达标排放分析 本项目无生产废水排放，生活污水产生量为180t/a，经化粪池预处理后COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、依托集中污水处理厂的可行性 ①处理规模的可行性分析 本项目生活污水拟接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂废水设计处理能力为11万m3/d，目前实际处理量约为10万t/d，尚有约10000t/d的处理余量，本项目建成后，新增废水排放约180t/a，在光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂的剩余污水接管容量内。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后各污染物排放浓度分别为COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N45mg/L、TP8mg/L、TN70mg/L，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，满足光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂水质接管要求，污水中不含有对光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂废水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂的处理工艺，因此排入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理是可行的。 ③管网配套可行性分析 项目所在地污水管网已铺设到位，与市政污水管网接管，生活污水接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，从管网建设配套看是可行的。目前，项目所在区域具备接管条件。 ④排污口设置情况 本项目排污口依托出租方，设置雨水排放口、污水接管口各一个，排污口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求设置。 从以上的分析可知，建设项目产生的废水接管排入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理可行。 三、声环境影响分析 本项目噪声源主要为热处理炉、回火炉、校直机运行噪声，噪声源强≤85dB(A)。 本次评价拟采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下。 A、单个点声源预测公式 －L（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，单位dB（A）； r1、r2为接受点距声源的距离，单位m； L为采取防治措施后隔声量，单位dB（A）。 B、多源叠加公式： 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； n——声源数量。 预测情况如下： （1）主要噪声源的确定 各噪声源与预测点的距离见表4-3。 表4-3 各噪声源与厂界噪声、敏感目标预测点之间的距离 噪声源 单台设备预测源强dB（A） 持续 时间（h） 数量 （台/套） 各源强叠加声压级dB（A） 噪声源与预测点间的距离（m） 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 热处理炉 82 2000 3 86.77 10 7 72 10 回火炉 80 2000 1 80.00 15 10 67 7 校直机 85 2000 2 88.01 65 10 17 7 注：以上噪声源强均为声压级。 （2）仅考虑距离衰减时各声源对厂界预测点的贡献值预测 仅考虑距离（几何）衰减时，本项目各声源对厂界噪声预测点的贡献值预测结果见表4-4。 表4-4 仅考虑距离衰减时各厂界预测点贡献值预测结果 噪声源 各源强叠加声压级 dB（A） 厂界噪声预测点的影响值dB（A） 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 热处理炉 86.77 66.77 69.87 49.62 66.77 回火炉 80.00 56.48 60.00 43.48 63.10 校直机 88.01 51.75 68.01 63.40 71.11 总影响值 67.28 72.31 63.62 72.95 由表4-4可知，仅考虑距离衰减时各声源对厂界噪声预测点的贡献叠加值超过了65dB（A），因此均需采取措施进行噪声治理。 （3）设计降噪量的确定 为确保厂界噪声达标，各噪声源设计降噪量的确定原则如下： ⅰ总贡献值达到昼间3类区小于等于昼间65dB（A）的标准。 ⅱ原则上将计算降噪量加3～5dB（A）作为设计降噪量，以确保实际降噪量的效果。 本项目生产及辅助设备均安装在生产车间内，车间外墙采用一砖实体墙，车间内设置组合墙对生产加工区域进行隔断。 ①隔声量的计算公式 隔声量R的经验计算式为： 其中：—隔声材料的面密度()，kg/m2； —隔声材料的厚度，m； —隔声材料的密度，玻璃为1500kg/m3，砖为1800kg/m3； —噪声频率，Hz。 ②平均隔声量的经验计算式 当频率在100-3200Hz时，可用下式计算平均隔声量： (m≤200kg/m2) (m>200kg/m2) ③外墙、组合墙平均隔声量的计算 经计算： ①一砖实体墙的平均隔声量为40dB； ②组合墙的平均隔声量为25dB； 采用上述措施后，达到25dB设计降噪量是可行的。 各噪声源设计降噪量及降噪措施见表4-5。 表4-5 各噪声源的设计降噪量及降噪措施 噪声源 设计降噪量dB（A） 降噪措施 热处理炉 25 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体 回火炉 25 校直机 25 （4）厂界噪声影响预测 ①治理后厂界噪声贡献值预测 各噪声源经治理，厂界噪声影响预测结果见表4-6。 表4-6 降噪后厂界噪声贡献值预测 噪声源 厂界噪声预测点的贡献值dB（A） 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 热处理炉 41.77 44.87 24.62 41.77 回火炉 31.48 35.00 18.48 38.10 校直机 26.75 43.01 38.40 46.11 总贡献值 42.28 47.31 38.62 47.95 由表4-6预测结果可知，经治理后厂界噪声能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不生产。 根据现场调查，本项目建设地边界50米范围内无环境保护目标，故对周边影响较小。（5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，厂界环境噪声每季度开展一次。 四、固体废物 表4-7 本项目固体废物利用处置方式评价 序号 固废 名称 产生工序 属性 废物类别及代码 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 产生量（t/a） 贮存 方式 利用处置方式 利用处置单位 利用或处置量 1 含油抹布及手套 加热 危险废物 HW49900-041-49 矿物油 固 T/In 0.18 垃圾桶 统一 处置 环卫 部门 处置量0.18t/a 2 氧化铁皮 调质 一般固废 09 351-004-09 / 固 / 1.2 袋装 外售综合利用 物资回收单位 处置量1.2t/a 3 生活 垃圾 职工 生活 生活垃圾 99 900-999-99 / 固/液 / 2.25 垃圾桶 统一 处置 环卫 部门 处置量2.25t/a 环境管理要求： ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账 含油抹布、手套和生活垃圾统一由当地环卫部门定期清运。处置方式符合有关法规、标准要求，不会对外环境造成二次污染，因此对周围环境基本无影响。 五、地下水、土壤 地下水和土壤的防渗分区和技术要求。本项目不涉及大气沉降、地面漫流及垂直入渗污染途径，生产车间地面硬化，不会对土壤、地下水造成污染，故不开展跟踪监测。 六、生态 本项目租赁已建厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 七、环境风险 本项目原辅材料、产品不涉及《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169-2018》附录B中的危险物质，因此，Q＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 （1）风险防范及应急措施 环境事故的发生会给周围环境带来严重的不利影响，也会给人体健康造成一定的伤害。为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动安全管理、制定完善有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。在生产中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故特别是生产车间的火灾等重大事故将对事故现场人员的健康和安全造成了严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，同时对生态环境也会造成严重破坏。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有更重要的意义。对突发性污染事故的防止对策除了科学合理地进行厂址选址外，还应严格控制和管理，加强事故预防措施和应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故危害的重要保障。建议项目上马后企业做好以下几个方面的工作： ①提高认识，完善制度，严格检查 企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业设立环保安全科，主要负责检查和监督安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，并列出潜在危险的工艺、原料、设备清单等。 ②加强技术培训，提高安全意识 企业应加强技术人员的引进，对生产操作工人进行上岗前的专业技术培训，严格管理，提高安全意识，尽最大限度地降低事故发生的可能性，以避免发生恶性事件，进而造成事故性环境污染。 ③火灾预防措施 本项目含油抹布、手套存放在生活垃圾堆放处，生活垃圾堆放处位于生产车间内。生产车间应保持通风、远离火种、热源，应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。工人在生产车间内禁止抽烟。要求企业做好车间内消防器材的设置，配置灭火器，厂区内堆放沙子，用于灭火。 （2）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 八、电磁辐射 本项目不存在电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | DW001生活污水接管口 | COD | 经化粪池预处理后纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8mg/L |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 各类生产设备及辅助设施 | 噪声 | 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表3标准，即昼间噪声≤65dB（A）、夜间噪声≤55dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度而言，本次项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.081/0.009 | / | 0.081/0.009 | +0.081/0.009 |
|  | SS | / | / | / | 0.063/0.0018 | / | 0.063/0.0018 | +0.063/0.0018 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.008/0.0007 | / | 0.008/0.0007 | +0.008/0.0007 |
|  | TP | / | / | / | 0.0014/0.0001 | / | 0.0014/0.0001 | +0.0014/0.0001 |
|  | TN | / | / | / | 0.013/0.0022 | / | 0.013/0.0022 | +0.013/0.0022 |
| 一般工业 固体废物 | 氧化铁皮 | / | / | / | 1.2 | / | 1.2 | +1.2 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

180

180

225

损耗：45

接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理

化粪池

生活用水

2025

损耗：1800

新鲜水

1800

直接冷却用水

180000

原料（钢材）

调  质

直接冷却水

成  品

加  热

校  直

电

回  火

电

900℃

350℃

G1油雾

G2水汽

S1含油抹布

S2氧化铁皮

N1噪声

原料（钢材）

调  质

直接冷却水

成  品

加  热

校  直

电

回  火

电

900℃

350℃

G1油雾

G2水汽

N1噪声

# N

张

家

桥

131m

张

家

桥

图例：

居民住宅

项目建设地

附图5    项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片

附图5    项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片

附图6    江阴市青阳镇区控制性详细规划