# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产250万套塑料玩具搬迁项目

建设单位：   江阴市驿佳塑料科技有限公司

编制日期：           2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产250万套塑料玩具搬迁项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2205-320264-89-01-110755 |
| 建设单位 联系人 | 顾** | 联系方式 | 151***186 |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）无锡市江阴县（区）月城乡（街道）月翔路18号 |
| 地理坐标 | （120度14分42.467秒，31度49分6.276秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2929 其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品业 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 | 江阴市月城镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 江阴月城 备〔2022〕29号 |
| 环保投资占比（%） | 5% | 施工工期 | / |
| 是否开工 建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本项目：300 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则 专项评价的类别 涉及项目类别 专项设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无生产废水排放，生活污水接管污水处理厂，故不设置地表水专项评价 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此可不设置环境风险专项 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及新增河道取水，故不设置生态专项评价 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及海洋工程，故不设置海洋专项评价 |
| 规划情况 | 符合 |
| 规划环境影响评价情况 | 符合 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（[2020]49号）中的相关要求。 （2）环境质量底线 本项目废气可达标排放，生活污水经预处理达标后接管污水厂，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小。本项目的建设对区域环境质量影响较小，在采取严格的防控措施和应急措施情况下，本项目对土壤、地下水环境基本无影响，不会突破项目所在地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 本项目符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》和《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（[2020]49号）相关要求。 2、产业政策相符性 本项目主要从事塑料玩具配件的生产，由江阴市月城镇人民政府出具备案证（江阴月城备〔2022〕29号备案证），项目代码2205-320264-89-01-110755，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴市驿佳塑料科技有限公司成立于2018年3月，位于江阴市月城镇月城东路160号，主要从事塑料玩具配件的生产，公司产品及设计生产能力为塑料玩具配件250万套/年。 现为实现企业可持续发展，企业由江阴市月城镇月城东路160号整厂搬迁至江阴市月城镇月翔路18号，拟租用江阴市永乐印务有限公司闲置车间300平方米进行建设，购置注塑机、粉碎机以及烘干机等设备共计21台套，仍从事塑料玩具配件的生产。搬迁后，全厂产品及设计生产能力为塑料玩具配件250万套/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品制造”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。 2、工程内容 本项目利用租用厂房进行建设，主体工程主要包括生产设备的安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计能力（万套/年） 年运行 时数 （h） 迁建前 迁建后 增减量 1 生产车间 塑料玩具配件 (重量0.1kg~1kg） 250 250 0 7200 *注：塑料玩具配件上百种，规格、型号、重量均不同。 表2-2 公用和辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 迁建前 迁建后 增减量 贮运工程 仓库 100m2 50m2 0 位于车间内，用于原辅料、成品贮存。 公用工程 给水 系统 自来水 10t/h 10t/h 0 当地自来水网，能够满足本项目的需求。 排水 系统 雨水管网 30t/h 30t/h 0 利用厂区内雨水管网，利用现有 污水管网 10t/h 10t/h 0 接管至江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，利用现有 供电系统 450KVA 450KVA 0 公共变压器，利用现有 环保工程 废水 化粪池 10m3 10m3 0 简单生化处理，利用现有 废气 二级活性炭吸附装置 6000m3/h×1 6000m3/h*1 0 规范化设置，新增 噪声 噪声治理工程 厂房隔声 厂界达标排放 固废 一般工业固废 10m2 10m2 0 一般固废暂存，最终外售综合利用，零排放 危废智能 收集装置 0 1个 +1个 危废收集后暂存于智能收集桶，定期委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置 3、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表2-3 主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 设备 类型 工序 设备名称 型号 设备参数 数量（台） 迁建前 迁建后 增减量 生产 设备 注塑 注塑机 MA1300 处理能力：0.04t/d 1 1 0 注塑机 MA1500 处理能力：0.045t/d 2 2 0 注塑机 MA1600 处理能力：0.05t/d 1 1 0 注塑机 MA2000 处理能力：0.06t/d 1 1 0 注塑机 MA2500 处理能力：0.1t/d 1 1 0 粉碎 粉碎机 / 处理能力：0.1t/d 3 3 0 搅拌 拌料机 / 处理能力：0.4t/d 2 2 0 超声波焊接 超声波机 / 处理能力：0.1t/d 1 1 0 投料 自动上 料机 / 处理能力：0.35t/d 4 4 0 烘干 烘干机 / 处理能力：0.35t/d 2 2 0 辅助 水箱 / 规格：1m3 1 1 0 空压机 / / 1 1 0 冷却水塔 / / 1 1 0 本项目产能为塑料玩具配件250万套/年，约100t/a，设计注塑能力可达（0.04t/d*1台+0.045t/d*2台+0.05t/d*1台+0.06t/d*1台+0.1t/d*1台）*300d=102t/a，可以满足本项目产品产能。 4、原辅材料 表2-4 原辅材料消耗表 序号 名称 规格、指标 年耗量（t） 状态 储存位置 最大储 存量（t） 迁建前 迁建后 增减量 1 ABS粒子 25kg/塑料袋，粒状 70 70 0 固态 原料仓库 10 2 PE粒子 25kg/塑料袋，粒状 20 20 0 固态 4 3 PP粒子 25kg/塑料袋，粒状 5 5 0 固态 2 4 尼龙粒子 25kg/塑料袋，粒状 5 5 0 固态 2 5 色母粒 25kg/塑料袋，粒状 0.05 0.05 0 固态 0.05 注：本项目采用全新塑料粒子 6、项目水量平衡 图2-1 建设项目营运期水平衡图（单位：t/a） 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：迁建前8人，迁建后全厂共15人。 工作制度：该公司迁建前后均实行两班24小时工作制度，年有效工作日为300天，年工作时间为7200小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目主要从事塑料玩具配件的生产，具体生产工艺及产污环节如下（其中S-固废、N-噪声、G-废气）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 江阴市驿佳塑料科技有限公司成立于2018年3月，位于江阴市月城镇月城东路160号，主要从事塑料玩具配件的生产，公司产品及设计生产能力为塑料玩具配件250万套/年。根据企业实际情况，该项目基础设施、生产设备已安装，未在月城东路160号进行生产活动。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：非甲烷总烃，特征因子：苯乙烯、丙烯腈、乙苯 废水：COD、氨氮、TP、TN； 固废：各种固体废物。 污染物排放总量控制指标详见表3-9。 表3-9 项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 原项目 本项目 以新带老削减量 全厂 排放量* 排放增 减量 实际排 放量 核定排 放量 产生量 削减量 排放量* 废气 有组织 非甲烷总烃 / 0.0027 0.0347 0.03123 0.0035 0.0027 0.00347 +0.0077 苯乙烯 / 0.0003 0.0035 0.0031 0.0004 0.0003 0.0004 +0.0001 丙烯腈 / / 0.0007 0.0006 0.0001 / 0.0001 +0.0001 乙苯 / / 0.0011 0.0009 0.0001 / 0.00011 +0.00011 氨 / / 0.00009 0.00008 0.00001 / 0.00001 +0.00001 无组织 非甲烷总烃 / 0.003 0.0039 0 0.0039 0.003 0.0039 +0.0009 苯乙烯 / 0.00035 0.0004 0 0.0004 0.00035 0.0004 +0.00005 丙烯腈 / / 0.0001 0 0.0001 / 0.0001 +0.0001 乙苯 / / 0.0001 0 0.0001 / 0.0001 +0.0001 氨 / / 0.00001 0 0.00001 / 0.00001 +0.00001 合计 非甲烷总烃 / 0.0057 0.0386 0.03123 0.0074 0.0057 0.0074 +0.0017 苯乙烯 / 0.00065 0.0039 0.0031 0.0008 0.00065 0.0008 +0.00015 丙烯腈 / / 0.0008 0.0006 0.0002 / 0.0002 +0.0002 乙苯 / / 0.0012 0.0009 0.0002 / 0.0002 +0.0002 氨 / / 0.0001 0.00008 0.00002 / 0.00002 +0.00002 合计废水 水量 / 192 192 0 192/192 192 192/192 0 COD / 0.0096 0.096 0.0096 0.0864/ 0.0096 0.0096 0.0864/ 0.0096 0 SS / 0.0019 0.0768 0.0096 0.0672/ 0.0019 0.0019 0.0672/ 0.0019 0 氨氮 / 0.001 0.0038 / 0.0038/ 0.0008 0.001 0.0038/ 0.0008 0 总磷 / 0.0001 0.0004 / 0.0004/ 0.0001 0.0001 0.0004/ 0.0001 0 总氮 / 0.0023 0.0058 / 0.0058/ 0.0023 0.0023 0.0058/ 0.0023 0 固废 0 0 3.9 3.9 0 0 0 0 “/”左边为生活污水进入污水处理厂的接管量，“/”右边为生活污水经污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目生活污水接管量为192t/a，水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放总量分别为0.0096t/a、0.0019t/a、0.0008t/a、0.0001t/a、0.0023t/a。迁建后全厂生活污水接管量为192t/a，水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放总量分别为0.0096t/a、0.0019t/a、0.0008t/a、0.0001t/a、0.0023t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在厂内截污控源内平衡，特征因子SS排放总量指标作为该企业考核指标。 本项目大气污染物总量控制因子非甲烷总烃排放量为0.0074t/a，特征因子苯乙烯、丙烯腈、乙苯、氨排放量分别为0.0008t/a、0.0002t/a、0.0002t/a、0.00002t/a。搬迁后新增非甲烷总烃0.0017t/a，废气排放总量可在江阴市月城镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建等工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，几乎无废气、废水和噪声产生，不涉及施工期环境保护措施，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废水 本项目废水主要为生活污水。 1.1废水来源和产生源强 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，废水主要为生活污水，经化粪池预处理后COD、SS达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总磷、总氮达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，尾水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入锡澄运河。根据污水厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对锡澄运河的水质影响不大，不会改变现有水体功能类别。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.废气 2. 1正常工况大气污染物产生源强核算 表4-3 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 污染源 污染物 排放 方式 核算 方法 污染物产生 治理措施 污染物排放 废气量 （m3/h） 排放 时间 （h/a） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 （t/a） 工艺 处理效率（%） 是否为可行技术 排放浓度 （mg/m3） 排放量（t/a） 注塑 成型、超声 波焊接 FQ-1 非甲烷总烃* 有组织 产污系 数法 2.41 0.0347 二级活性炭吸附 90 是 0.2410 0.0035 6000 2400 苯乙烯 0.24 0.0035 0.0243 0.0004 丙烯腈 0.05 0.0007 0.0049 0.0001 乙苯 0.08 0.0011 0.0076 0.0001 氨 0.01 0.0001 0.0007 0.00001 生产 车间 非甲烷总烃 无组织 / 0.0039 加强通风 / / / 0.0039 / 2400 苯乙烯 / 0.0004 / 0.0004 丙烯腈 / 0.0001 / 0.0001 乙苯 / 0.0001 / 0.0001 氨 / 0.00001 / 0.00001 注：非甲烷总烃排放量包括苯乙烯、丙烯腈、乙苯特征污染物。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据上表，本项目注塑成型、超声波焊接工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒（FQ-1）排放，非甲烷总烃排放浓度达到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5和表9中相应标准，苯乙烯、丙烯腈、乙苯排放浓度达到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准，苯乙烯排放速率、氨排放浓度和速率、无组织排放达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1、表2标准，丙烯腈、乙苯排放速率及无组织排放达到江苏省地方标准《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准，厂区内挥发性有机物排放达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。本项目以生产车间设置100米卫生防护距离，根据实际勘查，周边100米范围内无环境敏感保护目标。 3.噪声 本项目噪声源主要为注塑机、超声波焊接等生产设备，噪声源强≤88dB(A)，本项目的噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 4.固体废物 本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤 拟建项目按照设计要求进行防渗处理，项目对土壤环境、地下水环境影响程度较小。拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对现有工程中可能造成污染的装置、设置加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。 6、生态 本项目建设地位于工业集中区，属于《江阴市月城镇控制性详细规划》规划中的工业用地，利用租用闲置厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对生态环境基本无影响，故不开展生态环境影响评价工作。 7、环境风险 据分析，本项目主要事故源来自原料仓库、智能桶、废气治理设施。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放标准 |
| 大气环境 | DA001、FQ-1/注塑成型、超声波焊接工序 | 非甲烷总烃 | 经集气罩引入1套“二级活性炭吸附装置”，处理后尾气通过一根15米高的排气筒（FQ-1）排放 | 60 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准 |
|  |  | 苯乙烯 |  | 20 | 6.5 | 《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准，《恶臭污染物排放标准》表2标准 |
|  |  | 氨 |  | 15 | 4.9 | 《恶臭污染物排放标准》表2标准 |
|  |  | 丙烯腈 |  | 0.5 | 0.3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准，《大气污染物综合排放标准》表1标准 |
|  |  | 乙苯 |  | 50 | 1.6 |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 4.0 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》表9标准 |
|  |  | 苯乙烯 |  | 5.0 | / | 《恶臭污染物排放标准》表1标准 |
|  |  | 氨 |  | 1.5 | / |  |
|  |  | 丙烯腈 |  | 0.15 | / | 《大气综合排放标准》表3标准 |
|  |  | 乙苯 |  | 0.4 | / |  |
| 地表水环境 | DW001、废水总排口/办公生活 | COD | 化粪池处理后接管至江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理 | 500mg/L | 《污水综合排放标准》表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准、污水厂要求的接管标准 |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | 20mg/L |  |
|  |  | 总氮 |  | 2mg/L |  |
|  |  | 总磷 |  | 30mg/L |  |
| 声环境 | 生产车间/拌料机、注塑机、粉碎机等 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内，加强管理等 | 昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)， 夜间（22:00-6:00）≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目危险废物为废活性炭，产生量为0.44t/a，属于年产生量在10吨以下的企业单位，利用江阴市小微危废收处信息化监管平台，以智能收集箱代替危废仓库、信息化监管系统代替手工申报台账。本项目危险废物采用收集箱，放置在室内，地面设置防渗措施。危险废物智能收集箱应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 2、企业设置一般固废堆场10m2，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。一般固废废包装袋送废品回收站外售处理。 3、生活垃圾由环卫部门定期清运。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化 |
| 生态保护措施 | 本项目利用租用厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 2.厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 3、危险废物智能收集箱应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 4、厂区内的雨水管道、事故沟收集系统严格分开，设置切换阀。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目属于“二十四，橡胶和塑料制品业”中“塑料零件及其他塑料制品制造2929”，产量未达到1万吨及以上，且不涉及通用工序中重点和简化管理工序，属于排污登记管理类别。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 |

# 六、结论

结论： 综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0057 | 0.0057 | / | 0.0074 | 0.0057 | 0.0074 | +0.0017 |
|  | 苯乙烯 | 0.00065 | 0.00065 | / | 0.0008 | 0.00065 | 0.0008 | +0.00015 |
|  | 丙烯腈 | / | / | / | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
|  | 乙苯 | / | / | / | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.00002 | 0 | 0.00002 | +0.00002 |
| 废水 | COD | 192 | 192 | / | 192 | 192 | 192 | 0 |
|  | SS | 0.096 | 0.096 | / | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0768 | 0.0768 | / | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 | 0 |
|  | 总磷 | 0.0038 | 0.0038 | / | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0 |
|  | 总氮 | 0.0004 | 0.0004 | / | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0 | 0 | / | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.14 | 0.14 | / | 0.44 | 0.14 | 0.44 | +0.3 |

# Text boxes

损耗：33

接入江阴市月城综合污水有限公司集中处理

192

225

192

生活用水

化粪池

损耗60

294

60

隔套冷却水

新鲜水

1200

损耗9

9

调湿处理

ABS粒子、PE粒子、PP粒子、尼龙粒子、色母粒

烘  干

噪声N1

投  料

搅  拌

噪声N2

电加热

有机废气G1

注塑成型

噪声N3

隔套冷却水

粉碎

噪声N4

修  边

塑料边角料S1

有机废气G2

调湿处理

超声波焊接

噪声N5

图1   塑料玩具配件工艺流程及产污环节图

成 品

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

大沈家村

0

78.3m

156.6m

附图3    建设项目周围500米土地利用现状图

福鼎通讯器材

140m

120m

伟新

建设

科隆塑业

唯尔维朵

江阴机械制

造有限公司

天奋科技

标贴材料厂

创博

机械

德耐特重工科技

维金挪赛夫救生设备

玛丽

文具

鑫城包装材料销售

江阴剑裕橡塑制品技

下村

注：（1）江阴恒力电子有限公司（2）其他企业（3）江阴市昊远包装材料有限公司、江阴通用服饰有限公司、江苏艾迪森木业有限公司（4）江阴富杨模塑制品有限公司（5）江阴市宝瑞塑业有限公司（6）江阴市昊翔纸制品有限公司（7）江阴市神州测控设备有限公司（8）无锡普利姆纺织有限公司（9）江阴市月城镇工业服务业园区管理办公室（10）江阴市月城现代彩印有限公司（11）华宇橡胶（12）江阴市亚太涂料有限公司（13）其他企业（14）江阴市顶格家居有限公司（15）无锡上江机电工程有限公司（16）月城村群众文化活动室

沈家圩

上村

何家村

流

河

路

东

城

月

路

翔

月

路

冯

月

路

环

北

（16）

三卫

塑胶

其他企业

恒鼎特钢制品

多快电

梯制造

（15）

（12）

（14）

（13）

天原电

化设备

（11）

（10）

（9）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

月城村村委会

其他企业

卡曼机械、永达彩印、润康润滑油、月城机械等

联福固废处理

鼎言密

封件

（3）

华天科技开发

庄道智能家居

必得科技

秋林

重工

瑞通化工

昇利生物科技

秋林重工

泰富沥青

月城污水处理

四国机械

鑫城印刷

盛月纺织

百兴塑业

其他企业

耐波特船用设备

红嘉

印染

华鼎

混凝土

北海救生设备

密斯德孙机械

（2）

金润化工

（1）

注：     项目所在地；     以本项目生产车间设置100米卫生防护距离；        500米范围圈