# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      混凝土搅拌站项目

建设单位：   江阴长强钢管物流有限公司

编制日期：           2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 混凝土搅拌站 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-320259-89-01-389192 |
| 建设单位 联系人 | 陈** | 联系方式 | 186****0071 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 利港 乡（街道） 河豚路北延伸段以东，滨江路以北，海龙路以西，海星路以南 |
| 地理坐标 | （ 120 度 6 分 16.646 秒， 31 度 54 分 54.881 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 水泥制品制造（C3021） | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 | 江阴临港经济开发区管委会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 江阴临港备〔2022〕205号 |
| 总投资 （万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.83% | 施工工期 | / |
| 是否开工 建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13333.3(本次利用其中的7800平方米) |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则 专项评价的类别 涉及项目类别 专项设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目生产废水全部回用，生活污水接管污水处理厂，无直排废水，因此可不设置地表水专项 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目原辅料不含有毒有害和易燃易爆危险物质，故无需设置环境风险专项 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目建设地位于河豚路北延伸段以东，滨江路以北，海龙路以西，海星路以南，不在取水口下游500米范围内，因此可不设置生态专项 |
| 规划情况 | 《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》2013.10 江阴市人民政府 澄政复【2013】42号 |
| 规划环境影响评价情况 | 《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》（苏环审[2019]13号），江苏省生态环境厅，2019.1.31 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划相符性分析 本项目位于江阴市利港街道河豚路北延伸段以东，滨江路以北，海龙路以西，海星路以南，根据《江阴临港经济开发区工业片区控制性详细规划》及江阴市规划局出具的“拟用地范围图”，本地块用地性质为二类物流仓储用地，兼容工业用地，具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划。 规划环境影响评价相符性分析 表1-2 本项目规划环境影响评价相符性分析 规划环评 文件内容 相符性分析 是否相符 《工业园规划环境影响报告表》（20033202810298B），2003.6.25 1、利港镇工业园区排污总量指标应纳入利港镇统一规划，综合平衡，不得突破。 本项目污染物排放总量可在区域内平衡，已纳入统一规划。 符合 2、在江阴市经济开发区利港区（利港镇工业园 区A区）内必须建设一座污水处理厂，接纳利港镇工业园区所有生活污水和工业污水，整个工业 园区应统一设置污水排放口和清下水排放口各一个，污水排放执行GB8978-96《污水综合排放 标准》表4中的一级标准。进入园区的建设项目产生的废水应接入污水处理厂的截留管网，并满足拟建污水厂的接管标准，与其配套的区内雨污分流、清污分流等截污管网须同步建设到位。 本项目所在地属于太湖流域三级保护区，全厂生活污水排入市政污水管网，接管污水处理厂集中处理。 符合 3、园区应发展引进用水量少、无污染或轻污染 的工业项目，产生《污水综合排放标准》中规定的第一类污染物的企业应控制入区。 本项目生活用水较小，污染较轻，不产生《污水综合排放标准》中规定的第一类污染物。 符合 4、目前，双良热电厂正处于建设期，并将作为园区的一个集中供热点，园区应保证蒸汽管网建设到位，所有企业也应集中供汽，不得自建锅炉，待热电厂建成投运，园区所有企业现有锅炉必须停用；如企业必须配备加热炉或热媒炉时，原则上应采用轻柴油或天然气为燃料。 本项目不涉及。 符合 5、应加强园区建设过程中及建成后各类噪声污染的控制，园区噪声排放执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准及GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》。 本项目经合理布局、厂房隔声等后，厂界噪声可达 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准。 符合 6、应加强进入园区的每个企业的绿化建设，确保绿化率达到30%以上。 企业已进行绿化。 符合 7、加强建设工地的管理，确保园区环境空气质量不下降，不增加园区内及周围水体的污染负荷。 本项目不涉及。 符合 8、园区应根据国家有关规定加强对园区固废的管理，本着“减量化、资源化、无害化”的原则，对各类工业固废进行妥善处置。 本项目一般固废经收集后综合外售，无生产危废。 符合 9、园区应建立环境风险事故应急防范措施，制定各种事故的应急对策和措施，并按照ISO14001体系的要求，建立园区的环境管理体系。 本项目落实各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 符合 10、应确保园区各项环保规划、措施顺利实施所需的环保资金投入。 本项目不涉及。 符合 11、按照园区的环保总体要求，入区建设项目需另行办理环保审批手续，对已入区的现有企业须按要求整改，规范管理。 本项目环评报批中。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于江阴市利港街道河豚路北延伸段以东，滨江路以北，海龙路以西，海星路以南，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》。本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，建设项目所在区域SO2年均浓度、CO日均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NO2年均浓度、O3日最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 老夏港河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据监测报告，项目受纳水体老夏港河光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排放口上游500米、下游1000米监测断面的pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。氨氮和总磷出现超标现象，根据临港开发区“绿剑行动”实施方案，临港开发区内地表水国省考以上断面和其他重点断面水质达到或优于Ⅲ类水质比例达到100%，全面消除劣Ⅴ类。 根据检测报告数据，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 根据土壤检测报告，本项目评价范围内各监测点监测因子均能够达到《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第一类用地筛选值标准，本项目所在区域土壤环境质量良好。 本项目废气经处理后可达标排放，生产废水经处理达到回用水标准后全部回用，无生产废水排放。生活污水经处理后达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 项目所在地位于利港街道，本次环评对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》进行说明，考虑到建设项目位于一般管控单元，因此，本报告按一般管控单元及重点管控单元同时进行对照说明，具体见表1-3。 由上可知，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性 本项目主要从事混凝土的生产，不属于《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》中鼓励投资产业；不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》中特别管理措施；不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订)、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》 、《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年修订）》及《关于调整<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制类、淘汰类；不属于《产业转移指导目录（2018年本）》中的引导逐步调整退出和引导不再承接的产业；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类、淘汰类内容及落后产品，符合能耗要求；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》(锡政办发[2015]182 号)中的项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(锡政办发[2008]6号) 中的禁止类、淘汰类项目，属于允许类项目，且本项目已经由江阴市临港经济开发区管委会出具备案证（江阴临港备[2022]205号），故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江阴长强钢管物流有限公司成立于2014年12月，位于江阴临港经济开发区镇澄路711号，主要从事钢管的仓储、装卸、搬运、配载等活动。 现该公司拟利用位于江阴临港经济开发区河豚路北延伸段以东，滨江路以北，海龙路以西，海星路以南自有土地，新建厂房及附属建筑7800m2，购置国产设备3.5立方搅拌机、搅拌运输、泵车、转载机、洒水车、地磅、水泥储罐、粉煤灰储罐、矿粉储罐、皮带输送机等31台套，建设商用混凝土项目，项目投产后，可年产50万方混凝土。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起施行），本项目属于“二十七、非金属矿物业 55 石膏、水泥制品及类似制品制造302 商品混凝土”，应该编制环境影响报告表。 2、生产规模及内容 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 扩建前 扩建后 增减量 1 生产车间 钢管深加工 50万吨 50万吨 0 7200小时 2 商品混凝土 0 50万方 +50万方 3、项目工程组成情况 表2-3 建设项目公用及辅助工程表 工程 名称 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 增减量 扩建项目 贮运 工程 原料、成品堆放区 0 1000m2 1000m2 用于原料、成品存放，位于室内，新建 水泥储罐 0 6×150T 6×150T 用于原料存放，位于室内，新建 粉煤灰储罐 0 2×150T 2×150T 矿粉储罐 0 2×150T 2×150T 公用 工程 给水系统 自来水 0 15t/h 15t/h 当地自来水网，现有 排水系统 雨水管网 0 30t/h 30t/h 厂区内雨水管网，新建 污水管网 0 20t/h 20t/h 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，厂区新建 供电 0 315KVA 315KVA 利用公变、新增 环保 工程 废水 化粪池 0 10m3 10m3 简单生化处理，新建 沉淀池 0 30m3 30m3 三级沉淀，清洗水经沉淀处理后回用，新建 废气 脉冲式布袋除尘器 0 50000m3/h×1 50000m3/h×1 捕集率100%，去除效率达99.7%，新建 自动喷淋洒水装置 0 3套 3套 用于车间和堆场洒水降尘，大门车辆进出口位置、储料仓位置各设置一套，新建 噪声 噪声治理工程 0 厂房隔声，采用低噪声设备 厂房隔声，采用低噪声设备 厂界达标排放，新建 固废 一般固废堆场 0 30m2 30m2 固废分类暂存，新建 原项目 工程名称 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 增减量 贮运工程 原料仓库 41600m2 41600m2 0 位于室内，用于原料贮存 成品仓库 45900m2 45900m2 0 位于室内，用于成品贮存 公用工程 给水 100t/h 100t/h 0 当地水网 排水 雨水、 清下水 50t/h 50t/h 0 排入当地雨水管网 废（污） 水 30t/h 30t/h 0 接入污水厂集中处理 供电 315KVA 315KVA 0 自备变压器 环保工程 废水 化粪池 20m3 20m3 0 简单生化处理 噪声 噪声治理 （隔声量） ≥25dB(A) ≥25dB(A) 0 厂界达标排放 固废 一般固废堆场 20m2 20m2 0 分类收集固废 危废堆场 5m2 5m2 0 4、生产单元及生产设施名称一览表 表2-4 建设项目主要生产单元及生产设施名称一览表 车间 主要生产单元 主要工艺 生产设施 设施参数 数量（台/套） 扩建前 扩建后 增减量 扩建项目 储罐、搅拌区 贮存 贮存 水泥储罐 150T 0 6 6 粉煤灰储罐 150T 0 2 2 矿粉储罐 150T 0 2 2 搅拌 搅拌 搅拌机 3.5立方 0 2 2 计量输送 计量输送 皮带输送机 - 0 2 2 装载机 5T 0 2 2 废气治理 废气治理 喷淋洒水装置 - 0 3 3 贮运 运输 搅拌运输车 - 0 10 10 贮运 运输 泵车 - 0 2 2 原项目 生产区 探伤 探伤 漏碰探伤仪 CIRCOFLUXDS 10 10 0 超声波相控探伤仪 ROWAB6130PAT 10 10 0 输送 输送 叉车 PD50 20 20 0 桥式双梁起重机 50T 120 120 0 双梁吊钩门式起重机 100T 10 10 0 下料、坡口 下料、坡口 移动式坡口机 / 28 28 0 带钢锯床 G4270 2 2 0 5、主要原辅材料 表2-5 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 重要组分、规格、指标 年用量 最大存储量 来源及运输 扩建项目 1 水泥 硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸二钙、氧化钙等 133040t 300t 国内、汽车运入 2 黄砂 二氧化硅、铁等 420000t 200t 国内、汽车运入 3 石子 二氧化硅、铁等 530760t 200t 国内、汽车运入 4 粉煤灰 - 24000t 150t 国内、汽车运入 5 矿粉 - 25000t 150t 国内、汽车运入 原项目 1 钢管 钢管 500050t 50000t 国内、汽车运入 2 皂化液 矿物油、水 4t 0.5t 国内、汽车运入 6、水平衡分析 本项目用水主要为职工生活用水、搅拌机清洗用水、混凝土搅拌用水和道路喷洒用水，均采用自来水。项目生产区域（含原料装卸、运输，搅拌、出库等全过程）均位于室内，本项目整车间为全封闭车间，无露天运营区域，不涉及初期雨水。 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目新增职工20人。 工作制度：该公司扩建前后均实行昼间三班24小时工作制度，年有效工作日为300天，年工作时间为7200小时。 9、项目位置及项目厂区周围布置情况 建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴临港经济开发区 河豚路北延伸段以东，滨江路以北，海龙路以西，海星路以南，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目利用自有厂房进行建设。建设项目厂区平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目主要从事商品混凝土的生产，具体生产工艺流程见下图（其中G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。 生产工艺简述： 2、主要污染物产污环节 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机产生的噪声（N4），厂区职工生活污水（W1），搅拌机清洗废水（W2），布袋除尘产生的滤尘（S1），清洗水产生的污泥（S2）和厂区生活垃圾（S3）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 江阴长强钢管物流有限公司成立于2014年12月，主要从事钢管的仓储、装卸、搬运。该公司设计产品及产能为年加工钢管50万吨。 2、新建钢管深加工项目工艺流程和产物节点 图2-3 生产工艺流程图 生产工艺简述： 3、原项目水量平衡图 图2-4 原项目水量平衡图 单位t/d 4、原有项目污染物产生及排放情况 （1）废气 无。 废水 达标排放。 （3）噪声 该公司噪声源主要为车辆运输噪声、装卸叉车噪声、起重机、坡口机、带钢锯床等生产及辅助设施，噪声源强≤90dB(A)。经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 （4）固废 原项目固废主要为生产过程中产生的不合格原料、金属废料、废皂化液及生活垃圾。 5、与项目有关的原有环境污染问题 公司现有项目仍未进行建设，无环境问题。 6、与本项目有关的厂房情况 本项目利用位于江阴临港经济开发区河豚路北延伸段以东，滨江路以北，海龙路以西，海星路以南自建厂房进行建设。该地块原为空地，无生产，本次项目厂房为全新建设。企业已委托检测公司对厂区土壤环境进行了现状监测，评价范围内各监测点土壤监测因子均低于《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准，本项目所在区域土壤环境质量良好，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求，故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。目前该建设地已有完善的供水、供电等公辅设备，建设地污水管网已接通。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本报告选取2021年作为评价基准年，根据《2021年度江阴市环境状况公报》中利港街道环境空气监测结果，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年均值 11.3 60 18.83 达标 NO2 年均值 43.1 40 107.75 不达标 PM10 年均值 69.8 70 99.71 达标 PM2.5 年均值 34.2 35 97.71 达标 O3 日最大8小时平均浓度第90百分位数 165 160 103.13 不达标 CO 24小时平均第95百分位数 1225 4000 30.63 达标 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，建设项目所在区域SO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NO2年均浓度、O3日最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。对此，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《江阴临港经济开发区“两减六治三提升”专项行动实施方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 2、地表水环境 本项目纳污河流为老夏港河，地表水环境质量现状评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据监测报告中老夏港河断面监测数据，水质监测断面见表3-2，断面水质监测数据结果见表3-3、3-4。 表3-2 水质监测断面 水体名称 监测编号 断面位置 监测因子 老夏港河 W1 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排口上游500m pH、化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数 W2 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排口下游1000m 由上表可知，监测期间老夏港河监测断面的pH值、COD浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，氨氮和总磷出现超标现象，根据临港开发区“绿剑行动”实施方案，临港开发区内地表水国省考以上断面和其他重点断面水质达到或优于Ⅲ类水质比例达到100%，全面消除劣Ⅴ类。 3、声环境 本项目建设地位于江阴市临港经济开发区河豚路北延伸段以东，滨江路以北，海龙路以西，海星路以南，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，执行3类区标准，附近敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 监测结果表明，项目建设所在地区域昼间及夜间环境噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准要求，附近敏感点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量状况良好。 4、生态环境 本项目在工业园区内，利用自有存量土地，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 项目建设地所在区域土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1中第二类用地中的标准。 监测结果显示，评价范围内各监测点土壤铅、镍、六价铬、砷、汞、铜、镉、挥发性有机物和半挥发性有机物均低于《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准，本项目所在区域土壤环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标。 2、声环境 项目周边50米范围内无声环境敏感目标，根据检测报告项目建设地和附近敏感点噪声均满足要求。 3、地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目位于工业园区，建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：本项目颗粒物执行DB32/4149-2021《水泥工业大气污染物排放标准》表1、表3标准；厂区内无组织颗粒物执行表2标准。详见表3-9。 表3-9 大气污染物排放浓度限值 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 最高允许浓度(mg/m3) 颗粒物 10 15 - 0.5 DB32/4149-2021《水泥工业大气污染物排放标准》表1及表3标准 厂区内颗粒物无组织排放限值（监控点处1h平均浓度值）mg/m3 5 DB32/4149-2021《水泥工业大气污染物排放标准》表2标准 2、废水：本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管污水处理厂COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总磷和总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准；污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，详见表3-10；本项目生产废水经处理达到回用水标准后全部回用，水质标准执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GBT19923-2005）表1中工艺与产品用水标准以及《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）中表3.1.1标准，见表3-11、3-12。 表3-10 废水污染物排放标准 项目 接管标准（mg/L） 污水处理厂尾水排放标准（mg/L） COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6） TP 8 0.5 TN 70 12（15） 标准来源 污水处理厂接管标准 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表3-11 再生水用作工业用水水源的水质标准 类别 适用标准 取值表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 回用水 《城市污水再生利用工业用水水质》（GBT19923-2005） 表1标准 pH mg/L 6.5～8.5 SS - COD 60 氨氮 10 TP 1 表3-12 混凝土拌和用水水质要求 项目 预应力混凝土 钢筋混凝土 素混凝土 标准来源 pH值 ≥5.0 ≥4.5 ≥4.5 《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）表3.1.1标准 不溶物（mg/L） ≤2000 ≤2000 ≤5000 可溶物（mg/L） ≤2000 ≤5000 ≤10000 Cl-（mg/L） ≤500 ≤1000 ≤3500 SO42-（mg/L） ≤600 ≤2000 ≤2700 碱含量（mg/L） ≤1500 ≤1500 ≤1500 3、噪声：本项目厂界环境噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见表3-13。 表3-13 厂界噪声排放标准限值 类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 标准来源 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固废：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办【2011】71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：颗粒物； 废水：COD、氨氮、TP、TN； 固废：各种固体废物。 本项目废水排放量为240t/a，COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.012t/a、0.0024t/a、0.00096t/a、0.00012t/a、0.00288t/a。根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量可在临港经济开发区控源截污内平衡。 扩建后全厂大气污染物总量控制因子颗粒物排放量为2.5793t/a，新增废气排放总量拟在长江村集团内部平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目用地目前为平整的土地，土地范围内不涉及建筑物的拆迁。施工期主要包括场地平整、生产车间、办公楼及辅助设施的建设、办公楼内部装修、设备安装等。施工机械主要有：打桩机、推土机、挖掘机和运输车辆等。施工期约6个月，施工活动将会产生废气、废水、噪声、固体废物等，施工期影响分析如下： 1、大气环境影响分析 施工期产生的废气主要包括土方工程开挖和回填、车辆行驶造成的现场道路扬尘施工扬尘，各类施工机械（如汽车、推土机等）排放尾气，以及厂房内部装修产生的废气，具体影响分析如下： （1）施工扬尘影响 施工期在土地平整、路基敷设，建材装卸与运输，材料堆放等作业环节会产生施工扬尘。根据相关文献，施工现场在无围挡情况下，扬尘污染范围在工地下风向250m内，采取围挡措施后，扬尘污染范围在工地下风向150m之内；开挖作业在实施洒水等抑尘措施后，扬尘污染范围不大于50 m。 因此，为减轻施工期扬尘对周围环境空气的影响，本环评提出主要采取以下防治措施： ①土方开挖作业实施洒水抑尘，对施工作业范围内易引起扬尘的运输道路在晴天干燥天气情况下定时洒水。 ②工地、物料堆放场所出口硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。 ③房屋建设过程中设置防风抑尘网等措施，施工场地周围设置硬质密闭围挡，减少大风造成的施工扬尘。对易产生扬尘的建筑材料，如水泥等材料装卸运输过程中，采用储罐密闭运输方式，保持良好的密闭状态；汽车运输沙土等建筑时加盖运输，防止撒落扬尘；卸料时减小落差，减少扬尘。 经采取以上述防治措施后，本项目施工扬尘对周围环境影响较小。 （2）施工机械尾气影响 施工期运输车辆及一些燃油施工机械在施工期会产生燃油尾气，尾气污染物主要有SO2、NOx、CO和烃类等。为减轻燃油尾气对周围环境空气的影响，本项目提出主要采取以下防治措施： 各种施工燃油机械和运输车辆在进场施工前按有关规定配置尾气净化装置，并使用高标号的无铅燃油，确保其尾气排放达到相应的排放标准。选用合格的、较新的机械施工，禁止使用破旧的、损坏的、不合格的施工机械；在施工场内，停留等候的车辆机械尽量关闭，作业需要时才开启。 由于项目所在地地势平坦，区域开阔，工程施工机械排放尾气能够及时扩散，因此，尾气污染物对大气环境影响很小。 （3）装修废气 施工期产生的废气主要为装修材料切割、打磨等环节产生的粉尘和使用涂料、胶水等装修材料产生的有机废气。为减少装修过程中废气对环境影响，本项目提出拟采取以下措施： ①切割及打磨设备安装防护装置，如在木料开锯及金属砂轮切割时设置挡板，以减少颗粒的飞溅及粉尘扩散；批量的切割活动，尽量集中安排在一个固定的房间进行或委外统一加工；搬运粉质材料时，应轻拿轻放，严禁抛撒，以减少粉尘的产生和扩散。 ②室内装修过程中选用绿色环保型建材，避免使用含有毒性较大有机溶剂的涂料和胶水，作业在通风良好的环境中进行，必要时应配置通风设备，以减少废气对人体的危害。 经采取以上防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好，本项目装修施工产生的废气影响较小。 2、水环境影响分析 施工期产生的废水主要包括施工过程中的基坑废水、施工机械冲洗产生的废水，以及施工人员生活污水。 本项目根据废水产生特点，拟采取以下防治措施： （1）基坑废水主要来自土石方开挖及混凝土养护、场地冲洗等，基坑废水中污染物主要为SS，经静置沉淀处理后回收利用、用于洒水降尘。 （2）在施工场地进行搅拌作业的，在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池；施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和沉淀池，以上废水经沉淀处理后回收利用、用于洒水降尘。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （4）施人员排放的生活污水，经施工场地内临时化粪池收集后，接入市政污水管网进入污水理厂集中处理。 经过采取上述防治措施后，本项目施工期废水对水环境的影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于开挖、钻孔、混凝土浇筑等施工过程中的施工机械运行和车辆运输，主要噪声机械如打桩机、推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，噪声源约85-105dB（A）。为了减轻施工噪声影响，提出拟采取以下防治措施： （1）选用低噪声的生产机械和设备，加强设备维护，对振动较大的设备可使用减震机座，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 （2）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，尽量避免在夜间进行高噪声施工作业。 （3）通过合理的施工平面布置，尽可能将高噪设备及施工活动安排在远离敏感目标的区域，尽量避免在施工现场的同一地点同时使用多种高噪声设备，造成局部噪声过高。 （4）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定减少碰撞噪声。 （5）加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；运输车辆的进出口以及主要运输路线应尽可能远离周围人群聚集区。 经采取上述措施后，可减小施工噪声影响，且施工完成后噪声影响将消除。 4、固体废物影响分析 本项目施工期要主要为土建工作，固废主要来自土石方、施工所产生的建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。 工程施工过程中开挖的土石方尽量用于回填，对无法回填剩余的弃渣，委托运输单位外运综合利用。建筑垃圾分类收集，及时进行清运、填埋或回收利用。生活垃圾须及时联系环卫部门清运处理，做到日产日清，防止腐烂变质、滋生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病，避免对周围环境和人员健康带来不利影响。 经采取上述措施后，施工期产生的固体废物对周围环境基本无影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气产生及排放情况 本项目废气主要为运输道路扬尘（以颗粒物计）、卸料扬尘（以颗粒物计）、粉料贮存粉尘（以颗粒物计）、堆场粉尘（以颗粒物计）、搅拌粉尘（以颗粒物计）和汽车尾气，其中由于汽车尾气产生量较小且经过加强运输的规划组织管理，可在一定程度上减少汽车尾气对周边大气环境的影响，故本项目不予评价。 （1）运输道路扬尘 经计算，采取适当的防尘网+移动式雾炮机+洒水车等措施后，运输过程实际起尘量为0.005t/a。 （2）卸料扬尘 本项目黄砂、石子采用汽车运输至堆场，黄砂、石子在卸载过程中容易形成扬尘，其起尘量与卸料量、风速有关。 根据公式计算，原料石子运至厂区前已经过清洗，有一定湿度，黄砂含水率约4%，且通过自动喷淋装置对物料进行抑尘，可进一步减少废气排放，粉尘排放量为0.0075t/a。 由于黄砂和石子位于仓储车间基本处于封闭，由于石子较重，黄砂含水高，因颗粒物产生量很小，不做收集，在存储车间内呈无组织排放。 （3）粉料贮存粉尘 本项目水泥、粉煤灰、矿粉采用全密闭罐装车运输至厂区内，通过密闭管道用压缩空气输送至专用原料储罐内储存，在压入过程中会在储罐内产生粉尘（以颗粒物计），由储罐顶部泄压口配备布袋除尘装置收集处理后，尾气通过一根15米高的排气筒（FQ-1）排放，过程中车间保持封闭状态。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业产排污系数表。计算可得粉尘排放量为0.684t/a。 （4）黄砂、石子堆存产生的粉尘 本项目所需原料有黄砂和石子，颗粒物较大、密度大、含水高，起尘量相对较少。黄砂和石子堆放在封闭的料仓内，避免逸散和气流扰动，且顶部设置自动喷淋系统，可有效的抑制原料的产尘量，相对扬尘量较小，故本环评不做定量分析。 （5）搅拌粉尘 本项目搅拌时会有粉尘产生，搅拌过程密闭，产生的粉尘由搅拌机上方密闭管道通入布袋除尘器中，经布袋除尘器净化处理后外排。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业产排污系数表计算可得粉尘排放量为1.8828t/a。 2、废气污染治理设施可行性分析 本项目废气处理工艺流程图见图4-1。 图4-1废气处理工艺流程图 ※废气处理设施工作原理及去除效率分析 综上分析可知，企业拟采取的污染治理设施均为排污许可证申请与核发技术规范推荐的可行技术，污染治理措施可行。 3、非正常工况分析 非正常工况指生产运行阶段的开车、停车、检修以及工艺设备和环保设备达不到设计规定要求的情况。 ①企业设备维修频次为一年一次，维修时不进行生产，无废气产生。检修结束后投入运行。 ②当工艺设备和环保设备达不到设计规定要求时，去除效率按“0”计算，当工艺设备和环保设备达不到设计规定要求时，应立刻停止生产，待检修完成后投入运行。 4、污染物排放量核算 项目大气污染物年排放量核算 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》进行监测。 6、防护距离 卫生防护距离 本评价从环保角度出发，为防止无组织散逸对周围敏感目标造成影响，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》GB/T 39499-2020，建议设置卫生防护距离。 根据计算及预测可知，本项目生产车间需设置50米卫生防护距离。 根据现场勘查，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，能满足卫生防护距离的要求。 7、大气环境影响分析结论 本项目废气经各项污染治理措施处理后，颗粒物排放浓度可达DB32/4149-2021《水泥工业大气污染物排放标准》表1及表3标准。本项目卫生防护距离内无敏感目标，能够满足卫生防护距离要求，建设项目各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水、搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水和场地冲洗废水。 1、废水污染源强 本项目生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水和场地冲洗废水经沉淀池处理后回用于生产。 1.4废水接管污水处理厂集中处理的可行性分析 ①光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂污水处理厂概况 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂设计污水处理能力为11万t/d，现有处理能力为11万t/d。该污水厂处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，即COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤4mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤12mg/L，处理尾水排入老夏港河。 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂一期、二期工程采用“A2/O工艺”作为污水处理的主体工艺，三期工程采用“A2/O 工艺”作为污水处理的主体工艺，“混凝沉淀+过滤”作为深度处理工艺。 ②废水达标排放情况 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂污水处理设施运行正常，出水水质情况正常，各项出水指标达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入老夏港河。 ③接管可行性 a.接管处理能力分析 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂设计处理能力为11万t/d，该污水厂有能力处理本项目排放的污水。 b.接管水质可行性分析 本项目无生产废水排放，生活污水产生量为240t/a，经化粪池预处理后主要水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN接管浓度分别为450mg/L、350mg/L、45mg/L、8mg/L、70mg/L，COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，可接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，故生活污水经化粪池预处理是可行的。 c.污水收集管网 本项目位于江阴临港经济开发区河豚路北延伸段以东，滨江路以北，海龙路以西，海星路以南，在该污水厂接管范围内，污水主管网已有，由于该项目厂房未建设，厂内污水管网待厂房开工时同时建设并接主管网。 d.排污口设置情况 本项目厂区按“雨污分流”制排水体系实施，生活污水接管口拟设置在公司西南角，污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，厂区拟建设一个废水接管口。 综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，本项目营运期产生的废水接光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理是切实可行的。 回用水可行性分析 A、回用水工艺 本项目在生产作业区周围设置了集水沟，收集运输车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水等生产废水，主要污染物为SS，该类废水中的悬浮物粒径较大，易沉淀，且本项目工艺用水所需水质较低，本项目运输车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水、场地冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后用于生产用水，不排放。 B、达标情况及可行性分析 本项目参照同类工程实例，同时根据同类项目验收项目中的沉淀池前后道检测报告可知，其技术上是可行的。 综上，本项目采用三级沉淀池对车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水等生产废水进行处理后回用，从技术和经济效益上均是可行的。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）。 5、地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期产生的生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池预处理后COD、SS达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总磷、总氮达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入老夏港河。根据污水厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 三）噪声 1、噪声源及产生强度 本项目噪声源主要为搅拌机、皮带输送机等生产设备及风机等辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： ①采用低噪声设备，设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，确保厂界噪声达标排放。 主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声的昼间贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼间标准要求，不会降低区域声环境现状功能类别，且本项目周边50米范围内无环境敏感目标，因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），对本项目噪声监测要求如下表4-19。 表4-19 声污染源监测要求 类别 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 厂界四周 连续等效声级Leq（A） 1次/季度 四）固体废物 1、固废产生及处置情况 本项目固废主要为废气处理产生的滤尘、清洗废水沉淀产生的污泥以及职工生活产生的生活垃圾 2、环境管理要求 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、放扬尘等环境保护要求。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 ③贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 五）地下水和土壤 1、影响类型及途径 本项目运营期地下水、土壤环境影响识别主要针对本项目颗粒物废气外排可能发生的大气沉降对土壤的影响。 2、土壤保护措施 ①源头控制措施 ②过程防控措施 ③跟踪监测措施 3、监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”中“水泥制品制造C3021”，属于排污登记管理类别，对自行监测不作要求。 4、结论 本次土壤质量现状监测结果显示，土壤各采样区相关因子均满足相应的标准要求，拟建项目按照设计要求进行防渗处理，项目对土壤环境影响程度较小。拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对现有工程中可能造成污染的装置、设置加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。 六）环境风险 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169-2018》附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中q1、q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中的危险物质，因此Q＜1，本项目危险物质存在量未超过临界量。 2、风险识别 3、分析结论 根据分析，本项目没有危险物质，未构成重大危险源，项目最大可信事故为布袋除尘装置发生火灾事故。通过制定风险防范措施，加强管理，做好防渗防漏工作，可最大限度的降低风险事故发生概率，同时做好应急措施，一旦发生泄漏事故，可有效将事故发生的影响控制在厂内，降低对周边环境造成的影响。综上，本项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。 7）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放标准 | 排放浓度 |
| 大气环境 | DA001、FQ-1/贮存、搅拌工序 | 有组织 | 颗粒物 | 脉冲式布袋除尘器 | DB32/4149-2021《水泥工业大气污染物排放标准》 | 10mg/m3 |
|  | 生产车间/汽车扬尘、卸料工序 | 无组织 | 颗粒物 | 喷洒抑尘、车间密闭 |  | 0.5mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水/办公生活 | COD | 经化粪池预处理后纳入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 | 500mg/L |
|  |  | SS |  |  | 400mg/L |
|  |  | 氨氮 |  |  | 45mg/L |
|  |  | 总磷 |  |  | 8mg/L |
|  |  | 总氮 |  |  | 70mg/L |
| 声环境 | 生产车间 | 水泥储罐 | 噪声 | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)） |
|  |  | 粉煤灰储罐 |  |  |  |
|  |  | 矿粉储罐 |  |  |  |
|  |  | 搅拌机 |  |  |  |
|  |  | 皮带输送机 |  |  |  |
|  |  | 装载机 |  |  |  |
|  |  | 风机 |  |  |  |
|  |  | 水泵 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废滤尘及污泥收集后回用于生产；生活垃圾由环卫所统一清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照分区防渗要求对厂区进行防渗施工。做好土壤跟踪监测，做到及时发现渗漏等非正常状况。 |
| 生态保护措施 | 本项目拟利用自有厂房进行建设，项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |
| 环境风险 防范措施 | （1）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （2）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （3）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （4）加强对废气治理设施的运行维护，定期检修，做好废气治理设施的运维记录。 （5）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 （9）对厂区内储罐及布袋除尘装置定期检查，派专人负责，储罐内装卸物料时严格监控，及时开启泄压阀，防止储罐内发生爆炸，；布袋除尘装置及时检查，防止设备因故障停机，储罐旁放置应急器材。 |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。本项目申报后，建设单位应依据国家、江阴市相关环保要求按时申请并获得排污许可证或进行排污登记。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”中“水泥制品制造C3021”，属于排污登记管理类别。 |

# 六、结论

结论： 综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

# Text boxes

接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理

300

240

损耗：60

化粪池

240

生活用水

损耗：120

600

480

84985

搅拌机清洗用水

新鲜水

250

损耗：100

2070

场地冲洗用水

150

沉淀池

损耗：360

1800

1440

运输车辆清洗用水

喷洒防尘用水

损耗：105

105

2070

损耗：16800

67200

81930

进入产品

混凝土搅拌用水

图2-1     本项目水量平衡图       单位t/a

搅  拌

成  品

黄砂、石子、水泥、粉煤灰、矿粉

图2-2   商品混凝土生产工艺流程及产污环节图

N3噪声

G2颗粒物

G1颗粒物

水

N2噪声

计量输送

N1噪声

卸料、贮存

钢管

S5金属废料、S6废乳化液

坡口磨钝边

N2噪声

包装入库

成   品

5

接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理

损耗：0.109

0.012

进入废皂化液

皂化液配制用水

0.121

损耗：1

4

4

化粪池

生活用水

新鲜水

5.121

道路运输扬尘、卸料扬尘

洒水抑尘

生产车间内

无组织

脉冲式布袋除尘器

粉料贮存、搅拌粉尘

FQ-1

生产车间内

无组织

生产车间内

无组织

顶部自动喷淋系统

黄砂、石子堆存粉尘

注：        项目建设地             比例

0

50

100m

附图   项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图