# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# 项  目  名  称:

# 建  设  单  位:         江阴市恒鑫换热科技有限公司

# 编  制  日  期:             2022年11月10日

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产200万条橡胶密封垫 、1500台套板式换热器新建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2210-320253-89-03-716305 |
| 建设单位联系人 | 缪** | 联系方式 | 158****2789 |
| 建设地点 | 江阴市徐霞客镇璜塘中盛路2号 |
| 地理坐标 | 东经120度19分48.662秒，北纬31度45分47.076秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3521 炼油、化工生产专用设备制造 C2913橡胶零件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 化工、木材、非金属加工专用设 备制造352 其他 二十六、橡胶和塑料制品业29 橡胶制品业291其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 江阴市徐霞客镇人民政府 | 项目审批（核准/备案）文号 | 江阴徐霞客备【2022】93号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 2100 |
| 专项评价设置情况 | / |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | / |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市恒鑫换热科技有限公司成立于2022年9月，位于江阴市徐霞客镇璜塘中盛路2号，主要从事橡胶密封垫和板式换热器的生产。 现该公司拟租赁江阴富润换热器有限公司位于江阴市徐霞客镇璜塘中盛路2号的厂房（由常州吉盛物业管理有限公司管理）2100平方米，购置压机、挤出机、切片机、板片压机、冲床等国产设备共计59台（套），项目实施后，年可生产橡胶密封垫200万条、板式换热器1500台套。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十二、专用设备制造业35，70化工、木材、非金属加工专用设备制造352”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”和“二十六、橡胶和塑料制品业29，52橡胶制品业291”中“其他”项目，应该编制环境影响报告表。 2、工程内容 本项目租用厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装与调试等，公用工程和环保工程等的完善。建设项目主体工程及产品方案见表2-1，项目公用及辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号 车间名称 产品名称及规格 设计生产能力 年运行时数 1 生产车间 橡胶密封垫（10~600g） 200万条/年 7200 小时 2 板式换热器 1500台/年 注：橡胶密封垫外售180万条，自用20万条 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 表2-2 建设项目公用和辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料仓库 100m3 位于室内，利用原有 成品仓库 100m3 位于室内，利用原有 公用工程 给水系统 20t/h 当地水网，原有 排水系统 雨水管网 10t/h 排入当地雨水管网，原有 废水管网 20t/h 接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司处理，现有 供电 400KVA 租用厂家变压器 循环水系统 50t/h 隔套冷却水循环冷却 初期雨水收集池 50m3 收集下雨时前15min雨水，现有 环保工程 废水 化粪池 20m3 简单生化处理，利用房东现有，责任主体为房东 废气 二级活性炭吸附装置 10000m3/h 有机废气捕集效率90%，处理率90%，新建 噪声 隔声量 ≥25dB(A) 厂界达标排放，新建 固废 一般固废堆场 30m2 综合利用或处置，不排放，新建 危险固废仓库 20m2 危险固废暂存，新建 3、主要设施规格、数量 4、主要原辅料 5、主要燃料 6、水量平衡 7、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市徐霞客镇璜塘中盛路2号，建设项目地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用江阴富润换热器有限公司厂房进行建设，租用车间位于整个厂区的东侧，入口位于车间的西侧，由西向东依次设置仓库和生产区。厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：南、西、北三侧为房东车间、东侧为华兆制冷。厂界周围500米土地利用现状图具体见附图3。 8、工作制度与劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员50人。 工作制度：本项目实行昼间“三班”24小时工作制，年工作日为300天。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 （1）橡胶密封垫片（其中180万条直接外售，20万条用于生产换热器） （2）板式换热器 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 2020年7月，江阴富润换热器有限公司将位于江阴市徐霞客镇璜塘中盛路2号的2100平方米厂房出租于常州吉盛物业管理有限公司（由该公司江阴分公司负责经营使用），租赁期限为2022年8月28日至2027年9月30日。常州吉盛物业管理有限公司仅从事物业管理及厂房租赁业务，不涉及生产活动。 本项目租用车间原为其他企业租用（原租用企业主要从事金属加工行业），该车间已于2022年5月完成场地清空，无环境遗留问题。本项目边界即为租用车间边界。 厂区内雨水管网、污水管网、化粪池、雨水排放口、污水接管口已建设到位，本项目可依托出租方各类公辅工程，厂区公用区域环保责任主体为出租方。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据江阴市2021年环境质量公报，江阴市城区环境空气质量主要大气污染物中O3不能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。17个镇街园平均优良天数比率范围为75.9%—87.1%；其中有6个镇街园优良天数比率低于80%。17个镇街园环境空气SO2、PM2.5、PM10、CO年平均浓度均达标。17个镇街园中有16个NO2年平均浓度达标，达标率为94.1%，浓度范围为31.2~43.1ug/m3。3个镇街园O3浓度达标，达标率为17.6%，浓度范围为152.0~180.0ug/m3。2021年徐霞客镇环境空气质量见下表。 表3-1 2021年徐霞客镇环境空气质量情况 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 SO2 年均值 10.7μg/m3 60μg/m3 17.8% 达标 NO2 年均值 31.2μg/m3 40μg/m3 78.0% 达标 PM10 年均值 65.1μg/m3 70μg/m3 93.0% 达标 PM2.5 年均值 34.8μg/m3 35μg/m3 99.4% 达标 CO 日均值 1.932mg/m3 4 mg/m3 48.3% 达标 O3 8h平均 167μg/m3 160μg/m3 100.04% 不达标 根据2021年江阴市环境状况公报及监测站监测数据可知，项目所在地为大气不达标区。徐霞客镇已针对超标现象出具大气整治方案。根据《徐霞客镇大气、水环境综合整治方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，尾水排入白屈港，根据江苏山水检测科技有限公司（LDTC220523）监测数据，水质监测断面及地表水环境质量现状检测结果见下表3-2。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 表3-2 地表水现状监数据 项目类别 监测时间 pH值 COD 氨氮 总磷 排口上游500m 2022.08.08 08:10 7.3 20 0.08 0.11 09:25 7.3 22 0.11 0.12 10:30 7.3 24 0.10 0.11 III标准 6-9 20 1.0 0.2 达标情况 达标 不达标 达标 达标 排口下游1000m 2022.08.08 08:28 7.2 25 0.13 0.10 09:50 7.2 21 0.11 0.11 10:55 7.2 22 0.14 0.10 III标准 6-9 20 1.0 0.2 达标情况 达标 不达标 达标 达标 根据表3-2可知，监测期间白屈港水质因子中COD超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准，其余可达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。目前，江阴市徐霞客镇人民政府已制定相关整治方案，具体见附件。 3、环境噪声 项目位于江阴市徐霞客镇璜塘中盛路2号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列2类声环境功能区，项目所在区域厂界执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准，周围50米范围内无敏感目标。 4、生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台就、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，新增变压器不超过110KV，故不作电磁辐射的现状分析。 6、地下水、土壤环境 本项目无生产废水产生，且车间地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 本项目环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 任九房 247246 3516757 居民区 空气环境 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 西南 246 东横墅 247482 3517469 居民区 东北 355 任九新村 247482 3517459 居民区 东北 387 七房村 246682 3517456 居民区 西北 418 2、声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准： 本项目无生产废水产生，且生活污水采用单独管道接入污水排放口，生活污水按一般生活污水管理。 生活污水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，氨氮、总磷、总氮接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB18918-2015）表1中B等级接管标准，COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主 要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入白屈港。 表3-4 废污水排放标准限值表 排污口编号 排放口名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准 单位 名称 浓度限值 DW001 废水 接管口 pH 《污水综合排放标准》GB8978-1996 6~9 无量纲 COD 500 mg/L SS 400 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 45 TP 8 TN 70 表3-5 污水厂排放标准表 排放口名称 执行标准 取值表号 及级别 污染物指标 单位 标准限值 污水厂 排口 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1一级A标准 SS mg/L 10 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018） 表2标准 COD mg/L 50 氨氮 4（6）* TP 0.5 TN 12（15）* 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。2、废气排放标准： 非甲烷总烃大气污染物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5、表6标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 二级标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2相关标准。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-6 废气排放标准限值表 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 10 - 4.0 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5、表6标准 臭气浓度 - - 20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 二级标准 表3-7 厂区内无组织排放限值 （单位mg/m3） 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 标准来源 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 20 监控点处任意一次浓度值 3、噪声排放标准： 厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 表3-8 区域噪声标准限值表 区域名 执行标准 表号及级别 单位 标准限值 昼 夜 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 dB(A) 60 50 4、固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子：气：颗粒物、挥发性有机物；水：COD、氨氮、总磷、总氮；固废：一般固废、危险固废、生活垃圾。 建设项目污染物排放总量指标见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 产生量 削减量 接管量 外排量 建议申请量（A/B*） 废水 废水量 1200 0 1200 1200 1200 COD 0.6 0.06 0.54 0.06 0.54/0.06 SS 0.48 0.06 0.42 0.012 0.42/0.012 氨氮 0.054 0 0.054 0.0048 0.054/0.0048 总磷 0.0096 0 0.0096 0.0006 0.0096/0.0006 总氮 0.084 0 0.084 0.0144 0.084/0.0144 废气 有组织 非甲烷总烃 0.589 0.53 0 0.059 0.059 无组织 非甲烷总烃 0.065 0 0 0.065 0.065 合计 非甲烷总烃 0.654 0.53 0 0.124 0.124 固废 55.9 55.9 - - - *注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 本项目生活污水接管量为600t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的接管量分别为0.54t/a、0.42t/a、0.054t/a、0.0096t/a、0.084t/a，作为该企业考核量，本项目生活污水接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.06t/a、0.012t/a、0.0048t/a 、0.0006t/a、0.0144t/a，排放总量指标可在徐霞客镇内平衡；特征因子SS排放总量为0.012t/a，作为环保部门考核指标。 废气污染物非甲烷总烃排放总量为0.124t/a。废气污染物在徐霞客镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用厂房进行建设，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气主要为挤出、平板硫化、烘箱硫化产生的非甲烷总烃。 （1）废气源强分析 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》橡胶制品行业系数手册2913，非甲烷总烃产生量为3.27kg/t三胶原料，本项目橡胶用量为200t/a，非甲烷总烃产生量为0.654t/a，非甲烷总烃10%在挤出环节产生，60%在平板硫化环节产生，30%在烘箱硫化环节产生。 本项目各型号挤出机3台、压机22台、硫化机21台、烘箱2个。在挤出机、压机和硫化机上方设置集气罩（捕集率90%）、烘箱设置管道吸风（捕集率90%），收集的废气经风机引入一套“二级活性炭吸附装置”（风机风量10000m3/h、有机废气去除率90%）处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃排放量为0.059t/a，10%未捕集的非甲烷总烃在车间无组织排放，排放量为0.065t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）大气污染物产生及排放情况汇总 建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表见表4-3。 表4-3 建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 废气编号 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放标准 排放时间（h） 核算方法 废气产生量（m3/h） 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 工艺 效率% 是否为可行技术 废气排放量（m3/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 挤出、硫化 挤出机、压机、硫化机、烘箱 G1、G2、G3 有组织DA001 非甲烷总烃 产污系数法 10000 24.54 0.245 0.589 二级活性炭 90 是 10000 2.46 0.025 0.059 10 / 2400 无组织 产污系数法 / / / 0.065 / / / / / / 0.065 4.0 / 2400 表4-4 排气筒参数参数一览表 编号 名称 排气筒底部中心位置/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/(m/s) 烟气温度/℃ 年排放小时数/h X Y 1 DA001 247694 3534774 6 15 0.6 9.82 30 7200 非甲烷总烃可达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5、表6标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放可达江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2相关标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （5）影响分析 本项目挤出、硫化环节未捕集的非甲烷总烃在车间无组织排放。生产需设置50米卫生防护距离，该防护距离之内无敏感保护目标，故建设项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 2、废水 本项目生活污水1200t/a，接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB321072-2018）表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水达标后排入白屈港，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.06t/a、0.012t/a、0.0048t/a 、0.0006t/a、0.0144t/a。 3、噪声 本项目噪声源主要为切片机、挤出机、压机、硫化机、板片压机、冲床、风机、空压机和水泵设备，噪声源强≤85dB(A)。经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 4、固体废物 本项目生产过程固体废物主要为橡胶边角料2t/a、金属废料15t/a、不合格品15t/a、废导热油0.8t/a、废液压油1.6t/a、废活性炭6.5t/a和生活垃圾15t/a。 本项目产生的危险废物主要为废导热油、废液压油和废活性炭，收集后送有资质单位处置，不排放。固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，1#排气筒/挤出、硫化工序 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+高空排放 | GB27632-2011表5、表6标准 非甲烷总烃有组织10mg/m3 无组织4.0mg/m3 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强通风 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | - | DB32/4041-2021表2中标准 非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水排放口 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 接入江阴市恒通璜塘污水处理有限公司集中处理 | GB8978-1996表4标准pH6-9、COD500mg/L、SS400mg/L GB/T 31962-2015表1一级B标准 氨氮45mg/L、TP8mg/L、TN70mg/L |
|  | YS001、雨水排放口 | pH、COD、SS | 雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，排放口安装截止阀，初期雨水要纳入废水处理系统 | / |
| 声环境 | 切片机 | 80dB（A） | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体 | GB12348-2008表1中2类标准 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
|  | 挤出机 | 80dB（A） |  |  |
|  | 压机 | 80dB（A） |  |  |
|  | 硫化机 | 80dB（A） |  |  |
|  | 板片压机 | 85dB（A） |  |  |
|  | 冲床 | 85dB（A） |  |  |
|  | 风机 | 90dB（A） |  |  |
|  | 空压机 | 90dB（A） |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 橡胶边角料、金属废料和不合格品收集后外售综合利用；废导热油、废液压油和废活性炭委托有资质单位进行处置；生活垃圾委托当地环卫部门定期清运 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 土壤：①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④沉淀池及收集措施、固废堆场防渗措施。 地下水：①加强人员培训。②各种化学危险品不能混装。③运输时需要加盖雨布，以防行车交会时有烟头飞落。④行车途中需勤检查。⑤注意卸货时外包装破损。 |
| 生态保护措施 | 本项目租用厂房建设，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别属于“三十、专用设备制造业35”-“化工、木材、非金属加工专用设备制造 352”-“其他”项目和“二十四、橡胶和塑料制品业29”-“橡胶制品业 291”-“其他”项目，本项目属于“排污许可登记管理”。根据《排污许可证申请与核发技术规范-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），制定详细污染源监测计划。 |

# 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

# 年产200万条橡胶密封垫 、1500台套板式换热器新建项目

600

600

清洗用水

3480

2880

化粪池

3600

2880

损耗：720

生活用水

接入江阴市华丰污水处理有限公司集中处理

170400

2130

排入雨水管网

10620

损耗：8490

隔套冷却用水

淬火用水

损耗：1920

1920

16740

新鲜水

半成品橡胶

切片

挤出

人工切断

橡胶密封垫

图2-2  橡胶密封垫生产工艺流程及产污节点图

G1非甲烷总烃、臭气浓度

N2噪声

S2橡胶边角料

N1噪声

平板硫化

G2非甲烷总烃、臭气浓度

N3噪声

修边

S4橡胶边角料

烘箱硫化

G3非甲烷总烃

电加热60℃

电加热

150-160℃

电加热

170-180℃

S1橡胶边角料

导热油

S3废导热油

隔套冷却水

不锈钢板片

图2-3 板式换热器生产工艺流程及产污节点图

自产橡胶密封垫、外购配件

冲压

组装

板式换热器

压缩空气

S7不合格品

气压测试

N4噪声

S5金属废料、S6废液压油

N

任九新村

418m

246m

387m

东横墅

七房村

任九房

355m

注：     项目建设地

附图    建设项目卫星图