# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称： 年增产60套烘干破碎机技改扩能项目

建设单位（盖章）：江阴远洲矿山工程机械有限公司

编制日期：         2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年增产60套烘干破碎机技改扩能项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-320259-89-02-931497 |
| 建设单位联系人 | 何** | 联系方式 | 158*****168 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴市 县（区） 夏港街道 乡（街道） 景贤路756号 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 120 度 11 分 55.518 秒， 31 度 52 分 29.366 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 3511 矿山机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 采矿、冶金、建筑专用设备制造351 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2021〕66号 |
| 总投资（万元） | 550 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 9.1 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本项目：6129.2（利用现有） 全厂：10000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项。 |
| 规划情况 | ****** |
| 规划环境影响 评价情况 | ****** |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目的建设符合夏港街道环保规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单 本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性 本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 其他国家及地方政策相符性分析 本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目概况 江阴远洲矿山工程机械有限公司成立于2010年4月，位于江阴市夏港街道景贤路756号，主要从事烘干破碎机的生产，设计能力为50套/年。 为满足市场需求，该企业利用现有厂房6129.2平方米，利用原有行车、数控等离子切割机、数控立车等设备43套，并购置数控等离子切割机、卷板机、喷漆、喷砂等设备共计22套，新增烘干破碎机60套/年，同时对部分烘干破碎机新增喷砂、喷漆工艺。本项目建成后，全厂年产烘干破碎机110套。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有厂房进行建设，工程内容主要为厂房内部布局调整、新增设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称 产品名称及规格 设计生产能力（t/a） 年运行时数（hr） 扩建前 扩建后 增减量 1 生产车间 烘干破碎机 750（50套） 1650（110套） +900（+60套） 2400 本项目公用和辅助工程见表2-2。 表2-2 本项目公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 扩建前 扩建后 增减量 贮运 工程 原材料库 500m2 500m2 0 现有，室内 成品仓库 500m2 500m2 0 现有，室内 公用工程 给水 DN250 DN250 0 由区内自来水管网提供 排水 雨水 DN300 DN300 0 直接排入区内雨水管网 污水 DN400 DN400 0 接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 供电 30万kwh/a 80万kwh/a +50万kwh/a 现有，由市政电力管网提供 天然气 0 5000m3/a +5000m3/a 新增，江阴天力燃气有限公司提供 环保工程 废水处理 化粪池 20m3 20m3 0 现有 废气处理 移动式工业除尘器 0 4套 +4套 焊接烟尘捕集率80%，处理效率85% 布袋除尘器 0 1套：风机风量6000m3/h +1套：风机风量6000m3/h 颗粒物捕集率98%，去除率99% 干式除雾 0 1套：风机风量4000m3/h +1套：风机风量4000m3/h 漆雾捕集率98%，去除率90% 二级活性炭吸附塔 0 VOCs、二甲苯捕集率均98%，去除率均90% 噪声治理 （隔声量） ≥25dB(A) ≥25dB(A) 0 厂界达标排放 固废处置 一般固废堆场 50m2 50m2 0 固废分类收集 危险固废堆场 10m2 10m2 0 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 本项目主要原辅材料表 类别 名称 成分、规格 年用量（t/a） 最大储量（t） 存储位置 包装 方式 运输方式 扩建前 扩建后 增减量 主要原辅料 钢板 厚度：10mm 660 1460 +800 10 原料库 / 汽运 角钢 / 35 75 +40 2 / 汽运 标准件（螺栓、螺丝、螺帽） / 15 33 +18 2 / 汽运 外购件（轴承、电器元件、电柜） / 0 60 +60 4 / 汽运 焊条 / 10 15.6 +5.6 1 / 汽运 皂化液 / 0.5 1.1 +0.6 0.2 200kg/桶，液态 汽运 机油 / 0.4 0.9 +0.5 0.2 20kg/桶，液态 汽运 钢砂 / 0 1.5 +1.5 0.5 / 汽运 大红氨基烘干磁漆 乙酸丁酯10%、二甲苯11%、环氧酯丙烯酸酯树脂36%、颜料28%、其他15% 0 1.0 +1.0 1.0 20kg/桶，液态 汽运 灰环氧底漆双组份 丁醇11%、二甲苯10%、环氧酯丙烯酸酯树脂38%、颜料26%、其他15% 0 1.0 +1.0 1.0 20kg/桶，液态 汽运 固化剂 聚异氰酸酯 0 0.08 +0.08 0.08 20kg/桶，液态 汽运 稀释剂 二甲苯 0 0.26 +0.26 0.26 20kg/桶，液态 汽运 燃料 天然气 CH4 0 5000标m3/a +5000标m3/a 5 管道 / 管道输送 4、主要设备 本项目主要生产单元为喷砂、喷漆等，主要工艺为：钢板-喷砂-切割-卷板-金加工-焊接拼装-喷漆-组装-成品。涉及的主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备清单 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 备注 扩建前 扩建后 增减量 1 行车 50T/20T、32T/16T、10T、5T 7 10 +3 原有，部分新增 2 数控精细等离子切割机 HRP400XD 额定功率20kW 1 1 0 原有 3 数控火焰切割机 额定功率12kW 1 1 0 原有 4 落地镗铣床 T6913D 额定功率24kW 2 1 -1 原有，部分淘汰 5 数控车床 HTC125290 额定功率24kW 2 1 -1 6 数显镗床 CW61125 额定功率24kW 1 0 -1 淘汰 7 卧式车床 CW61125B、6180B 额定功率10kW 2 4 +2 原有，部分新增 8 龙门刨床 HTC160 额定功率12kW 4 0 -4 淘汰 9 重型数控车床 CW630 额定功率24kW 2 0 -2 淘汰 10 普通车床 NB500 额定功率10kW 1 0 -1 淘汰 11 气保焊机 KRⅡ500、XD350S 额定功率2kW 5 10 +5 原有，部分新增 12 卧式锯床 GB4265 额定功率10kW 0 1 +1 新增 13 空气等离子切弧机 G200-D 额定功率5kW 0 3 +3 新增 14 卷板机 W11S-40*2500 额定功率5kW 0 1 +1 新增 15 易特流焊机 额定功率2kW 15 19 +4 原有，部分新增 16 可调式焊接滚轮架 KT-10 额定功率2kW 0 1 +1 新增 17 手工焊碳弧气刨机 630A 额定功率2kW 0 1 +1 新增 18 钻床 3080、3050、Z32K-1 额定功率10kW 0 5 +5 新增 19 铣床 X5042、X8126 额定功率10kW 0 2 +2 新增 20 电火花数控线切割机床 DK7763F 额定功率5kW 0 2 +2 新增 21 喷砂房 排风量6000m3/h 0 1 +1 新增 22 喷漆房 排风量4000m3/h 0 1 +1 新增 合计 43 65 22 / 5、建设项目厂区平面布置情况 本项目现有原料库、成品库、金加工车间，新增喷砂房和喷漆房。本项目平面布置具体见附图2。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目新增员工20人，现有员工20人，则本项目建成后全厂员工40人。 工作制度：扩建前后均实行单班制，每班8小时，年工作300天，合计2400小时。 7、水平衡 图2-4 本项目水平衡图 图2-5 全厂水平衡图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目主要从事烘干破碎机的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-6（图中G-废气、S-固废、N-噪声）。 图2-6 烘干破碎机生产工艺流程图 2、其他产污环节分析 表2-10 产污环节表 类别 代码 产生点 污染物 去向 废气 G1 焊接 烟尘 经移动式工业除尘器处理后，车间通风排放 G2 喷砂 喷砂粉尘 经布袋除尘器处理后，通过21米高排气筒DA001排放 G3 喷漆、烘干（调漆） 颗粒物、VOCs、二甲苯 经干式除雾+二级活性炭吸附装置处理后，通过26米高排气筒DA002排放 天然气燃烧废气 烟尘、SO2、NOx G4 喷漆、烘干（调漆） 颗粒物、VOCs、二甲苯 天然气燃烧废气 烟尘、SO2、NOx 废水 W1 员工生活 生活污水 经化粪池处理后进光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 噪声 N 各生产及辅助设备 噪声 优先选用低噪声设备，车间厂房隔声、距离衰减 固废 S1、S2 下料、金加工 废边角料 外售综合利用 废皂化液、废机油 委托有资质单位处置 S3 焊接 焊渣 外售综合利用 S4 喷砂 废氧化皮、废钢砂 S5、S6 喷漆、烘干 漆渣 委托有资质单位处置 S7 原料使用 废包装桶 S8 废油桶 S9 布袋除尘器 废布袋 外售综合利用 S10 移动式工业除尘器、布袋除尘器 滤尘 S11 干式除雾+二级活性炭吸附装置 废过滤棉 委托有资质单位处置 S12 废活性炭 S13 职工生活 生活垃圾 委托环卫部门清运 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续情况 江阴远洲矿山工程机械有限公司成立于2010年4月，位于江阴市夏港街道景贤路756号，现有项目建设、审批及验收情况如表2-11所示。 表2-11 现有项目建设、审批以及验收情况 项目名称 产品方案 环评批复 “三同时”竣工验收 备注 年产50台烘干破碎机项目 烘干破碎机：50台/年 江阴市环境保护局 201332028101029 2013年12月03日 江阴市环境保护局 编号：2015-0358 2015年11月24日 已建 现有项目实际排放量见表2-13。 表2-13 现有项目污染物排放量汇总（t/a） 种类 污染物名称 现有项目实际排放量 现有项目批复量 废水 废水量 480 480 COD 0.024 0.024 SS 0.0048 0.0048 氨氮 0.0019 0.0019 TP 0.0002 0.0002 TN 0.0058 0.0058 废气 无组织 颗粒物 0.075 0.075 固废 一般工业固废 0 0 危险废物 0 0 生活垃圾 0 0 3、主要环境问题及以新带老措施 现有项目主要环境问题及以新带老措施详见表2-14。 表2-14 现有项目主要环境问题及以新带老措施 编号 问题 措施 备注 1 焊接过程产生的废气未经收集处理，在生产车间无组织排放 扩建后，焊接过程产生的废气经移动式工业除尘器收集处理后，车间内通风排放 / |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《2020年度江阴市环境状况公报》，17个镇街园平均优良天数比率范围为77.3%～87.1%；其中有4个镇街园优良天数比率低于80%。17个镇街园环境空气SO2、CO 年平均浓度均达标。14个镇街园NO2年平均浓度达标，达标率为82.4%，浓度范围为29.4～41.35µg/m3。17个镇街园PM10年平均浓度达标，达标率为82.4%，浓度范围为56.3～73.7µg/m3。17个镇街园PM2.5年平均浓度均不同程度超标，浓度范围为35.9～42.2µg/m3；10 个镇街园 O3浓度达标，达标率为58.8%，浓度范围为140.0～176.5µg/m3。 夏港街道SO2、NO2、NOx、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，PM2.5年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，目前，已经出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 检测点位环境空气中甲苯、二甲苯能够满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1中相关标准，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。 2、地表水 根据《2020年度江阴市环境状况公报》，2020年江阴市地表水水质总体为良好，主要污染指标为氨氮、溶解氧。35个重点监测断面中：Ⅱ类水质断面8个，占22.9%；Ⅲ类水质断面22个，占62.9%；Ⅳ类水质断5个，占14.3%；无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2019年相比，总体水质持续向好，Ⅱ～Ⅲ类断面比例上升11.5个百分点，Ⅳ类断面比例下降2.8个百分点，Ⅴ类断面比例下降8.6个百分点，劣Ⅴ类断面比例持平。 老夏港河W1、W2断面水质中各污染因子可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、环境噪声 根据江苏源远检测科技有限公司出具的检测报告，Z2点昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准，Z1、Z3~Z4点昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 生态环境 本项目不新增用地，故不进行生态现状调查。 电磁辐射 本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用，故不开展电磁辐射现状监测和评价。 地下水环境 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别属于IV类，无需开展地下水评价，故不开展地下水监测和评价。 土壤环境 项目土壤环境监测点位监测因子：T1点-T4点均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值中“第二类用地”标准，T5、T6监测点监测因子均能够满足表1筛选值中“第一类用地”标准。 8、区域主要存在的环境问题 根据《2020年度江阴市环境状况公报》，该区域空气环境质量有超标现象，PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。项目所在地属于不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2020年，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，以柴油货车和汽油小客车为重点加强机动车污染防治，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排能力，全面完成“十三五”二氧化硫、氮氧化物和VOCs的减排任务。加大VOCs和氮氧化物协同减排力度。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-10，厂界外500m范围内无大气自动监测站。 表3-10 环境空气保护目标一览表 名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 景贤村 120.197060 31.873768 居民区 32户/112人 二类区 NW 55 120.192533 31.872419 居民区 20户/70人 二类区 NW 407 大路上 120.200944 31.873786 居民区 35户/123人 二类区 SE 54 （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 声、地下水、生态环境保护目标见表3-11。 表3-11 声、地下水、生态环境保护目标 环境要素 环境保护目标 距建设项目厂界 环境功能 方位 距离(m) 规模 声环境 南厂界外1m / / / GB3096-2008中4a类 其余厂界外1m / / / GB3096-2008中3类 地下水 / / / / / 生态环境 / / / / / |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 表3-12 大气污染物排放标准 污染物名称 污染物排放浓度限值 最高允许排放浓度 (mg/m3) 排气筒高度 (m) 排放速率 (kg/h) 边界大气污染物排放监控浓度限值(mg/m3) 燃烧废气 颗粒物 20 26 / / SO2 50 / / NOx 150 / / 颗粒物 10 21/26 0.6 0.5 二甲苯 20 26 0.8 0.2 VOCs 80 26 2.7 4.0 乙酸丁酯 50 26 1.0 0.5 丁醇 20 26 / / 2、废水 本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准，污水处理厂尾水排入老夏港河，执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体见表3-14。 表3-14 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 污水处理厂接管标准 排放标准 pH 6～9 6~9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6）* 总磷 8 0.5 总氮 70 12（15）* 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 项目 昼间（6:00-22:00） 夜间（22:00-6:00） 南厂界 70 55 东、西、北厂界 65 55 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 废气：特征因子为二甲苯； 固废：各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-16。 表3-16 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别 污染物名称 现有项目 本项目 “以新带老”削减量 扩建后全厂排放量 排放增减量 实际排放量 核定排放量 产生量 削减量 排放量 废气 有组织 颗粒物 0 0 0.85 0.8359 0.0141 0 0.0141 +0.0141 VOCs* 0 0 0.6664 0.5998 0.0666 0 0.0666 +0.0666 丁醇 0 0 0.1078 0.097 0.0108 0 0.0108 +0.0108 二甲苯 0 0 0.4606 0.4146 0.046 0 0.046 +0.046 乙酸丁酯 0 0 0.098 0.0882 0.0098 0 0.0098 +0.0098 SO2 0 0 0.002 0 0.002 0 0.002 +0.002 NOx 0 0 0.0079 0 0.0079 0 0.0079 +0.0079 无组织 颗粒物 0.075 0.075 0.0572 0 0.0572 0.075 0.0572 -0.0178 VOCs* 0 0 0.0136 0 0.0136 0 0.0136 +0.0136 丁醇 0 0 0.0022 0 0.0022 0 0.0022 +0.0022 二甲苯 0 0 0.0094 0 0.0094 0 0.0094 +0.0094 乙酸丁酯 0 0 0.002 0 0.002 0 0.002 +0.002 合计 颗粒物 0.075 0.075 0.9072 0.8359 0.0713 0.075 0.0713 -0.0037 VOCs* 0 0 0.68 0.5998 0.0802 0 0.0802 +0.0802 丁醇 0 0 0.11 0.097 0.013 0 0.013 +0.013 二甲苯 0 0 0.47 0.4146 0.0554 0 0.0554 +0.0554 乙酸丁酯 0 0 0.1 0.0882 0.0118 0 0.0118 +0.0118 SO2 0 0 0.002 0 0.002 0 0.002 +0.002 NOx 0 0 0.0079 0 0.0079 0 0.0079 +0.0079 废水 废水量 480/480 480/480 240 0 240 0 720/720 +240/240 COD 0.216/0.024 0.216/0.024 0.1200 0.012/0.108 0.108/0.012 0 0.324/0.036 +0.108/0.012 SS 0.168/0.0048 0.168/0.0048 0.0960 0.012/0.0936 0.084/0.0024 0 0.252/0.0072 +0.084/0.0024 氨氮 0.0216/0.0019 0.0216/0.0019 0.0108 0/0.0098 0.0108/0.0010 0 0.0324/0.0029 +0.0108/0.0010 总磷 0.0038/0.0002 0.0038/0.0002 0.0019 0/0.0018 0.0019/0.0001 0 0.0058/0.0003 +0.0019/0.0001 总氮 0.0336/0.0058 0.0336/0.0058 0.0168 0/0.0139 0.0168/0.0029 0 0.0504/0.0087 +0.0168/0.0029 固废 一般固废 0 0 54.05 54.05 0 0 0 0 危险废物 0 0 08.0282 08.0282 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 4.08 4.08 0 0 0 0 注：①“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量；②VOCs包含丁醇、二甲苯、乙酸丁酯。 由上表可见，本项目生活污水接管量为240t/a，COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.108t/a、0.084t/a、0.0108t/a、0.0019t/a、0.0168t/a。总量控制因子COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.012t/a、0.0010t/a、0.0001t/a、0.0029t/a，根据总量控制原则，COD、氨氮、TP、TN新增排放总量指标在江阴市夏港街道控源截污平衡；特征因子SS排放总量分别为0.0024t/a，作为该企业考核指标。 本项目建成后废气污染物排放为：颗粒物0.0713t/a、VOCs 0.0802t/a（含丁醇0.013t/a、二甲苯0.0554t/a、乙酸丁酯0.0118t/a）、SO20.002t/a、NOx0.0079t/a。根据总量控制原则，本项目新增总量在江阴市夏港街道内平衡。 固体废物排放量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有闲置厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目废气主要为焊接烟尘、喷砂粉尘、喷漆烘干废气和天然气燃烧废气。 焊接烟尘：本项目建成后，全厂使用焊条15.6t/a，则该工序产生焊接烟尘约0.1434t/a，该废气经移动式工业除尘器收集（收集效率按80%计、处理效率按85%计）处理后，在生产车间通风排放。则焊接过程无组织颗粒物排放量约0.0459t/a（其中未捕集约0.0286t/a）。 喷砂粉尘 本项目需喷砂原材料约370t/a，则喷砂过程产生粉尘约0.8103t/a，该过程在喷砂室内，喷砂室密闭，产生的喷砂粉尘经密闭抽风收集后由布袋除尘器处理后（收集效率98%、处理效率99%）由21米高排气筒DA001排放。则喷砂过程有组织颗粒物产生量约0.8t/a、排放量约0.008t/a，无组织颗粒物排放量约0.0103t/a。 喷漆烘干废气 本项目喷漆工序调漆、喷漆、烘干、喷枪清洗均在密闭喷漆房内进行，作业过程喷漆房密闭，基本无废气逸出，采用密闭抽风收集后由干式除雾+二级活性炭吸附装置处理后（收集效率98%、处理效率90%）由26米高排气筒DA002排放。 天然气燃烧废气 喷漆烘干加热过程使用天然气作为燃料，本项目使用天然气约5000m3/a，天然气燃烧废气中主要污染评价因子为烟尘、SO2和NOx，该废气经26米高排气筒DA002排放。 通过采取措施加强车间通风、便于扩散后，厂界外大气污染物颗粒物、VOCs、二甲苯、乙酸丁酯短期贡献浓度可达到环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 本项目卫生防护距离为喷砂车间外50米范围、焊接车间外50米范围和喷漆车间外100米形成的包络线，喷砂车间外50米范围在喷漆车间外100米范围内，且现有项目卫生防护距离为焊接区外50米范围。综上，本项目建成后，全厂卫生防护距离为焊接车间外50米和喷漆车间边界外100m范围形成的包络线。根据现场勘查，卫生防护距离之内无敏感点，故无组织排放废气对周围环境影响较小，在可控范围内。 2、废水 2.1废水产排情况 本项目无生产废水产生，新员工20人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中“3.2.11车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）~50L/（人·班）”，本项目生活用水量以50L/（人·班）计，年有效工作日300天计，则用水量为300t/a，损耗以20%计，则生活污水排放量为240t/a。 生活污水水质简单，主要污染物质为COD、SS、NH3-N、TP、TN等，经化粪池预处理后污染物浓度满足光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂造成冲击。 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目噪声源主要为锯床、钻床、铣床、风机等设备，噪声源强≤85dB(A)，本项目建成后，南厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值，其余厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 4、固体废物 根据工程分析，本项目固体废物主要为废边角料、废皂化液、废机油、焊渣、废氧化皮、废钢砂、漆渣、废包装桶、废油桶、废布袋、滤尘、废过滤棉、废活性炭和生活垃圾。 均按要求处理，固废零排放。 5、地下水、土壤 均拟设有相关防渗措施。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、1#排气筒/喷砂工序 | 颗粒物 | 密闭抽风+布袋除尘 | 颗粒物浓度≤10mg/m3，速率≤0.6kg/h 颗粒物无组织排放浓度≤0.5mg/m3 |
|  | DA002、2#排气筒/喷漆烘干工序 | 颗粒物、挥发性有机物、二甲苯 | 密闭抽风+干式除雾+二级活性炭吸附装置 | 颗粒物浓度≤10mg/m3，速率≤0.6kg/h；VOCs浓度≤80mg/m3，速率≤2.7kg/h； 二甲苯浓度≤20mg/m3，速率≤0.8kg/h； 丁醇浓度≤20mg/m3；乙酸丁酯浓度≤50mg/m3，速率≤1.0kg/h； 颗粒物无组织排放浓度≤0.5mg/m3；VOCs无组织排放浓度≤4.0mg/m3；二甲苯无组织排放浓度≤0.2mg/m3； 乙酸丁酯无组织排放浓度≤0.5mg/m3。 |
|  |  | 烟尘、SO2、NOx |  | 颗粒物浓度≤20mg/m3； SO2浓度≤50mg/m3； NOx浓度≤150mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001、 生活污水排放口/办公生活 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池处理后接管至污水厂 | COD≤500； SS≤400； 氨氮≤45； 总磷≤8； 总氮≤70 |
| 声环境 | 金加工 | 车床 | 噪声 | 设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)； 4类标准：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A) |
|  |  | 切弧机 | 噪声 |  |  |
|  |  | 卷板机 | 噪声 |  |  |
|  |  | 切割机床 |  |  |  |
|  |  | 锯床 | 噪声 |  |  |
|  |  | 钻床 | 噪声 |  |  |
|  |  | 铣床 | 噪声 |  |  |
|  | 除尘设备 | 噪声 | 距离衰减 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废废边角料、焊渣、废钢砂、废布袋、滤尘外售资源回收；危险废物废皂化液、废机油、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废活性炭委托有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化、防渗等相关措施。 |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施等。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目国民经济行业类别为C3511矿山机械制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，属于“三十、专用设备制造业 采矿、冶金、建筑专用设备制造351”中“其他”，为登记管理。按照排污许可管理要求，暂无监测要求。 |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0.0713 | 0.075 | 0.0713 | -0.0037 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.0802 | 0 | 0.0802 | +0.0802 |
|  | 丁醇 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | +0.013 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0554 | 0 | 0.0554 | +0.0554 |
|  | 乙酸丁酯 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.0118 | +0.0118 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.0079 | +0.0079 |
| 废水 | 废水量 | 480/480 | 480/480 | 0 | 240 | 0 | 720/720 | +240/240 |
|  | COD | 0.216/0.024 | 0.216/0.024 | 0 | 0.108/0.012 | 0 | 0.324/0.036 | +0.108/0.012 |
|  | SS | 0.168/0.0048 | 0.168/0.0048 | 0 | 0.084/0.0024 | 0 | 0.252/0.0072 | +0.084/0.0024 |
|  | 氨氮 | 0.0216/0.0019 | 0.0216/0.0019 | 0 | 0.0108/0.0010 | 0 | 0.0324/0.0029 | +0.0108/0.0010 |
|  | 总磷 | 0.0038/0.0002 | 0.0038/0.0002 | 0 | 0.0019/0.0001 | 0 | 0.0058/0.0003 | +0.0019/0.0001 |
|  | 总氮 | 0.0336/0.0058 | 0.0336/0.0058 | 0 | 0.0168/0.0029 | 0 | 0.0504/0.0087 | +0.0168/0.0029 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 10 | / | 0 | 42 | 0 | 52 | +42 |
|  | 废氧化皮 | 0 | / | 0 | 8 | 0 | 8 | +8 |
|  | 焊渣 | 3 | / | 0 | 2 | 0 | 5 | +2 |
|  | 废钢砂 | 0 | / | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | +1.1 |
|  | 废布袋 | 0 | / | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 滤尘 | 0 | / | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | +0.9 |
|  | 生活垃圾 | 3 | / | 0 | 4.08 | 0 | 7.08 | +4.08 |
| 危险废物 | 废皂化液 | 0.3 | / | 0 | 0.36 | 0 | 0.66 | +0.36 |
|  | 废机油 | 0.2 | / | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | +0.2 |
|  | 漆渣 | 0 | / | 0 | 0.4482 | 0 | 0.4482 | +0.4482 |
|  | 废包装桶 | 0 | / | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | +0.26 |
|  | 废油桶 | 0 | / | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
|  | 废过滤棉 | 0 | / | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 | 0 | / | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | +6.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①