# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 年产20000平方米钛阳极板 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 江苏威尔博森电极有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2022年9月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20000平方米钛阳极板 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2208-320258-89-01-588521 |
| 建设单位联系人 | 王** | 联系方式 | 150521*** |
| 建设地点 | 江阴高新技术产业开发区 江阴市中南路1号 |
| 地理坐标 | 东经120 度 36 分 40.759 秒，北纬31 度 94 分 71.006 秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工； | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39中电子元件及电子专用材料制造 398；三十、金属制品业 33中67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 澄高行审备〔2022〕86号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2（月） |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 厂房面积4437.27 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别 设置原则 项目情况 判定结果 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。 无需设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目不涉及工艺废水直排。 无需设置 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目易燃、易爆、有毒等危险物质存储量不超临界量。 无需设置 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项不新增河道取水。 无需设置 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目非海洋工程建设项目 无需设置 |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：《江阴高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）的批复》、澄政复[2012]74号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 审批机关：中华人民共和国环境保护部 审批文件名称及文号：关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见、环审[2015]112号 召集审查机关：中华人民共和国环境保护部 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 （1）土地利用相符性 本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区中南路1号，根据《江阴高新技术产业开发区控制性详细规划》，目前属于一类工业用地。根据《江阴市镇（街）工业园区四至范围》，在重点工业园区内，且已取得江阴高新技术产业开发区管理委员会出具的备案证（澄高行审备〔2022〕86号）， 符合《江阴高新技术产业开发区控制性详细规划》要求。 （2）环境保护相符性 本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理达标后排放，生产废水零排放；废气经相应废气处理设施净化后达标排放，对周围环境影响较小；噪声经相应隔声措施后可达标排放；固体废物均得到妥善处置或利用。 综上，本项目符合高新区土地利用规划、环境保护规划。 |
| 其他符合性分析 | 1“三线一单”控制要求相符性 1.1生态红线 根据《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）中落实“三线一单”的要求，本报告结合相关文件对“三线一单”进行分析及生态环境保护规划相符性分析。 |
| 其他符合性分析 | 1.2环境质量底线相符性 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，高新区SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5达标，O3超标，属于不达标区，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 根据江阴秋毫检测有限公司监测报告（2022）JYQHT-BG-09（综合）字第（2626）号数据，白屈港入江口断面PH、化学需氧量、总磷、氨氮因子均达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水功能区要求。 项目所在地环境噪声质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 1.3资源利用上线 本项目从电子专用材料制造的生产，不属于“两高”企业，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。 1.4环境准入负面清单 高新区已制定详细的产业准入负面清单，该负面清单针对产业制定了详细 |
| 其他符合性分析 | 由上表可知，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。 1.5《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性 本项目建设高新区内，属于重点管控单元高新区工业集中区范围内，距离项目建设地最近的优先保护单元为长山。项目与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析具体见表1-7。 根据关于印发江阴高新区“310”综合整治三年提升工程实施方案(2021—2023）的通知按照“长江大保护”要求，全面整治沿江码头，统筹利用岸线资源，修复沿江生态。本项目建设地不占用岸线资源，不在沿江生态范围内，符合生态环境保护规划。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江苏威尔博森电极有限公司成立于2022年6月，主要从事金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属压延加工；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。 2022年，江苏威尔博森电极有限公司拟租用江阴中南地锚智能科技有限公司位于江阴市中南路1号4437.27平方米厂房，新增摩擦焊接机、热风循环炉、激光平板切割机、100吨压机等国产设备共29台（比备案多一台喷淋塔），从事钛阳极板生产，产品可用于污水处理及电子行业。项目建成后，可形成年产钛阳极板20000平方米的生产能力，其中约30％应用于污水处理领域，约70％用于电子TCB领域。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目最终产品为钛阳极板，属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39中电子元件及电子专用材料制造398”中“电子专用材料制造”，“热处理”属于“三十、金属制品业33”中 “67金属表面处理及热处理加工”中“其他”项目，应该编制环境影响报告表，故本报告按照单项等级最高确定编制环境影响报告表。 为此，江苏威尔博森电极有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目利用租用厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装与调试等，公用工程和环保工程等的完善。环保工程、贮运工程责任主体为江苏威尔博森电极有限公司，公用工程责任主体为租赁厂家。建设项目主体工程及产品方 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 案见表2-1，项目公用及辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计能力（m2/年） 年运行时数 1 生产车间 钛阳极板 30％应用于污水处理领域 6000（97.2t/a） 7440小时 70％用于电子TCB领域 14000（226.8t/a） 合计 20000（324t/a） 表2-2 建设项目公用和辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料区 200m2 原品贮存，租赁厂房 成品区库 100m2 成品贮存，租赁厂房 公用 工程 给水 自来水 10t/h 依托现有给水管网，由自来水公司供水 排水 雨水管网 30t/h 厂区雨水管网，现有 污水管网 20t/h 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，现有 供电 1000KVA 租赁厂家变压器 环保 工程 废水 化粪池 20m3 生活污水预处理，现有 低温蒸发装置 2t/d 新增 废气 滤芯除尘 15000m3/h 新增，颗粒物捕集率95%、处理率99% 喷淋塔 3000m3/h×2 新增，酸雾捕集率90%、处理率85%通过DA001排放 固废 一般固废堆场 10m2 固废分类收集、暂存，新增 危废仓库 10m2 危废暂存，不排放，新增 噪声治理工程 ≥25dB(A) 合理布局，车间、厂房隔声 2.3主要生产设备 表2-3 主要设备清单 生产单元类型 主要生产单元 主要工艺 生产设施名称 设施参数/规格型号 数量（台/套） 备注 参数名称 设计值 主体工程 下料 切割 激光平板切割机 功率 22KW/山凯普林6000W 2 国产 数控液压闸式剪板机 功率 22KW/QC11Y 1 国产 机加工 机加工 100吨压机 压力 100吨/YQ32-100T 4 国产 摇臂钻床 — Z3050X16/1 1 国产 数控折弯机 — WC67Y 1 国产 数控车床 — WINBS-L 2 国产 焊接 焊接 摩擦焊接机 功率 34KW/J220 2 国产 热处理 表面热处理 热风循环炉 功率 280KW/RT3-280-7 2 国产 |
| 建设内容 | 生产单元类型 主要生产单元 主要工艺 生产设施名称 设施参数/规格型号 数量（台/套） 备注 参数名称 设计值 主体工程 烧结 烧结 热风循环炉 功率 280KW/RT3-280-7 2 国产 预处理 机械预处理 喷砂机 功率 12.8KW/5-4-3.8 2 国产 辅助工程 辅助 辅助 8立方空压机 — DEF-26FD 1 国产 气动打标机 — DHU-45 3 国产 20吨千金顶 — CX-D25 1 国产 工装夹具等 — / 3 国产 环保工程 环保 废气处理 一级喷淋塔 — / 2 国产 合计 29 *备案时，仅设置1套，未考虑需要2套喷淋塔，本项目设置2套喷淋塔，其中一套喷淋塔处理调配涂层产生的酸雾，另一套一级喷淋塔经处理烧结产生的酸雾。 2.4主要原辅材料 表2-4 原辅材料消耗表 类别 名称 组分/规格 年耗量（吨/年） 包装储存方式 最大储存量（吨） 来源及运输 原料 钛板 钛 320 散装 100 国内，汽运 辅料 机油 矿物油 0.5 170kg/桶 0.5 国内，汽运 液压油 矿物油 0.2 170kg/桶 0.1 国内，汽运 乳化液 矿物油 0.5 170kg/桶 0.5 国内，汽运 三氯化钌水合物 三氯化钌水合物 0.125 2500克/瓶装 0.05 国内，汽运 氯铱酸水合物 氯铱酸水合物 0.125 1000克/瓶装 0.05 国内，汽运 五氯化钽 五氯化钽 0.125 2kg/瓶 0.1 国内，汽运 盐酸 36％盐酸 2 500mL/瓶 0.1 国内，汽运 硫酸 15％硫酸 0.0025 500mL/瓶 0.0025 国内，汽运 石英砂 石英砂 1 散装 0.5 国内，汽运 碱棒（喷淋塔使用） 氢氧化钠 0.1 散装 0.05 国内，汽运 |
| 建设内容 | 表2-5 主要辅料理化性质和毒理毒性表 名称 化学式 危规号 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 机油 / / 机油，即发动机润滑油，英文名称：Engine oil。密度约为0.91×10³（kg/m³）能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。 可燃 / 三氯化钌水合物 RuCl3·3H2O / 橙色结晶，熔点（℃）＞500（分解）、相对密度（水=1）：3.110、溶解性：溶于水、醇 / LD50：132mg/kg(小鼠腹腔)、360mg/kg(大鼠腹腔) 氯铱酸水合物 H2IrCl6·6H2O / 黑色晶体、熔点（℃）＞65、相对密度（水=1）：1.02、溶解性：溶于水 / LD50:118 mg/kg（大鼠腹腔） 盐酸 HCl 81013 无色或微黄发烟液体，熔点（℃）＞221（分解）、相对密度（水=1）：1.20、分子量：36.46、溶解性：与水混合，溶于液碱。 / LD50：900mg／kg(兔经口)LC50：3124ppm 1小时(大鼠吸入) 五氯化钽 TaCl5 81516 黄色晶状粉末，熔点（℃）＞221（分解）、相对密度（水=1）：3.68、分子量：358.21、溶解性：溶于醇、王水及浓硫酸、氯仿、四氯化碳、二氯化碳、微溶于乙醇。 / LD50；1900mg/kg(大鼠经口) 钛 Ti / 外观与性状：银白色金属，有延展性。熔点(℃)： 1725 相对密度(水=1)：4.5，沸点(℃)：>3260，分子式： Ti 分子量：47.867。溶解性：溶于盐酸、浓硫酸、王水、磷酸、氢氟酸以及中等浓度的碱溶液中。主要用途：用于炼钢，钢中加入0.1%的钛能大大提高钢的质量。其合金广泛用于民用和军用工业，尤其是航天工业中。 / / |
| 建设内容 | 名称 化学式 危规号 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 硫酸 H2SO4 81007 性状： 纯品为无色透明油状液体，无臭。 溶解性：与水混溶。 熔点（℃）：10.5 沸点（℃）：330.0 相对密度（水＝1）：1.83 临界温度（℃）： 临界压力（MPa）： 相对密度（空气＝1）：3.4 燃烧热（KJ/mol）：无意义 最小点火能（mJ）： 饱和蒸汽压（KPa）：0.13（145.8℃）。 不燃 LD50：2140mg/kg(大鼠经口)、LC50：510mg/m3、2小时（大鼠吸入）;320mg/m3(小鼠吸入) 氢氧化钠 NaOH / 熔点（℃）＞318.4、相对密度（水=1）：2.12、分子量：40.01、溶解性：溶于水、乙醇、甘油。 / 急性毒性 LD50：40mg/kg（小鼠腹腔） 烧结生成物 二氧化钌 RuO2 / 性状：深蓝色结晶，四方晶系。 密度（g/mL,25℃）：6.97相对蒸汽密度（g/mL,空气=1）:溶解性：不溶于水、醇、酸，溶于熔融的氢氧化钠。 / / 氧化钽 Ta2O5 / 性状：白色微晶或粉末，无气味。极难熔化、稳定的白色粉末。密度： 7.6、 溶解性：不溶于水，乙醇和矿酸，溶于氢氟酸。 / LD50：8000mg／kg(大鼠经口) LC50： 二氧化铱 IrO2 / 性状：黑色粉末、密度（g/mL,25℃）：11.77、熔点（ºC）：1100 / / 液压油 / / 液压油可能包含多种化合物，包括：油、丁醇、酯 可燃 / 乳化液 / / 黄色至棕色油状液体，pH：8.5-10.0，沸点：98℃，蒸发率（醋酸异丁酯=1）：＜1，任意比例溶于水其主要化学成分包括：水、基础油（矿物油、植物油、合成酯或它们的混合物） 可燃 / |
| 建设内容 | 2.5水（汽）量平衡 本项目用水环节主要为喷淋塔用水、乳化液调配用水及生活用水。 (1)喷淋塔用水：根据酸雾废气处理方案2台一级喷淋塔，液气比按0.4L/m3计，则循环用水量约为17856t，补充水量约2%，损耗量约1%、排放量约1%。 （2）乳化液调配用水：由乳化液及水的混合而成起，冷却、润滑作用，乳化液循环利用，定期更换。乳化液与水用量比例1：1，乳化液使用量0.5 t/a，水用量为0.5t/a。乳化液使用过程中水的损耗量约为60%。 （3）生活污水：本项目职工人数为40人，根据《江苏省服务业和生活用水定额(2019年修订)》（苏水节[2020]5号），生活用水量按100L/（人.d），310天计，用水量为4t/d（1240t/a），排水量按用水量约80%计，排放量为3.2t/d（约990/a）。 本项目水量平衡见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图 单位 t/a 由上图可知，本项目总用水量为19453.5t/a，其中新鲜水用量共1455.5t/a，重复用水量为17998t/a，水资源重复利用率为92.5％。 |
| 建设内容 | 2.6地理位置、车间平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：项目建设地位于江阴高新技术产业开发区江阴高新技术产业开发区江阴市中南路1号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目利用江阴中南地锚智能科技有限公司，设置下料区、机加区、原料区、成品区、涂层室及检测室等。 厂界周围500米土地利用现状：本项目利用江阴中南地锚智能科技有限公司厂房，厂界东侧250米为中南路，隔中南路为空地；南侧40米为昌达路，隔昌达路为空地；西侧45为新风路，隔新风路为江阴中德电子材料科技有限公司；北侧32米科达路，隔科达路为中南重工集团。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 2.7工作制度与劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员为40人。 工作制度：该公司实行三班，24小时工作制，年有效工作日为310天。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8本项目生产工艺 2.8.1工艺流程简述 钛阳极板生产工艺如下（其中G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。 图2-2 钛阳极板生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 主要工艺说明： （1）下料：利用激光平板切割机、数控液压闸式剪板机，对钛板按一定尺寸进行下料。该工序产生一定颗粒物、噪声、废金属、废液压油。 （2）焊接：钛板通过摩擦焊接机焊接，在两个焊件的焊接端面上加一定的轴向压力，并使接触面作剧烈的摩擦运动，摩擦产生的热，把接触面加热到一定的焊接温度时急速停止运动，并施以一定的顶锻压力，使两个焊件金属产生一定量的塑性变形，从而把两个焊件牢固地焊接在一起，不使用焊材，无颗粒物产生。 （3）喷砂：喷砂在喷砂房内完成，工作原理是通过压缩空气将砂粒（石英砂）高速喷射在管件的各个部件进行立体的、全方位的清理，使表面上氧化皮及其它污物迅速脱落，获得具有一定粗糙度的光洁表面，并可提高抗腐蚀能力。该工序产生一定颗粒物、噪声、废石英砂。 （4）机加工：利用摇臂钻床、数控折弯机、数控车床等设备对钛板进行车、钻、铣、平口等机加工，再通过压机使钛板形成一定弧度。该工序有少量有机废气，噪声、废金属、废乳化液、废液压油产生。 （4）热处理：钛板进入热风循环炉，设置电炉温度 550℃，保温2 小时，自然冷却后，达到改善坯料组织结构，获得性能优异的材料。该工序有少量油雾产生。 （5）酸洗：委外加工。（企业暂定委托靖江园区酸洗厂加工） 酸洗外加工后，钛极板用于不同领域，其中70％用于电子TCB领域，30％用于污水处理领域，故需分2种不同溶液进行涂层。 钛阳极板70％用于电子TCB领域： （6）调配1：钛阳极板用于电子TCB时，需将五氯化钽与盐酸按（1：10）调配后形成五氯化钽溶液，将氯铱酸溶液与盐酸按（1：3）调配，形成氯铱酸溶液，最终将氯铱酸溶液与五氯化钽溶液按11:4混合，形成贵金属涂液。该工序有酸雾产生。 （7）涂层1：根据产品需求，将贵金属溶液通过特制滚刷（该滚刷可精确到毫升）人工涂刷至钛板上，涂层厚度约为280-290nm，贵金属溶液全部使用不外排。该工序产生酸雾、废滚刷、废桶、手套、擦布。 |
| 工艺流程和产排污环节 | （8）烧结1：涂层结束，放入热风循环炉400-500℃烧结氧化成二氧化钌、氧化钽，再次涂层贵金属涂液，热风循环炉烧结氧化，如此重复约10-30次，直到贵金属涂液涂完，涂层厚度约为50-60nm。热风循环炉采用电加热方式。贵金属以氯化物的形式存在于涂液中，高温烧结成二氧化钌、氧化钽。其反应方程式如下： 氧化钽、二氧化铱附着在钛板上，产生的氯化氢经收集后通过一级喷淋塔处理。 （9）检测1：将浓度为15％硫酸滴入钛板上，通入电流，比较不同电极的使用寿命。该工序产生硫酸雾、废硫酸、废金属。 钛阳极板30％用于污水处理领域： （10）调配2：钛阳极板用于污水处理时需将三氯化钌水合物与盐酸按（1：3）调配，形成贵金属涂液（三氯化钌溶液）。该工序有酸雾产生。 （11）涂层2：根据产品需求，将贵金属溶液通过特制滚刷（该滚刷可精确到毫升）人工涂刷至钛板上，涂层厚度约为55-60nm。贵金属溶液全部使用不外排。该工序产生酸雾、废滚刷、废桶、手套、擦布。 （12）烧结2：涂一层贵金属涂液，放入热风循环炉400-500℃烧结氧化成二氧化钌，再次涂层贵金属涂液，热风循环炉烧结氧化，如此重复约10-30次，直到贵金属涂液涂完，涂层厚度约为55-60nm。热风循环炉采用电加热方式。贵金属以氯化物的形式存在于涂液中，高温烧结成二氧化钌。其反应方程式如下： *注企业已检测同类型钛阳极板生产工序，无氯气产生。 二氧化钌附着在钛板上，产生的氯化氢经收集后通过喷淋塔处理。 （13）检测2：将浓度为15％硫酸滴入钛板上，通入电流，比较不同电极的使用寿命。该工序产生硫酸雾、废硫酸、废金属。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8.2其他产污环节 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水、设备维护产生的废机油、厂区生活垃圾、喷淋塔蒸发浓缩废液。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.9与本项目有关的原有污染物情况 本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区蟠江阴市中南路1号 ，据实际调查，该厂房原为江阴中南地锚智能科技有限公司闲置车间。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求，故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。项目建设地供水、供电等公辅设施均利用区内现有；建设地污水管网已接通，生活污水可通过租赁方已有的排污口进入污水管网接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本报告选取2021年作为评价基准年，根据《2021年度江阴市环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 2021年高新区环境空气质量情况 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年均值 9.1 60μg/m3 15.2 达标 NO2 年均值 38.6 40μg/m3 96.5 达标 PM10 年均值 61.1 70μg/m3 87.3 达标 PM2.5 年均值 34.2 35μg/m3 97.7 达标 CO 日均值 1.343 4mg/m3 33.6 达标 O3 8h平均 171 160μg/m3 107 不达标 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、M2.5年平均浓度和CO日均值浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准；O3的8h平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，为不达标区。高新区已针对超标现象出具大气整治方案。 3.1.2地表水环境 本项目接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，纳污河流为白屈港，江阴秋毫检测有限公司监测报告（2022）JYQHT-BG-09（综合）字第（2626）号数据，监测时间为2022年6月7日，监测断面为滨江污水处理厂下游800米，本项目可引用该监测报告监测数据，其中PH、化学需氧量、总磷、氨氮因子均达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水功能区要求，地表水环境质量现状检测结果见下表3-3、3-2。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 表3-2 水质监测断面 水体名称 监测编号 断面位置 监测因子 白屈港 W3 白屈港入江口（滨江污水处理厂下游800米） pH、化学需氧量、氨氮、总磷 表3-3 地表水环境质量现状检测结果（单位：mg/L，pH值无量纲） 断面编号 监测日期 pH 化学需氧量 氨氮 总磷 III类标准值 6-9 20 1.0 0.2 W3 2022.6.7 11：02 7.6 12 0.127 0.08 超标率（%） 0 0 0 0 3.1.3声环境 项目建设地为《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中3类声环境功能区。 表3-4 环境噪声质量现状监测结果 测点编号 监 测 结 果 dB（A） 标准限值dB（A） 昼间 夜间 2021江阴市环境状况公报 55.3 47.2 西、南、北厂界昼间≤65，夜间≤55； 3.1.4生态环境 本项目为污染影响类项目，不新增用地，用地范围内不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台就、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目一般区域采用水泥硬化地面，固废堆场、危废仓库、污水管线及化粪池采取重点防腐防渗，生活污水经预处理后接管集中处理，本项目正常运行情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内无大气环境保护目标。 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目位于江阴高新技术产业开发区中南路1号，不属于产业园外新增用地，不涉及生态保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水污染物排放标准 生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级接管标准，处理出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，同时执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准，尾水达标后排入白屈港。 表3-5 废污水接管标准限值表 排放口名 执行标准 取值表号 及级别 污染物指标 单位 标准限值 废水接管口DW001 《污水综合排放标准》GB8978-1996 表4中三级标准 pH 无纲量 6～9 COD mg/L 500 SS 400 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准 氨氮 45 总磷 8 总氮 70 污水厂 排口 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1一级A标准 SS mg/L 10 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018） 表2标准 COD mg/L 50 氨氮 4（6）* TN 12（15）* TP 0.5 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 蒸发冷凝水水质标准参照《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中洗涤用水标准，具体见表3-6。 表3-6 回用水水质标准 - 执行标准 控制项目 单位 标准限值 蒸发冷凝水 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中洗涤用水水质标准 pH - 6.5~9.0 SS mg/L 30 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3.2噪声排放标准 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。具体见表3-6。 表3-7厂界环境噪声排放标准 标准 昼间（6:00~22:00） 夜间（22:00~6:00） 厂界噪声排放标准3类dB(A) 65 55 3.3.3废气排放标准 下料、喷砂工序颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。金加工工序有机废气执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3及表2标准。氯化氢执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3中排放限值，硫酸雾执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3中排放限值。 表3-8 废气排放标准限值表 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 颗粒物 / / 0.5 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 NMHC / / 4 氯化氢 10 0.18 0.05 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准 硫酸雾 5 1.1 0.3 表3-9 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 （单位mg/m3） 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3.4固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：颗粒物； 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）； 固废：各类固体废物。 项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 产生量 接管量 削减量 外排量 建议申请量 废气 有组织 氯化氢 0.774 / 0.6579 0.1161 0.1161 无组织 氯化氢 0.086 / 0 0.086 0.086 颗粒物 0.7894 / 0.7415 0.376 0.376 合计 氯化氢 0.86 / 0.6579 0.2021 0.2021 颗粒物 0.7894 / 0.7415 0.0479 0.0479 生活废水（A/B） 废水量 990 990 0 990 990 COD 0.4950 0.4950 0.0495 0.4455/ 0.0495 0.0495 SS 0.3960 0.3960 0.0495 0.3465/ 0.0099 0.0099 氨氮 0.0446 0.0446 0.0000 0.0446 /0.0040 0.0040 总磷 0.0079 0.0079 0.0000 0.0079 /0.0005 0.0005 总氮 0.0693 0.0693 0.0000 0.0693/ 0.0119 0.0119 固废 56.902 / 56.902 0 0 注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B”指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目建成后，生活污水接管量为990/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN产生量分别为0.4950t/a、0.3960t/a、0.0446t/a、0.0079 t/a、0.0693 t/a，作为该企业考核量，本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量为0.0495 t/a、0.0099t/a、0.0040t/a、0.0005t/a、0.0119t/a排放总量指标可在高新区控源截污内平衡；特征因子SS排放总量为0.099t/a，作为环保部门考核指标。 本项目颗粒物、氯化氢排放总量分别为0.0479t/a、0.2021t/a。新增总量在高新区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用租赁厂房进行建设，施工期主要为生产车间布局调整，以及新增设备的安装、调试等，施工期较短，本报告不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目废气主要包括下料工序粉尘废气、喷砂工序产生颗粒物，机加工产生的有机废气，热处理产生油烟，调配涂层、烧结、检测产生酸雾。 4.2.1.1废气源强分析 因《污染源源强核算技术指南》和《排污许可证申请与核发技术规范》中无相关产污系数，废气按物料平衡及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中系数核算。 （1）下料工序粉尘废气 本项目下料为钛板切割，产生少量的颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的电子电器行业系数手册，机械加工（切割、打孔）工序颗粒物产生量为0.2841克/千克-原料。本项目需下料的钛板用量为360t/a，则下料工序颗粒物产生量约0.1023t/a，本项目钛板在激光平板切割机内部切割，通过激光平板切割机自带的罩子与外界隔开，大部分金属粉尘粒沉降于激光平板切割机内部，逸散到厂界外的粉尘约为产生量的1%。 表4-1 类比性分析表 生产工艺 切割物料 切割量 颗粒物产生量 粉尘逸散量 下料 钛板 360t/a 0.1023 0.001t/a 由上表可知，本项目下料工序粉尘产生情况，则本项目无组织粉尘产生量共计0.001t/a，对于沉降下来的粉尘采取人工清扫+移动式吸尘器对车间地面清洁。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）喷砂工序产生颗粒物 本项目钛板需要喷砂处理，喷砂工件量约360t/a，喷砂工序在喷砂房内进行，每天喷砂时间为4小时，因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的电子电器行业系数手册中无喷砂产污系数，故参照“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册”-“06预处理”喷砂颗粒物产污系数：2.19千克/吨-原料，喷砂工序粉尘废气产生情况见表4-2。 表4-2 喷砂工序粉尘产生情况 废气产生工段 废气污染因子 产生系数及依据 计算基数t 产生量（t/a） 本项目喷砂 颗粒物 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册”-“06预处理”喷砂 2.19千克/吨 360 0.7884 本项目喷砂在专用喷砂房（长10米，宽5米，高2米）内进行，正常工作状态下喷砂工段处于密闭状态，喷砂房配置“滤芯除尘”装置，采用科学的吸尘方式，将在喷砂作业时产生的粉尘迅速的吸入除尘管道，经除尘风机引入“滤芯除尘”，喷砂作业完全停止后，打开喷砂房，故仅有少量颗粒物外溢，风机风量15000m3/h，远大于喷砂房换气频率，可形成负压，喷砂房捕集效率可达95%，去除率99%。 （3）机加工产生的有机废气 机加工工序采用乳化液润滑进行湿加工，不产生粉尘废气，有少量有机废气产生，本项目机加工设备较少、乳化液使用量为0.5t，使用量较少，故有机废气产生量较少，可忽略不计。 （4）热处理产生的油烟 本项目热处理时因钛板沾染少量乳化液，产生一定油烟。本项目摇臂钻床及数控折弯机、数控车床数量较少，乳化液使用量为0.5t，使用量较少，故热处理产生的油烟产生的油烟不定量分析。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （5）调配涂层、烧结工序产生酸雾 本项目调配涂层及烧结产生一定酸雾，调配涂层工序在涂层室进行，涂层室采用石膏板密封，调配涂层工序时涂层室密闭，并通过涂层室四周抽风口引入喷淋塔处，员工通过口罩及防护服保护，涂层室进出较为频繁，废气捕集率可达90%，去除效率85%。烧结工序在密闭的热风循环炉进行，废气通过废气收集口进入喷淋塔处置。废气捕集率可达90%，去除效率85%。 （6）检测产生酸雾 本项目通过15％硫酸检测检测钛板，使用量较少0.0025t/a，检测工序在检测室进行，检测室采用石膏板密封，酸雾通过检测室四周风机引入喷淋塔处置，硫酸雾产生量较少，故不定量分析。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.2废气收集、处理措施 （1）本项目废气收集、处理措施见图4-1。 图4-1 建设项目废气收集、处理流程示意图 （2）废气污染防治设施技术可行性分析 A、酸雾废气处理设施 本项目涂层及烧结产生一定酸雾，通过“喷淋塔”对酸雾进行处理，处理后的废气经25米高排气筒（DA001）排放。废气净化工艺流程：酸性废气经收集经管道输送至酸雾吸收塔，废气与吸收液（NaOH）得到充分接触，废气从塔下部进入净化塔，废气首先经进口管道被喷淋冷却液（部分循环液）冷却降温，同时完成污染物的部分吸收，经降温后的废气体积流率减少，并由进口管分配槽均匀的分配至喷淋吸收段，完成逆向/同向流吸收，污染物被大量吸收下来。循环液与废气接触后，将废气中的HCl捕集，使气相中的HCl进入循环吸收液中。酸雾去除效率可达85%。 4.2.1.2废气污染防治设施技术可行性分析 表4-3 废气污染防治设施技术可行性对比表 生产单元 生产 设施 废气产污环节 污染物种类 推荐废气污染防治设施及工艺（本项目排污许可证申请与核发技术规范电子工业无相应要求，故参照排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业） 建设项目实际采用废气污染防治设施 是否为可行技术 预处理 喷砂机 喷砂 颗粒物 除尘设施，袋式除尘、静电除尘 滤芯除尘 是 涂层、检测、烧结 热风循环炉 涂层、检测、烧结 酸雾 喷淋塔中和法 喷淋塔中和法 是 由上表可知，本项目采取的废气治理措施均属可行技术。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-4 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序或生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放标准 排放时间（h） 核算方法 废气产生量（m3/h） 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 工艺 效率% 是否为可行技术 废气排放量（m3/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 下料 激光平板切割机 无组织 颗粒物 类比法 / / 0.0008 0.001 / / / / / 0.0008 0.001 0.5 / 1240 喷砂 喷砂机 无组织 颗粒物 产污系数法 / / 0.604 0.7490 滤芯除尘 95 是 / / 0.0025 0.0075 0.5 / 1240 喷砂 喷砂机 无组织 颗粒物 类比法 / / / 0.0479 / / / / / / 0.0479 0.5 / 1240 涂层 涂层 DA001 HCl 产污系数法 3000 14.5161 0.0435 0.324 喷淋塔 85 是 6000 2.6008 0.0156 0.1161 10 0.18 7440 烧结 热风循环炉 HCl 产污系数法 3000 20.1613 0.0604 0.45 喷淋塔 85 是 7440 涂层 涂层 无组织 HCl 类比法 / / / 0.036 / / / / / / 0.036 0.05 / 7440 烧结 热风循环炉 无组织 HCl 类比法 / / / 0.05 / / / / / / 0.05 0.05 / 7440 硫酸雾产生量较少不定量分析，5%未收集处理的无组织废气见下表 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-5 本项目无组织排放大气污染物产生源强 污染源位置 污染物名称 污染物排放量（t） 面源面积（m2） 面源高度（m） 涂层室 氯化氢 0.036 50 25 生产车间 颗粒物 0.0479 4075 25 氯化氢 0.05 4.2.1.3防护距离 ① 卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，企业卫生防护距 离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则GB/T 39499-2020》中公式计算， 计算公式： 计算结果如下： 表4-6 污染源的卫生防护距离 产生点 污染物 有害气体泄漏量可达到的控制水平Qc （kg/h） 一次标准浓度限值Cm (mg/Nm3) 等效半径 r （m） A B C D 计算卫生防护距离L计 （m） 工业企业所需卫生防护距离L（m） 涂层室 氯化氢 0.0048 0.05 3.99 470 0.021 1.85 0.84 23 50 生产车间 颗粒物 0.0386 0.45 37.59 470 0.021 1.85 0.84 20 50 氯化氢 0.0067 0.05 37.59 470 0.021 1.85 0.84 28 50 经计算，根据上表可知，氯化氢，颗粒物多种废气，项目卫生防护距离需提升一级，因此生产车间地需设置100米卫生防护距离，涂层室设50米卫生防护距离，根据附图3可知，卫生防护距离范围内无居民住宅，卫生防护距离内无敏感目标。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.4废气达标情况 (1)正常工况 本项目下料通过车间密闭、喷砂经滤芯除尘装置处置工序颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；氯化氢、硫酸雾经水喷淋装置处置后执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3中排放限值，各污染物排放量较小，对周围环境影响较小。 （2）非正常工况 本项目非正常工况废气源强核算结果见表4-7 表4-7 建设项目非正常工况废气污染源强核算结果及相关参数一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 单次持续时间(h) 年产生频次（次） 应对措施 1 DA001 风机故障 氯化氢 2.6 0.0156 0.000016 1 1 停止生产，及时检修，检修正常后生产 注：非正常工况考虑废气处理装置发生故障，年发生频次按照1次/年计，单次持续时间为1小时。 由上表可知，本项目非正常工况排放浓度高于正常排放，为了更好的降低、控制非正常工况的影响，企业应加强废气的管理，避免对周围环境保护目标造成影响。 4.2.1.5废气监测计划 本项目的环境监测计划主要是保证项目所排放的污染物能够达标排放。针对本项目的污染物排放特点，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（ HJ 1031-2019）等，并结合《江苏省污染源自动监控管理办法》，制定该公司废气监测计划见下表。 表4-8 废气监测计划 监测点位 监测项目 监测频次 排气筒（DA001） 氯化氢、硫酸雾 一次/年 厂界无组织监控点 颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃、硫酸雾 一次/年 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产生情况 本项目废水产生情况，本项目生活污水产生量为990t/a，喷淋废水178t/a。 根据项目实际情况及类比《酸洗废水处理工业艺设计研究》(宝钛集团有限公司）生产废水中PH、SS、COD、氨氮、色度。 表4-9 本项目废水产生浓度 废水类别 产生量（t/a） 污染因子产生浓度（mg/L） pH（无量纲） COD SS 氨氮 色度 喷淋废水 178 8-9 200 150 30 80 废水收集方案 4.2.2.1喷淋水产生情况 A、工艺流程 图4-3 厂内废水预处理设施工艺流程 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | B、处理工艺说明 1) 废液收集桶（1-3T) 喷淋废水通过废液收集桶收集。 2)JH-100L低温蒸发浓缩系统 废液进入JH-低温蒸发系统，在28-30℃的温度下蒸发分离，可去除COD、氨氮、总磷、总氮及石油类，蒸汽排出经冷凝器冷凝形成蒸馏水，浓缩液收集到缩液储存罐中，再定期委托环保单位转运处置。 3)再生水桶（1-3T） 再生水桶用于收集最终的蒸馏水，可回用于喷淋。 4)浓缩液桶（1-3T) 收集蒸发系统产生的浓缩液，自行委外交有资质的环保公司转运处置。 C、废水去除效率分析 本项目喷淋废水（178 t/a）通过低温蒸发装置蒸发，蒸汽冷凝水回用于喷淋用水。 表4-10 废水处理系统单元处理效果 处理单元 指标 pH SS 低温蒸发装置 进水 8-9 150 冷凝水 - 10 去除率 - 93.3 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1 6.5-9 ≤30 废水处理设施出水可行性分析 由表4-10可知， SS≤30，水质指标可达GB/T 19923-2005《城市污水再生利用 工业用水水质》表1洗涤用水标准，可循环回用于喷淋。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.2生活污水产生情况 本项目生活污水排放量990t/a，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入白屈港。 表4-11 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 标准浓度限值(mg/L) 排放时间/h 排放方式和去向 核算方法 产生废水量（m3/a） 产生浓度（mg/L） 产生量/（t/a） 工艺 效率% 核算方法 排放废水量（m3/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活活动 生活污水 COD 产污系数法 990 500 0.4950 化粪池 10 / 990 450/50 0.4455/ 0.0495 500/50 7440 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水排入白屈港 SS 400 0.3960 12.5 350/10 0.3465/ 0.0099 400/10 氨氮 45 0.0446 / 45/4 0.0446 /0.0040 45/4 总磷 8 0.0079 / 8/0.5 0.0079 /0.0005 8/0.5 总氮 70 0.0693 / 70/12 0.0693/ 0.0119 70/12 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目生活污水接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 4.2.2.3废水处理可行性分析 ①污水厂概况 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂位于江阴开发区内新长铁路与滨江东路交汇处，主要收集范围为东起江阴市界，西至朝阳路，北到长江，南到澄南大道，建设总规模为10.0万m3/d，服务范围约25.2km2，主要处理开发区高新园区内的工业废水和生活污水。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂分一、二、三期建设，总占地160亩，其中一期工程规模为2.0万m3/d，二期工程规模3.0万m3/d，三期工程规模为5.0万m3/d。一期和二期工程采用厌氧水解+A/O曝气池工艺，占地约90亩，分别于2003年8月28日和2005年11月正式投入运行，并于2008年进行了提标改造。三期工程采用厌氧水解+A2/O工艺，于2008年下半年建成投入使用。深度处理工程规模为10.0万m3/d，采用混凝+高效沉淀+过滤工艺。一、二、三期工程出水均由提升泵房后进入深度处理单元。三期工程出水设计标准为一级B标准。由于工业水处理量达到50%，出水按照《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放值》（DB32/1072-2007）中的Ⅱ类标准执行。2019年提标改造，排放标准提高到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中相关标准。污水处理工艺流程见图4-2~4-5。 图4-2 一期工程工艺流程图 图4-3 二期工程工艺流程图 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 图4-4 三期工程工艺流程图 图4-5 深度处理工艺流程图 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ②废水达标排放情况 本项目废水能达污水处理厂接管标准，且接管量较少，对其负荷冲击较小，不会影响污水处理厂的正常运行，根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体白屈港的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别。 ③接管可行性 a.接管处理能力分析 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂处理规模为10万t/d，目前尚有余量。根据工程分析核算，本项目完成后生活污水平均排放量为3.2t/d，对污水处理厂的负荷冲击较小。且该污水处理厂长期稳定运行，达标排放。因此，光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂接纳本项目的废水可行。 b.接管水质可行性分析 本项目仅排放生活污水，水质简单，经化粪池预处理后可以达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，即COD500mg/L、氨氮45mg/L、SS400mg/L、总磷8mg/L、总氮70mg/L。 c.污水收集管网 本项目建设地位于江阴市高新技术产业开发区蟠龙山路38-1号，该地区污水管网已铺设，故本项目污水可通过污水接管口全部纳入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。故本项目建成后，废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂理集中处理方案可行。 d.排污口设置情况 排污口根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，规范化设置。 4.2.2.4废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 设施编号 设施 名称 设施 工艺 1 生活污水 COD、SS、氨氮、总氮、总磷 城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池 沉淀、厌氧 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清静下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放 表4-13 废水排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口经纬度 废水排放量/（万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染 物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L 1 DW001 120.36787° 31.94006° 0.288 城市污水处理厂 间歇 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 COD 50 SS 10 氨氮 4 总磷 0.5 总氮 12 表4-14 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口 编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值mg/L 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》GB8978-1996（接管标准） 500 SS 400 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015（接管标准） 45 总磷 8 总氮 70 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物 种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 450 0.0015 0.4455 SS 350 0.0012 0.3465 氨氮 45 0.0001 0.0446 总磷 8 0.00002 0.0079 总氮 70 0.0002 0.0693 全厂排放口合计 COD 0.4455 SS 0.3465 氨氮 0.0446 总磷 0.0079 总氮 0.0693 4.2.2.4结论 本项目生活污水产生量为990t/a，经化粪池处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入白屈港。 根据光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂实际运行情况，其有充足的余量接纳项目废水；同时，项目废水的污染物因子较为简单，不会对其水质造成冲击。该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体白屈港的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。雨水排放口和生活污水排放口依托江阴中南地锚智能科技有限公司排放口，责任主体为江阴中南地锚智能科技有限公司 4.2.2.5监测计划 本项目废水仅为生活污水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》，无需定期监测。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 本项目新增噪声源主要为激光平板切割机、数控液压闸式剪板机、100吨压机、摇臂钻床、数控折弯机、数控车床、喷砂机、8立方空压机、风机等设备噪声源强≤90dB(A)各设备。 本项目无室外室外声源。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑名称 声源名称 型号 （声压级/距声源距离）/(dB(A)/m） 声源控制措施 空间相对位置/m 距离室内边界的距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段/h 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物 X Y Z 外噪声 声压级/(dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间 激光平板切割机 山凯普林6000W 80/1 低噪声设备、合理布局；厂房隔声距离衰减 -5 30 1 东、30 53.5 2480 25 28.5 1 南、135 51.1 26.1 1 西、15 59.5 34.5 1 北、30 53.5 28.5 1 2 数控液压闸式剪板机 QC11Y 80/1 -8 10 1 东、40 48.0 25 23.0 1 南、95 40.4 15.4 1 西、15 56.5 31.5 1 北、65 43.7 18.7 1 3 100吨压机 YQ32-100T 80/1 -5 -8 1 东、30 56.5 25 31.5 1 南、65 49.8 24.8 1 西、14 63.1 38.1 1 北、100 46.0 21.0 1 4 摇臂钻床 Z3050X16/1 80/1 -7 -20 1 东、35 49.1 25 24.1 1 南、50 54.5 29.5 1 西、15 56.5 31.5 1 北、111 39.1 14.1 1 5 数控折弯机 WC67Y 80/1 -6 -16 1 东、37 48.6 25 23.6 1 南、67 43.5 18.5 1 西、16 55.9 30.9 1 北、95 40.4 15.4 1 6 数控车床 WINBS-L 80/1 13 -25 1 东、40 51.0 25 26.0 1 南、60 47.4 22.4 1 西、15 59.5 34.5 1 北、95 43.5 18.5 1 7 喷砂机 5-4-3.8 85/1 -40 -58 1 东、20 62.0 25 37.0 1 南、30 65.9 40.9 1 西、15 64.5 39.5 1 北、101 47.9 22.9 1 8 8立方空压机 / 90/1 5 8 1 东、10 70.0 25 45.0 1 南、60 54.4 29.4 1 西、40 58.0 33.0 1 北、100 50.0 25.0 1 9 风机 / 90/1 3 70 1 东、20 67.0 25 42.0 1 南、10 73.0 48.0 1 西、30 63.5 38.5 1 北、150 49.5 24.5 1 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： ①设备在生产车间内合理布局； ②生产车间墙壁为实砌墙隔声以降低噪声污染； ③优先选择低噪声设施，各类设施置于建筑物内； ④对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 根据项目各噪声设施噪声产生特点，本报告选取点声源声压级预测公式进行计算，单个点声源预测公式如下： L2=L1-20lgr2/r1－L（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，单位dB（A）； r1、r2为接受点距声源的距离，单位m； 本项目为新建项目，以工程噪声贡献值作为评价量进行预测厂界噪声。 （1）主要噪声源的确定 本项目各噪声源与厂界噪声预测点之间的距离见下表： 表4-19 本项目各噪声源与厂界噪声预测点之间的距离 序号 噪声源 单台设备源强dB(A) 设备数量（台） 噪声源与预测点间的距离(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 激光平板切割机 80 2 30 135 15 30 2 数控液压闸式剪板机 80 1 40 95 15 65 3 100吨压机 80 4 30 65 14 100 4 摇臂钻床 80 1 35 50 15 111 5 数控折弯机 80 1 37 67 16 95 6 数控车床 80 2 40 60 15 95 7 喷砂机 85 2 20 30 15 101 8 8立方空压机 90 1 10 60 40 100 9 风机 90 4 20 10 30 150 |
| 运营期环境影响和保护措施 | （2）仅考虑距离衰减时各声源对厂界的贡献值预测，仅考虑距离（几何）衰减时，本项目各声源对噪声预测点的贡献值预测结果见表4-19。 4-20 仅考虑距离衰减时各预测点贡献值预测结果 噪声源 各源强叠加声压级dB（A） 厂界噪声预测点的贡献值dB（A） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 激光平板切割机 83.0 53.5 51.1 59.5 53.5 数控液压闸式剪板机 80.0 48.0 40.4 56.5 43.7 100吨压机 86.0 56.5 49.8 63.1 46.0 摇臂钻床 80.0 49.1 54.5 56.5 39.1 数控折弯机 80.0 48.6 43.5 55.9 40.4 数控车床 83.0 51.0 47.4 59.5 43.5 喷砂机 88.0 62.0 65.9 64.5 47.9 8立方空压机 90.0 70.0 54.4 58.0 50.0 风机 96.0 70.0 76.0 66.5 52.5 总贡献值 73.5 76.5 71.1 58.2 由表4-18可知，仅考虑距离衰减时各声源对噪声各预测点的贡献值都超过了55dB（A），因此需采取措施进行噪声治理。 （3）设计降噪量的确定 为确保边界噪声达标，各噪声源设计降噪量的确定原则如下： ①总贡献值达到3类区昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）； ②以确保实际降噪量的效果，原则上将计算降噪量加3～5dB（A），即25～30dB（A）作为设计降噪量。各噪声源设计降噪量及降噪措施见表4-17。 表4-21 各噪声源的设计降噪量及降噪措施 噪声防治措施名称（类型） 噪声防治措施规模 噪声防治措施效果 噪声防治措施投资/万元 噪声源控制措施 整厂涉及噪声产生设备选用低噪声设备、合理布局声 各类生产设备降噪量≥25dB（A） 5 噪声传播途径控制措施 整厂涉及噪声产生设备通过厂房隔声、距离衰减 5 （4）噪声影响预测 各噪声源经治理，噪声影响预测结果见表4-22。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-22 治理后厂界噪声贡献值预测 噪声源 噪声预测点的贡献值dB（A） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 激光平板切割机 28.5 26.1 34.5 28.5 数控液压闸式剪板机 23.0 15.4 31.5 18.7 100吨压机 31.5 24.8 38.1 21.0 摇臂钻床 24.1 29.5 31.5 14.1 数控折弯机 23.6 18.5 30.9 15.4 数控车床 26.0 22.4 34.5 18.5 喷砂机 37.0 40.9 39.5 22.9 8立方空压机 45.0 29.4 33.0 25.0 风机 45.0 51.0 41.5 27.5 噪声贡献值 48.5 51.5 46.1 33.2 由表4-22预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类。据实际调查，项目建设地200米范围内无敏感目标，故本项目噪声对周围环境影响不大。 4.2.3.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下： 表4-23 本项目环境监测计划 监测点位 监测项目 监测频次 厂界噪声监测点位 设备噪声及厂界噪声 一次/季 4.2.4固废 根据工程分析，本项目固废为废金属、废石英砂、废气处理滤尘、废机油、废乳化液、废硫酸、废液压油、废桶、废滚刷、手套、擦布、蒸发残液、生活垃圾。 4.2.4.1固体废物产生量核算 （1）废金属：本项目钛板使用量约360吨/年，原料利用率90%，故废金属产生量36t/a。 （2）废石英砂：本项目石英砂使用量1吨/年，10%损耗，废石英砂产生量约0.9吨/年。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | （3）滤尘：本项目喷砂废气采用“滤芯除尘”装置进行处理，滤尘产生量约0.75t/a。 （4）废机油：设备维修产生一定废机油，本项目机油使用量为0.5t，50％机油损耗，产生量约0.25t/a。 （5）废乳化液：乳化液配置后40%进入废乳化液，本项目乳化液用量0.5t/a，废乳化液产生量0.4t/a。 （6）废硫酸：本项目硫酸使用量为0.0025t，10%损耗，废硫酸产生量约为0.002t。 （7）废液压油：本项目数控液压闸式剪板机及100吨压机需更换液压油，液压油更换量为0.2t，废液压油产生量为0.2t。 （8）废桶：本项目贵金属溶液调配时产生废桶，废桶产生量约为0.1t。 （9）废滚刷：本项目人工涂层时产生一定废滚刷，废滚刷产生量约为0.1t。 （10）废手套：本项目人工涂层时产生一定废手套，废手套产生量约为0.1t。 （11）废擦布：本项目人工涂层时产生一定废擦布，废擦布产生量约为0.1t。 （12）蒸发残液：本项目喷淋水通过低温蒸发装置处理，蒸发残液产生量约为18t。 （13）生活垃圾：综合考虑《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）与根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室，2008.3）及《城市居民生活用水量标准》（GB/T 50331-2002），员工生活垃圾产生量为0.5千克/人·天，按300天计，本项目人员40人，则年产生生活垃圾6t/a。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-24 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号 固体废物名称 产生环节 固废属性 废物 类别 废物代码 主要成分 有害成分 物理性状 危险特性 产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 1 废金属 下料、机加工、检测 一般固废 09 985-001-09 钛 / 固 / 36 贮存于一般固废堆场 贮存于一般固废堆场 36 2 废石英砂 喷砂 99 985-001-99 石英砂 / 固 / 0.9 0.9 3 滤尘 废气处理 66 985-001-66 钛 / 固 / 0.75 0.75 4 废机油 设备维修 危险固废 HW08 900-249-08 矿物油 矿物油 液 T 0.25 贮存于危废仓库 贮存于危废仓库 0.25 5 废乳化液 机加工 HW09 900-006-09 / 乳化液 液 T 0.4 0.4 6 废硫酸 检测 HW17 336-064-17 硫酸 硫酸 液 C、T 0.002 0.002 7 废液压油 下料、机加工 HW08 900-218-08 矿物油 矿物油 液 T 0.2 0.2 8 废桶 调配涂层 HW49 900-041-49 贵金属溶液 贵金属溶液 固 T/In 0.1 0.1 9 废滚刷 HW49 900-041-49 贵金属溶液 贵金属溶液 固 T/In 0.1 0.1 10 手套 HW49 900-041-49 固 T/In 0.1 0.1 11 擦布 HW49 900-041-49 固 T/In 0.1 0.1 12 蒸发残液 废水处理 HW49 772-006-49 / 盐、水 固 T/C 18 18 13 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 900-999-99 / / 固 / 6 贮存在生活垃圾收集点 贮存在生活垃圾收集点 6 4.2.4.2固体废物环境影响分析 本项目固体废弃物产生总量约为56.902t/a，其中危险固体废物产生量为19.252t/a，具体环境影响分析见下： |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.4.2.1危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 （1）危险废物贮存场所按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改清单等规定要求设置；在所采取防风、防雨、防晒、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 （2）本项目危险废物主要为废机油、废乳化液、废硫酸、废液压油、废桶、废滚刷、废手套、废擦布、蒸发残液，待投产后危险废物经收集后平时放置在危险固废仓库暂存，本项目设置危险废物贮存场所设置10m2，危险废物6个月清理一次，危险废物暂存场所能满足贮存要求。 （3）危险废物在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不利影响。 4.2.4.2.2运输过程的环境影响分析 危险废物采用专业车辆运输，运输过程盛放危险废物的包装桶密闭操作，避免危险废物散落、泄露。 4.2.4.2.3利用或者处置的环境影响分析 项目非利用或者处置危险废物的建设项目，不需要开展利用或者处置危险废物的建设项目环境影响分析。 4.2.4.2.4委托利用或者处置的环境影响分析 废机油、废乳化液、废硫酸、废液压油、废桶、废滚刷、废手套、废擦布、蒸发残液废危险废物编号分别为HW08（900-249-08）、HW09（900-249-08）、HW17（336-064-17）、HW08（900-218-08）、HW49（900-041-49 ）、HW49（900-041-49 ）、HW49（900-041-49 ）、HW49（900-041-49 ）、HW49（772-006-49）。 目前江阴市范围内江阴市锦绣江南环境发展有限公司可处置废机油、废乳化液、废硫酸、废液压油、废桶、废滚刷、废手套、废擦布、蒸发残液。江阴市锦绣江南环境发展有限公司位于江阴市月城镇环山路8号，从事医疗废物、危险废物、工业固体废物的处理和综合利用，许可证编号为JS0281OOI572-2，处置能力为20000 吨/年。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-25 建设项目危险废物委托处置情况表 序号 固废来源 固废名称 建议委托单位名称 处理能力 处理方式 处置类别 危险废物经营许可证编号 1 设备维修 废机油 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 20000吨/年 收集 HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW48有色金属采选和冶炼废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 JSWX0281CSO035-2 2 机加工 废乳化液 3 检测 废硫酸 4 下料、机加工 废液压油 5 调配涂层 废桶 6 废滚刷 7 废手套 8 废擦布 9 喷淋塔 蒸发残液 根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别，建议本项目产生的废机油、废乳化液、废硫酸、废液压油、废桶、废滚刷、废手套、废擦布、蒸发残液委托上述单位进行处置。 4.2.4.3固体废物污染防治措施技术经济论证 4.2.4.3.1贮存场所（设施）污染防治措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危险废物贮存场所采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327）号的规定行业和要求设置警示标志。建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-26、与苏环办【2019】327号文相符性分析情况见表4-27。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废固废仓库 废机油 HW08 900-249-08 生产车间 10m2 暂存 10吨 2个月 2 废乳化液 HW09 900-006-09 3 废硫酸 HW34 900-302-34 4 废液压油 HW08 900-218-08 5 废桶 HW49 900-041-49 6 废滚刷 HW49 900-041-49 7 废手套 HW49 900-041-49 8 废擦布 HW49 900-041-49 9 蒸发残液 HW49 772-006-49 表4-27 与苏环办【2019】327号文相符性分析情况一览表 序号 苏环办[2019]327号文件要求 拟实施情况 是否符合 1 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 该公司危废采铁通贮存在厂区危废仓库内，定期委托资质单位处置 符合 2 对建设项日危险废物的环境影响以及环境风险评价， 并提出切实可行的污染防治对策措施 危废产生后通过收集由专用密封桶贮存于厂区的危废间，并委托资质单位处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，对周边环境影响较小。 符合 3 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 各危废采用密封包装材料包装，中间采用防护栅栏隔离 符合 4 仓库危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 危废仓库拟设置在生产车间西北侧，仓库密闭，设置防雷装置，平时门窗关闭并做好防雨检查，地面防渗处理，仓库内设禁火标志，配置灭火器等设施。 符合 5 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进、行预处理，稳定后贮存 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。 符合 6 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施 本项目不涉及废弃剧毒化学品 符合 7 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办(2019) 149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存 (处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定） 企业设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危险固废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。 符合 8 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施 危废仓库配备通讯设备、照明设施和禁火标志、灭火器等 符合 9 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 项目产生的危险废物均密团储存 符合 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 10 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定） 企业在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 符合 11 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管 本次环评已对项目可能产生的副产物，均对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，定位为固体废物，不属于副产品。 符合 12 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、 消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 全厂不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物。 符合 采取以上防治措施后，危险废物贮存场（设施）对周围环境影响较小。 4.2.4.3.2运输过程的污染防治措施 建设项目对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。 4.2.4.3.3利用或者处置方式的污染防治措施 建设项目不涉及利用或者处置危险固废，不需进行利用或者处置方式的污染防治措施论证。 4.2.4.3.4其他要求 建设单位积极推行危险废物的无害化、减量化、资源化，提出合理、可行的措施，避免产生二次污染。 4.2.4.4固体废物环境风险评价 本项目所产生的废机油、废乳化液、废硫酸、废液压油、废桶、废滚刷、废手套、废擦布、蒸发残液，经查阅《剧毒化学品名录》（2020版）、《危险化学品名录》（2018年）、《易制爆危险化学品名录》（2011年版）、《易制毒化学品的分类和品种名录》等，使用的原料不在各类名录内，同时使用的原料不属于易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1～表2中辨识重大危险源的依据和方法，不构成重大危险源。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | （1）风险防范措施 针对本项目危废特征，拟采取如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式，减少厂内临时贮存时间及贮存量。 ②定期检验存放危险废物容器的密封性能及强度，及时淘汰出现安全隐患、超期服务的容器，及时清运，减少物品的存储时间和存储量。 ③危险废物贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及关于发布《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等3项国家污染物控制标准修改单的公告设计，基础防渗，防风、防雨、防晒。 ④对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。 （2）突发环境事件应急预案 制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 4.2.4.5固体废物环境管理要求 （1）待项目实施后，应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 （2）企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.4.6危险废物环境影响评价结论与建议 本项目危险废物主要为废机油、废乳化液、废硫酸、废液压油、废桶、废滚刷、废手套、废擦布、蒸发残液收集后送有资质单位处置，不排放。项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4.2.4.7监测计划 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水 （1）地下水 本项目可能对地下水环境造成影响的环节主要包括：固废堆场、危废仓库、污水管线、化粪池等的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水的影响。针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，原料仓库、危废仓库、污水管线、化粪池、检测室、涂层室采取重点防腐防渗，一般固废堆场采取一般防渗，办公楼采取简单防渗。 ①地坪防渗处理措施 对厂区道路采取水泥硬化防渗处理。在车间、仓库建设防渗地坪，防渗地坪采用三层结构，从下面起第一层为防渗材料，第二层为厚度在30-60cm土石混合料加厚度在16-18cm的二灰土结石，第三层也就是最上面的为混凝土，厚度在20-25cm。 ②各类地下管道防渗处理措施 对地下管道采用高标号的防水混凝土建设混凝土结构地下管道，能够确保无渗漏。对地下管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | ③地上管道、阀门防渗措施 制定严格的管理措施，设专人定时对厂区内管道进行巡检，要求巡检人员对发现的跑冒滴漏现象要及时上报，对出现的问题要求及时妥善处置。同时也要加强对管道、阀门采购的质量管理，如发现问题，应及时更换。 ④收集措施、固废堆场、危废仓库防渗措施 主要包括污水管线及化粪池，收集措施和固废堆场均要求采取有效的防渗措施，依据国家相关标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。 在本项目运营后，应加强现场巡查，若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 （2）土壤 本项目项目运营期可能对土壤产生影响的主要为危废仓库液态物料泄露，原料仓库三氯化钌水合物、氯铱酸水合物、盐酸、硫酸泄露。 针对该情况企业做出了如下措施 （1）如遇该情况立刻组织人员进行抢险。 （2）危废库设置导流沟，平时大门紧闭以防止泄露。 （3）项目建设地厂区内道路进行硬化处理。本项目在采取的防范或治理措施后，对土壤环境不会造成影响。该公司无需制定土壤及地下水监测计划。 4.2.7生态 本项目无产业园区外新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，正常运行情况下不会对生态造成影响。 4.2.8环境风险 4.2.8.1环境分析初筛 1）风险调查 经筛选分析，本项目风险物质为机油、废机油、废乳化液、废硫酸等根据下表，即危险物质量小于临界量。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-28 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算 序号 危险物质名称 CAS号 临界量Qn/t（每种危险物质的临界量，t） 最大存在总量qn/t（每种危险物质的最大存在总量，t） 该种危险物质Q值 1 机油 / 2500 0.5 0.0002 2 废机油 / 2500 0.25 0.001 3 乳化液 / 100 0.5 0.005 4 废乳化液 / 100 0.4 0.004 5 硫酸 7664-93-9 10 0.0025 0.00025 6 盐酸 7647-01-0 7.5 2 0.267 7 废硫酸 7664-93-9 10 0.002 0.0002 8 碱棒 / 100 0.1 0.0001 项目Q值∑ 0.27775 4.2.8.2环境风险识别 本项目环境风险识别情况见下表。 表4-29 本项目环境风险识别情况 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 原料仓库 机油、乳化液、硫酸、盐酸、三氯化钌水合物、五氯化钽、氯铱酸溶液 泄漏、火灾、爆炸 大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤 周围敏感点、河流、大气环境、地表水环境、地下水环境 2 危废仓库 废机油、废乳化液、废硫酸 泄漏、火灾、爆炸 大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤 4.2.7.3环境防范措施 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-30 建设项目环境风险环境防范措施 建设项目名称 年产20000平方米钛阳极板新建项目 建设地点 江阴高新技术产业开发区 江阴市中南路1号 地理坐标 经度 120.3640759 纬度 31.9471006 主要风险物资及分布 风险物质：机油、废机油、硫酸、盐酸、废硫酸、废乳化液、乳化液、三氯化钌、氯铱酸、五氯化钽碱棒； 危险单元：原料仓库、危废仓库。 环境影响途径及危害后果 ①发生火灾将采用水喷淋灭火，发生火灾时如消防水未收集直接进入地表水，消防水把化学品带入环境中，将增加地表水污染负荷，对水环境造成严重污染。 ②危废仓库及原料仓库泄漏，对地表水环境、地下水环境造成严重污染。 ③危废仓库及原料仓库爆炸，对地表水环境、地下水环境造成严重污染。 风险防范措施要求 （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （5）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 填表说明：/ 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/涂层、烧结 | 氯化氢、硫酸雾 | 检测室及涂层室通过侧吸风收集/烧结工序密闭收集通过风机引入经一级喷淋塔处理后通过25m高排气筒排放 | DB32/4041-2021表1标准（氯化氢≤10mg/cm3、≤0.18kg/h硫酸雾≤5mg/cm3、≤1.1kg/h） |
|  | 喷砂 | 颗粒物 | 喷砂房通过密闭收集滤芯除尘处置后无组织排放 | DB32/4041-2021表3无组织颗粒物≤0.5mg/cm3 |
|  | 厂界 | 颗粒物、硫酸雾、氯化氢、NMHC | 车间通风 | DB32/4041-2021表3(无组织颗粒物≤0.5mg/cm3、硫酸雾≤0.3mg/cm3、氯化氢≤0.05mg/cm3、NMHC≤4mg/cm3) |
|  | 厂区内 | NMHC | / | DB32/4041-2021表2标准；NMHC监控点处1平均浓度值≤6mg/cm3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/cm3 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水排放口/办公生活 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池处理后接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 | GB18918-2015表1中B等级和GB8978-1996表4三级标准，COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L。 |
| 声环境 | 生产车间 | 激光平板切割机 | 激光平板切割机 | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界达GB12348-2008表1中3类标准昼间噪声≤65dB（A）、夜间噪声≤55dB（A） |
|  |  | 数控液压闸式剪板机 | 数控液压闸式剪板机 |  |  |
|  |  | 100吨压机 | 100吨压机 |  |  |
|  |  | 摇臂钻床 | 摇臂钻床 |  |  |
|  |  | 数控折弯机 | 数控折弯机 |  |  |
|  |  | 数控车床 | 数控车床 |  |  |
|  |  | 喷砂机 | 喷砂机 |  |  |
|  |  | 8立方空压机 | 8立方空压机 |  |  |
|  |  | 风机 | 风机 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废废金属、滤尘、废石英砂收集后外售利用；危险固废废机油、废乳化液、废硫酸、废液压油、废桶、废滚刷、废手套、废擦布、蒸发残液委托有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫所处置； |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④收集措施、固废堆场、危废仓库防渗措施 一般区域采用水泥硬化地面，原料仓库、危废仓库、污水管线、化粪池、检测室、涂层室采取重点防腐防渗，一般固废堆场采取一般防渗，办公楼采取简单防渗。 |
| 生态保护措施 | 本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 |
| 排污口 | 雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，初期雨水要纳入废水处理系统，如有需要的项目，还应要求安装Ph检测仪、COD在线仪等。 |
| 环境风险 防范措施 | （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （5）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 |
| 其他环境 管理要求 | 项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39”中“电子元件及电子专用材料制造 398”中其他，属于“排污许可登记管理”，且“二十八、金属制品业 33”中“金属表面处理及热处理加工 336”，属于“排污许可登记管理” ”中其他，属于“排污许可登记管理” 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |

# 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 | 0 | 0.0479 | +0.0479 |
|  | 氯化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.2021 | 0 | 0.2021 | +0.2021 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 | +990 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.0495 | +0.0495 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.0099 | +0.0099 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.0040 | +0.0040 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | +0.0005 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0 | 0.0119 | +0.0119 |
| 一般工业固体废物 | 废金属 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | +36 |
|  | 废石英砂 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | +0.9 |
|  | 滤尘 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | +0.75 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |
|  | 废乳化液 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废硫酸 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废滚刷 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废手套 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废擦布 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 蒸发残液 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | +18 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

生活用水

损耗250

990

化粪池

1240

新鲜水

接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理

990

1455.5

乳化液配置

0.5

损耗0.3

0.2

进入废乳化液

一级喷淋塔

215

损耗179

循环水量17856

蒸发装置

蒸发残液作为危废处置

蒸发冷凝水：142

损耗18

178

18

142

三氯化钌水合物、盐酸

五氯化钽、氯铱酸水合物、盐酸

钛板

下料

机加工

酸洗

涂层1

乳化液

热处理

颗粒物

废金属、废液压油

噪声

颗粒物

噪声

油烟

焊接

外加工

烧结1

550℃

酸雾

喷砂

废金属、废乳化液、废液压油

有机废气

废石英砂

噪声

石英砂

废滚刷、废桶、擦布、手套

调配1

调配2

酸雾

废滚刷、废桶、擦布、手套

涂层2

烧结2

检测

硫酸雾

废金属、废硫酸

成品

硫酸

400℃-500℃

400℃-500℃

电加热

70％

30％

电加热

电加热

HCl

HCl

酸雾

酸雾

通电

滤芯除尘

密闭收集

无组织排放

喷砂

一级喷淋塔

侧吸风

涂层酸雾、检测酸雾

排气筒DA001（25m）

烧结酸雾

一级喷淋塔

密闭收集

蒸发残液作为危废处置

残液

用于喷淋

冷凝水

低温蒸发装置

池

喷淋废水

污水处理厂

化粪池

池

生活污水

池

图4-2　　厂内污水收集管网示意图

部分损耗

再生水回用于喷淋

低温蒸发器

浓缩废液收集桶

喷淋废水

池

蒸发残液作为危废处置

单位：t/a