澄高行审环〔2022〕37号

关于关于江阴圣邦微电子制造有限公司

集成电路芯片设计及测试项目

环境影响报告表的批复

江阴圣邦微电子制造有限公司：

你单位向我单位报送的《建设项目环境影响报告表》及其相关材料收悉并受理。根据《中华人民共和国环境保护法》和国家、江苏省建设项目环境保护管理相关法律法规规定，现已审理完结。

一、经审理查明：你单位拟在江阴市城东街道先锋路东、东盛路南建设集成电路芯片设计及测试项目。

二、我单位经审查后，决定如下：

在工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实审批意见和报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，执行要求如下：

1、施工期需进一步优化取土方案，严格控制取土用地。尽可能利用河道改移、整治等工程土石方，少占、不占耕地，保护土地资源。加强工程开挖土石方管理，建立完善的水土保持方案，减少水土流失。临时占地应及时采取复垦等生态修复措施，对取土场进行复垦或整治后另作他用，以减缓对生态环境的影响。

2、废气：锡及其化合物有组织排放执行DB32/3747-2020江苏省地方标准《半导体行业污染物排放标准》中表3标准，无组织排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》中表3标准。硫酸雾、氯化氢排放执行DB32/3747-2020江苏省地方标准《半导体行业污染物排放标准》中表4标准，氮氧化物排放执行DB32/4041-2021江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》中表3标准。施工期物料堆场、拌和场等的选址应远离居民住宅等保护目标，大气颗粒物污染防治措施须符合《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》中相关规定。

3、废水：本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达接管标准后接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理、达标排放。车间恒温恒湿系统冷却水循环回用，不排放。施工期产生的施工废水及生活污水应有效收集、妥善处置。

4、厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区厂界环境噪声排放限值要求。施工噪声执行GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

5、落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单场地要求。

6、加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。

7、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。

三、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。本项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化或自批准之日起满5年方开工建设，须报我单位重新审批。

五、项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。

（项目代码：2205-320258-89-01-741300）

江阴高新技术产业开发区管理委员会

2022年12月28日

抄送：无锡市江阴生态环境局。

江阴高新技术产业开发区管理委员会       2022年12月28日印发

共印8份