# 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称：

建设单位（盖章）：    江阴市鑫裕锻件有限公司

编制日期：            2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产锻件7000吨技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2212-320267-89-02-167112 |
| 建设单位联系人 | 王** | 联系方式 | 151****0192 |
| 建设地点 | 江阴市周庄镇龙东路68号 |
| 地理坐标 | （ 120 度26分 4.275秒， 31 度 51 分 16.674 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 68铸造及其他金属制品制造339其他（仅分割、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市周庄镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴周庄备【2022】193号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 23000（全厂面积） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况判断表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 判断结果 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目废气为非甲烷总烃，不含设置原则中提到的污染物 无需专项评价 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的的污水集中处理厂 本项目仅生活污水产生，生活污水接管污水处理厂 环境风险 有度有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目 本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 |
| 规划情况 | 《江阴市周庄镇总体规划（2012-2030）》江阴市人民政府 澄政复〔2013〕17号；《江阴市中心城区副城控制性详细规划（2012-2030）》。 |
| 规划环境影响 评价 | 《江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书》，2008年3月18日取得江阴市环保局批复（批复号：澄环管〔2008〕20号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与周庄镇工业集中区规划环评批复要求相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 2、其他国家及地方政策相符性分析 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市鑫裕锻件有限公司成立于2004年10月14日，位于江阴市周庄镇龙东路68号，利用自有厂房23000平方米，购置空气锤、热处理炉等设备，目前已形成年产锻件7000吨的生产能力，2016年江阴开展了建设项目环境保护自查评估工作，公司委托编制“建设项目环境保护自查评估报告”后上报，并获取告知函（编号8527）。为更好的适应市场，企业拟利用自有闲置厂房，购置立式碾环机、叉车、台车式电阻炉、水槽等设备51台套，对现有生产工艺进行技术改造，增加碾环、热处理、矫直、机加工工艺，其余产品产能及工艺保持不变。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33”中“68、铸造及其他金属制品制造339”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应编制环境影响报告表。 江阴市鑫裕锻件有限公司委托无锡市远盛生态环境技术有限公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目实施和管理提供参考依据。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称 产品名称及规格 设计能力（吨/年） 年运行时数 技改前 技改后 增减量 1 生产车间 锻件 7000 7000 0 2400小时 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 类别 建设名称 设计能力 备注 技改前 技改后 增减量 贮运工程 原料仓库 2000m2 2000m2 0 室内，储存原材料，利用现有 成品仓库 1500m2 1500m2 0 室内，储存成品，利用现有 公用工程 给水 25t/h 25t/h 0 当地自来水管网，利用现有 排水 雨水 30t/h 30t/h 0 排入雨水管网，利用现有 污水 20t/h 20t/h 0 经化粪池预处理后纳入污水处理厂集中处理，利用现有 供电 315KVA 315KVA 0 利用现有公共变压器 环保工程 废水处理 化粪池 40m3 40m3 0 化粪池处理，利用现有 固废处置 一般固废堆场 40m2 40m2 0 零排放，利用现有 危废贮存场所 10m2 10m2 0 噪声（隔声量） ≥25dB(A) ≥25dB(A) - 厂界达标，新建 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅料消耗表 类别 名称 状态 成分、规格 年用量（吨/年） 最大储量（t） 存储位置 包装 方式 运输方式 技改前 技改后 增减量 主要原辅料 钢材 固态 Fe、C 7300 7300 0 500 仓库 堆放 汽运 天然气 气态 CH4 40万m3 40万m3 0 / / / 管道 机油 液态 矿物油 0 2 +2 0.4 仓库 桶装 汽运 乳化液 液态 油水混合物 4.2 8.4 +4.2 1 仓库 桶装 汽运 水基淬火液 液态 聚烷撑乙二醇 0 0.5 +0.5 0.5 仓库 桶装 汽运 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 生产线 工序 名称 规格型号 数量（台/套） 备注 技改前 技改后 增减量 锻件生产线 下料 金属带锯床 GW42120/120 1 1 0 国产，现有 GW4280/80 2 2 0 国产，现有 GZ4250 2 2 0 国产，现有 GW4265/65 1 1 0 国产，现有 GH4250 1 1 0 国产，现有 GZH4250 2 5 +3 国产，新增3台 GW4240 1 1 0 国产，现有 GB4235 1 5 +4 国产，新增4台 加热 锻造加热炉 3600*2200*1500 1 1 0 国产，现有 3000*2000*1600 2 2 0 国产，现有 2400*700*1200 1 1 0 国产，现有 5586*1360*430 1 1 0 国产，现有 锻造 空气锤 2T 1 1 0 国产，现有 1T 1 1 0 国产，现有 750KG 1 1 0 国产，现有 电液锤 5T 1 1 0 国产，现有 碾环 立式碾环机 Ø2500*H800 0 1 +1 国产，新增1台 机加工 卧式车床 CA6136/750 0 5 +5 国产，新增5台 钻铣床 04406 0 1 +1 国产，新增1台 热处理 台车式电阻炉 4000×1300×1000 1 1 0 国产，现有 2500×1200×1000 1 1 0 国产，现有 1800×900×600 1 1 0 国产，现有 3000×3000×1400 0 1 +1 国产，新增1台 6000×1300×1100 0 1 +1 国产，新增1台 3500×3500×1400 0 1 +1 国产，新增1台 4500×2000×1400 0 1 +1 国产，新增1台 2000*1500*1300 0 2 +2 国产，新增2台 冷却水池 8000×4500×3500 1 1 0 国产，现有 2900×3400×2500 1 1 0 国产，现有 水槽 13800×6000×3500 0 1 +1 国产，新增1个 矫直 单柱液压校直机 Y41A-300 0 2 +2 国产，新增2台 辅助设备 操作机 5T 2 2 0 国产，现有 2T 1 1 0 国产，现有 空气压缩机 W-2/8 1 1 0 国产，现有 叉车 CPCD30 0 3 +3 国产，新增3台 进出料机 5T 0 1 +1 国产，新增1台 闭式冷却塔 KBLH-13-F 0 1 +1 国产，新增1台 冷却塔 FKL-200 0 1 +1 国产，新增1台 冷却塔 HHB-250N 0 1 +1 国产，新增1台 冷却塔离心泵 ISG200-2501A 0 1 +1 国产，新增1台 潜水搅拌机 / 0 4 +4 国产，新增4台 行车(桥式） / 0 14 +14 国产，新增14台 气动打标机 LXGC-SG 0 1 +1 国产，新增1台 激光打标机 BK-G20 0 1 +1 国产，新增1台 合计 29 80 +51 / 注：本项目新增三个冷却塔，其中两个为现有淬火工序使用，在本报告内完善。 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：江阴市周庄镇龙东路68号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目利用现有厂房进行建设，新增设备根据厂区原有布局进行布置，厂区主要有锻造车间、原料仓库、成品仓库等。厂房平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市周庄镇龙东路68号，根据现场勘查，项目厂房西侧为乾海纺织、海煌纺织品有限公司等企业，北侧为莱宝服饰有限公司、苏胜电泳设备工程有限公司等企业，东侧为郭氏生物质新能源有限公司，南侧为江阴市润驰化工设备有限公司、江阴卡力多服饰有限公司等企业。最近敏感目标为本项目北侧120m处的杜家巷居民。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：技改前后工作制度保持不变，均实行昼间一班8小时工作制度，工作时间为7:30~16:30，年有效工作日为300天。 劳动定员：技改前劳动定员60人，本项目新增劳动定员30人。 7、水平衡 本项目水量平衡图见图2-1，技改后全厂水量平衡图见图2-2。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a） 图2-2 技改后全厂水量平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目对现有生产工艺进行技术改造，增加碾环、热处理（淬火液淬火）、矫直、机加工工艺，其余工艺保持不变，具体生产工艺流程及产污环节见图2-3（其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 本项目技改部分 工艺流程简述： 略 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴市鑫裕锻件有限公司成立于2004年10月14日，位于江阴市周庄镇龙东路68号，利用自有厂房23000平方米，购置空气锤、热处理炉等设备，目前已形成年产锻件7000吨的生产能力，2016年江阴开展了建设项目环境保护自查评估工作，公司委托编制“建设项目环境保护自查评估报告”后上报，并获取告知函（编号8527）。 表2-9 现有项目污染物排放总量表 种类 污染物名称 实际排放总量 核定排放总量 废气 SO2 0.08 0.08 NOX 0.7484 0.7484 烟尘 0.1144 0.1144 废水 废水量 720 720 COD 0.0360 0.0360 SS 0.0072 0.0072 氨氮 0.0029 0.0029 TP 0.0004 0.0004 TN 0.0086 0.0086 固废 0 0 综上所述，该公司目前生产正常，污染设施运行良好，固废均妥善处置，也无环境信访，故无主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境空气 本项目非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 表3-5 大气污染物排放标准 评价因子 无组织排放浓度限值(mg/m3) 选用标准 NMHC* 4.0 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 注：*NMHC污染控制设施总去除效率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值应符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的规定，具体见表3-6。 3-6 建设项目厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 监控点限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水 本项目生活污水接管至亚同环保水处理（江阴）有限公司集中处理。该污水处理厂处理出水执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，尾水排入张家港河，具体见表3-7。 表3-7 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 排放标准（mg/L） pH 6~9 6~9 COD 500 50 SS 400 10 氨氮 45 4（6）* 总磷 8 0.5 总氮 70 12（15）* 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于2类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定执行。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好，本项目产生的废气排放量很少，对大气环境影响较小。 2、废水 本项目无生产废水产生，只产生职工生活污水，生活污水产生量为360t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入亚同环保水处理（江阴）有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入张家港河。 表4-2 项目建成后废水产生及排放情况 来源 废水量 t/a 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 污染物接管量 污染物排放量 浓度 mg/L 产生量 t/a 污染物名称 浓度 mg/L 接管量 t/a 浓度 mg/L 排放量 t/a 生活 污水 360 COD 500 0.1800 化粪池 COD 450 0.1620 50 0.0180 SS 400 0.1440 SS 350 0.1260 10 0.0036 NH3-N 45 0.0162 NH3-N 45 0.0162 4 0.0014 TP 8 0.0029 TP 8 0.0029 0.5 0.0002 TN 70 0.0252 TN 70 0.0252 12 0.0043 本项目位于水环境质量不达标区，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，本项目污水接管亚同环保水处理（江阴）有限公司，根据对亚同环保水处理（江阴）有限公司接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合亚同环保水处理（江阴）有限公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 表4-9 本项目建成后厂界噪声影响值预测 预测点位 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 本项目贡献值dB（A） 43.2 48.1 49.4 42.1 昼间现状值dB（A） 55.3 55.3 55.3 55.3 昼间叠加值dB（A） 55.6 56.1 56.3 55.5 标准dB（A） 昼间：60 由表可知，本项目建成后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值，对厂界噪声影响较小。 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要为金属边角料、金属氧化皮、废乳化液、废机油、废包装桶和员工生活垃圾。 建设项目固体废物产生情况见表4-115。 表4-11 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 （吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 金属边角料 机加工 固 Fe、C 20 √ 固体废物鉴别导则 2 金属氧化皮 热处理 固 Fe、C 30 √ 3 废乳化液 机加工 液 油水混合物 0.84 √ 4 废机油 设备维护 液 矿物油 0.4 √ 5 废包装桶 原料包装 固 沾染原料包装桶 8.2 √ 6 生活垃圾 生活活动 固 生活垃圾 6.1 √ 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-12。 表4-12 运营期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性 鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物代码 估算产生量(t/a) 1 金属边角料 一般工业固废 机加工 固 Fe、C / / / 339-003-09 20 2 金属氧化皮 热处理 固 Fe、C / / / 339-003-09 30 3 废乳化液 危险废物 机加工 液 油水混合物 《国家危险废物名录》 （2021年） T HW09 900-006-09 0.84 4 废机油 设备维护 液 矿物油 T，I HW08 900-249-08 0.4 5 废包装桶 原料包装 固 沾染原料包装桶 T,In HW49 900-041-49 8.2 6 生活垃圾 生活垃圾 生活活动 固 生活垃圾 / / / 900-999-99 6.1 本项目固体废物利用处置方式具体见表4-13。 表4-13 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 产生工序 属性 废物 代码 产生量 (t/a) 利用处置 方式 利用处置 单位 1 金属边角料 机加工 一般工业固废 339-003-09 20 外售综合利用 / 2 金属氧化皮 热处理 339-003-09 30 3 废乳化液 机加工 危险废物 HW09 900-006-09 0.84 委托有资质单位合理处置 有危废经营资质的单位 4 废机油 设备维护 HW08 900-249-08 0.4 5 废包装桶 原料包装 HW49 900-041-49 8.2 6 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 900-999-99 6.1 定期清运 当地环卫部门 本项目建成后全厂固体废物分析结果详见表4-14。 表4-14 全厂固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 产生工序 属性 废物 代码 产生量 (t/a) 利用处置 方式 利用处置 单位 1 金属边角料 机加工 一般工业固废 339-003-09 120 外售综合利用 / 2 金属氧化皮 热处理 339-003-09 180 3 废乳化液 机加工 危险废物 HW09 900-006-09 1.34 委托有资质单位合理处置 有危废经营资质的单位 4 废机油 设备维护 HW08 900-249-08 0.4 5 废包装桶 原料包装 HW49 900-041-49 8.2 6 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 900-999-99 15.1 定期清运 当地环卫部门 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 淬火 | 非甲烷总烃 | 产生量很少，未定量分析，在车间无组织排放 | 满足DB32/4041-2021表表2、表3标准，非甲烷总烃≤4mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001 | COD SS 氨氮 TN TP | 接入亚同环保水处理（江阴）有限公司集中处理 | 接管标准执行GB/T31962-2015表1中B等级标准和GB8978-1996表4中的三级标准 COD：500mg/L；S:400mg/L；氨氮：45mg/L；总磷：8mg/L；总氮：70mg/L |
| 声环境 | 本项目噪声源主要为金属带锯床、立式碾环机、卧式车床、钻铣床、叉车等生产及辅助设备，单台噪声源强≤90dB(A)。 | 选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达GB12348-2008表1中2类标准 昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 机加工 | 金属边角料 | 外售综合利用 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |
|  | 热处理 | 金属氧化皮 |  |  |
|  | 机加工 | 废乳化液 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 |  |  |
|  | 原料包装 | 废包装桶 |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫定期清运 |  |
| 土壤及地下水、污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |
| 生态保护措施 | 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）本项目属于二十八、金属制品业33铸造及其他金属制品制造339（除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392），涉及通用工序中简化管理工序“淬火”，因此本项目属于简化管理。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在周庄镇内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.08 | 0.08 | / | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
|  | NOX | 0.7484 | 0.7484 | / | 0 | 0 | 0.7484 | 0 |
|  | 烟尘 | 0.1144 | 0.1144 | / | 0 | 0 | 0.1144 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 720 | 720 | / | 360 | 0 | 1080 | +360 |
|  | COD | 0.0360 | 0.0360 | / | 0.0180 | 0 | 0.0540 | +0.0180 |
|  | SS | 0.0072 | 0.0072 | / | 0.0036 | 0 | 0.0108 | +0.0036 |
|  | 氨氮 | 0.0029 | 0.0029 | / | 0.0014 | 0 | 0.0043 | +0.0014 |
|  | 总磷 | 0.0004 | 0.0004 | / | 0.0002 | 0 | 0.0006 | +0.0002 |
|  | 总氮 | 0.0086 | 0.0086 | / | 0.0043 | 0 | 0.0129 | +0.0043 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | 100 | 0 | / | 20 | 0 | 120 | +20 |
|  | 金属氧化皮 | 150 | 0 | / | 30 | 0 | 180 | +30 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0.5 | 0 | / | 0.84 | 0 | 1.34 | +0.84 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | / | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | / | 8.2 | 0 | 8.2 | +8.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

年产锻件7000吨技改项目

100m

100m

500m范围

本项目

环境保护目标

周边企业

卫生防护距离

江阴市鑫裕锻件有限公司年产锻件7000吨技改项目

图例

0

100m

200m

附图  建设地500米卫星图