# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 年产5万吨高品质锻件改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 振宏重工（江苏）股份有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2023年 2月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5万吨高品质锻件改扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2302-320266-89-01-337467 |
| 建设单位联系人 | 袁* | 联系方式 | 136****4170 |
| 建设地点 | 江阴市芙蓉大道东段888号 |
| 地理坐标 | 经度120度29分4.613秒，纬度31度51分40.792秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3415风能原动设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 锅炉及原动设备制造341 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门 | 江阴市华士镇人民政府 | 项目审批（备案）文号 | 江阴华士备〔2023〕14号 |
| 总投资（万元） | 41514 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 0.548 | 施工工期 | 5月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 2280 |
| 专项评价设置情况 | / |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其 他 符 合 性 分 析 | / |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 振宏重工（江苏）股份有限公司成立于2005年1月（原名为江阴振宏重型锻造有限公司），现位于江阴市芙蓉大道东段888号。 该公司各产品及生产能力分别为环形锻件36000吨/年、异形锻件6000吨/年、法兰3000吨/年、风电机组主轴类38000吨/年（喷涂能力为风电机组主轴类19000吨/年）。 现企业拟利用三车间厂房3235m2及余量土地2280m2，共计厂房面积5235m2，项目新增变电站系统1套，购置12500T智能锻造液压机、350T智能锻造操作机、A7级300T双梁桥式起重机、蓄热式加热炉、蓄热式台车热处理炉等13台套设备，淘汰部分老旧机加工设备，新增数控重型卧式机床2台100T级（粗车）、数控双柱式立式车床2台、数控精车2台、数控重型卧式机床4台80T级（粗车）、数控重型卧式镗床2台，共27台套设备。项目建成后，年新增6MW及以上风电主轴产能35000吨，大吨位石油化工等其他锻件产能15000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十一、通用设备制造业，锅炉及原动设备制造341”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”项目，编制要求为环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 2.2工程内容及规模 本项目利用现有三车间厂房及余量土地建设，主体工程主要包括厂房的建设、原有设备的淘汰、新增设备的购置、安装和调试和相关环保工程完善建设，给水、排水、供电等公用工程已建成。建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 产品方案一览表 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力（吨/年） 年运行时数 扩建前 扩建后 增减量 1 生产车间 环形锻件(外径1.5～3m) 36000 36000 0 7200 小时 异形锻件(外径1.5～3m) 6000 6000 0 法兰(外径1.5～3m) 3000 3000 0 2 风电机组主轴类 2MW 5000 5000 0 清洗225小时、喷砂1500小时、喷锌900小时、喷漆3450小时，其余7200小时 2.5MW 5000 5000 0 3 3.0MW 800 800 0 4.0MW 21600 21600 0 5.0MW 2200 | 2200 0 6.0MW 3400 21400 +18000 7.0MW 0 10000 +10000 8.0MW 0 7000 +7000 小计 38000 73000 +35000 / 4 大吨位石油化工等其他锻件 0 15000 +15000 7200 小时 2.2工程内容及规模 / 2.3主要生产设备 / 2.4主要原辅料 / 2.5主要燃料 / 2.6水量平衡 / |
| 建设内容 | 2.7地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市芙蓉大道东段888号，建设项目地理位置见附图1。 厂区平面布置：厂区现有6个生产车间（1#、2#、3#、4#、5#、6#）、办公楼一幢、食堂一幢；厂区东部由北往南依次为1#机加工车间、2#锻造车间、5#喷涂车间，西部由北往南依次为办公室和职工食堂、仓库、3#环段车间、2#锻造车间、6#热处理车间，4#车间位于厂区东南侧。本项目拟对现有的3#车间进行调整后，利用该车间及其北侧余量土地新建生产厂房建设。厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：该公司厂区东侧隔江阴市振宏印染有限公司175米处为后巷里村民住宅，南侧隔为江阴市振宏印染有限公司48米处为坊前村村民住宅，西侧为江阴市巡天网络有限公司和坊前村村民住宅，西侧185米处为江阴市曙光幼儿园，北侧隔芙蓉大道和空地255米处为华西十村村民住宅。厂界周围500米土地利用现状图具体见附图3。 2.8劳动定员与工作制度 工作制度：本项目实行三班24小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司现有劳动定员250人，本项目新增劳动定员117人，扩建后劳动定员为367人。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9本项目生产工艺 图2-1 高品质锻件工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与项目有关的原有环境污染问题 2.10.1现有项目环保手续履行情况 振宏重工（江苏）股份有限公司成立于2005年1月（原名为江阴振宏重型锻造有限公司），现位于江阴市芙蓉大道东段888号。 该公司目前主要产品及生产能力分别为环形锻件36000吨/年、异形锻件6000吨/年、法兰3000吨/年、风电机组主轴类38000吨/年（喷涂能力为风电机组主轴类19000吨/年）。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据《2021年度江阴市环境状况公报》，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度和CO日平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的8h平均浓度均年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。 华士镇已针对超标现场出具大气整治方案，整治内容包括深入推进VOCs治理、深化重点行业污染治理、实施精细化扬尘管控、全面推进生活源治理及加强重污染天气应对。同时根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 3.1.2地表水环境 本项目纳污河流为华士河，超标的主要原因为底泥淤积，自净能力差及农业面源污染，造成水质出现不同程度的超标现象。华士镇已针对超标现象出具地表水整治方案。 3.1.3声环境 项目位于江阴市芙蓉大道东段888号，北侧厂界距离芙蓉大道40米，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发[2020]71号），厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。根据监测报告，项目建设地噪声达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 3.1.4生态环境 本项目不涉及生态环境，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目评价范围内无集中式饮用水源地，且车间地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 / 3.2.2声环境保护目标 / 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 建设项目不在产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目天然气炉燃烧废气（颗粒物、二氧化硫和氮氧化物）执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2019）表1标准；淬火环节产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）参照执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2和表3标准。 表3-1 大气污染物排放标准限值表 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 20 / / 二氧化硫 80 / / 氮氧化物 180 / / NMHC / / 4 表3-2 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目 特别排放限值mg/m3 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC | 6 监控点处1平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 3.3.2废水污染物排放标准 本项目无生产废水产生，建成后全厂废污水接入江阴市华士曙新水务有限公司集中处理，氨氮、总磷、总氮、石油类接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级接管标准，COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水排入华士河。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 表3-3 废污水接管标准限值表 排污口 编号 排放口名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准 排水协议规定的浓度限值 取严排放限值 单位 名称 浓度限值 DW001 废水 接管口 pH 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 6~9 6~9 6~9 无量纲 COD 500 200 200 mg/L SS 400 200 | 200 石油类 30 / 30 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 45 15 15 TP 8 2.0 2.0 TN 70 30 30 表3-4 废水接管标准及排放标准 排放口名 执行标准 取值表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 污水厂 排口 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表2标准、表1一级A标准 pH mg/L 6～9 COD 50 氨氮 4（6）* TP 0.5 TN 12（15）* SS 10 石油类 1 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.3噪声排放标准 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中2类标准。 表3-5 厂界噪声排放标准 标准 昼间（6:00~22:00） 夜间（22:00~6:00） | 厂界噪声排放标准2类dB(A) 60 50 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.4固废贮存标准 本项目无固废产生，现有项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 项目总量控制因子为： 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）； 废气：颗粒物； 固废：各类固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表3-6。 表3-6 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 类别 污染物名称 现有项目 本项目 “以新带老”削减量 扩建后全厂排放量 排放增减量 实际排放量 核定排放量 产生量 削减量 排放量 废气 挥发性有机物 二甲苯 有组织 1.8070 1.8070 0 0 0 0 1.8070 0 无组织 0.3690 0.3690 0 0 0 0 0.3690 0 小计 2.1760 2.1760 0 0 0 0 2.1760 0 醋酸丁酯 有组织 0.8550 0.8550 0 0 0 0 0.8550 0 无组织 0.1740 0.1740 0 0 0 0 0.1740 0 小计 1.0290 1.0290 0 0 0 0 1.0290 0 非甲烷总烃 有组织 0.1430 0.1430 0 0 0 0 0.1430 0 无组织 0.0290 0.0290 0 0 0 0 0.0290 0 小计 0.1720 0.1720 0 0 0 0 0.1720 0 合计 有组织 2.8100 2.8100 0 0 0 0 2.8100 0 无组织 0.5720 0.5720 0 0 0 0 0.5720 0 小计 3.3770 3.3770 0 0 0 0 3.3770 0 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 续表3-12 类别 污染物名称 现有项目 本项目 “以新带老”削减量 扩建后全厂排放量 排放增减量 实际排放量 核定排放量 产生量 削减量 排放量 废气 颗粒物 有组织 0.2360 0.2360 0 0 0 0 0.2360 0 无组织 0.4520 0.4520 0 0 0 0 0.4520 0 合计 0.6880 0.6880 0 0 0 0 0.6880 0 烟尘 有组织 1.4880 1.4880 2.9229 0 2.9229 0 4.4109 +2.9229 无组织 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 1.4880 1.4880 2.9229 0 2.9229 0 4.4109 +2.9229 二氧 化硫 有组织 1.8400 1.8400 2.0440 0 2.0440 0 3.8840 +2.0440 无组织 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 1.8400 1.8400 2.0440 0 2.0440 0 3.8840 +2.0440 氮氧 化物 有组织 8.6060 8.6060 9.5557 0 9.5557 0 18.1617 +9.5557 无组织 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 8.6060 8.6060 9.5557 0 9.5557 0 18.1617 +9.5557 废 水 废水量 6082.3/6082.3 6082.3/6082.3 2808 0 2808 0 8890.3/8890.3 2808/2808 COD 1.2164/0.3042 1.2164/0.3042 0.5616 0.4212 0.1404 0 1.7780/0.4446 0.5616/0.1404 SS 1.2164/0.0608 1.2164/0.0608 0.5616 0.5335 0.0281 0 1.7780/0.0889 0.5616/0.0281 氨氮 0.0900/0.0240 0.0900/0.0240 0.0421 0.0309 0.0112 0 0.1321/0.0352 0.0421/0.0112 总磷 0.0120/0.0030 0.0120/0.0030 0.0056 0.0042 0.0014 0 0.0176/0.0044 0.0056/0.0014 总氮 0.1800/0.0720 0.1800/0.0720 0.0842 0.0505 0.0337 0 0.2642/0.1060 0.0842/0.0337 石油类 0.0024/0.00008 0.0024/0.00008 0 0 0 0 0.0024/0.00008 0 固体废物 0 0 0 0 0 0 0 0 注： A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 |

| 总量 控制 指标 | 本项目建成后，全厂污水接管量为8890.3t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类的接管量分别为1.7780t/a、1.7780t/a、0.1321t/a、0.0176t/a、0.2642t/a、0.0024t/a，作为该企业考核量。全厂废污水接入江阴市华士曙新水务有限公司集中处理，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类的排放量分别为0.4446t/a、0.0889t/a、0.0352t/a、0.0044t/a、0.1060t/a、0.00008t/a，排放总量指标可在华士镇内平衡；特征因子SS排放总量为0.0889t/a，作为环保部门考核指标。 本项目新增烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放量分别为2.9229t/a、2.0440t/a、9.5557t/a，扩建后全厂颗粒物、挥发性有机物（含二甲苯、醋酸丁酯和非甲烷总烃）、烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放量分别为0.6880t/a、3.3770t/a、4.4109t/a、3.8840t/a、18.1617t/a，新增排放量在华士镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目新建建筑约2000平方米，项目在施工期间，各项施工活动不可避免地将对周围环境造成破坏和产生影响，主要包括施工扬尘、废水、噪声、固体废物、振动等对周围环境的影响，而且以扬尘和噪声尤为明显。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目废气为天然气燃烧废气和调质过程中产生的挥发性有机物。经相应处理后，天然气炉燃烧废气（颗粒物、二氧化硫和氮氧化物）可达江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2019）表1标准；淬火环节产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2和表3标准。 4.2.2废水 本项目淬火水循环使用，不外排，仅新增生活污水（2808t/a）；扩建后全厂废水主要为生活污水和清洗废水，产生量分别为8808t/a和82.3t/a。清洗废水经沉淀后与经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市华士曙新水务有限公司，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和污水厂接管标准，最终污水厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，达标后排入华士河。 4.2.3噪声 本项目噪声源主要为锻造液压机、各类机床、各类车床、数控重型卧式镗床、空压机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，周边敏感区可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。故本项目经过各类隔声措施及距离衰减后对周边环境影响较小。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4固废 本项目固废为下料、碾环和金加工环节产生的金属废料，下料和金加工环节产生的、废切削液，淬火环节产生的氧化皮沉渣，设备维护产生的废机油和废液压油，以及员工生活垃圾。通过合理处置后，项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4.2.5地下水、土壤 / 4.2.6生态 / 4.2.7环境风险 / 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA007排气筒/天然气燃烧 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15米高排气筒DA001 | DB 32/3728-2019表1标准，颗粒物浓度≤20mg/m3、二氧化硫浓度≤80mg/m3、氮氧化物≤180mg/m3。 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | DB32/4041-2021表2标准，即非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/cm3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/cm3。 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | DB32/4041-2021表3标准，非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001、综合污水排放口/生产废水+办公生活 | pH、COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类 | 相应处理后接管至污水厂 | GB/T 31962-2015、GB8978-1996和污水厂接管标准，即COD≤200mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤15mg/L、总磷≤2mg/L、总氮≤30mg/L、石油类≤30mg/L。 |
|  | YS001 | pH、COD、SS | 雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，初期雨水要纳入废水处理系统 | / |
| 声环境 | 锻造液压机 | 85 | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界噪声执行(GBl2348-2008)表1中2类标准 |
|  | 各类机床 | 85 |  |  |
|  | 各类车床 | 85 |  |  |
|  | 数控重型卧式镗床 | 85 |  |  |
|  | 风机 | 90 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 该公司在厂区车间设置4个25m2的一般固废仓库和1个50m2的危险固废仓库，各类固废均合理处置。 落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单场地要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。 ②各类地下管道防渗处理措施。 ③地上管道、阀门防渗措施。 ④沉淀池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |
| 生态保护措施 | 本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十一、通用设备制造业 锅炉及原动设备制造341”，本项目涉及通用工序简化管理，属于“排污许可简化管理”。 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |

# 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

600-800℃

1250-1300℃

乳化液

G3有机废气

水/盐水/PAG

乳化液

乳化液

天然气

调  质

G2燃烧废气

粗加工

热处理

隔套冷却水

S4氧化皮、S5边角料、N2噪声、Z1振动

锻  造

S1边角料、S2废机油、S3废乳化油、N1噪声

G1燃烧废气

天然气

加  热

下  料

钢锭

S9边角料、S10废机油、S11废乳化油、N4噪声

S6边角料、S7废机油、S8废乳化油、N3噪声

风电主轴

精加工