# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：

建设单位：

编制日期：

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1000吨塑料制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-320259-89-03-822583 |
| 建设单位联系人 | 黄刚 | 联系方式 | 13812107255 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市夏港街道镇澄路939-1号 |
| 地理坐标 | 东经120度10分44.429秒，北纬31度53分34.271秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造；C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29、53塑料制品业292 |
| 建设性质 | (新建 (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 江阴临港备〔2022〕209号 |
| 总投资（万元） | 550 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 2434 |
| 专项评价设置 情况 | 1.1专项评价 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 判定结果 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 无需设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目不新增废水，生活污水接管处理，不直排 无需设置 环境分险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目所涉及的危险物质存储量不超过临界量 无需设置 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目建设地500米范围内无取水口，且不新增河道取水 无需设置 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目非海洋工程建设项目 无需设置 |
| 规划情况 | / |
| 规划 环境 影响 评价 情况 | / |
| 规划 及规 划环 境影 响评 价符 合性 分析 | / |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1.4“三线一单”控制要求相符性 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）对本项目进行“三线一单”控制要求相符性分析如下： （1）生态红线 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）规定，将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。生态空间管控区范围与本项目位置情况见表1-3。 由上表可见，本项目建设不占用划定的生态空间管控区域范围。 同时根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目5公里范围内不涉及生态保护红线，最近生态保护红线为绮山应急备用水源地保护区，生态保护红线区域与本项目位置情况见表1-4。 由上表可见，本项目建设不占用生态保护红线区域。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）要求。 |
| --- | --- |
| 其 他 符 合 性 分 析 | （2）环境质量底线 根据江阴市2021年环境质量公报，夏港街道O3超标，PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5达标，为不达标区；根据江苏山水监测科技有限公司检测报告LDTC220520监测数据，纳污河流老夏港河水质pH、COD、氨氮均能《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准要求。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标，目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。本项目建成后各类污染物均能达标排放，对环境容量的负荷冲击很小，故本项目建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目为塑料制品项目，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 夏港街道已制定了详细的产业准入负面清单：《夏港街园产业准入负面清单》（夏街攻坚办发〔2019〕3号）。本次环评对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南》（长江办[2022]7号）、《市场准入负面清单》（2022年版）（发改体改规[2022]397号）、《夏港街园产业准入负面清单》（夏街攻坚办发〔2019〕3号）和《关于印发<南理工江阴校区周边区域产业准入管控办法>的通知（澄港开委发〔2019〕10号）》进行分析，具体见表1-5、表1-6。 由上表可知，本项目符合国家级地方政策，不属于负面清单中的项目。 （5）《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性 项目建设地位于无锡市重点管控单元夏港街道工业集中区，本项目与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析具体见表1-7。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设内容 | 2.1项目概况 江阴柏美包装制品有限公司成立于2007年1月25日，原位于江阴市衡山路115号（非工业集中区），租用江阴市德胜风机械设备有限公司空闲厂房2500平方米，主要从事塑料制品、纸制品生产业务，各类塑料制品、纸制品设计生产能力分别为1000t/a、10t/a，目前已达产。 现该公司拟在江阴市夏港街道镇澄路939-1号，在工业集中区内，租用江阴市凯达化工有限公司闲置厂房2434平方米，整厂搬迁至此，并购置切袋机、吹膜机、吹塑机、吸塑机、冲床、压床、空压机、粉碎机、印字机等设备共31台（套），淘汰部分原有设备，并淘汰纸质品生产业务，仅从事塑料制品生产。搬迁后，塑料制品生产产能不变，为1000t/a，产品主要为塑料包装膜、塑料包装托盘、塑料瓶（不包括瓶盖）。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29、 53 塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。 建设单位江阴柏美包装制品有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目租用现有厂区内闲置厂房进行建设，工程内容包括原有设备的淘汰、新增设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设；给水、排水、供电等公用工程均利用厂区内现有。建设项目产品方案见表2-1；公用和辅助工程见表2-2。 |
| --- | --- |
| 建 设内容 | 表2-2 公用及辅助工程 工程名称 建设名称 备注 改建后 辅助工程 办公室 20m2 位于车间2F 贮运工程 原料仓库 200m2 位于车间2F 成品仓库 500m2 位于车间2F 公用工程 给水系统 自来水 30t/h 当地自来水网，能够满足项目的需求，现有 排水系统 雨水管网 30t/h 直接排入区内雨水管网，现有 污水管网 50t/h 接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，租赁地现有 冷却水循环系统 2t/h 为起泡成型提供冷却水，气泡机自带 供电 250KVA 租赁地现有变压器 环保工程 噪声 噪声治理工程 降噪量≥25dB(A) 合理布局，生产设备均设置在车间内，厂房隔声 废气 二级活性炭吸附装置 10000m3/h×1 捕集率90%，处理效率90%，1个15m高排气筒DA001，新增 废水 化粪池 20m3 简单生化处理， 固废 一般固废堆场 20m2 固废分类暂存，新增 危险固废 5m2 室内危废暂存，新增 本项目利用现有厂区内闲置厂房进行项目建设，出租方江阴市凯达化工有限公司给水系统、雨污管网、供电设备、雨水排放口、污水接管口已建设到位，本项目可依托出租方各类公辅工程。由于厂区内产生的生活污水均接入租用方的化粪池内，雨污管网均依托出租方现有，经协商决定，租用方的雨水排放口和污水接管口的责任主体为出租方“江阴市凯达化工有限公司”。 |

| 建 设内容 | 2.5主要燃料 无 2.6项目用水（汽）情况 本项目无生产废水，且不新增劳动定员，因此本项目不新增废水。 2.7地理位置、车间平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市夏港街道镇澄路939-1号，位于工业集中区内，地理位置见附图1。 车间平面布置：本项目车间共有三层。第一、三层为生产车间，第二层为仓库及办公区。车间平面布置具体见附图2-1、附图2-2、附图2-3。 厂界周围500米土地利用现状：本项目厂界东侧个苏港路为江阴新旭不锈钢有限公司，南侧为江阴市港虹纸业包装有限公司，西侧为永吉劳保，北侧为江阴市澄江船舶设备配件有限公司。厂界周围500米土地利用现状见附图4。 2.8劳动定员与工作制度 劳动定员：公司现有40人，实施本项目后，不新增加人员。 工作制度：公司实行“三班”24小时制，全年工作日300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9本项目生产工艺 本项目为塑料制品项目。具体生产工艺流程及产污工序见下图（其中G—废气、S—固废、N—噪声）。 图2-2 塑料包装膜及塑料袋生产工艺及产污流程图 图2-3 塑料托盘生产工艺及产污流程图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-4 塑料瓶生产工艺及产污流程图 2.9.1工艺流程简述 一、塑料包装膜及塑料袋生产工艺 2.9.2其他产污环节 本项目生产中会产生相应类别的污染物，主要为设备维护产生的废机油（S10）、废油桶（S11）。 2.10与项目有关的原有环境污染问题 2.10.1现有项目环保手续履行情况 江阴柏美包装制品有限公司成立于2007年1月25日，原位于江阴市衡山路115号（非工业集中区），租用江阴市德胜风机械设备有限公司空闲厂房2500平方米，主要从事塑料制品、纸制品生产业务，各类塑料制品、纸制品设计生产能力分别为1000t/a、10t/a，目前已达产。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 本报告根据原环评报告表、排污许可及实际生产情况统计现有项目污染物排放情况。 2.10.2与本项目有关的原有污染物情况 现有项目工艺流程和产污节点图 ②纸制品生产工艺 2、水量平衡图 3、产污情况和防治设施 （1）废气 现有项目产生的废气主要为无组织排放油墨溶剂少量挥发产生的有机废气、边角料粉碎过程产生粉尘，挤出工序产生的有机废气。 ①粉碎机粉碎边角料，边角料经密闭式粉碎机粉碎成粒子，且粉碎成的粒子直径较大，该过程产生的粉尘量很少，车间无组织排放，不作定量分析。 ②根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，塑料制品加工过程非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，现有项目塑料包装膜及塑料袋产量为1000t/a，故有机废气（以非甲烷总烃计）产量为0.35t/a。 ③根据油墨SGS，油墨中挥发性有机物含量为20%，现有项目油墨用量为0.2t/a，则印字有机废产量为0.04t/a。 现有项目无废气处理设施，故现有项目有机废气（以NMHC计）无组织排放量为0.39t/a。 根据YYJC-BG-2021-040369报告，有机废气（以NMHC计）厂界无组织排放浓度为0.43mg/m3。现有项目有机废气（以NMHC计）排放浓度可达GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9相应标准。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | （2）废水 现有项目污水防治设施见表2-7。 表2-7 废水防治设施 废水种类 污染因子 防治措施 环评 实际 生活污水 COD、SS、 氨氮、TP、TN 经化粪池预处理后用于厂区绿化和周围农田灌溉，不排放 生活污水经化粪池预处理后进入接光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 现有项目主要废水为生活污水，原环评经化粪池预处理后用于厂区绿化和周围农田灌溉，不排放，现根据排污许可及实际情况，生活污水经化粪池预处理后进入接光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，排放标准达 DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 1 一级A标准，尾水排入老夏港河。 根据GB 50015-2019《建筑给水排水设计标准》，生活用水量按50L/（人.d），以300 天计，现有项目有40人，则用水量为2t/d（600t/a），排水量按用水量的80%计，排放量为1.6t/d（480t/a）。 （3）固废 现有项目固废均妥善处置，不外排，对周围环境基本无影响。现有项目废处置情况如下： （4）噪声 现有项目噪声主要为粉碎机、空压机等噪声，其源强一般为80～90dB(A)。 现有项目噪声情况如下： 根据（2008）澄环监（综合）字第（200）号监测报告可知，现有项目，经采取适当噪声防治措施处理后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。噪声监测数据见下表。 2.10.3现有项目总量汇总 现有项目主要污染物排放量见表2-10。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10.4主要环境问题 （1）原环评现有项目未考虑设备维护产生的废机油（HW08(900-249-08)）0.02t/a、废油桶（HW08(900-249-08)）0.002t/a及使用油墨产生的废油墨桶（HW49(900-041-49)）0.004t/a，本次委托有资质单位妥善转移。 （2）原环评现有项目有机废气（以NMHC计）量为0.002t/a，车间无组织排放，未核定废气总量。实际现有项目有机废气（以NMHC计）企业无废气处理设施，即有机废气（以NMHC计）实际排放量为0.t/a。 2.10.5租用厂区污染情况调查 本项目租用原江阴市凯达化工有限公司宿舍作为生产车间。出租方江阴市凯达化工有限公司地面硬化，各车间楼梯均铺设环氧地坪，主要生产和销售富马酸（反丁烯二酸），现已关停。 根据《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）要求，江阴市凯达化工有限公司已委托江阴秋毫检测有限公司对该地块进行环境调查评价工作，并编写了《江阴市凯达化工有限公司地块土壤污染状况管控标准（试行）》GB36600-2018中第二类用地筛选值，地下水样品所测指标均未超过《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅳ类限值，无需进一步补充调查即可用于第二类用地的开发利用。 目前，同一厂区内还有江阴市富客仁工程技术有限公司存在生产加工活动，主要位置分布见附图3，该公司是一家从事工程管理服务、机械设备维修、制造维修等业务的公司，产生的三废经处理后能达标排放。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据2021年度江阴市环境状况公报显示，全市17个镇街园环境空气SO2、 CO、PM10、PM2.5年平均浓度均达标；17个镇街园 中有16个NO2年平均浓度达标，达标率为94.1%，浓度范围为31.2～43.1µg/m3；3个镇街园O3浓度达标，达标率为17.6%，浓度范围为152.0～180.0µg/m3。2021年夏港街道环境空气质量见下表。 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度和CO日平均浓度均达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，年平均O3的8h平均浓度超标，因此，判定为不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标；同时针对该地区环境空气质量现状，夏港街道镇已针对超标现场出具大气整治方案。 3.1.2地表水环境 本项目纳污河流为老夏港河，根据江苏山水监测科技有限公司检测报告LDTC220520监测数据，光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排放口监测断面及地表水环境质量现状检测结果见表 3-2。 由表可知，从上表可知，纳污河流老夏港河相关监测断面pH值、COD、TP、TN均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3.1.3声环境 项目位于江阴市夏港街道镇澄路939-1号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列3类声环境功能区。根据《2021年度江阴市环境状况公报》可知，该区域昼、夜间平均等效声级分别为57.7dB（A）、51.2dB（A），能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 3.1.4生态环境 本项目属于工业用地，不新增用地，且建设地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.5电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状调查。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目正常运行情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展环境 质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-3。 3.2.2声环境保护目标 建设项目生产车间边界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目利用现有厂区内闲置厂房进行建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目大气污染物主要为有机废气（以NMHC计），废气排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9相应标准，厂区无组织排放可达《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021表2标准相应标准。 3.3.2噪声排放标准 本项目所在区域位于《江阴市声环境功能区划分调整方案》中3类声环境功能区范围，厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中厂界外声环境功能区3类标准，具体见表3-6。 3.3.3固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 本项目大气污染总量控制因子：有机废气（以NMHC计）； 项目污染物排放总量指标见表3-7。 表3-7 项目污染物排放总量申请指标 单位：t/a 污染物名称 现有项目 本项目 “以老带新”削减量 搬迁后全厂排放量 排放增减量 实际排 放量 核定排 放量 产生量 削减量 排放量 废气 有组织 NMHC 0 / 0.342 0.308 0.034 0 0.034 +0.034 无组织 NMHC 0.68 / 0.038 0 0.038 0.68 0.038 -0.642 合计 NMHC 0.68 / 0.38 0.308 0.072 0.38 0.072 -0.608 废水A/B 废水量 480 / 0 0 0 480 480 0 COD 0.0240 / 0 0 0 0.0240 0.0240 0 SS 0.0048 / 0 0 0 0.0048 0.0048 0 氨氮 0.0019 / 0 0 0 0.0019 0.0019 0 TP 0.0002 / 0 0 0 0.0002 0.0002 0 TN 0.0058 / 0 0 0 0.0058 0.0058 0 固废 0 / 78.896 78.896 0 0 0 0 由上表可见，本项目建成后，仅生活污水产生，废水排放量较搬迁前不变，生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，最终污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量为0.024t/a、0.0048t/a、0.019t/a、0.0002t/a、0.0058t/a，排放总量指标可在夏港街道内控源截污内平衡；特征因子SS作为环保部门考核指标。 本项目有机废气（以NMHC计）排放总量分别为0.072t/a，较搬迁之前总量削减了0.608t/a，废气污染物排放总量在夏港街道内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用闲置厂房进行建设，工程内容包括厂房内部布局调整，生产设备的购置、安装和调试等环节，产生的污染以噪声为主，施工期较短，因此对周围环境影响较小，本报告不作详细评述。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2营运期环境保护措施 4.2.1废气 本项目废气主要为塑料包装膜及塑料袋生产过程中加热挤出产生的有机废气、印字工序产生的有机废气、起泡膜制袋工序产生的有机废气；塑料托盘生产生产过程中加热吸塑工序产生的有机废气；塑料瓶生产过程中加热挤出产生的有机废气。 4.2.1.1废气产生情况 ①本项目加热挤出、起泡制袋、加热吸塑过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计），废气核算根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，塑料制品加工过程非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。本项目塑料制品10t/a，产生有机废气（以非甲烷总烃计）0.t/a。 ②根据油墨化学品安全技术说明书，油墨中含⼆氧化钛、永固黄、炭黑、⾊酚AS红、C.I.颜料蓝15：13-30%、乙酸丙酯：25-32.5%、乙酸乙酯：15-21.5%、聚氨酯：13-18%、异丙醇：10-15%、氯醋树脂：3-5%，由此可知油墨中含有较多脂类，在使用过程中会产生有机废气。根据SGS可知，油墨中挥发性有机物含量为20%，本项目油墨用量为0.1t/a，则印字工序有机废气产量为0.02t/a。 因此，本项目有机废气（以非甲烷总烃计）产量为0.37t/a。 该公司拟在吸塑机、吹膜机、注塑机、印字机上方分别设置吸风罩，产生的废气经风机（风量为10000m3/h，废气捕集率90%，10%未捕集废气在车间内呈无组织排放）二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2.1.4卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中公式计算，计算公式： 建设项目无组织排放的污染物主要为非甲烷总烃，以生产车间为面源，经计算，大气污染物卫生防护距离见表4-3。 表4-3 污染源的卫生防护距离 产生点 污染物 Qc大气有害物质的无组织排放量(kg/h) Cm大气有害物质环境空气质量的标准限值(mg/m3) r大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径(m) A B C D L 大气有害物质卫生防护距离初值(m) L终值 工业企业所需卫生防护距离(m) 生产车间 NMHC 0.005 2 27.8 470 0.021 1.85 0.84 0.058 50 经计算，该公司需以生产车间边界向外设置50米卫生防护距离；又考虑到非甲烷总烃不是单一的物质，故公司应以生产车间边界向外设置100米卫生防护距离，具体见附图4。结合附图4，卫生防护距离内无敏感目标。 4.2.1.5大气影响分析 正常工况 本项目有机废气（以NMHC计）收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放，有机废气（以NMHC计）有组织排放浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，厂界无组织废气排放浓度可达GB31572-2015表9相应标准，厂区无组织排放标准限值可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 （2）非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 目非正常工况排放主要考虑设备生产过程中开停车导致废气污染污非正常排放，期间废气处理效率为0。一般情况下，建设单位每天开停车一次，非 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 正常排放源强以3min计，年排放时间15h。 综上，本项目大气非正常排放源强详见表4-4。 4.2.1.6废气排放口信息及废气监测计划 4.2.2废水 4.2.2.1废水产生及排放情况 本项目无生产废水，且不新增劳动定员，故本项目无新增废水。废水主要为生活污水，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，排放量480t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入老夏港河。 搬迁后，全厂废水水质情况见下表。 4.2.2.2接管可行性分析 ①光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂概况 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂位于江阴市滨江西路288号，2007年3月投入运行。污水处理采用“A/A/O＋生物除磷脱氮＋物化＋生物过滤”的处理工艺。光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂废水处理工艺流程见下图。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3.3废水排放信息 该企业废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-8，废水间接排放口基本情况见表4-9，废水污染物排放执行标准见表4-10，废水污染物排放信息见表4-11。 （5）废水影响分析 本项目不新增废水，搬迁后该公司废水排放量为480t/a，经预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入老夏港河，水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.024t/a、0.0048t/a、0.019t/a、0.0002t/a、0.0058t/a。 根据光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂实际运行情况，其有充足的余量接纳项目废水；同时，项目废水的污染物因子较为简单，不会对其水质造成冲击。该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 4.2.2.4雨水排放 本项目利用厂区现有雨水排放口（YS001），雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。 4.2.2.5监测计划 该公司废水仅为生活污水，且接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，无需定期监测。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 根据本项目各噪声设施噪声产生特点，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A.3.1.1中无指向性点声源几何发散衰减的基本公示： 上式为理想状态下的噪声衰减公式，本报告考虑实际衰减量较小，按照不利状态，选取单个点声源预测公式如下： －L（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，单位dB（A）；r1、r2 为接受点距声源的距离，单位m；L为采取防治措施后隔声量，单位dB（A）。 本项目对受声点为多声源叠加影响，因此多声源叠加公式如下： ， 式中N总表示叠加后的噪声值；Ni表示第i个噪声源源强〔单位：dB(A)〕；m表示有噪声源个数。 由于声屏障和遮挡物衰减的计算比较复杂，为减少预测工作量，本报告作如下简化：①首先仅考虑距离衰减而不考虑声屏障引起的衰减；②综合考虑其他因素引起的衰减，从而给出隔声降噪量。 预测情况如下： （1）主要噪声源的确定 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （2）仅考虑距离衰减时各声源对厂界的贡献值预测 仅考虑距离（几何）衰减时，本项目各声源对噪声预测点的贡献值预测结果见表4-15。 由表4-15可知，仅考虑距离衰减时各声源对噪声各预测点的贡献值都超过了55dB（A），因此需采取措施进行噪声治理。 设计降噪量的确定 为确保边界噪声达标，各噪声源设计降噪量的确定原则如下： ①总贡献值达到夜间3类区≤55dB（A）的标准，降噪量达25dB（A）可达标。 ②以确保实际降噪量的效果，原则上将计算降噪量加3～5dB（A），即25～30dB（A）作为设计降噪量。 各噪声源设计降噪量及降噪措施见表4-16。 表4-16 各噪声源的设计降噪量及降噪措施 噪声防治措施名称（类型） 噪声防治措施规模 噪声防治措施效果 噪声防治措施投资/万元 噪声源控制措施 整厂涉及噪声产生设备选用低噪声设备，合理布局 各类生产设备降噪量≥25dB（A），空压机、风机降噪量≥30dB（A） 5万元 噪声传播途径控制措施 整厂涉及噪声产生设备通过厂房隔声、距离衰减 5万元 （4）噪声影响预测 ①治理后噪声贡献值预测 |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 各噪声源经治理，噪声影响预测结果见表4-17。 由表4-17预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界昼间噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（6：00-22：00）≤55dB(A)。 4.2.3.2监测计划 4.2.4固体废弃物 4.2.4.1固废产生情况 根据工程分析，项目固废主要为废包装袋、塑料废料、不合格品、废油桶、废机油等。本项目员工人数不增加，不增加生活垃圾。 （1）废包装袋：企业使用PE粒子、聚乙烯粒子、PET片材等原料过程中产生废包装袋约0.5t/a。 （2）废机油：本项目设备维护产生废机油约0.04t/a。 （3）废油墨桶：本项目油墨使用产生废油墨桶约0.002t/a。 （4）废油桶：本项目机油使用产生废油墨桶约0.004t/a。 （5）废活性炭：本项目活性炭吸附装置处理有机废气量约（0.342-0.034）t/a，削减浓度约4.275mg/m3；活性炭一次性填装量为950kg，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》活性炭更换周期依据涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求中计算公式： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg，本报告取900； s—动态吸附量，%，（一般取值10%）； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，本报告取4.； Q—风量，单位m3/h，本报告取10000； t—运行时间，单位h/d，本报告取24。 由上式可知，活性炭更换周期为93天/次，则活性炭用量3.04t/a，废活性炭产生量为3.35t/a（含有机废气0.308t）。 （5）塑料废料、不合格品：本项目塑料托盘采用PET片材，因该材料吸 |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 塑后性能改变，回用会影响产品品质。塑料托盘生产工艺中吸塑、裁剪过程中产生塑料废料及不合格品不进行粉碎回用，塑料托盘的成品率为80%，托盘产量为300t/a，故塑料废料、不合格品产量为75t/a。 4.2.4.2工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4-19，固废处置利用情况见表4-20。 4.2.4.3固体废物环境影响分析 采取以上防治措施后，危险废物贮存场（设施）对周围环境影响较小。 4.2.4.5.2运输过程的污染防治措施 建设项目对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。 4.2.4.5.3利用或者处置方式的污染防治措施 建设项目不涉及利用或者处置危险固废，不需进行利用或者处置方式的污染防治措施论证。 4.2.4.5.4其他要求 建设单位积极推行危险废物的无害化、减量化、资源化，提出合理、可行的措施，避免产生二次污染。 4.2.4.6固体废物环境风险评价 本项目所产生的废机油、废活性炭、废油桶、废油墨桶，经查阅《剧毒化学品名录》（2012版）、《危险化学品名录》（2015版）、《易制爆危险化学品名录》（2011年版）、《易制毒化学品的分类和品种名录》等，使用的原料不在各类名录内，同时使用的原料不属于易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1～表2中辨识重大危险源的依据和方法，不构成重大危险源。 |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （1）风险防范措施 针对本项目危废特征，拟采取如下风险防范措施： ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式，减少厂内临时贮存时间及贮存量。 ②定期检验存放危险废物容器的密封性能及强度，及时淘汰出现安全隐患、超期服务的容器，及时清运，减少物品的存储时间和存储量。 ③危险废物贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及关于发布《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等3项国家污染物控制标准修改单的公告设计，基础防渗，防风、防雨、防晒。 ④对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门批准。 （2）突发环境事件应急预案 制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 4.2.4.7固体废物环境管理要求 （1）待项目实施后，应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 （2）企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 （3）规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。 |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2.4.8危险废物环境影响评价结论与建议 本项目产生的危险废物主要为废机油、废活性炭、废油墨桶、废油桶，收集后送有资质单位处置，不排放。项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4.2.4.9监测计划 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水 本项目可能对地下水环境造成影响的环节主要为固废堆场、污水管线等的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水的影响。 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，固废堆场、污水管线采取重点防腐防渗。 4.2.5.2土壤 本项目不涉及危化品的使用，项目运营期可能对土壤产生影响的主要为危废仓库物料泄漏等情况。 针对该情况企业做出了如下措施： （1）如遇该情况立刻组织人员进行抢险。 （2）危废库设置导流沟，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （3）项目建设地厂区内道路进行硬化处理。 该公司无需制定土壤及地下水监测计划。 4.2.6生态 本项目无产业园区外新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，正常运行情况下不会对生态造成影响。 |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2.7环境风险 4.2.7.1风险物质 本项目主要风险物质为废活性炭、油墨、机油、废机油等。 由上表可知，风险物质最大存在总量未超过临界量。 4.2.7.2环境风险识别 4.2.7.3企业风险源分布及影响途径 企业环境风险情况见表4-26。 4.2.7.4环境事故情形分析 （1）泄漏 本项目主要是废气处理装置运行不到位导致的不正常运行，致使废气污染物泄漏进入大气环境，以及危废仓库等贮存期间泄漏进入周围河道，污染水环境。对周围敏感目标、大气环境、水环境造成一定影响。 一旦废气处理装置出现事故排放情况，应立即排查事故原因，及时调整生产工艺、减产必要时停产，并立即对污染防治设施进行抢修。应加强对废气防治措施的日常管理、维护，避免事故排放情况的发生。如发现液体原料桶发生泄漏，则须立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，应付处理事故的指挥决策，应急措施主要是断源（减少泄出量）、隔离（将事故区域与其他区域隔离，避免影响扩大）、回收（尽可能将泄出的各类物料等收集起来处理）、清污（处理已泄出有每有害物质造成的后果），并立刻启动园区的应急响应，通知下游可能受影响的企业，同时在河道上设置临时堤坝，将污染废水控制在一段范围内，然后进行事故的后续处置。 （2）火灾、爆炸 原料生产车间、仓库使用、危废贮存主要风险为引起火灾、高温可能引起爆炸。当发生火灾、爆炸事故时，产生的大量消防废水等若处理不及时或处理措施采取不当，危险物品极有可能随消防废液通过雨污管网进入外界水环境；火灾燃烧烟气会进入到空气中。对周围敏感目标、大气环境、水环境造成一定影响。 |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2.7.5环境防范措施及应急要求 根据环境分析分析，对项目要求做好以下环境防范措施： 完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （5）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 4.2.7.6风险评价结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B表B.1，风险物质最大存在总量Q小于1，环境风险潜势为Ⅰ级，故环境风险评价工作等级为简单分析。 建设项目环境风险简单分析内容见表4-27。 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/废气排放口/吸塑、注塑 | 有机废气（以NMHC计） | 二级活性炭吸附 | GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5相应标准，即非甲烷总烃排放浓≤60mg/m3。 |
|  | 厂界 | 有机废气（以NMHC计） | / | GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9相应标准，即厂界非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3。 |
|  | 厂区 | 有机废气（以NMHC计） | / | DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2中标准非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/cm3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/cm3。 |
| 地表水环境 | DW001/污水排放口/员工生活 | COD SS 氨氮 TP TN | 经预处理装置处理后光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级接管标准和GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L。 |
|  | YS001/雨水排放口 | pH COD 氨氮 | 水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，排放口安装截止阀 | / |
| 声环境 | 生产车间 | 切袋机、印字机、风机、空压机等 | 噪声 | 合理布局，置于室内，采用低噪声设备，经厂房隔声和距离衰减 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即厂界昼间噪声≤65dB（A）、夜间噪声≤55dB（A）。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废废包装袋由专业单位处置，危险固废废机油、废活性炭、废油桶、废油墨桶由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④收集措施、固废堆场防渗措施。 |
| 生态保护措施 | 本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 |
| 环境风险防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |
| 其他环境管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29”、“62塑料制品业292”中：“其他”项目，属于“排污许可登记管理”。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |

# 六、结论

综上，从环保角度看，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

# 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | 0. | / | / | 0.07 | 0. | 0.07 | -0. |
| 废水 | 废水量 | 480 | / | / | 0 | 480 | 480 | 0 |
|  | COD | 0.0240 | / | / | 0 | 0.0240 | 0.0240 | 0 |
|  | SS | 0.0048 | / | / | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0019 | / | / | 0 | 0.0019 | 0.0019 | 0 |
|  | TP | 0.0002 | / | / | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 |
|  | TN | 0.0058 | / | / | 0 | 0.0058 | 0.0058 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0 | 0 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 塑料废料、不合格品 | 30 | 0 | / | 75 | 30 | 75 | +45 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | / | 3.3 | 0 | 3.3 | +3.3 |
|  | 废油桶 | 0.002 | 0 | / | 0.004 | 0.002 | 0.004 | +0.002 |
|  | 废油墨桶 | 0.004 | 0 |  | 0.002 | 0.004 | 0.002 | -0.002 |
|  | 废机油 | 0.02 | 0 | / | 0.04 | 0.02 | 0.04 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

年产1000吨塑料制品项目

江阴柏美包装制品有限公司

2023年2月

PE粒子、PO粒子

加热挤出

成品

收卷

吹膜拉伸

投料

成品

印字

收卷

80%

20%

空气

电加热

175℃

G1有机废气

S2塑料废料

S3不合格品

粉碎回用

制袋

起泡

收卷

制袋

N2噪声

油墨

成品

成品

20%

80%

G3有机废气

N4噪声

N3噪声

N1噪声

G4有机废气

70℃

100℃

S4废油墨桶

G2有机废气

隔套循环冷却水

PET片材

吸塑

裁剪

自然冷却

加热

S7塑料废料

成品

G5有机废气

70-90℃

N6噪声

N5噪声

S5塑料废料

S6不合格品

高密度聚乙烯粒子

吹塑

自然冷却

加热挤出

成品

120℃

空气

电加热

S9塑料废料

S10不合格品

S8塑料废料

G6有机废气

N7噪声

粉碎回用

N8噪声

江阴临港科创实验学校

金

N

于

江

港

427m

江阴市港虹纸业包装有限公司

313m

大铺头

张家排

澄

路

道

大

城

港

613m

159m

337m

桥

门

路

虞

朝

路

路

钱

苏

镇

路

沟

新

西

泰富金属

英伦尚郡

金苑

东小庄

江阴临港科创实验学校

东小庄

泰富金属

河

横

西

路

钱

虞

路

路

兴

于

路

门

桥

于

金

路

港

路

港

苏

澄

镇

沟

新

路

路

港

港

道

大

城

港

金苑

江阴临港科创实验学校

英伦尚郡

西小庄

江阴新旭不锈钢有限公司

江阴市云泰不锈钢制品有限公司

苏铁轨道

健丽达科技

戴氏实业

江阴市港虹包装机械有限公司

新特保科技

江阴市新申回纺厂

江阴市宇豪石油管件有限公司

江阴市振兴针织有公司

江阴市港兴纸业有限公司

江苏大瑞恒特科技有限公司

江阴海强机电有限公司

建荣建材

永吉劳保

江阴市澄江船舶设备配件有限公司

中建材浚鑫科技股份有限公司

威兹曼金属制品（江阴）有限公司

江阴市万沅电子科技有限公司

泰山石膏（江阴）有限公司

江阴市远通物资有限公司

注：    项目建设地 ；  江阴市富客仁工程技术有限公司；     500米范围线。

附图   项目建设地卫星图    比例