# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称：项 目 名 称： | 矿山专用设备部件生产项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 江苏启澄装备有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2024年1月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 矿山专用设备部件生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-320258-89-03-971217 |
| 建设单位联系人 | 李** | 联系方式 | 186610** |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区蟠龙山路98号 |
| 地理坐标 | 东经120 度 19 分56.141 秒，北纬31 度 54 分50.032 秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3511 矿山机械制造、C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 35采矿、冶金、建筑专用设备制造 351；三十、金属制品业33中67金属表面处理及热处理加工； |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 澄高行审备〔2023〕137号 |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 4.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 2700 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别 设置原则 本项目 情况 判定结果 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 无需设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目生活污水接管至污水厂处理 无需设置 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目易燃、易爆、有毒等危险物质存储量不超临界量 无需设置 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水，无取水口 无需设置 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 无需设置 |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：《江阴市高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）的批复》、澄政复[2012]74号 规划名称：《江阴市工业园区产业定位实施方案》的通知 审批机关：江阴市工业园区升级改造领导小组办公室 审批文件名称及文号：澄工改办〔2022〕7号，2022年6月13日 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 审批机关：原中华人民共和国环境保护部 审批文件名称及文号：关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见、环审[2015]112号 召集审查机关：原中华人民共和国环境保护部 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江苏启澄装备有限公司成立于2023年11月2日，主要从事建筑工程用机械制造、通用设备制造、专用设备制造、矿山机械制造。 江苏启澄装备有限公司拟租用江阴华亚塑料制造有限公司位于江阴市蟠龙山路98号2700平方米厂房，购置数控车床、数控铣床、淬火炉、回火炉、箱式回火炉等国产设备共53台，从事矿山专用设备部件生产。项目完成后，将实现年产矿山专用设备部件20000根。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目最终产品为矿山专用设备部件，属于“三十二、专用设备制造业35”中“采矿、冶金、建筑专用设备制造 351”的“其他”及“三十、金属制品业33”中“67金属表面处理及热处理加工”的“其他”，故本报告按照单项等级最高确定编制环境影响报告表。 为此，江苏启澄装备有限公司委托冠誉环境（江苏）有限公司对该项目进行环境影响评价工作。冠誉环境（江苏）有限公司接受我公司委托后，进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目利用租用厂房进行建设，项目主体工程主要为新增设备的购置、安装和调试等环节；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表2-1。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 设计能力（t/a） 年运行时数（h） 1 生产车间 矿山专用设备部件 （钎杆） 20000根/年（约400t/a） 7200 合计 20000根/年（约400t/a） 表2-2 建设项目公用和辅助工程 工程名称 建设名称 设计能力 备注 贮运工程 原料仓库 100m2 原品贮存，出租厂家厂房改造 成品仓库 100m2 成品贮存，出租厂家厂房改造 公用 工程 给水 自来水 20t/h 依托现有给水管网，由自来水公司供水 排水 雨水管网 30t/h 厂区雨水管网，现有。雨水排口环保责任主体为江苏启澄装备有限公司 污水管网 20t/h 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，出租厂家现有。本项目可满足光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂废水接管要求。污水排口环保责任主体为江苏启澄装备有限公司 供电 315KVA 依托出租厂家现有 环保 工程 废水 化粪池 20m3 生活污水预处理，依托出租厂家。 化粪池处理能力可满足本项目生活污水预处理要求 废气 布袋除尘 5000m3/h×1 去除率99%，经DA001排放，新增 固废 一般固废暂存场所 10m2 固废分类收集、暂存，新增 危废仓库 5m2 危废暂存，不排放，新增 噪声治理工程 ≥25dB(A) 合理布局，车间、厂房隔声 |
| 建设内容 | 2.3主要生产设备 表2-3 主要设备清单 生产单元类型 主要生产单元 主要工艺 生产设施名称 设施参数/规格型号 数量（台/套） 备注 参数名称 设计值（KW） 主体工程 机加工 机械加工 数控车床 功率 10 15 国产 数控铣床 功率 10 9 国产 锯床 功率 12 10 国产 热处理 表面热处理 淬火池 容积 10×6×5m 1 国产 淬火炉 功率 145 1 国产 淬火炉 功率 220 3 国产 回火炉 功率 110 7 国产 回火炉 功率 80 5 国产 箱式回火炉 功率 200 1 国产 预处理 机械预处理 抛丸机 功率 11 1 国产 合计 53 2.4主要原辅材料 表2-4 原辅材料消耗表 类别 名称 组分/规格 年耗量（吨/年） 包装储存方式 最大储存量（吨） 来源及运输 原料 钢棒 合金 424.1 散装 20 国内，汽运 辅料 机油 矿物油 0.5 170kg/桶 0.17 国内，汽运 乳化液 矿物油 0.5 170kg/桶 0.17 国内，汽运 钢丸 钢 10 散装 2 国内，汽运 表2-5 主要辅料理化性质和毒理毒性表 名称 化学式 CAS号 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 机油 / / 机油，即发动机润滑油，英文名称：Engine oil。密度约为0.91×10³（kg/m³）能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。 可燃 / 乳化液 / / 黄色至棕色油状液体，pH：8.5-10.0，沸点：98℃，蒸发率（醋酸异丁酯=1）：＜1，任意比例溶于水 不燃 / |
| 建设内容 | 2.5水（汽）量平衡 本项目主要用水为淬火池用水、乳化液调配用水及员工生活污水。 （1）淬火池用水：本项目淬火池大小为10×6×5m，存水量为水池容量的80％，约240t/a，根据企业生产情况，淬火池用水定期添加，每2天添加1吨水，故补充新鲜水量为150t/a。 （2）生活用水：本项目职工人数30人，根据《江苏省服务业和生活用水定额(2019年修订)》（苏水节[2020]5号），生活用水量按50L/（人.d），300天计，排水量按用水量的80%计，则生活用水量为1.5t/d（450t/a），污水量为1.2t/d（360t/a）。 （3）乳化液调配用水：本项目乳化液使用量约0.5t/a，加水1：1配置后使用，故配置用水0.5t/a，60%损耗，40%进入废乳化液。 本项目水量平衡见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图 单位 t/a 本项目总用水量为840.5t/a，其中新鲜水用量600.5t/a，重复用水量为240t/a，水资源重复利用率约为40％。 |
| 建设内容 | 2.6地理位置、车间平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：项目建设地位于江阴市高新技术产业开发区蟠龙山路98号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目利用江阴华亚塑料制造有限公司一间8m高厂房及一栋三层办公楼，厂房设置原料区、成品区、机械加工区、热处理区，厂区平面布置具体见附图2。（本项目以租赁厂房、办公楼及为厂界） 厂界周围500米土地利用现状：本项目利用江阴华亚塑料制造有限公司厂房， 厂界东侧30m处为蟠龙山路，隔蟠龙山路为江阴市南方管件制造有限公司、厂界南侧40m处为延陵东路，隔延陵东路为空地、厂界西侧为空地，厂界北侧为无锡市毅恒工程检测有限公司。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 2.7工作制度与劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员为30人。 工作制度：该公司实行三班，24小时工作制，年有效工作日为300天。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8本项目生产工艺 2.8.1工艺流程简述 本项目主要从事矿山专用设备部件的生产。具体生产工艺如下：（其中G-废气、S—固废、N—噪声）： 图2-2 矿山专用设备部件工艺流程及产污环节图 主要工艺说明： （1）热处理：钢棒进入淬火炉，通过电加热至600-850℃。 （2）淬火：将加热后的钢棒投入淬火池中水淬，水淬是把高温物体放入水中，再烧红热，再放入水中，如此反复，可提高刚性，淬火池用水定期添加，不外排。该工序产生水蒸气（G1）、氧化皮（S1）。 （3）回火：钢棒进入回火炉、箱式回火炉，通过电加热至200-250℃，保温2-3小时，从而达到改善坯料组织结构获得性能优异的材料。 |
| 工艺流程和产排污环节 | （3）机加工：利用数控车床、数控铣床、锯床等设备对钢棒一端进行车、钻、铣、平口等机械加工，使钢棒形成尖角。通过乳化液湿加工，无颗粒物产生。该工序有少量有机废气（G2），噪声（N1）、废金属(S2)、废乳化液(S3)产生。（机加工产生的废金属通过不锈钢滤箱收集，将金属与乳化液分离） （4）抛丸：该环节在抛丸机内完成，工作原理是将钢丸以压缩空气为载体，利用钢丸以一定的速度冲击管件，并将能量释放，达到去除工件表面氧化层和毛刺，提高成品光滑度及光亮度，同时面层强度得到提高，该环节产生一定颗粒物（G3）、噪声（N2）和废钢丸（S4）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.9与本项目有关的原有污染物情况 本项目建设地位于江阴市高新技术产业开发区蟠龙山路98号 ，据实际调查，该厂房原为江阴华亚塑料制造有限公司注塑车间。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号文件相关要求，故本项目所涉及的厂房均无场地污染等环境问题。项目建设地供水、供电等公辅设施均利用区内现有；建设地污水管网已接通，生活污水可通过租赁方已有的排污口进入污水管网接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据2022年度《江阴市生态环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 2022年江阴市环境空气质量情况 污染物 年评价指标 现状浓度μg/m3 评价标准μg/m3 占标率% 达标情况 SO2 年均值 8 60 13.3% 达标 NO2 年均值 32 40 80% 达标 PM10 年均值 52 70 74.3% 达标 PM2.5 年均值 31 35 88.6% 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1100 4000 27.5% 达标 O3 日最大8小时平均浓度第90百分位数 188 160 117.5% 不达标 3.1.2地表水环境 表3-2 水质监测断面 水体名称 监测编号 断面位置 监测因子 白屈港 W1 滨江污水处理厂排口下游500米 pH、化学需氧量、氨氮、总磷 表3-3 地表水环境质量现状检测结果（单位：mg/L，pH值无量纲） 断面编号 监测日期 pH 化学需氧量 氨氮 总磷 III类标准值 6-9 20 1.0 0.2 W1 2022.9.23 9:41 7.7 14 0.235 0.1 2022.9.24 10:02 7.8 14 0.213 0.11 2022.9.25 9:55 7.9 15 0.295 0.10 超标率（%） 0 0 0 0 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.3声环境 项目建设地为《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中3类声环境功能区，建设地应执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。 表3-4 环境噪声质量现状监测结果 数据来源 监 测 结 果 dB（A） 标准限值dB（A） 昼间 夜间 2022江阴市环境状况公报 53.2 / 昼间≤65，夜间≤55 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南，50 米范围内无声环境保护目标，可不提供现状监测。 由上表可知，项目所在区域昼间声环境可达《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。 |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.4生态环境 本项目为污染影响类项目，不新增用地，用地范围内不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目一般区域采用水泥硬化地面，危废仓库、污水管线及化粪池采取重点防腐防渗，生活污水经预处理后接管集中处理，本项目正常运行情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目位于江阴市高新技术产业开发区蟠龙山路98号，不在产业园外新增用地，不涉及生态保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水污染物排放标准 生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级接管标准，处理出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，同时执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准，尾水达标后排入白屈港。 3.3.2噪声排放标准 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。具体见表3-7。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.3废气排放标准 抛丸工序颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。机加工工序非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准及表3标准。 3.3.4固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 废气：颗粒物； 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）； 固废：各类固体废物。 项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称 产生量 削减量 外排量 建议申请量 废气 有组织 颗粒物 0.876 0.8672 0.0088 0.0088 合计 颗粒物 0.876 0.8672 0.0088 0.0088 生活废水（A/B） 废水量 360 0 360 360 COD 0.1800 0.0180 0.162/0.0180 0.0180 SS 0.1440 0.0180 0.126/0.0036 0.0036 氨氮 0.0162 0 0.0162/0.0014 0.0014 总磷 0.0029 0 0.0029/0.0002 0.0002 总氮 0.0252 0 0.0252/0.0043 0.0043 固废 40.1172 40.1172 0 0 注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B”指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目建成后，生活污水接管量为360t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN产生量分别为0.1800t/a、0.1440t/a、0.0162t/a、0.0029t/a、0.0252 t/a，本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量为0.0180 t/a、0.0036t/a、0.0014t/a、0.0002t/a、0.0043t/a排放总量指标可在高新区控源截污内平衡；SS排放总量为0.0036t/a，作为环保部门考核指标。 本项目颗粒物排放总量为0.0088t/a。新增总量在高新区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用租赁厂房进行建设，施工期主要为生产车间布局调整，以及新增设备的安装、调试等，施工期较短，本报告不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目产生的废气主要为机加工工序产生的有机废气，抛丸工序产生的颗粒物。 4.2.1.1废气源强分析 （1）机加工工序产生的有机废气 机加工工序采用乳化液润滑进行湿加工，不产生粉尘废气，有少量有机废气产生。本项目机加工设备较少、乳化液使用量为0.5t/a，使用量较少，故有机废气产生量较少，可忽略不计。 （2）抛丸工序产生的颗粒物 钢棒需要抛丸处理，抛丸工件量约400t/a，抛丸工序在抛丸机内进行，每天抛丸时间4小时，根据“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册”-“06预处理”抛丸颗粒物产污系数：2.19千克/吨-原料，抛丸工序粉尘废气产生情况见表4-1。 表4-1 喷砂工序粉尘产生情况 废气产生工段 废气污染因子 产生系数及依据 计算基数t 产生量（t/a） 抛丸 颗粒物 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册”-“06预处理”抛丸、喷砂、打磨、滚筒 2.19千克/吨 400 0.876 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 抛丸工序产生的颗粒物经“布袋除尘”装置处置，风机风量为5000m3/h，抛丸机密闭抛丸，抛丸期间不打开抛丸机（捕集率100％，处理率99%），最终经15米高排气筒（DA001）排放。抛丸工序粉尘废气有组织排放量0.0088t/a。 4.2.1.2废气收集、处理措施 本项目废气收集、处理措施见图4-1。 图4-1 本项目废气处理流程示意图 （2）废气污染防治设施技术可行性分析 布袋除尘器作为一种干式滤尘装置，非常适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。布袋除尘器的滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 根据《袋式除尘器技术要求》 (GB/T6719-2009)中相关要求，袋式除尘器除尘效率最低应达到 99.3%以上，本报告按 99%计是可行的。 建设项目采取的废气污染防治设施技术可行性分析见表4-2。 表4-2 废气污染防治设施技术可行性对比表 生产单元 生产 设施 废气产污环节 污染物种类 推荐废气污染防治设施及工艺 建设项目实际采用废气污染防治设施 是否为可行技术 抛丸 抛丸机 抛丸 颗粒物 除尘设施，袋式除尘、静电除尘 布袋除尘 是 注：抛丸工序污染治理措施参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》相应环节推荐治理措施。 由上表可知，本项目采取的废气治理措施均属可行技术。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表 4-3污染源强有组织核算结果及相关参数一览表 工序或生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放标准 排放时间（h） 核算方法 废气产生量（m3/h） 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 工艺 效率% 是否为可行技术 废气排放量（m3/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 抛丸 抛丸机 DA001 颗粒物 产污系数法 5000 146 0.73 0.876 布袋除尘 99 是 5000 1.47 0.0073 0.0088 20 1 1200 注：抛丸运行时间按1200小时/年计算； |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表 4-4废气排放口基本情况表 排放编号 排放口位置 排气筒 底部海 拔高度（m） 排气筒参数 污染物名称 排放速率 （kg/h） 排放口类型 经度 纬度 高度 （m） 内径 （m） 温度 （℃） 流量 （m3 /h） DA001 120.331959 31.914162 5 15 0.4 25 5000 颗粒物 0.0073 一般排放口 4.2.1.3废气达标情况 （1）正常工况 本项目抛丸可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，污染物排放量较小，对周围环境影响较小。 （2）非正常工况 本项目非正常工况废气源强核算结果见表4-5。 表4-5 建设项目非正常工况废气污染源强核算结果及相关参数一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 单次持续时间(h) 年产生频次（次） 应对措施 1 DA001 废气处理设施故障 颗粒物 146 0.73 0.0007 1 1次/2年 停止生产，及时检修，检修正常后生产 注：非正常工况考虑废气处理装置发生故障，年发生频次按照1次/2年计，单次持续时间为1小时。 4.2.1.4废气监测计划 本项目的环境监测计划主要是保证项目所排放的污染物能够达标排放。针对本项目的污染物排放特点，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、及参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（ HJ 1124-2020）等，并结合《江苏省污染源自动监控管理办法》，制定该公司废气监测计划见下表。 表4-6 废气监测计划 监测点位 监测项目 监测频次 排气筒（DA001） 颗粒物 一次/年 厂界无组织监控点 非甲烷总烃 一次/半年 厂区内 非甲烷总烃 一次/半年 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本项目废水主要为生活污水，淬火池冷却水不外排，生活污水主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，排放量360t/a，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入白屈港。 表4-7 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 标准浓度限值(mg/L) 排放时间/h 排放方式和去向 核算方法 产生废水量（m3/a） 产生浓度（mg/L） 产生量/（t/a） 工艺 效率% 核算方法 排放废水量（m3/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 生活活动 生活污水 COD 产污系数法 360 500 0.1800 化粪池 10 / 360 450/50 0.1620/0.0180 500/50 2400 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水排入白屈港 SS 400 0.1440 12.5 350/10 0.1260/0.0036 400/10 氨氮 45 0.0162 / 45/4 0.0162/0.0014 45/4 总磷 8 0.0029 / 8/0.5 0.0029/0.0002 8/0.5 总氮 70 0.0252 / 70/12 0.0252/0.0043 70/12 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目生活污水接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 本项目噪声源主要为数控车床、数控铣床、锯床、抛丸机、风机等设备噪声源强≤90dB(A)各设备。（以租赁车间为厂界） 本项目无室外声源。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑名称 声源名称 型号 数量 声源源强/dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 距离厂界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 X Y Z 1 生产车间 数控车床 / 15 80 合理布局，置于室内，厂房隔声，距离衰减。 40 15 1 东 40 59.7 7200 南 15 68.2 西 40 59.7 北 10 71.8 2 数控铣床 / 9 80 20 10 1 东 60 54.0 南 10 69.5 西 20 63.5 北 15 66.0 3 锯床 / 10 80 60 10 1 东 20 64.0 南 10 70.0 西 60 54.4 北 15 66.5 4 抛丸机 / 1 90 50 20 1 东 30 60.5 南 20 64.0 西 50 56.0 北 5 76.0 5 风机 / 1 90 51 20 1 东 29 60.8 南 15 66.5 西 51 55.8 北 10 70.0 以厂界西南角为坐标原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 根据本项目各噪声设施噪声产生特点，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.1无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，单位dB（A）； r1、r2为接受点距声源的距离，单位m； 本项目对受声点为多声源叠加影响，因此多声源叠加公式如下： 式中N总表示叠加后的噪声值；Ni表示第i个噪声源源强〔单位：dB(A)〕；m表示有噪声源个数。 （1）主要噪声源的确定 本项目各噪声源与厂界噪声预测点之间的距离见下表： 表4-13 本项目各噪声源与厂界噪声预测点之间的距离 类别 噪声源 单台设备源强dB(A) 设备数量（台） 噪声源与预测点间的距离(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 本项目噪声源 数控车床 80 15 40 15 40 10 数控铣床 80 9 60 10 20 15 锯床 80 10 20 10 60 15 抛丸机 90 1 30 20 50 5 风机 90 1 29 15 51 10 |
| 运营期环境影响和保护措施 | （2）仅考虑距离衰减时各声源对厂界的贡献值预测，仅考虑距离（几何）衰减时，本项目各声源对噪声预测点的贡献值预测结果见表4-14。 4-14 仅考虑距离衰减时各预测点贡献值预测结果 噪声源 各源强叠加声压级dB（A） 厂界噪声预测点的贡献值dB（A） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 数控车床 91.8 59.7 68.2 59.7 71.8 数控铣床 89.5 54.0 69.5 63.5 66.0 锯床 90.0 64.0 70.0 54.4 66.5 抛丸机 90.0 60.5 64.0 56.0 76.0 风机 90.0 60.8 66.5 55.8 70.0 总贡献值 67.8 75.1 66.3 78.7 由表4-14可知，仅考虑距离衰减时各声源对噪声各预测点的贡献值都超过了55dB（A），因此需采取措施进行噪声治理。 （3）设计降噪量的确定 为确保边界噪声达标，各噪声源设计降噪量的确定原则如下： ①总贡献值达到3类区昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）； 各噪声源设计降噪量及降噪措施见表4-15。 表4-15 各噪声源的设计降噪量及降噪措施 噪声防治措施名称（类型） 噪声防治措施规模 噪声防治措施效果 噪声防治措施投资/万元 噪声源控制措施 整厂涉及噪声产生设备选用低噪声设备，合理布局 各类生产设备降噪量≥25dB（A） 5万元 噪声传播途径控制措施 整厂涉及噪声产生设备通过厂房隔声、距离衰减 5万元 |
| 运营期环境影响和保护措施 | （4）噪声影响预测 各噪声源经治理，噪声影响预测结果见表4-16。 表4-16 治理后厂界噪声贡献值预测 噪声源 噪声预测点的贡献值dB（A） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 数控车床 34.7 43.2 34.7 46.8 数控铣床 29.0 44.5 38.5 41.0 锯床 39.0 45.0 29.4 41.5 抛丸机 35.5 39.0 31.0 51.0 风机 35.8 41.5 30.8 45.0 噪声贡献值 42.8 50.1 41.3 53.7 由表4-16预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类，昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 据实际调查，项目建设地200米范围内无敏感目标，故本项目噪声对周围环境影响不大。 4.2.3.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下： 表4-17本项目环境监测计划 监测点位 监测项目 监测频次 厂界噪声监测点位 设备噪声及厂界噪声 一次/季 4.2.4固废 根据工程分析，本项目固废为废金属（机加工产生的废金属通过不锈钢滤箱收集，将金属与乳化液分离，废金属不会沾染乳化液，废金属为一般固废）、废钢丸、滤尘、废乳化液、废机油、氧化皮、废机油桶、废乳化液通、生活垃圾。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.4.1固体废物产生量核算 废金属：本项目机加工工序产生一定废金属，产生量约为20t/a。 （2）废钢丸：本项目抛丸工序产生一定废钢丸，产生量约为10t/a。 （3）滤尘：本项目抛丸废气经布袋除尘装置处置，滤尘产生量约0.8672t/a （4）废乳化液：乳化液配置后40%进入废乳化液，废乳化液产生量0.4t/a。 （5）废机油：设备维护产生一定废机油，本项目机油使用量为0.5t，50％机油损耗，产生量约0.25t/a。 （6）氧化皮：本项目淬火工序产生一定氧化皮，产生量约为4t/a。 （7）废机油桶：本项目废机油桶产生量约为0.05t/a。 （8）废乳化液桶：本项目废乳化液桶产生量约为0.05t/a。 （9）生活垃圾：综合考虑《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）与，员工生活垃圾产生量为0.5千克/人·天，按300天计，本项目人员30人，则年产生生活垃圾4.5t/a。 表4-18 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号 固体废物名称 产生环节 固废属性 废物 类别 废物代码 主要成分 有害成分 物理性状 危险特性 产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 1 废金属 机加工 一般固废 09 351-001-09 合金 / 固 / 20 贮存于一般固废堆场 固废回收单位处置 20 2 废钢丸 抛丸 09 351-001-09 钢 / 固 / 10 10 3 滤尘 废气处理 66 351-001-66 合金 / 固 / 0.8672 0.8672 4 氧化皮 淬火 09 351-001-09 合金 / 固 / 4 4 5 废乳化液 机加工 危险固废 HW09 900-006-09 / 乳化液 液 T 0.4 贮存于危废仓库 有资质单位处置 0.4 6 废机油 设备维护 HW08 900-249-08 矿物油 矿物油 液 T 0.25 0.25 7 废机油桶 原辅料 HW08 900-249-08 / 矿物油 固 T，I 0.05 0.05 8 废乳化液桶 HW49 900-041-49 / 乳化液 固 T/In 0.05 0.05 9 生活垃圾 生活活动 生活垃圾 99 900-999-99 / / 固 / 4.5 贮存在生活垃圾收集点 委托环卫部门处置 4.5 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.8.2环境风险识别 本项目环境风险识别情况见下表。 表4-24 本项目环境风险识别情况 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 原料仓库 机油、乳化液 火灾等引发的伴生/次生污染物排放 大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤 周围敏感点、河流、大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤 2 危废仓库 废机油、废乳化液 泄漏、以及火灾等引发的伴生/次生污染物排放 大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤 3 废气处理设施故障 颗粒物 泄漏 大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.7.3环境防范措施 表4-25 建设项目环境风险环境防范措施 建设项目名称 矿山专用设备部件生产项目 建设地点 江苏启澄装备有限公司 地理坐标 经度 120 度 19 分56.141 秒 纬度 31 度 54 分50.032 秒 主要风险物资及分布 风险物质：废机油、废乳化液、机油、乳化液； 危险单元：危废仓库、原料仓库。 环境影响途径及危害后果 ①发生火灾将采用水喷淋灭火，发生火灾时如消防水未收集直接进入地表水，消防水把污染物带入环境中，将增加地表水污染负荷，将增加地表水污染负荷，对水环境、土壤、地下水造成严重污染。 ②危废仓库及原料仓库火灾，对地表水环境、地下水环境造成严重污染。 ③危废仓库废机油、废乳化液泄漏，对地表水环境、地下水、大气环境造成严重污染。 风险防范措施要求 （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （5）企业编制突发环境事件应急预案，在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物或应急水袋等收集措施，在厂区灭火时封堵雨水管网，并将消防尾水暂存在应急水袋中，防止消防废水向厂外泄漏。企业应完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 （9）废气处理设施故障，因立即停止生产，立即排查及检修。 填表说明：/ 4.2.9电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/抛丸 | 颗粒物 | 布袋除尘 | DB32/4041-2021表1标准 （即颗粒物排放浓度≤20mg/m3，排放速率≤1kg/h） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | DB32/4041-2021表3(无组织非甲烷总烃≤4mg/m3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | DB32/4041-2021表2标准，即非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001生活污水排放口 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 化粪池处理后接管至污水厂 | GB/T31962-2015表1中B等级和GB8978-1996表4三级标准，COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L |
|  | YS001 | / | 雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测。 | / |
| 声环境 | 生产车间 | 数控车床 | 设备运行噪声 | 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 | 厂界达GB12348-2008表1中3类标准昼间噪声≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）； |
|  |  | 数控铣床 |  |  |  |
|  |  | 锯床 |  |  |  |
|  |  | 抛丸机 |  |  |  |
|  |  | 风机 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废废金属、废钢丸、滤尘收集后外售利用；危险固废废乳化液、废机油、废机油桶、废乳化液桶委托有资质单位处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④收集措施、固废堆场防渗措施 |
| 生态保护措施 | 本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 |
| 环境风险 防范措施 | （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （5）企业编制突发环境事件应急预案，在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物或应急水袋等收集措施，在厂区灭火时封堵雨水管网，并将消防尾水暂存在应急水袋中，防止消防废水向厂外泄漏。企业应完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 （9）废气处理设施故障，因立即停止生产，立即排查及检修。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十、专用设备制造业 35”中“采矿、冶金、建筑专用设备制造 351”，涉及通用工序简化管理。 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度，本项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.0088 | +0.0088 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | +360 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0180 | 0 | 0.0180 | +0.0180 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | +0.0036 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | +0.0014 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.0043 | +0.0043 |
| 一般工业固体废物 | 废金属 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | +20 |
|  | 废钢丸 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 滤尘 | 0 | 0 | 0 | 0.8672 | 0 | 0.8672 | +0.8672 |
|  | 氧化皮 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | +4 |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废乳化液桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | +4.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理

化粪池

损耗90

淬火池用水

450

360

360

生活用水

600.5

耗损150

150

新鲜水

240

0.2

耗损0.3

0.5

废乳化液

乳化液调配用水

淬火

钢棒

成 品

机加工

S4废钢丸

抛丸

热处理

N1噪声

电加热

G1水蒸气

600-850℃

G2有机废气

S2废金属、S3废乳化液

乳化液

G3颗粒物

钢丸

N2噪声

回火

S1氧化皮

电加热

200-250℃

密闭收集

去除率99％

捕集率100％

抛丸

风机

DA001

布袋除尘

单位：t/a