# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：

建设单位（盖章）：

编  制  日  期：            2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产50万平方米钢化玻璃、7万平方米夹层玻璃新建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2210-320269-89-03-237725 |
| 建设单位联系人 | 杨** | 联系方式 | 1806828**** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区）长泾乡（街道） 兴园路127号-2 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 120 度 28分25.748 秒， 31 度 45 分 32.332秒） |
| 国民经济 行业类别 | 技术玻璃制品制造（C3051） | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品30- 57-玻璃制品制造305-玻璃制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市长泾镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴长泾备〔2022〕205号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 4.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1要求， 本项目属于“二十七、非金属矿物制品30-57-玻璃制品制造305”中“玻璃制品制造”，未涉及专项评价设置原则，无需设置专项评价。专项评价设置原则详见表1-1。 表 1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 专项设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 无 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 无 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市长泾镇控制性详细规划》 审查机关：江阴市人民政府 审查文件：市政府关于同意《江阴市长泾镇控制性详细规划》的批复 审查文号：澄政复[2015]52号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称： 《江阴市长泾镇工业集中区环境影响评价和环境保护规划报告书》 审查机关：江阴市环境保护局 审查文件： 《关于江阴市长泾镇工业集中区环境影响评价和保护规划的批复》 审查文号：澄环管〔2008〕21号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目建设地位于江阴市长泾镇兴园路127号-2，根据《江阴市长泾镇控制性详细规划》及《江阴市长泾镇工业集中区环境影响评价和环境保护规划报告书》，本项目建设地位于江阴市长泾镇工业园区。 建设项目与相关规划、 规划环境影响评价结论及审查意见的符合性 1、与工业集中区范围的相符性 ①、根据《江阴市长泾镇工业集中区环境影响评价和环境保护规划报告书》（澄环管[2008]21号），长泾镇工业集中区范围为： 北至科技路、通港路、兴园路、汤村港、花园西路、花园路、花园路东侧地块、长新大道、兴园路、后巷浜，西至长泾河，南至云顾路，东至后巷路东侧地块、后巷路。 ②、根据《江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件》澄工改办〔2022〕1号，关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知。长泾镇工业园区四至范围：重点工业园区：东至后巷路、花园路，西至长泾河、新泾河，南至云顾路，北至汤浜河、规划道路。 本项目位于江阴市江阴市长泾镇兴园路127号-2，属于上述长泾镇工业集中区范围内，在工业园区升级改造后仍在长泾镇重点工业园区内。 2、与产业定位的相符性分析 长泾镇工业集中区产业定位为纺织、服装、机械制造（不含电镀、表面处理）、塑料管材管件、电子（不含电镀、表面处理）、建材等轻工行业。本项目主要从事钢化玻璃、夹层玻璃的生产，属于技术玻璃制品制造，符合长泾镇工业集中区的产业定位。 3、土地规划相符性 本项目建设地位于江阴市长泾镇兴园路127号-2，租用厂房建设，不新建厂房，不新增排污口，生活污水能接管集中处理，用地性质为工业用地，符合长泾 4、环境保护规划相符性 本项目建设地位于江阴市长泾镇兴园路127号-2，项目所在地污水管网已接通，污水接管至江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理后达标排放，本项目生产过程中产生的废气经配套相应的废气处理装置均能达标排放。 5、声环境规划相符性 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发[2020]71号）本项目在江阴市声环境功能区为3类区，位置图见附图8，本项目建设地50米范围内无声环境敏感点。 建设项目与相关规划、 规划环境影响评价结论及审查意见的符合性。 1、产业政策分析 本项目主要从事钢化玻璃、夹层玻璃的生产。2022年12月2日，江阴市长泾镇人民政府以“江阴长泾备〔2022〕205号”文对本项目准予备案。对照《国民经济行业分类》（2019修订版），项目属于技术玻璃制品制造。项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制和淘汰类项目；项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入和限制准入类中；项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年修订）》、《关于调整<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》、《无锡市制造业转型发展指导目录》（锡政办发[2013]54号）中的限制和淘汰类项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008 年 1 月）和《江阴市产业结构调整指导目录（2008 年本）》中的禁止和淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中禁止投资的内资项目，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 无锡市云泽安全玻璃科技有限公司成立于2022年10月，注册地位于江阴市长泾镇兴园路127号-2，租用江阴骏牌新材料科技有限公司厂房4000平方米，购置国产裁片机、钻孔机、倒角机、磨边机、钢化炉、翻转台、热压机、清洗机、变压器等设备220台套，项目投产后，年产钢化玻璃50万平方米、夹层玻璃7万平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-57-玻璃制品制造305-玻璃制品制造”，应该编制环境影响报告表。 2、产品方案 本项目产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 产品规格 设计能力 年运行时数（hr） 1 生产车间 钢化玻璃 客户定制 50万平方米/年 2400 2 生产车间 夹层玻璃 客户定制 7万平方米/年 3、主要原辅料消耗情况 项目主要原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2 主要原辅材料消耗情况 序号 名称 状态 数量/单位（t/a） 最大储存量（t/a） 包装规格 储存位置 1 原片玻璃 固态 7800 800 客户定制 仓库 2 PVB膜 固态 19 2 / 仓库 4、主要生产设备 主要设备见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 类型 设备名称 规格及型号 数量（台/套） 备注 生产及辅助设备 玻璃钢化炉 BUIB70 1 国产，新增 磨边机 FSM2242B 8 国产，新增 异形磨边机 - 1 国产，新增 水刀 DWJ1525 1 国产，新增 辊压机 - 1 国产，新增 热压机 - 1 国产，新增 钻孔机 - 2 国产，新增 全自动倒角机 DD-1500 1 国产，新增 全自动钻孔机 ATC-8 2 国产，新增 清洗机 B20/25 6 国产，新增 全自动裁片机 YR-SRT4228SZ 1 国产，新增 全自动翻转台 JT-M10 4 国产，新增 全自动上下片台 - 5 国产，新增 周转架 - 180 国产，新增 空压机 - 3 国产，新增 行车 5T 1 国产，新增 叉车 - 1 国产，新增 变压器 1250KVA 1 国产，新增 6、工作制度与劳动定员 工作制度：本项目实行昼间“一班”8小时工作制，工作时间为8：00~17：00，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员50人。 7、本项目水量平衡 本项目用水主要为裁片、磨边、钻孔、倒角、清洗用水及职工生活用水，均采用自来水。 本项目水量平衡见图2-1。 8、平面布置情况 本项目厂区主要设置原料及成品仓库及生产车间。具体厂区平面布置图见附图2。 9、周边环境概况 本项目厂界东侧为江阴骏牌新材料科技有限公司闲置车间，南侧80米为蔡巷上村民住宅，西侧为江阴市夏建平呢绒有限公司，北侧为江阴市中臻工业有限公司。建设项目周围500米土地利用现状见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要从事钢化玻璃、夹层玻璃的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2、2-3。 钢化玻璃生产工艺流程图 图2-2 钢化玻璃生产工艺流程及产污环节图 夹层玻璃生产工艺流程图 图2-3 夹层玻璃生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用江阴骏牌新材料科技有限公司厂房4000平方米进行建设，江阴骏牌新材料科技有限公司成立于2015年7月，主要从事电线、电缆制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输;各类工程建设活动;工程和技术研究和试验发展;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属链条及其他金属制品制造;汽车零部件及配件制造;产业用纺织制成品制造;家用纺织制成品制造;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;针纺织品批发;计算机软硬件及辅助设备批发等。该公司2022年10月登记了固定污染源排污，登记编号：9132028134630890XJ001Z。本项目生产车间原为江阴骏牌新材料科技有限公司闲置生产车间，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。 目前该地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，生活污水通过接管口接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本报告选取2021年作为评价基准年，根据《2021年度江阴市环境状况公报》。 根据2021年江阴市环境公报及长泾自动监测站监测数据可知，建设地所在区域长泾站点SO2年均浓度、NO2年均浓度、 PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；O3日最大8小时平均浓度未达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，因此，判定为不达标区。根据《2021年长泾镇大气污染专项整治方案》，通过采取推进大气污染源头防治、健全大气污染重点行业准入条件、持续提高清洁生产水平、积极推进挥发性有机物污染治理、强化工业污染监督和执法监管、加强秸秆综合利用和焚烧、加强扬尘综合整治、加强餐饮油烟治理、加强大气污染应急响应等措施，改善当地环境空气质量。同时，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》可知，通过采取调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气防范等措施后，无锡市环境空气质量预计2025 年基本实现全面达标。 2、地表水环境 根据2021年度江阴市环境状况公报，2021年江阴市地表水水质总体为良好，主要污染指标为氨氮。35 个重点监测断面中：Ⅱ类水质断面16个，占42.1%；Ⅲ类水质断面18个，占47.4%；Ⅳ类水质断面4个，占10.5%；无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2020年相比，总体水质持平，Ⅱ～Ⅲ类断面比例上升3.7 个百分点，Ⅳ类断面比例下降3.7个百分点，无Ⅴ类、劣Ⅴ类断面比例持平。 本项目纳污河流为张家港河，本报告引用南京万全检测技术有限公司地表水检测数据（报告编号：NVYT-2020-H0187）及根据江苏聚迈环境科技有限公司JSJM-JCBG-01（水）子第（0014）号【2020】监测数据。 根据地表水环境质量现状监测结果可知，张家港河COD未达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水功能区要求，pH、氨氮、总磷均达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水功能区要求，对此长泾镇已出具《2021年长泾镇水环境专项整治方案》，具体见附件。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境敏感目标，故无需噪声现状监测。 本项目建设地西厂界距离开元路175米，北厂界距离兴园路115米，故位于长泾镇3类片区1，属于3类声功能区。 4、生态环境 本项目位于江阴市江阴市长泾镇兴园路127号-2，距离最近生态环境保护目标为厂界西南侧江阴市马镇河流重要湿地，约2.4km。本项目不新增用地，且建设地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目主要从事钢化玻璃、夹层玻璃的生产，属于技术玻璃制品制造。不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 本项目正常运行情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目预压预热、加压加热环节产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3中相关标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相关标准。 2、水污染物排放标准 生活污水经化粪池处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮、总氮、 总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准；处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 本项目裁片、磨边、钻孔、倒角、清洗工序废水回用于生产，定期补充。本项目回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1中工艺与产品用水相应标准。 3、噪声排放标准 本项目位于江阴市长泾镇兴园路127号-2，位于长泾镇3类片区。本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、氨氮、TP、TN 废气：非甲烷总烃 建设项目污染物排放总量指标见表3-12。 表3-12 建设项目污染物排放总量指标 单位t/a 污染物名称 产生量 削减量 接管量 外排量 建议申请量 废水 废水量 600 0 600 600 600 COD 0.3 0.03 0.27 0.03 0.27/0.03 SS 0.24 0.03 0.21 0.006 0.21/0.006 氨氮 0.027 0 0.027 0.0024 0.027/0.0024 总磷 0.0048 0 0.0048 0.0003 0.0048/0.0003 总氮 0.042 0 0.042 0.0072 0.042/0.0072 废气 有组织 非甲烷总烃 0.0126 0.0113 - 0.0013 0.0013 无组织 0.0014 0 - 0.0014 0.0014 合计 0.014 0.0113 - 0.0027 0.0027 固体废物 405.324 405.324 - 0 0 备注：“/”左边为生活污水接管量，“/”右边为生活污水排放量 本项目大气污染物非甲烷总烃排放总量为0.0027t/a，可在长泾镇内平衡。 本项目生活污水接管量600t/a，水污染物排放总量分别为COD0.03t/a、氨氮0.0024t/a、TP0.0003t/a、TN0.0072t/a，可在长泾镇内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用租用厂房进行建设，故本报告针对施工期对周围环境影响不作详细评述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 源强核算过程 根据生产工艺分析，本项目产生的废气主要为预热加热、加压加热环节产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 建设单位根据废气产生特点，拟在设备上方设置吸风罩，通过配套风机将废气引入一套“二级活性炭吸附”装置处理后通过一根15米高的排气筒DA001排放，风机风量设置为3000m3/h，每天运行按8小时计，废气捕集率90%，净化效率达90%以上，未捕集废气非甲烷总烃在车间内呈无组织排放。 卫生防护距离 无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 39499-2020)中公式计算。 式中：—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； —工业企业所需卫生防护距离(m)； —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； —卫生防护距离计算系数； —有害气体无组织排放量可达到的控制水平(kg/h)； 卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。由于生产车间产生的非甲烷总烃包含多种特征大气有害物质，故卫生防护距离提级为100米，故本项目以中空玻璃、夹层玻璃生产车间为界需设置100米卫生防护距离。根据附图3可知，卫生防护距离范围内无敏感目标，故无组织排放的废气对周围环境影响较小。 废气处理装置经济及技术可行性分析 ①废气防治措施流程图 本项目产生的废气主要为预热加热、加压加热环节产生的有机废气，废气处理流程如下如图4-1。 由以上分析可知，建设项目所采用的废气处理措施均为常用的成熟可靠的工艺，建设项目废气处理措施能保证废气能长期稳定达标排放，建设项目的废气处理措施是可行的。 2、废水 本项目裁片、磨边、钻孔、倒角、清洗环节产生的废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。根据同类型企业“江阴泰榕光电科技有限公司整厂搬迁扩能项目”验收检测（受控编号:QYJC-5-308）中检测数据，回用水池中pH值、化学需氧量均达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1水质标准中工艺与产品用水标准，故本项目废水经沉淀后全部回用可行。 本项目生活污水产生量为600t/a，生活污水经化粪池预处理后COD、SS达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，污水厂处理废水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入张家港河。 3、噪声 （1）噪声源排放标准计算依据 本次评价拟采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）中相关内容： 声环境影响评价工作等级一般分为三级，一级为详细评价，二级为一般性评价，三级为简要评价。 经表4-16预测分析可知，项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3 dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，声环境影响评价工作等级按三级评价。 本项目噪声源经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，故本项目噪声对周围声环境影响较小。 根据实地勘察，最近敏感目标村民住宅距离本项目厂界80m，噪声源经车间墙体隔声和距离衰减后敏感点能维持《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类区标准，故本项目噪声对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固废主要为生产过程中产生的玻璃碎渣；检验过程中产生的不合格品，废气处理过程产生的废活性炭，职工生活活动产生的生活垃圾。 （2）一般固废贮存场所（设施）环境影响分析 公司按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废堆场（50m2）。 （3）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目危废的产生量为0.124t/a，由于产生量低于10吨/年，故危险废物储存按《江阴市小微危废集中收集处理工作实施方案（试行）》（澄环发[2021]25号）中相关规定执行，本项目加入江阴市小微危废收处信息化监管平台，以智能收集设备替代危废仓库、信息化监管系统替代手工申报台账，实施危险废物规范化管理第三方运维工作，委托有资质单位为企业提供企业内部危废分类、收集、暂存、申报、转移运输等一站式与专业化延伸服务。 5、地下水、土壤 本项目属技术玻璃制品制造，主要从事钢化玻璃、夹层玻璃的生产，本项目生产对土壤和地下水环境的影响途径主要为入渗和沉积，如原辅材料（硅酮胶、丁基胶等）或危险废物包装发生泄漏，泄漏物质进入无防渗措施的地表区域，可能对地下水、土壤造成影响，污染物类型为其他类型（非持久性有机污染），涉及该部分物料生产及暂存区域主要为：原料暂存间、危废暂存间、生产车间。为防止地下水环境、土壤造成影响，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则采取地下水水环境保护措施与对策。 ①源头控制：对企业工艺、管道、设备、储存暂存间采取防泄漏控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限度。 ②分区防渗：企业需做好防渗。本项目根据建设项目污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。 在确保防渗措施得以落实，并加强维护厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的物料下渗或漫流现象，避免污染地下水。土壤。 采取上述措施后，运行期正常生产过程中均可以有效防止对地下水的污染，不会对潜水层、承压水层的地下水和土壤环境造成污染影响。 6、生态 本项目建设地位于江阴市江阴市长泾镇兴园路127号-2，根据《江阴市长泾镇控制性详细规划》，本地块用地性质为工业用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，距离最近生态环境保护目标为厂界西南侧江阴市马镇河流重要湿地，约2.4km，距离较远，故本项目不会对生态环境造成影响。 7、环境风险 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 （2）风险源分布及影响途径 对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020] 101 号） “企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水治理、粉尘治理、RTO 焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行”的要求，经排查，本项目设计的环境治理设施主要为废气治理一类设施，存在的安全风险主要为泄漏、火灾引发的环境风险。 环境影响途径及危害后果为： （3）环境风险防范应急措施 ①对大气的污染 ②对水体的污染 ③对土壤、地下水的污染 （3）针对上述风险类型，本项目拟采取以下的风险防范措施： 根据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。 本项目加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化，从而实现源头治理、过程控制、末端保障的完整的环境保障体系。 ①泄漏事故的防止 ②安全生产管理系统 ③火灾事故应急处置措施 ④ 泄露事故应急处置 （4）废气处理装置故障防范措施 安排专人负责废气治理设施管理，定期检修和维护，加强车间巡逻和监控，确保废气治理设施正常运转。一旦发现设施故障，立即联络各生产环节停止生产，确保找到故障原因并解除故障后方可重新启动。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/预热加热、加压加热 | 非甲烷总烃 | 经风机引入一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高的排气筒排放 | DB32/4041-2021表1标准，非甲烷总烃最高允许排放浓度≤60 mg/m3，速率≤3kg/h |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | DB32/4041-2021表3标准，非甲烷总烃浓度限值≤4 mg/m3，厂区内非甲烷总烃无组织排放限值达江苏省地方标准DB32/4041-2021表2中相关标准： NMHC≤6mg/m3（监控点处 1h平均浓度）、NMHC≤20mg/m3（监控点处任意一次浓度值） |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 生活污水经化粪池预处理后接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理，最终排入张家港河 | 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。污染物排放浓度限值（mg/L）：COD≤50、SS≤10、氨氮≤4、总磷≤0.5、总氮≤12 |
| 声环境 | 玻璃钢化炉、磨边机、辊压机、热压机、钻孔机、钻孔机、清洗机、全自动裁片机、全自动上下片台、水刀、风机、水泵、空压机等，噪声源强≤90dB(A) | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，合理作业，定期维护 | 厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：玻璃碎渣、不合格品以及废包装材料收集后外售综合利用；危险废物：废活性炭委托有资质单位妥善处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。各类固废均不外排。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面均硬化处理，厂区内设置雨污分流系统，污水全部接管集中处理，固废暂存场所做好防渗、防流失等措施，防止污染物通过渗漏污染地下水或土壤。 |
| 生态保护措施 | 项目建设地距离生态环境保护目标较远，不会对生态环境造成影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 1、设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 2、车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 3、车间地面全部硬化处理，防止物质渗漏。 4、加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 5、结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。 6、废气处理设备内应安装压差计及报警仪，在设备内排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起导致事故发生。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30-66-玻璃制品制造305”中的“其他”，属于登记管理。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 表5-1 本项目环保投资及三同时验收一览表 项目名称 年产50万平方米钢化玻璃、7万平方米夹层玻璃新建项目 类别 排放源 污染物 治理措施(设施数量、规模、处理能力等) 处理效果、执行标准或拟达要求 投资额（万元） 完成时间 废气 预热加热、加压加热 非甲烷总烃 经风机引入一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根15米高的排气筒DA001排放 DDB32/4041-2021表1标准 20 与项目同时完成 废水 生活污水 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷 化粪池（依托现有） 达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 / 生产废水 pH值、化学需氧量 沉淀池（2.5m×9m×2.25m） 达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）表1中工艺与产品用水标准 2 噪声 噪声 设备 噪声 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，合理作业，风机单独设置在隔声房内 达GB12348-2008表1中3类标准，即：昼间≤65 dB(A)，夜间≤55dB(A) 5 固废 一般工业废物 玻璃碎渣、不合格品以及废包装材料 外售综合利用 零排放 3 危险废物 废活性炭 委托有资质单位 零排放 职工生活 生活垃圾 环卫单位定期清运 零排放 绿化 厂区绿化 / 事故应急措施 按照本报告“环境风险防范措施及应急要求”执行 5 环境管理(机构、监测能力等) 企业内部安排环保专职人员 监测则委托有资质单位 / 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) 清污分流、雨污分流 / “以新带老”措施 / / 总量平衡具体方案 大气污染物排放总量在长泾镇内平衡；废水及水污染物排放总量纳入江阴市长泾综合污水处理有限公司的总量控制指标；固体废物实现“零”排放，符合总量控制要求。 / 区域解决问题 / / 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） 本项目夹层玻璃生产车间设置100m 卫生防护距离，项目卫生防护距离内没有居民敏感目标 / 合计 35 / |

# 六、结论

综上所述，建设项目符合国家及地方产业政策；针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放；大气污染物排放总量可在长泾镇内平衡；生活污水纳入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理后达标排放；项目符合清洁生产要求；固废均综合利用或妥善处置，对周围环境的影响较小，因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

年产50万平方米钢化玻璃、7万平方米夹层玻璃新建项目

无锡市云泽安全玻璃科技有限公司

生活用水

损耗150

600

化粪池

600

接入江阴市长泾综合污水处理有限公司集中处理

750

图2-1     本项目水量平衡图   t/a

新鲜水

损耗1320

裁片、磨边、钻孔、倒角、清洗用水

1320

26400

2070

沉淀池

原片玻璃

废水经沉淀后回用于裁片、磨边、钻孔、倒角、清洗工序

S1裁片废水

N1噪声

裁片

S2磨边废水

S6玻璃碎渣

磨边

沉淀池

N2噪声

S3钻孔废水

钻孔

N3噪声

S4倒角废水

N4噪声

倒角

S5清洗废水

清洗

N5噪声

N6噪声

钢化

电加热700℃

检验

S7不合格品

成品钢化玻璃

钢化玻璃

S8清洗废水

S9玻璃碎渣

沉淀池

N7噪声

清洗

沉淀后回用

覆膜合片

PVB膜

电加热100℃

G1有机废气

预压预热

N8噪声

G2有机废气

N9噪声

加压加热

电加热120℃

成品夹层玻璃

预热加热、加压加热废气

二级活性炭吸附装置

15米高排气筒DA001排放

吸风罩

图4-1     废气防治措施流程图

图    单位：t/d